Введение

Генеральный план Кисляковского сельского поселения разработан ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» на основании муниципального контракта от 21.01.2008 г. №1 по заданию муниципального образования Кисляковское сельское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на I очередь строительства до 2019 года, расчетный срок 20 лет до 2029 года, долгосрочную перспективу до 2044 года, планировочной организации территории населенных пунктов поселения: станицы Кисляковской и поселка Кисляковка, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- схемы территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края, разработанной ОАО «ИТРКК» в 2008 году;

- раздела «Охрана историко-культурного наследия», разработанного ОАО «Наследие Кубани» в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- технического отчета «Составление схематических карт инженерно-геологического районирования для строительства», выполненного ООО «ГеоАрхПроект» в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- топографической съемки 1:25000 Кущевского района, выполненной ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ.

Настоящий проект генеральных планов станицы и хуторов учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Кисляковского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 9 января 2008 года №2 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на разработку генерального плана Кисляковского сельского поселения Кущевского района с решением о размещении заказа в ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края»;

- муниципальный контракт от 21 января 2008 года №1 на разработку проекта «Генерального плана Кисляковского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- задания на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Кисляковское сельское поселение Кущевского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Кущевский район, Кисляковское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенных пунктов и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

  - Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

  - Земельного Кодекса Российской Федерации;

  - СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

  - санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Кущевского района и Кисляковского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Кущевского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Кущевского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2019 год, расчетный срок – 2029 год и на перспективу до 2044 года.

1. Цели и задачи территориального планирования

1.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Кисляковского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

1.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

1.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Кисляковского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Кисляковского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий  для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Кисляковского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Кисляковского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий станицы и хуторов поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Планировочная организация территории

Кисляковского сельского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры поселения в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории Кисляковского сельского поселения в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, карьеры месторождения глины, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Кисляковского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы и поселка, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Основной планировочной осью существующей и проектируемой территориально-планировочной структуры поселения является автомобильная дорога краевого значения «Стародеревянковская-Кисляковская-Ленинградская» и железная дорога Краснодарского отделения СКЖД ОАО «РЖД», связывающая центр России с Северным Кавказом и Закавказьем.

В «Схеме территориального планирования Краснодарского края», ранее разработанной нашим институтом, большое внимание уделено развитию автодорожных транспортных коридоров, проходящих по территории Краснодарского края. Участок этой магистральной дороги М-4 «Дон» проходит и по территории Кисляковского поселения. В составе транспортного коридора NSA2 предусмотрена реконструкция магистрали М-4 «Дон» по нормативам I категории с последующим доведением дороги до 6 полос в 2030-2040 гг.

Кроме того, важное значение в транспортной системе района имеет ряд дорог, выполняющих роль хордовых звеньев между поселениями, требующие реконструкции с повышением категории: станица Староминская – станица Кущевская на участке Староминская – Канеловская (II категория); участок Канеловская – Кущевская (III категория); обход ст. Кущевской (II категория); обход ст. Кисляковской (II категория).

Дальнейшее развитие Кисляковского поселения должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего развитие структуры придорожного сервиса вдоль краевой автомагистрали, а также обслуживание транзитного  транспортного потока южного направления, в том числе направляющегося на строящийся горнолыжный курорт мирового уровня в г. Сочи.

Дальнейшее развитие Кущевского района и его поселений предусматривает включение в его структуру крупных инвестиционных проектов, один из которых предусматривается осуществить в ст. Кисляковской: речь идет о создании технопарка и крупной производственной зоны. Ряд перспективных планов района касается развития Кисляковского поселения:

# Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автозаправочный комплекс на ФАД «Дон» | 1 |
| 2 | Завод по производству плит из мелкодисперсной стружечной фракции (МДФ) | 1 |
| 3 | Объект придорожного сервиса «Кавалерка» | 1 |
| 4 | Придорожный комплекс | 3 |
| 5 | Рыночная площадь по реализации сельскохозяйственной продукции | 1 |
| 6 | Технопарк | 1 |
| 7 | АГЗС ООО «Кубаньрегионгаз» | 1 |

А также:

  - реконструкцию малых предприятий мукомольно-крупяной промышленности;

  - восстановление, реконструкция и техническая модернизация животноводческих комплексов с целью восстановления поголовья крупного рогатого скота и свиней в сельхозпредприятиях района;

  - реконструкция технологических линий по производству кирпича.

На землях сельскохозяйственного назначения все основные животноводческие и сельскохозяйственные предприятия проектом сохраняются или предлагаются к восстановлению по прямому функциональному назначению.

ГП-1

Генеральный план Кисляковского сельского поселения

2.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Кисляковского сельского поселения

В существующих границах населенных пунктов Кисляковского сельского поселения, определенных в соответствии с законом, имеются определенные резервы для развития на обозримое будущее и территории с очень низкой плотностью застройки, поэтому проектом предлагается территориальная структура населенных пунктов без изменения границ. Предложены территории для развития за пределами расчетного срока (на далекую перспективу, носят рекомендательный характер) за пределами границ населенных пунктов.

Не действующие в настоящее время сельскохозяйственные предприятия проектом сохраняются с учетом их восстановления и реконструкции при наличии возможности с точки зрения санитарных норм и правил.

В основу планировочного решения населенных пунктов поселения положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, направлению русла реки Ея, категорированных автодорог.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- формирование общественных центров обслуживания на проектируемых территориях;

- новое жилищное строительство;

- проектирование системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры, создание системы транспортных развязок и примыканий к категорированным дорогам внешней зоны;

- создание развитой многофункциональной компактно расположенной производственной зоны в центре поселения.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка хуторов и поселков представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией Кисляковского сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий, кладбищ.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, или в зоне строгого строительного режима.

Жилая застройка в СЗЗ (шумовой зоне) от транзитных категорированных краевых автодорог сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия, применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

В составе проекта выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания в каждом населенном пункте. Генеральным планом зарезервированы территории на земельных участках поселка Кисляковка для строительства детского сада малой вместимости с начальной школой, кафе с магазином, благоустройства зеленых насаждений общего пользования – сквера – в проекте приведены расчеты минимально необходимых показателей обслуживания.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектом сохраняется сельское кладбище п. Кисляковка при условии организации нормативных СЗЗ шириной 100 м и необходимым озеленением.

Планировочная организация поселения применительно к территории его центра - станицы Кисляковской - определена разработанным в 2007 году ОАО «ИТРКК» генеральным планом.

Связь сети поселковых улиц и дорог станицы с внешними дорогами проектом предлагается осуществить следующим образом. Краевая дорога  Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская проектом выносится из зоны жилой застройки с организацией южного обхода и  строительством двух развязок в одном уровне типа «кольцо» в месте примыкания к ней главных поселковых улиц Красная и Котляровского. Соответственно на расчетный срок участок категорированной дороги, в настоящее время пересекающий станицу (ул. Котляровского), рассматривается генеральным планом как главная поселковая улица. В свою очередь дорога Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская соединена с федеральной трассой «Дон» проектируемой развязкой в двух уровнях.

В южной части станицы на замыкании ул. Красной проектом предлагается размещение автопавильона с кассами  и стоянкой пассажирского автотранспорта  местного сообщения. Размещение обосновано близостью к проектируемому въезду в станицу с южного обхода краевой дороги.

Общественный центр станицы расположен в геометрическом центре населенного пункта вдоль улицы Котляровского. Проектом предлагается реконструировать общественный центр станицы в первую очередь в плане благоустройства, озеленения, реконструкции существующих общественных зданий, расширения сети предприятий общественного питания, в том числе летнего, и пунктов бытового обслуживания с сохранением всех существующих объектов. Для улучшения планировочной и функциональной структуры общественного центра и расширения структуры обслуживания на перспективу проектом предусмотрено расширение территории  детского сада №10 и школы №2, участковой больницы и строительство гостиницы рядом со зданием администрации МО Кисляковское сельское поселение, крытого рынка и торгового центра на территории выносимой проектом базы СПК «Кисляковский», реконструкция торгового ряда на территории, прилегающей к парку.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания генеральным планом запроектированы общественные центры в северном и южном проектируемых микрорайонах.

Реконструкцию и благоустройство существующей застройки необходимо проводить с учетом степени износа жилого фонда и состояния территории.

Территория вдоль краевой дороги проектом предназначена для размещения объектов придорожного сервиса с учетом отведенных в настоящее время площадок вдоль ул. Котляровского с аналогичными функциями. Здесь возможно строительство придорожных рынков, кафе, СТО, стоянок, автомоек, гостиниц, магазинов автозапчастей и т.п. Эта зона рассчитана на обслуживание  в первую очередь транзитных пассажиров.

На пересечении улицы Котляровского и пер. Амбарного проектом располагается межшкольный учебно-курсовой комбинат – преимущество выбранной территории заключается в том, что участок расположен в центральной части станицы и одновременно с этим в непосредственной близости от производственных мастерских, где также будет осуществляться процесс обучения профессии.

В состав проектируемых зон отдыха и зеленых насаждений общего пользования входят благоустраиваемый существующий парк, два – проектируемых парка в зоне общественных центров, лесопарк с пляжной зоной на берегах Еи в месте устья балки Добрынько, а также небольшие скверы на территории жилой застройки. В основе планировки лесопарка лежит создание системы проезжих и пешеходных дорог и тропинок, которая построена так, чтобы обеспечить доступ к наиболее интересным по своим  декоративным качествам участкам, а также к сооружениям для отдыха.

Большая часть действующих в настоящее время производственных предприятий в станице образуют центральную промзону, которая проектом сохраняется и развивается для размещения предприятий 3-5 класса. В проектируемой северной промзоне, расположенной к северо-востоку от СТФ,  рекомендуется размещение животноводческих и сельскохозяйственных предприятий. Функциональное зонирование предполагает вынос ряда предприятий из жилой зоны. Но, исходя из реальных условий и низкого класса вредности и учитывая права собственников и степень капитальности застройки, генпланом они сохраняются на расчетный срок за исключением: частного зерносклада и гаража грузовых автомобилей на ул. Почтовой и производственной базы СПК «Кисляковский» из зоны реконструируемого общественного центра. Проектируемые производственные мощности предполагается развивать на базе уже сложившихся предприятий в центральной и северо- западной частях станицы, что по санитарным нормам соответствует направлению господствующих ветров.

В составе центральной промзоны выделена территория для пожарного депо на 6 автомашин согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

По ул. Почтовой реконструируется баня с размещением прачечной и химчистки. Ветеринарная лечебница без содержания животных сохраняется с организацией СЗЗ.

Новое строительство необходимо вести с учетом всех существующих ограничений.

Существующее кладбище проектом закрывается для соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки, захоронения планируются на проектируемом кладбище – отведенный участок площадью 3,57 га находится к западу от закрываемого кладбища. На территории, находящейся рядом с закрываемым и проектируемым кладбищами, предлагается развить сеть предприятий, осуществляющих ритуальные услуги.

Проектом сохраняются памятники истории, архитектуры и археологии, расположенные на территории поселения с обозначением границ временных охранных зон - это, прежде всего, в центре поселения:

- курганные захоронения III-II тысячелетия до нашей эры майкопской, Северокавказской и Новотитаровской культуры;

- здание школы № 18, представляющее архитектурную ценность;

- а также памятники истории – братские могилы и мемориальный комплекс погибшим односельчанам в годы гражданской и Великой Отечественной Войн;

- памятники монументального искусства - бюст Ленина.

и многочисленные курганы и курганные группы на межселенных территориях.

2.2. Функциональное зонирование территории

Кисляковского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Кисляковского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

  - установление назначений и видов использования территории поселения;

  - подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

  - выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Кисляковское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Кисляковское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

•	зоны интенсивного градостроительного освоения;

•	зоны сельскохозяйственного использования территории;

•	зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

  - территории населённых пунктов и их развития;

  - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	Зоны рекреационного использования;

•	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В генеральном плане Кисляковского сельского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий: памятников историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон.

На генеральном плане Кисляковского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования Кущевского района» располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Объекты культурного наследия,

стоящие на государственной охране и

являющиеся памятниками истории и культуры,

находящиеся на территории Кисляковского сельского поселения Кущевского района

Таблица 2

| № п\п | Наименование объекта | Местонахож-дение объекта | Номер по гос-спис-ку | Кате-гория исто-рико-культ. значе-ния | Решение о поста-новке на госуд. охрану | Вид объекта | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАНИЦА КИСЛЯКОВСКАЯ |
| 1 | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | ст-ца Кисляковская, кладбище | 1985 | Р | 63 | И |  |
| 2 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кисляковская, ул. Красная, в сквере | 1986 | Р | 63 | И |  |
| 3 | Мемориальный комплекс | ст-ца Кисляковская, ул. Красная, парк |  | Р | 313-КЗ | И |  |
| 4 | Бюст В.И. Ленина,1962 г. | ст-ца Кисляковская, ул. Красная, 24 | 2012 | Р | 759 | МИ |  |

ОАО «Наследие Кубани» были выявлены объекты археологии, представленные курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп.

Объекты археологического наследия

Таблица 3

| № пп | Наиме-нование объекта | Местонахождение объекта | Но-мер по гос. спис-ку | № в кур-ган- ной груп-пе | Высо-та курган-ных насы-пей, м | Диа-метр кур-гана, м | Ох-ран-ная зона, м | Реш. о поста-новке на гос. охрану | № по инв. спис-кам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курган | ст-ца Кисляковская, у больницы колхоза им. Ленина и здания правления к-за им.Ленина | 1940 1941 |  | до 4 | 78 | 150 | 63 | - |
| 2 | Курганная группа «Кисляков-ская 9» (10 насыпей) | ст-ца Кисляковская, к северо-западу от окраины станицы и в 1 км к западу-северо-западу от северной окраины станицы | 1942 | 1 | до 1 | 36 | 50 | 63 | 006800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 4 | 55 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 5 | 66 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 3 | 67 | 125 |  |  |
| 3 | Курган "Кисляковский 2" | ст-ца Кисляковская, юго-западная окраина станицы | 7968 |  | до 3 | 69 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006100 |
| 4 | Курганная группа "Кисляковская 3" (5 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 0,6 км к юго-западу от станицы | 7969 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006200 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
| 5 | Курган "Кисляковский 4" | ст-ца Кисляковская, 1,5 км к юго-западу от станицы | 7970 |  | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006300 |
| 6 | Курганная группа "Кисляковская 5" (4 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 1,7 км к юго-западу от станицы | 7971 | 1 | до 1 | 43 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006400 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
| 7 | Курганная группа "Кисляковская 6" (5 насыпей) | ст-ца Кисляковская, западная окраина станицы | 7972 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
| 8 | Курганная группа "Кисляковская 7" (16 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 0,85 км к западу от западной окраины станицы | 7973 | 1 | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 14 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
| 9 | Курганная группа "Кисляковская 8" (4 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 1,75 км к западу от западной окраины станицы | 7974 | 1 | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006700 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
| 10 | Курганная группа "Кисляковская 10" (3 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 2,2 км к западу-северо-западу от станицы | 7975 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
| 11 | Курганная группа "Кисляковская 11" (2 насыпи) | ст-ца Кисляковская, юго-восточная окраины станицы | 7976 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
| 12 | Курганная группа "Кисляковская 12" (3 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 0,6 км к юго-востоку от станицы | 7977 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
| 13 | Курган "Кисляковский 13" | ст-ца Кисляковская, 2 км к юго-востоку от станицы | 7978 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007200 |
| 14 | Курганная группа "Кисляковская 14" (2 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 1 км к востоку от станицы | 7979 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
| 15 | Курганная группа "Кисляковская 15" (7 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 0,35 км к востоку от северо-восточной окраины станицы | 7980 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007400 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
| 16 | Курган "Кисляковский 16" | ст-ца Кисляковская, 1,2 км к северо-востоку от станицы | 7981 |  | до 2 | 57 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007500 |
|  | Курганная группа "Кисляковская 17" (2 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 1,75км к северо-северо-востоку от станицы | 7982 | 1 | до 2 | 49 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
| 17 | Курган "Кисляковский 18" | ст-ца Кисляковская, 1,1 км к северу от станицы | 7983 |  | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007700 |
| 18 | Курган "Кисляковский 19" | ст-ца Кисляковская, 1,2 км к северу от станицы | 7984 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007800 |
| 19 | Курганная группа "Кисляковская 20" (3 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 1км к северу от северо-западной окраины станицы | 7985 | 1 | до 2 | 55 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
| 20 | Курганная группа "Кисляковская 21" (2 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 1,1км к северо-северо-востоку от северо-восточной окраины станицы | 7986 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
| 21 | Курганная группа "Кисляковская 22" (7 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 3,5 км к востоку от станицы | 7987 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
| 22 | Курган "Кисляковский 23" | ст-ца Кисляковская, 4,5 км к востоку от станицы | 7988 |  | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008200 |
| 23 | Курган "Кисляковский 24" | ст-ца Кисляковская, 5,9 км к востоку от юго-восточной окраины станицы | 7989 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008300 |
| 24 | Курганная группа "Кисляковская 25" (10 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 6,3 км к востоку от юго-восточной окраины станицы | 7990 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008400 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 50 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 2 | 53 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
| 25 | Курганная группа "Кисляковская 26" (4 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 5 км к востоку от юго-восточной окраины станицы | 7991 | 1 | до 2 | 55 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 33 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
| 26 | Курганная группа "Кисляковская 27" (2 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 4,5 км к востоку-юго-востоку от станицы | 7992 | 1 | до 2 | 51 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
| 27 | Курган "Кисляковская 28" | ст-ца Кисляковская, 4,3 км к северу от станицы | 7993 |  | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008700 |
| 28 | Курганная группа "Кисляковская 29" (2 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 3,9 км к северу от северо-западной окраины станицы | 7994 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
| 29 | Курганная группа "Кисляковская 30" (3 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 2,2 км к северо-северо-западу от станицы | 7995 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008900 |
|  |  |  |  | 2 | до 4 | 69 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
| 30 | Курганная группа "Кубан-ская 1" (7 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 8,5км к востоку-юго-востоку от восточного угла станицы | 7996 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
| 31 | Курганная группа "Кубан-ская 2" (11 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 9,5км к востоку-юго-востоку от восточного угла станицы | 7997 | 1 | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009700 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 2 | 51 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 2 | 49 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
| 32 | Курганная группа "Кубан-ская 3" (2 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 11,75км к востоку-юго-востоку от восточного угла станицы | 7998 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
| 33 | Курганная группа "Кубан-ская 4" (3 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 12,25км к востоку-юго-востоку от восточного угла станицы | 7999 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
| 34 | Курганная группа "Кубан-ская 5" (14 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 12,5км к востоку-юго-востоку от восточного угла станицы | 8000 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 2 | 49 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 4 | 69 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 14 | до 2 | 48 | 75 |  |  |
| 35 | Курганная группа "Кубан-ская 6" (9 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 13,25 км к востоку-юго-востоку от восточного угла станицы | 8001 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010100 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 53 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 7 | 85 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
| 36 | Курган "Кубан-ский 7" | ст-ца Кисляковская, 10,5 км к юго-востоку от восточного угла станицы | 8002 |  | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010200 |
| 37 | Курган "Кубан-ский 8" | ст-ца Кисляковская, 7,75 км к юго-востоку от восточного угла станицы | 8003 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010300 |
| 38 | Курган "Кубан-ский 9" | ст-ца Кисляковская, 8 км к юго-юго-востоку от восточного угла станицы | 8004 |  | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010400 |
| 39 | Курганная группа "Кубанская 10" (5 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 4,75 км к юго-востоку от восточного угла станицы | 8005 | 1 | до 2 | 50 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 2 | 49 | 75 |  |  |
| 40 | Курган "Кубан-ский 11" | ст-ца Кисляковская, 5,5 км к юго-юго-востоку от восточного угла станицы | 8006 |  | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010600 |
| 41 | Курган "Кубанский 12" | ст-ца Кисляковская, 5,5 км к юго-востоку от восточного угла станицы | 8007 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010700 |
| 42 | Курганная группа "Кубан-ская 13" (4 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 7 км к юго-востокуот восточного угла станицы | 8008 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
| 43 | Курганная группа "Кубан-ская 14" (7 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 8 км к юго-юго-востоку от восточного угла станицы | 8009 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 3 | 62 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 4 | 70 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 м | 34 | 50 |  |  |
| 44 | Поселение "Кисляковское" | Ст. Кисляковская, 2,1 км к северо-северо-западу от станицы | 8010 |  | до 1 | 43 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016700 |
| 45 | Курганная группа (2 насыпи) | Ст.Кисляковская, 0,75 к СВ от В окраины станицы, 1 км к ЮВ от МТФ |  | 1 | до 1 | 40 | 50 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
| 46 | Курган | Ст.Кисляковская, 1,5 к ЮВ от В окраины станицы, правый берег р.Ея, 0,1 км от автодороги Кисляковская - Ленинградская |  |  | до 1 | 37 | 50 | В |  |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны водонапорных башен и насосных станций питьевого водоснабжения Ейского группового водопровода и артезианских скважин Кисляковского водозабора.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на исследуемой территории. В пределах поселения находятся месторождение глин. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория полселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории центра поселения происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенных пунктов и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Кущевский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

2.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов Кисляковского сельского поселения

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

2.3.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1–2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2029г, резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком - до 2044г., как в существующих (проектных) границах, так и в пределах рекомендуемых границ.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

Размещение новой застройки станицы Кисляковской и поселка Кисляковка планируется на землях населенного пункта без изменения границ. При необходимости (например, при оптимистическом развитии станицы и необходимости в новых территориях для муниципальных нужд) проектом рекомендуется в пределах расчетного срока 20 лет изменение границ населенного пункта в рекомендуемых контурах с выходом на земельные угодья сельскохозяйственного назначения. В этом случае необходимо поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

2.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

Ставившиеся в советский период цели жилищной политики были связаны с ликвидацией очереди. Государство строго регламентировало норму предоставления жилья. Сегодня на первый план выдвигается, наряду с ликвидацией очереди, проблема улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилища, удовлетворение жильём  в соответствии с индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

Строительство нового жилья в рамках реализации генерального плана Кисляковского сельского поселения предусматривается осуществить в существующих и проектируемых жилых кварталах в проектных административных границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

В проектируемых кварталах проектом предусмотрено расселение следующих категорий населения:

- прирастающее население;

- население, проживающее в санитарно-защитных зонах производственных предприятий.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда.

Территорию жилой застройки, попадающую в санитарно-защитную зону предприятий, генеральным планом предусматривается отнести к зоне строгого строительного режима. Население, проживающее в такого рода зоне, предполагается, по мере износа жилых строений, разместить в зонах более экологически благоприятных для проживания.

По данным администрации Кисляковского сельского поселения на территории населенных пунктов ветхое жилье и признанное аварийным отсутствует.

Убыль жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана составит:

- жилые помещения, расположенные в санитарно-защитных зонах производственных предприятий 61 домовладение общей площадью 3,64 тыс. м2, где проживает 183 человека (ст.Кисляковская).

Проектные объемы нового жилищного строительства определены, исходя из прогноза роста жилищного фонда, проектной численности населения, намеченных объемов убыли жилищного фонда.

Улучшение жилищных условий существующего населения Кисляковского сельского поселения предполагается путем увеличения общей площади дома, за счет пристройки и надстройки (строительство мансард) существующих жилых зданий. Перечисленные варианты улучшения жилищных условий в существующем жилищном фонде имеет ряд причин – значительная стоимость земельных участков, стремление иметь просторный дом и совершенствовать свое жилище.

Дополнительным резервом в решении жилищных вопросов возможно за счет использования типовых проектов быстровозводимых жилых домов. Стоимость квадратного метра жилья в таких домах значительно ниже, чем в кирпичных. При этом возводятся они за считанные месяцы.

Расчеты объемов жилищного строительства по Кисляковскому сельскому поселению приводятся в таблице 4.

Объемы жилищного строительства и средняя обеспеченность жилыми помещениями на одного человека в разрезе населенных пунктов

на срок генерального плана

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | Базовый период | Выбытие жилого фонда к расчетному сроку ГП | 1 очередь строительства (2019 г.) | Расчетный срок (2029 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения на 01.01.2008 г. | Общая площадь жилого фонда, тыс. кв.м | Средняя обеспеченность, кв.м/чел. |  | Численность населения, чел. | Общая площадь жилого фонда, тыс. кв.м | в том числе объем нового строительства (2008-2019 гг), тыс.кв.м | Средняя обеспеченность, кв.м/чел. | Численность населения, чел. | Общая площадь жилого фонда, тыс. кв.м | в том числе объем нового строительства (2019-2029 гг.), тыс.кв.м | Средняя обеспеченность, кв.м/чел. |
| ст.Кисляковская | 5267 | 116,78 | 22,17 | 3,64 | 5529 | 139,17 | 22,39 | 25,17 | 5962 | 167,96 | 32,43 | 28,17 |
| п.Кисляковка | 334 | 6,62 | 19,82 |  | 351 | 8,01 | 1,39 | 22,82 | 378 | 9,76 | 1,75 | 25,82 |
| Итого по Кисляковскому СП | 5601 | 123,4 | 22,03 | 3,64 | 5880 | 147,18 | 23,78 | 25,03 | 6340 | 177,72 | 34,18 | 28,03 |

Таким образом для достижения средней обеспеченности жилой площадью на одного человека до уровня 28,03 м2 в Кисляковском сельском поселении необходимо к расчетному сроку генерального плана дополнительно ввести около 57,96 тыс. м2 общей площади жилых домов. При выполнении данного условия к 2029 году общая площадь жилого фонда Кисляковского сельского поселения может составить 177,72 тыс. м2.

2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центром населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями станицы, поселков и хуторов и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

2.3.2.1. Размещение учреждений обслуживания

Станица Кисляковская

Таблица 5

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация МО Кисляковское сельское поселение | 1 | 2 | существ. |
| 2 | Административное здание СПК «Кисляковский» | 1 | 2 | реконстр. |
| 3 | Сбербанк | 1 | 1 | существ. |
| 4 | Сельский Дом культуры со зрительным залом на 900 мест в составе: - филиал сельской библиотеки №6 с читальным залом на 30 мест; - районная ДЮСШ на 40 мест; - кружковые помещения; - сервисный участок «ЮТК» | 1 | 3 | существ. |
| 5 | Молодежный развлекательный центр в составе: - кинозал; - танцевальный зал; - школа искусств; - библиотека; - интернет-кафе | 1 | 2 | проект. инвест. площадка |
| 6 | Культурно-развлекательный центр | 1 | 2 | проект. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Летний кинотеатр | 1 | 1 | реконстр. |
| 8 | Парк культуры и отдыха | 2 | - | реконстр. |
| 9 | Парк культуры и отдыха | 2 | - | проект. |
| 10 | Зона отдыха: кафе, пляж, магазины, аттракционы | 1 | - | проект. |
| 11 | База отдыха | 1 | - | проект. инвест. площадка |
| 12 | Мемориальный комплекс в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1942-1943 гг. | 1 | - | памятник истории |
| 13 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | 1 | - | памятник истории |
| 14 | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | 1 | - | памятник истории |
| 15 | Бюст В.И.Ленина | 1 | - | памятник монумент. искусства |
| 16 | Храм Пресвятой Богородицы | 1 | - | существ. |
| 17 | Детский сад №10 на 83 места с начальной школой | 1 | 2 | существ. |
| 18 | Детский сад | 3 | 2 | проект. |
| 19 | Общеобразовательная средняя школа №2 на 350 учащихся, мастерские, стадион | 1 | 2 | существ. |
| 20 | Общеобразовательная средняя школа №18 на 260 учащихся | 1 | 2 | существ., архитект. ценность |
| 21 | Средняя общеобразовательная школа | 1 | 2 | проект. |
| 22 | Учебно-производственный комбинат | 1 | 2 | проект. |
| 23 | Кисляковская участковая больница в составе: - стационар на 90 коек; - амбулатория на 57 посещений в смену; - отделение сестринского ухода ХОСПИС | 1 | 2 | реконстр. |
| 24 | Станция скорой помощи на 2 автомашины, поликлиника, молочная кухня, аптека | 1 | 1-2 | проект. |
| 25 | Аптека, магазин | 2 | 1 | существ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Спортивный комплекс с бассейном и стадионом | 1 | 2 | проект. |
| 27 | ООО «Кисляковское торговое предприятие Кущевского РАЙПО», бытовые услуги, закусочная, кафе | 1 | - | существ. |
| 28 | Общественный центр микрорайона в составе: -офисы; -магазины товаров повседневного спроса; -пункты КБО; -аптека; -отделение банка; -отделение связи | 2 | 2 | проект. |
| 29 | Общественный центр производственной зоны | 1 | 2 | проект. |
| 30 | Торговый центр | 1 | - | проект. инвест. площадка |
| 31 | Рынок | 1 | - | проект. инвест. площадка |
| 32 | Торговый ряд | 2 | - | реконстр. |
| 33 | Дом бытовых услуг, почтовое отделение связи | 1 | 2 | реконстр. |
| 34 | Магазин | 9 | 1 | существ. |
| 35 | Магазины, кафе | 8 | 1 | проект. |
| 36 | Кафе | 1 | 1 | существ. |
| 37 | Баня, прачечная, химчистка | 1 | 2 | реконстр. |
| 38 | Гостиница | 1 | 2 | проект. |

Поселок Кисляковка

Таблица 6

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почта, ФАП | 1 | 1 | реконстр. |
| 2 | Детский сад с начальной школой | 1 | 1 | проектир. |
| 3 | Магазин | 1 | 1 | существ. |
| 4 | Кафе, магазин | 1 | 1 | проектир. |
| 5 | Сквер | 1 | - | проектир. |

2.3.3. Производственная зона

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах станицы; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты (без железнодорожных вводов);

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территории производственных зон в проектных границах станицы Кисляковской и населенных пунктов поселения разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 2-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Проектируемые промзона имеет территориальный резерв для размещения инвестиционных площадок предприятий, относящихся к предприятиям 2-5 класса с санитарно-защитной зоной от 50 до 500 м. Пространственное размещение предприятий предусматривается таким образом, чтобы производственные вредности оказывали наименьшее воздействие на территорию жилой застройки.

К существующим производственным объектам, расположенным в жилой зоне, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

В таблице 7 приведен перечень сохраняемых проектом и проектируемых предприятий и объектов производственного и коммунального назначения.

Таблица 7

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производственная зона |
| 39 | Автопавильон, кафе | 1 | 1 | проект. |
| 40 | Инвестиционные площадки для размещения объектов придорожного сервиса, рынка придорожной торговли | 2 | - | проект. |
| 41 | ОАО «Кубаньэнерго Ленинградские электросети Кисляковский сетевой участок» | 1 | 1 | существ. |
| 42 | Кисляковский участок «Кущевская райгаз» | 1 | 1 | существ. |
| 43 | Коммунальные сооружения | 2 | - | существ. |
| 43а | Коммунальные сооружения | 1 | - | проект. |
| 44 | Трансформаторная подстанция 35/10 кВт | 1 | - | существ. |
| 45 | Котельная | 1 | - | существ. |
| 46 | Пожарное депо на 6 автомашин | 1 | 1 | реконстр. |
| 47 | Предприятие V класса | 2 | - | проект. |
| 48 | Склад ООО «Альянс» | 1 | 1 | существ. |
| 49 | Склад нефтепродуктов ООО «Глобус» | 1 | - | существ. |
| 50 | Зерносклады, крупорушка, мельница, весовая ООО СК «Север Кубани» | 1 | - | существ. |
| 51 | Зерносклад | 2 | - | существ. |
| 52 | Мини-пекарня | 1 | - | существ. |
| 53 | Мини-пекарня, мини-маслобойня, магазин | 1 | - | существ. |
| 54 | Маслобойня, мельница, производство макаронных изделий ООО «Альянс-3» | 1 | - | существ. |
| 55 | Сепараторное отделение, пастеризация молока | 1 | - | существ. |
| 56 | ИЧП столярный цех, вывоз твердых бытовых отходов, ритуальные услуги | 1 | - | существ. |
| 57 | ООО «Кисляковский кирпичный завод» | 1 | - | существ. |
| 58 | Производство травяной муки ООО «Факел» | 1 | - | существ. |
| 59 | Садоводческая бригада ООО «Альянс-3» | 1 | - | существ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | Свинотоварная ферма | 1 | - | реконстр. |
| 61 | Молочно-товарная ферма №1 ООО «Русь» | 1 | - | реконстр. |
| 62 | Молочно-товарная ферма №4 | 1 | - | реконстр. |
| 63 | Бойня | 1 | - | существ. |
| 64 | Ритуальные услуги, цехи по производству памятников и металлоконструкций | 2 | - | проект. |
| 65 | Ветеринарный участок без содержания животных | 1 | - | существ. |
| 66 | База ГО и ЧС | 1 | - | существ. |
| 67 | Кладбище | 2 | - | закрытое |
| 68 | Кладбище | 1 | - | проект. |
| 69 | Кладбище | 1 | - | резервная территория |
| 70 | Очистные сооружения | 1 | - | проект. |

2.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относится территория придорожной полосы краевой автодороги Стародеревянковская–Ленинградская–Кисляковская, предназначенная для размещения проектируемых объектов придорожного сервиса при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территории проектируемого автопавильона и АЗС.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2.3.5. Зона сельскохозяйственного использования

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

В пределах проектируемой границы станицы Кисляковской и населенных пунктов поселения располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые выпасами и пахотными полями, зарезервированные под территории для размещения жилой  и производственной зон, крестьянско-фермерские хозяйства в пойменной части реки Ея, зарезервированные под лесопарковую зону.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах рекомендуемых границ населенных пунктов, могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения границ и перевода их в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом и стратегическими планами муниципального образования.

2.3.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона охватывает также прибрежные территории реки Ея, активно используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

Рекреационная зона станицы Кисляковской и населенных пунктов представлена существующим парком в центре станицы, территориями проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, проектируемыми парками, скверами в общественных центрах обеих населенных пунктов.

2.3.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах населенных пунктов отражены те же типы зон особо охраняемых территорий и ограничения использования, что и на межселенных территориях, о зонировании которых было сказано выше.

2.3.8. Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения населенных пунктов Кисляковского сельского поселения относятся территории существующих и проектируемых кладбищ с санитарно-защитными  зонами.

Действующее кладбище на северо-западе центра поселения проектом предлагается рассматривать как закрытое по причине невозможности организовать нормативную санитарно-защитную зону и несоблюдения санитарного разрыва до жилой застройки. Захоронения в Кисляковской в дальнейшем планируется производить на проектируемом кладбище, находящемся к юго-западу от второго кладбища станицы с созданием нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки.

На территории Кисляковского сельского поселения проектом предлагается размещение территорий, в настоящее время предназначенных для использования в качестве усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов - на расстоянии 1 км. к северо-западу от станицы Кисляковской для обслуживания всех населенных пунктов поселения. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода в центре поселения к югу от станицы Кущевской эту территорию предлагается рекультивировать и переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

ГП-3

Схема функционального зонирования и ограничений использования территории

2.4. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение межселенных территорий станицы Кисляковской и поселка Кисляковка.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

- в станице Кисляковской – строительство комплекса зданий на территории проектируемого участка общественного центра:

- молодежный развлекательный центр с танцевальным и кинозалами, библиотекой, интернет-кафе, объединенный со школой искусств;

- объекты здравоохранения в составе: станция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля, поликлиника на 60 посещений в смену, молочная кухня, аптека;

- комплекс обслуживания, в состав которого входят: офисные помещения, магазины товаров повседневного спроса, пункты бытового обслуживания населения, отделения банка и почтовой связи;

- школа;

- детский сад;

- инвестиционные проекты придорожного сервиса вдоль краевой дороги на западе станицы, торговые ряды по улицам Котляревского и Красная.

- в поселке Кисляковка в связи с отсутствием объектов обслуживания населения рекомендовано строительство здания детского сада с начальной школой, кафе.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра Кисляковской, проектируемого парка,

- сквера в п. Кисляковка со спортивными площадками;

- прибрежных территорий реки Ея;

- улиц и дорог на существующей территории станицы и поселка.

Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения Кисляковского сельского поселения на первую очередь строительства равна 5880 человек. Перспективный прирост населения к 2019 году составит 279 человек или 93 семьи.

Согласно расчетным данным, потребность в территории для расселения населения на первую очередь строительства по Кисляковскому сельскому поселению составит 21,39 га.

Исходя из расчетов раздела 2.3.1.1. «Жилая застройка. Жилой фонд» потребность в новом жилищном строительстве для прирастающего населения, заменяемого ветхого жилищного фонда и для улучшения жилищных условий существующего населения составит 27,42 тыс. м2 общей площади, суммарное количество жилищного фонда к 2019 году составит 147,18 тыс. м2.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства в населенных пунктах Кисляковского сельского поселения представлен в таблицах 8-9.

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- Строительство производственных предприятий сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемой производственной зоны в ст.Кисляковской, а также реконструкция и восстановление животноводческих предприятий на межселенных территориях;

- В соответствии со стратегией развития муниципального образования Кущевский район реализация инвестиционных проектов, прежде всего – арматурно-метизного комплекса, завода по производству плит из мелкодисперсной стружечной фракции возле поселка

- Строительство АЗС  и объектов придорожного сервиса и рынка вдоль автодороги на Ленинградскую в обоих населенных пунктах поселения;

- Строительство пожарного депо на 6 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 в Кисляковской.

В области коммунального обслуживания необходимо первоочередное реконструкция бани с размещением прачечной и химчистки в центре поселения ст. Кисляковской, а также мероприятия по инженерному обеспечению населенных пунктов поселения, которые отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

СКБ первая очередь

ст. Кисляковская

табл. 8

лист 1

табл. 8

лист 2

табл. 8

лист 3

п. Кисляковка

табл. 9

лист 1

табл. 9

лист 2

2.5. Оценка инвестиционной привлекательности и предложения

по инвестиционным сферам

Перечень инвестиционных проектов

Таблица 10

| № п\п | Наименование | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Завод по производству плит из мелкодисперсной стружечной фракции (МДФ) | Земельный участок площадью 40 га расположен в 500 м на северо-восток от ж/д станции Кисляковка |
| 2 | Арматурно-метизный комплекс | к северу от п. Кисляковка |
| 3 | Автозаправочный комплекс на ФАД «Дон» | Земельный участок площадью 1,5 га расположен на ФАД «Дон» в 700 м к северу от поворота на автодорогу «Стародеревянковская-Ленинградская-Кисляковская» |
| 4 | Объект придорожного сервиса «Кавалерка» | Кисляковское сельское поселение, ФАД «Дон», в 500 м к югу от реки Кавалерка |
| 5 | Придорожный комплекс | Кущёвский район, в 1 км на северо-восток от ж/д станции Кисляковка вдоль автодороги краевого значения «Стародеревянковская-Ленинградская-Кисляковская» |
| 6 | Придорожный комплекс | Кисляковское сельское поселение, ФАД «Дон», ориентировочно в 500 м к северу от реки Ея |
| 7 | Придорожный комплекс | станица Кисляковская, ул. Котляревского 82а |
| 8 | Технопарк | ст. Кисляковская, юго-западная часть |
| 9 | АГЗС ООО «Кубаньрегионгаз» | станица Кисляковская, ул. Котляревского |
| 10 | Реконструкцию малых предприятий мукомольно-крупяной промышленности | ст. Кисляковская |
| 11 | Восстановление, реконструкция и техническая модернизация животноводческих комплексов с | межселенные территории поселения |
| 1 | 2 | 3 |
|  | целью восстановления поголовья |  |
| 12 | База отдыха | к юго-востоку от станицы Кисляковской в пойме реки Ея |
| 13 | Торговый центр, крытый рынок | земельный участок производственной базы СПК «Кисляковский» |
| 14 | Молодежный развлекательный центр | в центре проектируемого северо-западного жилого микрорайона станицы Кисляковской |
| 15 | Рыночная площадь для реализации сельскохозяйственной продукции | западная часть станицы Кисляковской, вдоль автодороги краевого значения «Стародеревянковская-Ленинградская-Кисляковская» |

2.6. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории Кисляковского сельского поселения на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО «Кубаньградостройпроект» инженерно-геологической партии, выполненном в 2006 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- просадочность грунтов;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков;

- повышенная агрессия грунтовых вод к бетонам;

- ветровая дефляция.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории ст. Кисляковской согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории поймы категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

  - Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

  - организация водостоков;

  - Защита от опасных физико-геологических процессов.

  - понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

  - защита от подтопления и затопления;

  - противоэрозионные мероприятия.

  - Благоустройство водоемов.

  - Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

  - Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

2.6.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории cт. Кисляковской была выполнена ранее и на данном этапе проектирования рассматривается поверхностный водосток и инженерные мероприятия Кисляковского сельского поселения.

Поверхностный сток отводится водостоками, соответствующими характеру застройки.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Кисляковского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам и кварталам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных  пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений, и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0,3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова «Отвод поверхностных вод с городской территории», Москва. Стройиздат.

Общий расход дождевых вод в границах проекта генплана Кисляковского сельского поселения составляет 12500 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Основными водоприемниками водостоков являются балки и пруды с выведением по рельефу после отстоя и очистки в прудах-отстойниках в р. Ея.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В населенных пунктах Кисляковского сельского поселения МО Кущевского района, водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части населенных пунктов.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов - 2-3 м., предельная - 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования «ИНСТЭБ» и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек «Свирь».

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно «Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации», с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов реки, расчистка дна реки и каналов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорация.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

2.6.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории Кисляковского сельского поселения, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территорий Кисляковского сельского поселения  от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла рек, с защитой от подтопления территорий Кисляковского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления».

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Кисляковского сельского поселения  в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается дренированием территорий в центральной и застроенной части населенных пунктов. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений, последние могут оказаться постоянно

или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

В станице Кисляковской к таким площадям отнесены территории поймы и  ложбин стока.

Затопление территории поверхностными водами распространено в пойме, вблизи русла, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в пойме и старицах, распространено в юго-восточной части станицы. Причинами заболачивания являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки.

В равнинных условиях, на территории изысканий, они образуют ложбины стока. Обычно это связано с легкоразмываемыми отложениями, такими как суглинки легкие, супеси.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям первой надпойменной террасы р. Ея и, в основном, к покровным отложениям межбалочных водоразделов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции, находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

В 1969 году в Кущевском районе в хуторах Степной, Заводской, Воровской и др. эоловая аккумуляция достигла 3 метра мощности.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Противооползневые мероприятия

Вдоль берегов рек на территории Кисляковского сельского поселения развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, которые могут повлечь за собой оползневые процессы.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек. Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек  и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.

Для инженерной защиты эрозионных уступов можно применять следующие виды сооружений и мероприятий:

- подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай;

- ступенчатые крепления с укреплением основания террас;

- наброска из камня, наброска или укладка из фасонных блоков;

- струенаправляющие дамбы из грунта;

- и т.д.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в террасировании склонов, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации.

Укрепление склонов с посевом трав предохранит территорию от выветривания.

2.6.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы рек Ея, Кавалерка, балок, прудов и каналов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой  деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек и балок предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

2.6.4. Устройство набережных

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны населенных пунктов входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережных с устройством  спусков к реке Ея, благоустройством и озеленением.

По берегам реки Ея предусмотрено устройство пляжей с намывом пляжной территории, с отсыпкой пляжеобразующего материала.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа, для планирования территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории, а также на берега балки, для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

2.6.5. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусмотрен ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла балки;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

2.6.6. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территориях Кисляковского сельского поселения при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта.

2.6.7. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

2.6.8. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве, на территории проектируемого участка, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0,7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов»;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

На территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.7. Инженерное оборудование территории

2.7.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Кисляковского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав Кисляковского сельского поселения входят: ст. Кисляковская и пос. Кисляковка.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия относятся к  категории сложности. Почвы представлены суглинистыми и глинистыми грунтами. Нормативная глубина промерзания почвы - 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 1,0 до 5,0м от поверхности земли.

Проектируемая территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7 баллов.

2.7.1.1. Водоснабжение

Станица Кисляковская

Существующее положение

В настоящее время существующее население станицы Кисляковской снабжается водой от артезианских скважин.

Согласно заключению территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю за № 10-02/23.19 в ст. Кисляковской на сегодняшний момент санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей неудовлетворительное.

Водоснабжение станицы осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода, источником питания которого являются подземные водоносные горизонты.

На территории станицы расположены два узла водопроводных сооружений:

1. По переулку Амбарному между ул. Пушкина и ул. Ст. Разина расположены две артскважины и водонапорная башня ВБР-50.

2. По переулку Амбарному между ул.Заводской и ул.Почтовой расположены еще две артскважины и водонапорная башня ВБР-50 (скв. 4 не действующая).

Питьевая вода подается населению не гарантированного качества. Для водозаборных сооружений, расположенных в жилой зоне, нет возможности организовать зоны санохраны. Вода подается без очистки. Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном и изношенном состоянии. Все это не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения ст.Кисляковской, общественных и коммунальных объектов с учетом развития на расчетный срок до 2029 г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения ст.Кисляковской.

Расчетное водопотребление станицы принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* и с учетом существующей застройки станицы.

Источником водоснабжения станицы являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 11.

Таблица 11

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние Q=926,11м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=1240,02м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1659,33м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Учитывая неудовлетворительное санитарно-техническое состояние существующих водозаборных сооружений и отсутствие возможности организации 3-х зон санитарной охраны, проектом предлагается разместить узел головных водозаборных сооружений в районе маслоцеха, где уже имеется существующая артскважина.

Проектный дебит скважин принимаем 25 м3/ч ориентировочно (в виду отсутствия гидрологического очерка по Кущевскому району). В качестве водоподъемного оборудования при дебите 25 м3/ч рекомендуется насос типа ЭЦВ 8-25-150.

Дополнительно необходимо пробурить два куста артскважин по две скважины в кусте. Скважины располагаются рядом вдоль проектируемой дороги на расстоянии 300м друг от друга.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Водоснабжение станицы предусматривается от проектируемого узла водозаборных сооружений, расположенного рядом с территорией существующего водозабора на западной окраине станицы.

Необходимо пробурить два куста артскважин по две скважины в кусте, с дебитом 25м3/час каждая (4 проектируемых скважины принять рабочими и 1существующую скважину - резервную).

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артскважины с насосной станцией I подъема – 2 куста артскважин.

2. Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды.

3. Насосная станция II подъема с электролизной.

4. Фильтры-поглотители – 2 шт.

5. Трансформаторная подстанция, зона строгого режима.

6. Дизельная.

7. Проходная с бытовками.

8. Зона санохраны.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением  существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

После строительства нового узла головных водозаборных сооружений необходимо используемые существующие сети переключить на новый узел водопроводных сооружений, а существующие скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения в ст. Кисляковкой расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 15 л/с на один пожар.

Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5,0л/с каждая.

Общий расход составляет 25 л/с (15х1+2х5,0).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод в ст. Кисляковской проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø150-100мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 31,00 км.

Водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети 2Ø200 , L=100,00 м.

Объем работ по водопроводу по ст. Кисляковской

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-150 | Сталь, полиэтилен | 31000,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2х200 | сталь | 200,00 |
| 3 | Резервуары железобетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |
| 5 | Артезианские скважины |  |  | 4(2куста по 2скв.) |

Поселок Кисляковка

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение п. Кисляковка осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода Кисляковского магистрального водопровода, источником питания которого являются 9 артезианских скважин ж. д. п. Кисляковка.

От водопроводной насосной станции ВНС «Кисляковская» насосами, установленными в насосной станции, вода подается по Кисляковскому магистральному водопроводу Ø275-250 мм в населенные пункты Кущевского района.

Согласно справке филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода в поселке на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние сетей и недостаток воды.

В поселок разводящие трубопроводы - В Ø100 мм от ВНС «Кисляковская» подают воду в водонапорную башню Рожновского емкостью 50 м3 и далее в водопроводную сеть.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения поселка Кисляковка Кисляковского сельского поселения, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана сельского поселения с учетом развития на расчетный срок до 2029 г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос водоснабжения потребителей поселка.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 13.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние Q=61,62м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=78,88м3/сут.;

- на расчетный срок Q=105,00м3/сут.

Схема водоснабжения

Для обеспечения водой населения поселка в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение.

Вода по Кисляковскому водоводу Ø300 мм подается в резервуары чистой воды поселка Кисляковка. Затем насосами, установленными в насосной станции, подается по водоводу В Ø275-250 мм в населенные пункты Кущевского района и в водонапорную башню Рожновского ВБР-50 поселка Кисляковка и далее в водопроводную сеть.

Для водоснабжения используюся подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые

Таблица 13

концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2011 гг. предусматривается реконструкциянасосной станции 2-го подъема ВНС «Кисляковская».

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения поселка расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Пожарные депо расположено в ст. Кисляковской в 5,0 км от поселка.

Водопроводная сеть

Водопровод в поселке проектируется хозяйственно-питьевой низкого давления.

Сеть водопровода принята с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø80-100мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность водопроводной сети на расчетный срок составляет 1,50 км.

Объем работ по водопроводу по поселку Кисляковка

Таблица 14

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-80 | Сталь, полиэтилен | 1500,00 |

2.7.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации ст. Кисляковской разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно санитарному заданию территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Кущевском районе и справки ЖКХ централизованной канализации в станице Кисляковской нет.

Предлагается строительство очистных сооружений для ст.Кисляковской с включением их в расчетный срок реализации генерального плана.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации ст. Кисляковская и приняты решения по канализованию поселка Кисляковка

Расчетные расходы сточных вод для станицы и поселка определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 15,16.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по ст. Кисляковской

- на современное состояние Q=925,51,00м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=12399,42м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1658,73м3/сут.

по п. Кисляковка

- на современное состояние Q=60,72м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=77,98м3/сут.;

- на расчетный срок Q=104,10м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

С учетом выполненной схемы вертикальной планировки территории и для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в ст. Кисляковской запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве трех штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации. Согласно санитарному заданию генпланом выделен участок под очистные сооружения (чертежи НВК-1,2).

Таблица 15

Таблица 16

В проекте принята централизованная схема канализации.

Канализационные стоки поселка Кисляковка самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения в самотечную сеть ст.Кисляковской и далее на проектируемые очистные сооружения канализации станицы

Очистные сооружения производительностью 1,80 тыс.м3/сут запроектированы на восточной окраине станицы.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ           <3мг/л;

БПКпол     <3мг/л;

NH4→N<0,4мг/л;

NО3→N<9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

-сброс очищенных сточных вод для ст. Кисляковской предусмотреть в водоем (водоприемником является река Ея).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 37,00 км.

Объемы работ по канализации ст. Кисляковской и п. Кисляковка

Таблица 17

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200 | полиэтил. | 18000,00 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтил. | 5300,00 |
| 3 | Трубы напорные | 80-100 | полиэтил. | 13700,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 6,0 м | ж/бет. | 1 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 2,0 м | метал. | 2 |
| 6 | Канализационные очистные сооружения, Q=1800,00 м3/сут |  |  | 1 |
| 5 | Канализационная насосная станция (для п. Кисляковка) | 2,0 м | Метал. | 1 |

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Охрана окружающей среды

Канализование населенного пункта уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Краткое описание проектируемого водозабора

Для ст. Кисляковской проектом предусматривается строительство головного узла водозаборных сооружений производительностью 1,8 тыс.м3/сут. Для этого необходимо пробурить два куста артскважин с дебитом 25 м3/час.

Кусты скважин расположить на расстоянии 300 м друг от друга. Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

На площадке головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема –2 два куста артскважин (1 скважина существующая - резервная).

2. Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды.

3. Насосная станция II подъема с электролизной.

4. Фильтры-поглотители – 2 шт.

5. Трансформаторная подстанция, зона строгого режима.

6. Дизельная.

7. Проходная с бытовками.

8. Зона санохраны.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен в юго-восточной части станицы.

Подземные воды вскрыты на глубине 1,0-5,0 м от поверхности земли. Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно «Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения» (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть ст. Кисляковской должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

2.7.1.3. Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 18

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение |
| ст. Кисляковская |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 926,11 | 1659,33 | 1240,02 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 755,11 | 1361,33 | 1019,02 |
|  | - на производственные нужды |  | 171,00 | 298,00 | 221,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 1800,00 | 1300,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 31,20 | 18,00 |
| п. Кисляковка |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 61,62 | 105,00 | 78,88 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 50,62 | 86,00 | 64,48 |
|  | - на производственные нужды |  | 11,00 | 19,00 | 14,40 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Кисляковский магистральный водопровод |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 1,50 | 1,00 |
| Кисляковское сельское поселение |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 987,73 | 1764,33 | 1318,90 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 805,73 | 1447,33 | 1083,50 |
|  | - на производственные нужды |  | 182,00 | 317,00 | 235,40 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 1800,00 | 1300,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 1800,00 | 1300,00 |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 32,70 | 19,00 |
| Канализация |
| ст. Кисляковская |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 925,51 | 1658,73 | 1239,42 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 754,51 | 1360,73 | 1018,42 |
|  | - производственные сточные воды | - | 171,00 | 298,00 | 221,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут |  | 1800,00 | 1300,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 24,00 | 15,00 |
| п. Кисляковка |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 60,72 | 104,10 | 77,98 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 49,72 | 85,10 | 63,58 |
|  | - производственные сточные | - | 11,00 | 19,00 | 14,40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | воды |  |  |  |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК ст. Кисляковская |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 13,00 | 7,00 |
| Кисляковское сельское поселение |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 986,23 | 1764,33 | 1318,90 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 804,23 | 1447,33 | 1083,50 |
|  | - производственные сточные воды | - | 182,00 | 317,00 | 235,40 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 1800,00 | 1300,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 37,00 | 22,00 |

2.7.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» генерального плана Кисляковского сельского поселения Кущёвского района Краснодарского Края выполнен на основании задания на проектирование и исходных данных от заказчика.

В состав раздела входит:

а) Разработка схемы электроснабжения на напряжение 110-35-10 кВ (Чертежи ЭС-1; ЭС-2).

б) Определение основных показателей проекта (таблицы 19-22 настоящей записки).

Краткая характеристика объектов

Кисляковское сельское поселение с административным центром в ст.Кущёвской расположено в юго-восточной части муниципального образования Кущёвский район Краснодарского края. В состав поселения входят ст.Кисляковская и п.Кисляковка.

Существующая и проектная численность населения на 2019-2029 гг. по населенным пунктам представлена в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование населенного пункта | Существу-ющие | На расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2029г. |  |
| Станица Кисляковская | 5267 | 5529 | 59625 | Исходные данные |
| Посёлок Кисляковка | 334 | 351 | 378 | Исходные данные |
| Итого: | 5601 | 5880 | 6340 |  |

На территории муниципального образования Кисляковское сельское поселение имеются объекты соцкультбыта, спорта, производственные предприятия и объекты инженерной инфраструктуры.

В схему развития сельского поселения включены вопросы электроснабжения существующей и планируемой на расчетный срок жилых зон с идивидуальной и малоэтажной секционной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, производственных предприятий и предприятий торговли, бытового обслуживания, находящихся в границе поселения на расчетный срок.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития сельского поселения. Планируется демонтаж части существующих ВЛ10 кВ и прокладка новых участков ВЛ10 кВ от подстанций 110/27,5/10 кВ «Кисляковская-тяговая» и 35/10 кВ «Кисляковская».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, в её последующей редакции за 1999 г. Результаты расчетов сведены в таблицы 20-22.

Расчетные электрические нагрузки

на I очередь строительства (2019г.)

Таблица 20

| № п.п | Потребители | Зона поселений с разработанными генпланами на расчетный период | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии со СП-110-2003 и РД34.20,185-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищно-коммунальный сектор кВт. | Производственный сектор кВт. | Наружное освещение кВт. |  |
|  |  | Сущ. | Проектн. | Сущ. | Проектн. | Проектн. |  |
| 1 | ст.Кисляковская | 26340 | 268 | 5907 | 767 | 30 | 6794,20 |
| 2 | п.Кисляковка | 130 | 7 | - | 187 | 8 | 232,40 |
| 3 | Итого: | 2764 | 275 | 5907 | 354 | 38 | 6956,60 |

Расчетные электрические нагрузки

на расчетный срок (2029г.)

Таблица 21

| № п.п | Потребители | Зона поселений с разработанными генпланами на расчетный период | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии со СП-110-2003 и РД34.20,185-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищно-коммунальный сектор кВт. | Производственный сектор кВт. | Наружное освещение кВт. |  |
|  |  | Сущ. | Проектн. | Сущ. | Проектн. | Проектн. |  |
| 1 | ст. Кисляковская (согласно проекта А1-050-198) | 2793 | 623 | 5907 | 767 | 60 | 7105,00 |
| 2 | п. Кисляковка | 130 | 18 | - | 209 | 13 | 259,00 |
| 3 | Итого: | 2923 | 641 | 5907 | 976 | 73 | 7364,00 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения объектов Кисляковского сельского поселения являются существующие трансформаторные подстанции, расположенные в ст. Кисляковской - ПС 35/10 кВ «Кисляковская» с трансформатором мощностью 1х2,5 МВА; в п. Кисляковка - трансформаторная подстанция 110/27,5/10 кВ «Кисляковская-тяговая» с трансформаторами мощностью 2х31,5 МВА.

В соответствии с проектом А1-050-198 генерального плана в ст. Кисляковской, предусматривается строительство 8 новых подстанций 10/0,4 кВ и использование 58 существующих.

Тип и мощность трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ см. в разделе «Электроснабжение» проекта А1-050198.

В п. Кисляковка предусматривается реконструкция КТП Кт2-334 с заменой существующего трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор 250 кВА.

Линии 10кВ

Трассы ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития сельского поселения.

Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ-10 кВ, относится к третьему району по гололёдным и четвёртому по ветровым нагрузкам на провода.

В ст. Кисляковской строительство линий 10 кВ выполнено в воздушном исполнении (объём строительства, тип опор, а также марку проводов см. в проекте: А1-050-198.

В п. Кисляковка строительство линий 10 кВ выполнено в воздушном исполнении на неизолированных проводах типа SAX 70 кВ магистралях и SAX 50 – на отпайках. Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105.

Протяженность реконструируемых ВЛ 10 кВ –0,56 км.

Линии 35-110кВ

Будут рассмотрены при рабочем проектировании и после выдачи технических условий Кущевскими электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго» на присоединение дополнительной мощности 1450 кВА для ст. Кисляковской (определённой в проекте А1-050-198) и 90 кВА для п. Кисляковка (определённым данным проектом) к ПС 110/27,5/10 кВ «Кисляковская-тяговая» и ПС 35/10 кВ «Кисляковская».

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 22

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2009г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. | 2029г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Станица Кисляковская (согласно проекта А1-050-198) |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год | - | 39,39 | 41,76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 11,82 | 13,06 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, в том числе: | кВт.ч | - | 7124,39 | 6885,00 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 2145,66 | 2289,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Протяжённость сетей 10 кВ | км | 13,20 | 14,0 | 14,60 |
| ПС 35/10 кВ |  | 1 | 1 | 1 |
| Поселок Кисляковка |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год | - | 1,36 | 1,52 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,56 | 0,61 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, в том числе: | кВт.ч | - | 3860,05 | 4001,48 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1595,60 | 1600,59 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| Протяжённость сетей 10 кВ | км | 2,50 | 3,07 | 3,07 |
| Количество трансформаторных подстанций 110/27,5/10 кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Всего по Кисляковскому сельскому поселению |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год | - | 40,75 | 43,28 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 12,38 | 13,67 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, в том числе: | кВт.ч | - | 5492,00 | 5443,00 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1870,00 | 1941,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 64,50 | 64,50 | 64,50 |
| Протяжённость сетей 10 кВ | км | 15,7 | 17,07 | 17,67 |
| Количество трансформаторных подстанций 110/27,5/10 кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| ПС 35/10 кВ |  | 1 | 1 | 1 |

2.7.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта «Генеральный план Кисляковского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, справки о теплоснабжении ст.Кисляковской Краснодарского края на 31.11.2005 г. и др. исходных данных, выданных заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Кисляковского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Кисляковская и поселок Кисляковка.

Теплоснабжение ст. Кисляковской в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает детский сад и школу. Сети и сооружения теплоснабжения на территории пос. Кисляковка отсутствуют. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 23

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2,58 | 2,58 | Газ |
| Итого: |  | 2,58 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок строительства (2029 г.) предусматривается развитие населенных пунктов Кисляковского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительства объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов ст. Кисляковской в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующих и четырех новых районных котельных, строительство двух из которых планируется на I очередь строительства (2019 г.), в поселке Кисляковка – от одной проектируемой котельной. Кроме того, предусматривается теплоснабжение от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Проектом предусматривается выполнить реконструкцию существующей котельной №1, расположенной в центральной части станицы, для дальнейшего обслуживания торгового центра, рынка, гостиницы.

Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

- Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19(С.

- Средняя температура отопительного периода – 1,5(С.

- Продолжительность отопительного периода – 158 дней.

Расчет тепловых нагрузок объектов

на I очередь (2019 г.)

Таблица 24

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст. Кисляковская |
| Котельная №1 (существующая) | 2,620 | 0,110 | 0,131 | 2,861 | 3,061 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,634 | 0,323 | 0,367 | 1,324 | 1,437 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,132 | 0,055 | 0,242 | 0,429 | 0,459 |
| Итого: |  |  |  |  | 4,957 |
| пос. Кисляковка |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,080 | 0,230 | 0,250 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,250 |

На расчетный срок (2029 г.)

Таблица 25

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст. Кисляковская |
| Котельная №1 (существующая) | 2,620 | 0,110 | 0,131 | 2,861 | 3,061 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,634 | 0,323 | 0,367 | 1,324 | 1,437 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,132 | 0,055 | 0,242 | 0,429 | 0,459 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,375 | 0,242 | 0,165 | 0,782 | 0,837 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,646 | 0,482 | 0,336 | 1,464 | 1,566 |
| Итого: |  |  |  |  | 7,360 |
| пос. Кисляковка |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,080 | 0,230 | 0,250 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,250 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86).

Горячее водоснабжение централизованное - осуществляется от проектируемой ТЭС.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

- для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

- для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 26

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2007г. | Расчетный срок 2029г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ст. Кисляковская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,004657 | 0,013229 | 0,008915 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,004657 | 0,013229 | 0,008915 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,58 | 7,36 | 4,96 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,58 | 7,36 | 4,96 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 1,33 | 2,61 | 1,98 |
| пос.Кисляковка |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,20 | 0,20 |
| Кисляковское сельское поселение, всего: |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,004657 | 0,013703 | 0,009389 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,004657 | 0,013703 | 0,009389 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,58 | 7,61 | 5,21 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,58 | 7,61 | 5,21 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 1,33 | 2,81 | 2,20 |

2.7.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Кисляковского сельского поселения Кущевский район Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0520/9/157 от 05.08.08 г., справок ОАО «Кущевскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Кисляковского сельского  поселения Кущевского района является существующая АГРС Кисляковская.

Давление газа на выходе:

- из АГРС  Кисляковская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Кисляковского сельского поселения Кущевского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Из 2 населенных пунктов Кисляковского сельского поселения Кущевский район газифицирован природным газом 1 населенный пункт - ст.Кисляковская. Процент газификации составляет 80%.

Поселок железнодорожная станция Кисляковская природным газом в настоящее время не снабжается.

На момент разработки генерального плана Кисляковского сельского поселения Кущевский район ст.Кисляковская снабжается природным газом от  существующей АГРС.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС Кисляковская.

Подача природного газа потребителям ст.Кисляковской производится по сетям газопровода общей протяженностью 68,8 км в том числе:

- высокого давления – 14,4 км;

- низкого давления – 54,4 км.

На территории сельского поселения ГРП – 2 шт., ШРП – 5 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Также в 2008-2010 г.г. в Кущевском районе по линии финансирования ООО «Межрегионгаз» планируется построить более 90 км межпоселковых газопроводов высокого давления. В частности, предполагается выполнить проектирование и строительство подводящего газопровода к населенному пункту:

- ж.д. станция Кисляковская (Кисляковская АГРС) - 2,8 км;

Таким образом, к 2010 году все населенные сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства на территориях соответствующих сельских поселений.

Мощность существующей АГРС ОАО «Газпром» Кисляковская 30000 м3/час, что позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

В настоящее время в станице действует одна отопительная котельная, подключенная к сетям высокого давления. Проектом предусматривается строительство 4 новых котельных для отопления общественных зданий.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Кисляковского сельского поселения Кущевский район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок (2029г.) и на I очередь строительства (2019г.). Результаты расчетов представлены в таблицах 27-29.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 27

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кисляковское сельское поселение, всего | м³/ч | 8409 | 7820 |
| 2 | ст. Кисляковская | -«- | 7906 | 7353 |
| 3 | пос. Кисляковка | -«- | 503 | 467 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 28

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кисляковское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 16050 | 14641 |
| 2 | ст. Кисляковская | -«- | 15108 | 13767 |
| 3 | пос. Кисляковка | -«- | 942 | 874 |

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 29

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок 2029г | В т.ч. I оче-редь стр-ва 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа по району - всего, в том числе: | млн. м3/год | 11,02 | 16,05 | 14,64 |
|  | Кисляковское с/п. | -«- | 11,02 | 16,05 | 14,64 |
|  | - ст.Кисляковская | -«- | 11,02 | 15,11 | 13,77 |
|  | - п.Кисляковка | -«- | - | 0,94 | 0,87 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 14,4 | 19,2 | 19,2 |

2.7.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела, на стадии генерального плана развития средств связи Кисляковского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края, на срок до 2029 г., является определение центров телефонной нагрузки, с учетом проектных планировочных решений квартирного и хозяйственного сектора. Расчета номерной емкости, для принятия решения о реконструкции существующих АТС, или проектирования новых. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети Кисляковского сельского поселения.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справок о телефонизации и радиофикации Кисляковского сельского поселения (ст. Кисляковская, п. Кисляковка) выданных Северным УЭС, по состоянию на 01.08.2008 г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Кисляковского сельского поселения .

2. СНиП11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация

В настоящее время Кисляковское сельское поселение обслуживается телефонными станциями в следующем составе:

– ст.Кисляковская цифровая ПСЭ-2 типа АЛС-4096С ОАО «ЮТК» емкостью 1 280 NN расположенной по адресу ст. Кисляковская, ул. Красная,146.

Задействованная емкость АТС составляет 1 279NN;

– п.Кисляковка от цифровой ПСЭ-2 типа АЛС-4096С расположенной по адресу: ст. Кисляковская, ул. Красная, 146.

Расчетная номерная емкость, необходимая для телефонизации Кисляковского сельского поселения в 2029 г., определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора городских и сельских поселения по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- сельское хозяйство, транспорт, строительство    - 210 тлф.;

- торговля, соцкультбыт                                            - 270 тлф.;

- наука и образование                                                - 710 тлф.;

- здравоохранение                                                      - 580 тлф.;

- управление                                                               - 1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население городских и сельских поселений по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- сельское хозяйство, транспорт, связь, строительство - 72%;

- торговля, соцкультбыт - 16%;

- образование  и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.72+2700.16+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

– ст. Кисляковская 2790.4=111 тлф;

– п. Кисляковка 2790.3=83 тлф.

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек работающего населения для сектора хозяйственной деятельности составит:

- 111 телефонов для ст. Кисляковской;

- 83 телефона для п. Кисляковка.

Расчетная номерная емкость по квартирному сектору Кисляковского сельского поселения на 1000 человек населения составит- 330 тлф. (При среднем коэффициенте семейности Кс=3)

Таким образом, на расчетный срок до 2029 г. для полного удовлетворения потребности в телефонной связи квартирного сектора и сектора хозяйственной деятельности на 1000 человек населения потребуется:

– 441 тлф. для ст.Кисляковской;

– 413 тлф. для п. Кисляковка.

Расчетная номерная емкость АТС при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора в 2029 г. с учетом численности населения должно составить:

– 59620.441 = 2 629 номеров для ст. Кисляковской;

– 3780.413 = 156 номеров для п. Кисляковка.

Итого по Кисляковскому сельскому поселению – 2785 номеров.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации первой очереди строительства (2019 г.), с учетом численности населения должно составить:

– 5 5290.441 = 2 438 номеров для  ст. Кисляковской;

– 3510.413 = 145 номеров для  п. Кисляковка.

Итого по Кисляковскому сельскому поселению – 2583 номера.

Данные по распределению расчетной номерной емкости квартирного сектора по проектируемым и существующим кварталам Кисляковского сельского поселения сведены в таблицу 30.

Таблица 30

Из расчетов представленных в таблице видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития сельского поселения находятся в зоне действующей АТС.

Используя полученные расчеты, и принимая во внимание планировочные решения по перспективной застройке, проектом генерального плана сельского поселения на срок до 2029 г для развития средств связи предусматривается:

  - реконструкция цифровой ПСЭ-2 (АЛС-4096С) в ст. Кисляковской для предоставления абонентам сельского поселения мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). Емкость цифрового узла коммутации и доступа должна быть 2 629NN (в том числе на первую очередь строительства - 2 438NN);

  - cтроительство цифрового узла выноса по технологии NGN емкостью 156 номеров в п. Кисляковка (145 номеров на первую очередь);

  - реконструкция соединительной линии связи (СЛ) от узла коммутации (ПСЭ-2) ст. Кисляковской  в направлении ст. Кущевской;

  - строительство соединительной линии связи (СЛ) от узла коммутации (ПСЭ-2) ст. Кисляковской  в направлении узла доступа п. Кисляковка;

  - строительство магистральных линий связи с устройством шкафных районов в зоне перспективного строительства жилого сектора. Магистральная сеть прокладывается в телефонной канализации из ПЭ труб диаметром 110 мм кабелем ТППэЦ различной емкости. Смотровые устройства железобетонные.

План расположения сооружений проводных средств связи Кисляковского сельского поселения на стадии генерального плана показан на основном чертеже ГП-1.

В качестве рекомендации при строительстве магистральных сетей для отдельных групп, компактно проживающих абонентов, предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON  (гигабитные пассивные оптические сети).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения сельских поселений в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

Наряду с основным телекоммуникационным оператором «Кубаньэлектросвязь», на расматриваемой территории действуют сети сотовой радиотелефонной подвижной связи следующих операторов: ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО «Мобиком-Кавказ». Развернутые сети сотовой радиотелефонной подвижной связи данных операторов обеспечивают покрытие рассматриваемой территории. Операторы сотовой связи, действующие на территории Края, имеют свои перспективные планы развития, основанные на оценке существующего состояния предоставления услуг телефонной связи, ожидаемом рынке услуг сетей сотовой связи, прогнозе перспективной численности населения.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2029 г. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и.т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

В настоящее время в Кисляковском сельском поселении сети проводного радиовещания отсутствуют.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Кисляковского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

-передатчик;

-3-х программный кодер;

-абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в зоне жилой застройки каждого сельского поселения проектом генерального плана на расчетный срок до 2029 г предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика определяется на последующих стадиях проектирования. Помещение для радиоузлов предусматривается выделять в существующих или проектируемых зданиях узлов связи сельских поселений

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится Кисляковское сельское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Проводные средства связи»

Таблица 31

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2008г. | Расчётный срок 2029 г | Первая очередь 2019 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 64 | 100 | 100 |
| 3 | Количество телефонов по сельскому поселению | шт. | 1280 | 2785 | 2583 |
|  | в т.ч. по жилому сектору ст. Кисляковской | шт. | - | 2224 | 2018 |
|  | по жилому сектору п. Кисляковка | шт | - | 141 | 132 |
|  | по жилому сектору сельского поселения | шт | - | 2365 | 2150 |

2.8. Развитие транспортной инфраструктуры

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края Кущевского района по состоянию на 01.01.2008 год приведен в таблице 32.

Таблица 32

| № п/п | Наименование 2008 | Протяженность, км | Привязка КМ+ КМ+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ст-ца Стародеревянковская – ст-ца Ленинградская – ст-ца Кисляковская | 17,390 | 60,050 | 77,440 |
| 2 | Ст-ца Кисляковская – х. Красная Поляна | 11,309 | 0,000 | 11,309 |

Прогноз транспортных потоков и предложения по модернизации и развитию сети дорог Краснодарского края выполнены Северо-Кавказским филиалом ОАО ГИПроДорНИИ в составе градостроительной документации «Схеме территориального планирования Краснодарского края», выполненной в 2007 году.

Расчеты были произведены исходя из прогнозных параметров оптимистического сценария развития экономики, предусматривающего рост объемов производства, грузовых и пассажирских перевозок на автотранспорте, численности автопарка и уровня автомобилизации населения.

Темпы развития сети автомобильных дорог края во многом определяются предстоящими структурными изменениями экономики, инвестиционными возможностями и будут соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития.

Наиболее актуальные проблемы дорожной сети Краснодарского края:

- отсутствие необходимого количества широтных магистралей, обеспечивающих межрегиональные связи, отсутствие кратчайших автодорожных связей между соседними субъектами региона;

- отсутствие обходных дорог для вывода транзитного транспорта из ряда городов и станиц.

Важное значение в транспортной системе района имеет ряд дорог, выполняющих роль хордовых звеньев между поселениями, требующие реконструкции с повышением категории: станица Староминская – станица Кущевская на участке Староминская – Канеловская (II категория); участок Канеловская – Кущевская (III категория); обход ст. Кущевской (II категория); обход ст. Кисляковской (II категория).

Реализация предполагаемой программы строительства, реконструкции и модернизации автодорожной сети Краснодарского края на территории Кущевского района позволит:

- привести технические параметры магистральной автомобильной дороги до уровня, соответствующего статусу международных транспортных коридоров;

- провести в соответствие технический уровень существующих региональных автомобильных дорог с перспективными параметрами и объемами интенсивности движения;

- дополнить автодорожную структуру транспортных узлов новыми обходами станиц Кущевской, станиц Кисляковской и Шкуринской.

Особую роль в формировании транспортного узла станицы играет близость к федеральной автодороге «Дон» и прохождение по территории населенного пункта краевой автодороги станица Стародеревянковская – станица Ленинградская – станица Кисляковская III категории – она пересекает всю станицу в направлении запад – восток без соблюдения нормативного расстояния до жилой и общественной застройки.

Развитие автомобильных дорог Кисляковского транспортного узла намечается по следующим направлениям:

1. Приведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

2. Проектирование выноса категорированной дороги из жилой зоны станицы Кисляковской, позволяющего изолировать жилую застройку и пешеходное движение от пропуска больших транспортных потоков, а также для создания лучших условий пропуска транзитных транспортных потоков, а именно:

- дорога направления станица Стародеревянковская – станица Ленинградская – станица Кисляковская запроектирована по южной окраине станицы;

3. Необходимость устройства на далекую перспективу после реализации обхода двух транспортных развязок: в месте примыканий дороги направления станица Стародеревянковская – станица Ленинградская – станица Кисляковская к федеральной автодороге «Дон» и обходу.

Предлагаемые настоящим проектом типы примыканий и пересечений категорированных автодорог выбраны авторами проекта условно и являются основанием только для резервирования территории. Конкретные типы примыканий и точные технические характеристики определяются на последующих стадиях проектирования.

Схема предлагаемых проектом решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведена на чертеже ГП-5.

На чертеже показаны также основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги краевого уровня.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи с другими населенными пунктами района и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами на межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено создание сети придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено на западе станицы Кисляковской вдоль автодороги станица Стародеревянковская – станица Ленинградская – станица Кисляковская.

ГП-5

Схема транспортной инфраструктуры

2.9. Озеленение

Территория станицы Кисляковской и поселка Кисляковка представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территории сел и хуторов относится к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 508-640 мм.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

В настоящее время зеленый фонд сельских населенных пунктов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Зеленые насаждения общего пользования Кисляковского сельского поселения представлены исключительно парком и сквером центра поселения.

Естественно, что уровень обеспеченности зелеными насаждениями – 9,9м2 на 1 человека далек от нормативного показателя.

При этом создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений является одним из важнейших мероприятий генерального плана. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

  - индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

  - рекреационные (лесопарки и т. д.).

Проектом предлагается организация парков, скверов и открытых спортивных сооружений в населенных пунктах на свободных от застройки территориях – они показаны в графических материалах. Система рекреационных территорий в границах населенных пунктов дополняется предлагаемыми к благоустройству территориями лесопарков  также на неиспользуемых землях, в основном в пойменной части реки Ея и ее притоков.

Наиболее живописные места межселенных территорий, расположенные на берегах водных артерий и на участках с древесной растительностью, в том числе находящихся в ведении лесфонда, рекомендуются настоящим проектом к использованию в рекреационных целях. Основные рекреационные территории показаны на всех основных чертежах настоящего проекта.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

2.10. Санитарная очистка территории

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Кущевский район» на территории, прилегающей к станице Кущевской, на перспективу предполагается строительство мусороперерабатывающего завода. Сроки строительства на сегодняшний день не определены.

В разработанной схеме санитарной очистки территории Кущевского района предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на проектируемом усовершенствованном полигоне, располагаемом на месте существующего в 1 км. к югу от станицы Кущевской. Тринадцать действующих свалок Кущевского района проектом предлагается ликвидировать с последующей реконструкцией и рекультивацией земельных участков. В последующем эти территории предлагается переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля за его эксплуатацией, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкция с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Очистка населенных пунктов должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

1.	Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

2.	Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

3.	Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На срок действия генерального плана в соответствии с ранее разработанной документацией - схемой санитарной очистки территории Кущевского района  и схемой территориального планирования МО Кущевский район - проектом предлагается ликвидация всех несанкционированных и неорганизованных тринадцати свалок района с выполнением последующих мероприятий по рекультивации их территории и создание специально отведенных территорий, в настоящее время функционирующих в качестве усовершенствованных свалок ТБО поселений. В перспективе после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего завода в станице Кущевской эти площадки будут в свою очередь переоборудованы в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Проектируемое место сбора твердых бытовых отходов в Кисляковском сельском поселении расположено к северо-востоку от станицы Кисляковской на расстоянии 1 км.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для Кисляковского сельского поселения, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе тома 3 настоящего проекта.

При реализации данной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

2.11. Проектное предложение по изменению категории земель

Кисляковского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Кисляковского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Кисляковское сельское поселение Кущевского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых экономических обоснований и действующего законодательства и экологических особенностей территории.

Территориальное и функциональной развитие центра сельского поселения станицы Кисляковской предусматривается в соответствии с ранее разработанным и утвержденным генеральным планом. Проектом даны рекомендации по изменению проектных границ станицы на расчетный срок в случае оптимистического прогноза развития станицы.

Развитие всех сельских населенных пунктов на территории поселения настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в существующих границах.

Данным проектом предусматривается незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства объектов прежде всего инвестиционных проектов – производственных предприятий, а также транспортной инфраструктуры – дорог, АЗС, АГЗС, мостов, развязок, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций; устройства мест для складирования и сортировки твердых бытовых отходов, кладбищ, и тому подобное.

Далее в таблице 33 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Кисляковского сельского

поселения по категориям.

Таблица 33

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | На расчетный срок, га | % |
| Общая площадь земель Кисляковского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 26386,50 | 100 | 26386,50 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 1496,72 | 5,67 | 1496,72 | 5,67 |
| Станица Кисляковская | 1433,54 | 5,43 | 1433,54 | 5,43 |
| Поселок Кисляковка, в т.ч.: | 63,18 | 0,24 | 63,18 | 0,24 |
| - полоса отвода железной дороги | 12,39 | 0,05 | 12,39 | 0,05 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 22521,23 | 85,35 | 22508,23 | 85,30 |
| - фонд перераспределения земель | 282,69 | 1,07 | 282,69 | 1,07 |
| - невостребованные земли | 496,41 | 1,88 | 496,41 | 1,88 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 382,24 | 1,45 | 395,24 | 1,50 |
| 4. Земли водного фонда | 1772,82 | 6,72 | 1772,82 | 6,72 |
| 5. Земли лесного фонда | 213,49 | 0,81 | 213,49 | 0,81 |

ГП-4

Схема границ территорий и земель различных категорий

Проектный баланс территории населенных пунктов

В таблицах 34-35 приводятся балансы территорий станицы Кисляковской и поселка Кисляковка в проектных границах населенных пунктов.

Станица Кисляковская

Таблица 34

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 1433,54 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 864,42 | 60,30 |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 828,30 | 57,78 |
| 1.2 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 27,92 | 1,95 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | га | 6,55 | 0,46 |
| 1.4 | - территория учреждений здравоохранения | га | 1,65 | 0,11 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 25,19 | 1,76 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 25,19 | 1,76 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 95,39 | 6,65 |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 18,34 | 1,28 |
| 3.2 | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 5,55 | 0,39 |
| 3.3 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 70,74 | 4,93 |
| 3.4 | - водозабор | га | 0,76 | 0,05 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 185,14 | 12,91 |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 177,00 | 12,34 |
| 4.2 | - придорожный сервис | га | 8,14 | 0,57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 172,28 | 12,02 |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 106,94 | 7,46 |
| 5.2 | - водная территория | га | 65,34 | 4,56 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 81,92 | 5,72 |
| 6.1 | - резервная жилая застройка | га | 29,07 | 2,03 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 9,20 | 0,64 |
| 7.1 | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 8,60 | 0,60 |
| 7.2 | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 0,60 | 0,04 |

Поселок Кисляковка

Таблица 35

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 63,18 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 34,95 | 55,32 |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 32,04 | 50,71 |
| 1.2 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 2,06 | 3,26 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | га | 0,85 | 1,35 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,17 | 0,27 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 1,00 | 1,58 |
| 4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,44 | 10,20 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 0,26 | 0,41 |
| 5.1 | - лесопарк | га | 0,26 | 0,41 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 7,76 | 12,28 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 0,21 | 0,33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.1 | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,21 | 0,33 |
| 8. | Полоса отвода железной дороги | га | 12,39 | 19,61 |

2.12. Основные технико-экономические показатели

генерального плана Кисляковского сельского поселения

в разрезе населенных пунктов

Таблица 36

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | ст. Кисляковская | п. Кисляковка | Итого по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, в том числе: | га | 1433,54 | 1433,54 | 63,18 | 63,18 | 1496,72 | 1496,72 |
| 1. | Жилых зон | га | 828,30 | 864,42 | 32,04 | 34,95 | 860,34 | 899,37 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 828,30 | 828,30 | 32,04 | 32,04 | - | - |
| 1.2 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 27,92 | - | 2,06 | - | - |
| 1.3 | - резервная жилая застройка | га | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | - территория образовательных учреждений | га | - | 6,55 | - | 0,85 | - | - |
| 1.5 | - территория учреждений здравоохранения | га | - | 1,65 | - | - | - | - |
| 2. | Общественно-деловых зон | га | 10,10 | 25,19 | 0,04 | 0,17 | 10,14 | 25,36 |
| 3. | Производственных и коммунально-складских зон | га | 21,30 | 95,39 | 1,00 | 1,00 | 22,30 | 96,39 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | - | 18,34 | - | - | - | - |
| 3.2 | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | - | 5,55 | - | - | - | - |
| 3.3 | - зеленые насаждения | га | - | 70,74 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | санитарно-защитного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | - водозабор | га | - | 0,76 | - | - | - | - |
| 4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 148,00 | 185,14 | 6,44 | 6,44 | 154,44 | 191,58 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 148,00 | 177,00 | 6,44 | 6,44 | - | - |
| 4.2 | - придорожный сервис | га | - | 8,14 | - | - | - | - |
| 5. | Зон рекреационного назначения | га | 5,20 | 172,28 | - | 0,26 | 5,20 | 172,54 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | - | 106,94 | - | 0,26 | - | - |
| 5.2 | - водная территория | га | - | 65,34 | - | - | - | - |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 211,04 | 81,92 | 11,06 | 7,76 | 222,10 | 89,68 |
| 7. | Зон специального назначения | га | 8,90 | 9,20 | 0,21 | 0,21 | 9,11 | 9,41 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 8,60 | 8,60 | 0,21 | 0,21 | - | - |
| 7.2 | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | - | 0,6 | - | - | - | - |
| 7.3 | - свалка ТБО | га | 0,30 | - | - | - | - | - |
| 8. | Полоса отвода железной дороги | га | - | - | 12,39 | 12,39 | 12,39 | 12,39 |
| 9. | Зон прочих территорий | га | 200,70 | - | - | - | 200,70 | - |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 5267 | 5962 | 334 | 378 | 5601 | 6340 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | тыс. чел./% | 955 | 1119 | 60 | 74 | 1015 | 1193 |
|  |  |  | 18,10 | 18,80 | 18,00 | 19,60 | 18,1 | 18,82 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 3112 | 3397 | 197 | 214 | 3309 | 3611 |
|  |  |  | 59,08 | 57,00 | 59,00 | 56,60 | 59,08 | 56,96 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 1200 | 1446 | 77 | 90 | 1277 | 1536 |
|  |  |  | 22,82 | 24,20 | 23,00 | 23,80 | 22,82 | 24,23 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 116,78 | 167,96 | 6,62 | 9,76 | 123,4 | 177,72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 |  | 54,82 |  | 3,14 |  | 57,96 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 22,17 | 28,17 | 19,82 | 25,82 | 22,03 | 28,03 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 67 | 307 | 0 | 18 | 67 | 325 |
|  | на 1000 человек | мест | 13 | 51 | 0 | 48 | 12 | 51 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 610 | 765 | 0 | 0 | 610 | 765 |
|  | На 1000 человек | мест | 116 | 128 | 0 | 0 | 109 | 121 |
| 4.3. | Больницы – всего | коек | 45 | 81 | 0 | 0 | 45 | 81 |
|  | на 1000 человек | коек | 8,54 | 13,59 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 12,78 |
| 4.4. | Поликлиники, (медицинские центры) | пос. в смену | 75 | 110 | 0 | 7 | 75 | 117 |
|  | на 1000 человек |  | 14,24 | 18,45 | 0,00 | 18,52 | 13,39 | 18,45 |
| 4.5. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 1344,3 | 1811,4 | 0 | 0 | 1344,3 | 1811,4 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 255 | 304 | 0 | 0 | 240 | 286 |
| 4.6. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 322 | 322 | 0 | 0 | 322 | 322 |
|  | на 1000 человек | пос. мест | 61 | 54 | 0 | 0 | 57 | 51 |
| 4.7. | Предприятия бытового обслуживания населения - всего | раб. мест | 8 | 42 | 0 | 0 | 8 | 42 |
|  | на 1000 человек | раб. мест | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4.8. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 900 | 1147 | 0 | 0 | 900 | 1147 |
|  | на 1000 человек | мест | 171 | 192 | 0 | 0 | 161 | 181 |
| 4.9. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (залы) – всего | м2 | 3454 | 11921,4 | 0 | 0 | 3454 | 11921,4 |
|  | на 1000 человек | м2 | 655,8 | 1999,6 | 0 | 0 | 616,7 | 1880,3 |
| 4.10 | Гостиницы – всего | мест | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4.11 | Бани – всего | мест | 0 | 42 | 0 |  | 0 | 42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 38,45 | 48,85 | 3,56 | 3,56 | 42,01 | 52,41 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего: | м3/сут | 926,11 | 1659,33 | 61,62 | 105,00 | 987,73 | 1764,33 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут | 130-230 | 200-300 | 130-230 | 200-300 | 130-230 | 200-300 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | - | 31,20 | - | 1,50 | - | 32,70 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | м3/сут | 925,51 | 1658,73 | 60,72 | 104,10 | 986,23 | 1764,33 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | 24,00 | - | 13,00 | - | 37,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/ год | 0,004657 | 0,013229 | - | 0,000474 | 0,004657 | 0,013703 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | 1,33 | 2,61 | - | 0,20 | 1,33 | 2,81 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа - всего: | млн. м3/год | 11,02 | 15,11 | - | 0,94 | 11,02 | 16,05 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии – всего: | млн. кВт в год | - | 41,76 | - | 1,52 | - | 43,28 |
| 6.5.2 | Протяжённость сетей – всего: | км | 13,20 | 14,60 | 2,50 | 3,07 | 15,7 | 17,67 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Расчетное количество телефонов | шт. | - | 2224 | - | 141 | - | 2365 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Усовершенствованная свалка (полигон ТБО) | ед. | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: |  | 2 | 3 | - | 1 | 6 | 7 |
|  | -действующих | га | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|  | -закрытых | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
|  | -проектируемых | га | - | 1 | - | - | - | 1 |