Введение

Генеральный план Красносельского сельского поселения разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта от 04.09.2009 г. №2 по заданию муниципального образования Красносельское сельское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на I очередь строительства до 2020 года, ближайшие 20 лет до 2030 года, долгосрочную перспективу до 2045 года, планировочной организации территории села Красное, хутора Красное, хутора Звёздочка, хутора Цукерова Балка, хутора Водяная Балка, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- схемы территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края, разработанной ОАО «ИТРКК» в 2008 году;

- раздела «Охрана историко-культурного наследия», разработанного ОАО «Наследие Кубани» в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- технического отчета «Составление схематических карт инженерно-геологического районирования для строительства», выполненного ООО «ГеоАрхПроект» в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- топографической съемки 1:25000 Кущевского района, выполненной ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ.

Настоящий проект генерального плана поселения учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Красносельского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 17 августа 2009 года №37Т рассмотрения заявок на участие в конкурсе на разработку генерального плана Красносельского сельского поселения Кущёвского района с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования»;

- муниципальный контракт от 04.09.2009 г. №2 на разработку проекта «Генерального плана Красносельского сельского поселения муниципального образования Кущёвский район Краснодарского края»;

- задание на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Красносельское сельское поселение Кущёвского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Кущёвский район, Красносельское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенных пунктов и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края от 16.07.2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Красносельского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Кущёвского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Кущёвского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен  на срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год и на перспективу до 2045 года.

- Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

Климатические условия

В климатическом отношении территория ст. Кущевская относится к северо-восточной степной провинции.

В ст.Кущевской действует пункт СК ГМУ, открытый в 1931-1936 гг.

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольское плато.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные скорости, которых достигают 30 м/с (с порывами до 40 м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 - +20 0С.

Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с сера или северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами, сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-30 0С. Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий с установлением снежного покрова, оттепелей и полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (ранние – 17 сентября, поздние – 30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течение 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха -4 0С.). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней) – до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75% зим снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений 4497058составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989 г).

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.

Средняя температура января колеблется за период наблюдений с 1931 по 2000 годы от минус 2 0С до минус 9 0С. Минимальная температура января -25 0С, абсолютный минимум -36 0С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 40 0С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 30 0С.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля – начале марта, глубина проникновения 0 0С в почву не превышает 40 см, минимальная 0 см, максимальная 69 см.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникает вглубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. Поздние заморозки отмечались 8.05.84 г., поздние заморозки на поверхности почвы отмечались 31.05.78 г. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяются на юго-восток азорский антициклон. С переходом через +15 0С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +35 - +40 0С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +23 0С, максимальная температура июля – +40,4 0С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985 г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987 г.), в среднем – 42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Ст. Кущевская относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70-87 %, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум – 8 %.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по ст. Кущевской составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для ст. Кущевской принимаются:

- по расчетному значению снегового покрова – район I, СНКК 20-301-2000;

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – 5;

- по расчетному значению давления ветра – район III, СНКК 20-301-2000;

- по толщине стенки гололеда III;

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в январе – район 00;

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в июле – район 250;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры ((С), в январе – район 150.

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа, максимальная продолжительность – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем – 30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием территория Кущевского района входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Более мелким геоморфологическим таксоном, в пределы которого входит территория района является так называемая Степная равнина (северо-западная часть Прикубанской равнины).

В пределах Степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Выполаживание склонов речных долин, большая их задернованность затрудняет выделение четких контуров геоморфологических элементов. Несмотря на это, долины этих рек широко разработаны, их склоны почти повсюду несут останцы террас. Водораздельные пространства изобилуют просадочными блюдцами.

Непосредственно территория Кущевского района включает следующие геоморфологические элементы:

- пойменные террасы рек Еи, Куго-Еи, Чубурки и Кавалерки;

- надпойменные террасы рек Еи, Кавалерки и Куго-Еи;

- склоны водоразделов;

- водораздельные пространства;

- ложбины стока и балки.

Пойменная терраса р. Еи простирается широкой извилистой полосой в западной части района до впадения в нее р. Куго-Еи. Ширина ее здесь составляет в среднем 2,0-2,5 км. Далее после станицы Кущевской пойма реки сужается от 0,5 до 1,5 км. Тыловой шов поймы нечетко выражен в рельефе. Первоначальный рельеф поймы в целом, изменен гидротехническими сооружениями, т.е. искусственными прудами. Простирание поймы субширотное до ст. Кущевской, далее направление резко меняется на субмеридиональное.

Жилая застройка на пойме реки только в пределах ст. Кущевской, Шкуринской и Кисляковской.

Пойменная терраса р. Кавалерки плавно сливающаяся выше станицы Кисляковской с поймой р. Еи имеет субширотное направление и ширину до 500-600 м.

Пойменная терраса р. Куго-Еи простирается извилистой и узкой полосой в субширотном направлении. В среднем ширина пойменной террасы 0,5 км. Тыловой шов поймы нечетко выражен в рельефе. Первоначальный рельеф поймы сохранен, и лишь в редких случаях поверхность поймы преобразована гидротехническими сооружениями.

Надпойменные террасы рек Еи и Куго-Еи плавно простираются в основном, по левому берегу реки и лишь в восточной части района читается в рельефе и правобережная терраса на р. Куго-Ея. Ширина террас различная и составляет от 0,5-1,5 км. Поверхность, в целом, наклонена в сторону русла реки и буквально изрезана многочисленными ложбинами стока, что придает поверхности террасы не только покатый, но еще и волнистый характер. Первоначальный рельеф практически не изменен. Застройка территории надпойменных террас только в пределах ст. Кущевской, Кисляковской и Шкуринской.

Склоны водоразделов занимают почти половину территории. Склоны очень пологие, крутизна их составляет порядка 2-4 градуса. Наклон в сторону реки. Первоначальный рельеф не изменен.

Водораздельные пространства занимают также значительную территорию района. Они имеют покатую округлую форму, в рельефе распластаны и четкого очертания не имеют. Территория водоразделов не застроена, в связи с удаленностью их от населенных пунктов.

Ложбины стока и балки представляют собой густую разветвленную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов – 2-3 балки на один километр. Развитие оврагов практически  прекратилось, т.е. это, в большинстве, стабилизированные балки. Врез их плавный, неглубокий. Территория ложбин и балок занимает около 10-15 %. В основном, ширина их составляет около 100- 150 м. Длина ложбин стока и балок составляет 5,0-3,0 км до 1,0-1,5 км. В устьях некоторых ложбин, поверхность затапливается в паводковый период и заболачивается. Территория их не застроена.

Геологическое строение

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до разведанной глубины –15,0 м:

- голоценовые аллювиальные отложения (аQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (аdQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (рdQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (аQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (аQII).

Аллювиальные отложения распространены в пойме рек и представлены глинами, суглинками, от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками просадочными и непросадочными.

Пролювиально-делювиальные отложения распространены в балках, представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения являются покровными для склонов и представлены суглинками просадочными и непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения распространены на надпойменных террасах, склонах и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0-10 м и более.

Верхнеплейстоценовые и среднеплейстоценовые  аллювиальные отложения залегают под покровными на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

Под вышеописанными покровными отложениями залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные непросадочными суглинками и глинами.

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) Кущевский район входит в Платформенный склон Скифской плиты.

Эта область слабых прогибаний платформенного склона, простирается от берегов Азовского моря на северо-западе до Ставропольского поднятия на юго-востоке.

С севера она ограничена узкой полосой пермско-юрской грабен-мегасинклиналью системы Западного и Восточного Манычей.

С юга эта область отделяется сложной системой Бейсуго-Челбасского, Алексеевского и Расшеватского поднятий.

Почти вся низменная часть Западного Предкавказья расположена в пределах эпигерцинской Скифской плиты, характеризующейся поэтажным строением.

Нижний структурный этаж представлен складчатым комплексом пород палеозоя, слагающим консолидированный фундамент платформы.

Верхний структурный этаж имеет сложное внутреннее строение и распадается на три яруса.

Главной особенностью строения верхнего чехла области платформенного склона по отложениям верхнего олигоцен-неогенового яруса, является подавляющее разнообразие слабонаклонных плосковогнутых впадин разного размера и конфигураци, в разной мере изолированных и осложненных малоамплитудными валообразными поднятиями и зонами нарушений.

В пределы платформенного склона входят несколько структур, одной из которых является Канеловский вал, непосредственно в пределы, которого и входит площадь района.

Канеловский вал, являющийся стержневой структурой «факела» простирается и погружается по азимуту 1840. При ширине в северной части порядка 5 км он прослеживается вдоль Канеловского разлома у зоны Транскавказского разлома до Кущевской зоны смятия на протяжении около     52 км. Вал весьма отчетливо выражен пологим поднятием в отложениях всех подразделений моласс, имея амплитуду по подошве сармата 26 км, мэотиса 5-  10 м, понта около 15 км, киммерия около – 40 м, куяльника – 35 м. Еще лучше выражен вал в поверхности фундамента, где ширина его достигает – 30 км, а амплитуда превышает 0,5км.

По поверхности докембрия вал прослеживается на глубине с 1,0 км до 1,4 км, по палеозою от 2,5 км до 3,0 км, погружаясь к югу.

Территорию района в диагональном направлении пересекает Кущевский тектонический разлом.

Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

-Западно-Кубанский краевой прогиб;

-Восточно-Кубанский прогиб;

-Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Кущевского района входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

Ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

## Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2,0 до 1,5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0,0 до 2,0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод надпойменных террас р. Еи и Куго-Еи

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2,0 до 5,0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах более 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается на этой территории – 1,5-1,0 м.

Подземные воды обладают различной степенью агрессивного воздействия к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод склонов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории района северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0,5 м до 1,0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2,0 до 5,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах от 5,0 до 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Третья разновидность террасового режима характеризуется глубоким положением уровней на глубинах более 10,0м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0,5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 5,0 до 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине более 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами.

Кроме описанного режима подземных вод, в застроенных частях территории района, еще можно выделить техногенный вид режима, для участков территории, где его воздействие является преимущественным. Его описание не приводится в данной работе, поскольку необходимо проведение полевых работ и специальных наблюдений.

Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

инженерно-геологического региона I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

инженерно-геологической подобласти I-А1 – Равнины низменной, аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Степная равнина, северная часть Прикубанской равнины).

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

I инженерно-геологический район – пойм степных рек Ея, Куго-Ея, Кавалерка и Чубурка;

II инженерно-геологический район – надпойменных террас рек Еи и Куго-Еи;

III инженерно-геологический район – ложбин стока и балок;

IV инженерно-геологический район – склонов водоразделов;

V инженерно-геологический район – водораздельных пространств;

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – I-1:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками и глинами иловатыми с линзами и прослоями песка и ила.

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – II-2, II-3:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными, перекрытыми почвой просадочной;

II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками и супесями просадочными.

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – III-4:

III-4 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными и суглинками сезонно просадочными, перекрытыми почвой просадочной;

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – IV-3:

IV-3 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных и эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, первого типа грунтовых условий по просадочности.

В пятом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – V-5, V-6:

V-5 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, первого типа грунтовых условий по просадочности, представленных суглинками просадочными.

V-6 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, второго типа грунтовых условий по просадочности, представленных суглинками и супесями просадочными.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2,0 м;

б - подземные воды на глубине от 2,0до 5,0 м;

в - подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м;

г - подземные воды на глубине более 10,0 м.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0,0 до 2,0 м – (I-1-а).

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 2,0 м до 5,0 м – (II-2-б);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м – (II-3-г).

В третьем инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 2,0 м до 5,0 м – (III-4-б);

с уровнем залегания подземных вод от 5,0 м до 10,0 м – (III-4-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м (III-4-г).

В четвертом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 2,0 м до 5,0 м – (IV-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от 5,0 м до 10,0 м – (IV-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0м – (IV-3-г).

В пятом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 5,0 м до 10,0 м – (V-5-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м – (V-5-г, V-6-г).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

1.2. Административное устройство муниципального образования

Красносельское сельское поселение

Красносельское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского края от 23 июня 2004 года «Об установлении границ муниципального образования Кущевский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» является муниципальным образованием Кущевского района, наделенным статусом сельского поселения с установленными границами.

Красносельское сельское поселение расположено в северной части Кущевского района в 235 км от краевого и в 30 км от районного центра.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству с поселениями Кущевского района:

- на востоке – с Раздольненским сельским поселением;

- на юге – с Кущевским сельским поселением;

- на западе – со Среднечубурским сельским поселением.

На севере Красносельское сельское поселение граничит с Азовским районом Ростовской области.

В границах муниципального образования Красносельское сельское поселение находятся 5 сельских населенных пунктов: 1 село (Красное) и 4 хутора (Водяная Балка, Звездочка, Красное, Цукерова Балка).

По данным администрации муниципального образования Красносельское сельское поселение численность населения сельского поселения по оценке на 01.01.2010 г. составляла 6 170 человек.

ГП-6

Схема размещения Красносельского сельского поселения в структуре

Кущёвский район

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы составляет 147,6 км2 или 6,2 % территории Кущевского района. Плотность населения – 41,8 человек на 1 км2.

Центром муниципального образования является село Красное, которое расположено в юго-западной части сельского поселения.

1.3.  Экономическая база развития муниципального образования Красносельское сельское поселение

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие сельского поселения, является сложившаяся на протяжении многих лет традиционная сельскохозяйственная специализация с преобладанием продукции растениеводства.

Сельскохозяйственный сектор экономики Красносельского сельского поселения представлен в основном крестьянско-фермерскими хозяйствами и хозяйствами населения. В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции в поселении занято 4 сельскохозяйственными предприятиями и 10 крестьянских хозяйств, а так же в личных подсобных хозяйствах занято более 5,0 тыс. человек.

Общая площадь земель в административных границах сельского поселения составляет 4,1 тыс. га, из них сельскохозяйственных угодий – 3,0 тыс. га (73,2 % от общей площади поселения), в т.ч. пашни 2,7 тыс. га.

По оценке 2009 года объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств составил 113,0 тыс. рублей или 103,7 % к уровню 2008 года.

В отрасли растениеводства преобладает зерновое направление, под посевами которых занято около 74,5 % посевных площадей.

Зерновое хозяйство в сельском поселении представлено выращиванием разнообразных культур, среди которых основное место занимают озимая пшеница и кукуруза. Так, за 2009 год всего произведено зерна (после доработки) – 38,0 тыс. тонн, что превышает урожай 2008 года в 2,2 раза. Увеличение валового сбора и урожайности зерновых увеличился за счет  проведения работ по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения, соблюдения технологических процессов.

Второе место по посевным площадям и урожайности занимает подсолнечник. Площадь посевов подсолнечника занимает около 12,8 % посевных площадей. В 2009 году урожай подсолнечника снизился до 0,5 тыс. тонн, что составляет всего 21,7 %.

Основными производителями овощей и картофеля являются ЛПХ. В них сосредоточено 100 % производство молока, картофеля и овощей. В целом по поселению за 2009 год сбор урожая овощей составил 0,4 тыс. тонн, картофеля 0,6 тыс. тонн, что соответствует уровню 2008 года.

Показатели животноводческой отрасли по сравнению с 2009 годом снизились на 28,6 %. Производство скота и птицы (в живом весе) снизились до 0,5 тыс. тонн.

Все большую роль в развитии экономики сельского поселения играют структуры малого и среднего бизнеса. В течение ряда лет – это наиболее динамично и поступательно развивающаяся сфера.

Наиболее активно развивается сфера платных услуг населению и розничная торговля, рост показателя которых в 2009 году составил 2,3 раза и 39 % соответственно.

Наиболее крупными предприятиями Красносельского сельского поселения являются:

Филиал ОАО «Павловский сахарный завод», который представлен Степнянским свеклопунктом. Основной вид деятельности – приемка и отправка сахарной свеклы. Численность работающих свеклопункта составляет 30 человек. Мощность предприятия - 90 тыс. тонн, территория предприятия - 10,178 га. В настоящее время в связи с назначением процедуры банкротства деятельность предприятия приостановлена.

ОАО «Степнянский элеватор» - основной вид деятельности заготовка зерновых культур. Численность трудящихся составляет 118 человек. Элеваторские емкости - 78,20 тыс. тонн, складские емкости - 24,30 тыс. тонн. ОАО «Степнянский элеватор» занимает территорию 9,77 га.

Подсобное хозяйство 163 БТРЗ - зерновых и зернобобовых культур; выращивание плодовых и ягодных культур. Численность работающих составляет 76 человек. Территория предприятия - 2029,50 га.

1.4. Существующая территориально-планировочная организация

Поселение расположено в степной зоне. Рельеф поселения – пологоволнистый, со слабым уклоном на запад и северо-запад. Эрозионная опасность почв – незначительная.

Умеренно-континентальный климат, равнинный рельеф, однородные почвообразующие породы, произрастающая в прошлом лугово-степная растительность способствовали формированию почв черноземного  типа, обладающих высоким потенциальным плодородием благодаря большой мощности гумусовых горизонтов и значительным запасом гумуса в них.

Почвенный покров Красносельского сельского поселения, представлен преимущественно черноземами обыкновенными (98%). В зависимости от размещения по элементам рельефа выделены: малогумусные сверхмощные и слабогумусные сверхмощные слабодефлированные – на равнине; на склонах -слабогумусные мощные слабосмытые.

Почвы Красносельского сельского поселения характеризуются сравнительно высоким почвенным плодородием – их совокупный почвенный балл равен 79, почв района (в среднем) – 79, края 77 баллов. Растительным покровом, в естественном его состоянии покрыты незначительные площади, используемые как пастбищные угодья.

Сведения о состоянии и использовании земель

Таблица 1

| Категория земель | Площадь (га) |
| --- | --- |
|  | Всего | используемые | свободные |
| Земли с/х назначения, в т.ч. земли фонда перераспределения | 3011,6 62,1 | 74% 2% | 3011,6 62,1 | 0 0 |
| Земли населенных пунктов | 868,49 | 21% | 868,49 | 0 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 181,406 | 5% | 181,406 | 0 |
| Итого | 4061,5 | 100% | 4061,5 | 0 |

Диаграмма 1. Распределение земель по категориям в Красносельском сельском поселении.

С севера на юг территорию поселения пересекает федеральная автомагистраль М-4 «Дон» I технической категории и железнодорожная ветка СКЖД Ростов – Баку.

В селе Красное расположен остановочный пункт общественного автомобильного транспорта.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены подсобные предприятия ФГУП «БТРЗ №163» - гараж сельскохозяйственной техники, строительный цех, садоводческая бригада, а также автозаправочная станция, полевой стан, крестьянско-фермерские хозяйства.

Территория Красносельского сельского поселения Кущевского района составляет – 4061,5 гектара, из них: 1370,25 га – сельхозугодий, из которых 2691,25 га - пашни.

В западной части поселения с севера на юг проходит полоса отвода железной дороги, на территории которой расположены железнодорожные и подъездные пути, железнодорожная станция «Степная», вокзал, дистанция пути СКЖД, трансформаторная подстанция ПС 110/27,5/10кВ «Степная тяговая».

Село Красное и хутор Красное

Через центр села Красное в направлении с севера на юг проходит железнодорожная ветка СКЖД Ростов – Баку.

На юго-востоке село граничит с хутором Красное. Западная граница села Красное совпадает с границей Красносельского сельского поселения со Среднечубуркским сельским поселением.

Территория хутора Красное примыкает к восточной границе села Красное вдоль улицы Восточная.

Оба населенных пункта представляют собой компактные жилые образования, образованные преимущественно прямоугольной сеткой улиц и дорог. По северной окраине хутора проходит улица Шоссейная, по которой осуществляется въезд в хутор и село со стороны трассы «Дон».

Площадь села Красного в границах населенного пункта составляет 372,25 га. Площадь хутора Красного в установленных границах - 127,95 га.

Общественный центр села Красное исторически сложился в геометрическом центре населенного пункта, он многофункционален и хорошо развит, но недостаточно благоустроен.

Общественный центр сформирован компактно вдоль переулка Советов. Он представлен следующими учреждениями: административное здание сельского поселения с участковым пунктом милиции, сбербанк, узел связи, отделение почтовой связи, дом детского творчества с культурно-досуговым центром, библиотека, участковая больница, предприятия торговли и быта.

На переулке Советов расположено действующее здание детского сада №26, являющееся архитектурной ценностью и предлагаемое к постановке на государственную охрану. В настоящее время ученики распределены в школы №10 х. Красное и №20 х. Средние Чубурки. Дом культуры, объекты спортивной зоны на территории села отсутствуют.

Общественный центр хутора Красное представлен также компактно расположенными в центре населенного пункта зданиями Дома культуры с библиотекой, конторой и столовой подсобного хозяйства БТРЗ-163, отделением почтовой связи, ФАП, магазинами. По улице 50 лет ВЛКСМ функционирует средняя школа №10, по ул. Полянского – детский сад №8.

Асфальтовое покрытие в селе имеют улицы Ломоносова, Октябрьская, Восточная, а также переулок Советов, в хуторе – въездная ул. Шоссейная, ул. Восточная, частично - ул. Полянского и Садовая.

Железная дорога пересекает село Красное с севера на юг в центральной его части, разделяя на западную и восточную. Связь между ними осуществляется по железнодорожному переезду, расположенному на юге села и оснащенному устройствами, заграждающими переезд (УЗП), или барьерами-автоматами.

Жилой фонд села представлен индивидуальной застройкой с приусадебными участками за исключением трех двухэтажных жилых домов.

Жилая застройка хутора представлена большим количеством типов домов. Около половины жилого фонда – это индивидуальная застройка усадебного типа. Вдоль ул. Садовой расположены 2-квартирные дома, ул. 50 лет ВЛКСМ, Шоссейной и Полянского - 4-квартирные дома, пер. Шоссейному  и пер. Клубному- 2-этажные 8-квартирные дома. В центральной части хутора между крайне узкими улицами Амбулаторной, Складской и пер. Клубному очень плотно размещены жилые дома различного типа с приусадебными участками по 0,01-0,02 га.

Плотность жилой застройки высокая на всей территории села и хутора Красное. На северо-востоке села земли отведены под жилую застройку усадебного типа.

Населенные пункты недостаточно обеспечены зелеными насаждениями общего пользования. Они представлены двумя небольшими парками в центре  на востоке села вдоль переулка Советов, неблагоустроенным парком при Доме культуры хутора, озеленением жилых улиц.

В селе и хуторе отсутствуют благоустроенные зоны отдыха, бассейн, закрытые спортивных залы и площадки, нет прачечной и химчистки, молочной кухни, станции скорой помощи, недостаточно посадочных мест в учреждениях общественного питания, рыночная торговля осуществляется на очень стесненном участке в селе, отсутствуют места для стоянки автомашин при объектах обслуживания.

Производственная зона села сформирована вдоль железной дороги и представлена несколькими действующими предприятиями, а именно: ОАО «Степнянский элеватор», Степнянский свеклопункт ОАО «Павловский сахарный завод», частные зерносклад с гаражом и склад ГСМ. К предприятиям, расположенным среди жилой застройки, относятся не действующие ООО «Хлебокомбинат Кущевского РайПО», молзавод и мельница, являющаяся архитектурной ценностью. Практически все предприятия хутора Красного относятся к подсобному хозяйству БТРЗ-163 – это садоводческая бригада, гараж, стройцех, склады и не действующие на период разработки генерального плана консервный завод и гараж сельхозтехники. Они расположены на восточной окраине хутора.

В хуторе Красное расположен памятник природы краевого значения - Липовая аллея - вдоль улицы Полянского от переулка Клубного до улицы Комсомольской.

Хутор Водяная Балка расположен в южной части поселения, примыкает к хутору Красное. Большую часть территории хутора составляет территория жилой застройки усадебного типа. В южной части хутора располагается действующее кладбище.

Очень низкий уровень благоустройства, объекты обслуживания - отсутствуют, покрытие дорог - грунтовое.

Численность проживающих в хуторе на 01.01.2010 г. составляла 459 чел, площадь населенного пункта – 145,67 га.

Хутор Цукерова Балка  расположен в северо-восточной части поселения. С восточной стороны хутор имеет общую границу с Раздольненским сельским поселением. Планировочная структура населенного пункта повторяет повороты балок и подчиняется изгибам рельефа местности. Территория жилой застройки усадебного типа занимает большую часть территории хутора. Из объектов обслуживания функционирует отделение почтовой связи. На территории населенного пункта по переулку Больничному расположена специализированная краевая психиатрическая больница №3 на 311 коек, напротив больницы через дорогу располагается жилая застройка и магазин, которые находятся за границей населённого пункта на землях сельскохозяйственного назначения.

Въезд в хутор осуществляется с автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон» и продолжается по улице Советской (подъезд к х. Цукерова Балка IV технической категории регионального значения). Восточную часть хутора пересекает магистральный нефтепровод. По улице Центральной функционирует дом оператора.

Очень низкий уровень благоустройства и уровень обеспеченности населения объектами обслуживания, дороги грунтовые.

Численность проживающих в хуторе на 01.01.2010 г. составляла 537 чел, площадь населенного пункта – 242,78 га.

Хутор Звёздочка находится в 3 км севернее с. Красное. Насёленный пункт образован одной улицей Колхозной с усадебной жилой застройкой, здесь проживает 64 чел. В южной части хутора расположено действующее кладбище. Площадь, занимаемая хутором, составляет 47,45 га.

  - Численность и состав населения

Социально-экономическое развитие любой территории определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация.

По данным администрации муниципального образования Красносельское сельское поселение численность населения сельского поселения по оценке на 01.01.2010 г. составляет 6170 человек. Наиболее крупным населенным пунктом сельского поселения является  село Красное, на территории которого проживает 57,5 % от общей численности населения.

Далее в таблице 2 представлена характеристика динамики численности населения Красносельского сельского поселения в разрезе населенных пунктов.

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01., человек | Общий прирост/убыль, человек | 2008 г. к 2001 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2010 |  |  |
| 1 | с.Красное | 3572 | 3569 | 3550 | - 22 | 99,4 |
| 2 | х.Водяная Балка | 469 | 477 | 458 | - 11 | 97,6 |
| 3 | х.Звездочка | 62 | 67 | 64 | 2 | 103,2 |
| 4 | х.Красное | 1514 | 1525 | 1546 | 32 | 102,1 |
| 5 | х.Цукерова Балка | 537 | 527 | 552 | 15 | 102,8 |
| Итого | 6154 | 6165 | 6170 | 16 | 100,3 |

Для Красносельского сельского поселения за последние годы характерен процесс роста численности населения. За рассматриваемый период (2006-2009 гг.) численность населения сельского поселения в целом возросла на 16 человек или 0,3 %.

Несмотря на некоторый рост численности населения, для территории сельского поселения характерна естественная убыль населения, которая обусловлена низким уровнем рождаемости и более высокой смертностью. В 2009 году смертность превысила рождаемость более чем в 1,7 раза. В среднем за 2007-2009 гг. в расчете на 1000 населения рождаемость в сельском поселении составила 8,64 промилле, уровень смертности 11,34 промилле, а естественная убыль -2,7 человека. Общая смертность по сельскому поселению имеет устойчивую тенденцию к ежегодному снижению.

За счет естественной убыли населения поселение ежегодно теряет до 1,3 % населения.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании численности населения играет механическое движение населения – миграция, которое в данный момент является основным сдерживающим фактором снижения численности населения и его небольшой рост.

Ярким показателем демографической ситуации является возрастная структура населения сельского поселения. Вследствие негативных тенденций в естественном движении на территории Красносельского сельского поселения сложилась регрессивная возрастная структура населения, показатели которой отражены в таблице 3.

Возрастная структура населения Красносельского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | моложе трудоспособного возраста | трудоспособного возраста | старше трудоспособного возраста | Численность населения на 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % от общей численности | человек | % от общей численности | человек | % от общей численности |  |
| 1 | с.Красное | 675 | 19,01 | 2047 | 57,66 | 828 | 23,32 | 3550 |
| 2 | х.Водяная Балка | 91 | 19,87 | 250 | 54,59 | 117 | 25,55 | 458 |
| 3 | х.Звездочка | 3 | 4,69 | 36 | 56,25 | 25 | 39,06 | 64 |
| 4 | х.Красное | 304 | 19,7 | 899 | 58,1 | 343 | 22,2 | 1546 |
| 5 | х.Цукерова Балка | 121 | 21,9 | 280 | 50,7 | 151 | 27,4 | 552 |
| Итого по поселению | 1194 | 19,4 | 3512 | 56,9 | 1464 | 23,7 | 6170 |

В структуре численности населения, в общем, по поселению, 19,4 % составляют дети, 56,9 % лица трудоспособного возраста, 23,7 % лица пенсионного возраста, т.е. в поселении регрессивная возрастная структура населения.

Одним из социально-демографических последствий длительного процесса негативных тенденций воспроизводства населения является рост демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособного возраста на 1000 трудоспособного).

В настоящий момент этот показатель составляет 756 человек нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного. В последнее время выделилась более тревожная тенденция – перераспределение численности нетрудоспособного населения, из 756 человек общей нагрузки 340 – это дети (0-15 лет) и 416 – лица пожилого возраста.

1.6. Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории Красносельского сельского поселения представлен индивидуальной жилой застройкой, многоквартирными (2-3-4-х квартирными) жилыми домами с приквартирными участками и многоквартирными жилыми домами секционного типа.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 145,5 тыс. м2, в т.ч.:

- индивидуальная жилая застройка – 135,6 тыс. м2;

- малоэтажная многоквартирная застройка секционного типа  – 9,93 тыс. м2.

Преобладающей является индивидуальная жилая застройка, на долю которой приходится 93,2 % от общего жилищного фонда.

Сведения о распределении жилищного фонда в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | Распределение жилого фонда | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Жилищная обеспеченность, м2 на 1 чел. | Аварийный и ветхий жилищный фонд, тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | многоквартирные жилые дома с приквартирными участками |  |  |  |
|  |  | кол-во домов | тыс. м2 общей площади | кол-во домов | кол-во квартир | тыс. м2общей площади |  |  |  |
| 1 | с.Красное | 1534 | 78,5 | 3 | 32 | 1,9 | 80,4 | 22,6 | - |
| 2 | х.Водяная Балка | 196 | 11,88 | - | - | - | 11,88 | 25,9 | - |
| 3 | х.Звездочка | 49 | 3,07 | - | - | - | 3,07 | 48,0 | - |
| 4 | х.Красное | 364 | 26,8 | 18 | 124 | 7,3 | 34,1 | 22,1 | - |
| 5 | х.Цукерова Балка | 246 | 15,33 | 3 | 16 | 0,73 | 16,06 | 29,1 | 0,2 |
| Итого | 2389 | 135,6 | 24 | 172 | 9,93 | 145,5 | 23,6 | 0,2 |

Существующая жилищная обеспеченность в среднем по Красносельскому сельскому поселению составляет 23,6 м2 на 1 человека, что превышает районные показатели на 2,2 %. Самый высокий уровень средней обеспеченности в хуторе Звездочка – 48,0 м2 на 1 жителя. Данное положение обусловлено тем, что в возрастной структуре села доминирует население пенсионного возраста (43,8 % от общей численности), которое зачастую проживают по одному человеку в доме. Самый низкий уровень жилищной обеспеченности в хуторе Красное, который составляет 22,1 м2 на человека.

Ветхий и аварийный жилищный фонд в Красносельском сельском поселении – 0,2 тыс. м2 (хутор Цукерова Балка) или 0,1 % от общей площади жилищного фонда.

1.7. Структура обслуживания

Современная социальная инфраструктура Красносельского сельского поселения, несмотря на определенное развитие, по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам все еще не отвечает предъявляемым к ней требованиям, в первую очередь это относится к отдаленным от центра поселения населенным пунктам.

По состоянию на 01.01.2010 г. на территории Красносельского сельского поселения расположены следующие учреждения образования:

- 1 общеобразовательная школа с общей проектной мощностью 350 мест, которую фактически посещают 434 человека;

- 2 учреждения дошкольного образования проектной вместимостью 150 мест (село Красное, хутор Красное).

Учреждения культурно-досугового типа представлены:

- 1 домом культуры в селе Красное на 300 мест;

- 1 сельским клубом общей вместимостью 500 мест (хутор Красное);

- 2 поселенческими библиотеками, которые расположены в домах культуры.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, которые расположены на территории села Красное и хутора Красное:

- 5 плоскостных спортивных сооружений (7 592 м2);

- 1 спортивный зал общеобразовательной школы (144 м2).

Сеть лечебно-профилактических учреждений муниципального образования представлена:

- Красносельской участковой больницей на 35 коек с поликлиникой на 30 посещений в смену (село Красное);

- 1 фельдшерско-акушерским пунктом.

Красносельское сельское поселение обслуживает 2 автомобиля скорой помощи. Фармацевтическое обслуживание жителей сельского поселения осуществляет 1 аптека.

Также на территории сельского поселения расположено Государственное учреждение здравоохранения Краснодарского края «Специализированная психиатрическая больница № 3». В настоящее время коечный фонд больницы составляет 300 коек, имеется 5 отделений, в которые поступают пациенты из Кущевского,  Щербиновского, Староминского, Ленинградского, Крыловского районов.

По состоянию на 01.01.2010 г. потребительская сфера сельского поселения объединяет 33 хозяйствующих субъекта розничной торговли, 7 объектов бытового обслуживания.

Сфера розничных торговых предприятий представлена на потребительском рынке сельского поселения в основном стационарными магазинами общей торговой площадью 1513,4 м2. Население обеспечено торговыми площадями в объеме 245 м2 на 1000 жителей, что ниже нормативной на 18,3 % (согласно СНиП 2.07.01-89* обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей должна составлять 300 м2). Сложившееся размещение объектов торговли на территории сельского поселения не полностью отвечает потребностям населения, особенно остро сказывается неравномерность размещения торговой сети.

Обеспеченность на 1000 населения м2 торговой площади не соответствует норме ни в одном населенном пункте сельского поселения, 72,6 % от всего объема торговых площадей расположены на территории села Красное, следовательно, остальные населенные пункты нуждаются в дополнительных торговых площадях.

На территории муниципального образования расположено три отделения почтовой связи.

1.8. Санитарное состояние

На основании анализа природных, климатических, градостроительных условий Красносельского сельского поселения выявлен ряд факторов, ухудшающих окружающую среду, микроклиматические и санитарно-гигиенические условия проживания населения:

- железнодорожная ветка СКЖД Ростов – Баку проходит вблизи жилой застройки села Красное без организации санитарно-защитной зоны и соблюдения нормативного санитарного разрыва, пересекая центральную часть села по ул. Железнодорожной; что неблагоприятно воздействует на условия проживания населения в связи с повышенным уровнем шума, приводит к загрязнению тяжелыми металлами воздуха и почвы;

- часть жилой застройки населённых пунктов находится в санитарно-защитных зонах от промышленных и коммунально-складских предприятий;

ГП-8

Схема комп. оценки территории

- существующая свалка мусора расположена на севере села Красное без соблюдения санитарных разрывов до жилья, требуется отведение новой территории под усовершенствованную свалку ТБО;

- на территории хуторов Красное и Звёздочка расположены действующие кладбища без соблюдения нормативного разрыва и без организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

- отсутствует система сбора поверхностных вод и водопонижения с помощью открытых водоотводящих устройств и ливневой канализации;

площадь зеленых насаждений общественного пользования во всех населенных пунктах ниже нормативной;

- недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется устройство твердых покрытий;

- отсутствует санитарно-защитное озеленение производственных предприятий;

- отсутствует централизованная канализация.

В целом проектируемая территория поселения и его центра в санитарно-гигиеническом отношении вполне пригодна для дальнейшего развития при условии соблюдения комплекса мероприятий, направленных на оздоровление ее микроклимата, выноса предприятий или проведения соответствующих мероприятий для устранения их вредного воздействия на состояние окружающей среды.

1.9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»:

природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории, к опасным природным явлениям геологического и гидрологического характера, возможным на рассматриваемой территории, относятся землетрясения, просадочность лессовых пород, эрозия плоскостная и овражная, подтопления и затопления при паводках на реках.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»:

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Просадка в лесовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности; Деформация грунтов |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Аэродинамический | Ударная волна. |
|  | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |

Опасность природных явлений по категориям опасности в районе генерального плана в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» оценивается следующим образом:

- землетрясения – опасная категория;

- просадочность лессовых пород – весьма опасная категория;

- эрозия плоскостная и овражная – опасная категория;

- подтопления (затопления) территории – умеренно опасная категория.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях», указанные опасные природные процессы относятся к возможным источникам природных ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях:

- землетрясения – 5 баллов и более;

- просадка лессовых пород, эрозия – разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более, гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более;

- высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок) – решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к опасным метеорологическим явлениям, возможным в районе проектируемого объекта относятся ураганные ветры, пылевые бури и ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, обледенения, в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха до 400.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»:

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – умеренно опасная категория.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., приведенные метеорологические явления относятся к возможным источникам ЧС на территории Красносельского сельского поселения в следующих случаях:

- сильный ветер, в т.ч. смерч – скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более.

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- очень сильный дождь – количество осадков 50 мм и более за 12 ч;

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) – количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные сильные дожди – количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч;

- очень сильный снег – количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч;

- сильная метель – общая или низовая метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500 м;

- крупный град – диаметре градин 20 мм и более;

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (видимость 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, объект в зону поражения от ХОО не попадает.

Строительство ХОО на территории Красносельского сельского поселения не предусматривается.

Пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов Красносельского сельского поселения:

| Поз. по ГП | Наименование объекта | Наименование опасного вещества, максимальная емкость |
| --- | --- | --- |
| с. Красное |
| 35 | Склад ГСМ (сущ.) | бензин дизтопливо, 50 м³ |
| 36 | АЗС «Роснефть» (сущ.) | бензин дизтопливо, 25 м³ |
| 37 | Зерносклад, гараж КФХ (сущ.) | зерновая пыль, 500 т |
| 39 | ОАО «Степнянский элеватор», ул. Крупской,2 (сущ.) | зерновая и мучная пыль, 520 м³ Площадь зоны поражения, согласно приложению к исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), - 1 км2 |
|  | Нефтебаза ОАО «Степнянский элеватор», ул. Крупской,2 (сущ.) | бензин, дизтопливо, 90 т (50 м³) |
| 40 | Сахарный завод | сахарная пыль, 5000 м³ |
|  | АГЗС на восточной окраине села (проект.) | СУГ, 16 м³ |
| х. Красное |
| 22 | АЗС (сущ.) | бензин дизтопливо, 25 м³ |
| 23 | Гараж, зерносклад КФХ «Наталья» (сущ.) | зерновая пыль, 1000 м³ |
|  | Линейная часть магистрального нефтепровода Лисичанск -Тихорецк I Ø700 мм ООО «Черномортранснефть» (сущ.) | сырая нефть |
|  | Линейная часть магистрального нефтепровода Лисичанск -Тихорецк II Ø700 мм ООО "Черномортранснефть" | сырая нефть |

К основным поражающим факторам в случае аварий на ПВОО с нефтепродуктами  и СУГ относятся ударная волна и тепловое излучение. При разрушении емкостей с СУГ возможно образование «огненного шара».

Расчеты интенсивности теплового излучения при пожарах пролива топлива и параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве проведены в соответствии с Приложениями В, Д, Е к ГОСТ Р 12.3.047-98. Критерии для оценки поражения человека тепловым излучением пожара пролива топлива, а также повреждений зданий и поражения людей от волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве в результате пожара пролива топлива принимались в соответствии с данными таблиц 2 и 3 ГОСТ Р 12.3.047-98.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на ПВОО с нефтепродуктами и СУГ:

| Параметр | Склад ГСМ (с. Красное, поз. 35 по ГП), нефтебаза ОАО «Степнянский элеватор» (с. Красное, ул. Крупской,2) | АЗС «Роснефть» (с. Красное, поз. 36 по ГП), АЗС (х. Красное, поз. 22 по ГП) | Проект. АГЗС (на восточной окраине с. Красное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожар пролива | Огненный шар |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |
| Без негативных последствий в течении времени | 74,75 | 55,75 | 60,5 | 395 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 48,75 | 36 | 38,5 | 272,5 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 39 | 28,75 | 30,5 | 226,5 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 32,5 | 23,75 | 24,75 | 193 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 29,25 | 21,25 | 22,25 | 177,5 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 25,75 | 18,5 | 19 | 157 |
| Волна давления при сгорании ТВС |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |
| Полное разрушение зданий | 57 | 45 | 53 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 80 | 63 | 75 |
| Средние повреждения зданий | 116 | 92 | 109 |
| Умеренные повреждения зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) | 207 | 165 | 194 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 412 | 328 | 387 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 638 | 507 | 599 |
| Воздействие на человека |
| Безусловный летальный (смертельный) исход | 23 | 19 | 22 |
| Летальный (смертельный) исход в 50 % случаев | 28 | 22 | 26 |
| Порог смертельного поражения | 35 | 28 | 33 |
| Сильные травмы, переломы ребер, гипермия сосудов мягкой мозговой оболочки с частым смертельным исходом | 42 | 33 | 39 |
| Сильная контузия, повреждение внутренних органов и мозга, тяжелые переломы конечностей с возможным смертельным исходом | 58 | 46 | 54 |
| Серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывих конечностей | 75 | 60 | 71 |
| Легкая общая контузия, временное повреждение слуха, ушибы и вывих конечностей | 95 | 75 | 89 |
| Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б) |
| Цилиндр с основанием R и высотой h | 303 11 | 242,48 9,09 | 387 599 |

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируютсятся пожары и взрывы в зданиях и сооружениях производственного назначения, в результате которых погибло 2 и более чел, число госпитализированных – 4 и более чел., а также пожары и взрывы, прямой материальный ущерб от которых составляет 1500 МРОТ и более

Для расчета количества нефти, поступившей в окружающее пространство через отверстие из магистральных нефтепроводов (МН) «Лисичанск-Тихорецк 1,2» Ø700 мм ООО "Черномортранснефть", использовалась методика расчета, представленная в книге Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г. Для расчета интенсивности истечения нефти из трубопровода применялась корреляция ВНИИПО МВД РФ:

Результаты расчета количества нефти, пролившейся при максимальной по последствиям аварии на МН:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Площадь сечения разрыва трубы | м2 | 0,384800 |
| Плотность жидкости | кг/м3 | 960 |
| Длина трубопровода | м | 10000 |
| Диаметр трубопровода | м | 0,7 |
| Атмосферное давление | н/м2 | 1000000 |
| Давление в трубопроводе | н/м2 | 5600000 |
| n1 |  | 0,4 |
| n2 |  | 0,23 |
| Массовый расход | кг/с | 9203,098 |
| Масса нефти, вышедшей из отверстия в трубопроводе | кг | 110437,17 |

В связи с подземной прокладкой МН, мгновенного выброса нефти на поверхность почвы не произойдет. Потоки нефти в почве будут скрытыми и могут фиксироваться по резкому увеличению содержания нефтепродуктов в грунтовых и поверхностных водах, находящихся поблизости от источника загрязнения. Потоки проявляют себя высачиванием нефти на склонах, стенках канав, кюветов. Они могут фиксироваться по изменению растительного покрова: пожелтению травянистой растительности, засыханию деревьев и кустарников. Нефть может двигаться и длительное время сохраняться на глубинах 0,5-1,0 м и более под относительно плотными и мало загрязненными верхними горизонтами разреза.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт разрыва магистрального нефтепровода идентифицируется в качестве техногенной ЧС.

Основным поражающим фактором в случае аварий на сахарном заводе и зерноскладах является ударная волна.

Расчет поражающих факторов при взрыве пылевоздушных смесей на сахарном заводе и зерноскладах проводился по ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. А.3 Горючие пыли», «Временной методике расчета плановых показателей по охране атмосферного воздуха зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов», необходимых величин для расчетов – по учебному пособию «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях» (С.А. Буланенков, С.И. Воронов, П.П.Губченко и др.; под общей ред. М.И.Фалеева – Калуга, ГУП «Облиздат», 2001 г.).

Результаты расчета параметров волны давления при возможных максимальных по последствиям авариях на сахарном заводе и зерноскладах:

| Показатель | Сахарный завод | Зерносклады (с.Красное, поз.37 по ГП; х. Красное, поз. 23 по ГП) |
| --- | --- | --- |
| Вещество | Сахарная пыль | Зерновая пыль |
| Масса горючей пыли, кг | 1800 | 2000,00 |
| Объем помещения, куб. м | 5000,00 | 6280,00 |
| Доля участия взвешенной пыли при сгорании пылевозд. смеси | 0,50 | 0,50 |
| Начальная температура воздуха, оС | 42,00 | 42,00 |
| Плотность воздуха при расчетной температуре, кг/куб.м | 1,12 | 1,12 |
| Удельная теплота сгорания вещества, Дж/кг | 18000,00 | 18000,00 |
| Давление ударной волны, кПа | 382,65 | 338,51 |

Согласно проведенным расчетам, в результате аварий в сахарном заводе и зерноскладах возможны полные разрушения зданий.

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, крупных гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к образованию катастрофических волн прорыва, на территории Красносельского сельского поселения нет.

К авариям на объектах ЖКХ относятся:

- пожары в зданиях;

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и материальные ценности, согласно ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», являются:

- пламя и искры;

- повышенная температура окружающей среды;

- токсичные продукты горения и термического разложения;

- дым;

- пониженная концентрация кислорода.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций. С учетом вероятности каждого из перечисленных вариантов развития пожара могут быть рассчитаны вероятностные годовые потери в отдельно взятых зданиях и в целом по территории.

Определение зон действия поражающих факторов при пожаре, количество погибших, пострадавших, размеров материального ущерба для отдельных зданий и сооружений проектируемой территории выполняется на последующих стадиях проектирования по Пособию к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара».

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируется пожар, в результате которого погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и более человек, а также пожар, прямой материальный ущерб от которого составляет 1500 МРОТ и более.

На сетях газоснабжения сельского поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на АГРС (отходящие трубопроводы по поселению).

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП.

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

Аварии №1.

Для оценки зон действия основных поражающих факторов при авариях на ГРС использовалась «Отраслевая методика расчета ожидаемого материального и экологического ущерба, а также числа пострадавших при авариях на объектах по транспортировке природного газа для решения задач декларирования промышленной безопасности и обязательного страхования ответственности» ОАО «Газпром», 2001 г.

Взрывы газа внутри помещений ГРС могут привести к разрушению конструкций здания и размещенного там оборудования. Согласно расчетам, они не окажут какого-либо негативного влияния на оборудование за пределами самих зданий.

В качестве сценариев аварий, способных оказать негативное воздействие на объекты вне ограждений территории ГРС, рассмотрены только аварийные разрывы подводящих трубопроводов и емкостного оборудования, размещенных на открытых площадках. Для заведомо консервативной оценки, т.е. для получения верхних (граничных) показателей риска, принималось, что при любом разрыве на подводящих трубопроводах, технологических аппаратах и на обвязке происходит загорание газа.

Ожидаемые характеристики пожаров и масштабы термического поражения при разрывах технологического оборудования, а также надземных и подземных трубопроводов:

| Технологические элементы (сосуды, трубопроводы) | Длина «струевого пламени», м | «Пожар в котловане» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Радиус зоны 100% поражения, м | Радиус зоны 1% поражения, м |
| Высокого давления | 85 | 15 | 18 |
| Низкого давления | 66 | 13 | 15 |

Аварии №2.

Оценка последствий аварии на ГРП (ШРП) выполнена на основании «Методических указаний по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», том 1,2, Москва, 2003.

Радиус зоны термического поражения людей с летальным исходом не превышает 5 метров.

Аварии №3.

На котельных Красносельского сельского поселения максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной.

Расчеты количества опасных веществ, способных принимать участие в аварии, а также зон действия поражающих факторов выполнялись согласно «Отраслевому руководству по анализу и управлению риском, связанным с  техногенным воздействием на человека и окружающую среду, при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности», М.: РАО «Газпром», 1996 и ГОСТ Р 12.3.047–98. «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Выброс газа может стать причиной накопления большого количества газовоздушной смеси в помещении, что в комплексе с ограничением пространства может вызвать ускорение фронта пламени при воспламенении и, как следствие, переход горения во взрывной дефлаграционный или даже детонационный  режим с формированием волны избыточного давления (сценарий сгорания облака с развитием избыточного давления). С точки зрения возможных масштабов поражения людей и разрушения зданий, данный сценарий является наихудшим сценарием аварии. Основными поражающими факторами при сгорании газа с развитием избыточного давления  являются пламя и волна избыточного давления.

При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируютсятся пожары и взрывы на сетях газоснабжения, в результате которых погибло 2 и более чел, число госпитализированных – 4 и более чел., а также пожары и взрывы, прямой материальный ущерб от которых составляет 1500 МРОТ и более.

На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях могут привести к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источников техногенных ЧС идентифицируются аварии на системах жизнеобеспечения, сопровождающиеся числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел., прямым материальным ущербом гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ.

Аварии на транспорте:

- железнодорожный транспорт;

- автотранспорт.

Наибольшую опасность для Красносельского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего через железнодорожную станцию «Степная», расположенную в центре села Красное.

Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

Расчеты масштабов зон возможного опасного химического заражения при максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте проведены в соответствии с Приложением 1 к РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

Согласно проведенным расчетам, полная глубина зон возможного заражения составит:

- по аммиаку – 7,1 км;

- по хлору – 55,9 км.

Таким образом, при максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающихся выбросом АХОВ, с. Красное, хутора Красное и Звездочка, часть хуторов Водяная Балка и Цукерова Балка находятся в зоне возможного заражения аммиаком и вся территории Красносельского сельского поселения – в зоне возможного заражения хлором.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт аварии, связанный с повреждением вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которого пострадали люди, идентифицируется в качестве источника техногенной ЧС.

Наиболее опасными авариями на автотранспорте для Красносельского сельского поселения являются аварии с участием автотранспорта, перевозящего ЛВЖ (бензин) и СУГ, а наиболее вероятными – дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

Методики расчета зон действия поражающих факторов, критерии для оценки поражения человека и сооружений аналогичны приведенным для ПВОО с нефтепродуктами и СУГ.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при аварии автоцистерны с СУГ аналогичны приведенным для АГЗС.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на автомобильном транспорте:

| Параметр | Автоцистерна (16 м3) | Легковой автомобиль (50 л) |
| --- | --- | --- |
| Пожар пролива |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |
| Без негативных последствий в течении времени | 46,25 | 4,25 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 29,75 | 2,5 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 23,5 | 2 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 19,25 | 1,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 17,5 | 1,25 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 15 | 1 |
| Волна давления при сгорании ТВС |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |
| Полное разрушение зданий | 30 | 4 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 42 | 6 |
| Средние повреждения зданий | 61 | 9 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т. п.) | 109 | 16 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 217 | 32 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 337 | 50 |
| Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б) |
| Цилиндр с высотой h | 4,1 | 0,61 |

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются:

- пожары и взрывы на автотранспорте с числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел.;

- аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы – любой факт аварии;

- повреждение 10 и более автотранспортных единиц;

- прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП – решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по ЧС органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в зависимости от местных условий;

- ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек).

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

Объектами терактов на территории Красносельского сельского поселения могут быть ПВОО, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются взрывы при терактах, при которых погибло 2 и более человек и/или госпитализировано 4 и более человек. К крупным относятся теракты с числом погибших 5 чел. и более, числом госпитализированных 10 чел. и более.

1.10. Баланс современного использования территорий

1.10.1. Баланс современного использования земель

Красносельского сельского поселения

Таблица 5

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Красносельского сельского поселения, в т.ч.: | 4061,08 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов, в т.ч.: | 936,10 | 23,05 |
| с. Красное, в т.ч.: | 372,25 | 9,17 |
| - полоса отвода железной дороги | 15,83 | 0,39 |
| х. Красный | 127,95 | 3,14 |
| х. Цукерова Балка | 242,78 | 5,98 |
| х. Водяная Балка | 145,67 | 3,58 |
| х. Звёздочка | 47,45 | 1,18 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 3014,50 | 74,22 |
| - фонд перераспределения | 62,10 | 1,53 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 110,90 | 2,73 |

1.10.2. Баланс современного использования территорий

населенных пунктов Красносельского сельского поселения

Село Красное

Таблица 6

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 372,25 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 248,99 | 66,89 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 222,29 | 59,72 |
| 1.2 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 2,39 | 0,64 |
|  | Территория, отведённая под индивидуальную жилую застройку | 24,31 | 6,53 |
| 2. | Общественно-деловая зона, в том числе: | 4,90 | 1,32 |
|  | Территория общественно-деловой застройки | 3,32 | 0,89 |
| 2.1 | Территория учреждений здравоохранения | 1,58 | 0,43 |
| 3. | Производственные территории, в том числе: | 25,49 | 6,85 |
|  | Территория промышленных и сельскохозяйственных предприятий | 16,70 | 4,49 |
|  | Коммунально-складская территория | 3,32 | 0,89 |
|  | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | 5,47 | 1,47 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | 75,74 | 20,35 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 57,97 | 15,58 |
|  | Полоса отвода железной дороги, в том числе: | 17,77 | 4,77 |
|  | Территория существующей малоэтажной многоквартирной жилой застройки | 0,88 | 0,24 |
|  | Территория вокзала | 0,33 | 0,08 |
|  | Коммунально-складская территория | 0,12 | 0,03 |
| 5. | Рекреационная зона | 3,07 | 0,82 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 3,07 | 0,82 |
| 6. | Зона специального назначения | 3,14 | 0,84 |
| 6.1 | Кладбище | 3,14 | 0,84 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 10,92 | 2,93 |

Хутор Красное

Таблица 7

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 127,95 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 85,70 | 66,98 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 67,19 | 52,51 |
|  | Территория существующей малоэтажной многоквартирной жилой застройки | 4,23 | 3,31 |
|  | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 3,15 | 2,46 |
|  | Территория, отведённая под индивидуальную жилую застройку | 11,13 | 8,70 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,77 | 1,38 |
| 3. | Производственные территории | 9,85 | 7,70 |
|  | Территория промышленных и сельскохозяйственных предприятий | 3,87 | 3,02 |
|  | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | 5,98 | 4,68 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 21,06 | 16,46 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 5,28 | 4,13 |
| 6. | Рекреационная зона | 4,29 | 3,35 |
| 6.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 2,56 | 2,00 |
| 6.2 | Липовая аллея | 0,58 | 0,45 |
|  | Территория стадиона | 1,15 | 0,90 |

Хутор Водяная Балка

Таблица 8

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 145,67 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 77,98 | 53,53 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 77,98 | 53,53 |
| 2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 11,08 | 7,61 |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 53,37 | 36,64 |
| 5. | Рекреационная зона | 2,78 | 1,91 |
| 5.1 | Водная территория | 2,78 | 1,91 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,46 | 0,31 |
|  | Кладбище традиционного захоронения | 0,46 | 0,31 |

Хутор Цукерова Балка

Таблица 9

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 242,78 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 109,99 | 45,30 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 109,99 | 45,30 |
| 2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 19,65 | 8,10 |
|  | Общественно-деловая зона | 5,50 | 2,27 |
|  | Территория учреждений здравоохранения | 5,50 | 2,27 |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 103,07 | 42,45 |
| 5. | Рекреационная зона | 4,57 | 1,88 |
| 5.1 | Водная территория | 4,57 | 1,88 |

Хутор Звёздочка

Таблица 10

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 47,45 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 36,15 | 76,19 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 36,15 | 76,19 |
| 2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 4,50 | 9,49 |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 6,45 | 13,59 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,35 | 0,73 |
|  | Кладбище традиционного захоронения | 0,35 | 0,73 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Красносельского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития села Красное, хутора Красное, хутора Водяная Балка, хутора Цукерова Балка и хутора Звёздочка на 1 очередь до 2020 года, расчетный срок до 2030 года и направления возможного перспективного развития за расчетным сроком (до 2045 года), а также наиболее рациональное использование перспектив поселения для усиления его экономической самостоятельности.

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

Развитие всех населенных пунктов настоящим проектом предусматривается с учетом имеющихся территориальных резервов населенных пунктов в существующих границах.

3. Обоснование предложений по территориальному планированию

поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Приоритетным направлением развития муниципального образования является вопрос привлечения инвестиций в экономику поселения как средств собственных предприятий и предпринимателей района, так и сторонних инвесторов.

Основой развития экономики сельского поселения и источником возможного экономического роста является агропромышленный комплекс. Поэтому основным направлением дальнейшего развития сельского поселения должно являться увеличение доходов аграрного бизнеса и сельского населения, основанные на устойчивом развитии приоритетных отраслей и эффективном инновационном использовании ресурсного потенциала.

Для этого необходимо развивать следующие направления: обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей, устойчивое развитие отрасли путем сохранения и воспроизводства используемого ресурсного потенциала, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, развитие малых форм хозяйствования, как фактора повышения уровня доходов сельского населения, поддержка кадрового потенциала в АПК.

Несмотря на существующий ряд проблем, агропромышленный комплекс поселения имеет потенциальные возможности развития и сохраняет при грамотной организации отрасли большие перспективы.

Сельское хозяйство способно возродиться и устойчиво развиваться только при активной государственной поддержке, именно она должна стать центром в системе мер.

Вторым важным условием выхода из сложной ситуации следует считать развитие кооперативного движения. Сельскохозяйственная кооперация может стать базой мобилизации внутренних сил и ресурсов для подъема аграрной экономики. Именно кооперативы в состоянии защитить интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечить им рынки сбыта и гарантированные цены на продукцию.

Третьим важнейшим условием стабилизации развития сельскохозяйственного производства является сельскохозяйственная промышленность. Создание промышленных предприятий – это стратегическое направление в подъеме сельского хозяйства. Сочетание сельского хозяйства с промышленным производством приводит к росту его доходности. Это объясняется более рациональным использованием трудовых и сырьевых ресурсов, достижением ритмичности процесса труда. Организация производства, обработки и переработки сельскохозяйственного сырья непосредственно в хозяйствах позволяет снизить издержки, сократить потери продуктов. Отходы переработки утилизируются в качестве корма для скота или для удобрения полей, а главное, дает возможность исключить из производственной цепочки многочисленную армию посредников. От переработки сырья на месте производства в готовый продукт выигрывают и потребители. Во-первых, в ценах - они более низкие, во-вторых, в качестве продукции - оно более высокое.

В рамках развития агропромышленного комплекса на территории Красносельского сельского поселения необходима разработка инвестиционных проектов ориентированных на развитие высокорентабельных, конкурентоспособных сельскохозяйственных производств и переработку сельскохозяйственной продукции.

Основу экономики аграрного сектора сельского поселения составляет растениеводство, а именно - производство зерна и сахарной свеклы, которые являются самыми высокодоходными и рентабельными культурами.

В перспективе необходимо сохранить ведущую роль зернового хозяйства и, прежде всего, выращивание пшеницы. Увеличение производства зерна должно происходить за счет интенсификации отрасли и сохранения зернового клина в соответствии с требованиями рациональной системы земледелия. Достижение этого возможно за счет роста урожайности путем резкого улучшения агротехники возделывания зерновых, роста внесения минеральных и органических удобрений, развития селекционного дела, мелиоративных мероприятий и т.д.

Кроме развития сельскохозяйственных предприятий в сельском поселении необходимо поддерживать существующие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, которые на данном этапе развития играют существенную роль в экономике сельского поселения.

Для повышения эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции в секторе малых форм хозяйствования необходимо развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-бытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также внедрение в инфраструктуру агропромышленного комплекса земельно-ипотечного кредитования.

Основной задачей в работе агропромышленного комплекса сельского поселения на перспективу должно стать создание законченного производственного цикла с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать развитию сельского хозяйства. Создание такого рода комплексов в настоящее время является одной из форм выживания и успешной деятельности сельскохозяйственных предприятий, поскольку позволяет объединить воедино усилия по производству сырьевой базы, её переработке и сбыту готовой продукции. Производителям сырья необходимы финансовые ресурсы, переработчикам возможность контролировать качества сырьевой базы и вся цепочка завершается сбытом продукции. Укрупнение форм организации производства даёт возможность для выхода предприятий на рынки сбыта, так как для работы с крупными сбытовыми сетями требуются крупные финансовые вложения и возможность масштабных поставок продукции.

Немаловажное значение для экономики сельского поселения играют предприятия малого бизнеса, которые привлекают инвестиции на развитие производств, на введение новых мощностей, приобретение оборудования. Значение предприятий малого бизнеса обусловлено меньшими объемами капиталовложений, быстрыми сроками окупаемости. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства повлечет за собой снижение безработицы и формирование более устойчивой экономики.

Таким образом, в основу развития экономической базы поселения должно быть заложено:

- наращивание производственного потенциала агропромышленного комплекса и увеличение его доли в отраслевой структуре экономики путем обеспечения динамичного развития сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности через реализацию инвестиционных проектов;

- минимизация влияния монопольной ценовой политики переработчиков путем строительства на территории сельского поселения новых объектов перерабатывающей промышленности;

- стимулирование развития малых товарных форм хозяйствования, а также малого предпринимательства.

3.2. Расчет перспективной численности населения

# Оценка демографического потенциала Красносельского сельского поселения на проектные этапы генерального плана произведена на основе аналитических данных об изменениях демографических характеристик за последние годы с учетом принимаемых гипотез относительно их динамики в будущем.

# Так как перспективная численность населения сельского поселения обусловлена тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое, для данного прогноза были использованы следующие показатели:

# - общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения Красносельского сельского поселения за 2006-2008 гг.;

# - данные половозрастной структуры населения (по состоянию на 01.01.2009 г.).

# Расчеты демографического прогноза населения выполнены методом передвижки возрастов по одногодичным возрастным интервалам на период до 2030 года. Итоговый результат представлен в таблице 11.

# Расчет численности населения Красносельского сельского поселения осуществляется с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации и постепенный выход из кризисного состояния.

# Параметры, используемые при расчете перспективной численности населения Красносельского сельского поселения по методу

# «передвижки возрастов»

# Таблица 11

| Наименование | Ед. изм. | 2010/2015 | 2016/2020 | 2021/2025 | 2026/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | Ед. | 1,439 | 1,517 | 1,613 | 1,708 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 9,5 | 10,6 | 11,1 | 11,2 |
| Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении | лет | 64,6 | 65,4 | 66,1 | 66,9 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 17,7 | 15,9 | 14,8 | 14,2 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 73 | 88 | 81 | 84 |

# - данные является среднегодовыми за пятилетние периоды

# При прогнозе динамики основных демографических показателей были заложены следующие тенденции:

# - продолжение наметившейся тенденции роста рождаемости (на 17,9 %) и увеличения коэффициента суммарной рождаемости до уровня 1,708 рождений на 1 женщину репродуктивного возраста;

# - снижение уровня смертности;

# - увеличение интенсивности миграционных процессов (создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов, направленных на организацию новых рабочих мест, развития рынка жилья, создания условий для возвращения молодежи).

# С учетом вышеизложенных социально-экономических и демографических тенденций численность населения Красносельского сельского поселения на расчетный срок генерального плана может предположительно составить 7124 человека. Общий прирост 954 человека, в т.ч. на 1 очередь строительства 369 человек.

# Далее в таблице 12 представлена перспективная численность населения на проектные этапы генерального плана в разрезе населенных пунктов.

Таблица 12

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Общий прирост численности населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый период (2009 г.) | 1-я очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Долгосрочная перспектива (2045 г.) | 1 очередь строительства (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| Красносельское с/п | 6170 | 6539 | 7124 | 7989 | 369 | 954 |
| 1 | с.Красное | 3550 | 3752 | 4085 | 4570 | 175 | 535 |
| 2 | х.Водяная Балка | 458 | 480 | 530 | 590 | 22 | 72 |
| 3 | х.Звездочка | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 |
| 4 | х.Красное | 1546 | 1670 | 1775 | 1980 | 124 | 229 |
| 5 | х.Цукерова Балка | 552 | 600 | 670 | 785 | 48 | 118 |

# Расчет перспективной численности населения Красносельского сельского поселения показал, что прирост численности населения при заложенных параметрах прослеживается не во всех населенных пунктах поселения. Так, сложившаяся демографическая ситуация в хуторе Звездочка не позволяет даже при заложенных параметрах сделать положительный прирост численности поселения. Предполагается, что к расчетному сроку генерального плана на территории хутора при заложенных параметрах численность населения останется на прежнем уровне.

# При расчете численности населения на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры 2030 г., численность населения к 2045 году составит 7 989 человек.

# Проведенный анализ современного состояния демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку трудового потенциала сельского поселения на расчетный период. В основу прогноза положены результаты проведенного анализа предполагаемой динамики численности населения.

# Существующая и перспективная структура

# возрастного состава населения Красносельского сельского поселения

# Таблица 13

| Возрастные категории | Базовый период (2008 г.) | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население, всего | 6170 | 100 | 6541 | 100 | 7124 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 1194 | 19,4 | 1214 | 18,6 | 1326 | 18,6 |
| в трудоспособном возрасте | 3512 | 56,9 | 3820 | 58,4 | 4322 | 60,7 |
| старше трудоспособного возраста | 1464 | 23,7 | 1507 | 23,0 | 1476 | 20,7 |

3.3. Расчет проектной территории

Предварительное определение потребной селитебной территории для прирастающего населения и населения, проживающего в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов специального назначения Красносельского сельского поселения, произведены в соответствии с требованиями  приложения к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009 г. № 1381-П «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

Перспективный прирост численности населения сельского поселения к расчетному сроку генерального плана (2030 г.) составит 954 человека или 318 семей (при условии, что коэффициент семейности равен 3), в т.ч. 369 человек или 123 семьи – на 1 очередь строительства.

Проектом также предусматривается обеспечить новым жилищным фондом и объектами инфраструктуры население, проживающее в экологически не благоприятных зонах (СЗЗ).

Все расселяемое население предусматривается разместить на территории проектируемой усадебной жилой застройки.

По данным администрации муниципального образования Красносельское сельское поселение размер земельного участка выделяемого под индивидуальное жилищное строительство на перспективу составляет 0,15 га.

Селитебная территория населенного пункта предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; размещения улиц, площадей, парков, скверов, бульваров и других мест общего пользования. В соответствии с п.2.1.6 утвержденных норм - при размере приусадебного участка – 0,15 га для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,21-0,23 га на 1 дом.

Ориентировочная потребность в селитебной территории для расселяемых категорий населения Красносельского сельского поселения представлена в таблице 14.

Ориентировочная потребность в селитебной территории

для населенных пунктов Красносельского сельского поселения

Таблица 14

| Наименование населённого пункта | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана | Потребность селитебной территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего человек | в том числе | Всего семей | в том числе | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |  |
|  |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  |  | Долгосрочная перспектива (2030-2045 гг.) |
| с.Красное | 687 | 535 | 152 | 229 | 178 | 51 | 25,07 | 52,67 | 37,3 |
| х.Водяная Балка | 72 | 72 | - | 24 | 24 |  | 1,61 | 5,52 | 4,6 |
| х.Звездочка | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 |
| х.Красное | 358 | 229 | 129 | 119 | 76 | 43 | 9,43 | 27,37 | 15,6 |
| х.Цукерова Балка | 118 | 118 | - | 39 | 39 | - | 3,68 | 8,97 | 8,7 |
| Итого | 1235 | 954 | 281 | 411 | 317 | 94 | 39,79 | 94,53 | 66,2 |

На долгосрочную перспективу (2030 – 2045 гг.) расчетная численность населения по сравнению с 2030 годом увеличится до 7989 человек, общий прирост составит 865 человек или 288 семей. При сохранении действующих норм СНиП 2.07.01-89* за расчетным сроком генерального плана (2030 – 2045 гг.) и сохранении в поселении норм выделяемых под усадебную застройку участков ориентировочная потребность в селитебной территории для прирастающего населения составит 66,2 га.

3.4. Расчет учреждений обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы социально-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

В представленном проекте разработаны принципиальные предложения по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, взаимоувязанной с проектируемой системой расселения и транспортной инфраструктурой, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории сельского поселения.

В разделе произведен расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Красносельского сельского поселения (таблицы 15 - 19). Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенных пунктов.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения Красносельского сельского поселения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры; одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные Постановлением от 24 июня 2009 г. № 1381-П Законодательного собрания Краснодарского края.

табл. 15 с.Красное на 4 листах

лист 1

лист 2

лист 3

лист 4

таблица 16 х.Красное на 2 листах

лист1

лист 2

таблица 17 х.Водяная Балка на 2 листах

лист 1

лист 2

таблица 18 х. Цукерова Балка на 2 листах

лист 1

Лист 2

таблица 19 х.Звёздочка на 2 листах

Лист 1

Лист 2

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Красносельского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Красносельского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Красносельского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Красносельского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Красносельского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий села и хуторов поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории

Красносельского сельского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Красносельского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры села и хуторов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

В проектируемом поселении можно выделить две основные планировочные зоны: сельскохозяйственного назначения, интенсивного градостроительного освоения.

ГП-1

Генеральный план Красносельского сельского поселения

В границах поселения в зоне преимущественного сельскохозяйственного освоения расположены: полевой стан, гараж сельскохозяйственной техники, строительный цех, автозаправочная станция, крестьянско-фермерское хозяйство, садоводческая бригада. В основном они примыкают к границам центра поселения. Проектом предлагается сохранение или восстановление по прямому функциональному назначению всех сельскохозяйственных предприятий поселения независимо от формы собственности, возможно их перепрофилирование.

В поселении выделена также зона интенсивного градостроительного освоения - в первую очередь это территории в границах населенных пунктов села Красное и хуторов: Красное, Цукерова Балка.

5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования существующего общественного центра, создание общественного центра и подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

- новое жилищное строительство индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений села, включая создание базы отдыха и благоустройство скверов и парков;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- создание развитой многофункциональной компактно расположенной производственной зоны поселения.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия железной дороги.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- размещение объектов обслуживания на проектируемых территориях;

- новое жилищное строительство;

- проектирование системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к поэтапному освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

В связи с тем, что малые населенные пункты поселения не плотно заселены и в существующих границах имеется резерв для их развития на обозримое будущее, проектом предлагается территориальное развитие в существующих границах.

Село Красное и хутор Красное

В сложившейся планировочной структуре село и хутор представляют собой единое жилое образование с общей структурой транспортных связей, системой инженерного обеспечения, социального и культурно-бытового обслуживания.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения:

- вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок;

- прогнозируемый вынос из жилой зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ) - в данном проекте выносу подлежат не действующие предприятия;

- закрытие для дальнейших захоронений действующего кладбища, расположенного без соблюдения нормативной СЗЗ;

- рекультивация земель на территории действующей несанкционированной свалки твердых бытовых отходов (ТБО), размещенной также без соблюдения требований действующих санитарных норм и правил.

Особенностью данного генерального плана является следующее обстоятельство. В установленных границах населенных пунктов села и хутора Красное отсутствуют нераспределенные и не занятые застройкой земельные участки. Все прилегающие земли к установленным границам населенных пунктов являются землями сельскохозяйственного назначения подсобного хозяйства БТРЗ. Для развития обоих населенных пунктов, размещения объектов обслуживания, социальной инфраструктуры, рекреационного назначения, коммунального и производственного назначения необходимо согласие собственника земель и, соответственно, размежевание участка его землепользования и включение в границы населенных пунктов. До решения этого вопроса в установленном законом порядке генеральным планом проектирование выполняется в существующих границах, размещение всех необходимых и обоснованных расчетами и нормативными требованиями объектов и проектируемой жилой застройки - на земельных участках в рекомендуемых границах.

Планировочное решение нового жилого микрорайона (в рекомендуемых границах) подчинено в первую очередь направлениям сформировавшейся четкой прямоугольной сетки жилых улиц и кварталов, а также сложившейся структуры землепользования: существующим лесопосадкам и грунтовым внутрихозяйственным дорогам, поэтому новое жилое образование воспринимается как единое целое с существующими селом и хутором.

Территориально-планировочная организация в рекомендуемых границах населенных пунктов предусматривает деление территории на районы первоочередной, расчетного срока строительства и резервной (за расчетным сроком) застройки:

- объекты первоочередного строительства размещены в проектируемых кварталах, примыкающих к восточной окраине села (вдоль ул. Восточной) и северной окраине хутора (вдоль пер. Шоссейного);

- на расчетный срок и резервные территории жилой зоны – к востоку от территории первоочередной застройки.

Для расселения расчетного количества жителей села и хутора проектируемая жилая застройка представлена одним типом жилого дома - малоэтажная индивидуальная коттеджная застройка. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Завершение формирования общественного центра села Красное заключается в развитии существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации, реконструкции Красносельской участковой больницы (строительство нового лечебного корпуса), реконструкции и благоустройстве парка и зоны отдыха, размещение кафе и магазинов (или других объектов обслуживания) на территории за существующим парком села, строительство торгового комплекса (рядом с рынком). Существующий общественный центр хутора ввиду очень высокой плотности застройки и отсутствия свободных территорий подлежит реконструкции в первую очередь в плане благоустройства, озеленения, реконструкции существующих общественных зданий, расширения сети предприятий общественного питания, в том числе летнего, и пунктов бытового обслуживания. Все остальные существующие здания и сооружения главного общественного центра села и хутора проектом сохраняются по прямому назначению.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания проектом предусматривается создание трех общественных центров жилой зоны, образованных объектами, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений». Здесь предлагается размещение объектов, выполняющих функции периодического и повседневного обслуживания населения села и хутора.

Общественный центр в западной части села за железной дорогой, где в настоящее время практически отсутствуют объекты обслуживания, проектом предлагается организовать на территории не действующего в настоящее время молзавода.

При въезде в населенные пункты на пересечении пер. Шоссейному и ул. Садовой проектом размещается центр обслуживания: автопавильон с кафе и гостиницей и крытый рынок.

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение объектов малого бизнеса: магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания - в существующей застройке по всей территории села и хутора.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

По улицам бульварного типа предусматривается пешеходная связь между общественными центрами и подцентрами.

На территории села и хутора проектом предусмотрены реконструкция и строительство ряда объектов коммунального и производственного назначения:

- строительство бани с прачечной и химчисткой на пересечении пер. Шоссейного и ул. Садовой;

- строительство АЗС в производственной зоне на восточной окраине села;

- размещение пожарного депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 на свободном от застройки земельном участке в той же производственной зоне;

- реконструкция и строительство ряда объектов инженерного обеспечения.

ГП с.Красное и х. Красное (ГП-2)

Проектом определено размещение производственной зоны села Красное и хутора Красное к северу и югу от села и к северу от хутора на расчетный срок и на долгосрочную перспективу.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Хутор Цукерова Балка

Напротив специализированной психиатрической больницы № 3 по переулку Больничному за границами населённого пункта на землях сельскохозяйственного назначения расположены индивидуальные жилые дома и магазин, проектом предлагается включить эти земельные участки в границы хутора.

Так как часть жилой застройки расположена в зоне санитарного разрыва от магистрального нефтепровода и автомагистрали «Дон», проектом предусматривается постепенный ее вынос и размещение в зоне проектируемой застройки на расчетный срок.

В хуторе предусматривается размещение проектируемой начальной школы, совмещенной с детским садом.

По улице Центральной на свободном от застройки земельном участке запроектирован общественный центр обслуживания, в составе которого объединены функции магазина товаров повседневного спроса, пунктов бытового обслуживания населения, отделения банка, фельдшерско-акушерского пункта. Рядом с проектируемой начальной школой с детским садом предлагаем размещение объектов рекреационной зоны, где необходимо разместить спортивные площадки и парк.

Хутор Водяная Балка

В хуторе предусматривается размещение по улице Трудовой начальной школы с детским садом, рядом - рекреационной зоны с проектируемыми спортивными площадками и парком.

На остальной незастроенной территории населенного пункта с учетом анализа возможности использования под застройку на далекую перспективу проектом планируется строительство индивидуальных жилых домов.

По ул. Трудовой отведена территория для размещения здания с функциями общественного обслуживания. К югу от застройки хутора проектом сохраняется территория действующего кладбища.

Фрагмент ГП малых населённых пунктов (ГП-3)

Хутор Звёздочка

Не застроенные территории населенного пункта проектом резервируются для размещения предусмотрено под застройку индивидуальными жилыми домами, определена наиболее удобная территория для объекта общественного назначения и обслуживания. В границах хутора сохраняется существующее кладбище с организацией нормативной СЗЗ.

5.2. Функциональное зонирование территории

Красносельского сельского поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Красносельского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

  - установление назначений и видов использования территории поселения;

  - подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

  - выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Красносельского сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Красносельского сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

•	зоны интенсивного градостроительного освоения;

•	зоны сельскохозяйственного использования территории;

•	зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

  - территории населённых пунктов и их развития;

  - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	Зоны рекреационного использования;

•	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	Водные объекты с охранными зонами.

5.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме функционального зонирования и ограничений использования территории поселения  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

2.Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3.К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Красносельского сельского поселения в границах хутора Красное расположена Липовая аллея - памятник природы, установленный в соответствии с действующим законодательством как особо охраняемая территория краевого значения.

4.На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования Кущевского района», располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Объекты культурного наследия,

стоящие на государственной охране и

являющиеся памятниками истории и культуры,

находящиеся на территории Красносельского сельского поселения Кущёвского района

Таблица 20

| № пп | Наименование объекта | Местонахож-дение объекта | Номер по гос. списку | Решение о пост. на государ. охрану | Категория. ист.-культ. значения | Вид памят-ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕЛО КРАСНОЕ |
| 1 | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1965 г. | с. Красное | 1988 | Р | 63 | И |
| 2 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | с. Красное, кладбище | 1989 | Р | 63 | И |
| 3 | Памятник В.И. Ленину, 1955 г. | с. Красное, у здания конторы совхоза "Красное" | 2021 | Р | 63 | МИ |

ОАО «Наследие Кубани» были выявлены объекты археологии, представленные курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп.

Список объектов культурного наследия (памятники археологии), расположенных на территории Красносельского сельского поселения

Таблица 21

| № пп | Наиме-нование объекта | Местонахождение объекта | Но-мер по гос. спис-ку | № в кур-ган- ной груп-пе | Высо-та курган-ных насы-пей, м | Диа-метр кур-гана, м | Ох-ран-ная зона, м | Реш. о поста-новке на гос. охрану | № по инв. спис-кам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа (2 насыпи) | совхоз "Красное", центральная усадьба | 1943 | 1 | до 4 | 56 | 150 | 63 | - |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
| 2 | Курганная группа «Таврический 1» (4 насыпи) | с. Красносельское, АО "Победа", бригада 5, поле 1 | 1947 | 1 | до 4 | 65 | 150 | 63 | 015800 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 48 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
| 3 | Курган не обнаружен | с. Красносельское, АО "Победа", бригада 5, поле 7 | 1948 |  |  |  |  | 63 | - |
| 4 | Курган не обнаружен | х. Цукерова Балка, 1 км к югу от хутора | 1949 |  |  |  |  | 63 | - |
| 5 | Курган "Цукерова Балка" | х. Цукерова Балка, 0,8 км к северу от хутора | 8063 |  | до 1 | 35 |
| 6 | Курган «Розовый» | Х.Красное, 0,6 км к северу от северо-восточной окраины хутора (пересечение улиц Первомайской и Восточной), 80 м к северо-востоку от северо-восточного угла кладбища |  |  | до 1 | 35 |

Схема функционального зонирования и ограничений использования территории Красносельского СП (ГП-4)

В генеральном плане Красносельского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

5.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  – отображены в соответствии с постановлением ЗСК об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос (от 15 июля 2009 г. № 1492-П).

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

В соответствии с СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

На территории Красносельского сельского поселения имеется 2 источника водоснабжения – колодцы №№1-2, используемые для производственных нужд ООО «Янтарь». Источников питьевого и хозяйственного водоснабжения с установленными зонами санитарной охраны нет.

Существующие сооружения водоснабжения показаны на всех чертежах, в том числе на схеме ограничений использования территории ГП-4.

Более подробно вопросы организации поясов ЗСО отражены в разделе «водоснабжение».

7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

На территории Красносельского сельского поселения отсутствуют месторождения полезных ископаемых и ресурсов.

8.Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» и в разделе 1.9 пояснительной записки и на чертеже «Схема ограничений использования территорий. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического характера» ГП-4.1.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения ГП-1 - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории ГП-4 , схеме ограничений использования территорий с границами территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГП-4.1 утверждаемой части проекта, существующие - на схеме комплексной оценки территории ГП-8 материалов по обоснованию генерального плана.

5.4. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.4.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей и проектируемой 1 – 2-х. этажной индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, коммунально-бытовые объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П, шумовых зонах от федеральной автодороги установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

5.4.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения сельского поселения и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы генерального плана, ориентированная на перспективную численность населения.

Объемы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости увеличения жилищной обеспеченности с учетом некоторого роста численности населения сельского поселения, компенсации убыли жилищного фонда.

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому индивидуальному жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории населенных пунктов Красносельского сельского поселения:

- техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда;

- распределение фонда по населенным пунктам;

- динамика и структура жилищного строительства;

- историческая, архитектурная и средовая ценность;

- современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Основным направлением дальнейшего развития жилищного хозяйства предусматривается:

- строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных организаций;

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем одного жителя;

- увеличение уровня обеспеченности жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из прогноза роста жилищного фонда, проектной численности населения, динамики жилищного строительства и намеченных объемов убыли жилищного фонда.

Оценка сложившейся жилой застройки и качества существующего жилищного фонда выявила необходимость проведения:

- реконструкции и модернизации существующих домов «морально устаревших» серий с перепланировкой и увеличением площади квартир, а также улучшением внешнего вида зданий;

- мероприятий по обеспечению новым жилищным фондом прирастающего населения и населения, проживающего в экологически не благоприятных зонах и в ветхом и аварийном жилищном фонде.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. Убыль жилищного фонда составит:

- жилые помещения, расположенные в санитарно-защитных зонах производственных предприятий  – 6,3 тыс. м2 . Число проживающих – 281 человек.

- ветхое и аварийное жилье – 0,2 тыс. м2. Число проживающих - 7 человек.

Убыль жилищного фонда в разрезе населенных пунктов по Красносельскому сельскому поселению представлена в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Убыль жилого фонда, тыс. м2 | Сохраняемый жилой фонд на 1 очередь строительства (2020 г.) | Сохраняемый жилой фонд к расчетному сроку генерального плана (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс.м2 | % от существующей на 01.01.2010 г. |
| 1 | с.Красное | 80,4 | 3,4 | 80,4 | 77,0 | 95,8 |
| 2 | х.Водяная Балка | 11,88 | - | 11,88 | 11,88 | 100,0 |
| 3 | х.Звездочка | 3,07 | - | 3,07 | 3,07 | 100,0 |
| 4 | х.Красное | 34,1 | 2,9 | 34,1 | 31,2 | 91,5 |
| 5 | х.Цукерова Балка | 16,06 | 0,2 | 15,86 | 15,86 | 98,7 |
| Итого по поселению | 145,5 | 6,5 | 145,31 | 139,0 | 95,5 |

Убыль жилищного фонда по поселению к расчетному сроку генерального плана составит 6,5 тыс. м2 (4,5 тыс. м2) и общая площадь сохраняемого существующего жилищного фонда – 139,0 тыс. м2.

Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом:

- динамики средней жилищной обеспеченности по Кущевскому району за последние 10 лет (коэффициент роста за 10 лет составил 0,3 м2 в год);

- достигнутого уровня обеспеченности жилищным фондом (23,6 м2 на человека).

Проектом предусматривается новое жилищное строительство на свободных от застройки территориях. В результате комплексного анализа территориальных резервов определены направления и объемы жилищного строительства на перспективу:

- вынос жилой застройки по мере амортизации, расположенной в санитарно-защитной зоне производственных предприятий и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда (6,5 тыс. м2);

- формирование новой индивидуальной жилой застройки в проектируемых кварталах населенных пунктов. Генеральным планом предлагается размещение домов усадебного типа, в которых средняя обеспеченность составит не ниже 32 м2. Данный тип застройки в наибольшей степени будет отвечать современным требованиям комфортности проживания, обеспечивающий более гибкое реагирование на запросы населения в изменяющихся социально-экономических условиях.

- существующая средняя жилищная обеспеченность в среднем по поселению составляет 23,6 м2 на человека. Генеральным планом предлагается доведение жилищной обеспеченности существующего населения при сохранении существующего темпа роста средней жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 29,6 м2  на человека. Улучшение жилищных условий существующего населения предполагается путем реконструкции, предусматривающей различные варианты включающие уширение корпусов зданий, достройку дополнительных секций, надстройку новых этажей и мансард. При реализации данных мероприятий конструктивно дом увеличивает жилую площадь.

С учетом выше изложенного, средняя жилищная обеспеченность по Красносельскому сельскому поселению принимается:

к 2020 году - 26,5 м2 на 1 человека;

к 2030 году – 30,0 м2 на 1 человека.

Динамика жилищного фонда на расчётный срок генерального плана представлена в таблице 23.

Примерные объемы жилищного строительства

и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека

на расчетные периоды

Таблица 23

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2010 г.) | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Красное |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 80,4 | 95,5 | 119,2 |
| 2 | Население | чел. | 3550 | 3725 | 4085 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 22,6 | 25,6 | 29,2 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  | 3,4 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 80,4 | 77,0 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 15,1 | 42,2 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 1,51 | 2,11 |
| хутор Водяная Балка |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 11,88 | 13,8 | 16,9 |
| 2 | Население | чел. | 458 | 480 | 530 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 25,9 | 28,7 | 31,9 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  |  |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 11,88 | 11,88 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 1,92 | 5,02 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,2 | 0,25 |
| хутор Звездочка |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 2 | Население | чел. | 64 | 64 | 64 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  |  |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 3,07 | 3,07 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  |  |  |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  |  |  |
| хутор Красное |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 34,1 | 42,1 | 51,3 |
| 2 | Население | чел. | 1546 | 1670 | 1775 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 22,1 | 25,2 | 28,9 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  | 2,9 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 34,1 | 31,2 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 8,0 | 20,1 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,8 | 1,0 |
| хутор Цукерова Балка |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 16,06 | 19,0 | 23,1 |
| 2 | Население | чел. | 552 | 600 | 670 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 29,1 | 31,7 | 34,5 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 15,86 | 15,86 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 3,14 | 7,24 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,3 | 0,4 |
| Итого по Красносельскому сельскому поселению |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 145,51 | 173,47 | 213,57 |
| 2 | Население | чел. | 6170 | 6539 | 7124 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 23,6 | 26,5 | 30,0 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 0,2 | 6,5 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 145,31 | 139,01 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 28,16 | 74,56 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 2,82 | 3,73 |

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда Красносельского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана увеличится до 213,57 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 74,56 тыс. м2 (в том числе на 1 очередь строительства – 28,16 тыс. м2), что позволит повысить жилищную обеспеченность до 30,0 м2/чел.

Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования возможно за счет увеличения предложений на рынке жилья, создания большого предложения строительных площадок, снижения бюрократических процедур при оформлении земельных участков, разработки альтернативных видов строительства, содействия интенсификации индивидуального строительства. Обеспечение платежеспособности населения можно путем развития инструментов кредитования в первую очередь на индивидуальное строительство, содействия росту доходов граждан через реконструкцию экономики и снижения себестоимости строительства путем применения ресурсосберегающих технологий и сокращения сроков строительства, развитие альтернативных ипотеке механизмов приобретения жилья

5.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями станицы и хуторов и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и  высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

5.4.3. Производственная зона

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах населенного пункта; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

Для развития производственных мощностей проектом предусмотрена

проектируемая территория производственной зоны в северном, южном направлениях от села Красное и в восточной части хутора. Расстояние от жилой и общественно-деловой застройки должно определять класс размещаемых предприятий. Так, проектируемая часть производственной зоны, расположенная по пер. Шоссейному возле садоводческой бригады и гаража ПХ БТРЗ-163, предназначена для размещения предприятий только 5 класса с нормативной СЗЗ 50 м.

Но при этом для сохранения предприятий собственникам необходимо выполнить ряд мероприятий, предотвращающих негативное воздействие на прилегающую жилую и общественно-деловую застройку, и доведение размера санитарно-защитных зон до границ своей территории. Это проекты СЗЗ, экологические паспорта и т.п., использование современного оборудования, исключающего шумовое, химическое, пылевое и прочие виды отрицательных воздействий на окружающую среду.

К восстанавливаемым и реконструированным производственным объектам, расположенным на территории Красносельского сельского поселения, находящихся вблизи от жилой зоны населённых пунктов, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

На территории производственных зон в поселении и малых населенных пунктах разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 4-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

5.4.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территория проектируемого автопавильона.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

5.4.5. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах границ населенных пунктов располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной  документацией о территориальном  планировании.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах границы села и хуторов, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

5.4.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Рекреационная зона села Красное и хуторов: Красное, Звёздочка, Цукерова Балка, Водяная Балка представлена проектируемыми парками, скверами, территориями проектируемых спортивных сооружений.

5.4.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах хутора Красное расположена Липовая аллея - памятник природы, установленный в соответствии с действующим законодательством.

5.4.8.Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

К зоне специального назначения села и хуторов относятся территории кладбищ и их санитарно-защитных зон.

В настоящее время в с. Красное имеется два существующих кладбища. Кладбище по пер. Войкова – закрытое, по пер. Первомайскому – действующее. Часть кладбища, прилегающая к существующей застройке, рекомендуется рассматривать как закрытая в связи с невозможностью организациии ССЗ. В дальнейшем рекомендуется захоронения производить на проектируемом кладбище, расположенном в 500 метрах к северо-востоку от села и к северу от хутора.

В хуторе Звёздочка рядом с существующим кладбищем зарезервирована территория для его расширения с организацией нормативной санитарно-защитной зоны.

Место расположения проектируемого кладбища традиционного захоронения показано во всех проектных чертежах. На перспективу для захоронения необходима территория нормативной площадью 0,94 га для села и 0,41 га для хутора.

Территория существующей несанкционированной свалки мусора подлежит рекультивации. Проектируемая усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов проектом размещена на расстоянии один километр к северу от села Красное по дороге к хутору Звёздочка. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода районного значения эту территорию предлагается рекультивировать и переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Более подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

5.6. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение территорий села Красное, хутора Красное, хутора Цукерова Балка, хутора Водяная Балка и хутора Звёздочка. Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой и жилищной сферах для обеспечения нужд расчетной численности населения.

В культурно-бытовой сфере намечено:

- с.Красное: зданий общественного центра обслуживания по пер. Шоссейному со следующими функциями: автопавильон пригородного сообщения, кафе, крытый рынок, гостиница;

- благоустройство и озеленение- существующих общественных центров, парков и сквера по ул. Заводской, пер. Советов и пер. Клубному;

- улиц и дорог на существующей территории села Красное и хутора Красное;

- х. Водяная Балка:

- строительство здания общественного центра обслуживания со следующими функциями: отделение почтовой связи, магазин товаров повседневного спроса, приемный пункт КБО;

- строительство начальной школы с детским садом.

- благоустройство и озеленение существующих мест массового отдыха и посещений – сквера;

- благоустройство прибрежных территорий балок;

- благоустройство и озеленение улиц и дорог на существующей территории хутора.

- х. Цукерова Балка:

- строительство здания общественного центра обслуживания со следующими функциями: фельдшерско-акушерский пункт, магазин товаров повседневного спроса, приемный пункт КБО, отделение банка;

- строительство начальной школы с детским садом.

Также необходимо на первую очередь:

- благоустройство и озеленение существующих мест массового отдыха и посещений – сквера и спортивной площадки;

- благоустройство прибрежных территорий балок;

- устройство твердых покрытий улиц и дорог на существующей территории хутора.

Недостаток на первую очередь предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания можно компенсировать за счёт развития частного предпринимательства на всей территории населенных пунктов.

Перспективный прирост численности населения сельского поселения на 1 очередь строительства генерального плана (2020 г.) составит 369 человек или 123 семьи (при условии, что коэффициент семейности равен 3).

В жилищной сфере:

- с. Красное: прогнозные объемы нового жилищного строительства на 1 очередь до 2020 года определены в размере 3,14 тыс. м2 общей жилой площади;

- х. Красное: объемы нового жилищного строительства – 8,0 тыс. м2;

- х. Водяная Балка: объемы нового жилищного строительства – 1,92 тыс. м2;

- х. Звёздочка: новое жилищное строительство не предусмотрено;

- х. Цукерова Балка: объемы нового жилищного строительства – 3,14 тыс. м2.

Потребность в селитебных территориях по населенным пунктам поселения  на 1 очередь строительства составляет:

| с.Красное | 25,07 га |
| --- | --- |
| х.Водяная Балка | 1,61 га |
| х.Звездочка | - |
| х.Красное | 9,43 га |
| х.Цукерова Балка | 3,68 га |
| Итого: | 39,79 га |

Обеспеченность жилым фондом при этом к 2020 году достигнет следующих показателей:

- село Красное - 25,6 м2 на 1 человека;

- хутор Красное - 25,2 м2 на 1 человека;

- хутор Водяная Балка - 28,7 м2 на 1 человека;

- хутор Звёздочка - 48,0 м2 на 1 человека;

- хутор Цукерова Балка - 31,7 м2 на 1 человека.

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- Строительство производственных предприятий сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемых производственных зон поселения, реконструкция и восстановление существующих производственных и сельскохозяйственных предприятий;

- строительство пожарного депо на 2 автомобиля.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства до 2020 года в населенных пунктах Красносельского сельского поселения представлен в таблицах 24-28.

табл. 24 с. Красное на 4 листах

лист 1

лист 2

лист 3

лист 4

таблица 25 х.Красное на 2 листах

лист1

лист 2

таблица 26 х.Водяная Балка на 2 листах

лист1

лист 2

таблица 27 х. Цукерова Балка на 2 листах

лист 1

Лист 2

таблица 28 х.Звёздочка на 2 листах

Лист 1

Лист 2

5.7. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Красносельского сельского поселения Кущевского района на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

Красносельское сельское поселение находится в северной части муниципального образования Кущевский район, имеет общую площадь 147,6кв. км и граничит на севере – с Ростовской областью, на востоке – с Раздольненским сельским поселением, на юге – с Кущевским сельским поселением и на западе – с Среднечубуркским сельским поселением. В его состав входит с. Красное, х. Красное, х. Цукерова Балка, х. Водяная Балка, х. Звездочка.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ГеоАрхСтройПроект инженерно-геологической партии, выполненного в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, на водоразделах, где распространены просадочные грунты второго типа, категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана Красносельского сельского поселения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- Защита от опасных физико-геологических процессов, а именно:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от дефляции;

- мероприятия по устранению просадочных свойств грунтов.

3. Берегоукрепительные работы

4. Благоустройство водоемов.

5. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: агрессия подземных вод  к бетонам и железебетонным конструкциям, просадочные свойства грунтов.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

5.7.1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Красносельского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния с. Красное с х.Красное, входящего в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив его развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- строительство открытых водоотводящих каналов;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Рельеф территории спокойный, с понижением к поймам балок, каналов.

Схемой инженерной подготовки территории предполагается организация поверхностного водостока по всем улицам населенных пунктов.

На проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются искусственные водопропускные сооружения (железобетонные лотки или трубы в зависимости от рельефа, превышения насыпей дорог над рельефом и т.д.)

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии  проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек. определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана населенных пунктов Красносельского сельского поселения  составляет 7648 л/сек.га, в том числе:

- водосборный бассейн №1-6 (с.Красное) – 584 га - 3784 л/сек га;

- водосборный бассейн №7 (х.Красное) – 158 га - 1024 л/сек га;

- водосборный бассейн №8 (х.Звездочка) – 31.8 га - 206 л/сек га;

- водосборный бассейн №9 (х.Цукерова Балка) – 262 га - 1698 л/сек га;

- водосборный бассейн №10 (х.Водяная Балка) – 144.5 га - 936 л/сек га;

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Территория населенных пунктов в проектируемых границах Красносельского сельского поселения разбита на 10 водосборных бассейнов, в которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются  без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно техническим условиям.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Основными водоприемниками водостоков являются балки, каналы.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии  проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть населенного пункта.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

5.7.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории Красносельского сельского поселения в границах проекта генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты проектируемой территории от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления, затопления и заболачиваемости с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности) в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Красносельского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- защита от подтопления и затопления пойменных территорий;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- устранение просадочных свойств грунтов.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах, в пойме балок, оврагах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается через ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии  проекта.

Защита от подтопления, затопления и

заболачиваемости территории

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Грунтовый поток характеризуется незначительным уклоном к западу, в соответствии с направлением течения реки. Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в обводненных балках. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 0,5-1,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в водопремниках. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к балкам, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

сооружение искусственных прудов;

зарегулирование балок;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм балок  и  устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям только в пределах пойменных террас балок.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

-создание водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла реки, балок и каналов, создание уклона русла реки, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Кущевского района имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории Кущевского района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин балок, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории Кущевского района эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Наиболее активным экзогенным процессом в пределах Красносельского сельского поселения является боковая эрозия обводненных балок.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов реки, каналов одерновкой, мощением;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Из специфических грунтов на территории  распространены:

-просадочные грунты;

- органо-минеральные.

## Просадочные грунты

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади работ выделены грунты первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах надпойменной террасы выделен один инженерно-геологический элемент с просадочными свойствами:

ИГЭ-4 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 150кПа. Распространены с поверхности, как покровные до глубины 2.5-4.5м, мощность их меняется в зависимости от гипсометрического положения.

В пределах склонов и водоразделов  выделены два инженерно-геологических элемента с просадочными свойствами:

ИГЭ-9 – суглинки твердые, тяжелые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 90кПа.

ИГЭ-10 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные. Второй тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 60кПа.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

## Органо-минеральные грунты.

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Следует учитывать также, что подземные воды в биогенных грунтах и илах, как правило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

По характеру залегания биогенные делятся на грунты открытые, погребенные и искусственно погребенные.

К открытым относятся биогенные грунты, не перекрытые естественно сформированными песчано-глинистыми отложениями.

К погребенным грунтам  относятся биогенные грунты, залегающие в виде линз и прослоев на различной глубине и перекрытые естественно сформированными отложениями.

Искусственно погребенными следует называть биогенные грунты, перекрытые искусственно сформированными отложениями.

Отложения,  выделяемые в данной работе, отнесены к погребенным илам. Обычно илы погребены под аллювиальными отложениями или под водой.

При проектировании на илах необходимо учитывать их специфические свойства: тиксотропию и газовыделение.

Органо-минеральные грунты распространены в пределах пойменных террас, русел балок и устьев ложбин стока. Суммарная мощность их различна, но в целом, она превышает 5.0м. Залегают эти грунты на глубинах 2.0-3.0м и более. Представлены они следующими инженерно-геологическими элементами:

ИГЭ-2 – илы суглинистые, пылеватые,  текучие. Модуль деформации – 2.0 Мпа.

ИГЭ-3 – илы глинистые, текучие, с прослоями торфа. Модуль деформации 1.3 МПа.

5.7.3. Мероприятия по берегоукреплению

и благоустройству водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли камышовой растительностью. Дно балок сложено песчанными и суглинистыми иловатыми грунтами.

Берегоукрепительные работы водоемов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов и прибрежных территорий, углубление дна;

- регулирование русла балок;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых, играющих роль берегового дренажа, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов откосными бетонными плитами или мощением камнем, одерновкой, сеткой Макмат и посевом трав;

- прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

- не допускать скопления мусора и бытовых отходов на прибрежной территории.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства станицы в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы предусмотреть с устройством обвалования, профилированием откосов 1:2, и укреплением одерновкой.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

5.7.4. Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны населенных пунктов входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережных с укреплением берегов одерновкой, удобных спусков к водоемам, благоустройство и озеленение прилегающих территорий.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа, для планирования территории согласно генеральному плану, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории. Также минеральный и растительный грунт рекомендуется направлять на берега реки для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их откосными плитами и одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

5.7.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их истока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

5.7.6. Особые условия строительства

Территория Красносельского сельского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа) соответствует II и III категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Сейсмичность участка работ для объектов массового строительства 6 баллов (изменение №5 в СНиП II-7-87, карта А).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление, затопление и заболачивание пониженных участков поверхности;

- повышенная агрессивность подземных вод.

Большая часть проектируемой территории застроена, часть территории свободна от застройки.

В итоге, по изученным материалам инженерно-геологические условия характеризуются:

- условиями средней сложности (II категория);

- сложными условиями (III категория) в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены просадочные  и органо-минеральные грунты.

5.7.7. Заключение и рекомендации по строительству

Основными факторами, осложняющими строительство зданий и сооружений, являются неоднородность геологического строения территории, высокий уровень подземных вод, заболачивание пониженных участков рельефа, сейсмичность.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории села и хуторов Красносельского сельского поселения являются агрессивность подземных вод и грунтов, просадка грунтов, наличие органо-минеральных грунтов, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м; а на участках развития насыпных грунтов ниже их подошвы;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Проведение работ по организации поверхностного стока, восстановление естественного стока в системе каналов создадут благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к условно-благоприятным.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии  проекта.

  - Инженерное оборудование территории

5.8.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Красносельского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на стадии разработки генерального плана на основании задания на проектирование, санитарного задания, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, справок и схем существующих сетей водоснабжения и канализации, выданных заказчиком.

В состав Красносельского сельского поселения входят: с. Красное, х. Водяная Балка, х. Звездочка, х. Красное, х. Цукерова Балка.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособием к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия относятся к ( категории сложности. Грунты представлены суглинками тяжелыми твердыми просадочными мощностью 5м. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине 1,0-0,5м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне по сейсмическим свойствам 6 баллов.

      - Водоснабжение

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Красносельского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на стадии разработки генерального плана на основании задания на проектирование, санитарного задания, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, справок и схем существующих сетей водоснабжения и канализации, выданных заказчиком.

В состав Красносельского сельского поселения входят: с. Красное, х. Водяная Балка, х. Звездочка, х. Красное, х. Цукерова Балка.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособием к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия относятся к ( категории сложности. Грунты представлены суглинками тяжелыми твердыми просадочными мощностью 5м. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине 1,0-0,5м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне по сейсмическим свойствам 6 баллов.

С. Красное, х. Красное

Существующее положение

Согласно справкам РЭУ ГУПКК «СВУК» «ЕГВ» от 12.02.2007г.  население села Красное и хутора Красное снабжается водой от артезианских скважин Ейского группового магистрального водопровода В-7-3, проходящего по ул.  Шоссейной.

Существующие сети, проложенные по селу, тупиковые из полиэтиленовых труб (50-100мм. В селе имеется стальная водонапорная башня Рожновского емкостью 25м3. Сети находятся в аварийном, изношенном состоянии.

Согласно стратегии развития  Кущевского района предусматривается обеспечение централизованным водоснабжением населения села Красное и хутора Красное. Для обеспечения инвестиционных проектов водоснабжением необходима реконструкция существующих сетей с износом 75 %.

Общая протяженность водопроводных сетей - 27,78км, в том числе: стальные трубы (50-100мм – 4714м, полиэтиленовые трубы (40-100мм – 23,063м.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 80%

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой и пожаротушения населения с. Красное и х. Красное, общественных и коммунальных объектов.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 29,30.

Таб.29 с. Красное

Таб.30 х. Красное

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по с. Красное

- на современное состояние Q=637,45м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=818,52м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1129,30м3/сут.

по х. Красное

- на современное состояние Q=333,72м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=427,84м3/сут.;

- на расчетный срок Q=517,12м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Согласно справкам РЭУ ГУПКК «СВУК» «ЕГВ» от 12.02.2007г. источником водоснабжения служат водозаборные артскважины, расположенные в п. 2-я Пятилетка Ленинградского р-на.

Ленинградское месторождение подземных вод имеет утвержденные эксплуатационные запасы пресных подземных вод по категории А+В=155,00 тыс. м3/сут.

Подающий водовод Ейского группового водопровода В-7-3, Ø273мм проходит по ул. Шоссейная, ул. Восточная, ул. Октябрьская, ул. Ломоносова.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития  Кущевского района, для обеспечения  расчетных  расходов для населения села Красное и хутора Красное  в полном  объёме на хозпитьевые противопожарные нужды по проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей.

2. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

3. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

Для обеспечения расчетных расходов села и хутора Красное в полном объёме Q=1646,42м3/сут на хоз-питьевые и противопожарные нужды запроектирован узел водопроводных сооружений в составе:

- Резервуары хоз-питьевого-противопожарного запаса воды - 2шт.

- Насосная станция II подъёма с электролизной.

- Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды-2шт.

- Трансформаторная подстанция.

- Дизельная.

- Зона строгого режима.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХИМ». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подаётся в водовод перед резервуарами. В резервуары вода будет подаваться от существующего водовода В-7-3, Ø273мм.

Насосная станция II подъёма будет подавать воду в кольцевую объединённую хозпитьевую противопожарную сеть села и хутора по двум водоводам Ø 200мм.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с каждая.

Общий расход составляет 15 л/с (10х1+2х2,5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100-200мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 22,60км.

Объем работ по водопроводу

Таблица 31

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-150 | Сталь, полиэтилен | 22100,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2(200 | Сталь | 500,00 |
| 3 | Резервуары железобетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |

х. Водяная Балка, х. Звездочка,  х. Цукерова Балка.

Существующее положение

Согласно справкам РЭУ ГУПКК «СВУК» «ЕГВ» от 12.02.2007г.  населения сельского поселения снабжается водой от артезианских скважин Ейского группового магистрального водопровода В-VII-3, (250-300мм и разводящих сетей (100мм.

Существующие сети  тупиковые из полиэтиленовых труб (50-100мм.

В хуторе Цукерова Балка имеется стальная водонапорная башня Рожновского емкостью 25м3, протяженность сетей . Сети находятся в аварийном, изношенном состоянии.

Согласно стратегии развития  Кущевского района предусматривается обеспечение централизованным водоснабжением населенных пунктов поселения. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 60%

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения Красносельского поселения, общественных и коммунальных объектов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения хуторов поселения.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 32-34.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по х. Водяная Балка

- на современное состояние Q=80,49м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=103,48м3/сут.;

- на расчетный срок Q=114,28м3/сут.

по х. Цукерова Балка

- на современное состояние Q=105,62м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=137,75м3/сут.;

- на расчетный срок Q=186,40м3/сут.

по х. Звездочка

- на современное состояние Q=11,15м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=14,86м3/сут.;

- на расчетный срок Q=14,86м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Таб. 31 х. Водяная Балка

Таб. 32 х. Цукерова Балка

Таб. 33 х. Звёздочка

Схема водоснабжения

Согласно справкам РЭУ ГУПКК «СВУК» «ЕГВ» от 12.02.2007г. источником водоснабжения сельского поселения служат водозаборные артскважины, расположенные в п. 2-я Пятилетка Ленинградского р-на.

Источником водоснабжения служат артскважины Ленинградского месторождение подземных вод, который имеет утвержденные эксплуатационные запасы пресных подземных вод по категории А+В=155,00 тыс. м3/сут.

Подающий водовод Ейского группового водопровода ЕГВ из стальных труб Ø250 и асбестоцементных труб Ø300 мм проходит по территории  х. Красное. Разводящие трубопроводы ЕГВ Ø100мм подходят к хуторам Цукерова Балка и  Звездочка.

Согласно стратегии развития  Кущевского района для обеспечения водой населения х. Водяная Балка планируется построить подводящий водопровод , Ø100мм от Ейского группового водопровода В-VII-3, Ø300мм.

Для обеспечения водопотребления на хоз-питьевые нужды населения хуторов Водяная Балка, Звездочка и  Цукерова Балка в каждом населенном пункте на отводах от В-VII-3 Ейского группового водопровода (существующих и проектируемом) предлагается строительство:

1. Водонапорных башен Рожновского-ВБР-50,50,10- три штуки (одна V=50м3 в х. Водяная Балка,  две V=50м3 и 25м3 в х. Цукерова Балка и одна V=10м3 в х. Звездочка.)

2. Сети хозпитьевого водопровода.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения хуторов сельского поселения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля2008г)  для Красносельского  сельского поселения для наружного пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из водотоков.

Пожарные депо расположены в х. Красное (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется  хозяйственно-питьевой  низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая или тупиковая Ø80-100мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность водопроводной сети хуторов на расчетный срок до 2030г.составляет 22,00км.

Объем работ по водопроводу по сельскому поселению

Таблица 35

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-80 | Сталь, полиэтилен | 22000,00 |
| 2 | Водонапорная башня ВБР-50 |  |  | 2 |
| 3 | Водонапорная башня ВБР-10 |  |  | 2 |

2.8.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации Красносельского поселения. разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской и с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно санитарному заданию территориального отдела в Кущевском районе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и справки ЖКХ, выданной заказчиком, централизованной канализации в поселении нет.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации села Красное и х. Красное  и приняты решения по канализованию населенных пунктов сельского поселения.

Расчетные расходы сточных вод для села и хуторов определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*с учетом существующей застройки.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 36-40:

по с. Красное

- на современное состояние  Q=633,45м3/сут.;

- на I очередь строительства  Q=814,52м3/сут.;

- на расчетный срок  Q=1125,30м3/сут.

по х. Красное

- на современное состояние Q=316,97м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=411,09м3/сут.;

- на расчетный срок Q=505,07м3/сут.

по х. Водяная Балка

- на современное состояние Q=80,49м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=103,48м3/сут.;

- на расчетный срок Q=114,28м3/сут.

по х. Цукерова Балка

- на современное состояние Q=103,22м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=135,35м3/сут.;

- на расчетный срок Q=184,00м3/сут.

по х. Звездочка

- на современное состояние Q=11,15м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=14,86м3/сут.;

- на расчетный срок Q=14,86м3/сут.

Таб.34 с. Красное

Таб.35 х. Красное

Таб.36 х. Водяная Балка

Таб.37 х. Цукерова Балка

Таб.38 х. Звёздочка

Проектом предлагается на расчетный срок до 2030г. строительство централизованной сети канализации и очистных сооружений в с. Красное и х. Красное.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

С учетом инженерной подготовки территории, для уменьшения глубины заложения канализационных сетей, проектом канализации в х. Красное и с. Красное запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 6 шт.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

Согласно санитарному заданию генпланом выделен участок под очистные сооружения (см. графический материал).

Очистные сооружения производительностью 1,60 тыс. м3/сут запроектированы на севере села.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 1,60 тыс. м3/сут.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

В. В.        <3мг/л

БПКпол     <3 мг/л

NH4 → N<0,4мг/л

NО3 → N<9,1мг/л

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

В настоящее время  разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

подача сточных вод;

полная биологическая очистка стоков;

сброс очищенных сточных вод в места, согласованные с ГНСЭС

Для канализования хуторов сельского поселения проектом  генплана принята схема очистки  канализационных стоков  на локальных очистных сооружениях.

Канализационные стоки от жилья и общественных зданий предлагается отводить на очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод производительностью от 40,00 до 300м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении со сбросом очищенных стоков в водоток или на полив зеленых насаждений.

Это одни из немногих установок, в которых очистка проходит полный цикл, вплоть до удаления азота, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях, что позволяет использовать его как прекрасное удобрение (таким образом  решается проблема утилизации отходов).

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 25,65км.

Объем работ по канализации сельского поселения

Таблица 39

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200 | полиэтил. | 20650,00 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтил. | 3600,00 |
| 3 | Трубы канализационные напорные | 100-150-200 | полиэтил. | 1400,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция (КНС № 1-3) | 2м | метал. | 3шт. |
| 5 | Канализационная насосная станция (КНС №4) | 6м | ж/бет. | 1 |
| 6 | Очистные сооружения производительностью. 1,60тыс. м3/сут |  |  | 1 |
| 7 | Очистные сооружения канализации (локальные) |  |  | 3 |

5.8.1.3. Зоны санитарной охраны

Раздел зон санитарной охраны водопроводных сооружений Красносельского сельского поселения составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены зоной первого  пояса (зона строгого режима).

Граница ЗСО I пояса для водопроводных площадок устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 10.18 вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной не менее 100м.

В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, предусмотренные на территории второго пояса ЗСО.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м.

Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 20м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки при отсутствии иловых площадок принимаются 100м с термической обработкой осадка (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, примечание 2 пункта 3.4.2.18).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2тыс. м3/сут принимаются 15м.

Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

5.8.1.4. Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 40

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Водоснабжение |
| С. Красное. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 637,45 | 1129,30 | 818,52 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 520,45 | 924,30 | 667,52 |
|  | - на производственные нужды |  | 117,00 | 205,00 | 151,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 11,30 | 6,00 |
| Х. Красное. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 333,72 | 527,12 | 427,84 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 274,72 | 425,12 | 353,84 |
|  | - на производственные нужды |  | 59,00 | 92,00 | 74,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 11,30 | 6,00 |
| Х. Водяная Балка |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 80,49 | 114,29 | 103,48 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 65,49 | 93,29 | 84,48 |
|  | - на производственные нужды |  | 15,00 | 21,00 | 19,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 8,00 |  |
| Х. Цукерова Балка |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 105,62 | 186,40 | 137,75 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 86,62 | 152,40 | 112,75 |
|  | - на производственные нужды |  | 19,00 | 34,00 | 25,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 10,00 |  |
| Х. Звездочка |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 11,15 | 14,86 | 14,86 |  | 160-200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 9,15 | 11,26 | 11,26 |
|  | - на производственные нужды |  | 2,00 | 3,60 | 3,60 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 4,00 |  |
| Красносельское сельское поселение. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 1168,43 | 1961,96 | 1502,45 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 956,43 | 1606,36 | 1229,85 |
|  | - на производственные нужды |  | 212,00 | 355,60 | 272,60 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160-250 | 160-200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160-250 | 160-200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 44,60 |  |
| 6.2. Канализация |
| С. Красное |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 633,45 | 1125,30 | 814,52 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 5165,45 | 920,30 | 663,52 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 117,00 | 205,00 | 151,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=1600,00м3/сут. |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 6,20 |  |
| Х. Красное. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 316,97 | 505,07 | 411,09 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 257,97 | 413,07 | 337,09 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 59,00 | 92,00 | 74,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК с. Красное |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 5,45 |  |
| Х. Водяная Балка |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 80,49 | 114,29 | 103,48 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 65,49 | 93,29 | 84,48 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 15,00 | 21,00 | 19,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | Инд. ОСК |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 4,00 |  |
| Х. Цукерова Балка. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 103,22 | 186,40 | 137,75 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 84,22 | 152,40 | 112,75 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 19,00 | 34,00 | 25,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | Инд. ОСК |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 7,00 |  |
| Х. Звездочка. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 11,15 | 14,86 | 14,86 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 9,15 | 11,26 | 11,26 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 2,00 | 3,60 | 3,60 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | Инд. ОСК |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 3,00 |  |
| Красносельское сельское поселение. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1145,28 | 1945,92 | 1487,65 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 933,28 | 1590,32 | 1215,05 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 212,00 | 355,60 | 272,60 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=1600,00м3/сут + Инд. ОСК |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 25,65 |  |

5.8.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Красносельского сельского поселения Кущёвского района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование, технических условий ОАО «Кубаньэнерго» №201-53-5/3 от 16.08.2007г., архитектурно-планировочных и технических решений, принятых при разработке генерального плана с. Красное с х. Красное Кущевского района Краснодарского края, выполненного институтом ОАО «ИТРКК» в 2007г. по контракту №15, схем и справок о существующем электроснабжении населенных пунктов сельского поселения, выданных заказчиком.

В состав раздела входит:

а) Разработка схемы расположения электроснабжения на напряжение 10;35;110кВ (Чертеж ЭС-1).

б) Разработка принципиальной схемы электроснабжения на напряжение 10кВ (Чертеж ЭС-2).

б) Определение основных показателей проекта (Таблицы 43,44,45,46).

Краткая характеристика объектов

Красносельское сельское поселение расположено в северной части муниципального образования Кущёвский район Краснодарского края. В состав поселения входят: с. Красное, х. Красное, х. Водяная Балка, х. Звёздочка, и х. Цукерова Балка. Административный центр поселения – с. Красное.

Существующая и проектная численность населения на 2020-2030г.г. по населенным пунктам представлена в таблице 43.

Таблица 41

| Наименование сельского поселения | Существующие | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2030г. |
| с. Красное, | 3550 | 3725 | 4085 |
| х. Водяная Балка | 458 | 480 | 530 |
| х. Звёздочка | 64 | 64 | 64 |
| х. Красное | 1546 | 1670 | 1775 |
| х. Цукерова Балка | 552 | 600 | 670 |
| Итого: | 6170 | 6539 | 7124 |

На территории Красносельского сельского поселения имеются объекты жилой зоны, торговли, соцкультбыта, спорта, сельхозпредприятия и объекты инженерной инфраструктуры.

В схему развития сельского поселения включены вопросы электроснабжения существующих и планируемых, на расчетный срок жилых зон с одноэтажной, многоквартирной и усадебной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, сельхозпредприятий и объектов инженерной инфраструктуры, торговли, бытового обслуживания, находящихся в границе поселения на расчетный срок.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития сельского поселения.

Схемой настоящего проекта предусмотрен демонтаж часть существующих ВЛ10кВ и прокладка новых участков ВЛ10кВ от подстанции 110/35/10кВ «Степная Тяговая».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. « Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (в её последней редакции за 1999г.) Результаты расчетов сведены в таблицы 44;45;46.

Расчетные электрические нагрузки на I очередь строительства (2020г.)

Таблица 42

| № п.п | Потребители | Жилищно-коммунальный сектор кВт. | Производственный сектор кВт. | Наружное освещение кВт. | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии с СП-110-2003 и РД 34.20.185-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Проект-ная | Сущ. | Проект-ная | Проектная |  |
| 1 | с. Красное, х. Красное | 3016 | 591 | 451 | 746 | 84 | 3424 |
| 2 | х. Водяная Балка | 321 | 15 | 4 | 144 | 30 | 360 |
| 3 | х. Звёздочка | 51 | 0 | 0 | 19 | 7 | 77 |
| 4 | х. Цукерова Балка | 331 | 29 | 8 | 12 | 35 | 291 |
| 5 | Итого | 3719 | 635 | 463 | 921 | 156 | 4150 |

Расчетные электрические нагрузки

на расчетный срок (2030г.)

Таблица 43

| № п.п | Потребители | Жилищно-коммунальный сектор кВт. | Производственный сектор кВт. | Наружное освещение кВт. | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии с СП-110-2003 и РД 34.20.185-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Проект-ная | Сущ. | Проектн- ая | Проектная |  |
| 1 | с. Красное, х.Красное | 3016 | 591 | 645 | 1066 | 120 | 3806 |
| 2 | х. Водяная Балка | 321 | 50 | 4 | 151 | 40 | 396 |
| 3 | х. Звёздочка | 51 | 0 | 0 | 25 | 5 | 81 |
| 4 | х. Цукерова Балка | 331 | 71 | 8 | 229 | 45 | 479 |
| 5 | Итого | 3719 | 712 | 657 | 1471 | 210 | 4761 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения объектов Красносельского сельского поселения является существующая трансформаторная подстанция: 110/27,5/10кВ «Степная Тяговая» с трансформаторами мощностью 2х31,5МВА.

В селе Красное и хуторе Красное в проекте 2007 года была разработана схема электроснабжения на расчётный срок со строительством 3-х новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с использованием 23-х существующих трансформаторных подстанций.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

- Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА, типа КТП 250-2шт.

- То же, мощностью 400 кВА, типа КТП 400-1шт.

В хуторах Водяная Балка, Звёздочка и Цукерова Балка на расчётный срок проектом предусматривается (дополнительно к существующим) строительство 3-х новых комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ:

- мощностью 25кВА в х. Звёздочка (№01);

- мощностью 160кВА в х. Водяная Балка (№02);

- мощностью 250кВА в х. Цукерова Балка (№03).

Размещение подстанций указанных населенных пунктов показано на чертеже ЭС-1 настоящего проекта.

Линии 10кВ

На территории Красносельского сельского поселения трассы ВЛ-10кВ выбраны с учетом перспективного развития поселения. Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ 10кВ, относится к III району по гололедным и IV по ветровым нагрузкам на провода.

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со-«Одноцепные ж/б опоры со стойками СВ110;С112,С105 ВЛ10кВ с защищенными проводами.

-протяженность проектируемых ВЛ 10кВ – 0,9 км.

-протяженность реконструируемых ЛЭП 10кВ –29,6 км.

Воздушные линии 10кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 70кв.мм. на магистральных линиях и 50кв.мм. на отпайках.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-2 настоящего проекта.

Размещение подстанций 10/0,4кВ и коридоры проектируемых ВЛ10кВ приведены на чертеже ЭС-1 настоящего проекта.

Линии 35-110кВ

Электроснабжение Красносельского сельского поселения осуществляется от электрических сетей 35-110кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Центром электроснабжения является трансформаторная подстанция 110/27,5/10кВ «Степная Тяговая»

Линии 35-110кВ остаются существующими без изменения.

Альтернативные и энергосберегающие технологи

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 110/35/10 кВ «Степная Тяговая» с подвеской изолированного провода SAX 50-70.

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 44

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2010г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2030г. |
| с. Красное, х. Красное |  |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 19,98 | 47,64 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 14,75 | 31,58 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 3074,00 | 8507,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2733,00 | 5639,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| Протяжённость сетей всего, | км | 19,67 | 20,10 | 21,03 |
| в том числе:- сети 10кВ | -//- | 19,67 | 20,10 | 21,03 |
| - сети 35-110кВ | Км.. | - | - | - |
| ПС 1127,5/10кВ | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Х. Водяная Балка |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 2,10 | 2,31 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1,37 | 1,51 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 43,80 | 4363 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2854,00 | 3159,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| Протяжённость сетей всего, в том числе: | км | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| - сети 10кВ | -//- | 5,00 | 600 | 6,00 |
| - сети 35=110кВ |  | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 110/27,5/10кВ. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| х.Звёздочка |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 0,45 | 0,47 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,21 | 0,21 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 7094,00 | 7094,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 3258,00 | 3258,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| Протяжённость сетей всего, в том числе: | км | 2,50 | 2,50 | 2,80 |
| - сети 10кВ | Км. | 250 | 2,50 | 2,80 |
| - сети 35-110кВ | Км. | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 110/27,5/10кВ. | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Х. Цукерова Балка |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 1,70 | 2,80 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1,47 | 1,64 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 2832,00 | 4175,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2453,00 | 2453,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| Протяжённость сетей всего, в том числе: | км | 5,80 | 6,60 | 6,60 |
| - сети 10кВ | -//- | 5,80 | 6,60 | 6,60 |
| - сети 35-110кВ |  | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 110/27,5/10кВ. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| По сельскому поселению - всего: |  |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 24,23 | 53,52 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 17,80 | 34,94 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 4345,00 | 6035,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2824,00 | 3627,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| Протяжённость сетей всего, в том числе: | км | 31,50 | 33,34 | 36,43 |
| - сети 10кВ | -//- | 31,50 | 33,34 | 36,43 |
| - сети 35-110кВ | Км.. | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций ПС 110/27,5/10кВ | шт. | 1 | 1 | 1 |

5.8.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для «Генерального плана  Красносельского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, справки о теплоснабжении ОАО «Теплоэнергетическая компания Краснодарского края» от 27.02.08 за №88 и справки администрации Красносельского сельского поселения Кущевского района от 29.02.2008 г. за №88, выданной заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Красносельского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: село Красное, хутор Водяная Балка, хутор Звездочка, хутор Красное, хутор Цукерова Балка.

Теплоснабжение села Красное и хутора Красное в настоящее время осуществляется от шести котельных (по три в каждом населенном пункте), которые отапливают административные здания, детские сады,  школы и жилые дома.  Сети и сооружения теплоснабжения на территории населенных пунктов хутора Водяная Балка, хутор Звездочка, хутор Цукерова Балка отсутствуют. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 45

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Красное |
| Котельная № 1 | 2,00 | 2,00 | Газ |
| Котельная № 2 | 0,50 | 0,50 | Твердое топливо |
| Котельная № 3 | 0,30 | 0,30 | Твердое топливо |
| Итого |  | 2,80 |  |
| х. Красное |
| Котельная № 1* | 2,00 | 2,00 | Газ |
| Котельная № 2* | 0,50 | 0,50 | Газ |
| Котельная № 3* | 0,30 | 0,30 | Газ |
| Итого |  | 2,80 |  |
| Всего |  | 5,60 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Красносельского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительством объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов села Красное и хутора Красное в границах проектируемого генерального плана предусматривается от трех существующих и двух новых районных котельных в каждом населенном пункте. Строительство новых котельных планируется на 1 очередь  строительства (2020г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов хутора Цукерова Балка в границах проектируемого генерального плана предусматривается двух новых районных котельных. В хуторе Водяная Балка предусматривается проектирование одной котельной.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельно стоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22(С.

2. Средняя температура отопительного периода – -0,2(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 169 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди и расчетный срок строительства (2020-2030 г.г.)

Таблица 46

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| с.Красное |
| Котельная №1 (существующая) | 1,87 | - | - | 1,87 | 2,00 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,47 | - | - | 0,47 | 0,50 |
| Котельная №3 (существующая) | 0,28 | - | - | 0,28 | 0,30 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 1,20 | 0,57 | 0,55 | 2,15 | 2,30 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,09 | - | - | 0,09 | 0,10 |
| Итого |  |  |  |  | 5,20 |
| х.Красное |
| Котельная №1* (существующая) | 1,87 | - | - | 1,87 | 2,00 |
| Котельная №2* (существующая) | 0,47 | - | - | 0,47 | 0,50 |
| Котельная №3* (существующая) | 0,28 | - | - | 0,28 | 0,30 |
| Котельная №1* (проектируемая) | 0,22 | 0,20 | 0,57 | 1,00 | 1,07 |
| Котельная №2* (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,25 | 0,40 | 0,43 |
| Итого |  |  |  |  | 4,30 |
| х. Цукерова Балка |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| Итого |  |  |  |  | 0,56 |
| х. Водяная Балка |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| Итого |  |  |  |  | 0,21 |
| Всего |  |  |  |  | 10,27 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных, частный сектор от индивидуальных водонагревателей.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления –  трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 47

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Красное |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,006388 | 0,006597 | 0,006597 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,006388 | 0,006597 | 0,006597 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,80 | 5,20 | 5,20 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,80 | 5,20 | 5,20 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,075 | 0,275 | 0,275 |
| х.Красное |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,006388 | 0,005455 | 0,005455 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,006388 | 0,005455 | 0,005455 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,80 | 4,30 | 4,30 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,80 | 4,30 | 4,30 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,075 | 0,245 | 0,245 |
| х. Цукерова Балка |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000710 | 0,000710 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000710 | 0,000710 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,56 | 0,56 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,56 | 0,56 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,250 | 0,25 |
| х. Водяная Балка |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000266 | 0,000266 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000266 | 0,000266 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,21 | 0,21 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,21 | 0,21 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,150 | 0,150 |
| Красносельское сельское поселение |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,007104 | 0,013028 | 0,013028 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,007104 | 0,013028 | 0,013028 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 5,60 | 10,27 | 10,27 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 5,60 | 10,27 | 10,27 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,150 | 0,920 | 0,920 |

5.8.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Красносельского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «Газпром трансгаз-Кубань» за №05/0520/9/155 от 29.07.08г. и №05/0520/9/157 от 05.08.08г., справками ОАО «Кущевскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов среднего давления, выданных заказчиком.

В состав Красносельского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: село Красное, хутор Водяная Балка, хутор Звездочка, хутор Красный, хутор Цукерова Балка.

Источником газоснабжения населенных пунктов Красносельского сельского поселения является  существующая АГРС с.Красное.

Давление газа на выходе из АГРС с.Красное – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Красносельского сельского поселения осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Газпром трансгаз-Кубань».

Из 5 населенных пунктов Красносельского сельского поселения газифицировано природным газом  4 населенных пункта. Процент газификации составляет 59%.

На момент разработки  генерального плана Красносельского сельского поселения Кущевского района населенные пункты снабжаются природным газом от  существующей АГРС.

Головные сооружения - газораспределительная станция (ГРС):

- АГРС с.Красное.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 44,62 км, в том числе:

а) среднего давления – 20,52км , в том числе:

-  с.Красное – 5,81км;

- х.Красный – 5,52км;

- х.Цукерова Балка -8,69км;

-  х.Водяная Балка -0,50км:

б) низкого давления – 24,1км, в том числе:

-  с.Красное – 18,05км;

- х.Красный – 2,55км;

- х.Цукерова Балка - 3,00км;

-  х.Водяная Балка - 0,50км

На территории сельского поселения ГРП – 4шт., ШРП – 10шт, в том числе:

-  с.Красное – ГРП-2шт, ШРП-2шт;

- х.Красный – ГРП-2шт, ШРП-3шт;

- х.Цукерова Балка - ШРП-3шт;

-  х.Водяная Балка - ШРП-2шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

В частности, предполагается выполнить проектирование и строительство газопроводов среднего давления к населенным пунктам:

- х.Водяная Балка ( АГРС с.Красное) - 3,0км.

- х.Звездочка( АГРС с.Красное) - 3,75км,

- а также построить лупинг от АГРС с.Красное до х.Красный – 7км.

На расчетный срок построить дополнительно 4 ШРП, в том числе:

-   х.Красный -1шт;

-  х.Цукерова Балка - 2шт;

- х.Звездочка – 1шт.

Таким образом,  все населенные пункты сельского поселения, будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства.

Мощность существующей АГРС ОАО «Газпром»: с.Красное позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Производительность АГРС : проектная – 30тыс.м³/ч, фактическая -3,4тыс.м³/ч.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Красносельского сельского поселения был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2030г. и на I очередь строительства до 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 50 - 52.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 48

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Красносельское сельское поселение, всего | м³/ч | 9471 | 8696 |
|  | село Красное | -«- | 5433 | 4954 |
|  | хут. Водяная Балка | -«- | 701 | 638 |
|  | хут. Звездочка | -«- | 85 | 85 |
|  | хут. Красный | -«- | 2361 | 2221 |
|  | хут. Цукерова Балка | -«- | 891 | 798 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 49

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Красносельское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 20230 | 17249 |
|  | село Красное | -«- | 10172 | 9280 |
|  | хут. Водяная Балка | -«- | 1750 | 837 |
|  | хут. Звездочка | -«- | 210 | 112 |
|  | хут. Красный | -«- | 5879 | 5530 |
|  | хут. Цукерова Балка | -«- | 2219 | 1490 |

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 50

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г | В т.ч. на Iоч. стр. 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 59 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Красносельское с/п. - всего, в том числе: | млн. м3/год | 8,96 | 20,23 | 17,25 |
|  | с.Красное | -«- | 5,21 | 10,17 | 9,28 |
|  | х.Водяная Балка | -«- | 0,67 | 1,75 | 0,84 |
|  | х.Звездочка | -«- | - | 0,21 | 0,11 |
|  | х.Красное | -«- | 2,27 | 5,88 | 5,53 |
|  | х.Цукерова Балка | -«- | 0,81 | 2,22 | 1,49 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.4.5 | Протяженность сетей среднего давления | км | 20,52 | 30,88 | 30,88 |
|  | с.Красное | -«- | 5,81 | 7,01 | 7,01 |
|  | х.Водяная Балка | -«- | 0,50 | 3,50 | 3,50 |
|  | х.Звездочка | -«- | - | 3,75 | 3,75 |
|  | х.Красный | -«- | 5,52 | 5,62 | 5,62 |
|  | х.Цукерова Балка | -«- | 8,69 | 11,0 | 11,0 |

5.8.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Красносельского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Красносельского сельского поселения, выданной Северным УЭС (узлом электросвязи) по состоянию на 30.12.09г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Красносельского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Красносельского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Кущевский линейно-технический участок (ЛТУ) Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Кущевский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Кущевское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Красносельского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: с. Красное, х. Красное, х. Цукерова Балка, х. Водяная Балка, х. Звездочка.

Перспективная численность населения

Таблица 51

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Красносельское сельское поселение, всего | 6170 | 7124 | 6539 |
| 1 | с. Красное | 3550 | 4085 | 3725 |
| 2 | х. Красное | 1546 | 1775 | 1670 |
| 3 | х. Цукерова Балка | 552 | 670 | 600 |
| 4 | х. Водяная Балка | 458 | 530 | 480 |
| 5 | х. Звездочка | 64 | 64 | 64 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа АЛС-4096 (ПСЭ-14), расположенной в х. Красное по ул. Амбулаторная, 4. Монтированная емкость АТС - 1312 номеров, задействовано 1285 номеров. К АТС подключено 685 абонентов с. Красное, 354 абонента х. Красное, 76 абонентов х. Цукерова Балка, 154 абонента х. Водяная Балка и 16 абонентов х. Звездочка.

Из с. Красное в направлении ст. Кущевская имеется одна соединительная линия (ВОЛС).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Красносельского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			427 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			420 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 511 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Красносельском сельском поселении при численности населения 6539 человек должно составить:

65390,511=3341 номер, в том числе:

- с. Красное					1975 номеров;

- х. Красное					714 номера;

- х. Цукерова Балка			341 номер;

- х. Водяная Балка				251 номеров;

- х. Звездочка				52 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 3380 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Красносельского сельского поселения 7124 человек должно составить:

7124(0,504=3591 номеров, в том числе:

- с. Красное					2135 номеров;

- х. Красное					758 номера;

- х. Цукерова Балка			370 номер;

- х. Водяная Балка				273 номеров;

- х. Звездочка				52 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 3640 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Красносельского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АЛС-4096 в х. Красное и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 3380 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов на реконструируемую АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Красное до 3640 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Красносельского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Красносельском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Красносельского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

Сигналы вещательных передатчиков могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Красносельском сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в селе Красное с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Ростов-на-Дону, находящегося в 52 км от Красносельского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Красносельском сельском поселении в настоящее время имеется два отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи. Кроме того к расчетному сроку планируется строительство еще одного отделения связи. В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Красносельского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 52

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красное |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 43 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1877 | 2135 | 1975 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1579 | 1792 | 1662 |
| х. Красное |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 66 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 668 | 758 | 714 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 538 | 609 | 574 |
| х. Цукерова Балка |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 28 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 321 | 370 | 341 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 275 | 314 | 291 |
| х. Водяная Балка |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 75 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 242 | 273 | 251 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 204 | 228 | 211 |
| х. Звездочка |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 31 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 52 | 52 | 52 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 52 | 52 | 52 |
| Красносельское сельское поселение, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 49 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 3166 | 3593 | 3339 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 2648 | 2995 | 2790 |

5.9. Развитие транспортной инфраструктуры

Административный центр Красносельского сельского поселения – село Красное – связано с другими населенными пунктами поселения, района и края по автомобильным дорогам с. Красное - х.Средние Чубурки IV технической категории межмуниципального значения, подъезд к х. Цукерова Балка межмуниципального значения IV технической категории. Федеральная автомагистраль М-4 «Дон» I технической категории проходит через хутор Цукерова Балка в его восточной части. Село Красное разделяет на две части железнодорожная ветка СКЖД Ростов – Баку.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с развитой социальной инфраструктурой.

Дороги межмуниципального значения имеет твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта. Для оздоровления санитарно-экологического состояния жилой застройки, расположенной в нормативной СЗЗ в размере 50 м. от проезжей части, проектом рекомендуется выполнить соответствующие мероприятия – устройство шумозащитных экранов, озеленение специальными породами деревьев и т.п.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами на межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

Сеть улиц и дорог в населенных пунктах

Проектом предлагается развитие уличной сети каждого населенного пункта, основанное на сохранении существующей сети улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в селе и хуторе сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без дифференциации улиц  по их значению, без учета интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети станицы Воздвиженской и хутора Сухой Кут выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда: на расчетный срок поселковыми дорогами села Красное и хутора Красное определены пер. Шоссейный и ул. Железнодорожная. Главная улица села Красное – переулок Советов, хутора Красное – пер. Шоссейный и ул. Мичурина.

Основными улицами в широтном направлении в селе Красное являются улицы: Комсомольская, Чапаева и переулки Первомайский, Октябрьский и Коммунистический, в хуторе Красное – переулок Клубный, ул. Комсомольская, в хуторе Звёздочка – ул. Колхозная, в хуторе Водяная Балка – ул. Комсомольская и Трудовая, в хуторе Цукерова Балка – ул. Совецкая.

Основными улицами в меридиальном направлении в селе Красное являются улицы: Садовая, Восточная, Краснознаменная, Кирова, Железнодорожная, Ленина, Ломоносова, в хуторе Красное – улицы Полянского, Садовая, Восточная (чертеж ГП-2).

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах обозначены условно, без названий.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, в зонах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Предусматривается основная пешеходно-транспортная категория улиц. На территории села Красное к ней относятся пер. Советов, улицы Восточная, Краснознаменная, ул. Ленина, участок ул. Железнодорожной и пер. Коммунистического. На территории хутора Красное – улицы Мичурина, пер. Клубный, ул. Полянского, в хуторе Звёздочка – ул. Колхозная, в хуторе Водяная Балка – ул. Комсомольская и Трудовая, в хуторе Цукерова Балка – ул. Советская.

Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

В селе Красное на пересечении улицы Кирова и переулка Советов расположена железнодорожная станция Степная с вокзалом; в хуторе Красное по пер. Шоссейному предусмотрен автопавильон с кассами и стоянкой пассажирского автотранспорта местного сообщения.

Схема предлагаемых проектом решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведена на чертеже ГП-2.

5.10. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Красносельского сельского поселения Кущевского района является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Проектом планируется размещение пожарного депо на 2 автомашины в хуторе Красное согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 для обслуживания всех населенных пунктов поселения.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.11. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства.

Она призвана обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенных пунктов, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

В настоящее время мусор вывозится на стихийную неусовершенствованную свалку, расположенную на севере от села Красное. Эта территория подлежит рекультивации и дальнейшему использованию для сельскохозяйственных нужд.

Настоящим проектом предусмотрена необходимость организации усовершенствованной свалки ТБО, территория для которой находится на расстоянии 1 км. от села Красное в северном направлении вдоль существующей дороги на х. Звездочка.

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Кущёвский район» на территории района на перспективу предполагается строительство мусороперерабатывающего завода. На основании закона Краснодарского края «Об утверждении краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2013 годы» разработка проектной документации на обустройство полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, согласование и экспертиза проекта должны быть выполнены в течение 2010-2012 г.г., строительство вышеназванных комплексов – до 2013 года.

В перспективе после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса районного значения территория усовершенствованной свалки ТБО будет в свою очередь переоборудована в пункт первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории села и хуторов в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля над его эксплуатацией, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкции с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Очистка села Красное, хуторов: Красное, Звёздочка, Цукерова Балка, Водяная Балка должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, а также количество необходимых для вывоза отходов мусоровозов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения и приводится в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

В дальнейшем предусматривается утилизация твердых бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе муниципального образования Кущёвский район.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

5.12. Проектное предложение по изменению категории земель Красносельского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Красносельского сельского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

В целом Красносельское сельское поселение Кущёвского района обладает небольшими территориальными ресурсами, они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональной развитие центра сельского поселения села Красное и хутора Красное предусматривается в соответствии с ранее разработанным генеральным планом села и хутора без изменения существующих границ и выхода на земли сельскохозяйственного назначения.

Развитие всех населённых пунктов поселения настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов населенного пункта также в существующих границах.

Данным проектом предусматривается возможность незначительной трансформации и перевода земель поселения из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог, АЗС, мостов, развязок, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций; устройства мест для складирования и сортировки твердых бытовых отходов, размещения кладбища традиционного захоронения. Точные площади земельных участков, переводимых из одной категории  в другую для вышеупомянутых нужд, определяются на последующих стадиях проектирования или при процедуре выбора и отвода каждого конкретного участка, поэтому при подсчете баланса проектируемой территории поселения принимаются условно.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Далее в таблице 55 приводится ориентировочный проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель

Красносельского сельского поселения по категориям

в сравнении с существующим положением

Таблица 53

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существую- щее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Красносельского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 4061,08 | 100 | 4061,08 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов, в т.ч.: | 936,10 | 23,05 | 964,92 | 23,76 |
| с. Красное, в т.ч.: | 372,25 | 9,17 | 374,46 | 9,22 |
| - полоса отвода железной дороги | 15,83 | 0,39 | 15,83 | 0,39 |
| х. Красный | 127,95 | 3,14 | 129,96 | 3,20 |
| х. Цукерова Балка | 242,78 | 5,98 | 264,24 | 6,51 |
| х. Водяная Балка | 145,67 | 3,58 | 146,95 | 3,62 |
| х. Звёздочка | 47,45 | 1,18 | 49,31 | 1,21 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 3014,50 | 74,22 | 2985,26 | 73,51 |
| - фонд перераспределения | 62,10 | 1,53 | 62,10 | 1,53 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 110,90 | 2,73 | 110,90 | 2,73 |

5.13. Проектный баланс территории населенных пунктов

село Красное

Таблица 54

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 374,46 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 247,49 | 66,09 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 222,29 | 59,36 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками на первую очередь | га | 24,31 | 6,49 |
|  | - территория детских дошкольных и образовательных учреждений | га | 0,89 | 0,24 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 6,17 | 1,65 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 4,58 | 1,23 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 1,59 | 0,42 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 20,41 | 5,45 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 13,35 | 3,56 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 7,06 | 1,89 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 90,53 | 24,18 |
|  | - дороги, проезды | га | 74,08 | 19,79 |
|  | - полоса отвода железной дороги, в том числе: | га | 16,45 | 4,39 |
|  | -территория малоэтажной многоквартирной жилой застройки | га | 0,88 | 0,24 |
|  | - территория вокзала | га | 0,33 | 0,09 |
|  | -коммунально-складская территория | га | 0,12 | 0,03 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 6,72 | 1,79 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха) | га | 4,53 | 1,21 |
|  | - территория лесонасаждений | га | 0,73 | 0,19 |
|  | - территория стадиона | га | 1,46 | 0,39 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 3,14 | 0,84 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 3,14 | 0,84 |

Хутор Красное

Таблица 55

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчёт-ный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 129,96 | 100,00 |
|  | Жилая зона | га | 88,77 | 68,30 |
|  | - территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 67,19 | 51,71 |
|  | - территория существующей малоэтажной многоквартирной жилой застройки | га | 4,23 | 3,25 |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на первую очередь | га | 8,05 | 6,19 |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на расчетный срок | га | 6,45 | 4,96 |
|  | - территория детских дошкольных и средне - общеобразовательных учреждений | га | 2,85 | 2,19 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 1,89 | 1,45 |
|  | Производственные территории | га | 2,02 | 1,55 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 0,2 | 0,15 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 1,82 | 1,40 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 28,18 | 21,69 |
|  | - дороги, проезды | га | 28,18 | 21,69 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2,47 | 1,91 |
|  | Рекреационная зона | га | 6,63 | 5,10 |
|  | - территория липовой аллеи | га | 0,58 | 0,45 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха) | га | 2,65 | 2,04 |
|  | - территория лесонасаждений | га | 2,25 | 1,73 |
|  | - территория стадиона | га | 1,15 | 0,88 |

Хутор Цукерова Балка

Таблица 56

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 264,24 | 100,00 |
|  | Жилая зона | га | 118,67 | 44,91 |
|  | - территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 109,99 | 41,63 |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на расчётный срок | га | 8,48 | 3,20 |
|  | - территория детских дошкольных и образовательных учреждений | га | 0,20 | 0,07 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 6,19 | 2,34 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 0,69 | 0,26 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 5,50 | 2,08 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 20,15 | 7,63 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 56,74 | 21,47 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 6,70 | 2,54 |
|  | Рекреационная зона | га | 62,49 | 23,65 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха) | га | 0,30 | 0,11 |
|  | - водная территория | га | 4,40 | 1,67 |
|  | - территория зелёных насаждений специального назначения | га | 57,79 | 21,87 |

Хутор Водяная Балка

Таблица 57

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 146,95 | 100,00 |
|  | Жилая зона | га | 84,00 | 57,16 |
|  | - территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 77,98 | 53,07 |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на расчётный срок | га | 5,81 | 3,95 |
|  | - территория детских дошкольных и образовательных учреждений | га | 0,21 | 0,14 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 0,44 | 0,30 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,08 | 7,54 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 23,34 | 15,88 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 10,91 | 7,42 |
|  | Рекреационная зона | га | 27,63 | 18,80 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха) | га | 0,31 | 0,21 |
|  | - водная территория | га | 2,61 | 1,78 |
|  | - территория зелёных насаждений специального назначения | га | 24,71 | 16,80 |
|  | Зона специального назначения | га | 0,46 | 0,31 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,46 | 0,31 |

Хутор Звёздочка

Таблица 58

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 49,31 | 100,00 |
|  | Жилая зона | га | 36,15 | 73,31 |
|  | - территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 36,15 | 73,31 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,50 | 9,13 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 7,91 | 16,04 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 7,91 | 16,04 |
|  | Зона специального назначения | га | 0,75 | 1,52 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,75 | 1,52 |

5.14. Основные технико-экономические показатели

Таблица 59 –11листов