Введение

Генеральный план Кущевского сельского поселения разработан ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» на основании муниципального контракта от 25.01.2008 г. №1 по заданию муниципального образования Кущевское сельское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2029 года, долгосрочную перспективу до 2044 года и на I очередь строительства до 2019 года, планировочной организации территории населенных пунктов поселения: станицы Кущевской, хуторов Большая Лопатина, Воровского, Восточный, Картушина Балка, Лопатина, поселков Мирный, Садовый, Северный, сел Новоивановское и Степное, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- схемы территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края, разработанной ОАО «ИТРКК» в 2008 году;

- раздела «Охрана историко-культурного наследия», разработанного ОАО «Наследие Кубани» в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- технического отчета «Составление схематических карт инженерно-геологического районирования для строительства», выполненного ООО «ГеоАрхПроект» в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- топографической съемки 1:25000 Кущевского района, выполненной ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ.

Настоящий проект генерального плана учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Кущевского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 9 января 2008 года №4 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на разработку генерального плана Кущевского сельского поселения Кущевского района с решением о размещении заказа в ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края»;

- муниципальный контракт от 25.01.2008 г. №1 на разработку проекта «Генерального плана Кущевского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- задания на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Кущевский район, Кущевское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенных пунктов и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Кущевского района и Кущевского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Кущевского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Кущевского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен  на срок первой очереди строительства – 2019 год, расчетный срок – 2029 год  и на перспективу до 2044года.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

1.1.1. Климатические условия

В климатическом отношении территория ст. Кущевская относится к северо-восточной степной провинции.

В ст. Кущевской действует пункт СК ГМУ, открытый в 1931-1936гг.

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольское плато.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные скорости, которых достигают 30 м/с (с порывами до 40 м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 - +20 0С.

Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с сера или северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами, сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-30 0С. Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий с установлением снежного покрова, оттепелей и полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (ранние – 17 сентября, поздние – 30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течение 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха -4 0С.). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней) – до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75% зим снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений 4497058составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989г).

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.

Средняя температура января колеблется за период наблюдений с 1931 по 2000 годы от минус 2 0С до минус 9 0С. Минимальная температура января -25 0С, абсолютный минимум -36 0С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 40 0С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 30 0С.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля – начале марта, глубина проникновения 0 0С в почву не превышает 40 см, минимальная 0 см, максимальная 69 см.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникает вглубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. Поздние заморозки отмечались 8.05.84 г., поздние заморозки на поверхности почвы отмечались 31.05.78 г. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяются на юго-восток азорский антициклон. С переходом через +15 0С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +35 - +40 0С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +23 0С, максимальная температура июля – +40,4 0С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985 г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987 г.), в среднем – 42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Ст. Кущевская относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70-87 %, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум – 8 %.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с приведена на рис. 2.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по ст. Кущевской составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для ст. Кущевской принимаются:

- по расчетному значению снегового покрова – район I, СНКК 20-301-2000;

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – 5;

- по расчетному значению давления ветра – район III, СНКК 20-301-2000;

- по толщине стенки гололеда III;

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в январе – район 00;

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в июле – район 250;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры ((С), в январе – район 150.

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа, максимальная продолжительность – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем – 30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

1.1.2. Рельеф и геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием территория Кущевского района входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Более мелким геоморфологическим таксоном, в пределы которого входит территория района является так называемая Степная равнина (северо-западная часть Прикубанской равнины).

В пределах Степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Выполаживание склонов речных долин, большая их задернованность затрудняет выделение четких контуров геоморфологических элементов. Несмотря на это, долины этих рек широко разработаны, их склоны почти повсюду несут останцы террас. Водораздельные пространства изобилуют просадочными блюдцами.

Непосредственно территория Кущевского района включает следующие геоморфологические элементы:

- пойменные террасы рек Еи, Куго-Еи, Чубурки и Кавалерки;

- надпойменные террасы рек Еи, Кавалерки и Куго-Еи;

- склоны водоразделов;

- водораздельные пространства;

- ложбины стока и балки.

Пойменная терраса р. Еи простирается широкой извилистой полосой в западной части района до впадения в нее р. Куго-Еи. Ширина ее здесь составляет в среднем 2,0-2,5 км. Далее после станицы Кущевской пойма реки сужается от 0,5 до 1,5 км. Тыловой шов поймы нечетко выражен в рельефе. Первоначальный рельеф поймы в целом, изменен гидротехническими сооружениями, т.е. искусственными прудами. Простирание поймы субширотное до ст. Кущевской, далее направление резко меняется на субмеридиональное.

Жилая застройка на пойме реки только в пределах ст. Кущевской, Шкуринской и Кисляковской.

Пойменная терраса р. Кавалерки плавно сливающаяся выше станицы Кисляковской с поймой р. Еи имеет субширотное направление и ширину до 500-600 м.

528 р-н 01  майкомНаселенных пунктов в пределах территории Кущевского района на пойме нет.

Пойменная терраса р. Куго-Еи простирается извилистой и узкой полосой в субширотном направлении. В среднем ширина пойменной террасы 0,5 км. Тыловой шов поймы нечетко выражен в рельефе. Первоначальный рельеф поймы сохранен, и лишь в редких случаях поверхность поймы преобразована гидротехническими сооружениями.

Надпойменные террасы рек Еи и Куго-Еи плавно простираются в основном, по левому берегу реки и лишь в восточной части района читается в рельефе и правобережная терраса на р. Куго-Ея. Ширина террас различная и составляет от 0,5-1,5 км. Поверхность, в целом, наклонена в сторону русла реки и буквально изрезана многочисленными ложбинами стока, что придает поверхности террасы не только покатый, но еще и волнистый характер. Первоначальный рельеф практически не изменен. Застройка территории надпойменных террас только в пределах ст. Кущевской, Кисляковской и Шкуринской.

Склоны водоразделов занимают почти половину территории. Склоны очень пологие, крутизна их составляет порядка 2-4 градуса. Наклон в сторону реки. Первоначальный рельеф не изменен.

Водораздельные пространства занимают также значительную территорию района. Они имеют покатую округлую форму, в рельефе распластаны и четкого очертания не имеют. Территория водоразделов не застроена, в связи с удаленностью их от населенных пунктов.

Ложбины стока и балки представляют собой густую разветвленную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов – 2-3 балки на один километр. Развитие оврагов практически  прекратилось, т.е. это, в большинстве, стабилизированные балки. Врез их плавный, неглубокий. Территория ложбин и балок занимает около 10-15 %. В основном, ширина их составляет около 100- 150 м. Длина ложбин стока и балок составляет 5,0-3,0 км до 1,0-1,5 км. В устьях некоторых ложбин, поверхность затапливается в паводковый период и заболачивается. Территория их не застроена.

1.1.3. Геологическое строение

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до разведанной глубины –15,0 м:

- голоценовые аллювиальные отложения (аQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (аdQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (рdQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (аQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (аQII).

Аллювиальные отложения распространены в пойме рек и представлены глинами, суглинками, от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками просадочными и непросадочными.

Пролювиально-делювиальные отложения распространены в балках, представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения являются покровными для склонов и представлены суглинками просадочными и непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения распространены на надпойменных террасах, склонах и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0-10 м и более.

Верхнеплейстоценовые и среднеплейстоценовые  аллювиальные отложения залегают под покровными на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

Под вышеописанными покровными отложениями залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные непросадочными суглинками и глинами.

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) Кущевский район входит в Платформенный склон Скифской плиты.

Эта область слабых прогибаний платформенного склона, простирается от берегов Азовского моря на северо-западе до Ставропольского поднятия на юго-востоке.

С севера она ограничена узкой полосой пермско-юрской грабен-мегасинклиналью системы Западного и Восточного Манычей.

С юга эта область отделяется сложной системой Бейсуго-Челбасского, Алексеевского и Расшеватского поднятий.

Почти вся низменная часть Западного Предкавказья расположена в пределах эпигерцинской Скифской плиты, характеризующейся поэтажным строением.

Нижний структурный этаж представлен складчатым комплексом пород палеозоя, слагающим консолидированный фундамент платформы.

Верхний структурный этаж имеет сложное внутреннее строение и распадается на три яруса.

Главной особенностью строения верхнего чехла области платформенного склона по отложениям верхнего олигоцен-неогенового яруса, является подавляющее разнообразие слабонаклонных плосковогнутых впадин разного размера и конфигураци, в разной мере изолированных и осложненных малоамплитудными валообразными поднятиями и зонами нарушений.

В пределы платформенного склона входят несколько структур, одной из которых является Канеловский вал, непосредственно в пределы, которого и входит площадь района.

Канеловский вал, являющийся стержневой структурой «факела» простирается и погружается по азимуту 1840. При ширине в северной части порядка 5 км он прослеживается вдоль Канеловского разлома у зоны Транскавказского разлома до Кущевской зоны смятия на протяжении около     52 км. Вал весьма отчетливо выражен пологим поднятием в отложениях всех подразделений моласс, имея амплитуду по подошве сармата 26 км, мэотиса 5-  10 м, понта около 15 км, киммерия около – 40 м, куяльника – 35 м. Еще лучше выражен вал в поверхности фундамента, где ширина его достигает – 30 км, а амплитуда превышает 0,5км.

По поверхности докембрия вал прослеживается на глубине с 1,0 км до    1,4 км, по палеозою от 2,5 км до 3,0 км, погружаясь к югу.

Территорию района в диагональном направлении пересекает Кущевский тектонический разлом.

1.1.4. Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

-Западно-Кубанский краевой прогиб;

-Восточно-Кубанский прогиб;

-Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Кущевского района входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

Ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

## Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2,0 до 1,5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0,0 до 2,0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод надпойменных террас р. Еи и Куго-Еи

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2,0 до 5,0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах более 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается на этой территории – 1,5-1,0 м.

Подземные воды обладают различной степенью агрессивного воздействия к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод склонов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории района северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0,5 м до 1,0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2,0 до 5,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах от 5,0 до 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Третья разновидность террасового режима характеризуется глубоким положением уровней на глубинах более 10,0м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0,5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 5,0 до 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине более 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами.

Кроме описанного режима подземных вод, в застроенных частях территории района, еще можно выделить техногенный вид режима, для участков территории, где его воздействие является преимущественным. Его описание не приводится в данной работе, поскольку необходимо проведение полевых работ и специальных наблюдений.

1.1.5. Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

инженерно-геологического региона I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

инженерно-геологической подобласти I-А1 – Равнины низменной, аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Степная равнина, северная часть Прикубанской равнины).

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

I инженерно-геологический район – пойм степных рек Ея, Куго-Ея, Кавалерка и Чубурка;

II инженерно-геологический район – надпойменных террас рек Еи и Куго-Еи;

III инженерно-геологический район – ложбин стока и балок;

IV инженерно-геологический район – склонов водоразделов;

V инженерно-геологический район – водораздельных пространств;

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – I-1:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками и глинами иловатыми с линзами и прослоями песка и ила.

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – II-2, II-3:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными, перекрытыми почвой просадочной;

II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками и супесями просадочными.

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – III-4:

III-4 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными и суглинками сезонно просадочными, перекрытыми почвой просадочной;

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – IV-3:

IV-3 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных и эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, первого типа грунтовых условий по просадочности.

В пятом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – V-5, V-6:

V-5 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, первого типа грунтовых условий по просадочности, представленных суглинками просадочными.

V-6 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, второго типа грунтовых условий по просадочности, представленных суглинками и супесями просадочными.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2,0 м;

б - подземные воды на глубине от 2,0до 5,0 м;

в - подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м;

г - подземные воды на глубине более 10,0 м.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0,0 до 2,0 м – (I-1-а).

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 2,0 м до 5,0 м – (II-2-б);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м – (II-3-г).

В третьем инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 2,0 м до 5,0 м – (III-4-б);

с уровнем залегания подземных вод от 5,0 м до 10,0 м – (III-4-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м (III-4-г).

В четвертом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 2,0 м до 5,0 м – (IV-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от 5,0 м до 10,0 м – (IV-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0м – (IV-3-г).

В пятом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 5,0 м до 10,0 м – (V-5-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м – (V-5-г, V-6-г).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

1.1.6. Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

1.1.7. Характеристика природных условий станицы Кущевской

Станица Кущевская располагается в северной части Краснодарского края, в долине р. Ея. В административном отношении ст. Кущевская является районным центром. В непосредственной близости к юго-западу от ст. Кущевской проходит участок железной дороги местного значения.

В тектоническом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольское плато.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находятся над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходят затоки холодного воздуха из районов Кавказа. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обусловливает продолжительные северо-восточные ветра, максимальные скорости которых достигают 30 м/с (с порывами до 40 м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частных циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры + 15 - +20 0С.

Быстро сменяющиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с севера или северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами, сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20 – 25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до – 25 – 30 0С. Повторяемость циклонов не велика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдается длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий с установлением снежного покрова, оттепелей и полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретается более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (ранние – 17 сентября, поздние – 30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течение 6 – 7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (среднемесячная температура воздуха (- 4 0С). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1 – 10 дней) – до 95 %. В суровые морозы продолжительность непрерывного зимнего периода 20 – 30 дней. Зима неустойчива: до 75 % зим снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Средняя температура января колеблется от – 2 0С до – 9 0С, минимальная температура января – 25 0С; абсолютный минимум - 36 0С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы - 40 0С, каждые три года в любом месяце за период декабрь – март температура поверхности почвы опускается до минус 30 0С.

Наибольшей глубины промерзания почва достигает в конце февраля – начале марта, глубина проникновения 0 0С в почву не превышает 40 см, минимальная – 0 см, максимальная – 69 см.

В начале мая начинается лето. Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает + 23 0С, максимальная температура июля - + 40,4 0С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Ежемесячно в зимний период наблюдается образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Ст. Кущевская относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90 – 100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900 – 2400 часов в год.

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70 % - 87 %, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума в августе. Абсолютный минимум – 8 %.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6 – 12 дней. Зимой этот ветер при силе 5 – 12 баллов может вызвать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесопарках.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по ст.Кущевской составляет 508 – 640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60 – 70 %). Суточный максимум осадков – 88 – 112 мм. Суммы осадков год от года значительно отклонятся от среднего значения.

Почвенный покров развит повсеместно и представлен мощными малогумусными карбонатными черноземами. Мощность черноземов достигает 1,2 – 2,0 м, почвообразующими породами служат четвертичные суглинки и глины.

Разнотравно-ковыльная степь Кубани практически отсутствует, она распахана под сельскохозяйственные культуры. Целинная растительность сохранилась фрагментарно и представлена ковылем, донником, татарником, зверобоем и шалфеем. Древесная растительность присутствует только в лесопарках и представлена, в основном, тополем и акацией. Пойма р.Куго-Ея и балок заросли камышом и болотной растительностью.

Река Ея, как и все степные реки, перегорожена многочисленными плотинами и превращена в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, пойма реки затоплена и заросла болотной растительностью, в период половодья наблюдается подтопления территории. Распашка до уреза воды привела к усилению процессов заиления прудов и кальматации родников, уменьшению пропускной способности.

Сбросы недостаточно очищенных вод, смыв с многочисленных ферм, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов способствуют загрязнению рек. Значительные водообороты на орошение привели к тому, что меженные расходы оказались ниже санитарных минимумов.

Создание плотин, застройка станицы, прокладка автомобильных и железных дорог привело к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

Согласно договору № 21-К-ИГ, инженерно-геологической партией ГУП КК «Кубаньгеология» в 2005 году были выполнены инженерно-геологические изыскания. В раздел «Инженерно-геологические изыскания», кроме вышеизложенного, также входят такие разделы как:

- геологическое строение;

- гидрогеологические условия;

физико-механические свойства грунтов;

- специфические грунты;

- геологические и инженерно-геологические процессы;

- инженерно-геологическое районирование.

1.2. Краткая историческая справка

Кущевский район основан в 1924 году, входит в состав Краснодарского края. История Кущевского района начинается с 1794 года с поселения на новых землях куренными селениями (куренями) Запорожских казаков с населением 200 человек. Курени были переименованы в станицы: Кущевская, Шкуринская, Кисляковская.

До 1934 года Кущевский район входил в состав Донского Округа Северо-Кавказского края. В 1934 году Северо-Кавказский край разукрупнен на Северо-Кавказский и Азово-Черноморский края. Кущевский район относился к Азово-Черноморскому краю. В 1937 году вошел в состав Краснодарского края.

За 80-летнее существование как административная единица ни разу не менял своего названия и не входил в состав других образований.

Станица Кущевская была основана в августе 1794 года казаками из Запорожской сечи, сохранив до сегодняшнего дня свое название по имени атамана – основателя куреня.

В первом курене насчитывалось 575 человек. Во главе куреня стоял атаман, он избирался ежегодно в один и тот же день – 12 июля – на праздник Петра и Павла. Первым атаманом Кущевского куреня был Андрей Дохноцкий. Для воссоздания истории Кущевского куреня следует сказать, что Григорий Потемкин был почетным казаком Кущевского куреня. Лучшие представители куреня были пожалованы на службу в Петербург.

Кущевская земля была щедра: степные просторы, река, долгое лето, короткая зима. Главным занятием было скотоводство, земледелие и рыбная ловля.

По старинной запорожской традиции казаки строили куренные поселения и хаты без фундаментов, с маленькими окошками, приземистые, с камышовыми крышами и русской печью. В центре хаты стоял стол, лавки, стулья, скрабы, а в красном уголке – икона.

Запорожские казаки всегда были ревностными хранителями православной веры и с самого начала поселения собирали «доброхотные подаяния» на постройку Храма Божия. Церковь или молитвенный дом составляли необходимую принадлежность куреня.

1796 г. - построена церковь во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

1833 г. - освящена церковь во имя Святого Пантелеймона.

1908 г. - открыта церковь Вознесения Господня.

1911 г. - освящена церковь в честь Иверской иконы Божией Матери при Ново-Николаевском Цукурском мужском монастыре.

1914 г. - совершилось торжество закладки соборного храма во имя Святителя и Чудотворца Николая в Цукурском Николаевском мужском монастыре.

В 1842 году куреню был присвоен статус станицы.

1943 г. - устроен Иоанно-Богословский молитвенный дом.

1944 г. - освящен храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

В 1918 году в станице установлена Советская власть. Кущевцы активно участвовали в революционных событиях. Так с 1907 года на хуторе Подкущевском начала свое действие Кущевская Группа Новочеркасского комитета РСДРП. Активно защищали молодую страну Советов от белогвардейцев ополченцы большевистской «Группы 13».

В 20-30 годы прошлого столетия в станице Кущевской, как и по всей стране, началась коллективизация.

В 1923 году была образована коммуна «Койт» (в переводе «Заря»).

В 1930 году образован первый колхоз – «Гигант», который посетил председатель ВЦИК М.И. Калинин.

В 1935 году в Кущевской побывал писатель М.А. Шолохов.

189 дней станица Кущевская была в оккупации немецко-фашистских захватчиков. 2 августа 1945 года на Кущевской земле состоялась знаменитая атака, когда вопреки всем правилам боевого порядка казаки 4-го Кубанского кавалерийского корпуса противостояли немецкой танковой дивизии. За бой под Кущевской корпусу присвоено звание Гвардейский.

9 героев Советского Союза – выходцы из Кущевской.

Станица Кущевская богата и трудовыми традициями. Звание Героя Социалистического Труда присвоено 17-ти жителям станицы, прославивших себя в трудовых буднях.

В 2002 году упразднены два хутора Благодатный Среднечубурского сельского округа и Ленинский Шкуринского сельского округа.

1.3. Административное устройство муниципального образования

Кущевское сельское поселение

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Кущевский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края  23 июня 2004  года, были установлены границы муниципального образования Кущевский район.  Муниципальное образование Кущевский район наделено статусом муниципального района с административным центром в станице Кущевской.

По административно-территориальному делению в состав муниципального образования Кущевский район входят 74 сельских населенных пункта (3 станицы, 12 сел, 15 поселков, 44 хутора), объединенных 12-ю административными единицами (сельскими поселениями).

Кущевское сельское поселение, входит в состав Кущевского района, который является самым северным районом Краснодарского края и расположен в северной части Приазово-Кубанской равнины. Кущевское сельское поселение с севера граничит с Красносельским, Среднечубурским и Раздольненским сельскими поселениями, на западе со Шкуринским сельским поселением, на востоке с Ильинским, Глебовским и Новомихайловским сельским поселениями, Крыловским районом.

Станица Кущевская является административным, культурным центром муниципального образования Кущевский район и Кущевское сельское поселение.

На территории Кущевского сельского поселения расположено 11 населенных пунктов, где по состоянию на 01.01.2009 г. проживает 33 207 человек, из них:

ст.Кущевская – 30240 человек ;

х.Большая Лопатина – 443 человека;

х.Воровского – 173 человека;

х.Восточный – 71 человек;

х.Картушина Балка – 98 человек;

х.Лопатина – 101 человек;

пос.Мирный – 268 человек;

с.Новоивановское – 569 человек;

пос.Садовый – 369 человек;

пос.Северный – 317 человек;

с.Степное – 558 человек.

Территория сельского поселения занимает территорию общей площадью 46,5 тыс. га, что составляет 19 % от общей площади Кущевского района (из них 39,9 тыс. га – сельскохозяйственные угодья).

Кущевское сельское поселение находится в территориально выгодном положении и является стратегической развязкой следования к побережью Азовского, Черного морей, Северному Кавказу и Закавказью.

Административный центр – ст.Кущевская расположена в центральной части района и удалена от краевого центра на 190 км, от центра Южного Федерального округа г.Ростов-на-Дону на 80 км. Территория поселения расположена в непосредственной близости к портам г.Ейск, г.Азов на Азовском море и к речному порту в г.Ростов-на-Дону. Расстояние до морских портов составляет: г.Ейск – 120 км, Новороссийск – 350 км, ближайший аэропорт расположен в г.Ростов-на-Дону. Также сельское поселение расположено на пути туристического трафика к побережью Чёрного и Азовского морей и в непосредственной близости к четвёртой игровой зоне, расположенной в Щербиновском районе на границе Ростовской области и Краснодарского края, что дает возможность для развития придорожного сервиса. Все эти факторы обуславливают выгодное геостратегическое положение Кущевского сельского поселения.

Гидрографическая сеть Кущевского сельского поселения представлена реками: Ея, Куго-Ея Кавалерка, а также 11 балками.

Кущевское сельское поселение имеет развитую транспортную инфраструктуру, представленную сетью автомобильных дорог и железнодорожным транспортом.

С севера на юг территорию поселения пересекает федеральная автомагистраль «Дон» и железнодорожная ветка СКЖД Ростов – Баку. В ст. Кущевской расположена автостанция, обслуживающая межобластные, межкраевые, межрайонные и внутрирайонные пассажирские маршруты.

ГП-9

Схема размещения Кущевского сельского поселения в структуре МО Кущевский район

1.4. Экономическая база развития муниципального образования

Кущевское сельское поселение

Для определения перспектив развития территории Кущевского сельского поселения необходимо провести комплексный анализ различных факторов, влияющих на социально-экономическое развитие поселения (геостратегическое и транспортное положение поселения, его трудовой и экономический потенциал, природные ресурсы, развитость инфраструктуры, конкурентоспособность предприятий).

Определяющим фактором эффективного развития территории Кущевского сельского поселения является его экономический потенциал.

1.4.1. Анализ ресурсного потенциала

Исторически Кущевский район развивается как агропромышленный и является самым большим муниципальным образованием в крае по площади сельскохозяйственных угодий.

Территория Кущевского сельского поселения составляет 46,5 тыс. га, что соответствует 19% от общей площади Кущевского района из них: 39,9 тыс. га - сельскохозяйственных угодий, в том числе 36,8 тыс. га пашни (18,8% от площади пашни в целом по району). Далее, в таблице 1, представлены укрупненные данные о распределении земельного фонда Кущевского сельского поселения.

Таблица 1

| Категория земель | Площадь (га) |
| --- | --- |
|  | Всего | используемые | свободные |
| Земли с/х назначения, в т.ч.: земли фонда перераспределения | 39940 3012 | 86% 7% | 38272 3012 | 1668 0 |
| Земли населенных пунктов | 4028,97 | 8% | 2507,97 | 1521 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 1274 | 3% | 1274 | 0 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| Земли лесного фонда | 0,03 | 0% | 0,03 | 0 |
| Земли водного фонда | 1266 | 3% | 205,5 | 1060,5 |
| Итого | 46509 | 100% | 42259,5 | 4249,5 |

Рисунок 3 - Распределение земель в Кущевском сельском поселении

по категориям

Как видно из вышеприведенной таблицы, на территории сельского поселения имеются свободные площади, которые можно рассматривать как предмет изучения и использования в инвестиционном процессе.

Структуру распределения земель сельскохозяйственного назначения среди различных форм хозяйствующих субъектов можно представить в следующем порядке:

  - акционерные общества и товарищества –56%;

  - сельскохозяйственные  производственные кооперативы – 16%;

  - граждане и крестьянско-фермерские хозяйства –25%;

  - подсобные сельскохозяйственные предприятия – 1%;

  - сельскохозяйственные  научно-исследовательские и учебные заведения – 1%;

  - прочие – 1%.

По качественному состоянию земель остается проблемой подтопление пашни – 50 га. На первом месте, в этом негативном процессе, стоит отсутствие средств у землепользователей на мелиоративные мероприятия и даже на подготовку материалов для перевода.

Ухудшается состояние защитных лесных полос и полевых внутрихозяйственных дорог, особенно тех, которые были переданы в 90-95 годах в государственный земельный запас. Эти объекты оказались практически бесхозными, хотя продолжают служить на благо окружающих их крестьянско-фермерских хозяйств, которые добровольно не желают заключать договора на аренду этих земель.

Использование земель поселения осуществляется, в основном гражданами, в том числе:

- под личные подсобные хозяйства - 54 га;

- огороды - 13 га;

- сенокосы и пастбища - 44 га.

Площадь, занятая землями промышленности, транспорта, связи составляет 1274,0 га (3 %).

Крупнейшими землепользователями земель промышленности и иного специального назначения являются:

- ООО «Кубаньгазпром» - 24 га;

- ООО «Кущевский ЗСМ» - 9 га;

- ОАО «Кущевское ДПМК» - 9,13 га.

Земли лесного фонда составляют  – 307 кв.м.

Одним из перспективных направлений инвестиционного развития Кущевского сельского поселения является эффективное использование земельных участков, занятых объектами недвижимости. Необходимость их использования обусловлена тем, что они являются основными центрами сельскохозяйственного производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь размещены склады, зернотока, мастерские, животноводческие фермы и другие здания, строения и сооружения, которые функционируют или могут функционировать при соответствующих вложениях. Часть этих объектов и земельных  в настоящее время имеет собственников и арендаторов, как юридических, так и физических лиц, с которыми необходимо вести работу по перспективам развития – реконструкции, ремонту, восстановлению. Часть объектов и соответственно, земельных участков принадлежит хозяйствам-банкротам. В этих случаях есть необходимость совместной работы с арбитражными управляющими по поиску инвесторов или покупателей этих объектов. Те земельные участки, на которых уже нет объектов недвижимости или они разрушены и не могут выступать объектом права, необходимо проводить работу по проведению конкурса по их передаче в аренду сельскохозяйственным предприятиям, крестьянско-фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам.

На территории Кущевского сельского поселения имеются природные и исторические места, являющиеся традиционными зонами отдыха населения.

На территории Кущевского сельского поселения протекает 3 рек: Ея, Куго-Ея, Кавалерка, а так же расположено 11 балок.

В настоящий момент в поселении зарегистрировано 12 водопользователей, имеющих договора аренды и лицензии на осуществление рыбоводческой деятельности. Из них 11 водопользователей произвели зарыбление в 2006 году для получения в 2009 году улова товарной рыбы. В районе имеются перспективы развития рыбоводческой отрасли за счет дальнейшего освоения прудов и балок.

По схеме агроклиматического районирования Краснодарского края, территория Кущевского сельского поселения входит в первый агроклиматический район, который характеризуется как засушливый - годовая сумма осадков составляет – 479 мм. Климат умеренно континентальный и характерен для северных районов Краснодарского края: относительно теплая зима, жаркое лето. Продолжительность периода с температурой выше 0о С - 268 дней, средняя температура января: - 4,8о С, средняя температура июля: +22,7 о С. Таким образом, климатические ресурсы способствуют производству сельскохозяйственных культур, прежде всего зерновых и масличных и развития животноводства.

Полезные ископаемые в Кущевском сельском поселении представлены глинистым сырьем, используемым для производства кирпича двумя кирпичными заводами. Запасы имеющегося глинистого сырья обеспечат стабильную работу по производству керамического кирпича в Кущевском сельском поселении.

1.4.2. Анализ трудовых ресурсов и занятости населения

Основной составляющей трудовых ресурсов является трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Возрастные границы и социально-демографический состав трудовых ресурсов определяется системой государственный законодательных актов. В России трудоспособным возрастом считается: у мужчин 16-59 лет включительно, у женщин 16-54 года.

По данным 2008 года численность трудоспособного населения в Кущевском сельском поселении составила 20,3 тыс. чел. или 61,1 % от общей численности населения. По сравнению с 2007 годом трудоспособное население возросло на 3,15 %.

Но, несмотря на это, в ближайшее время следует ожидать уменьшения численности лиц моложе трудоспособного возраста, а численность населения трудоспособного возраста будет увеличиваться. В последствие в эту группу будут вступать поколения 90-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить многочисленные поколения родившихся в послевоенные годы. Через 6-7 лет начнется снижение численности в трудоспособном возрасте. Таким образом, дальнейшее развитие получит процесс демографического старения населения.

Увеличение доли старших возрастных групп трудоспособного возраста может отразиться на способности рабочей силы воспринимать инновации в мире высоких технологий и ряд других проблем.

Так же имеет значение для формирования эффективной структуры занятости по сферам приложения труда в профессионально-отраслевом и территориальном разрезах имеет соотношение мужчин и женщин в трудоспособном возрасте. Так, в поселении доля мужчин трудоспособного возраста составляет 51,65 %, женщин – 48,35 %.

В современных условиях благодаря миграции население пополняется высококвалифицированной рабочей силой. Две трети общего количества внешних мигрантов находятся в трудоспособном возрасте. Будучи сложным вопросом, миграция населения оказывает противоречивое влияние на социально-экономическое развитие территории. Это относится, прежде всего, к положению мигрантов, уровень безработицы среди которых выше, чем у коренных жителей. Приток мигрантов сопровождается увеличением нагрузки на социальную инфраструктуру. По некоторым оценкам, переход мигрантов в состав постоянного населения длится не менее 10 лет. В этой связи государство должно предпринимать меры для снижения отрицательного воздействия миграционных процессов и их регулирования:

- прием и размещение экономически активной части мигрантов, оказание им помощи в адаптации к новым условиям проживания и работы;

- оказание государственной поддержки в обустройстве социально слабо защищенных вынужденных переселенцев и т.д.

При выполнении этих условий, в связи со сложившейся демографической ситуацией, возможно повышение притока экономически активного населения в район, а следовательно, улучшения демографической ситуации и демографического роста за счет миграции.

По данным администрации муниципального образования Кущевское сельское поселение при наличии населения в трудоспособном возрасте в количестве 20,3 тыс. человек, численность населения занятого в экономике составляет 14,9 тыс. человек, что создает определенный потенциал для участия населения поселения в инвестиционном процессе.

1.4.3. Анализ экономического потенциала

Кущевского сельского поселения

Кущевское сельское поселение развивается как аграрно-промышленное. За период становления рыночной экономики в сельском поселении произошли значительные изменения в составе товаропроизводителей, структуре посевных площадей и производстве продукции.

Отраслевая структура экономики сельского поселения в 2008 году выглядит следующим образом:

Рисунок 4 - Отраслевая структура экономики Кущевского сельского поселения

Из вышеприведенной диаграммы видно, что поселение занимает лидирующие позиции по уровню сельскохозяйственного производства, по развитию услуг транспорта, по уровню развития строительства, но в то же время необходимо обратить особое внимание на низкий уровень развития промышленного производства.

По состоянию на 01.01.2009 г. экономический потенциал поселения составляют более 663 предприятий и организаций всех форм собственности.

Наиболее крупные предприятия, расположенные на территории Кущевского сельского поселения представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование предприятия | Выпускаемая продукция | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- |
| I Промышленность |
| 1 | ОАО «Кущевский литейно-механический завод» | Чугунное литье | 96 |
| 2 | ОАО «Кущевскремтехпредприятияе» | Ремонт с/х техники; металлоизделия | 83 |
| 3 | ЗАО «Керамик» | Кирпич | 55 |
| 4 | ООО «Кущевский ЗСМ» | Кирпич | 93 |
| 5 | ЗАО «Лайка» | Производство кожевенного полуфабриката «Веет-Блю» | 120 |
| 6 | ОАО «Янтарь» | Цельномолочная продукция – хлеб и хлебобулочные изделия | 124 |
| 7 | ООО «Хлебокомбинат Кущевского Райпо» | Хлеб и хлебобулочные изделия – кондитерские, макаронные изделия, безалкогольные напитки | 198 |
| II Сельское хозяйство |
| 1 | ООО «Артекс-Агро» | Растениеводство, производство муки, круп, хлебобулочных, макаронных изделий | 315 |
| 2 | ООО «Север Кубани» (ООО «Север Кубани - Агро») | Растениеводство, производство муки | 208 |
| 3 | ООО ОПХ «Слава Кубани» | Растениеводство | 375 |
| 4 | ООО «ДВВ-Агро» | Растениеводство | 195 |
| III Заготовительная деятельность |
| 1 | ОАО «Хлебная база № 68» | Заготовительная деятельность | 168 |
| IV Транспорт и связь |
| 1 | ОАО «Кущевское АТП» | Пассажиро- и грузоперевозки | 192 |
| 2 | ОАО «Кущевскагропромавтотранс» | Грузоперевозки | 33 |
| 3 | Кущевский филиал ЛПУМГ |  | 310 |
| 4 | ГУП КК «Кущевское ДРСУ» | Дорожное строительство и ремонт | 106 |
| 5 | Кущевский Почтамт | Услуги почтовой связи | 241 |
| V Строительство |
| 1 | ОАО «Агропромстрой Кущевский» | Строительные работы | 213 |
| 2 | ЗАО «Кубаньгазстрой» | Строительные работы | 103 |
| 3 | Кущевский филиал ООО «Кубаньгазстрой» | Строительные работы | 346 |
| 4 | МУП РСУ | Строительные работы | 42 |
| VI Торговля и общественное питание |
| 1 | Универмаг Кущевского Райпо | Розничная торговля | 46 |
| 2 | Кущевское Райпо | Розничная торговля | 38 |
| 3 | МУП «Дары Природы» | Рынок | 44 |
| VII Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 1 | МУП ЖКХ | Содержание и ремонт жилфонда, саночистка, благоустройство | 132 |
| 2 | МУП «Тепловые сети» | Теплоснабжение | 107 |
| 3 | ОАО «Кущевская райгаз» | Газоснабжение | 151 |
| 4 | Филиал «Кущевский групповой водопровод» | Водоснабжение | 262 |

Аграрный сектор экономики Кущевского сельского поселения представлен 4 крупными сельскохозяйственными предприятиями, 87 крестьянско-фермерскими хозяйствами и ЛПХ.

Территория Кущевского сельского поселения  составляет 46,5 тыс. га, из них: 39,9 тыс. га - сельскохозяйственных угодий, в том числе 36,8 тыс. га пашни (18,8% от площади пашни в целом по району).

В структуре посевных площадей 70,6 % приходится на зерновые культуры, 21 % - на технические, 2,3 % - на кормовые культуры и 6,1 % - прочие культуры.

Основные направления специализации сельхозпредприятий растениеводство и животноводство. На землях  поселения выращиваются зернобобовые культуры, озимая пшеница, соя, кукуруза, подсолнечник, картофель, сахарная свекла. Развито также мясо-молочное скотоводство, свиноводство, менее развито птицеводство.

За 2008 год произведено сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств на сумму 5 723,5 тыс. рублей (в том числе в ЛПХ 1703,27 тыс. руб. – 29,76 % от общего объема), что составило 119,5 % к уровню 2007 года.

Рост производства сельскохозяйственной продукции прослеживается практически по всем показателям, за исключением производства зерна (2008 год по отношению к уровню 2007 года составил 86,2 %). Основные показатели производства основных видов сельскохозяйственной продукции представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Показатель, единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2008 г. в % к 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. рублей | 47891 | 57235 | 119,5 |
| в том числе личных подсобных хозяйств, тыс. рублей | 13708 | 17032,7 | 124,3 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |
| Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн | 249,4 | 215,1 | 86,2 |
| Рис, тыс. тонн | 0 | 0 | 0,0 |
| Кукуруза, тыс. тонн | 78,9 | 169,1 | 214,3 |
| Соя, тыс. тонн | 1 | 1,1 | 110,0 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 141,5 | 153,4 | 108,4 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 53,4 | 84,5 | 158,2 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 9,6 | 11,5 | 119,8 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 9,4 | 11,3 | 120,2 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 10,8 | 11,6 | 107,4 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 8,8 | 9,3 | 105,7 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 16,4 | 16,6 | 101,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 12,3 | 12,3 | 100,0 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 24,6 | 25 | 101,6 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 12,1 | 12,2 | 100,8 |
| Яйца- всего, тыс. штук | 21650,8 | 24340,4 | 112,4 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. шт. | 9250,8 | 9340,4 | 101,0 |

На фоне происходящих смен организационно-правовых форм предприятий происходит изменение показателей эффективности их хозяйственной деятельности, что в свою очередь повлекло за собой высвобождение трудовых ресурсов, которые начали перемещаться в КФХ и ЛПХ. С увеличением доли малых форм хозяйствования происходят изменения в структуре сельскохозяйственного производства. Из общего объема продукции сельского хозяйства около 60 % производится крупными и средними предприятиями, 40 % - малыми. Доля КФХ и ЛПХ за последние несколько лет увеличились в 2 раза. В настоящее время личные подсобные хозяйства производят 48,8 % валового надоя молока, 74,1 % мяса, 98,26 % - картофеля, 80,17 % - овощей.

Значительные темпы роста объемов производства продукции сельхозкультур и продукции животноводства достигнуты за счет инвестиций в основной капитал, обновления парка сельхозмашин с использованием механизма финансового лизинга, внедрения новых технологий возделывания зерновых и пропашно-технических культур.

Промышленность в Кущевском сельском поселении не является доминирующей отраслью. Общая численность занятых в отрасли 2200 человек.

На территории поселения осуществляют свою деятельность такие промышленные предприятия как:

- ЗАО «Лайка» - предприятие легкой промышленности (производство кожевенного полуфабриката «Вет-Блю» со 100 %-м иностранным капиталом). Наблюдается тенденция постоянного роста объема произведенной продукции. Предприятие проводит работу по реализации  инвестиционного проекта по расширению объемов кожевенного производства и реконструкции собственных очистных сооружений (на сумму 19,0 млн. руб., дополнительно рабочих мест 70.);

- ООО «Хлебокомбинат Кущевского Райпо» - основной вид деятельности: производство хлеба и хлебобулочных изделий; кроме того, предприятием выпускаются кондитерские, макаронные изделия и безалкогольные напитки. После реконструкции производственных цехов, начиная с 2004 года, предприятием достигнуты положительные финансово-экономические показатели: устойчивый рост объемов производимой продукции, отсутствие задолженности по налогам и сборам, увеличение объемов налоговых поступлений, безубыточная деятельность. Так, в 2006 году объем производства хлебобулочных изделий к уровню 2005 года возрос на 115,1 %.

В пищевой промышленности наблюдается снижение числа крупных и средних предприятий. Так, например, предприятие  ОАО «Янтарь», производящее цельномолочную продукцию  перешло в разряд малых предприятий и с 01.03.2006 года оно является одним из учредителей вновь образовавшегося предприятия  «Кущевский молокозавод».

Предприятие ОАО «Кущевский литейно-механический завод» несмотря на введение конкурсного производства, не прекращал производственную деятельность, после завершения конкурсного производства, в результате смены собственника было образовано предприятие ООО «Кущевский ЛМЗ-Т». Объем произведенной продукции в 2006 году  составил -15,98 млн. руб. Динамика роста – в пределах 115,0-125,0%. В настоящее время проводится  реконструкция технологических линий с применением индуктивных печей, стоимость инвестиционного проекта 12,0 млн. руб., что позволит улучшить экологическую обстановку в поселении.

В настоящее время  на базе бывшего ОАО «Агропромстрой Кущевский» осуществляет деятельность предприятие строительной отрасли ООО «Колорит». На реконструкцию и развитие предприятия  было направлено более 5,0 млн. рублей. Из года в год темпы роста объемов строительно-монтажных работ  растут (2005 год  к 2004 году - 157% , 2006 год к 2005 году - 168%) и составляют в 2006 году более 50,0 млн. рублей, финансовый результат положительный и имеет тенденцию к росту - в 2006 году  7,6 млн. руб., что на 2,4 млн. рублей больше 2005 года, все рабочие места сохранены.

Часть территории обанкротившегося предприятия   занимает вновь созданное  ООО «НовоПласт- Юг», которое  будет производить продукцию  строительных  материалов. Объем инвестированных средств в данный проект 24,0 млн. рублей, планируемая численность работников более 30 человек.

Устойчивый рост объемов промышленной продукции по кругу малых предприятий (199,985 млн.. руб. в 2006 году или 151,8 % к уровню 2005 г. в действующих ценах) обеспечивается за счет предприятий промышленности строительных материалов (ЗАО «Керамик», ООО «Кущевский ЗСМ»), предприятий мукомольной (ООО «Вектор-Юг», ООО «Любовь») и хлебопекарной  промышленности (ООО «Светлое», ПБОЮЛ Сааков  Э.Э.), и др. Несмотря на то, что в  2006 году, обеспечен рост объемов произведенной продукции обрабатывающих производств,  финансовое положение некоторых предприятий остается напряженным.

Простаивают мощности ОАО «Мясокомбинат Кущевский»;  работает только один цех (маслобойный) на ОАО «Пищекомбинат Кущевский». Принимаются меры реанимации производств данных предприятий,  с вложением средств в реконструкцию  мясокомбината  в сумме 600,0 млн. руб. (изготовление мясных полуфабрикатов); по ОАО Райпищекомбинат  «Кущевский» ведется поиск инвесторов. Деятельность ОАО «Кущевскремтехпредприятие» практически приостановлена. Закрыто малое предприятие легкой промышленности - ООО «Лиана». Основные фонды этих предприятий в высшей степени изношены,  высокая себестоимость продукции наряду с низким уровнем качества, нехваткой оборотных средств и отсутствием сырьевой базы не позволяют предприятиям развивать производство.

Остается достаточно низким процент использования имеющихся производственных мощностей, особенно по производству  масла животного ООО «Кущевский молокозавод» (0,7 %), безалкогольных напитков ООО «Хлебокомбинат Кущевского Райпо» (6,6 %) и другой продукции пищевых перерабатывающих предприятий (как малых, так и непромышленных, осуществляющих промышленную деятельность в сфере переработки сельхозпродукции).

Запланированный рост объемов производства и численности работающих   промышленных предприятий  будет обеспечен за счет реализации крупных инвестиционных проектов:

- ввода в эксплуатацию завода по производству строительных материалов (ООО «Ново-Пласт» (объем инвестиций 24,0 млн. рублей, дополнительные рабочие места 30 человек);

- реконструкции технологических линий по производству кирпича ЗАО «Керамик» (объем инвестиций 10,0 млн. рублей.);

- ввода в эксплуатацию завода по производству пищевой упаковки  с применением  европейских технологий (ООО «Комус – упаковка», объем инвестиций 15,0 млн. рублей, дополнительно рабочих мест 120 человек, объем производства 400 ед. в сутки);

- строительство цеха по изготовлению кондитерских изделий  (ООО  «Мартин», объем инвестиций 50,0 млн. рублей, дополнительные рабочие места 60 человек);

- реконструкции цехов  и расширения производства   кожевенного  полуфабриката «Вет-Блю» (ЗАО «Лайка», объем инвестиций  19,0 млн. рублей, дополнительно рабочих мест - 70);

- реконструкции завода по изготовлению мясных полуфабрикатов (з-д №4 Краснодарского мясокомбината, объем инвестиций - 600,0 млн. рублей, дополнительно рабочих мест- 300,0 человек.);

- сохранения устойчивые темпы роста объемов производства малых предприятий мукомольно-крупяной промышленности – ежегодный рост  объемов производства муки;

- восстановления поголовья крупного рогатого скота и свиней в сельхозпредприятиях поселения и, следовательно, роста производства мяса,  колбасных изделий и комбикормов в подсобных цехах непромышленных предприятий поселения.

На территории поселения функционирует одно крупное предприятие автомобильного транспорта – ОАО «Кущевское АТП». В   2006 году  объем выполненных услуг  возрос на 21,2 % и составил – 35,3 млн. рублей, в 2007 году – 41,4 млн. руб. Предприятие развивает вспомогательные виды деятельности (грузовые перевозки, ремонт автотранспорта). Рост объемов перевозок грузов в 2006 году составил 133,9 % (рост грузооборота – 110,5 %).

Малые предприятия транспорта поселения осуществляют деятельность как в сфере грузовых, так и пассажирских перевозок. Предприятие ОАО «Кущевскагропромавтотранс» с 01.01.2005 года переведено в разряд малых предприятий.

1.5. Существующая территориально-планировочная организация Кущевского сельского поселения

Муниципальное образование Кущевское сельское поселение расположено в центральной части  Кущевского района и имеет общие границы с девятью сельскими поселениями.

В состав сельского поселения входит одиннадцать населенных пунктов - станица Кущевская – административный центр поселения и района - станица Кущевская, хутора Большая Лопатина, Воровского, Восточный, Картушина Балка, Лопатина, поселки Мирный, Садовый, Северный, села Новоивановское и Степное. Общая численность населения муниципального образования Кущевское сельское поселение на 01.01.2009 г. составляла 33 207 человек, станицы Кущевской - 30240 человек.

По территории Кущевского сельского поселения по восточной окраине станицы Кущевской с севера на юг проходит автомагистраль М-4 «Дон», по которой осуществляется связь станицы с крупными центрами Северного Кавказа и Юга России. Автодороги территориального значения 3-4 технической категории: ст-ца – Староминская – ст-ца Кущевская, ст-ца Кущевская – ст-ца Кугоейская – х. Сиротино, подъезд к ст-це Кущевская, ст-ца Кущевская –х. Пролетарский, ст-ца Кущевская – х. Большая Лопатина.

Железнодорожное сообщение станицы Кущевской с краевым центром и другими населенными пунктами поддерживается по железнодорожной ветке СКЖД Ростов – Баку.

По территории Кущевского сельского поселения в направлении север-юг вдоль автомагистрали М-4 «ДОН» проходит две линии магистрального нефтепровода «Лисичанск-Тихорецк 1,2» Ø700 мм (от Родионовской НПС к Кущевской НПС и в Тихорецк), эксплуатируемый ООО "Черномортранснефть".

Территорию Кущевского сельского поселения также в направлении север-юг  пересекает коридор из трех магистральных газопроводов ООО «Кубаньгазпром»:

- Ростов-Майкоп 1хØ1020 мм;

- Ростов-Майкоп 2хØ1020 мм;

- Ростов-Краснодарский край Ø820 мм., а также магистральный газопровод «КущевскаяСПХГ - Кущевская КС» Ø530 мм. от с. Новомихайловского в ст. Кущевскую.

ГП-10

Схема современного состояния и использования территории Кущевского сельского поселения

1.5.1 Существующая территориально-планировочная организация

станицы Кущевской

В утвержденных административных границах станица Кущевская занимает площадь 3386,031га (без учета водных поверхностей -79,2 га).

Поверхность территории станицы сравнительно ровная.

По территории станицы протекают 2 реки: с северо-запада на юго-восток река Ея и с северо-востока на юго-запад, до впадения в р.Ея, ее приток - река Куго-Ея.

Функциональное зонирование станицы исторически складывалось на основе развития транспортного узла железных и автомобильных дорог с учетом природных факторов: рек и рельефа. В границах населенного пункта расположены жилые, промышленные зоны, земли садоводческого товарищества.

Селитебная территория станицы охватывает жилую застройку с учреждениями обслуживания, зелеными насаждениями, коммунальными объектами и сооружениями.

Планировочно станица делится на 5 районов: Центральный, Западный, Восточный, Северный (Подкущевская), Южный (7 отделение). Связь между ними осуществляется по двум железнодорожным переездам и четырем мостам через р.Ея и Куго-Ея.

Центральный жилой район располагается между железной дорогой и р.Ея. С юга ограничен автодорогой на ст. Староминскую. В территорию Центрального района входит территория кладбища, которое находится южнее, за автодорогой на ст.  Староминскую.

Западнее Центрального района за железной дорогой располагается Западный жилой район.

Восточный район расположен между рекой Ея и автомагистралью «Дон». С юга ограничен автодорогой на ст.Староминскую, с севера – рекой Куго-Ея.

Севернее за р.Ея и Куго-Ея, расположен Северный жилой район (Подкущевская).

Южнее Восточного жилого района за автодорогой на ст.Староминскую, расположен Южный район. С запада район ограничен рекой Ея, с востока – автомагистралью «Дон», с юга и севера – землями сельскохозяйственного назначения.

Общественный центр исторически сформировался в Центральном районе станицы в кварталах вдоль улиц Красная, Ленина, переулков Куцева, Первомайский, Б.Москвича.

Центр станицы Кущевской многофункционален. Здесь размещаются административно-хозяйственные учреждения общепоселкового и районного значения: банки, учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, основная часть предприятий торговли и общественного питания.

Второй по значимости общественный центр сформирован в Восточном районе станицы. Здесь размещаются учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания.

В Южном районе станицы имеется небольшой общественный центр, в составе которого: контора отделения, магазин, столовая.

В Северном и Западном районах учреждения обслуживания представлены магазинами товаров повседневного спроса.

Существующая планировочная структура селитебной территории станицы представлена сеткой улиц, которая делит территорию станицы на кварталы площадью от 0,3 до 15,4 га. Кварталы имеют различную конфигурацию: квадратные и прямоугольные правильной и неправильной формы, по берегам рек кварталы более сложной конфигурации.

Территория индивидуальной застройки с приусадебными участками от 0,03 до 0,20 га является преобладающей и занимает площадь 1272,1 га. Секционная застройка в 2-3-4-5 этажей располагается в кварталах Центрального района и по ул.Дзержинского в Восточном районе станицы. Секционными жилыми домами представлена застройка военного городка «Кущевка-2» в Западном районе станицы. Общая площадь секционной застройки по станице составляет 41,6 га.

Среди жилой застройки расположены участки детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

В Центральном жилом районе расположена Центральная районная больница. Инфекционное отделение больницы размещается в Северном районе станицы. В Центральном районе находится управление ветеринарии и ветлечебница.

Спортивные сооружения представлены спортзалом и стадионом в Центральном районе, стадионом в Восточном районе. В стадии строительства районный спортивно-оздоровительный комплекс в Центральном районе станицы.

Основная часть промышленных предприятий размещается в Западном районе станицы. Ряд предприятий располагаются в Восточном районе станицы, за автомагистралью «Дон». В Центральном районе станицы имеются предприятия, размещенные в кварталах жилой застройки. В Южном и Восточном районах станицы производственные территории примыкают к жилым кварталам.

1.5.2 Существующая территориально-планировочная организация населенных пунктов Кущевского сельского поселения

Территориально-планировочная организация населенных пунктов Кущевского сельского поселения исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом природных факторов – притоков, балок и излучин рек.

В границах населенных пунктов поселения расположены те же виды функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

-  зона особо охраняемых территорий.

Кроме центра поселения населенные пункты относятся к мелким как территориально, так и по численности проживающих – в них насчитывается от 74 до 577 человек.

Большую часть территории населенных пунктов составляет территория жилой застройки усадебного типа.

Планировочная структура населенных пунктов Кущевского сельского поселения характеризуется следующими особенностями: как правило, хаотичная структура улиц и проездов, образованная жилой застройкой, повторяющей конфигурацию балок и протоков, компактная организация. Уровень обеспеченности населения объектами обслуживания, образования, инженерного оборудования застройки и благоустройства территории средний или невысокий.

Транспортная связь населенных пунктов с центром поселения, района, другими населенными пунктами осуществляется по вышеупомянутым автодорогам территориального значения и автодорогам местного значения.

Территориально Кущевское поселение разделено ФАД «ДОН» на западный и восточный планировочный районы. Населенные пункты западного планировочного района тяготеют к железной дороге, это хутора Большая Лопатина, Лопатина, Воровского, Восточный, Картушина Балка, п. Северный.

В восточном планировочном районе поселения, более обеспеченном как автодорогами с твердым покрытием, так и объектами инфраструктуры, расположены с. Степное, п. Садовый, п. Мирный, с. Новоивановское – они более многочисленны, с более развитой инфраструктурой и плотной застройкой.

Наиболее крупный населенный пункт поселения после его центра - это село Новоивановское – население составляет 577 человек. Поселок расположен на юго-восточной окраине поселения в 9 км. от его центра на правом береге р. Куго-Ея. Отличается очень живописной конфигурацией – улицы села повторяют очертания русла реки. Общественный центр населенного пункта сформирован  зданиями школы с почтовым отделение связи, ФАП, Домом культуры, столовой, расположенными в геометрическом центре станицы. Здание конторы не функционирует. Дом культуры и памятник погибшим в годы ВОВ расположены на территории парка.

Жилая застройка помимо индивидуального усадебного фонда представлена домами секционного типа, а также многоквартирными с приусадебными участками.

Сельскохозяйственные предприятия, расположенные близ застройки села, в основном в настоящее время не действуют; функционируют – МТМ, зерносклады, зерноток, склад ГСМ. К северу от села в стадии строительства находится мегаферма - откормочный комплекс для содержания 10 тыс. свиней.

Транспортная связь села с районным центром осуществляется по территориальной автомобильной дороге ст-ца Кущевская-ст-ца Кугоейская-х. Сиротино.

На восточной окраине села расположено кладбище с учетом нормативного санитарного разрыва.

Территориальная автомобильная дорога подъезд к х. Глебовка обеспечивает сообщение с п. Мирным и  п. Садовым.

Поселок Мирный. Численность проживающих составляет  257 человек, расстояние до Кущевской – 21 км.

Характеризуется регулярной структурой, компактным размещением зданий общественного обслуживания, организованным функциональным зонированием территории. Жилой фонд населенного пункта представлен большим количеством домов многоквартирных с приусадебными участками – это 2-х, , 4-х квартирные, расположенными в основном по ул Мира, а также индивидуальными домами – по ул. Дружбы.

Сфера обслуживания населения представлена следующими объектами: Дом культуры, детский сад (в настоящее время не действующий), административное здание ООО ОПХ «Слава Кубани» - 2 отделение, ФАП, столовая, баня (не действующая), парк. Предприятия производственной зоны расположены к западу от населенного пункта, это: территории зерносклада, мехдвора, гаража грузовой техники, склада ГСМ, не функционирующей МТФ.

Между Кущевской и п. Мирным в 15 км. от районного центра находится п. Садовый, образовавшийся по обе стороны балки Куцой.

При въезде в поселок к востоку от дороги расположена база сельскохозяйственного предприятия ООО ОПХ «Слава Кубани», непосредственно к населенному пункту примыкают зерноток, мастерские, СТФ, а также не функционирующие предприятия – две МТФ с разрушенными корпусами.

Особенностью населенного пункта является следующее – все здания общественного назначения и обслуживания находятся в хорошем техническом и эстетическом состоянии, территории при них благоустроены. Это: административное здание ООО ОПХ «Слава Кубани» - 1 отделение, магазин, детский сад с начальной школой, Дом культуры, ФАП. Жилая застройка – в основном индивидуальная с приусадебными участками.

Село Степное находится в непосредственной близости от ФАД «Дон» в 12 км от районного центра. Жилое образование хаотичной конфигурации, состоящее из двух микрорайонов. Жилая застройка по большей части индивидуальная приусадебная с большемерными приусадебными участками по обеим сторонам балки Куцая. Плотность застройки очень низкая. Общественное обслуживание осуществляется следующими объектами: здание ООО «Артекс-Агро», в котором совмещаются функции административного здания, столовой, пекарни, а также ФАП, общеобразовательная школа с новым корпусом. Вдоль въездной дороги в село расположены действующие предприятия: СТФ, МТМ, птичник, зерноток. Кладбище находится на южной окраине.

В западном планировочном районе поселения расположены хутора Восточный, Большая Лопатина, Лопатина, Воровского, Картушина Балка, п. Северный.

Населенные пункты западной части поселения тяготеют к железной дороге, но при этом транспортное сообщение осуществляется по дорогам, не имеющим твердого покрытия. В непогоду автотранспортная связь с населенными пунктами практически невозможна. Отчасти поэтому застройка хуторов главным образом представлена практически только индивидуальным жилым фондом с большемерными земельными участками. Практически отсутствуют объекты обслуживания, благоустройство территорий, твердое покрытие дорог. В основном территориально-планировочная структура населенных пунктов представлена в виде одной-двух жилых улиц, вытянувшихся вдоль балок. Много заброшенных и бесхозных землевладений.

Хутор Восточный расположен на правом берегу реки Ея – это два ряда усадебной застройки по ул. Строительной. При въезде установлен магазин павильонного типа, в западной части хутора находится частное сельскохозяйственное предприятие «Влад» с мастерскими, зернотоком. Западнее хутора находится кладбище. Расстояние до Кущевской составляет 9 км.

Самый обустроенный и насыщенный объектами обслуживания населения является хутор Большая Лопатина. Он находится к северу от  Восточного. Расстояние от хутора Большая Лопатина до Кущевской – 14 км.

Оба хутора – Большая Лопатина и Лопатина – представляют собой практически единое жилое образование на одноименной балке, разделенное железной дорогой, и в настоящее время не имеющие между собой транспортного сообщения.

При въезде в Большую Лопатину к востоку от дороги расположен зерноток с мастерскими. Далее на ул. Большелопатинской расположен общественный центр хутора, состоящий из здания сельского клуба, здания ФАП с почтовым отделением связи и АТС, небольшого парка с памятником землякам, погибшим в годы ВОВ. В хуторе функционирует неполная средняя школа и детский сад. Улицы хутора – Большелопатинская и Конеловская связаны между собой дамбой через балку примерно в центре жилого массива. На северной части улицы Конеловского находится магазин товаров повседневного спроса и относительно новый микрорайон из восьми двухквартирных коттеджей.

Хутор Лопатина представляет собой практически подобие Большой Лопатины в территориально- планировочной организации жилой застройки. Отличие заключается в полном отсутствии инфраструктуры обслуживания, предприятий. Транспортная связь хуторов осуществляется по автодороге через прокол в х. Воровского. К югу от населенного пункта расположено кладбище.

Сам хутор Воровского находится севернее х. Лопатина на расстоянии 1,5 км. Хутор представляет собой три жилых улицы с индивидуальным жилым фондом также без объектов обслуживания населения, благоустройства, предприятий. На ул. Путевой находится магазин павильонного типа.

В лесопосадке между хуторами Лопатиной  и Воровского имеется кладбище.

В 2 км к северу находится п. Северный. Расстояние от Кущевской составляет примерно 20 км. Населенный пункт представляет собой компактное жилое образование из трех улиц. В восточной части поселка два квартала застройки образованы многоквартирными жилыми домами с приусадебными участками и секционного типа – это 4-кв., 8-кв.12-кв. Еще восточнее расположена производственная зона поселка – сельскохозяйственные предприятия ООО «Артекс-Агро».

Несколько обособленно расположен хутор Картушина Балка. Плотность застройки, представленной индивидуальными домами, очень низкая. Много заброшенных землевладений. Улицы Строительная и Северная обрамляют балку Картушину. В центральной части хутора расположен клуб, находящийся в аварийном состоянии и в настоящее время не действующий.  В западной части улицы Строительной находятся корпуса не действующей МТФ и машинно-тракторные мастерские. Кладбище находится возле балки в центральной части хутора.

1.6. Численность и состав населения

Кущевского сельского поселения

Состояние и развитие общества в значительной степени определяются количеством и составом его населения. Воспроизводство населения имеет не только демографический, но также экономический и социальный аспекты. Оно определяет формирование трудовых ресурсов, освоение территорий, состояние производственных сил, развитие социальной инфраструктуры.

В последнее десятилетие демографические процессы, происходящие в стране, имеют ярко выраженный характер. Низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью привели к эффекту депопуляции, выразившемуся в естественной убыли населения в подавляющем большинстве регионов России.

По важнейшим демографическим показателям и характеристикам (численности и плотности населения территории, средней и ожидаемой продолжительности жизни, уровню младенческой смертности и др.) территория Краснодарского края имеет относительно высокий демографический потенциал, что является одной из важнейших предпосылок устойчивого развития и инвестиционной привлекательности районов края.

Демографическая ситуация в сельском поселении в целом не отличается от общекраевой - число умерших превышает число родившихся, а естественная убыль населения последние 3 года составляла в среднем 162 человека. Численность населения Кущевского сельского поселения по данным администрации поселения по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 33 207 человек, из них:

ст.Кущевская – 30240 человек ;

х.Большая Лопатина – 443 человека;

х.Воровского – 173 человека;

х.Восточный – 71 человек;

х.Картушина Балка – 98 человек;

х.Лопатина – 101 человек;

пос.Мирный – 268 человек;

с.Новоивановское – 569 человек;

пос.Садовый – 369 человек;

пос.Северный – 317 человек;

с.Степное – 558 человек.

С учетом миграционных процессов численность населения Кущевского сельского поселения по сравнению с 2002 годом возросла на 707 человек, или на 2,39 % (таблица 4).

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01., человек | 2008 г. к 2002 г., % | 2008 г. к 2007 г, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |  |
| 1 | ст.Кущевская | 29533 | 31065 | 31307 | 28841 | 30473 | 30069 | 30240 | 102,39 | 100,57 |
| 2 | х.Большая Лопатина | 470 | 452 | 436 | 422 | 410 | 436 | 443 | 94,26 | 101,61 |
| 3 | х.Воровского | 229 | 196 | 196 | 172 | 176 | 184 | 173 | 75,55 | 94,02 |
| 4 | х.Восточный | 88 | 84 | 86 | 77 | 74 | 67 | 71 | 80,68 | 105,97 |
| 5 | х.Картушина Балка | 141 | 143 | 133 | 131 | 122 | 90 | 98 | 69,50 | 108,89 |
| 6 | х.Лопатина | 86 | 86 | 102 | 100 | 92 | 108 | 101 | 117,44 | 93,52 |
| 7 | пос.Мирный | 269 | 275 | 273 | 270 | 261 | 248 | 268 | 99,63 | 108,06 |
| 8 | с.Новоивановское | 552 | 617 | 621 | 613 | 609 | 611 | 569 | 103,08 | 93,13 |
| 9 | пос.Садовый | 385 | 398 | 383 | 375 | 364 | 359 | 369 | 95,84 | 102,79 |
| 10 | пос.Северный | 308 | 339 | 335 | 332 | 324 | 318 | 317 | 102,92 | 99,69 |
| 11 | с.Степное | 509 | 554 | 546 | 528 | 527 | 535 | 558 | 109,63 | 104,30 |
| Итого по Кущевскому СП | 32570 | 34209 | 34418 | 31861 | 33432 | 33025 | 33207 | 101,96 | 100,55 |

Следует отметить, что показатели динамики численности населения по населенным пунктам, входящих в состав сельского поселения – различны. За период с 2002-2008 гг. в территориальной структуре наиболее интенсивные темпы убыли численности населения имели такие населенные пункты, как х.Картушина Балка (на 30,5 %), х.Воровского (на 24,45 %), х.Восточный (на 19,14 %), х.Большая Лопатина (на 5,74 %). В свою очередь среди населенных пунктов, имеющих положительный прирост численности населения, можно выделить х.Лопатина и с.Степное, где общий прирост населения составил 17,44 % и 9,63 % соответственно.

В течение последних лет наметилась положительная тенденция изменения некоторых демографических показателей.

Устойчивые тенденции роста численности населения Кущевского сельского поселения в ретроспективе и относительная стабильность демографической ситуации в последние годы обусловлены сочетанием более низкого уровня естественной убыли населения с одной стороны, а с другой, - устойчивым механическим приростом населения.

Рисунок 5 - Динамика численности населения Кущевского сельского поселения на 01.01.

Как показывают данные, для территории сельского поселения характерны несколько меньшие, чем общекраевые, тенденции естественной убыли населения. Так в 2008 году коэффициент естественной убыли составил -5,3 чел. на 1000 населения.

Показатели естественной убыли за последние несколько лет стали снижаться, в результате роста рождаемости и снижения смертности в 2008 году, коэффициент естественной убыли населения сельского поселения по сравнению с 2007 г. (- 7,0) снизился на 23,8 %.

Еще одним показателем, характеризующим демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. И в настоящее время она является глубоко регрессивной, не обеспечивающей даже простого воспроизводства населения (таблица 5)

Возрастная структура населения Кущевского

сельского поселения

Таблица 5

| Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01.2009 г. |
| --- | --- |
|  | моложе трудоспособного возраста (% к итогу) | трудоспо-собного возраста (% к итогу) | старше трудоспо-собного возраста (% к итогу) | Итого |
| Кущевское сельское поселение | 5858 | 20287 | 7062 | 33207 |
|  | 17,6 | 61,1 | 21,3 |  |
| ст.Кущевская | 5230 | 18655 | 6355 | 30240 |
|  | 17,3 | 61,7 | 21,0 |  |
| х.Большая Лопатина | 112 | 236 | 95 | 443 |
|  | 25,3 | 53,3 | 21,4 |  |
| х.Воровского | 28 | 94 | 51 | 173 |
|  | 16,2 | 54,3 | 29,5 |  |
| х.Восточный | 12 | 35 | 24 | 71 |
|  | 16,9 | 49,3 | 33,8 |  |
| х.Картушина Балка | 25 | 60 | 13 | 98 |
|  | 25,5 | 61,2 | 13,3 |  |
| х.Лопатина | 18 | 55 | 28 | 101 |
|  | 17,8 | 54,5 | 27,7 |  |
| пос.Мирный | 57 | 163 | 48 | 268 |
|  | 21,3 | 60,8 | 17,9 |  |
| с.Новоивановское | 114 | 296 | 159 | 569 |
|  | 20,0 | 52,0 | 27,9 |  |
| пос.Садовый | 72 | 203 | 94 | 369 |
|  | 19,5 | 55,0 | 25,5 |  |
| пос.Северный | 63 | 177 | 77 | 317 |
|  | 19,9 | 55,8 | 24,3 |  |
| с.Степное | 127 | 313 | 118 | 558 |
|  | 22,8 | 56,1 | 21,1 |  |

Доля лиц трудоспособного возраста на начало 2009 года по поселению составила 61,1 %, а старше трудоспособного возраста – 21,3 %. Возрастная структура населения в настоящее время сильно постарела: доля детей 17,6 % значительно меньше доли населения старше трудоспособного возраста, что означает - семье рождается в среднем один ребенок. Численность же трудоспособного населения в последнее время вновь стала расти. Это обусловлено тем, что трудоспособного возраста достигли многочисленные поколения родившихся в конце 80-х годов прошлого столетия. Благодаря чему, в ближайшие несколько лет, численность (и доля) трудоспособного населения продолжит увеличиваться.

В связи с низким уровнем рождаемости и повышением доли трудоспособного населения наблюдается постоянный рост показателя демографической нагрузки, т.е. количества лиц нетрудоспособного возраста, приходящихся на 1000 человек трудоспособного возраста. В настоящий момент этот показатель составляет 637 человек, что практически соответствует краевому уровню – 634 человека. В последнее время выделилась более тревожная тенденция – перераспределение численности нетрудоспособного населения, из 637 человек общей нагрузки 289 – это дети (0-15 лет) и 348 – лица пожилого возраста.

В разрезе населенных пунктов (рисунок 6) данный коэффициент представлен перевесом жителей старших возрастов над численностью населения до трудоспособного возраста в 9 населенных пунктах. Наибольший перевес наблюдается в х. Восточном и с. Новоивановское – в 2,3 раза и 1,5 раза соответственно.

Рисунок 6 - Коэффициент демографической нагрузки (лиц нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного возраста)

Таким образом, в демографической нагрузке Кущевского сельского поселения доминирует отрицательный компонент. Только в 2 населенных пунктах поселения нагрузка имеет положительное значение, т.е. когда нагрузка детьми превышает нагрузку пожилыми. Там зафиксирована самая низкая доля пожилых людей. Так  в х.Картушина Балка и пос.Мирный население моложе трудоспособного возраста превышает население старше трудоспособного возраста в 1,5 раза и 1,1 раза соответственно.

Таким образом, демографическую ситуацию, сложившуюся на территории Кущевского сельского поселения можно охарактеризовать несколькими одновременно происходящими процессами:

- прирост численности населения носит синусоидный характер и напрямую зависит от миграционных потоков и уровня рождаемости, смертности;

- низкая доля детей в общей численности населения, приводит к росту доли пожилого населения, углубляется процесс старения, увеличивается средний возраст населения. Это приводит, помимо прочего, к росту показателя демографической нагрузки и сокращению численности трудоспособного населения. Данная ситуация порождает требования к социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию пожилых и старых людей, создает дополнительные трудности с пенсионным обеспечением, ведет к росту демографической нагрузки на экономически активное население.

В общем, численность населения в сельском поселении имеет тенденцию к росту. В данный момент сокращение численности населения в определенной степени сдерживается благоприятной половозрастной структурой, образовавшейся в результате высокой рождаемости восьмидесятых. Последнее обстоятельство способствовало появлению многочисленных брачных контингентов, чем и объясняется небольшой автоматический рост рождаемости в последние годы. Однако, запас этой демографической прочности через несколько лет иссякнет, после чего при отсутствии эффективной демографической политики численность населения будет стремительно убывать. Поэтому ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

В связи с проведением административных реформ, в частности муниципальной реформы, с укреплением местных органов власти, а также в результате реализации общенациональных проектов в области обеспечения населения доступным жильем, улучшения здравоохранения, образования и развития АПК, есть основания надеяться на дальнейшее улучшение социально-демографической ситуации.

1.7. Жилищный фонд

По данным администрации Кущевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 744,49тыс. м2, в том числе:

- индивидуальные жилые дома 601,2 тыс. м2;

- многоквартирные дома с приквартирными участками – 25,17 тыс. м2;

- многоквартирные жилые дома 2-5 этажные секционного типа – 118,12  тыс. м2.

Индивидуальная усадебная застройка составляет основную массу построек поселения, примерно 96,6 %, 2,2 % - многоквартирная с приусадебными участками остальная застройка 2-3-4-5-этажные секционные жилые дома.

Сведения о распределении жилищного фонда в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01.2009 г. | Распределение жилого фонда | Общая площадь жилого фонда, тыс. кв. м | Жилищная обеспеченность, кв. м на 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индивидуальные жилые дома | Многоквартирная застройка секционного типа | Многоквартирная застройка с приусадебными участками |  |  |
|  |  |  | кол-во домов | тыс. кв. м общей площади | кол-во домов | кол-во квартир | тыс. кв. м общей площади | кол-во домов | кол-во квартир | тыс. кв. м общей площади |  |  |
| 1 | ст.Кущевская | 30240 | 7977 | 540,4 | 102 | 2381 | 118,12 | 101 | 294 | 12,2 | 670,72 | 22,18 |
| 2 | х.Большая Лопатина | 443 | 141 | 9,60 |  |  |  | 16 | 32 | 1,33 | 10,93 | 24,67 |
| 3 | х.Воровского | 173 | 92 | 6,20 |  |  |  | 3 | 8 | 0,32 | 6,52 | 37,69 |
| 4 | х.Восточный | 71 | 40 | 2,70 |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 38,03 |
| 5 | х.Картушина Балка | 98 | 33 | 2,20 |  |  |  | 3 | 6 | 0,25 | 2,45 | 25,00 |
| 6 | х.Лопатина | 101 | 52 | 3,50 |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 34,65 |
| 7 | пос.Мирный | 268 | 16 | 1,10 |  |  |  | 27 | 96 | 3,74 | 4,84 | 18,06 |
| 8 | с.Новоиванов-ское | 569 | 193 | 13,10 |  |  |  | 7 | 22 | 0,85 | 13,95 | 24,52 |
| 9 | пос.Садовый | 369 | 98 | 6,60 |  |  |  | 12 | 46 | 1,77 | 8,37 | 22,68 |
| 10 | пос.Северный | 317 | 93 | 6,30 |  |  |  | 11 | 44 | 1,69 | 7,99 | 25,21 |
| 11 | с.Степное | 558 | 140 | 9,50 |  |  |  | 27 | 76 | 3,02 | 12,52 | 22,44 |
| Итого по Кущевскому СП | 33207 | 8875 | 601,2 | 102 | 2381 | 118,12 | 207 | 624 | 25,17 | 744,49 | 22,42 |

Из таблицы видно, что большая часть жилищного фонда, а именно 90,09% размещается в ст. Кущевской.

Численность населения Кущевского сельского поселения – 33 207 человек, таким образом средняя обеспеченность жилым фондом составляет 22,42 м2 общей площади на 1 жителя, что немного превышает районный показатель средней обеспеченности (22,3 м2 на 1 человека). Если рассматривать обеспеченность в разрезе населенных пунктов поселения, то там иное положение. Наиболее высокий уровень обеспеченности в хуторе Восточный (38,03 м2 на 1 человека) и хуторе Воровского (37,69 м2 на 1 человека). Данное положение обусловлено тем, что за последние годы происходило постепенное снижение численности населения, вследствие этого на территории населенных пунктов образовались пустующие дома, которые и по сей день стоят на балансе. Наиболее низкий уровень обеспеченности в поселении принадлежит поселку Мирный – 18,06 м2 на 1 человека, что ниже уровня по поселению на 19,45 %.

На территории сельского поселения за последний год наблюдается тенденция роста ввода в эксплуатацию жилых домов. Так в 2008 году по сравнению с предыдущим введено на 10 % больше, что составляет 14,6 тыс. м2.

В общем техническое состояние жилого фонда Кущевского сельского поселения имеет хорошее техническое состояние, всего 0,2 % (1,702 тыс. м2) процента от общей площади признано ветхим и аварийным. Наиболее высокий уровень ветхого и аварийного жилья принадлежит п. Садовый – 0,76 тыс. м2 (44,7 % от общей квадратуры ветхого и признанного аварийным жилья). Далее в таблице 7 представлены данные о наличии ветхого и признанного аварийным жилья в разрезе населенных пунктов Кущевского сельского поселения.

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ветхое и аварийное жилье |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество домов, шт. | в том числе индивиду-альных | тыс.кв.м | % от общей площади жилищного фонда |
| 1 | ст.Кущевская | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | х.Большая Лопатина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | х.Воровского | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | х.Восточный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | х.Картушина Балка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | х.Лопатина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | пос.Мирный | 2 | 0 | 0,155 | 3,2 |
| 8 | с.Новоивановское | 3 | 3 | 0,203 | 1,5 |
| 9 | пос.Садовый | 12 | 9 | 0,76 | 9,1 |
| 10 | пос.Северный | 4 | 1 | 0,221 | 2,8 |
| 11 | с.Степное | 7 | 3 | 0,363 | 2,9 |
| Итого по Кущевскому СП | 28 | 16 | 1,702 | 0,2 |

1.8. Структура обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В настоящее время в Кущевском сельском поселении сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов. Учитывая, что подавляющая часть объектов культурно-бытового назначения размещена в районном центре ст. Кущевской, обеспеченность других населенных пунктов поселения заметно ниже.

Учреждения образования

По данным управления образования администрации Кущевского района по состоянию на 01.09.2008 г. в муниципальном образовании Кущевское сельское поселение насчитывается 5-дневных общеобразовательных и 1 начальная школа.

Средняя наполняемость общеобразовательных школ в поселении высокая – 546 учащихся (по Краснодарскому краю сельских учащихся – 292 учащихся, средняя наполняемость школ России – 249 учащихся).

Перечень общеобразовательных школ

Кущевского сельского поселения

Таблица 8

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Вместимость, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | по факту |
| 1 | МОУ СОШ № 1 | ст.Кущевская | 400 | 740 |
| 2 | МОУ СОШ № 4 | ст.Кущевская | 695 | 780 |
| 3 | МОУ СОШ № 6 | ст.Кущевская | 685 | 876 |
| 4 | МОУ СОШ № 16 | ст.Кущевская | 700 | 570 |
| 5 | МОУ СОШ № 30 | Кущевка-2 | 216 | 229 |
| 6 | МОУ ООШ № 25 | х.Большая Лопатина | 80 | 82 |
| Итого по Кущевскому сельскому поселению | 2776 | 3277 |

Всего в поселении нагрузка на учреждения образования превышает проектную вместимость школ на 501 учащегося. Учитывая, что школы расположены на территории ст.Кущевской, а школа в х.Большая Лопатина рассчитана на обучение детей с 1 по 4 классы, осуществляется подвоз учащихся из прилегающих населенных пунктов сельского поселения.

Кроме муниципальных общеобразовательных учреждений на территории ст.Кущевской функционируют специализированные общеобразовательные учреждения:

- негосударственное образовательное учреждение Северо-Кубанский гуманитарно-технологический институт, реализующий профессиональные  образовательные программы среднего, высшего, дополнительного образования и начальной профессиональной подготовки. Обучение ведется по следующим специальностям: специальности высшего  профессионального образования - «Экономика и управление на предприятии», «Менеджмент организации»; специальности среднего профессионального образования – «правоведение», «правоохранительная деятельность», «Моделирование и конструирование швейных  изделий», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  транспорта», «Экономика и бухгалтерский учет», «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», «Банковское дело». Ежегодный выпуск составляет 250-260 человек.

- государственное образовательное учреждение  НПО ПУ-55 Краснодарского  края. Обучение ведется по специальностям: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Сварщик», «Повар-кондитер», «портной», «Электромонтер», «Бухгалтер», «Парикмахер», «Оператор ЭВМ», «Каменщик», «Маляр», «Штукатур», «Электрослесарь строительный», «Электромонтажник по силовым установкам», «Продавец продовольственных  товаров», «Продавец промышленных  товаров». Выпуск учащихся в  2006 году составил 208 человек.

- государственное образовательное учреждение «Кущевское медицинское училище», которое проводит обучение по специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело». Ежегодный выпуск 110 человек.

- муниципальное унитарное предприятие Учебно-курсовой комбинат «Кущевский», которое проводит обучение по специальностям: «Механизатор категории «ВСДЕF», «Электрогазосварщик», «Оператор котельных установок, работающих на газе», «Слесарь  по ремонту и обслуживанию газового оборудования», «Оператор  технологических печей», «Специалист  по охране труда», «Ответственный по газовому хозяйству», специалисты по грузоподъемным машинам, тепловому хозяйству, промышленной безопасности. Количество обучающихся 425 человек.

По состоянию на 01.09.2008 года на территории поселения располагается 10 дошкольных учреждений. Ниже представлены данные о размещении детских дошкольных учреждений на территории Кущевского сельского поселения.

Таблица 9

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Вместимость, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | по факту |
| 1 | МДОУ № 1 | ст.Кущевская | 240 | 255 |
| 2 | МДОУ № 2 | ст.Кущевская | 70 | 108 |
| 3 | МДОУ № 3 | ст.Кущевская | 60 | 73 |
| 4 | МДОУ № 4 | ст.Кущевская | 110 | 165 |
| 5 | МДОУ № 5 | ст.Кущевская | 50 | 78 |
| 6 | МДОУ № 6 | ст.Кущевская | 120 | 179 |
| 7 | МДОУ № 7 | ст.Кущевская | 110 | 177 |
| 8 | МДОУ № 17 | с.Новоивановка | 20 | 27 |
| 9 | МДОУ № 19 | ст.Кущевская | 85 | 110 |
| 10 | МДОУ № 21 | х.Большая Лопатина | 25 | 18 |
| Итого по Кущевскому сельскому поселению | 890 | 1190 |

В детских садах поселения имеется 890 мест, а воспитывается 1190 детей, что превышает проектную вместимость на 33,7 %.

Некоторые детские дошкольные учреждения рассчитаны на прием детей не только данного населённого пункта, где оно расположено, но и входящих в состав поселения посёлков и хуторов.

На территории муниципального образования Кущевское сельское поселение также имеются учреждения дополнительного образования – детская школа искусств, дом детского творчества и детская юношеская спортивная школа.

Учреждения дополнительного (внешкольного) образования детей расположены в ст. Кущевской.

Таблица 10

| № п/п | Наименование учреждения | Вместимость, чел. | Какие населенные пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | по факту |  |
| 1 | МУДОД Детская школа искусств | 565 | 405 | ст.Кущевская, ст.Кисляковская, ст.Шкуринская, с.Новомихайловское |
| 2 | МУ ДО Дом детского творчества | 0 | 615 | Кущевский район |
| 3 | МУДОД Районная ДЮСШ | 1397 | 1400 | Кущевский район |
| Итого | 1962 | 2420 |  |

Учреждения культуры и искусства

В сфере культуры на территории на территории муниципального образования Кущевское сельское поселение функционирует 11 учреждений культуры, в том числе:

- 6 учреждений клубного типа;

- 1 кинотеатр;

- 2 библиотеки, из них 1 детская;

- 2 музея.

Несмотря на слабую материально-техническую базу, учреждения культуры проводят большую работу по организации досуга населения, так на базе клубов сельского поселения создан культурно-досуговый центр, которые объединяют такие социальные структуры, как отдел по делам молодежи, отдел по физкультуре и спорту, поселенческие библиотеки и, собственно, Дома культуры.

Книжный фонд библиотек сельского поселения составляет 47,8 тыс. экземпляров. МУК «Межпоселенческая центральная библиотека МО Кущевский район», расположенная на территории ст.Кущевской, является самой крупной библиотекой района, где собрано около 24,1 тыс. экземпляров. Для юных жителей, как поселения, так и района работает детская библиотека с книжным фондом 23,7 тыс. экземпляров литературного материала.

Функционирует 2 музея, расположенные также на территории ст.Кущевской.

Перечень учреждений культуры и искусства, размещаемые на территории Кущевского сельского поселения, представлены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование учреждения | Место расположения | Вместимость (мест, тыс.томов, тыс. экспонатов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения клубного типа |
| 1 | МУК «Районный центр социально-культурной деятельности и народного творчества» | ст.Кущевская | 400 |
| 2 | МУК «Культурно-досуговый центр Кущевского сельского поселения» | ст.Кущевская | 500 |
| 3 | МУК «Клуб «Радуга» | ст.Кущевская | 200 |
| 4 | Клуб с.Новоивановское | с.Новоиваноское | 40 |
| 5 | Клуб. Пос.Садовый | пос.Садовый | 100 |
| 6 | Клуб пос.Мирный | пос.Мирный | 100 |
| Итого | 1340 |
| Кинотеатры |
| 1 | МУК «Киновидеоцентр «Дружба» | ст.Кущевская | 300 |
| Итого | 300 |
| Библиотеки |
| 1 | МУК «Межпоселенческая центральная библиотека МО Кущевский район» | ст.Кущевская | 24102 |
| 2 | МУК «Межпоселенческая центральная библиотека МО Кущевский район» (отдел по работе с детьми) | ст.Кущевская | 23714 |
| Итого | 47816 |
| Музеи |
| 1 | МУК «Районный исторический музей» | Ст.Кущевская | 3500 |
| 2 | МУК «Районный исторический музей» (краеведческий отдел) | Ст.Кущевская | 1600 |
| Итого | 5100 |

Физическая культура и спорт

Всего на территории Кущевского сельского поселения расположено 59 спортивных объекта (2 стадиона, 6 футбольных полей, 39 спортивных площадки, 11 спортивных зала и 1 мотодром).

В настоящее время ведется строительство нового 2-х этажного спортивно-оздоровительного комплекса в ст.Кущевской.

Перечень спортивных объектов,

расположенных на территории Кущевского сельского поселения

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта | Место нахождения | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зрительских мест | кв. м. поля |
| Стадионы |
| 1 | 1 | стадион "Урожай" | ст.Кущевская | 3500 | 49400 |
| 2 | 2 | стадион "Юность" | ст.Кущевская | 2500 | 25000 |
| Итого | 6000 | 74400 |
| Футбольные поля |
| 3 | 1 | Футбольное поле МОУ СОШ № 16 | ст.Кущевская |  | 2925 |
| 4 | 2 | Футбольное поле МОУ СОШ № 4 | ст.Кущевская |  | 1400 |
| 5 | 3 | Футбольное поле | Кущевка-2 |  | 16000 |
| 6 | 4 | Тренировочное футбольное поле № 1 | ст.Кущевская |  | 900 |
| 7 | 5 | Тренировочное футбольное поле № 2 | ст.Кущевская |  | 2800 |
| 8 | 6 | Тренировочное футбольное поле стадион "Юность" | ст.Кущевская |  | 5200 |
| Итого | 29225 |
| Спортивные площадки |
| 9 | 1 | Волейбольная площадка № 1 МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевская |  | 162 |
| 10 | 2 | Волейбольная площадка № 2 МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевская |  | 162 |
| 11 | 3 | Баскетбольная площадка № 1 МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевская |  | 420 |
| 12 | 4 | Баскетбольная площадка № 2 МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевская |  | 420 |
| 13 | 5 | Городская площадка № 2 МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевская |  | 700 |
| 14 | 6 | Гимнастическая и тренажерная площадка МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевская |  | 300 |
| 15 | 7 | Городская площадка № 1 МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевская |  | 700 |
| 16 | 8 | Теннисный корт МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевская |  | 450 |
| 17 | 9 | Волейбольная площадка МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевская |  | 162 |
| 18 | 10 | Теннисная площадка МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевская |  | 450 |
| 19 | 11 | Баскетбольная площадка МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевская |  | 420 |
| 20 | 12 | Гандбольная площадка МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевская |  | 800 |
| 21 | 13 | Спортивные площадки общеобразовательных школ | ст.Кущевская |  | 4536 |
| 22 | 14 | Баскетбольная площадка ГОУ СПО Кущевское мед. училище | ст.Кущевская |  | 420 |
| 23 | 15 | Полоса препятствий ГОУ НПО ПУ № 55 | ст.Кущевская |  | 200 |
| 24 | 16 | Волейбольная площадка Центральный Совет России оборонной тех. Организации | ст.Кущевская |  | 162 |
| 25 | 17 | Гимнастическая площадка Центральный Совет России оборонной тех. Организации | ст.Кущевская |  | 108 |
| 26 | 18 | Гимнастическая площадка Центральный Совет России оборонной тех. Организации | Кущевка-2 |  | 108 |
| 27 | 19 | Спортивно-оздоровительные площадки по месту жительства (21 объект) | ст.Кущевская |  | 9442 |
| Итого | 20122 |
| Спортивные залы |
| 28 | 1 | Спортивный зал "Юность" МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевкая |  | 256,4 |
| 29 | 2 | Зал бокса "Юность" МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевкая |  | 245 |
| 30 | 3 | Спортивный зал "Олимп" МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевкая |  | 134,4 |
| 31 | 4 | Спортивный зал "Колос" МУ ДО "Районная ДЮСШ" | ст.Кущевская |  | 270,3 |
| 32 | 5 | Спортивный зал ТУ № 55 | ст.Кущевкая |  | 270 |
| 33 | 6 | Спортивный зал медучилища | ст.Кущевкая |  | 270 |
| 34 | 7 | Спортивный зал РОВД | ст.Кущевская |  | 256 |
| 35 | 8 | Спортивные зал общеобразовательных школ (4 объекта) | ст.Кущевская |  | 1350 |
| Итого | 3052,1 |
| 36 | 1 | Мотодром | ст.Кущевская | 300 | 7472 |

Учреждения здравоохранения

Сеть лечебно-профилактических учреждений муниципального образования Кущевское сельское поселение представлена:

- МУЗ «Кущевская ЦРБ» на 405 коек с поликлиникой на 580 посещений в смену;

- МУЗ «Кожно-венерологический диспансер» на 25 койко-мест и 40 посещений в смену;

- МУЗ «Противотуберкулезный диспансер» на 35 койко-мест и 50 посещений в смену;

-  Стоматологическая поликлиника на 200 посещений в смену

- 7 фельдшерско-акушерских пункта (х.Большая Лопатина, п.Садовый, п.Мирный, ст.Кущевская (ФАП п.Лазурный) п.Северный, Кущевка-2, с.Степное).

Обеспеченность больничными койками – 12,2 коек на 1 тыс. жителей, амбулаторно-поликлиническими учреждениями 26,2 посещения в смену на 1 тыс. жителей. Обеспеченность врачами составляет 3,8 врача на 1 тыс. жителей, средним медперсоналом 13,96 чел. на 1 тыс. жителей.

Кущевское сельское поселение обслуживает 4 автомобиля скорой помощи. Станция скорой медицинской помощи размещена на территории МУЗ «Кущевская ЦРБ».

Предприятия оказывающие услуги по предоставлению лекарственных средств расположены в ст. Кущевской (4 аптечных пункта).

Учреждения социальной защиты населения

На территории муниципального образования Кущевское сельское поселение расположено 2 государственных учреждения социального обслуживания:

- ГУ СО КК «Кущевский Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Согласие»;

- ГУ СО КК «Кущевский социально-реабилитационный центр «Виктория» на 35 мест.

Предприятия торговли, общественного питания

и бытового обслуживания

Сфера розничных торговых предприятий представлена на потребительском рынке Кущевского сельского поселения в основном стационарными магазинами площадью от 50 до 1000 м2. Общее количество розничных торговых предприятий 409, в том числе стационарных 229 и нестационарных 176. Из них – 161 осуществляет реализацию продовольственных группы товаров, 232 – непродовольственных товаров и 16 - смешанной группой товаров.

Реализация алкогольной продукции на территории поселения осуществляется через 109 предприятий розничной торговли и общественного питания 37 хозяйствующими субъектами.

Оптовую торговлю продовольственной группой товаров в соответствии с дислокацией объектов потребительской сферы на территории поселения осуществляют 2 хозяйствующих субъекта: 1 индивидуальный предприниматель и 1 юридическое лицо (2 продовольственных оптовых склада).

Деятельность по предоставлению торговых мест осуществляет 1 рынок (МУП «Дары природы» ст.Кущевская). Розничную торговлю на территории вышеуказанного рынка осуществляет 550 предпринимателей.

Наблюдается положительная динамика в показателях работы предприятий торговли и общественного питания поселения. Так за 2007 год оборот розничной торговли составил  617,9 млн.рублей, что составило 107,7% к  показателям прошлого года (536,2 млн.руб.); оборот общественного питания - 20,5 млн.руб. или 104 % к прошлому году (18,0 млн.руб.); товарооборот оптовой торговли увеличился до 155,6 млн. рублей.

Наращиванию оборотов оптовой и розничной торговли способствует развитие позитивной тенденции  на потребительском рынке поселения. За последние годы в Кущевском сельском поселении потребительский рынок изменился в лучшую сторону. Вместо стихийной торговли, киосков стали появляться современные магазины.

С целью совершенствования инфраструктуры потребительской сферы, улучшения культуры обслуживания потребителей муниципального образования, увеличения торговых площадей в 2007 году сформированы и предоставлены в аренду путем продажи права на торгах 70 инвестиционных площадок под строительство объектов сферы торговли, общественного питания и обслуживания населения.

Население Кущевского сельского поселения обеспечено торговыми площадями в объеме 206,7 м2 на 100 населения. Сложившееся размещение объектов торговли на территории Кущевского сельского поселения не полностью отвечает потребностям населения. Особенно остро сказывается неравномерность размещения сети торгового обслуживания в населенных пунктах поселения.

В разрезе населенных пунктов обеспеченность на 1000 населения представлена в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население на 01.01.09 г., человек | Торговая площадь, кв. м | Обеспеченность на 1000 населения, кв. м торговой площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ст.Кущевская | 30240 | 6602,73 | 218,34 |
| 2 | х.Большая Лопатина | 443 | 60 | 135,44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | х.Воровского | 173 | 20 | 115,61 |
| 4 | х.Восточный | 71 | 20 | 281,69 |
| 5 | х.Картушина Балка | 98 | 0 | 0,00 |
| 6 | х.Лопатина | 101 | 0 | 0,00 |
| 7 | пос.Мирный | 268 | 18 | 67,16 |
| 8 | с.Новоивановское | 569 | 10 | 17,57 |
| 9 | пос.Садовый | 369 | 60 | 162,60 |
| 10 | пос.Северный | 317 | 18 | 56,78 |
| 11 | с.Степное | 558 | 55 | 98,57 |
| Итого по поселению: | 33207 | 6863,73 | 206,70 |

Из таблицы видно, что обеспеченность на 1000 населения кв. метров торговой площади ниже нормативной (СНиП 2.07.01-898). Так, х.Восточный относится к одним из малочисленных населенных пунктов поселения, а обеспеченность торговыми площадями самая высокая. такое положение обусловлено тем, что весь объем торговых точек сосредоточен в центре поселения – ст.Кущевской, в остальных населенных пунктах 1-2 магазина, а в хуторах Картушина Балка и Лопатина такие объекты и вовсе отсутствуют.

Предприятия общественного питания поселения включают в себя 37 объектов на 861 посадочных места, в том числе:

1 ресторан;

10 кафе;

21 закусочная;

5 столовых.

Все предприятия общественного питания расположены на территории ст.Кущевской и вдоль трассы ФАД ДОН.

Обеспеченность посадочными местами в общедоступной сети на 1000 жителей поселения составляет 26 посадочных места, что ниже нормативной обеспеченности (40 мест на 1000 населения) на 35 %.

Предприятия бытового обслуживания Кущевского сельского поселения представлены мастерским по ремонту обуви и пошиву одежды, фотоателье, парикмахерскими и др. Средняя обеспеченность по поселению составляет 3 рабочих места при нормативном уровне – 7.

Из предприятий коммунального обслуживания имеется баня на 30 мест, три гостиницы общей вместимостью 84 места. Объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров на территории Кущевского сельского поселения размещены в ст.Кущевской. в автопарке пожарного депо – 3 машины, кроме того, в Западном районе имеется пожарное депо на 2 автомобиля (Кущевка-2).

На территории  поселения работают  три дополнительных офиса и  один филиал банков:

- дополнительный офис № 5174 /033 Ленинградского ОСБ  ЮЗБ СБ РФ;

- дополнительный офис  ОАО «Крайинвестбанк»;

- Кущевский филиал АКБ «Крыловский»;

- дополнительный офис  № 3349/ 3/15 ОАО «Россельхозбанка»;

Ведется  работа по открытию новых  филиалов банков и доведение их  количества  не менее  двух  на 10 тысяч  жителей.

Страховой рынок  Кущевского сельского поселения  в 2008 г. представлен следующими страховыми организациями:

- ООО Росгосстрах – Юг;

- ОАО СК Русский Мир;

- ТОС СК Солидарность для жизни;

- СК Уралсиб;

- ОАО СК Военно- страховая компания;

- ОСАО Россия;

- ЗАО СК Спасские ворота.

Отрасль «связь» включает почтовую, электронную, радиосвязь. В Кущевском сельском поселении действует предприятие связи – Кущевский линейно-технический участок связи, Северо-Кубанского узла электросвязи, Краснодарского филиала, ОАО Южная Телекоммуникационная Компания «ЮТК», которое обеспечивает население Кущевского сельского поселения и предприятия местной и междугородней телефонной связью, услугами передачи данных в том числе ИНТЕРНЕТ и новыми видами услуг связи. В Кущевском сельском поселении имеется 100% -я цифровизация телефонной сети. Всем абонентам поселения доступны самые современные новые услуги связи. Доступ к сети ИНТЕРНЕТ имеют все абоненты поселения. Для обслуживания клиентов на территории поселения расположен один сервисный центр и три сервисных участка. В настоящее время абоненты станицы Кущевской имеют возможность подключиться к высокоскоростному ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL. В 2007 году все образовательные школы в поселении подключены к ИНТЕРНЕТ согласно федеральной программы.

Перечень существующих объектов обслуживания населенных пунктов Кущевского сельского поселения

Станица Кущевская

Таблица 14

| № по ОП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Административные здания |
| 1 | Здание администрации Кущевского района | 1 | 2 | Сущ. |
| 2 | Здание администрации Кущевского сельского поселения | 1 | 1 | Сущ. |
| 3 | Административное здание, сбербанк | 1 | 1 | Сущ. |
| 4 | Здание управления сельского хозяйства | 1 | 2 | Сущ. |
| 5 | Здание управления архитектуры Земельный комитет, ОАО «Кущевскагропромпроект» | 1 | 1 | Сущ. |
| 6 | Кущевское управление социальной защиты | 1 | 2 | Сущ. |
| 7 | Административное здание ООО «Нива Кубани» | 1 | 1 | Сущ. |
| 8 | Административное здание | 1 | 1 | Сущ. |
| 9 | Пенсионный фонд | 1 | 2 | Сущ. |
| 10 | Налоговая инспекция | 1 | 3 | Сущ. |
| 11 | Райвоенкомат | 1 | 1 | Сущ. |
| 12 | Государственная служба санэпиднадзора | 1 | 1 | Сущ. |
| 13 | Памятник | 1 |  | Сущ. |
| 14 | ГУ Кущевский центр занятости населения | 1 | 1 | Сущ. |
| 15 | Кущевский почтамт | 1 | 3 | Сущ. |
| 16 | Кущевский районный информационный центр, редакция радио | 1 | 1 | Сущ. |
| 17 | ГУП редакция газеты «Вперед» | 1 | 1 | Сущ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Кущевское РАЙПО Комбанк «Крыловский» | 1 | 2 | Сущ. |
| 19 | Здание сбербанка | 1 | 2 | Сущ. |
| 20 | Здание банка РКЦ ЦБ РФ | 1 | 2 | Сущ. |
| 21 | Здание прокуратуры Кущевского района | 1 | 3 | Сущ. |
| 22 | Кущевский районный суд | 1 | 3 | Сущ. |
| 23 | Кущевский РОВД | 1 | 2 | Сущ. |
| 24 | Опорный пункт правопорядка | 1 | 1 | Сущ. |
| 25 | ВОХР, районный архив, дом быта | 1 | 1 | Сущ. |
| 26 | Паспортный стол | 1 | 1 | Сущ. |
| 27 | ГИБДД | 1 | 1 | Сущ. |
| 28 | ЗАГС, МУДО «Дом детского творчества» | 1 | 2 | Сущ. |
| 29 | Бюро технической инвентаризации | 1 | 2 | Сущ. |
| 30 | Таможня | 1 | 1 | Сущ. |
| 31 | Служба регистрации недвижимости | 1 | 2 | Сущ. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 32 | Районный Дом культуры на 247 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 33 | Степнянский Дом культуры на 500 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 34 | Клуб «Радуга» | 1 | 1 | Сущ. |
| 35 | Муниципальное кино-видео зрелищное предприятие кинотеатр «Дружба» - бар «Шанс» - игровые автоматы | 1 | 1 |  |
| 36 | Игровые автоматы, кафе «Астория» | 1 | 1 | Сущ. |
| 37 | МУК «Централизованная библиотечная система»: - Центральная районная библиотека; - Отдел комплектования; - Детская библиотека. | 1 1 1 | 1 1 1 | Сущ. Сущ. Сущ. |
| 38 | МУК «Кущёвский районный исторический музей» с выставочным залом | 1 | 1 | Сущ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | МУК «Степнянский народный исторический музей» | 1 | 1 | Сущ. |
| 40 | Детская музыкальная школа МУ «Детская школа искусств» с концертным залом на 80 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 41 | Храм Святого апостола Иоанна Богослова | 1 | 1 | Сущ. |
| 42 | МУК Центральный парк культуры и отдыха. Администрация парка. Отдел соцзащиты населения | 1 |  | Сущ. |
| 43 | Парк 30 лет Победы | 1 |  | Сущ. |
| 44 | Братская могила Красных партизан погибших за власть Советов в годы гражданской войны 1918 – 1920 гг. | 1 |  | Памятник истории |
| 45 | Братская могила, в которой похоронены заместители председателя Кущевского ревкома Т.И.Черкашин и С.И.Воронка | 1 |  | Памятник истории |
| 46 | Братская могила 180 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | 1 |  | Памятник истории |
| 47 | Братская могила 11-ти советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне | 1 |  | Памятник истории |
| 48 | Братская могила Советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942 – 1943 гг. | 1 |  | Памятник истории |
| 49 | Танк Т-34 «Кущевский колхозник», построенный на средства колхозников Кущевского района, 1943 г. | 1 |  | Памятник истории |
| 50 | Памятный знак «Бессмертному подвигу земляков - авиаторов» | 1 |  | Памятник истории |
| 51 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1 |  | Памятник истории |
| 52 | Памятник В.И.Ленину | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | Памятник С.М.Кирову | 1 |  | Памятник монументального искусства |
| Учреждения образования |
| 54 | Детский сад-ясли № 1 «Колосок» на 240 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 55 | Детский сад-ясли № 2 «Аленушка» на 40 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 56 | Детский сад-ясли № 2 «Аленушка» на 60 мест | 1 | 1 | Сущ. |
| 57 | Детский сад-ясли № 3 «Солнышко» на 90 мест | 1 | 1 | Сущ. |
| 58 | Детский сад-ясли № 4 «Березка» на 110 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 59 | Детский сад № 5 «Колобок» на 54 места | 1 | 1 | Сущ. |
| 60 | Детский сад-ясли № 6 «Родничок» на 120 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 61 | Детский сад-ясли № 7 «Сказка» на 100 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 62 | Детский сад № 23 «Василек» на 75 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 63 | Средняя общеобразовательная школа № 1 на 480 учащихся | 1 | 2 | Сущ. |
| 64 | Средняя общеобразовательная школа № 4 на 1176 учащихся | 1 | 3 | Сущ. |
| 65 | Средняя общеобразовательная школа № 6 на 1176 учащихся | 1 | 3 | Сущ. |
| 66 | Средняя общеобразовательная школа № 16 на 1176 мест | 1 | 3 | Сущ. |
| 67 | Средняя общеобразовательная школа № 30 на 200 учащихся | 1 | 2 | Сущ. |
| 68 | ДЮСШ спортивная школа - стадион | 1 | 1 | Сущ. |
| 70 | Автошкола ДОСААФ, мотодром | 1 | 1 | Сущ. |
| 71 | ДОСААФ, учебно-курсовой комбинат | 1 | 1 | Сущ. |
| 72 | Учебно-курсовой комбинат АПК | 1 | 1 | Сущ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 73 | Колледж технологии, экономики и права | 2 | 1-2 | Сущ. |
| 74 | ГОУПГУ № 55 | 1 | 2 | Сущ. |
| 75 | Спортзал ГОУПГУ № 55 | 1 | 2 | Сущ. |
| 76 | Общежитие ГОУПГУ № 55 | 1 | 2 | Сущ. |
| 77 | Кущевское медицинское училище | 1 | 2 | Сущ. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 78 | МУ Кущевская центральная районная больница | 1 |  | Сущ. |
| 78а | Станция скорой помощи | 1 | 1 | Сущ. |
| 79 | Инфекционное отделение ЦРБ | 1 |  | Сущ. |
| 80 | Стоматологическая поликлиника | 1 | 5 | Встроен. |
| 81 | МУП Центральная районная аптека №182 | 1 | 2 | Сущ. |
| 82 | Аптека | 3 | 1 | Сущ. |
| 83 | Детский приют «Радость» | 1 | 2 | Сущ. |
| Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма |
| 84 | Детский лагерь отдыха | 1 |  | Сущ. |
| 85 | Зона отдыха. Пляж | 1 |  | Сущ. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 86 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 1 | 2 | Строящ. |
| 87 | Спортзал «Олимп » | 1 | 1 | Сущ. |
| 88 | Стадион «Урожай» | 1 |  | Сущ. |
| 89 | Стадион «Юность» | 1 |  | Сущ. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 90 | Магазин, аптека | 1 | 1 | Сущ. |
| 91 | Магазины | 37 | 1 | Сущ. |
| 92 | Торговый ряд магазинов | 1 | 1 | Сущ. |
| 93 | Магазин «Эльдорадо» | 1 | 1 | Сущ. |
| 94 | Магазин Тихорецкого мясокомбината | 1 | 1 | Сущ. |
| 95 | Магазин ООО «Гарантия» | 1 | 1 | Сущ. |
| 96 | Магазин «Домострой» | 1 | 2 | Сущ. |
| 97 | Универмаг | 1 | 2 | Сущ. |
| 98 | Строительный рынок | 1 |  | Сущ. |
| 100 | Рынок промышленный | 1 |  | Сущ. |
| 101 | Рынок центральный | 1 |  | Сущ. |
| 102 | Рынок МУП «Дары природы» | 1 |  | Сущ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 103 | Кафе |  | 1 | Сущ. |
| 104 | Кафе «Каскад» | 1 | 1 | Сущ. |
| 105 | Кафе «Скиф» | 1 | 1 | Сущ. |
| 106 | Кафе «Пикник» | 1 | 1 | Сущ. |
| 107 | Закусочная «Домашняя кухня» | 1 | 1 | Сущ. |
| 108 | Ресторан «Колос» - магазин «Магнит» | 1 | 2 | Сущ. |
| 109 | Столовая | 1 | 1 | Сущ. |
| 110 | Здание торгово-бытового назначения | 1 | 2 | Сущ. |
| 111 | Дом быта | 2 | 2-3 | Сущ. |
| 112 | Мастерская по ремонту аппаратуры | 1 | 1 | Сущ. |

Хутор Большая Лопатина

Таблица 15

| № по ОП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры, библиотека | 1 | 1 | Сущ. |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа | 1 | 1 | Сущ. |
| 3 | Детский сад | 1 | 1 | Сущ. |
| 4 | Памятник участникам ВОВ | 1 | - | Сущ. |
| 5 | ФАП, отделение почтовой связи, телефонная станция ПСЭ 5 | 1 | 1 | Сущ. |
| 6 | Магазин | 2 | 1 | Сущ. |
| 7 | Парк | 1 | 1 | Сущ. |

Хутор Воровского

Таблица 16

| № по ОП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин | 1 | 1 | Сущ. |

Хутор Картушина Балка

Таблица 17

| № по ОП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры | 1 | 1 | Не действ. |

Поселок Мирный

Таблица 18

| № по ОП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры с парком | 1 | 1 | Сущ. |
| 2 | Контора ООО ОПХ «Слава Кубани» | 1 | 1 | Сущ. |
| 3 | Начальная школа с детским садом | 1 | - | Не действ. |
| 4 | Памятник участникам ВОВ | 1 | - | Сущ. |
| 5 | ФАП | 1 | 1 | Сущ. |
| 6 | Магазин | 1 | 1 | Сущ. |
| 7 | Столовая | 1 | 1 | Сущ. |
| 8 | Баня | 1 | 1 | Не действ. |

Поселок Садовый

Таблица 19

| № по ОП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры | 1 | 1 | Сущ. |
| 2 | Контора ООО ОПХ «Слава Кубани» | 1 | 1 | Сущ. |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа с детским садом | 1 | 1 | Сущ.. |
| 4 | ФАП | 1 | 1 | Сущ. |
| 5 | Магазин | 2 | 1 | Сущ. |

Поселок Северный

Таблица 20

| № по ОП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП | 1 | 1 | Сущ. |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | Сущ. |

Село Новоивановское

Таблица 21

| № по ОП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры, парк, памятник участникам ВОВ | 1 | 1 | Сущ. |
| 2 | Начальная школа, отделение почтовой связи, телефонная станция ПСЭ 23 | 1 | 1 | Сущ. |
| 3 | Детский сад-ясли | 1 | 1 | Сущ. |
| 4 | ФАП | 1 | 1 | Сущ. |
| 5 | Магазин | 2 | 1 | Сущ. |
| 6 | Столовая |  |  | Сущ. |

Село Степное

Таблица 22

| № по ОП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры с парком | 1 | 1 | Сущ. |
| 2 | Общеобразовательная школа с детским садом | 1 | 1 | Сущ. |
| 3 | Административное здание, столовая, пекарня ООО «Артекс-Агро» | 1 | 1 | Сущ. |
| 4 | ФАП | 1 | 1 | Сущ. |
| 5 | Магазин | 1 | 1 | Сущ. |

1.9. Санитарное состояние

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием ее воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

На территории Кущевского сельского поселения существуют следующие главные экологические проблемы:

1. Кущевский район относится к северо-восточной подзоне северной зоны Краснодарского края, поэтому вопрос использования и охраны водных ресурсов для северной части Краснодарского края, находящейся в засушливой зоне, приобретает исключительно важное значение. Также одной из экологических проблем является сохранение малых рек.

2. Остро стоит проблема утилизации просроченных и пришедших в негодность запрещенных к применению пестицидов, образовавшихся в результате банкротства ряда сельхозпредприятий.

3. Определенное влияние на почвенный покров района оказывают животноводческие комплексы, функционирующие с нарушением природоохранного законодательства в области вопросов связанных с транспортировкой, хранением и использованием отходов животноводства.

4. Скопление отходов на полигонах и свалках населенных пунктов приводит к нарушению эстетического вида ландшафта, загрязнению продуктами разложения органических веществ атмосферы, поверхностных и подземных вод, распространению животных, являющихся разносчиками и возбудителями инфекционных заболеваний, а возникновение очагов возгорания на территории свалки влечет за собой поступление в атмосферный воздух супертоксикантов (диоксинов).

Зачастую местами для несанкционированного размещения отходов становятся поля и лесополосы на окраинах населенных пунктов, что негативно воздействует на экологическую ситуацию, в особенности на состояние почв и внешний вид населенных пунктов.

5. Пойма р. Ея на многих участках затоплена в результате устройства плотин и прудов и связанного с этим подъема воды в реке. По берегам наблюдаются обширные заросли камыша, заходящие в устьевые части балок.  Склоны долины осложнены балками, заняты постройками и распаханы под огороды, подходящие вплотную к урезу воды.

6. Часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах от промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

7. Отсутствует благоустройство большей части жилых улиц поселения, санитарно-защитное озеленение предприятий и озеленение прибрежной полосы реки Ея.

8. Площадь зеленых насаждений общественного пользования сельских населенных пунктов ниже нормативной.

9. Не организованы санитарно-защитные зоны от действующих кладбищ.

10. Отсутствует канализование малых населенных пунктов, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

Для приведения в соответствие с действующими нормами и правилами санитарно-экологического состояния центра поселения станицы Кущевской требуют решения также следующие вопросы:

- В водоохраной зоне реки Ея располагается ряд производственных предприятий: ОАО «Кущевскремтехпредприятие», маслоцех, производственная база крестьянско-фермерского хозяйства, две ПТФ, СТФ. Кроме того, южнее станицы в водоохраной зоне реки Ея находится действующее мусульманское кладбище.

- В санитарно-защитной зоне от животноводческих комплексов частично расположена жилая застройка в северной, западной и южной частях станицы.

- В санитарно-защитную зону от действующего кладбища в восточной части, и закрытого кладбища в северной части станицы попадает жилая застройка.

- Не выдержана санитарно-защитная зона до жилой застройки от ряда существующих предприятий, расположенных в жилых кварталах станицы, а также на территориях, прилегающих к ним.

- Хозяйственная деятельность человека (строительство насыпи железной дороги, проезжей части улиц и др.) на отдельных участках способствовала созданию условий, затрудняющих поверхностный сток атмосферных вод. Создались благоприятные условия для образования «верховодки». В период обильного выпадения осадков горизонт « верховодки» смыкается с постоянным горизонтом грунтовых вод и, ввиду очень слабого оттока воды в стороны, уровень грунтовых вод здесь несколько выше, чем на соседних участках, что вызывает подтопление подвалов домов и заболачиваемость отдельных участков на территории станицы. Необходима организация поверхностного стока с помощью кюветов.

- Станица канализована только частично, в основном ее центральная часть. Очистные сооружения рассчитаны на неполную биологическую очистку сточных вод. Ведется строительство новых очистных сооружений.

- Очистные сооружения ЗАО «Лайка» не справляются с очисткой сточных вод. Неприятный запах распространяется до центра станицы, подвалы домов подтапливаются.

- Неприятный запах распространяется по территории станицы при работе литейно-механического завода.

- Дороги только частично заасфальтированы.

- Неусовершенствованная мусоросвалка расположена в 500 метрах южнее станицы.

1.10. Баланс современного использования территорий

1.10.1. Баланс современного использования земель

Кущевского сельского поселения

Таблица 23

| Категория земель | Существующее положение, га | % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель Кущевского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 46484,08 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 4404,90 | 9,47 |
| Станица Кущевская | 3465,59 | 7,46 |
| хутор Большая Лопатина | 124,60 | 0,27 |
| хутор Воровского | 53,76 | 0,12 |
| хутор Восточный | 46,74 | 0,10 |
| хутор Картушина Балка | 75,44 | 0,16 |
| хутор Лопатина | 66,98 | 0,14 |
| поселок Мирный | 69,33 | 0,15 |
| поселок Садовый | 108,64 | 0,23 |
| поселок Северный | 75,46 | 0,16 |
| село Новоивановское | 126,09 | 0,27 |
| село Степное | 125,03 | 0,27 |
| - полоса отвода железной дороги | 67,24 | 0,14 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 39455,28 | 84,88 |
| 2.1. Фонд перераспределения | 472,78 | 1,02 |
| 2.2. Невостребованные земли | 779,49 | 1,68 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 1065,88 | 2,29 |
| 4. Земли водного фонда | 1229,80 | 2,65 |
| 5. Земли лесного фонда | 328,22 | 0,71 |

1.10.2. Баланс современного использования

территорий населенных пунктов Кущевского сельского поселения

Станица Кущевская

Таблица 24

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | 3465,60 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 1348,34 | 38,91 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 1272,10 | 36,71 |
| 1.2 | - территории существующей застройки среднеэтажными жилыми домами | 36,20 | 1,04 |
| 1.3 | - территория проектируемой застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | 5,40 | 0,16 |
| 1.4 | - территория учреждений здравоохранения | 7,34 | 0,21 |
| 1.5 | - территория образовательных учреждений | 27,30 | 0,79 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 66,94 | 1,93 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 61,94 | 1,79 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | 5,00 | 0,14 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | 257,60 | 7,43 |
|  | в том числе |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | 219,30 | 6,33 |
| 3.2 | - режимные объекты | 0,60 | 0,02 |
| 3.3 | - территория АЗС | 6,60 | 0,19 |
| 3.4 | - зона железной дороги | 29,00 | 0,83 |
| 3.5 | - водозабор | 2,10 | 0,06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | 404,00 | 11,66 |
|  | в том числе |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | 402,70 | 11,62 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 285,40 | 8,24 |
|  | в том числе |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | 40,10 | 1,16 |
| 5.2 | - водная территория | 245,30 | 7,08 |
| 6. | Зона специального назначения | 20,50 | 0,59 |
|  | в том числе |  |  |
| 6.1 | - кладбище традиционного захоронения существующее | 20,50 | 0,59 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 1082,82 | 31,24 |

Хутор Воровского

Таблица 25

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 53,76 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 39,34 | 73,18 |
| 2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 7,99 | 14,86 |
| 3. | Зона сельскохозяйственного использования | 6,43 | 11,96 |

Хутор Большая Лопатина

Таблица 26

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в | 124,60 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | установленных границах, всего |  |  |
| 1. | Жилая зона | 81,41 | 65,34 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 78,56 | 63,05 |
| 1.2 | Территория образовательных учреждений | 2,85 | 2,29 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,81 | 0,65 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 11,37 | 9,13 |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 28,77 | 23,09 |
| 5. | Прочие территории, в том числе: | 2,24 | 1,79 |
| 5.1 | Водные территории | 2,24 | 1,79 |

Поселок Мирный

Таблица 27

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 69,33 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 24,29 | 35,04 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,27 | 1,83 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 5,85 | 8,44 |
| 4. | Рекреационная зона | 2,73 | 3,94 |
| 5. | Зона специального назначения | 0,88 | 1,27 |
| 5.1 | Кладбище | 0,88 | 1,27 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 34,31 | 49,48 |

Поселок Садовый

Таблица 28

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 108,64 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 47,17 | 43,42 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 46,38 | 42,69 |
| 1.2 | Территория образовательных учреждений | 0,79 | 0,73 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,68 | 0,63 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 9,02 | 8,30 |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 42,94 | 39,52 |
| 5. | Прочие территории, в том числе: | 8,83 | 8,13 |
| 5.1 | Водные территории | 8,83 | 8,13 |

Село Степное

Таблица 29

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 125,03 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 82,07 | 65,64 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 81,07 | 64,84 |
| 1.2 | Территория образовательных учреждений | 1,00 | 0,80 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,98 | 0,78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 14,65 | 11,72 |
| 4. | Зона специального назначения | 1,49 | 1,49 |
| 4.1 | Кладбище | 1,49 | 1,49 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 23,39 | 18,71 |
| 6. | Прочие территории, в том числе: | 2,45 | 1,96 |
| 6.1 | Водные территории | 2,45 | 1,96 |

Поселок Северный

Таблица 30

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 75,46 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 40,76 | 54,01 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,11 | 0,15 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 7,22 | 9,57 |
| 4. | Зона специального назначения | 0,19 | 0,25 |
| 4.1 | Кладбище | 0,19 | 0,25 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 27,18 | 36,02 |

Хутор Картушина Балка

Таблица 31

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 75,44 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 33,58 | 44,50 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,21 | 0,28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Производственные территории | 0,25 | 0,34 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 8,15 | 10,80 |
| 5. | Зона специального назначения | 0,34 | 0,46 |
| 5.1 | Кладбище | 0,34 | 0,46 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 32,91 | 43,62 |

Село Новоивановское

Таблица 32

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 126,09 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 60,32 | 47,84 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 59,45 | 47,15 |
| 1.2 | Территория образовательных учреждений | 0,81 | 0,64 |
| 1.3 | Территория медицинских учреждений | 0,06 | 0,05 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,74 | 0,59 |
| 3. | Производственные территории | 2,42 | 1,92 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 13,90 | 11,02 |
| 5. | Рекреационная зона | 1,40 | 1,11 |
| 6. | Зона специального назначения | 2,34 | 1,86 |
| 6.1 | Кладбище | 2,34 | 1,86 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 44,24 | 35,08 |
| 8. | Прочие территории, в том числе: | 0,73 | 0,58 |
| 8.1 | Территории водозабора | 0,73 | 0,58 |

Хутор Лопатина

Таблица 33

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 66,98 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 47,26 | 70,56 |
| 2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 6,87 | 10,26 |
| 3. | Зона специального назначения | 0,13 | 0,19 |
| 3.1 | Кладбище | 0,13 | 0,19 |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 12,72 | 18,99 |

Хутор Восточный

Таблица 34

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 46,74 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 32,69 | 69,94 |
| 2. | Производственные территории | 5,60 | 11,98 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 2,38 | 5,09 |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 6,07 | 12,99 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Кущевского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития населенных пунктов поселения, в первую очередь станицы Кущевской на 1 очередь до 2019 года, расчетный срок до 2029 года и направления возможного перспективного развития за расчетным сроком (до 2044 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

Территориальное и функциональное развитие центра муниципального образования – станицы Кущевской – предусматривается в соответствии с ранее разработанным и утвержденным генеральным планом.

Развитие малых сельских населенных пунктов на территории поселения настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в утвержденных границах.

Основные принципы формирования территориальной структуры Кущевского поселения следующие:

- Ранее разработанный в 2006 году ОАО «ИТРКК» генеральный план станицы Кущевской в настоящее время утвержден, все его основные положения остаются в силе. В рамках настоящего контракта выполнена работа по внесению изменений в генеральный план станицы Кущевской.

- В связи с тем, что населенные пункты поселения малочисленны, не плотно заселены и в существующих границах в большинстве случаев имеются определенные резервы для их развития на обозримое будущее, проектом предлагается территориальная структура населенных пунктов без изменения границ, за исключением хутора Восточного, хутора Большая Лопатина, хутора Картушина Балка, где необходимо включение в границы населенного пункта территорий действующих кладбищ, а также поселка Северный, в котором необходимо включение в границы двух кварталов существующей жилой застройки. Предложены территории для развития за пределами расчетного срока (на далекую перспективу) в том числе за пределами границ населенных пунктов.

- Не действующие в настоящее время сельскохозяйственные предприятия проектом сохраняются с учетом их восстановления и реконструкции при наличии возможности с точки зрения санитарных норм и правил.

- Усовершенствование транспортной инфраструктуры предполагает строительство автодороги с твердым покрытием со стороны трассы «Дон» в х. Лопатина и далее – до Воровского, Картушиной Балки, а также устройство твердых покрытий въездных дорог во все населенные пункты.

- Близлежащие существующие пожарные депо для обслуживания населения поселения – это - в зависимости от расположения населенного пункта - в самой Кущевской, х. Средние Чубурки, либо проектируемые в соответствии со схемой территориального планирования муниципального образования Кущевский район пожарное депо в с. Новомихайловское и х. Красное. Станции скорой медицинской помощи – в ст. Кущевской, х. Средние Чубурки, с. Красное (уточнить).

Станица Кущевская занимает выгодное географическое положение. Восточнее станицы проходит автодорога федерального значения М-4 «Дон», в южной и юго-западной части станицы – автодорога III категории на ст. Староминскую, по северо-западной окраине - автодорога III технической категории на х. Большая Лопатина, в западной части станицы с севера на юг проходит железная дорога Ростов-Краснодар.

Имея удобные транспортные связи с другими крупными центрами Северного Кавказа и Юга России, станица Кущевская имеет все предпосылки для комплексного развития. В тоже время имеется ряд факторов, ограничивающих ее территориальные возможности для перспективного развития:

- магистральный газопровод - на запад, северо-запад; газокомпрессорная станция линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) - на север;

- автодорога федерального значения «Дон» - на восток;

- производственные комплексы, действующее кладбище, река Ея – частично ограничивают развитие на юг.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития станицы, можно сделать следующие выводы по ее перспективному развитию в утвержденных границах:

- в северном направлении до санитарно-защитной зоны от газокомпрессорной станции ЛПУМГ на свободной от застройки территории,

- в южном направлении вдоль автодороги «Дон» - на свободной территории до смыкания с застройкой 7 отделения ООО «ДВВ-Агро» и западнее - на левобережье реки Ея,

- в западном направлении на свободной от застройки территории. Предусмотренные генеральным планом производственные территории создадут возможность для размещения выносимых из жилых кварталов существующих производственных комплексов и размещения инвестиционных площадок под производственные нужды.

Увеличение жилого фонда за счет реконструкции под многоэтажную застройку возможно в центральной части станицы.

Таким образом, развитие станицы на первую очередь (до 2019 г.), расчетный срок (до 2029 г.) и долгосрочное развитие (до 2044 г.) новым генеральным планом предусматривается в северном, южном и западном направлениях. В границу населенного пункта включены производственные территории восточнее автомагистрали «Дон».

Земли, предусмотренные под развитие станицы, включенные в границу населенного пункта, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

Основными положениями генерального плана центра поселения станицы Кущевской являются:

- компактное территориальное развитие на расчетный срок и перспективу,

- организация внешней и внутрипоселковой структуры транспортных связей.

- создание пешеходной структуры общественных центров,

- освоение новых территорий  на основе развития инфраструктуры транспорта, инженерных коммуникаций, обслуживания,

- освоение  на расчетный срок и перспективу земель, расположенных в утвержденных границах станицы.

- организация новых общественных центров в проектируемых  и существующих микрорайонах,

- размещение проектируемой зоны промышленных предприятий  на юго- западе на базе сложившейся промзоны и сельскохозяйственных предприятий – на северо- западе от станицы,

- внедрение наукоемких экологических технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств,

- освоение и развитие рекреационной природной зоны,

- строительство мусороперерабатывающего и мусоросортировочного завода районного значения к югу от станицы.

3. Обоснование предложений по территориальному планированию

поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Социально-экономическое развитие Кущевского сельского поселения характеризуется положительной динамикой развития основных секторов экономики и позитивным изменением индикаторов, отражающих уровень жизни населения.

Поселение имеет большой сырьевой ресурсный потенциал для развития агропромышленного комплекса, промышленности, энергетической, транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры, строительного комплекса и реализации мер по повышению конкурентоспособности, темпов развития приоритетных комплексов и отраслей экономики поселения.

По совокупности природных и экономическо-географических факторов Кущевское сельское поселение принадлежит к числу территорий, благоприятных для комплексного развития экономики, ее диверсификации. Стратегия диверсификации структуры экономики должна основываться на том, что при общем улучшении предпринимательского климата и создании экономических стимулов для межотраслевого перетока капитала будут созданы условия для повышения привлекательности перерабатывающих отраслей промышленности и сферы услуг.

Основу экономического потенциала Кущевского сельского поселения составляет агропромышленный комплекс, где основными стратегическими задачами должны являться развитие сельского хозяйства, сельхозпереработки и инфраструктуры рынка продукции агропромышленного комплекса для удовлетворения потребностей населения поселения и края.

Перспективное развитие сельского хозяйства, как и в прежние годы, ориентировано на наращивание валового производства продукции растениеводства, с акцентом на сохранение плодородия почв.

Для наиболее высоких темпов развития агропромышленного комплекса необходимо проведение мероприятий по двум основным направлениям:

- повышение производственного потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий;

- совершенствование территорий организации агропромышленного производства.

Агропромышленный комплекс является одним из наиболее приоритетных и перспективных для привлечения инвесторов. Совершенствование отрасли должно идти по пути эффективного использования имеющихся земельных, трудовых и материальных ресурсов.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства должно базироваться на уже имеющихся площадях сельскохозяйственных угодий. В качестве перспективных направлений рационального использования земельных ресурсов необходимо:

- повышение продуктивности пахотных земель за счет совершенствования структуры посевных площадей в соответствии с требованиями рациональной системы севооборотов, внедрения интенсивных технологий;

- совершенствование систем земледелия за счет включения в существующие технологии производства элементов биологизации, экологизации и ресурсосбережения, что возможно при ландшафтном подходе к использованию сельскохозяйственных земель;

- переход на адаптивные системы землепользования и земледелия, базирующиеся на более полном использовании естественного агроэкологического потенциала отдельных территорий;

- повышение эффективности полеводства за счет использования чистых паров, применения рациональной системы обработки почв и внесения удобрений;

- совершенствование использования орошаемых земель путем коррекции структуры севооборотов и введения в них культур-мелиорантов, способных аккумулировать и выносить из почвы экологически вредные компоненты.

Зерновое хозяйство составляет основу АПК сельского поселения. В настоящее время именно производство зерновых культур является одним из наиболее рентабельных видов деятельности, выступающим внутренним «финансовым» донором сельского хозяйства, позволяющим поддерживать общую положительную рентабельность производства.

В перспективе необходимо сохранить ведущую роль зернового хозяйства и, прежде всего, выращивание пшеницы. Увеличение производства зерна должно происходить за счет интенсификации отрасли и сохранения зернового клина в соответствии с требованиями рациональной системы земледелия.

Объемы производства сахарной свеклы в сельском поселении занимают второе место. Начиная с 1990 г. в отрасли происходило заметное сокращение посевных площадей и снижение продуктивности, что серьезно отразилось на эффективности производства. Валовой сбор свеклосырья существенно уменьшился.

Целесообразно усилить концентрацию производства сахарной свеклы в данной местности за счет увеличения урожайности с 1 га. В условиях развития отрасли необходимо строительство на территории поселения завода по переработке сахарной свеклы. Создание такого рода завода положительно отразится на развитии экономики, как сельского поселения, так и района в целом, т.к., размещаемый завод сможет обеспечить переработку сахарной свеклы производителей Кущевского района и близлежащих районов Краснодарского края и Ростовской области, создание новых рабочих мест.

Овощеводство и плодоводство в первую очередь должно обеспечивать местное население свежей продукцией, а также стать отраслью формирующей развитие консервной промышленности. Данная отрасль наиболее полно отвечает на интенсификацию производства в виде использования новых технологий полива и удобрения (капельное орошение и спринцевание). Для развития данного направления растениеводства возможно создание тепличного комплекса, что позволит снабдить рынок отечественной продукцией.

Второй важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство. Оно во многих случаях опирается на растениеводство, как на источник кормов, и поэтому часто оказывается в зависимости от состояния последнего.

Совершенствование кормовой базы животноводства должно идти по пути создания, культурных, богарных и орошаемых пастбищ, что позволит обеспечить животных зеленым кормом в течение большей части года и снизить себестоимость производства. Основной упор следует сделать на высокоурожайные многолетние травы, культуры с существенным содержанием белка. Дополнительными источниками кормов будут служить отходы от переработки сельскохозяйственного сырья

Проблема оптимизации животноводческой отрасли должна решаться за счет восстановления прежнего потенциала скотоводства, свиноводства и овцеводства. Значительный срок окупаемости объектов, требует приоритетного развития животноводства именно в начальный срок реализации программы. Для повышения отдачи отрасли следует в первые годы наращивать производство мяса свиней, а в дальнейшем сделать упор на выращивание мясного скота.

Также необходимо развитие мясо-молочного скотоводства, базирующегося на собственных ресурсах кормов. Полевое кормопроизводство на больших площадях позволит обеспечить животных необходимым количеством зеленых, сочных и грубых кормов.

Главная задача молочного комплекса– полное обеспечение населения цельномолочной продукцией и более глубокая переработка молока для производства масла животного, сыра, мороженного и молочных консервов. Специфической чертой данного производства является сезонность, когда в теплый период года количество потребителей молочной продукции резко возрастает, что требует адекватного увеличения производства молока, кисломолочной продукции, творога, сливок, сметаны и т.п.

Изменения в экономической политике в 90-х годах, бесконечные реформы на селе и возникшие финансовые проблемы привели к сокращению объемов производства сельхозпродукции в результате сокращения посевных площадей, поголовья скота, снижения продуктивности скота и урожайности сельхозкультур. Хозяйства утратили собственные оборотные средства; получив в собственность землю, новые хозяйственные структуры не стали реальными собственниками. Сельхозпредприятий стали экономически несостоятельными, частично свернули производство. На местном потребительском рынке заняли место поставщики импортных товаров.

Уровень обеспечения населения продуктами питания за счет местного производства - основной показатель эффективности работы АПК, обеспечение продовольственной безопасности. Общепринятый уровень продовольственной безопасности оценивается 70% наполнения рынка продуктами местного производства.

Как показывает мировой опыт, наиболее эффективной мерой в этом случае являются государственные дотации, ценовые субсидии и т.п. Эти меры необходимы для обеспечения нормального воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве (особенно производство мяса), для сдерживания инфляции защиты интересов потребителя.

Значительную часть государственной финансовой поддержки необходимо направлять на поддержание соответствующего уровня цен и ценового равновесия, так как все возрастающий диспаритет цен окончательно разорит собственных товаропроизводителей и приведет к разрушительным последствиям. Мерой поддержки государства должна стать и льготная налоговая политика.

Необходимо снижение тарифов на электрическую и тепловую энергию, транспорт, перевозки, однако, цены на энергоносители выросли в последние годы, что делает все отрасли сельского хозяйства убыточными.

Существенной мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр., а также создание агрохолдингов (вертикальных интегрированных компаний - цепочка: земля-производство-реализация через сеть магазинов, кафе и пр.).

Кроме развития сельхоз предприятий в сельском поселении необходимо поддерживать существующие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, которые на данном этапе развития играют существенную роль в экономике сельского поселения. В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения - следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда. По хозяйствам населения не ведется сплошного статистического учета (выборочные наблюдения, приписки, двойной учет), что снижает достоверность статистики. Вызывает озабоченность качество получаемой продукции, нет строгого контроля за качеством продукции. Однако, растущее значение ЛПХ обязывает федеральные и местные органы власти обеспечивать их поддержку также, как и хозяйствам всех форм собственности (повышение культуры производства, техника, севообороты, внедрение современных технологий, организация сбыта, правовое обеспечение и пр.).

Важнейшее направление дальнейшего развития хозяйств населения – совершенствование их кооперативных и интеграционных связей с сельскохозяйственными, обслуживающими, перерабатывающими и другими организациями АПК, а также между собой и с фермерскими хозяйствами. Особое значение имеет помощь сельскохозяйственных предприятий в обеспечении ЛПХ кормами, молодняком скота и птицы, механизированными и транспортными услугами, в сбыте продукции. При этом проблема реализации излишков для хозяйств населения не менее важна, чем обеспечение их производственными ресурсами. В ее решении наряду с помощью сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций важную роль должны сыграть закупочно-сбытовые потребительские кооперативы, создаваемые хозяйствами населения совместно с фермерами при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления.

Кущевское сельское поселение имеет потенциал для развития промышленности, прежде всего за счет обеспеченности сырьем, наличия производственных площадей и территориальных резервов для развития старых и открытия новых производств.

Основными задачами развития промышленности поселения должны являться:  достижение высоких темпов развития промышленного производства, преодоление отраслевых диспропорций на основе проведения промышленной и инвестиционной политики, направленной на максимальное использование отраслевых и территориальных конкурентных преимуществ, повышение коэффициента использования производственных мощностей действующих предприятий, создание новых производств и новых предприятий, использование инновационных технологий.

Предполагается развивать существующие на данный момент базовые отрасли промышленности, опережающими темпами должно осуществляться перепрофилирование не задействованных и неэффективно используемых промышленных территорий, что должно способствовать приходу инвестиций в отрасль промышленности.

В связи с тем, что доминирующая отрасль в поселении сельское хозяйство, существуют предпосылки для расширения существующих и организации новых промышленных производств, сырьем для которого служит продукция сельского хозяйства. Возможно строительство мукомольного комбината, завода по переработке молока и мясоперерабатывающего комбината, строительство предприятия по глубокой переработке и заморозке продуктов.

На территории поселения недостаточное развитие получила промышленность строительных материалов. К расчетному сроку генерального плана при реализации поставленных задач возрастут требования к строительному комплексу в плане значительного увеличения объемов производства качественных и современных строительных материалов, за счет роста объемов строительства во всех отраслях экономики сельского поселения.

Полезные ископаемые в Кущевском сельском поселении представлены глинистым сырьем, используемым для производства кирпича, запасы которого могут обеспечить стабильную работу и развитие производства керамического кирпича в Кущевском сельском поселении.

Немаловажную роль в развитии экономики играют предприятия малого бизнеса, которые  привлекают инвестиции на развитие производства, на введение новых мощностей, приобретение оборудования. За счет капитала малого бизнеса развивается сфера торговли, общественного питания, строятся магазины, рынки, кафе, рестораны, развиваются новые производства. Значение предприятий малого бизнеса обусловлено  меньшими объемами капиталовложений, быстрыми сроками окупаемости. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства повлечет за собой снижение безработицы и формирование более устойчивой экономики.

На современном этапе наиболее привлекательной для представителей малого бизнеса остается непроизводственная сфера деятельности.  Почти половина общего количества малых предприятий специализируются на торговле и общественном питании. Приоритетными направлениями развития предпринимательской деятельности должны стать:

- производство продовольственных и промышленных товаров;

- оказание производственных, коммунальных, бытовых услуг и услуг общественного питания;

- строительство объектов жилищного, производственного и социально-культурного назначения;

- переработка вторичного сырья.

В рамках поддержки и развития малого предпринимательства на территории муниципального образования Кущевское сельское поселение необходима реализация программы развития малого предпринимательства, основной задачей которой должно являться:

- совершенствование правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого предпринимательства, в первую очередь на муниципальном уровне (разработка механизма по предоставлению льгот при аренде и приватизации муниципального имущества, выделение квот на приобретение товаров и услуг у представителей малого бизнеса);

- снижение административных барьеров;

- развитие финансовых механизмов и внедрение новых финансовых технологий, направленных на развитие малого предпринимательства, что возможно под воздействием местных органов власти (разработка и принятие муниципальных программ по субсидированию части % ставки по кредитам, предоставляемых кредитными организациями);

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с целью оказания комплексной методической, информационной, консультационной, учебно-образовательной и юридической помощи;

- продвижение продукции субъектов малого предпринимательства в Тбилисском районе на международные, межрегиональные и региональные рынки (участие в выставках, ярмарках, конкурсах);

- создание саморегулируемой системы поддержки и развития малого предпринимательства.

Несмотря на позитивные моменты, существует ряд факторов, препятствующих развитию малого предпринимательства:

- несовершенство законодательства (отсутствие на муниципальном уровне нормативной базы защищающей интересы малых предпринимателей, отсутствие квот для предпринимателей при закупке товаров и услуг для муниципальных нужд, отсутствие льготных условий аренды и приватизации муниципального имущества);

- административные барьеры (для государственной регистрации необходимо предоставить документы из 5- 10 организаций (ИФНС, Пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, управление статистики и др.), усложненный и дублированный контроль за текущей предпринимательской деятельностью, трудности при получении лицензий);

- отсутствие действенных механизмов для кредитования начинающих субъектов малого предпринимательства;

- отсутствие налаженной системы предоставления оборудования в лизинг субъектам малого предпринимательства;

- недостаточно развита инфраструктура поддержки малого предпринимательства;

- проблема кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого предпринимательства;

- низкая социальная активность предпринимателей.

Также рекомендуется проведение  мер по поддержке малых форм хозяйствования в соответствии с ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», для повышения занятости населения и увеличения вклада местных товаропроизводителей в развитие экономики поселения.

Таким образом, в основу развития экономической базы поселения должно быть заложено наращивание производственного потенциала агропромышленного комплекса и увеличение его доли в отраслевой структуре экономики путем обеспечения динамичного развития сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности через реализацию инвестиционных проектов, основанных на использование новейших технологий. Минимизация влияния монопольной ценовой политики переработчиков путем строительства на территории сельского поселения новых объектов перерабатывающей промышленности, в том числе мясоперерабатывающих предприятий. Стимулирование развития малых товарных форм хозяйствования, а также малого предпринимательства.

3.2. Расчет перспективной численности населения

# Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в целом. Без предварительного демографического прогноза невозможно представить себе перспективы производства и потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, пенсионной системы, решения геополитических проблем и т.д.

# Демографический прогноз выступает обычно в виде так называемого перспективного исчисления населения, т.е. расчета численности населения и возрастно-половой структуры, построенного на основании данных об изменении демографических характеристик в прошлом.

# Оценка демографического потенциала Кущевского сельского поселения на краткосрочную и среднесрочную перспективы произведена на основании аналитических данных об изменениях демографических характеристик за последние годы с учетом принимаемых гипотез относительно их динамики в будущем.

# Целью прогноза является определение численности и структурного состава населения поселения через 10 и 20 лет.

# При расчете перспективной численности населения Кущевского сельского поселения использованы следующие демографические характеристики:

# - динамика численности населения Кущевского сельского поселения за 2003-2008 гг.

# - половозрастной состав населения на 01.01.2009 г.

# В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2008 год.

Исходя из основной цели прогноза, для расчета проектной численности населения населенных пунктов, входящих в состав Кущевского сельского поселения  выбран метод передвижки возрастов, основанный на применение вышеуказанных демографических характеристик. Суть метода заключается в отслеживании движения отдельных возрастных групп во времени в соответствии с прогнозными параметрами демографических компонентов (таблица 35). В процессе расчета существующее население поселения распределяется на пятилетние возрастные группы, половозрастные группы передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Данные о тенденциях, закладываемых в прогноз, представлены в таблице 35.

Расчет основных показателей демографической ситуации Кущевского сельского поселения производился на основе представленного выше анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половозрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, миграционной привлекательности поселения, устойчивости экономической структуры на перспективу, экономико- и политикогеографическому положению, его природно-ресурсному потенциалу и т.д.

# Параметры прогноза перспективной численности населения

# Кущевского сельского поселения

# Таблица 35

| Показатели | Ед. измер. | 2009/2013 | 2014/2018 | 2019/2023 | 2024/2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед | 1,483 | 1,479 | 1,625 | 1,828 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 16,06 | 15,88 | 15,69 | 15,50 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 307 | 360 | 369 | 398 |

# - данные является среднегодовыми за пятилетние периоды

# Предполагается, что, в общем, по Кущевскому сельскому поселению к расчетному сроку генерального плана произойдет:

# - снижение уровня смертности по сравнению с 2008 годом (16,06) на 3,49%;

# - коэффициент суммарной рождаемости (число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста) возрастет на 23,26 %;

# - миграционный среднегодовой прирост увеличится на 29,64 %.

# Рисунок 7 - Динамика численности населения на срок генерального плана

Для начала сдвига основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения необходима разработка и реализация общенациональных проектов в области обеспечения населения доступным жильем, улучшения здравоохранения, образования и развития АПК.

Существующая и проектная численность населения Кущевского сельского поселения представлена в таблице 36.

Таблица 36

| № п/п | наименование населенного пункта | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующая на 01.01.2009 г. | на 1 очередь строительства (2019 год) | на расчетный срок (2029 год) | Прирост населения, человек | на перспективу (2044 год) |
|  |  |  |  |  | на 1 очередь строительства | на расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кущевское сельское поселение | 33207 | 35140 | 37870 | 1933 | 4663 | 42087 |
| 1 | ст.Кущевская | 30240 | 32030 | 34520 | 1790 | 4280 | 38375 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | х. Большая Лопатина | 443 | 470 | 510 | 27 | 67 | 573 |
| 3 | х. Воровского | 173 | 185 | 200 | 12 | 27 | 227 |
| 4 | х. Восточный | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 5 | х.Картушина Балка | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 6 | х. Лопатина | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 101 |
| 7 | пос. Мирный | 268 | 275 | 305 | 7 | 37 | 340 |
| 8 | с. Новоивановское | 569 | 600 | 645 | 31 | 76 | 715 |
| 9 | п.Садовый | 369 | 385 | 420 | 16 | 51 | 470 |
| 10 | п.Северный | 317 | 335 | 365 | 18 | 48 | 411 |
| 11 | с.Степное | 558 | 590 | 635 | 32 | 77 | 706 |

Прогнозный расчет численности населения показывает вероятное увеличение численности населения, обусловленное, прежде всего высоким миграционным приростом, а также увеличением рождаемости и снижением смертности.

Расчет перспективной численности населения Кущевского сельского поселения показал, что прирост численности населения при заложенных параметрах прослеживается не во всех населенных пунктах поселения. Так, в хуторах Восточный, Картушина Балка и Лопатина, сложившаяся демографическая ситуация не позволяет, даже при заложенных параметрах сделать положительный прирост численности поселения. Предполагается, что к расчетному сроку генерального плана на территории хуторов при заложенных параметрах численность населения останется на прежнем уровне.

Таким образом, проектная численность населения муниципального образования Кущевское сельское поселение на расчетный срок до 2029 года составит 37 870 человек (прирост 4280 человек, в т.ч. на 1 очередь – 1790 человек).

В расчёте численности населения Кущевского сельского поселения и его населенных пунктов на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры  2029 г. Численность населения муниципального образования к 2044 году может составить 42087 человек.

Проведенный анализ современного состояния демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку трудового потенциала сельского поселения на расчетный период. Прогноз численности трудового населения также труден, и для его определения большое значение имеют показатели внутренней и внешней миграции населения. В основу прогноза положены результаты проведенного анализа предполагаемой динамики численности населения.

Существующая и перспективная структура

возрастного состава населения Кущевского сельского поселения

Таблица 37

| Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01.2008 г. | 1 очередь (2019 год) | Расчетный срок (2029 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | моложе трудоспособного возраста (% к итогу) | трудоспособного возраста (% к итогу) | старше трудоспособного возраста (% к итогу) | Итого | моложе трудоспособного возраста (% к итогу) | трудоспособного возраста (% к итогу) | старше трудоспособного возраста (% к итогу) | Итого | моложе трудоспособного возраста (% к итогу) | трудоспособного возраста (% к итогу) | старше трудоспособного возраста (% к итогу) | Итого |
| Кущевское сельское поселение | 5858 | 20287 | 7062 | 33207 | 6322 | 20858 | 7960 | 35140 | 7246 | 21603 | 9021 | 37870 |
|  | 17,64 | 61,09 | 21,27 |  | 17,99 | 59,36 | 22,65 |  | 19,13 | 57,05 | 23,82 |  |
| ст.Кущевская | 5230 | 18655 | 6355 | 30240 | 5750 | 19027 | 7253 | 32030 | 6605 | 19671 | 8244 | 34520 |
|  | 17,3 | 61,7 | 21,0 |  | 17,95 | 59,40 | 22,64 |  | 19,13 | 56,98 | 23,88 |  |
| х.Большая Лопатина | 112 | 236 | 95 | 443 | 93 | 278 | 99 | 470 | 97 | 305 | 108 | 510 |
|  | 25,3 | 53,3 | 21,4 |  | 19,79 | 59,15 | 21,06 |  | 19,02 | 59,80 | 21,18 |  |
| х.Воровского | 28 | 94 | 51 | 173 | 34 | 111 | 40 | 185 | 38 | 120 | 42 | 200 |
|  | 16,2 | 54,3 | 29,5 |  | 18,38 | 277,50 | 21,62 |  | 19,00 | 60,00 | 21,00 |  |
| х.Восточный | 12 | 35 | 24 | 71 | 14 | 35 | 22 | 71 | 14 | 35 | 22 | 71 |
|  | 16,9 | 49,3 | 33,8 |  | 19,72 | 49,30 | 30,99 |  | 19,72 | 49,30 | 30,99 |  |
| х.Картушина Балка | 25 | 60 | 13 | 98 | 25 | 60 | 13 | 98 | 25 | 60 | 13 | 98 |
|  | 25,5 | 61,2 | 13,3 |  | 25,51 | 61,22 | 13,27 |  | 25,51 | 61,22 | 13,27 |  |
| х.Лопатина | 18 | 55 | 28 | 101 | 18 | 55 | 28 | 101 | 18 | 55 | 28 | 101 |
|  | 17,8 | 54,5 | 27,7 |  | 17,82 | 54,46 | 27,72 |  | 17,82 | 54,46 | 27,72 |  |
| пос.Мирный | 57 | 163 | 48 | 268 | 47 | 164 | 64 | 275 | 63 | 173 | 69 | 305 |
|  | 21,3 | 60,8 | 17,9 |  | 17,09 | 59,64 | 23,27 |  | 20,66 | 56,72 | 22,62 |  |
| с.Новоивановское | 114 | 296 | 159 | 569 | 106 | 355 | 139 | 600 | 121 | 369 | 155 | 645 |
|  | 20,0 | 52,0 | 27,9 |  | 17,67 | 59,17 | 23,17 |  | 18,76 | 57,21 | 24,03 |  |
| пос.Садовый | 72 | 203 | 94 | 369 | 68,00 | 230,00 | 87,00 | 385 | 75 | 244 | 101 | 420 |
|  | 19,5 | 55,0 | 25,5 |  | 17,66 | 59,74 | 22,60 |  | 17,86 | 58,10 | 24,05 |  |
| пос.Северный | 63 | 177 | 77 | 317 | 62,00 | 197,00 | 76,00 | 335 | 68 | 212 | 85 | 365 |
|  | 19,9 | 55,8 | 24,3 |  | 18,51 | 58,81 | 22,69 |  | 18,63 | 58,08 | 23,29 |  |
| с.Степное | 127 | 313 | 118 | 558 | 105 | 346 | 139 | 590 | 122 | 359 | 154 | 635 |
|  | 22,8 | 56,1 | 21,1 |  | 17,80 | 58,64 | 23,56 |  | 19,21 | 56,54 | 24,25 |  |

Прогноз возрастного состава численности населения указывает на дальнейшее снижение трудовых ресурсов. Данное положение обусловлено тем, что к тому времени из группы трудоспособного возраста будет выходить на пенсию многочисленное поколение 60-70 гг. подъема рождаемости, а на смену ему придет крайне малочисленное поколение рожденных в годы кризиса. Однако за счет более высокой доли лиц в возрасте моложе трудоспособного уменьшение численности трудового населения не будет столь резким и катастрофическим (рисунок 8).

Рисунок 8 - Динамика возрастного состава населения Кущевского сельского поселения

Со снижением доли населения в трудоспособном возрасте, возникает такая проблема как рост демографической нагрузки (рисунок 9).

В настоящее время сложилась достаточно благоприятная половозрастная структура, образовавшаяся в результате высокой рождаемости восьмидесятых. Последнее обстоятельство способствовало появлению в наши дни многочисленных брачных контингентов, чем и объясняется небольшой автоматический рост рождаемости. Однако данное положение продлится не далее 2014 года, после чего при отсутствии эффективной демографической политики рост численности населения в основном будет происходить за счет механического прироста – миграции. Такого рода положение повлечет за собой ряд проблем, а в частности - старение населения. Рост демографической нагрузки будет стремиться к отрицательному значению, т.е. к преобладанию нагрузки пожилыми людьми.

Для достижения заложенных при расчете параметров демографического роста необходимо провести:

- разработку комплексных мероприятий по повышению рождаемости и укреплению института семьи, по улучшению здоровья и росту продолжительности жизни;

- разработку комплексных мероприятий по обеспечению необходимого миграционного прироста и совершенствованию использования трудовых мигрантов.

3.3. Расчет проектной территории

Расчет проектной селитебной территории производится на основании проектной численности населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. При расчете учитывается существующая территориально-планировочная структура как Кущевского сельского поселения в целом, так и входящих в него населенных пунктов. При определении размеров селитебной территории следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.

Перспективный прирост численности населения Кущевского сельского поселения к 2029 году составит 4663 человека или 1554 семьи (при условии, что коэффициент семейности равен 3), в т.ч. 1933 человека или 644 семьи – на 1 очередь строительства.

Проектом также предусматривается обеспечение новым жилищным фондом и объектами инфраструктуры население, проживающее в санитарно-защитных зонах производственных предприятий, а также население, проживающее в зоне реконструкции центральной части ст.Кущевской:

ст.Кущевская: зона реконструкции 614 человек (205 семей), зона строго строительного режима – 69 человек (23 семьи);

с.Новоивановское - 30 человек (10 семей);

п.Садовый – 21 человек (7 семей);

п.Северный – 3 человека (1 семья);

с.Степное – 27 человек (9 семей).

Таким образом, к расчетному сроку генерального плана необходимо расселить прирастающее население (4663 чел. или 1554 семьи) и население, проживающее в зоне строгого строительного режима и зоне реконструкции (764 чел. или 255 смей). Всего – 5427 человек (1809 семей).

Генеральным планом Кущевского сельского поселения предусматривается расселение вышеперечисленных категорий населения на территории индивидуальной усадебной застройки, за исключением ст.Кущевской, в которой согласно генеральному плану станицы предусматривается реконструкция центральной части Центрального жилого района и размещения на месте ветхой индивидуальной застройки 2-3-этажных секционных домов.

Таким образом, к расчетному сроку генерального плана (2029 г.) предусматриваются для расселения территории:

- индивидуальной жилой застройки - 2590 человек (863 семей);

- секционной застройки - 2837 человек (946 семей).

По данным администрации муниципального образования Кущевское сельское поселение размер земельного участка выделяемого под индивидуальное жилищное строительство на перспективу составляет 0,2 га.

В соответствии с п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* - при размере приусадебного участка – 0,2 га для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,25-0,27 га на 1 дом. Селитебная территория населенного пункта предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; размещения улиц, площадей, парков, скверов, бульваров и других мест общего пользования.

Нормативная плотность населения на селитебной территории малоэтажной секционной застройки в соответствии с приложением 5 (СНиП 2.07.01-89*) принята равной 130 чел/га.

Расчет резервных территорий населенных пунктов Кущевского сельского поселения производится при условии сохранения тенденций роста численности населения, среднего коэффициента семейности и сохранении предельных размеров земельных участков для индивидуального жилищного строительства на долгосрочную перспективу до 2044 года.

Ориентировочная потребность в селитебной территории для прирастающего населения и населения проживающего на территории жилой застройки, попадающей в санитарно-защитные зоны предприятий, а также в зону реконструкции  Кущевского сельского поселения представлена в таблице 38.

Ориентировочная потребность в селитебной территории

для населенных пунктов Кущевского сельского поселения

Таблица 38

| № п/п | Наименование населённого пункта | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана | Потребность селитебной территории на расчетный срок (2029 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, человек | в том числе | Всего, семей | в том числе | Всего, га | в том числе |
|  |  |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  | секционная | на 1 очередь строительства (2019 г.) |
| Кущевское сельское поселение | 5 427 | 4 663 | 764 | 1 809 | 1 554 | 255 | 254,83 | 21,82 | 173,07 |
| 1 | ст.Кущевская | 4963 | 4280 | 683 | 1655 | 1427 | 228 | 213,25 | 21,82 | 160,38 |
| 2 | х. Большая Лопатина | 67 | 67 |  | 22 | 22 | 0 | 5,94 |  | 2,43 |
| 3 | х. Воровского | 27 | 27 |  | 9 | 9 | 0 | 2,43 |  | 1,08 |
| 4 | х. Восточный | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | х.Картушина Балка | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | х. Лопатина | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 | пос. Мирный | 37 | 37 |  | 12 | 12 | 0 | 3,24 |  | 0,54 |
| 8 | с.Новоивановское | 106 | 76 | 30 | 35 | 25 | 10 | 9,45 |  | 2,70 |
| 9 | п.Садовый | 72 | 51 | 21 | 24 | 17 | 7 | 6,48 |  | 1,35 |
| 10 | п.Северный | 51 | 48 | 3 | 17 | 16 | 1 | 4,59 |  | 1,62 |
| 11 | с.Степное | 104 | 77 | 27 | 35 | 26 | 9 | 9,45 |  | 2,97 |

На долгосрочную перспективу (2029 – 2044 гг.) расчетная численность населения по сравнению с 2029 годом увеличится до 42 087 человек, общий прирост - 4217 человек или 1406 семей. При сохранении действующих норм СНиП 2.07.01-89* за расчетный срок генерального плана (2029 – 2044 гг.) и сохранении в поселении норм выделяемых под усадебную застройку ориентировочная потребность в селитебной территории для прирастающего населения составит 379,62 га, в т.ч.:

ст.Кущевская – 346,95 га;

х.Большая Лопатина – 5,67 га;

х.Воровского – 2,43 га;

х.Восточный – 0 га;

х.Картушина Балка – 0 га;

х.Лопатина – 0 га;

пос.Мирный – 3,24 га;

с.Новоивановское – 6,21 га;

пос.Садовый – 4,59 га;

пос.Северный – 4,05 га;

с.Степное – 6,48 га.

3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В каждом населенном пункте, разместить, весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы социально-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

В разделе произведен расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Кущевского сельского поселения (таблицы 39-49). Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенных пунктов.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения Кущевского сельского поселения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

СКБ

Ст. Кущевская

табл. 39

лист 1

табл. 39

лист 2

табл. 39

лист 3

табл. 39

лист 4

х. Большая Лопатина

табл. 40

лист 1

табл. 40

лист 2

х.Воровского

табл. 41

лист 1

табл. 41

лист 2

х. Восточный

табл. 42

лист 1

табл. 42

лист 2

х. Картушина Балка

табл. 43

лист 1

табл. 43

лист 2

х. Лопатина

табл. 44

лист 1

табл. 44

лист 2

пос. Мирный

табл. 45

лист 1

табл. 45

лист 2

село Новоивановское

табл. 46

лист 1

табл. 46

лист 2

пос. Садовый

табл. 47

лист 1

табл. 47

лист 2

пос. Северный

табл. 48

лист 1

табл. 48

лист 2

село Степное

табл. 49

лист 1

табл. 49

лист 2

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана в системе документов территориального планирования

Генеральный план Кущевского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского  поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Кущевского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Кущевского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий  для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Кущевского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Кущевского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий станицы и хуторов поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории

Кущевского сельского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Кущевского сельского поселения в границах муниципального образования образована одиннадцатью населенными пунктами, рассредоточенными среди землепользований  сельскохозяйственного назначения: крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Кущевского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселков и хуторов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка хуторов и поселков представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения. К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий, кладбищ.

В связи с очень низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения объектов общественных центров обслуживания ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания, отделение банка и т.п.

В составе проекта будет предусмотрено обеспечение населенных пунктов поселения полным набором инженерного обеспечения: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализование.

Для оздоровления микроклимата и создания безопасных условий проживания в соответствии с районной схемой санитарной очистки проектом предусматривается ликвидация несанкционированных свалок мусора и предлагаются территории для размещения  усовершенствованных свалок ТБО, а в перспективе после реализации инвестиционного проекта и строительства мусороперерабатывающего завода – площадок для бункеров по сбору мусора с последующим вывозом на МПЗ в ст. Кущевскую.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию поселков.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса согласно санитарной классификации СанПиН необходимо закрывать. Но, учитывая права собственников и необходимость сохранения производственных мощностей и рабочих мест, выборочно проектом предлагается сохранение при условии выполнения ряда мероприятий:

  - создание санитарно-защитных зон по периметру территорий,

  - необходимость создания предприятиями  мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

  - возможно сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

В отношении жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне промпредприятиям, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

ГП-1

Генеральный план Кущевского сельского поселения

5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

станицы Кущевской

Планировочная организация предусматривает условное деление станицы на 5 жилых районов: Центральный, Западный, Восточный, Северный и Южный.

Центральный жилой район располагается между железной дорогой, с запада, и рекой Ея, ограничивающей станицу с востока и севера. С юга район ограничен автодорогой на ст. Староминскую. В состав Центрального района включены территории, которые расположены южнее, за автодорогой на ст. Староминскую: полигона БТРЗ-163 и расположенных рядом с ним производственных предприятий, территория проектируемого кладбища и прилегающих к нему территорий ОПХ «Слава Кубани» и КФХ «Западное ММ».

Западнее Центрального района за железной дорогой располагается Западный жилой район. С востока район ограничен железной дорогой, с запада – автодорогой на ст.Староминскую, с севера – рекой Ея, с юга граничит с территорией государственного лесного фонда.

Восточный жилой район расположен между рекой Ея и автомагистралью «Дон». С севера район ограничен рекой Куго-Ея, с юга- автодорогой на ст. Староминскую. В состав Восточного района входят также территории производственных предприятий, КФХ. КХ, ОПХ, расположенных за автодорогой «Дон», ранее входивших в территорию Восточного района и включенных генеральным планом.

Севернее, за р. Ея и Куго-Ея расположен Северный жилой район, территория которого ограничена с юга - реками Ея и Куго-Ея, с запада – ЛЭП и магистральным газопроводом Подольск-Майкоп, с востока – автодорогой «Дон». С севера район ограничен проектируемой границей, севернее которой до границы санитарно-защитной зоны от газокомпрессорной станции ЛПУМГ запроектирована резервная территория для развития жилой застройки на перспективу за расчетный срок. Под развитие жилой застройки в состав Северного жилого района генеральным планом включены прилегающие земли СПК «колхоз им. Кирова», ОПХ «Слава Кубани», МУП УКК «Кущевский», ООО «Светлое».

Южнее Восточного района, за автодорогой на ст. Староминскую, расположен Южный жилой район. С востока район ограничен автодорогой «Дон», с севера – автодорогой на ст.Староминскую, с запада – проектируемой границей. С юга район ограничен проектируемой границей, за которой предусмотрены территории для развития жилой застройки на перспективу за расчетный срок. В состав Южного района включены земли СПК, КФХ, ОПХ, прилегающие к существующей жилой застройке, а также расположенные западнее реки Ея.

В каждом из них формируется общественный центр жилого района. В Центральном районе он сформировался вдоль улиц Красной и Ленина, переулков Первомайский и Б.Москвича и совпадает с общественным центром станицы и Кущевского района.

Общественный центр многофункционален. В его составе административные здания, учреждения культуры, искусства, магазины, учреждения культурно-бытового обслуживания станичного и районного назначения.

Зона общественного центра акцентирована двумя парками.

Генеральный план предполагает дальнейшее развитие общественного центра станицы с использованием существующих общественных зданий, с учетом их реконструкции и модернизации.

По улицам Куцева, Трудовая, Красная, Б.Москвича, Комсомольская определены зоны реконструкции под общественно-деловую застройку.

На первом этаже проектируемой секционной застройки по ул.Ленина, на месте предлагаемого к выносу в юго-западную производственную зону литейно-механического завода, предусматриваются встроено-пристроенные помещения общественно-торгового назначения. По ул. Комсомольской предусматривается также строительство рынка по реализации сельскохозяйственной продукции.

Благоустраивается территория строящегося спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Ленина.

Генеральным планом предлагается часть пруда осушить, провести рекультивацию, и территорию, после комплекса мероприятий по инженерной подготовке, использовать под жилую застройку и спортивно-парковую зону. Ветлечебница выносится в юго-западную производственную зону. Около пруда предусматривается развитие спортивно-парковой зоны, строительство молодежного культурно-развлекательного и торгового комплексов, устройство набережной по периметру пруда.

Строительство торговых комплексов в Центральном районе проектируется также по ул. Трудовой, напротив спортивного комплекса и по пер. Ростовскому рядом с проектируемым сквером.

Территория Центрального района занята существующим жилым фондом, который представлен малоэтажными индивидуальными жилыми домами и 2-3-4-5-этажными секционными домами.

Генеральным планом предусматривается постепенная реконструкция центральной части Центрального жилого района станицы со сносом ветхой индивидуальной застройки. Для улучшения архитектурного облика центральной части станицы здесь предусматривается строительство 3-5-этажных жилых домов.

Для улучшения санитарного состояния Центрального района станицы генеральным планом предусматривается на расчетный срок вынос производственных предприятий: молзавода ОАО «Янтарь», ОАО «Кущевскремтехпредприятие», хлебокомбината Кущевского РайПО, маслоцеха, ОАО «Кущевского литейно-механического завода» в юго-западную промзону, где, на свободной от застройки территории определены площадки для размещения производственных предприятий.

По пяти мостам через р.Ея, четыре из которых – существующие, осуществляется связь Центрального района с Восточным, Северным и Южным жилыми районами. Связь с Западным районом осуществляется по двум переездам через железную дорогу.

Общественный центр Восточного района развивается на базе существующего центра по пер. Школьному. Для формирования комплекса зданий общественного центра проектом предлагается строительство объектов торговли рядом с Домом культуры. Предусматривается реконструкция здания Дома быта под учреждения торгово-бытового назначения.

По переулку Школьному определены зоны реконструкции кварталов под секционную и общественно-деловую застройку. Проектом предлагается дальнейшее развитие зоны придорожного сервиса по автотрассе «Дон». Здесь предусматривается расширение сети магазинов, кафе, закусочных, автостоянок, СТО, гостиниц и т.д.

В кварталах при пересечении двух транспортных магистралей: автомагистрали «Дон» и автодороги на станицу Староминскую, на свободной территории южнее улицы Полевой, запроектирован дилерский сервисный центр и многофункциональный торгово-гостиничный комплекс.

Генеральным планом предусматривается закрытие существующего кладбища для новых захоронений.

Западнее кладбища на свободной территории запроектированы новые производственные территории.

Переулок Школьный является магистральной улицей, связывающей Восточный и Южный жилые районы и их общественные центры.

Общественный центр Южного района располагается по ул. Ейской и включает в себя учреждения культурного и торгово-бытового назначения. По берегу реки Ея предусматривается благоустроенная набережная. В проектируемом по набережной квартале запроектирован молодежный развлекательный центр. Два моста через реку Ея связывают жилые кварталы Южного района, разделенные рекой. Пешеходный мост связывает набережную и молодежный развлекательный центр со спортивно-парковой зоной, проектируемой в центральной части Южного района на берегу реки Ея.

В западной части Южного жилого района проектируется второй общественный центр, в составе которого - учреждения торгово-бытового назначения.

Жилая застройка Южного района представлена существующими и проектируемыми жилыми домами с приусадебными участками.

В южной части Южного жилого района за проектной границей населенного пункта проектом предлагаются территории для развития жилой застройки на перспективу за расчетный срок.

В Западном жилом районе предусматриваются два общественных центра, один из которых представлен существующими учреждениями обслуживания военного городка «Кущевка-2».

Второй общественный центр проектируется по ул. Павлюченко. Он представлен магазинами, встроено-пристроенными помещениями общественных организаций, предприятиями общественного питания и бытового обслуживания.

Жилая застройка Западного района представлена преимущественно секционными жилыми домами военного городка и индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками.

Севернее военного городка проектируется резервная жилая застройка, строительство которой возможно после сноса по мере амортизации молочной фермы. В северной части жилого района (после ликвидации старых очистных сооружений и рекультивации земель) предусматривается размещение предприятия по производству газированных безалкогольных напитков, газопоршневой электростанции и тепличного комплекса. Связь Западного жилого района с Центральным и другими районами станицы осуществляется по двум переездам через железную дорогу.

Северный жилой район состоит из двух частей, разделенных магистральной автодорогой, по которой осуществляется связь Северного района с Центральным.

В каждой из них проектируется общественный центр, в составе которых магазины, отделение связи, аптека, предприятия общественного питания и бытового обслуживания. В излучине, при слиянии рек Куго-Ея и Ея, предусматривается благоустроенная зеленая зона отдыха и пляж. Пешеходный мост через р.Куго-Ея связывает зону отдыха с Восточным районом станицы, с Центральным районом зона отдыха связана существующим мостом через р.Ея. Рядом с пляжем, на базе существующего магазина по ул. Красногвардейской предусматривается развитие общественного центра обслуживания: строительство магазина, объектов общественного питания.

Жилая застройка представлена существующими и проектируемыми индивидуальными жилыми домами. Генеральным планом предусматривается перевод дачных участков в юго-восточной части района под индивидуальную жилую застройку.

ГП-2

Генеральный план станицы Кущевской

Мостом через р.Куго-Ея Северный район связан с Восточным жилым районом. Магистральная автодорога ул. Красногвардейская и проходящая по берегу реки Куго-Ея автодорога связывают Северный район с федеральной автодорогой «Дон».

Система общественных центров жилых районов и микрорайонов транспортными и пешеходными связями объединена в единую структуру.

5.1.2. Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Кущевского сельского поселения

Восточный планировочный район поселения.

Села Новоивановское , Степное, поселки Мирный, Садовый.

Село Новоивановское. В связи с развитой сетью объектов обслуживания села Новоивановского к проектируемым мероприятиям относятся в первую очередь инженерная подготовка территории, благоустройство центральной части села и создание зеленой зоны отдыха на берегу реки Куго-Ея, существующем парке с организацией спортивных площадок и мест тихого отдыха.. На базе реконструкции не действующего в настоящее время здания конторы предлагается размещение общественного центра обслуживания с минимально необходимым составом обслуживающих функций: магазин товаров повседневного спроса, пункты бытового обслуживания, аптека, кафе.

Мероприятия по организации территориальной структуры села – это резервирование не занятых застройкой земельных участков в восточной части села для размещения индивидуальных домов на расчетный срок, на  западной и восточной окраине села – то же самое на далекую перспективу, сохранение (реконструкция) и усовершенствование технологии сельскохозяйственных предприятий производственной зоны для соблюдения нормативных размеров СЗЗ, создание развитой инфраструктуры инженерного обеспечения.

Развитие села базируется на одном из перспективных проектов района – строительстве мегафермы для содержания свиней к северу от села.

На восточной окраине села проектом сохраняется кладбище.

Поселок Мирный.

Проектом предлагается размещение общественного центра обслуживания с минимально необходимым составом обслуживающих функций: магазин товаров повседневного спроса, отделение почтовой связи, пункты бытового обслуживания, аптека, сквер на свободной от застройки территории в центральной части поселка по  ул. Дружбы. Предлагается к восстановлению здание детского сада с одновременным размещением в нем начальной школы, а также реконструкция бани.

Предприятия производственной зоны сохраняются, необходимо выполнить природозащитные мероприятия по организации СЗЗ и т.п. Указаны территории для расширения производственной зоны в северо-западной части поселка.

Для размещения перспективной жилой застройки предусматриваются не застроенные территории в южной и северной частях населенного пункта.

Существующее кладбище сохраняется, есть возможность его расширения.

Необходимо организовать подъезд к поселку от территориальной автомобильная дороге «подъезд к х. Глебовка» с твердым покрытием.

Поселок Садовый.

Как и в других населенных пунктах поселения, проектируется общественный центр обслуживания с необходимым составом обслуживающих функций: магазин товаров повседневного спроса, отделение почтовой связи, пункты бытового обслуживания, аптека, сквер на свободной от застройки территории между зданием существующих магазинов и сельского клуба. На этом участке, находящемся в центре и в то же время на въезде в населенный пункт, целесообразна организация рекреационной зоны в виде парка в живописном месте на берегу балки Куцой.

Предлагается также совмещение функций школы с детским садом ввиду малочисленности населенного пункта.

На базе не функционирующей фермы проектом предлагается размещение проектируемых производственных и сельскохозяйственных предприятий - расстоянием до жилой застройки лимитируется только класс предприятия согласно санитарной классификации - не выше 4.

Предлагается участок для размещения сельского кладбища поселка Садовый за территорией не действующей фермы с соблюдением нормативных требований по его расположению.

Резервируются территории для размещения жилой застройки на расчетный срок – жилой квартал по ул. Первомайской и небольшой участок по ул. Школьной, на далекую перспективу – в сторону хутора Александровка.

Село Степное.

Сложившееся функциональное зонирование села Степное проектом сохраняется: при въезде сохраняется и развивается производственная зона с необходимостью организации СЗЗ, далее – жилая и общественно- деловая зона села. Общественный центр размещается проектом на свободной территории возле школы, рядом - рекреационная зона с парком и спортивными площадками. На расчетный срок освоению под жилую зону подлежат участки, наиболее приближенные к объектам обслуживания по ул. Парковой, Пролетарской.

Для обслуживания населенных пунктов восточного планировочного района поселения в соответствии с районной схемой санитарной очистки проектом предусматривается ликвидация несанкционированных свалок мусора и отвод территории для размещения одной усовершенствованной свалки ТБО. Предлагаемая территория расположена между селом Новоивановским и поселком Садовым. Как уже было сказано выше, в дальнейшем необходимо эту территорию рекультивировать и организовать на ее месте площадки для бункеров по сбору мусора с последующим вывозом на МПЗ в ст. Кущевскую.

Западный планировочный район

Хутора Восточный, Большая Лопатина, Лопатина, Воровского, Картушина Балка, поселок Северный.

Хутор Восточный.

В центре хутора Восточный находится не используемое здание в хорошем техническом состоянии – проектом предлагается использовать его для размещения небольшого центра хутора в следующем составе: ФАП, магазин товаров повседневного спроса, пункт бытового обслуживания, аптека, отделение почтовой связи. Аналогичное здание расположено ближе к сельхозпредприятию – здесь планируется организовать размещение начальной школы с детским садом. Для функционирования действующего предприятия «Влад» необходима организация СЗЗ.

Проектом предлагается изменение границы населенного пункта для включения территории действующего кладбища и подъездной дороги.

Хутор Большая Лопатина.

Самый обустроенный и насыщенный объектами обслуживания населения является хутор Большая Лопатина.

Предложения настоящего генерального плана – это строительство общественного центра и обустройство сквера по ул. Канеловского неподалеку от территории школы восточнее коттеджей, размещение пожарного депо на 2 автомобиля возле дамбы через балку, благоустройство парка с памятником возле сельского Дома культуры. Жилая застройка, проектируемая на ближайшие 20 лет и более далекую перспективу, планируется по ул. Канеловского.

В остальном, к мероприятиям генплана относятся реконструкция и усовершенствование технологии предприятий производственной зоны для соблюдения нормативных размеров СЗЗ, создание развитой инженерной инфраструктуры, инженерная подготовка территории, благоустройство центральной части хутора.

Сеть существующих и проектируемых объектов обслуживания Большой Лопатины достаточно развита, поэтому исходя их экономических соображений они рассчитаны на обслуживание и населения хутора Лопатина.

В связи с этим проектом предлагается устройство пешеходного перехода или прокола для обеспечения безопасности жителей, в первую очередь школьников.

Проектом предлагается изменение границы населенного пункта для включения территории действующего кладбища и подъездной дороги.

Хутор Лопатина.

В хуторе Лопатина в настоящее время объекты обслуживания отсутствуют, поэтому генеральным планом зарезервирована территория для размещения небольшого центра обслуживания, состоящего из магазина товаров повседневного спроса, аптеки, отделения почтовой связи.

Хутор Воровского.

Ввиду обособленного расположения хутора Воровского проектом предлагается размещение детского сада малой вместимости в центре хутора, рядом – объектов обслуживания и сквера.

Поселок Северный.

Мероприятия по организации территориальной структуры поселка Северный – это резервирование не занятых застройкой земельных участков по ул. Северной для размещения индивидуальных домов на расчетный срок, в северной части поселка – то же самое на далекую перспективу, реконструкция и усовершенствование технологии предприятий производственной зоны к востоку от поселка для соблюдения нормативных размеров СЗЗ, создание развитой инфраструктуры обслуживания, инженерная подготовка территории, благоустройство центральной части.

Запроектированы начальная школа с детским садом по ул.  Школьной. За территорией школы предлагается благоустройство сквера.

Более четкой функциональной организации территории препятствует наличие действующего кладбища практически в центре жилого образования. Проектом предлагается рассматривать его как закрытое с необходимостью организации 50-метровой СЗЗ и в дальнейшем захоронения производить на предлагаемой проектом территории, находящейся за северо-западной окраине поселка возле полосы отвода железной дороги в границах населенного пункта. Размещение на этом участке объекта специального назначения в границах населенного пункта не препятствует дальнейшему территориальному развитию жилой, общественной и производственной застройки.

Проектом предлагается изменение границы населенного пункта для включения территорий двух жилых кварталов: существующей многоквартирной жилой застройки по ул. Школьной (возле производственной базы ООО «Артекс-Агро») и существующей усадебной застройки по ул. Южной.

Хутор Картушина Балка.

Реконструируя здание не действующего клуба в хуторе Картушина Балка, если это позволит техническая экспертиза, здесь проектом предлагается создание центра обслуживания населения с минимальным набором необходимых функций (или во вновь отстроенном здании на этой территории). Рядом необходимо разместить ФАП и благоустроить и озеленить парковую зону с использованием существующих посадок деревьев. При этом предлагается снос здания зерносклада, расположенного возле проектируемого центра обслуживания и находящегося в плохом техническом и эстетическом состоянии.

Кладбище находится возле балки в центральной части хутора. Проектом предлагается рассматривать его как закрытое с необходимостью организации 50-метровой СЗЗ и в дальнейшем захоронения производить на предлагаемой проектом территории, находящейся к северо-востоку за границей хутора возле дороги местного значения. Проектом предлагается изменение границы населенного пункта для включения территории проектируемого кладбища и подъездной дороги.

Проектом также рекомендуется восстановление животноводческого предприятия на западной окраине хутора и возможности размещения новых производств для создания рабочих мест.

Дальнейшее развитие Кущевского района и его поселений предусматривает включение в его структуру крупных инвестиционных проектов, один из которых предусматривается осуществить в ст. Кущевской. Ряд наиболее значительных перспективных планов района касается развития Кущевского поселения. Перечень инвестиционных проектов приведен в разделе 5.5 настоящей пояснительной записки.

5.2. Функциональное зонирование территории

Кущевского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Кущевского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Кущевское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Кущевское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

  - зоны интенсивного градостроительного освоения;

  - зоны сельскохозяйственного использования территории;

  - зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

    - территории населённых пунктов и их развития;

    - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра района и поселения – станицы Кущевской, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	Зоны рекреационного использования;

•	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В генеральном плане Кущевского сельского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий: памятников историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон и особо охраняемых природных территорий.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

В соответствии со ст. 27 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

На сегодняшний день состояние двух особо охраняемых природных территорий, расположенных в пределах Кущевского сельского поселения, удовлетворительное. Для обеспечения охраны ООПТ необходимо:

1. Боярышниковая роща - произвести санитарную очистку лесонасаждений, ограничить проезд по территории памятника природы. Организовать охранную зону (30 м) вокруг «Рощи», ограничивающую распашку территории, предусмотрев высев в ее пределах многолетних трав.

2. Родник колхоза им. Кирова - выполнить обкладку родника кирпичом для предотвращения осыпания грунта, организовать спуск к роднику, расчистку от грунта в радиусе 5 м от истока, организовать охранную зону на расстоянии 10 метров по периметру от объекта, в пределах которой исключить проезд транспорта, произвести высев многолетних трав, осуществлять постоянный санитарный уход в пределах родника, охранной зоны и прилегающей к ним территорий.

Для указанных ООПТ необходимо произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ, оформить паспорта ООПТ и охранные обязательства в установленном законом порядке.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

На генеральном плане Кущевского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования Кущевского района» располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Объекты культурного наследия,

стоящие на государственной охране и

являющиеся памятниками истории и культуры,

находящиеся на территории Кущевского сельского поселения

Таблица 50

| № п\п | Наименование объекта | Местонахож-дение объекта | Номер по гос-списку | Катего-рия истори--ко-культ. значе-ния | Решение о постановке на госуд. охрану | Вид объекта | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ |
|  | Дом жилой, конец XIX в. | ст-ца Кущевская, угол ул. Ленина, 11 и пер. Почтового |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Дом жилой, 1911 г. | ст-ца Кущевская, ул. Первомайская, 92 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Дом казака, 1914 г. | ст-ца Кущевская,ул. Димитрова, 4 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Дом станичного атамана, началоХХ в. | ст-ца Кущевская, угол ул. Советской, 26 и ул. Свердлова, 96 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Почта станичная, начало XIX в. | ст-ца Кущевская, ул. Красная, 1 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Ссыпка зерна, конец XIX в. | ст-ца Кущевская, ул. Кирова, на берегу р. Ея |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Училище двухклас-сное, конец XIX в. | ст-ца Кущевская, ул. Советская, 60 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Училище одно-классное, 1911 г. | ст-ца Кущевская, угол ул. Луначар-ского, 76 и пер. Пионерского, 69 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Фельдшерский пункт, начало ХХ в. | ст-ца Кущевская, ул. Красная, 11 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Школа церковно-приходская, конец XIX в. | ст-ца Кущевская, ул. Школьная |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Здание, где перед жителями станицы выступал видный государственный деятель М.И. Калинин, 1930 г. | ст-ца Кущевская, ул. Куцева, 66 | 1957 | Р | 759 | И | Здание утрачено |
|  | Дом, в котором находился первый ревком станицы, 1918 г. Место, где встречался с бывшими красными партизанами писатель М.А. Шолохов, 1935 г. | ст-ца Кущевская, ул. Крупской, 4 | 1955 1959 | Р Р | 759 333 | И И |  |
|  | Здание, где К.Е. Ворошиловым, О.И. Городовиковым, Е.И. Щеденко, С.М. Буденным был решен вопрос о проведении в станице Кущевской 26 апреля 1920 г. третьей партконференции 1-й Конной армии, 1920г.Здесь в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь, 1942-1943 гг. | ст-ца Кущевская, пер. Школьный, 49 | 1961 | Р | 759, 333 | И |  |
|  | Школа, в которой учился Герой Советского Союза В.А. Кошевой | ст-ца Кущевская, ул. Ленина, 87 | б/н | Р | 407 | И |  |
|  | Место, где находился революционный отряд Д.П. Жлобы, февраль 1918 г. | ст-ца Кущевская, ж.-д. станция "Кущевская" | 1956 | Р | 333 | И |  |
|  | Танк Т-34 "Кущевский колхозник", построенный на средства колхозников Кущевского района,1943 г., 1969г. | ст-ца Кущевская, пер. Первомайский, 86 | 1960 | Р | 759 | И |  |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970 г. | ст-ца Кущевская, пер. Школьный, 41, у средней школы № 6 | 1962 | Р | 63 | И |  |
|  | Памятник казакам 4-го гвардейского кубанского кавалерийского казачьего корпуса, 1967 г. | ст-ца Кущевская, автотрасса Ростов-Баку, район ДРСУ-10 | 1964 | Р | 63 | И |  |
|  | Обелиск советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1976 г. | ст-ца Кущевская, АО "Степь", 4-е отделение | 1965 | Р | 759 | И | Кущев. сельское посел., пос. Мирный (АО «Степь» не существует) |
|  | Братская могила, в которой похоронены заместители председателя Кущевского ревкома Т.И. Черкашин и С.И. Воронка, 1920, 1921 гг. | ст-ца Кущевская, парк им. Горького | 1966 | Р | 63 | И |  |
|  | Братская могила 180 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кущевская, парк 30-летия Победы | 1967 | Р | 63 | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кущевская, АО "Степь", кладбище | 1968 | Р | 759 | И | ст. Кущевская, Степнян-ское кладби-ще, (АО «Степь» не существует) |
|  | Три братские могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кущевская, АО "Степь", кладбище | 1969, 1970, 4726 | Р | 759 63 615 | И | ст. Кущевская, Степнян-ское кладби-ще, (АО «Степь» не существует |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кущевская, АО "Степь", кладбище | 1971 | Р | 63 | И |  |
|  | Братская могила 3 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кущевская, АО "Степь", кладбище | 1972 | Р | 63 | И |  |
|  | Братская могила красных партизан, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | ст-ца Кущевская, у школы № 24 | 1997 | Р | 63 | И |  |
|  | Памятный знак "Бессмертному подвигу земляков-авиаторов", 1978 г. | кольцо Кущевской объездной дороги |  | Р | 313-КЗ | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину,1947 г. | ст-ца Кущевская, средняя школа № 6 | 2008 | Р | 759 | МИ |  |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1970 г. | ст-ца Кущевская,ул. Краснодарская, 20 | 2009 | Р | 759 | МИ |  |
|  | Памятник С.М. Кирову, 1967 г. | ст-ца Кущевская, у здания правления колхоза им. Кирова | 2015 | Р | 63 | МИ |  |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1967 г. | ст-ца Кущевская, у здания правления АО "Степь" | 2016 | Р | 63 | МИ | Перене-сен в: ст. Кущевс-кую, пер. Школь-ный, 51, краевед-ческий отдел район-ного истори-ческого музея |
| ХУТОР БОЛЬШАЯ ЛОПАТИНА |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г., автор Т.Т. Бескровная | х. Большая Лопатина, центр | 1975 | Р | 759 | И |  |
| СЕЛО НОВОИВАНОВСКОЕ |
|  | Памятник, погибшим за власть Советов в годы гражданской войны, 1957 г. | с. Новоива-новское, у клуба | 1992 | Р | 63 | И |  |
|  | Братская могила партизан, погибших в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | с. Новоива-новское, у клуба | 1993 | Р | 759 | И |  |
| СЕЛО СТЕПНОЕ |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | с. Степное, кладбище | 4729 | Р | 615 | И |  |
| МЕЖСЕЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Братская могила казаков, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942 г. | трасса Кущевская-Первомайский, 2-й километр | 1973 | Р | 63 | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1970 г. | Кущевский плодопитомнический совхоз, у средней школы № 6 | 2017 | Р | 63 | МИ |  |
| Объекты культурного наследия, рекомендуемые к постановке на государственную охрану, находящиеся на территории Кущевского сельского поселения |
| СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ |
|  | Дом жилой, конец Х1Х века | ст-ца Кущевская, ул. Крупской,10 |  |  |  | А |  |
|  | Здание, конец Х1Х – начало ХХ вв. | ст-ца Кущевская, ул.Красная,33 – ул.Первомайская,75 |  |  |  | А |  |
|  | Здание маслобойни, вторая половина Х1Х века | ст-ца Кущевская, ул.Советская – ул.Кирова |  |  |  | А |  |
|  | Здание больницы, конец Х1Х века | ст-ца Кущевская, ул.Кирова, на территории современной бльницы со стороны р.Ея |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой, конец Х1Х века | ст-ца Кущевская, ул.Советская,18 |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой, конец Х1Х века. | ст-ца Кущевская, угол пер.Школьного,59/1 и ул.8 марта |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой, конец Х1Х века | ст-ца Кущевская, ул.Первомайская,90 |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой, конец Х1Х века | ст-ца Кущевская, ул.Ленина,11 |  |  |  | А |  |
|  | Братская могила 11-ти советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне, 1942 г. | ст-ца Кущевская, парк 30-летия Победы, со стороны боковой аллеи |  |  |  | И |  |

ОАО «Наследие Кубани» были выявлены объекты археологии, представленные курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп.

Объекты археологического наследия

Таблица 51

| № пп | Наиме-нование объекта | Местонахождение объекта | Но-мер по гос. спис-ку | № в кур-ган- ной груп-пе | Высо-та курганных насы-пей, м | Диа-метр кур-гана, м | Ох-ран-ная зона, м | Реш. о поста-новке на гос. охрану | № по инв. спис-кам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курган «Кущёвс-кий 3» | ст-ца Кущевская, асфальтный завод, западная окраина станицы, 200 м к югу от элеватора | 1934 |  | до 1 | 35 | 50 | 63i |  |
| 2. | Курган не обнаружен | ст-ца Кущевская, колхоз им. Кирова, молочно-товарная ферма бригады 4,4,2 км к юго-востоку от станицы | 1935 |  |  |  |  | 63 | - |
| 3. | Курганная группа «Кущёв-ский 19» (4 насыпи) | ст-ца Кущевская, колхоз им. Кирова, бригада 3, поле 7 | 1936 | 1 | до 1 | 36 | 50 | 63 | 001800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курган | х. Большая Лопатина, колхоз им. Кирова, бригада 6, поле 1, 0,3 км к югу от юго-восточной окраины хутора | 1937 |  | до 1 | 35 | 50 | 63 | - |
|  | Курган не обнаружен | ст-ца Кущевская, (х. Южный),1, 5 км к северо-востоку от хутора, 2-е отделение АОЗТ «Гудколиманское» | 1938 |  |  |  |  | 63 | - |
|  | Курган "Кущев-ский 1" | ст-ца Кущевская, 0,4 км к востоку-юго-востоку от юго-восточной окраины станицы | 7910 |  | до 2 | 55 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000100 |
|  | Курганная группа "Кущевский 2" (3 насыпи) | ст-ца Кущевская, выезд из станицы по пер. Пионерскому,южнее кладбища и к северу от него | 7911 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000200 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кущев-ский 4" | ст-ца Кущевская, ул. Дзержинского, в 0,1 км к юго-западу от моста через р. Ея | 7912 |  | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000300 |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 5" (3 насыпи) | ст-ца Кущевская, 5,2 км к юго-востоку от станицы | 7913 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000400 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кущев-ский 6" | ст-ца Кущевская, 5,3 км к юго-востоку от станицы | 7914 |  | до 2 | 60 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000500 |
|  | Курган "Кущев-ский 7" | ст-ца Кущевская, 7 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы, 1,3 км к востоку-юго-востоку от впадения р. Ея в р. Кавалерка | 7915 |  | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000600 |
|  | Курган "Кущев-ский 8" | ст-ца Кущевская, 0,5 км к востоку от восточного въезда в станицу | 7916 |  | до 22 | 58 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000700 |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 9" (4 насыпи) | ст-ца Кущевская, 1,5 км к востоку от восточного въезда в станицу | 7917 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 10" (2 насыпи) | ст-ца Кущевская, 2,4 км к востоку-юго-востоку от восточного въезда в станицу | 7918 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 11" (4 насыпи) | ст-ца Кущевская, 3 км к юго-востоку от станицы, 0,9 км к востоку от автодороги Краснодар— Ростов | 7919 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001000 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 55 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 12" (2 насыпи) | ст-ца Кущевская, 4 км к юго-востоку от станицы, 0,7 км к востоку от автодороги Краснодар— Ростов | 7920 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 13" (2 насыпи) | ст-ца Кущевская, 4,4 км к юго-востоку от станицы, 1,4 км к востоку от автодороги Краснодар—Ростов | 7921 | 1 | до 2 | 58 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001200 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кущев-ский 14" | ст-ца Кущевская, 5 км к юго-востоку от станицы | 7922 |  | до 1 | 95 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001300 |
|  | Курган "Кущев-ский 15" | ст-ца Кущевская, 1,35 км к юго-юго-востоку от южной окраины станицы | 7923 |  | до 2 | 55 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001400 |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 16" (4 насыпи) | ст-ца Кущевская, 3 км к юго-востоку от станицы | 7924 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 17" (2 насыпи) | ст-ца Кущевская, 3,5 км к юго-востоку от станицы | 7925 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кущев-ский 18" | ст-ца Кущевская, 4 км к юго-востоку от станицы | 7926 |  | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001700 |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 20" (2 насыпи) | ст-ца Кущевская, 1,1 км к западу от станицы и 0,25 км к северу от автодороги Кущевская—Шкуринская | 7927 | 1 | до 2 | 54 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 21" (6 насыпей) | ст-ца Кущевская, 5,1 км к западу от станицы и 0,1 км к югу от автодороги Кущевская-Шкуринская | 7928 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 22" (3 насыпи) | ст-ца Кущевская, 4,3 км к западу от станицы и 0,6 км к югу от автодороги Кущевская-Шкуринская | 7929 | 1 | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 23" (3 насыпи) | ст-ца Кущевская, 1,6 км к северу от станицы | 7930 | 1 | до 2 | 55 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002200 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 2 | 58 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 24" (12 насыпей | ст-ца Кущевская, 1,7 км к северу от северо-восточной окраины станицы, к западу от автоавтодороги Краснодар—Ростов | 7931 | 1 | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кущев-ский 25" | ст-ца Кущевская, 1,8 км к северо-северо-востоку от северо-восточной окраины станицы | 7932 |  | до 2 | 56 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002400 |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 26" (2 насыпи) | ст-ца Кущевская, 1,75 км к северо-востоку от станицы | 7933 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курган "Большелопатинский 1" | х. Большая Лопатина, 0,6 км к югу от хутора | 7939 |  | до 2 | 57 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003100 |
|  | Курган "Большелопатинский 2 | х. Большая Лопатина, 1 км к юго-западу от хутора | 7940 |  | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003200 |
|  | Курганная группа "Большелопатинская 3" (5 насыпей) | х. Большая Лопатина, западная окраина хутора | 7941 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Большелопатинская 4" (3 насыпи) | х. Большая Лопатина, 2,4 км к северо-западу от хутора | 7942 | 1 | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003400 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Большелопатинская 5" (2 насыпи) | х. Большая Лопатина, 2,75 км к северо-западу от хутора | 7943 | 1 | до 1 | 43 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Восточ-ный 1" (2 насыпи) | х. Восточный, 1,75 км к северо-востоку от хутора | 7944 | 1 | до 5 | 69 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Восточ-ный 2" (2 насыпи) | х. Восточный, 2 км к северу от хутора | 7945 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003700 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Восточ-ный 3" (3 насыпи) | х. Восточный, 2,25 км к северу от западной окраины хутора | 7946 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Восточ-ный 4" (5 насыпей) | х. Восточный, 2,5 км к северо-северо-западу от западной окраины хутора | 7947 | 1 | до 2 | 66 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курган "Восточ-ный 5" | х. Восточный, 0,3 км к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины хутора | 7948 |  | до 1 | 43 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004000 |
|  | Курганная группа "Восточ-ный 6" ( 17 насыпей) | х. Восточный, 2,4 км к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины хутора | 7949 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 2 | 53 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 5 | 62 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 4 | 59 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 14 | до 2 | 52 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | до 3 | 50 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 17 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Восточный 7" ( 2 насыпи) | х. Восточный, 3 км к юго-юго-западу от юго-западного угла хутора | 7950 | 1 | до 3 | 55 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004200 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 49 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа "Западный 1" (8 насыпей) | х. Восточный, 2,5 км к северо-западу от овцетоварной фермы совхоза | 7951 | 1 | до 6 | 79 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 3 | 55 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  | Курган "Картушинский 4" | х. Восточный, 1,1 км к востоку от хутора | 7952 |  | до 2 | 49 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006000 |
|  | Курганная группа "Картушинская 1" (13 насыпей) | х. Картушина Балка, 2,2 км к югу от юго-западной окраины хутора | 7965 | 1 | до 7 | 83 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005700 |
|  |  |  |  | 2 | до 3 | 61 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | до 3 | 62 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа "Картушинская 2" (4 насыпи) | х. Картушина Балка, 0,8 км к северо-западу от хутора | 7966 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Картушинская 3" (4 насыпи) | х. Картушина Балка, мыс в месте впадения Картушиной балки в р. Ея | 7967 | 1 | до 2 | 56 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Лопатина 2" (3 насыпи) | х. Лопатина, 1 км к востоку от хутора | 8017 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 011000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Новоива-новская 1" (3 насыпи) | с. Новоивановское, 1 км к югу от села | 8024 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 011900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Новоива-новская 2" (6 насыпей) | с. Новоивановское, 2км к северо-северо-востоку от села | 8025 | 1 | до 3 | 70 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 012000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Садовый 1" (6 насыпей) | п. Садовый, 3 км к западу от поселка | 8056 | 1 | до 2 | 56 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015100 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 52 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 2 | 45 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Садовый 2" (6 насыпей) | п. Садовый, 2,5 км к юго-юго-востоку от поселка | 8057 | 1 | до 2 | 51 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015200 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 2 | 56 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Семенов-ка 1" (3 насыпи) | х. Семеновка, 0,3 км к северо-западу от хутора | 8058 | 1 | до 2 | 56 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Семенов-ка 2" (4 насыпи) | х. Семеновка, 1 км к северо-западу от хутора | 8059 | 1 | до 2 | 55 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015400 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курган "Средняя Чубурка 1" | х. Средние Чубурки, восточная окраина хутора | 8060 |  | до 1 | 43 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015500 |
|  | Курган "Средняя Чубурка 2" | х. Средние Чубурки, 1,3 км к северу от хутора | 8061 |  | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015600 |
|  | Курганная группа "Таврический 2" (2 насыпи) | с. Таврическое, 3,25 км к северо-востоку от села | 8062 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курган "Цукерова Балка" | х. Цукерова Балка, 0,8 км к северу от хутора | 8063 |  | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016000 |
|  | Курганная группа "Шкуринская 2" (2 насыпи) | ст-ца Шкуринская, 1,7 км к северу от северной окраины станицы | 8064 | 1 | до 5 | 87 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016100 |
|  |  |  |  | 2 | до 5 | 79 | 150 |  |  |
|  | Курган "Шкуринский 5" | ст-ца Шкуринская, 3,5 км к северу от западной окраины станицы | 8066 |  | до 1 | 42 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016300 |
|  | Курган "Шкуринский 6" | ст-ца Шкуринская, 1,3 км к западу от северно-западной окраины станицы | 8067 |  | до 3 | 59 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016400 |
|  | Курганная группа "Шкуринская 7" (3 насыпи) | ст-ца Шкуринская, 4,1 км к югу от юго-западной окраины станицы | 8068 | 1 | до 5 | 77 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курган "Шкуринская 8" | ст-ца Шкуринская, 5,3 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы | 8069 |  | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016600 |
|  | Курганная группа "Ейский 1" (5 насыпей) | ст-ца Шкуринская, 5 км к северо-северо-западу от северной окраины станицы | 8070 | 1 | до 7 | 97 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004800 |
|  |  |  |  | 2 | до 4 | 63 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа 1 (2 насыпи) | ст. Кущевская, 4,63 км к северо-западу от церкви станицы, правый берег р. Ея, в продолжении ул. Чапаева |  | 1 | до 1 | 35 | 50 | 803-пiii |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа 2 (3 насыпи) | ст. Кущевская, западная окраина, 8,2 км к западу-юго-западу от церкви станицы |  | 1 | до 1 | 35 | 50 | 803-п |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 4 | 89 | 150 |  |  |
|  | Курганная группа «Кущёв-ская 27» (3 насыпи) | Ст. Кущёвская, 3,7 км к В от СВ окраины станицы, правый берег р.Куго-Ея |  | 1 | до 1 | 38 | 50 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Новоивановская 3» (2 насыпи) | С. Новоивановское, 3,25 км к СВ от СВ окраины села |  | 1 | до 1 | 36 | 50 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 46 | 50 |  |  |

i Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.75 г. №63

ii Решение Краснодарского крайисполкома от 31.08.81г. №540

iii Приказ руководителя департамента культуры Краснодарского края от 16.11.2005 г. №803-п

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны водонапорных башен и насосных станций питьевого водоснабжения Ейского группового водопровода.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых на территории поселения отсутствуют.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…».

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория полселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории центра поселения происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенных пунктов и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Кущевский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

5.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Кущевского сельского поселения

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

- Зона режимных территорий.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.3.1.Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов поселения и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального,

культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2029г, резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком - до 2044г., как в существующих границах, так и за их пределами.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 5.

Размещение новой застройки станицы Кущевской планируется на землях населенного пункта без изменения границ. При необходимости (например, при оптимистическом развитии станицы и необходимости в новых территориях для муниципальных нужд) проектом рекомендуется в пределах расчетного срока 20 лет изменение границ населенного пункта в рекомендуемых контурах с выходом на земельные угодья сельскохозяйственного назначения. В этом случае необходимо поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

5.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

Cтавившиеся в советский период цели жилищной политики были связанны с ликвидацией очереди. Государство строго регламентировало норму предоставления жилья. Сегодня на первый план выдвигается, наряду с ликвидацией очереди, проблема улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилища, удовлетворение жильём  в соответствии с индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями. В настоящее время важнейшим направлением жилищной политики на перспективу, должно являться комплексное преобразование массивов типовой жилой застройки прошлых лет с целью формирования комфортной среды обитания, придания морального и физически деградировавшему жилому фонду современных потребительских качеств, возведения нового жилья.

Строительство нового жилья в рамках реализации генерального плана Кущевского сельского поселения предусматривается осуществить в существующих и проектируемых жилых кварталах в проектных административных границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

В проектируемых кварталах проектом предусмотрено расселение следующих категорий населения:

- прирастающее население;

- население, проживающее в санитарно-защитных зонах производственных предприятий;

- население, проживающее в зоне реконструкции центральной части ст.Кущевской.

Территорию жилой застройки, попадающую в санитарно-защитную зону предприятий, генеральным планом предусматривается отнести к зоне строгого строительного режима. Население, проживающее в такого рода зоне, предполагается, по мере износа жилых строений, разместить в зонах более экологически благоприятных для проживания.

По данным администрации Кущевского сельского поселения на территории населенных пунктов ветхое жилье и признанное аварийным составляет 0,2 % от общего объема жилых помещений и равно 1,702 тыс. м2 (22 дома), в т.ч.:

- пос.Мирный – 0,155 тыс. м2 (12 человек);

- с.Новоивановское – 0,203 тыс. м2 (9 человек);

- пос.Садовый – 0,76 тыс. м2 (39 человек);

- пос.Северный – 0,211 тыс. м2 (15 человек);

- с.Степное – 0,363 тыс. м2 (21 человек).

Убыль жилищного фонда, находящегося на территории застройки, попадающей в зону строго строительного режима, к расчетному сроку генерального плана составит 3,398 тыс. м2 (50 домов, где проживает 150 человек), в т.ч.:

- ст.Кущевская – 1,558 тыс. м2 (23 дома, где проживает 69 человек);

- с.Новоивановское – 0,679 тыс. м2 (10 домов, где проживает 30 человек);

- п.Садовый – 0,471 тыс. м2 (7 домов, где проживает 21 человек);

- п.Северный – 0,08 тыс. м2 (1 дом, где проживает 3 человека);

- с.Степное – 0,61 тыс. м2 (9 домов, где проживает 27 человек).

Одновременно с новым жилищным строительством, генеральным планом ст.Кущевской предусматривается реконструкция существующей жилой застройки центральной части станицы, где предполагается строительство малоэтажных 2-3-этажных секционных домов. Жилищный фонд этих кварталов состоит из смешанной застройки: индивидуальные жилые дома, 2-3-4-5-этадные секционные дома. Реконструктивные мероприятия предусматривают снос 100 % существующей усадебной застройки под малоэтажное строительство и модернизацию оставшегося жилого фонда. Предполагается, что общий объем сноса по всем кварталам может составить 13,89 тыс. м2.  В настоящее время в застройке подлежащей реконструкции проживает 205 семей (614 человек).

Общая убыль жилищного фонда по Кущевскому сельскому поселению в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 52

Таблица 52

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Убыль жилого фонда | Сохраняемый жилой фонд на 1 очередь строительства (2019 г.) | Сохраняемый жилой фонд к расчетному сроку генерального плана (2029 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ветхое и аварийное | Зона строго строительного режима | Зона реконструкции | Итого общая убыль жилого фонда к 2029 году |  | тыс.м2 | % от существующей на 01.01.09 г. |
| 1 | ст.Кущевская | 670,72 |  | 1,558 | 13,89 | 15,448 | 670,72 | 655,272 | 97,7 |
| 2 | х.Большая Лопатина | 10,93 |  |  |  | 0 | 10,93 | 10,93 | 100,0 |
| 3 | х.Воровского | 6,52 |  |  |  | 0 | 6,52 | 6,52 | 100,0 |
| 4 | х.Восточный | 2,7 |  |  |  | 0 | 2,7 | 2,7 | 100,0 |
| 5 | х.Картушина Балка | 2,45 |  |  |  | 0 | 2,45 | 2,45 | 100,0 |
| 6 | х.Лопатина | 3,5 |  |  |  | 0 | 3,5 | 3,5 | 100,0 |
| 7 | пос.Мирный | 4,84 | 0,155 |  |  | 0,155 | 4,84 | 4,685 | 96,8 |
| 8 | с.Новоивановское | 13,95 | 0,203 | 0,679 |  | 0,882 | 13,95 | 13,068 | 93,7 |
| 9 | пос.Садовый | 8,37 | 0,76 | 0,471 |  | 1,231 | 8,37 | 7,139 | 85,3 |
| 10 | пос.Северный | 7,99 | 0,211 | 0,08 |  | 0,291 | 7,99 | 7,699 | 96,4 |
| 11 | с.Степное | 12,52 | 0,363 | 0,61 |  | 0,973 | 12,52 | 11,547 | 92,2 |
| Итого по Кущевскому СП | 744,49 | 1,692 | 3,398 | 13,89 | 18,98 | 744,49 | 725,51 | 97,5 |

Таким образом убыль жилого фонда в Кущевском сельском поселении к расчетному сроку генерального плана составит 18,98 тыс. м2 (2,3 %) и общая площадь сохраняемого составит 725,51 тыс. м2.

Объемы нового жилищного строительства определены на основании рассмотрения площадок для его размещения. В Кущевском сельском поселении для размещения нового жилищного строительства рассмотрены территории общей емкостью порядка 200 га, в т.ч.

- ст.Кущевская – 162,02 га;

- х.Большая Лопатина – 7,031 га;

- х.Воровского – 2,468 га;

- п.Мирный – 4,313 га;

- с.Новоивановское – 6,937 га;

- п.Садовый – 4,851 га;

- п.Северный – 4,528 га;

- с.Степное – 7,045 га.

Также при определении объемов нового строительства учтен среднегодовой прирост обеспеченности по поселению на одного жителя. Так, в 2007-2008 гг. среднегодовой прирост обеспеченности на одного жителя по поселению составил 0,4 и 0,44 м2 общей площади соответственно.

На территории станицы Кущевской в зоне реконструкции центральной части станицы предусмотрены участки под малоэтажное строительство общей площадью 20,7 га. На рассматриваемой территории предусматривается малоэтажное строительство (2-3 этажа). Ориентировочный жилой фонд определен в размере 56,8 тыс. м2, расселяемое население, при жилищной обеспеченности 20 м2 общей площади на 1 человека, суммарно составит 2,84 тыс. человек.

На территории проектируемой застройки Кущевского сельского поселения предусмотренной генеральным планом под индивидуальное жилищное строительство (200 га) предлагается размещение домов средней площадью 96,2 м2. При коэффициенте семейности 3 человека, объем нового индивидуального жилищного строительства может составить порядка 83,02 тыс. м2, расселяемое население 2,6 тыс. человек.

Улучшение жилищных условий существующего населения Кущевского сельского поселения предполагается путем реконструкции, предусматривающей различные варианты включающие уширение корпусов зданий, достройку дополнительных секций, надстройку новых этажей и мансард. При реализации данных мероприятий конструктивно дом увеличивает жилую площадь.

Далее в таблице 53 представлены расчеты потребности в объемах и территориях под новое жилищное строительство в разрезе населенных пунктов Кущевского сельского поселения.

Расчет потребности в объемах и территориях

под новое жилищное строительство Кущевского сельского поселения

в разрезе населенных пунктов

Таблица 53

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2009 г.) | I очередь (2019 г.) | Расчетный срок (2029 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Кущевская |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 670,72 | 788,17 | 1127,4 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 | 118,12 | 118,12 | 174,92 |
|  | усадебный | тыс. м2 | 552,60 | 670,05 | 952,48 |
| 2 | Население | чел. | 30240 | 32030 | 34520 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 22,18 | 24,61 | 32,66 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - | - | 15,45 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 670,72 | 670,72 | 655,27 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 | 0,00 | 117,45 | 472,13 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 56,80 |
|  | усадебное | тыс. м2 | 0,00 | 117,45 | 415,33 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | 0,00 | 11,75 | 23,61 |
| 8 | Потребность в территориях для среднеэтажного жилищного строительства | га | - | - | - |
| 9 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га | - | - | 20,70 |
| 10 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га | - | 119,40 | 141,32 |
| 11 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га | - | 119,40 | 162,02 |
| Х.Большая Лопатина |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 10,93 | 13,67 | 17,07 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 | - | - | - |
|  | усадебный | тыс. м2 | 10,93 | 13,67 | 17,07 |
| 2 | Население | чел. | 443 | 470 | 510 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 24,67 | 29,09 | 33,47 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - | - | - |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 | - | 2,74 | 6,14 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 | - | - | - |
|  | усадебное | тыс. м2 | - | 2,74 | 7,10 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | - | 0,27 | 0,36 |
| 8 | Потребность в территориях для среднеэтажного жилищного строительства | га | - | - | - |
| 9 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га | - | - | - |
| 10 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га | - | 1,80 | 7,03 |
| 11 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га | - | 1,80 | 7,03 |
| х.Воровского |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 6,52 | 6,85 | 7,33 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебный | тыс. м2 | 6,52 | 6,85 | 7,72 |
| 2 | Население | чел. | 173 | 185 | 200 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 37,69 | 37,03 | 36,65 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - | - | - |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 | - | 0,33 | 0,81 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 | - |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 | - | 0,33 | 0,81 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | - | 0,03 | 0,04 |
| 8 | Потребность в территориях для среднеэтажного жилищного строительства | га | - | - | - |
| 9 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га | - | 0,8 | 2,5 |
| 11 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га | - | 0,8 | 2,5 |
| п.Мирный |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 4,84 | 6,18 | 8,19 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 | - | - | - |
|  | усадебный | тыс. м2 | 4,84 | 6,18 | 8,19 |
| 2 | Население | чел. | 268 | 275 | 305 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 18,06 | 22,47 | 26,84 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 4,84 | 4,84 | 4,69 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 | - | 1,34 | 3,50 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 | - | - | - |
|  | усадебное | тыс. м2 | - | 1,34 | 3,50 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | - | 0,13 | 0,18 |
| 8 | Потребность в территориях для среднеэтажного жилищного строительства | га | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га | - | 0,40 | 4,31 |
| 11 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га | - | 0,40 | 4,31 |
| с.Новоивановское |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 13,95 | 17,35 | 21,34 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 | - | - | - |
|  | усадебный | тыс. м2 | 13,95 | 17,35 | - |
| 2 | Население | чел. | 569 | 600 | 645 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 24,52 | 28,92 | 33,08 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 13,95 | 13,95 | 13,07 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 | - | 3,40 | 8,27 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 | - | - | - |
|  | усадебное | тыс. м2 | - | 3,40 | 8,27 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | - | 0,34 | 0,41 |
| 8 | Потребность в территориях для среднеэтажного жилищного строительства | га | - | - | - |
| 9 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га | - | - | - |
| 10 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га | - | 2,00 | 6,94 |
| 11 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га | - | 2,00 | 6,94 |
| п.Садовый |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 8,37 | 10,43 | 13,19 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 | - | - | - |
|  | усадебный | тыс. м2 | 8,37 | 10,43 | 13,19 |
| 2 | Население | чел. | 369 | 385 | 420 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 22,68 | 27,09 | 31,40 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - | - | 1,23 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 8,37 | 8,37 | 7,14 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 | - | 2,06 | 6,05 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 | - | - | - |
|  | усадебное | тыс. м2 | - | 2,06 | 6,05 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | - | 0,21 | 0,30 |
| 8 | Потребность в территориях для среднеэтажного жилищного строительства | га | - | - | - |
| 9 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га | - | - | - |
| 10 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га | - | 1,00 | 4,85 |
| 11 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 1,00 | 4,85 |
| п.Северный |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 7,99 | 9,92 | 12,07 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 | - | - | - |
|  | усадебный | тыс. м2 | 7,99 | 9,92 | 12,07 |
| 2 | Население | чел. | 317 | 335 | 365 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 25,21 | 29,60 | 33,06 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 7,99 | 7,99 | 7,70 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 | - | 1,93 | 4,37 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 | - | - | - |
|  | усадебное | тыс. м2 | - | 1,93 | 4,37 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | - | 0,19 | 0,22 |
| 8 | Потребность в территориях для среднеэтажного жилищного строительства | га | - | - | - |
| 9 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га | - | - | - |
| 10 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га | - | 1,20 | 4,53 |
| 11 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га | - | 1,20 | 4,53 |
| с.Степное |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 12,52 | 15,83 | 19,44 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 | - | - | - |
|  | усадебный | тыс. м2 | 12,52 | 15,83 | 19,44 |
| 2 | Население | чел. | 558 | 590 | 635 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 22,44 | 26,83 | 30,61 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - | - | 0,97 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 12,52 | 12,52 | 11,55 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 | - | 3,31 | 7,89 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 | - | - | - |
|  | усадебное | тыс. м2 | - | 3,31 | 7,89 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | - | 0,33 | 0,39 |
| 8 | Потребность в территориях для среднеэтажного жилищного строительства | га | - | - | - |
| 9 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га | - | - | - |
| 10 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га | - | 2,20 | 7,05 |
| 11 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га | - | 2,20 | 7,05 |

Предполагается, что уровень обеспеченности и общая площадь жилищного фонда в таких населенных пунктах как: х.Восточный, х.Картушина Балка и х.Лопатина к расчетному сроку генерального плана останется на прежнем уровне.

К расчетному сроку генерального плана жилищный фонд Кущевского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда и нового строительства составит 1234,67 тыс. м2 общей площади.

Показатели по новому жилищному строительству в целом по поселению приведены в таблице 54.

Таблица 54

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2009 г.) | I очередь (2019 г.) | Расчетный срок (2029 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 744,49 | 877,05 | 1234,67 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 | 118,12 | 118,12 | 174,92 |
|  | усадебный | тыс. м2 | 626,37 | 758,93 | 1059,76 |
| 2 | Население | чел. | 33207 | 35140 | 37870 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 22,42 | 24,96 | 32,60 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 18,98 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 744,49 | 744,49 | 725,51 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 | 0,00 | 132,56 | 509,16 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 56,80 |
|  | усадебное | тыс. м2 | 0,00 | 132,56 | 453,32 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | 0,00 | 13,26 | 22,67 |
| 8 | Потребность в территориях для среднеэтажного жилищного строительства | га | 0,00 |  |  |
| 9 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га | 0,00 |  | 20,70 |
| 10 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га | 0,00 | 128,80 | 178,52 |
| 11 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га | 0,00 | 128,80 | 199,22 |

Таким образом для достижения средней обеспеченности жилой площадью на одного человека до уровня 32,6 м2 в Кущевском сельском поселении необходимо к расчетному сроку генерального плана дополнительно ввести около 509,16 тыс. м2 общей площади жилых домов.

5.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центром населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями станицы, поселков и хуторов и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

5.3.2.1. Размещение учреждений обслуживания

Станица Кущевская

Таблица 55

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Административные здания |
| 1 | Здание администрации Кущевского района | 1 | 2 | Сущ. |
| 2 | Здание администрации Кущевского сельского поселения | 1 | 1 | Сущ. |
| 3 | Административное здание, сбербанк | 1 | 1 | Сущ. |
| 4 | Здание управления сельского хозяйства | 1 | 2 | Сущ. |
| 5 | Здание управления архитектуры Земельный комитет, ОАО «Кущевскагропромпроект» | 1 | 1 | Сущ. |
| 6 | Кущевское управление социальной защиты | 1 | 2 | Сущ. |
| 7 | Административное здание ООО «Нива Кубани» | 1 | 1 | Сущ. |
| 8 | Административное здание | 1 | 1 | Сущ. |
| 9 | Пенсионный фонд | 1 | 2 | Сущ. |
| 10 | Налоговая инспекция | 1 | 3 | Сущ. |
| 11 | Райвоенкомат | 1 | 1 | Сущ. |
| 12 | Государственная служба санэпиднадзора | 1 | 1 | Сущ. |
| 13 | ГУ Кущевский центр занятости населения | 1 | 1 | Сущ. |
| 14 | Кущевский почтамт | 1 | 3 | Сущ. |
| 15 | Кущевский районный информационный центр, редакция радио | 1 | 1 | Сущ. |
| 16 | ГУП редакция газеты «Вперед» | 1 | 1 | Сущ. |
| 17 | Кущевское РАЙПО Комбанк «Крыловский» | 1 | 2 | Сущ. |
| 18 | Здание сбербанка | 1 | 2 | Сущ. |
| 19 | Здание банка РКЦ ЦБ РФ | 1 | 2 | Сущ. |
| 20 | Здание прокуратуры Кущевского района | 1 | 3 | Сущ. |
| 21 | Кущевский районный суд | 1 | 3 | Сущ. |
| 22 | Кущевский РОВД | 1 | 2 | Сущ. |
| 23 | Опорный пункт правопорядка | 1 | 1 | Сущ. |
| 24 | ВОХР, районный архив, дом быта | 1 | 1 | Сущ. |
| 25 | Паспортный стол | 1 | 1 | Сущ. |
| 26 | ГИБДД | 1 | 1 | Сущ. |
| 27 | ЗАГС, МУДО «Дом детского творчества» | 1 | 2 | Сущ. |
| 28 | Бюро технической инвентаризации | 1 | 2 | Сущ. |
| 29 | Таможня | 1 | 1 | Сущ. |
| 30 | Служба регистрации недвижимости | 1 | 2 | Сущ. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 31 | Районный Дом культуры на 247 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 32 | Степнянский Дом культуры на 500 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 33 | Клуб «Радуга» | 1 | 1 | Сущ. |
| 34 | Муниципальное кино-видео зрелищное предприятие кинотеатр «Дружба» - бар «Шанс | 1 | 1 |  |
| 35 | Кафе «Астория» | 1 | 1 | Сущ. |
| 36 | Молодежный культурно-развлекательный центр: - видеосалон; - кафе; -танцевальный зал | 2 | 2 | Проектир. |
| 37 | МУК «Централизованная библиотечная система»: -Центральная районная библиотека; -Отдел комплектования; -Детская библиотека. | 1 1 1 | 1 1 1 | Сущ. Сущ./реконстр. Сущ./реконстр. |
| 38 | МУК «Кущёвский районный исторический музей» с выставочным залом | 1 | 1 | Сущ./реконстр. |
| 39 | МУК «Степнянский народный исторический музей» | 1 | 1 | Сущ. |
| 40 | Детская музыкальная школа МУ «Детская школа искусств» с концертным залом на 80 мест | 1 | 2 | Сущ./реконстр. |
| 41 | Храм Святого апостола Иоанна Богослова | 1 | 1 | Сущ. |
| 42 | МУК Центральный парк культуры и отдыха. Администрация парка. Отдел соцзащиты населения | 1 |  | Сущ. |
| 43 | Парк 30 лет Победы | 1 |  | Сущ. |
| 44 | Братская могила Красных партизан погибших за власть Советов в годы гражданской войны 1918 – 1920 гг. | 1 |  | Памятник истории |
| 45 | Братская могила, в которой похоронены заместители председателя Кущевского ревкома Т.И.Черкашин и С.И.Воронка | 1 |  | Памятник истории |
| 46 | Братская могила 180 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | 1 |  | Памятник истории |
| 47 | Братская могила 11-ти советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне | 1 |  | Памятник истории |
| 48 | Братская могила Советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942 – 1943 гг. | 1 |  | Памятник истории |
| 49 | Танк Т-34 «Кущевский колхозник», построенный на средства колхозников Кущевского района, 1943 г. | 1 |  | Памятник истории |
| 50 | Памятный знак «Бессмертному подвигу земляков - авиаторов» | 1 |  | Памятник истории |
| 51 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1 |  | Памятник истории |
| 52 | Памятник В.И.Ленину | 1 |  |  |
| 53 | Памятник С.М.Кирову | 1 |  | Памятник монументального искусства |
| Учреждения образования |
| 54 | Детский сад-ясли № 1 «Колосок» на 240 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 55 | Детский сад-ясли № 2 «Аленушка» на 40 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 56 | Детский сад-ясли № 2 «Аленушка» на 60 мест | 1 | 1 | Сущ. |
| 57 | Детский сад-ясли № 3 «Солнышко» на 90 мест | 1 | 1 | Сущ. |
| 58 | Детский сад-ясли № 4 «Березка» на 110 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 59 | Детский сад № 5 «Колобок» на 54 места | 1 | 1 | Сущ. |
| 60 | Детский сад-ясли № 6 «Родничок» на 120 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 61 | Детский сад-ясли № 7 «Сказка» на 100 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 62 | Детский сад № 23 «Василек» на 75 мест | 1 | 2 | Сущ. |
| 63 | Детский сад-ясли | 5 | 2 | Проектир. |
| 64 | Средняя общеобразовательная школа № 1 на 480 учащихся | 1 | 2 | Сущ. |
| 65 | Средняя общеобразовательная школа № 4 на 1176 учащихся | 1 | 3 | Сущ. |
| 66 | Средняя общеобразовательная школа № 6 на 1176 учащихся | 1 | 3 | Сущ. |
| 67 | Средняя общеобразовательная школа № 16 на 1176 мест | 1 | 3 | Сущ. |
| 68 | Средняя общеобразовательная школа № 30 на 200 учащихся | 1 | 2 | Сущ. |
| 69 | Средняя общеобразовательная школа | 2 | 3 | Проектир. |
| 70 | ДЮСШ спортивная школа - стадион | 1 | 1 | Сущ./реконстр. |
| 71 | Автошкола ДОСААФ, мотодром | 1 | 1 | Сущ. |
| 72 | ДОСААФ, учебно-курсовой комбинат | 1 | 1 | Сущ. |
| 73 | Учебно-курсовой комбинат АПК | 1 | 1 | Сущ. |
| 74 | Колледж технологии, экономики и права | 2 | 1-2 | Сущ. |
| 75 | ГОУПГУ № 55 | 1 | 2 | Сущ. |
| 76 | Спортзал ГОУПГУ № 55 | 1 | 2 | Сущ. |
| 77 | Общежитие ГОУПГУ № 55 | 1 | 2 | Сущ. |
| 78 | Кущевское медицинское училище | 1 | 2 | Сущ. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 79 | МУ Кущевская центральная районная больница | 1 |  | Сущ. |
| 79а | Станция скорой помощи | 1 | 1 | Сущ. |
| 80 | Инфекционное отделение ЦРБ | 1 |  | Сущ. |
| 81 | Стоматологическая поликлиника | 1 | 5 | Встроен. |
| 82 | МУП Центральная районная аптека №182 | 1 | 2 | Сущ. |
| 83 | Аптека | 3 | 1 | Сущ. |
| 84 | Детский приют «Радость» | 1 | 2 | Сущ. |
| Учреждения оздоровительные, отдыха и туризма |
| 85 | Детский лагерь отдыха | 1 |  | Сущ. |
| 85а | Мини зоопарк | 1 |  | Сущ. |
| 86 | Зона отдыха. Пляж | 1 |  | Реконстр. |
| 87 | Зона отдыха |  |  | Проектир. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 88 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 1 | 2 | Строящ. |
| 89 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 1 | 2 | Проектир. Инвест. пл |
| 90 | Спортзал «Олимп » | 1 | 1 | Сущ. |
| 91 | Стадион «Урожай» | 1 |  | Сущ. |
| 92 | Стадион «Юность» | 1 |  | Сущ. |
| 93 | Футбольное поле | 1 |  | Проектир. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 94 | Магазин, аптека | 1 | 1 | Сущ. |
| 95 | Магазины | 37 | 1 | Сущ. |
| 96 | Магазин товаров повседневного спроса |  | 1 | Проектир. |
| 97 | Торговый ряд магазинов | 1 | 1 | Сущ. |
| 98 | Магазин «Эльдорадо» | 1 | 1 | Сущ. |
| 99 | Магазин Тихорецкого мясокомбината | 1 | 1 | Сущ. |
| 100 | Магазин ООО «Гарантия» | 1 | 1 | Сущ. |
| 101 | Магазин «Домострой» | 1 | 2 | Сущ. |
| 102 | Универмаг | 1 | 2 | Сущ. |
| 103 | Общественный центр: - встроено-пристроенные помещения общественных организаций; - отделение связи; - сберкасса; - помещения для культурно-массовой работы с населением; - помещение для физкультурно-оздоровительных мероприятий; - спортивный зал; - кафе; - промтоварный магазин; - продовольственный магазин | 2 | 1-2 | Проектир. |
| 104 | Общественный центр - встроено-пристроенные помещения общественных организаций: - отделение связи и банка; - аптека; - промтоварный магазин; - продовольственный магазин; - комплексное предприятие общественного питания и бытового обслуживания | 2 | 1 | Проектир. |
| 105 | Торговый центр | 5 | 1 | Проектир. |
| 106 | Рынок промышленный | 1 |  | Сущ. |
| 107 | Рынок центральный | 1 |  | Сущ. |
| 108 | Рынок МУП «Дары природы» | 1 |  | Сущ. |
| 109 | Рынок по реализации автомобилей | 1 |  | Проектир. |
| 110 | Рынок по реализации сельскохозяйственной продукции | 1 |  | Проектир. |
| 111 | Рынок по реализации сельхозтехники | 1 |  | Проектир. |
| 112 | Рынок по реализации сельхозпродукции | 1 |  | Проектир. |
| 113 | Рынок строительных материалов | 1 |  | Проектир. |
| 114 | Кафе |  | 1 | Сущ. |
| 115 | Кафе | 2 | 1 | Проектир. |
| 116 | Кафе «Каскад» | 1 | 1 | Сущ. |
| 117 | Кафе «Скиф» | 1 | 1 | Сущ. |
| 118 | Кафе «Пикник» | 1 | 1 | Сущ. |
| 119 | Закусочная «Домашняя кухня» | 1 | 1 | Сущ. |
| 120 | Ресторан «Колос» - магазин «Магнит» | 1 | 2 | Сущ. |
| 121 | Столовая | 1 | 1 | Сущ. |
| 122 | Здание торгово-бытового назначения | 1 | 2 | Сущ./реконстр. |
| 123 | Дом быта | 2 | 2-3 | Сущ. |
| 124 | Мастерская по ремонту аппаратуры | 1 | 1 | Сущ. |

Хутор Воровского

Таблица 56

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазин товаров повседневного спроса; -пункт бытового обслуживания; -отделение почтовой связи; -аптека; -сквер | 1 | - | проект. |
| 2 | Детский сад | 1 | - | проект. |
| 3 | Магазин | 1 | 1 | сущ. |

Хутор Большая Лопатина

Таблица 57

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазин товаров повседневного спроса; -пункт бытового обслуживания; -аптека; -кафе; -баня, прачечная самообслуживания. | 1 | - | проект. |
| 2 | Дом культуры, библиотека | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Детский сад | 1 | 1 | сущ. |
| 5 | Памятник участникам ВОВ | 1 | - | сущ. |
| 6 | ФАП, отделение почтовой связи, | 1 | 1 | сущ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | телефонная станция ПСЭ 5 |  |  |  |
| 7 | Магазин | 2 | 1 | сущ. |
| 8 | Парк | 1 | 1 | сущ. |

Поселок Мирный

Таблица 58

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазин товаров повседневного спроса; -пункт бытового обслуживания; -отделение почтовой связи; -аптека; -кафе | 1 | - | проект. |
| 2 | Дом культуры с парком | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Контора ООО ОПХ «Слава Кубани» | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Начальная школа с детским садом | 1 | - | реконстр. |
| 5 | Памятник участникам ВОВ | 1 | - | сущ. |
| 6 | ФАП | 1 | 1 | сущ. |
| 7 | Магазин | 1 | 1 | сущ. |
| 8 | Столовая | 1 | 1 | сущ. |
| 9 | Баня | 1 | 1 | реконстр. |

Поселок Садовый

Таблица 59

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазин товаров повседневного спроса; -пункт бытового обслуживания; -отделение почтовой связи; -аптека; -сквер | 1 | - | проект. |
| 2 | Дом культуры | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Контора ООО ОПХ «Слава Кубани» | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа с | 1 | 1 | реконстр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | детским садом |  |  |  |
| 5 | ФАП | 1 | 1 | сущ. |
| 6 | Магазин | 2 | 1 | сущ. |

Село Степное

Таблица 60

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазин товаров повседневного спроса; -пункт бытового обслуживания; -отделение почтовой связи; -аптека; -кафе | 1 | - | проект. |
| 2 | Дом культуры с парком | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Общеобразовательная школа с детским садом | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Административное здание, столовая, пекарня ООО «Артекс-Агро» | 1 | 1 | сущ. |
| 5 | ФАП | 1 | 1 | сущ. |
| 6 | Магазин | 1 | 1 | сущ. |

Поселок Северный

Таблица 61

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественный центр в составе: -культурно-досуговый центр; -магазин товаров повседневного спроса; -пункт бытового обслуживания; -отделение почтовой связи; -баня; -аптека | 1 | - | проект. |
| 2 | ФАП | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Начальная школа с детским садом | 1 | - | проект. |
| 4 | Парк | 1 | - | проект. |
| 5 | Магазин | 1 | 1 | сущ. |

Хутор Картушина Балка

Таблица 62

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазин товаров повседневного спроса; -пункт бытового обслуживания; -отделение почтовой связи; -аптека; -кафе; -парк | 1 | - | проект. |
| 2 | ФАП | 1 | - | проект. |
| 3 | Дом культуры | 1 | 1 | реконстр. |

Село Новоивановское

Таблица 63

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазин товаров повседневного спроса; -пункт бытового обслуживания; -аптека; -кафе; -баня, прачечная самообслуживания. | 1 | - | проект. |
| 2 | Дом культуры, парк, памятник участникам ВОВ | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Начальная школа, отделение почтовой связи, телефонная станция ПСЭ 23 | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Детский сад-ясли | 1 | 1 | сущ. |
| 5 | ФАП | 1 | 1 | сущ. |
| 6 | Магазин | 2 | 1 | сущ. |
| 7 | Столовая |  |  | сущ. |

Хутор Лопатина

Таблица 64

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазин товаров повседневного спроса; -пункт бытового обслуживания; -отделение почтовой связи; -аптека | 1 | - | проект. |
| 2 | Парк | 1 | - | проект. |

Хутор Восточный

Таблица 65

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазин товаров повседневного спроса; -пункт бытового обслуживания; -отделение почтовой связи; -аптека; -ФАП | 1 | - | реконстр. |
| 2 | Парк | 1 | - | проект. |
| 3 | Начальная школа с детским садом | 1 | - | проект. |

5.3.3. Производственная зона

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах станицы; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты (без железнодорожных вводов);

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территории производственных зон в проектных границах станицы Кущевской и населенных пунктов поселения разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 2-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

В проекте центра района и поселения станицы Кущевской выделены производственные зоны, размещающиеся в Южном, Центральном, Северном, Западном и Восточном районах станицы. На их территориях размещаются промышленные предприятия, коммунальные, складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, санитарно-защитные зоны.

Основная промзона станицы размещается в юго-западной части станицы.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

При размещении предприятий в производственной зоне проектом учитывается класс вредности и специфика производства.

К существующим производственным объектам, расположенным в жилой зоне, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

В таблице 66 приведен перечень сохраняемых проектом и проектируемых предприятий и объектов производственного и коммунального назначения

Таблица 66

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предприятия коммунального обслуживания |
| 125 | Баня | 1 | 1 | Реконстр. |
| 126 | Химчистка | 1 | 1 | Сущ. |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 127 | МУП ЖКХ | 1 | 2 | Сущ. |
| 128 | Гостиница «Белый аист» | 1 | 2 | Сущ. |
| 129 | Гостиница МУП «Дары природы» | 1 | 1 | Сущ. |
| 130 | Гостиница БТРЗ | 1 | 1 | Сущ. |
| 131 | Гостиница | 2 | 2 | Проектир. |
| 132 | «Вторчермет» | 1 |  | Сущ. |
| 133 | Управление ветеринарии, ветлечебница | 1 |  | Проектир. |
| 134 | Ветаптека | 1 | 1 | Сущ. |
| 135 | Служба ритуальных услуг «Гранит» | 1 | 1 | Сущ. |
| 136 | Кладбище |  |  | Закрытое |
| 137 | Кладбище | 1 |  | Действ. |
| 138 | Кладбище | 1 |  | Проектир. |
| 139 | Производственная база ОГПН | 1 | 1 | Сущ. |
| 140 | Пожарное депо на 2 автомашины | 1 | 1 | Сущ. |
| 140а | Пожарное депо на 6 автомашин | 1 | 1 | Проектир. |
| Промышленная зона |
| 141 | ДРСУ | 1 |  | Сущ. |
| 142 | Агрофирма «Лоза», нефтебаза | 1 |  | Сущ. |
| 143 | Производственная база ООО «Оригинал» | 1 |  | Сущ. |
| 144 | Завод стройматериалов | 1 |  | Сущ. |
| 145 | Производственная база стройматериалов | 1 |  | Сущ. |
| 146 | ОАО «Хлебная база № 68» | 1 |  | Сущ. |
| 147 | Райтоп | 1 |  | Сущ. |
| 148 | Овощная база ООО «Владиян» | 1 |  | Сущ. |
| 149 | Строительный участок | 1 |  | Сущ. |
| 150 | ООО «Металлы» | 1 |  | Сущ. |
| 151 | Нефтебаза «Роснефть» | 1 |  | Сущ. |
| 152 | База оптово-розничной торговли | 1 |  | Сущ. |
| 152а | Рынок строительных материалов | 1 |  | Проект.Инвест. пл |
| 153 | Подсобное хозяйство | 1 |  | Сущ. |
| 154 | Продуктовые склады | 1 |  | Сущ. |
| 155 | Склад ГСМ | 1 |  | Сущ. |
| 156 | Производство кожевенного полуфабриката «веет-Блю»ЗАО «Лайка» | 1 |  | Реконстр. Инвест. пл |
| 157 | ОАО «Агропромстрой «Кущевский» | 1 |  | Сущ. |
| 157а | Завод по производству строительных материалов ООО «Ново-Пласт» | 1 |  | Реконстр. Инвест. пл |
| 158 | Маслоцех | 1 |  | Сущ. |
| 159 | Свеклопункт | 1 |  | Сущ. |
| 160 | Птицемясокомбинат | 1 |  | Сущ. |
| 161 | Мясокомбинат | 1 |  | Реконстр. Инвест. пл |
| 162 | Агроснаб | 1 |  | Сущ. |
| 163 | Маслоцех по переработке семян подсолнечника | 1 |  | Проектир. |
| 164 | Птицекомбинат ООО «Карат» | 1 |  | Сущ. |
| 165 | ОАО «Кущевскагропромтранс» | 1 |  | Сущ. |
| 166 | РТП | 2 |  | Сущ. |
| 166а | Завод «Комус-упаковка» | 1 |  | Реконстр. Инвест. пл |
| 167 | РСУ «РайПО» | 1 |  | Сущ. |
| 168 | Агрохимия | 1 |  | Сущ. |
| 169 | Производственная база ООО «Факел» | 1 |  | Сущ. |
| 170 | База стройматериалов | 1 |  | Сущ. |
| 171 | Пекарня | 4 |  | Сущ. |
| 172 | Цех по изготовлению кондитерских изделий ООО «Мартин» | 1 |  | Реконстр. Инвест. пл |
| 173 | Производственный участок узла связи | 1 |  | Сущ. |
| 174 | Цех переработки древисины ООО «Мавр» | 1 |  | Сущ. |
| 175 | ОАО «Кущевское АТП» | 1 |  | Сущ. |
| 176 | ООО «Холод» | 1 |  | Сущ. |
| 177 | Лесхоз | 1 |  | Сущ. |
| 178 | ООО «Горизонт» | 1 |  | Сущ. |
| 179 | ООО «Уют», производственная база по производству стройматериалов | 1 |  | Сущ. |
| 180 | Элеватор | 1 |  | Сущ. |
| 181 | Мельница Райпо | 1 |  | Сущ. |
| 182 | Производственная база Северо-Кавказской железной дороги, механические мастерские | 1 |  | Сущ. |
| 183 | ДПМК | 1 |  | Сущ. |
| 184 | ГУП КК «Кущевское ДРСУ» | 1 |  | Сущ. |
| 185 | Цех по сбору мебели | 1 |  | Сущ. |
| 186 | Производственная база Райгаз | 1 |  | Сущ. |
| 187 | ООО ОПХ «Слава Кубани», производственная база, административное здание | 1 |  | Сущ. |
| 188 | Участок газобаллонных установок ООО «Стрибог» | 1 |  | Сущ. |
| 189 | Тароремонтная база | 1 |  | Сущ. |
| 190 | Строительный участок | 1 |  | Сущ. |
| 191 | ХРСУ | 1 |  | Сущ. |
| 192 | Режимная территория | 1 |  | Сущ. |
| 193 | База материально-технического снабжения | 1 |  | Сущ. |
| 194 | ООО «Изабелла», цех по производству мебели | 1 |  | Сущ. |
| 195 | Техинсервис | 1 |  | Сущ. |
| 196 | Станция защиты растений | 1 |  | Сущ. |
| 197 | Станция искусственного осеменения животных | 1 |  | Сущ. |
| 198 | Инкубаторная станция | 1 |  | Сущ. |
| 199 | База райпищекомбината | 1 |  | Реконстр. Инвест. пл |
| 200 | Оптовая база | 1 |  | Сущ. |
| 201 | Режимная территория | 1 |  | Сущ. |
| 202 | Локаторная станция | 2 |  | Сущ. |
| 203 | Кирпичный завод | 1 |  | Реконстр. инвест. пл |
| 204 | Госсортучасток | 1 |  | Сущ. |
| 205 | База крестьянского хозяйства «Пелех» | 1 |  | Сущ. |
| 206 | База ЗАО «Кубаньгазстрой» | 1 |  | Сущ. |
| 207 | Молзавод ОАО «Янтарь» - магазин | 1 |  | Проектир. |
| 208 | ООО «Мозаика» (МУП) | 1 |  | Сущ. |
| 209 | Производственная база ООО «Интерьер» (РСУ) | 1 |  | Сущ. |
| 210 | ОАО «Кущевскремтехпредприятие» | 1 |  | Проектир. |
| 211 | ООО «Сортсемовощ» | 1 |  | Сущ. |
| 212 | Маслоцех | 1 |  | Проектир. |
| 213 | «Хлебокомбинат Кущевского РайПО» | 1 |  | Проектир. |
| 214 | Комбикормовый завод | 1 |  | Проект. Инвест. пл |
| 215 | Типография | 1 |  | Сущ. |
| 216 | Мебельный цех ООО «Стиль» Цех по ремонту машин «Екатерина» | 1 |  | Сущ. |
| 217 | ГУП «Кущевское предприятие по обеспечению топливом» | 1 |  | Сущ. |
| 218 | База оптово-розничной торговли | 1 |  | Сущ. |
| 219 | Колбасный и коптильный цех | 1 |  | Сущ. |
| 220 | База крестьянских хозяйств | 2 |  | Сущ. |
| 221 | Производственная база крестьянского хозяйства | 1 |  | Сущ. |
| 222 | ФГУ ДЭП № 107 | 1 |  | Сущ. |
| 223 | Пивзавод | 1 |  | Сущ. |
| 224 | Автогараж ООО ОПХ «Слава Кубани» | 1 |  | Сущ. |
| 225 | Мельница ООО «Любовь» | 1 |  | Сущ. |
| 226 | Элеватор | 1 |  | Сущ. |
| 227 | Производственная база ООО «ДВВ-Агро» | 1 |  | Сущ. |
| 228 | МТФ | 1 |  | Сущ. |
| 229 | ПТФ | 1 |  | Реконстр. |
| 230 | СТФ | 1 |  | Сущ. |
| 231 | Производственные площадки | 2 |  | Реконст. |
| 232 | Теплица | 1 |  | Сущ. |
| 233 | База крестьянско-фермерского хозяйства | 1 |  | Сущ. |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 234 | Железнодорожный вокзал | 1 | 1 | Сущ. |
| 235 | Автостанция | 1 | 1 | Сущ. |
| 236 | Объекты придорожного обслуживания: кафе, закусочные |  |  | Сущ. |
| 237 | Очистные сооружения ЗАО «Лайка» | 1 |  | Сущ. |
| 238 | Филиал «Кущёвский групповой водопровод» | 1 |  | Сущ. |
| 239 | ОАО «Кущевскаярайгаз» | 1 |  | Сущ. |
| 240 | МУП «Тепловые сети» | 1 |  | Сущ. |
| 241 | РРЭС | 1 |  | Сущ. |
| 242 | ОАО «Кубанэнерго» | 1 |  | Сущ. |
| 243 | Энергосбыт | 1 |  | Сущ. |
| 244 | ГУ «Метеостанция» | 1 |  | Сущ. |
| 245 | Участок ТУСМ | 1 |  | Сущ. |
| 246 | Трансформаторная подстанция | 3 |  | Сущ. |
| 247 | СТО «Автомобилист» |  |  | Сущ. |
| 248 | СТО |  |  | Сущ. |
| 249 | Пункт мелкого ремонта автотранспорта | 1 |  | Сущ. |
| 250 | АЗС | 4 |  | Сущ. |
| 251 | АЗС ОАО «Роснефть-Кубань» | 1 |  | Сущ. |
| 252 | АГС и АГНКС «Роснефтепродукт» | 1 |  | Сущ. |
| 253 | АЗС «Лоза» | 1 |  | Сущ. |
| 254 | АЗС «Лукойл» | 1 |  | Сущ. |
| 254а | АГЗС «Кубаньрегионгаз» | 1 |  | Проект. Инвест. пл |
| 255 | Автостоянка транзитных грузовых машин (грузовой терминал) |  |  | Сущ. |
| 256 | Гаражи индивидуальных автомобилей |  |  | Сущ. |
| 257 | Автомойка |  |  | Проектир. |
| 258 | АЗС |  |  | Проектир. |
| 258а | Мотодром |  |  | Сущ. |
| 259 | Водопроводные сооружения |  |  | Сущ. |
| 260 | Цех по ремонту машин |  |  | Сущ. |
| 261 | Производственная территория |  |  | Реконстр. |
| 261а | Убойный пункт мощностью до 2-х тонн в сутки | 1 |  | Проект. |
| 262 | Проектируемые производственные территории |  |  | Проект. |
| Внесение изменений согласно письму от 01.11.2008 г. № 4412/0/01-10 «О внесении изменений в генеральный план ст. Кущевской» |
| 263 | Спортивная зона |  |  | Проект. |
| 264 | Многофункциональный торгово-гостиничный комплекс |  |  | Проект. |
| 265 | Дилерский сервисный автоцентр |  |  | Проект. Инвест. пл |
| 266 | - Предприятие по производству газированных безалкогольных напитков; - Газопоршневая теплоэлектростанция; - Тепличный комплекс |  |  | Проект. инвест. пл. |
| 267 | Производственная база |  |  | Проект. |
| 268 | Объект связи БС - 811 |  |  | Проект. |

5.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относится территория придорожной полосы краевой автодороги Староминская – Кущевская, предназначенная для размещения проектируемых объектов придорожного сервиса при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территории проектируемого автопавильона и АЗС.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

5.3.5. Зона сельскохозяйственного использования

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

В пределах проектируемой границы станицы Кущевской и населенных пунктов поселения располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые выпасами и пахотными полями, зарезервированные под территории для размещения жилой и производственной зон, крестьянско-фермерские хозяйства в пойменной части реки Ея, зарезервированные под лесопарковую зону.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах рекомендуемых границ населенных пунктов, могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения границ и перевода их в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом и стратегическими планами муниципального образования.

5.3.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона охватывает также прибрежные территории реки Ея, активно используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

- эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

- формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

Рекреационная зона станицы Кущевской и населенных пунктов представлена существующим парком в станице, территориями проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, проектируемыми парками, скверами в общественных центрах населенных пунктов.

5.3.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах населенных пунктов отражены те же типы зон ограничения использования, что и на межселенных территориях, о зонировании которых было сказано выше в разделе 5.2 функциональное зонирование территории Кущевского сельского поселения.

5.3.8. Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения населенных пунктов Кущевского сельского поселения относятся территории существующих и проектируемых кладбищ с санитарно-защитными зонами.

Действующее кладбище на северо-западе центра поселения проектом предлагается рассматривать как закрытое по причине нахождения в водоохраной зоне Еи и несоблюдения санитарного разрыва до жилой застройки. Захоронения в Кущевской в дальнейшем планируется производить на проектируемом кладбище, находящемся к юго-востоку от станицы с созданием нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки.

На территории Кущевского сельского поселения проектом предлагается размещение двух территорий, в настоящее время предназначенных для использования в качестве усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов - на расстоянии 0,5 км. к востоку от хутора Лопатина (для обслуживания населенных пунктов западного планировочного района) и на расстоянии 1 км. южнее поселка Садового для обслуживания населенных пунктов восточного планировочного района поселения. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода в центре района возле станицы Кущевской эти территории предлагается рекультивировать и переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

5.3.9. Зоны режимных территорий

К зонам режимных объектов относятся воинские части, радиостанции, радиотелецентры. Перечень режимных объектов и порядок использования органами исполнительной власти субъектов РФ устанавливается по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными нормативами и правилами со специальными нормативами.

Разрешенные виды использования:

- военные базы;

- городки, полигоны, аэродромы;

- иные объекты безопасности и космического обеспечения;

- образовательные учреждения, реализующие военные профессиональные программы;

- предприятия, учреждения и организации федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обороне, безопасности и космическому обеспечению.

Не основные и сопутствующие виды использования:

- жилые дома;

- общественные здания, сооружения, связанные с выращиванием овощей: парники, теплицы;

- хозяйственные постройки;

- гаражи, открытые стоянки.

Условно разрешенные виды использования, учреждения связи и иные коммуникации, превышающие установленные параметры, временные сооружения.

Проектом сохраняется военный городок «Кущевская-2», расположенный в Западном районе станицы, ФГУП БТРЗ-163, режимные площадки (локаторная станция), ТУСМ.

ГП-5

Схема функционального зонирования станицы Кущевской

5.4. Первая очередь строительства

Генеральным  планом определено поэтапное освоение межселенных территорий и населенных пунктов поселения: станицы Кущевская, хуторов Большая Лопатина, Воровского, Восточный, Картушина Балка, Лопатина, поселков Мирный, Садовый, Северный, сел Новоивановское и Степное Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

- в  станице Кущевской – строительство объектов обслуживания согласно разработанным проектам детальной планировки в Северном и Южном районах, а также застройки вдоль автотрассы «Дон» 7;

- в поселке Северном, в хуторе Картушина Балка в связи с отсутствием объектов обслуживания населения рекомендовано на первую очередь строительство здания общественного центра обслуживания со следующими функциями: магазин товаров повседневного спроса, пункты бытового обслуживания, отделение связи, аптека, спортивные площадки;

- в поселке Северном необходимо строительство детского сада с начальной школой;

- в хуторе Картушина Балка необходимо строительство ФАП.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра Кущевской, проектируемого парка,

- проектируемых скверов и парков  в малых населенных пунктах;

- прибрежных территорий рек Ея и Куго-Ея;

- улиц и дорог на существующей территории станицы, сел, поселков, хуторов.

В хуторе Большая Лопатина на первую очередь необходимо построить пожарное депо на 2 автомобиля.

В сфере жилищного строительства на первую очередь намечено уплотнение кварталов существующей застройки в Кущевской, строительство жилых микрорайонов вдоль автотрассы «Дон» до объединения с жилой застройкой отделения № 7.

Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения Кущевского сельского поселения на первую очередь строительства равна 35140 чел. Перспективный прирост населения к 2019 году составит 1933 человека или 644 семьи.

Согласно расчетным данным, приведенным в разделе 3.3 настоящей пояснительной записки, потребность в территории для расселения населения на первую очередь строительства по Кущевскому сельскому поселению составит 173,07 га.

Исходя из расчетов раздела 5.3.1.1. «Жилая застройка. Жилой фонд» потребность в новом жилищном строительстве для прирастающего населения, заменяемого ветхого жилищного фонда и для улучшения жилищных условий существующего населения составит 117,45 тыс. м2 общей площади, суммарное количество жилищного фонда к 2019 году составит 877,05 тыс. м2.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства в населенных пунктах Кущевского сельского поселения представлен в таблицах 67-77.

СКБ первая очередь

Ст. Кущевская

табл. 67

лист 1

табл. 67

лист 2

табл. 67

лист 3

табл. 67

лист 4

х. Большая Лопатина

табл. 68

лист 1

табл. 68

лист 2

х.Воровского

табл. 69

лист 1

табл. 69

лист 2

х. Восточный

табл. 70

лист 1

табл. 70

лист 2

х. Картушина Балка

табл. 71

лист 1

табл. 71

лист 2

х. Лопатина

табл. 72

лист 1

табл. 72

лист 2

пос. Мирный

табл. 73

лист 1

табл. 73

лист 2

село Новоивановское

табл. 74

лист 1

табл. 74

лист 2

пос. Садовый

табл. 75

лист 1

табл. 75

лист 2

пос. Северный

табл. 76

лист 1

табл. 76

лист 2

село Степное

табл. 77

лист 1

табл. 77

лист 2

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- строительство производственных предприятий сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемой производственной зоны в ст. Кущевской, реконструкция и восстановление животноводческих предприятий на межселенных территориях и реализация инвестиционных проектов, приведенных в разделе 5.1.2. проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Кущевского сельского поселения

- строительство АЗС  и объектов придорожного сервиса и рынка вдоль автодороги на Староминскую в станице Кущевской;

- строительство пожарного депо на 6 автомашин согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 в Кущевской.

- строительство свинофермы (мегафермы) в селе Новоивановском.

В области коммунального обслуживания необходимо первоочередное строительство бани – в п. Северном, с. Новоивановском и хуторе Большая Лопатина с прачечными самообслуживания, с прачечной и химчисткой в центре поселения ст. Кущевской, а также мероприятия по инженерному обеспечению населенных пунктов поселения, которые отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

5.5. Оценка инвестиционной привлекательности

и предложения по инвестиционным сферам

Перечень инвестиционных проектов

Таблица 78

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Автозаправочный комплекс олимпийского формата |  |
| 2 | Автозаправочная станция с объектами придорожного сервиса | 1 |
| 3 | Информационно-туристический центр | 1 |
| 4 | Гостиничный комплекс | 2 |
| 5 | Завод по переработке сырой нефти и газового конденсата | 1 |
| 6 | Спортивно-зрелищный центр | 1 |
| 7 | Торговый центр | 1 |
| 8 | Рынок сельхозпродукции | 1 |
| 9 | Торгово-сервисный центр по обслуживанию сельхозтехники | 1 |
| 10 | Многофункциональный придорожный комплекс «Северный Форпост» | 1 |
| 11 | Придорожный комплекс | 3 |
| 12 | Поле казачьей славы | 1 |
| 13 | Административно-сервисный центр | 1 |
| 14 | Дилерский центр по продаже и обслуживанию легковых автомобилей | 1 |
| 16 | База строительных материалов | 1 |
| 17 | АГЗС ООО «Кубаньрегионгаз» | 1 |
| 18 | Тепличный комплекс | 1 |
| 19 | Реконструкция пищекомбината | 1 |
| 20 | Реконструкция мясокомбината | 1 |
| 21 | Сахарный завод | 1 |
| 22 | Комбикормовый завод | 1 |
| 23 | Свинотоварная ферма на 8000 голов | 1 |
| 24 | Реконструкция СТФ | 1 |
| 25 | Завод по переработке ТБО | 1 |
| 26 | Газопоршневая теплоэлектростанция, предприятие по производству газированных безалкогольных напитков, мукомольное предприятие | 1 |
| 27 | Реконструкция завода «Комус-упаковка» | 1 |
| 28 | Производственная база | 1 |
| 29 | Завод по производству строительных материалов ООО «Ново-Пласт» | 1 |
| 30 | Реконструкция технологических линий по производству кирпича ЗАО «Керамик» | 1 |
| 31 | Цех по изготовлению кондитерских изделий ООО «Мартин» | 1 |
| 32 | Реконструкция цехов для расширения производства кожевенного полуфабриката «Вет-Блю» ЗАО «Лайка» | 1 |

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Кущевского сельского поселения на стадии  генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием и архитектурно-планировочными решениями.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ″ГеоАрхСтройПроект″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки вблизи русла;

- просадка грунтов;

- заболачивание вдоль русла;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;

- дефляция;

- пыльные бури;

- участки с блюдцеобразной поверхностью территории ″западины″.

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории поймы реки категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"

и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов.

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

- Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории»  в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории ст. Кущевской выполняется отдельным проектом и на данном этапе проектирования рассматривается поверхностный водосток и инженерные мероприятия Кущевского сельского поселения.

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных и производственных территорий.

Водостоки с дорог и территории улиц сводятся по водоотводящим лоткам вдоль проезжих частей улиц.

Проект вертикальной планировки выполнить с учетом сложившейся застройки и существующих уклонов улиц с некоторой корректировкой отдельных участков для создания минимальных уклонов.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Поверхностный сток отводится водостоками, соответствующими характеру застройки.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Кущевского сельского поселения.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных  пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий расход дождевых вод в границах проекта генплана Среднеубурского сельского поселения составляет 26490.1 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Основными водоприемниками водостоков являются реки Ея, Куго-Ея и Кавалерка, балки Лопатина, Воровская, Куцая, Байдачная, Заячья, Картушина. После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону рек.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В населенных пунктах Кущевского сельского поселения водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования ″ИНСТЭБ″ и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек "Свирь".

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на  очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов реки,  расчистку дна реки и балок, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории Кущевского сельского поселения, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Кущевского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла рек, с защитой от подтопления территории Кущевского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Кущевского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

-  защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

-  противоэрозионные мероприятия;

-  защита от ветровой дефляции;

-  противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается  дренированием территорий в центральной и застроенной части населенных пунктов. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов, влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

Процесс подтопления происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления могут являться несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование реки;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

Учитывая, что зарегулированная гидрографическая сеть, т.е.  каскад искусственных прудов,   в целом, управляются нуждами  сельского хозяйства, и колебание уровня в водоемах не выходит за пределы критического уровня по истечении нескольких десятилетий, к подтопленным в данный период могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м и может достигнуть поверхности в паводковый период.

В северо-западной, южной и центральной части станицы Кущевской наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах ″западинах″. В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается засыпка или намыв этих западин с одновременным их дренированием. Защита этих территорий от подтопления будет осуществляться береговым дренажем, закладываемым ниже уровня меженного горизонта воды в реке 25 – 50 м от подошвы сухого откоса. Насосные станции для удаления дренажных вод устраиваются из расчета 2-3 км береговой дрены. Возможно объединение этих станций с насосными станциями перекачки ливневых вод.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы. Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  пойме вблизи русла, в устьях ложбин стока во время паводков. Ширина затопляемой зоны составляет 30-40 м (по материалам исследований ГУП «Кубаньгеология»).

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В пойме балки и устьях ложбин стока в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание. Заболачивание, в виде зарослей камышей, распространено по тальвегу крупных притоков, где отсутствует постоянный водоток и в устьях ложбин стока.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах поймы  и на склонах.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

На территории изысканий распространены площадной смыв и линейная эрозия.

В целом, подверженность территории изысканий эрозии временных водотоков можно расценивать как слабую. Плавные эрозионные врезы в затухающей стадии, длиной от 2.0 км до 0.4-0.3 км. Направление их перпендикулярно склону, в целом, постоянных водотоков не имеют. В истоках ложбины распаханы, но все же  в рельефе выражены четко.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям склонов и межбалочных водоразделов.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для ст. Кущевской составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер,  а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории района эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами. Последние в периоды дождей и весеннего снеготаяния интенсивно размываются, образуя относительно короткие, но глубокие овраги.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Противооползневые мероприятия

Вдоль берегов рек Ея, Куго-Ея и Кавалерка, балок Лопатина, Воровская, Куцая, Байдачная, Заячья, Картушина на территории Кущевского сельского поселения развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, они могут повлечь за собой оползневые процессы.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек.  Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек  и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.

Для инженерной защиты эрозионных уступов можно применять следующие виды сооружений  и мероприятий:

-подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай;

-ступенчатые крепления с укреплением основания террас;

-наброска из камня, наброска или укладка из фасонных блоков;

-струенаправляющие дамбы из грунта;

-и т.д.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в террасировании склонов, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации.

Укрепление склонов с посевом трав предохранит территорию от выветривания.

Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы рек Ея, Куго-Ея и Кавалерка, балок Лопатина, Воровская, Куцая, Байдачная, Заячья, Картушина необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой  деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек Ея, Куго-Ея и Кавалерка, балок Лопатина, Воровская, Куцая, Байдачная, Заячья, Картушина предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны населенных пунктов входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережной в ст. Кущевской с устройством  спусков к реке Ея, благоустройством и озеленением.

На берегу реки Ея предусмотрено устройство пляжей с намывом пляжной территории, с отсыпкой пляжеобразующего материала.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа, для планирования территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории, а также на берега балки, для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривает ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла балки;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территории Кущевского сельского поселения при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории  необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

На территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.7. Инженерное оборудование территории

5.7.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Кущевского сельского поселения Кущевского района, Краснодарского края на стадии генерального плана поселения.

В состав Кущевского сельского поселения входят: ст. Кущевская, х. Большая Лопатина, х. Воровского, х. Восточный, х. Картушина Балка, х. Лопатина, п. Мирный, с. Новоивановское, п. Садовый, п. Северный, с. Степное.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками и глинами буровато-серыми с включениями гравия и гальки. Просадочность I типа. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0,1 до 9,0м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 6 баллов.

Водоснабжение

ст. Кущевская

Существующее водоснабжение

Согласно справке филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода в настоящее время водоснабжение ст. Кущевской осуществляется от следующих источников водоснабжения:

1. Ейский групповой магистральный водопровод (ЕГВ) МВ-III. производительностью 342м3/час.

2. Кисляковский магистральный водовод производительностью 208м3/час. Общий объём воды, подаваемый из двух водоводов, составляет 550 м3/час  или 13200 м3/сут.

Две артезианские скважины с насосными станциями, расположенные по ул. Комсомольской и ВНС «Железнодорожная», не работают. Оборудование демонтировано, так как вода не соответствует ГОСТ «Вода питьевая».

На главной существующей площадке водопроводных сооружений (ВНС), находящейся в пер. Кубанском, расположены следующие сооружения: три резервуара емкостью 3000м3 каждый, насосная станция и электролизная установка.

Водопроводные сооружения находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Насосная станция «В.городка» по ул. Матросова транзитом по водоводу Ø 100мм подает воду в военный городок.

Сети проложены по территории станицы  Ø100-400мм из труб разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном, изношенном состоянии(50%) и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети. Протяженность существующих сетей – 149858м

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 60%.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения ст. Кущевской, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана сельского поселения с учетом развития на расчетный срок до 2029г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей станицы.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 1.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

на современное состояние Q=6648,00м3/сут.;

на I очередь строительства Q=8544,97м3/сут.;

на расчетный срок Q=11542,50м3/сут.

таблица №79-89 по водопотреблению -11 листов

таблица №79

таблица №80

таблица №81

таблица №82

таблица №83

таблица №84

таблица №85

таблица №86

таблица №87

таблица №88

таблица №89

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Для обеспечения водой населения станицы в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение.

Место размещения существующего водозабора в ст. Кущевской соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Вода по Ейскому водоводу МВ-Ш Ø500 и Кисляковскому водоводу Ø300мм подается в резервуары чистой воды станицы Кущевской, затем насосами, установленными в насосной станции, подается в сеть ст. Кущевской по двум водоводам Ø350мм.

По водоводу Ø300мм, проложенному по южной окраине станицы, вода подается в населенные пункты Кущевского сельского поселения района.

В связи с расширением водоснабжения ст. Кущевской  по генеральному плану возникла необходимость в реконструкции с модернизацией и техническим переоснащением централизованного узла водопроводных сооружений на производительность 12,50тыс.м3/сутки с учетом расхода воды на водоснабжение сельских поселений.

Для водоснабжения используются подземные пресные воды водоносных горизонтов Ейского группового магистрального водопровода МВ-III.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Водоснабжение ст. Кущевской предусматривается от cуществующего узла водопроводных сооружений, подлежащего реконструкции, расположенного на юго-западной окраине станицы.

На площадке узла головных водопроводных сооружений необходимо расположить:

1. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды.

2 Насосная станция II подъема с электролизной.

3. Фильтры-поглотители.

4. Трансформаторная подстанция.

5. Дизельная.

6. Проходная с бытовками.

7. Зона санохраны.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Из магистрального водопровода МВ-III  Ø500 и Ø300 вода подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением  существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию  централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2011г. предусматривается  реконструкция насосной станции 4-го подъема и сооружений в ст. Кущевской, в том числе с заменой насосного оборудования, технологических трубопроводов и арматуры.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения в ст. Кущевской расчетный расход воды  на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 25л/с на один пожар.

Количество одновременных пожаров – два.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5,0л/с каждая.

Общий расход составляет 60л/с (25х2+2х5,0).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод в ст. Кущевской  проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø350-100мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 27,00км.

Водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети 2Ø350 , L=1600,00м.

Объем работ по водопроводу по ст. Кущевской

Таблица90

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-350 | Сталь, полиэтилен | 27000,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2х350 | сталь | 1600,00 |

Х. Большая Лопатина, х. Воровского, х. Восточный,

х. Картушина Балка, х. Лопатина, п. Мирный,

с. Новоивановское, п. Садовый, п. Северный, с. Степное.

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение х. Большая Лопатина, х. Воровского, х. Восточный, х. Картушина Балка, х. Лопатина, п. Мирный, с. Новоивановское, п. Садовый, п. Северный и с. Степное осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода Кущевского группового водопровода, источником питания которого является Ейский групповой магистральный водопровод Ø300мм, МВ-IV, проходящий по южной границе ст. Кущевская.

В х. Восточный водопровод отсутствует, население снабжается  привозной водой.

Согласно справке филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода в хуторах на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.

В хутора разводящие трубопроводы В-VI-6, В-V-1, В-IV-1, Ø100-200-300мм подают воду в водонапорные башни Рожновского емкостью 50-15м3 и далее в водопроводную сеть.

В пос. Ново-Ивановское и c. Степное  расположены  водонапорные башни ВБР-50, требующие замены

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения хуторов и поселков Кущевского сельского поселения, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана сельского поселения с учетом развития на расчетный срок до 2029г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос водоснабжения потребителей поселения.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Для сельского поселения расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по х. Большая Лопатина

- на современное состояние Q=77,35м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=101,70м3/сут.;

- на расчетный срок Q=137,70м3/сут.

по х. Воровского

- на современное состояние Q=30,34м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=39,96м3/сут.;

- на расчетный срок Q=54,00м3/сут.

по х. Восточный

- на современное состояние Q=12,43м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=15,30м3/сут.;

- на расчетный срок Q=19,20м3/сут.

по х. Картушина Балка

- на современное состояние Q=17,19м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=21,25м3/сут.;

- на расчетный срок Q=26,56м3/сут.

по х. Лопатина

- на современное состояние Q=17, 73м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=21,76м3/сут.;

- на расчетный срок Q=27,20м3/сут.

по пос. Мирный

- на современное состояние Q=47,34м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=59,40м3/сут.;

- на расчетный срок Q=82,10м3/сут.

по с. Новоивановское

- на современное состояние Q=99,87м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=129,60м3/сут.;

- на расчетный срок Q=173,90м3/сут.

по пос. Садовый

- на современное состояние Q=64,80м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=83,20м3/сут.;

- на расчетный срок Q=115,28м3/сут.

по с. Степное

- на современное состояние Q=97,79м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=127,80м3/сут.;

- на расчетный срок Q=171,70м3/сут.

по пос. Северный

- на современное состояние Q=55,33м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=70,00м3/сут.;

- на расчетный срок Q=98,30м3/сут.

Схема водоснабжения

Для обеспечения водой населения хуторов в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение.

Вода по Ейскому водоводу МВ-Ш Ø500 и Кисляковскому водоводу Ø300мм подается в резервуары чистой воды ст Кущевской. Затем насосами, установленными в насосной станции, подается по водоводу МВ-IV Ø300мм в населенные пункты Кущевского района.

Для водоснабжения используюся подземные пресные воды водоносных горизонтов Ейского группового магистрального водопровода МВ-III.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Снабжение питьевой водой населения с. Новоивановское принято от разводящих трубопроводов В-IV Ø100мм  Ейского группового магистрального водопровода, который подает воду в проектируемую водонапорную башню Рожновского емкостью 50м3  и далее в водопроводную сеть.

Снабжение питьевой водой населения пос. Мирный принято от разводящего водопровода  В-3-2 Ø100мм, который подает воду в проектируемую водонапорную башню Рожновского емкостью 50м3  и далее в водопроводную сеть.

Снабжение питьевой водой населения пос. Садовый принято от разводящего водопровода В-5-1 Ø100мм, который подает воду в существующую водонапорную башню Рожновского емкостью 25м3  и далее в водопроводную сеть.

Снабжение питьевой водой населения с. Степное принято от разводящего водопровода В-V, Ø325мм, который подает воду в проектируемую водонапорную башню Рожновского емкостью 50м3  и далее в водопроводную сеть.

Снабжение питьевой водой населения хутора Большая Лопатина, х. Лопатина, х. Картушина Балка, х. Воровского и п. Северный принято от разводящих сетей В-6-6, Ø150-100мм Ейского группового водопровода, которые подают воду в существующие водонапорные башни Рожновского емкостью 15м3  и далее в водопроводную сеть. Для х. Лопатина и х. Картушина Балка  запроектированы водонапорная башня ВБР-15.

Снабжение питьевой водой населения х. Восточный принято от строящегося водопровода B-VI-6 Ø100мм, который подает воду в проектируемую водонапорную башню Рожновского емкостью 15м3  и далее в водопроводную сеть.

Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию  централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2011г. предусматривается замена водонапорных башен ВБР-50 в селах Новоивановское и Степное.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения хуторов сельского поселения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание  для  с. Новоивановскоеое  предусматривается для наружного  пожаротушения забор воды пожарными машинами. из  р. Куго-Ея.  Для с. Степное и х. Садовый предусматривается для наружного пожаротушения забор воды пожарными машинами из балки Куцая. Для хутора Большая Лопатина, х. Лопатина, х. Воровского и п. Северный предусматривается для наружного пожаротушения забор воды пожарными машинами из балки Лопатина, для  х. Картушина Балка - из балки Картушина, а для  х. Восточный – из р. Ея.  Пожарные депо расположены в ст. Кущевская и Большая Лопатина в 2,5-3,0км от хуторов

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопроводная сеть

Водопровод в хуторах  проектируется хозяйственно-питьевой низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø80-100мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность водопроводной сети на расчетный срок составляет 45,00км.

Объем работ по водопроводу по населенным пунктам

Кущевского сельского поселения

Таблица 91

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-350 | Сталь, полиэтилен | 45000,00 |
| 5 | Водонапорная башня ВБР-50 в п. Мирный, с.Новоивановское, с. Степное |  |  | 3 |
| 6 | Водонапорная башня ВБР-15 в х. Картушина Балка, х. Восточный, х. Лопатина. |  |  | 3 |

Канализация

Ст. Кущевская, х. Большая Лопатина,

х. Воровского, х. Восточный,х. Картушина Балка,

х. Лопатина, п. Мирный, с. Новоивановское,

п. Садовый, п. Северный, с. Степное.

Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемых населенных пунктов разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно - планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Ст. Кущевская

Существующая канализация

В настоящее время хозяйственно-фекальная канализация в основном находится в центре станицы Кущевской. Сточные воды в количестве 700 м3/сут. по существующим самотечным коллекторам подводятся к трем канализационным насосным, расположенным по ул. Дзержинского, ул. Советской и ул. Крупской. Из насосной станции, расположенной по ул. Крупской, стоки по напорному коллектору протяженностью 12,84 км поступают на существующие очистные сооружения производительностью 700 м3/сут., которые расположены в западной части станицы. В настоящее время ведется строительство очистных сооружений производительностью 2700 м3/сут., расположенных рядом с существующими ОСК.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации ст. Кущевская и приняты решения по канализованию населенных пунктов сельского поселения.

Расчетные расходы сточных вод для хуторов определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 82-92.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по ст. Кущевской

на современное состояние Q=6291,00м3/сут.;

на I очередь строительства Q=8187,97м3/сут.;

на расчетный срок Q=11059,50м3/сут.

по х. Большая Лопатина

на современное состояние Q=77,35м3/сут.;

на I очередь строительства Q=101,70м3/сут.;

на расчетный срок Q=137,70м3/сут.

по х. Воровского

на современное состояние Q=30,34м3/сут.;

на I очередь строительства Q=39,96м3/сут.;

на расчетный срок Q=54,00м3/сут.

по х. Восточный

на современное состояние Q=12,43м3/сут.;

на I очередь строительства Q=15,30м3/сут.;

на расчетный срок Q=19,20м3/сут.

по х. Картушина Балка

на современное состояние Q=17,19м3/сут.;

на I очередь строительства Q=21,25м3/сут.;

на расчетный срок Q=26,56м3/сут.

по х. Лопатина

на современное состояние Q=17, 73м3/сут.;

на I очередь строительства Q=21,76м3/сут.;

на расчетный срок Q=27,20м3/сут.

по пос. Мирный

на современное состояние Q=47,34м3/сут.;

на I очередь строительства Q=59,40м3/сут.;

на расчетный срок Q=82,10м3/сут.

по с. Новоивановское

на современное состояние Q=99,87м3/сут.;

на I очередь строительства Q=129,60м3/сут.;

на расчетный срок Q=173,90м3/сут.

по пос. Садовый

на современное состояние Q=64,80м3/сут.;

на I очередь строительства Q=83,20м3/сут.;

на расчетный срок Q=115,28м3/сут.

по с. Степное

на современное состояние Q=97,79м3/сут.;

на I очередь строительства Q=127,80м3/сут.;

на расчетный срок Q=171,70м3/сут.

по пос. Северный

на современное состояние Q=55,33м3/сут.;

на I очередь строительства Q=70,00м3/сут.;

на расчетный срок Q=98,30м3/сут.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в ст. Кущевская для уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 10 штук. Насосные согласно расчету проектируются глубиной заложения подводящего коллектора от 4м до 7м и оборудуются погружными хоз-фекальными насосами.

Существующие насосные станции, расположенные по ул. Дзержинского, ул. Советской и ул. Крупской, построены в 1962-1964гг. Техническое и моральное состояние насосных станций не соответствует современным нормам и требованиям. В связи с этим предусматривается строительство двух новых насосных станций взамен существующих.

Канализационные стоки ст. Кущевская самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки. По напорному коллектору в две нитки Ø 350мм общей протяженностью L= 12500м стоки перекачиваются через камеру гашения в главную насосную станцию и далее на проектируемые очистные сооружения канализации.

Предлагается строительство очистных сооружений ст. Кущевская с включением их в расчетный срок реализации генерального плана.

Канализационные стоки от х. Большая Лопатина, х. Лопатина, х. Картушина Балка, х. Воровского и п. Северный собственными  КНС перекачиваются в самотечную сеть канализации х. Большая Лопатина и далее на проектируемые очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения производительностью 300,00 м3/сутки запроектированы на юго-западной окраине хутора с выпуском очищенных стоков в балку Лопатина.

Канализационные стоки села Степное самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой насосной станции перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

таблицы №92-102 по водоотведению -11 листов

таблица №92

таблица №93

таблица №94

таблица №95

таблица №96

таблица №97

таблица №98

таблица №99

таблица №100

таблица №101

таблица №102

Очистные сооружения производительностью 150,00.м3/сутки запроектированы на северо-восточной окраине села Степное.

Канализационные стоки хутора Мирный самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар канализационной  насосной станции перекачки. По напорному коллектору  в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения  канализации  с  выпуском очищенных сточных вод на ЗПО.

Очистные сооружения производительностью 80,00.м3/сутки запроектированы на северной окраине х. Мирный.

Канализационные стоки поселка Садовый самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения в самотечную сеть села Александровка (Раздольненское сельское поселение) и далее на проектируемые очистные сооружения канализации села Ивано-Слюсаревское с выпуском очищенных сточных вод в балку Куцая.

Очистные сооружения производительностью 600,00.м3/сутки запроектированы на северной окраине с. Ивано-Слюсаревское.

Канализационные стоки с. Новоивановское самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации  с выпуском очищенных сточных вод в р. Куго-Ея.

Очистные сооружения производительностью 170,00.м3/сутки запроектированы на  западной окраине с. Новоивановское.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ        <3мг/л;

БПКпол     <3мг/л;

NH4→N<0,4мг/л;

NО3→N<9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

-сброс очищенных сточных вод для ст. Кущевская запроектирован в реку Ея. -сброс очищенных сточных вод для с. Новоивановское запроектирован в реку Куго- Ея;

-сброс очищенных сточных вод для с.Степное запроектирован в балку Куцая;

-сброс очищенных сточных вод для х. Картушина Балка, х. Большая Лопатина, х. Лопатина и п. Северный  предусмотреть в водоем (водоприемником является балка Лопатина).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – армированный стеклопластик.

-сброс очищенных сточных вод для п. Мирный  запроектирован на земледельческие поля орошения.

Полив производится в течение 10 дней каждого месяца за исключением зимнего периода на земледельческих полях орошения. На период прекращения поливов запроектированы пруды-накопители площадью около 2,00га.

Применение сточных вод и осадка в сельском хозяйстве позволяет увеличивать рост плодородия почвы, получать устойчивые урожаи, обеспечивает обеззараживание и доочистку сточных вод, приносит дополнительный доход, за счет которого окупаются в допустимые сроки капитальные вложения в строительство ЗПО.

На земледельческие поля орошения запроектирован сброс очищенных сточных вод после полной биологической очистки. На ЗПО создают многолетний луг, который используется в зависимости от потребностей хозяйства или как культурное пастбище и сенокос.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 123,00км.

Объемы работ по канализации ст. Кущевская

и населенным пунктам сельского поселения

Таблица 103

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200 | полиэтил. | 60000,00 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтил. | 6000,00 |
| 3 | Трубы напорные | 350-100 | полиэтил. | 57000,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 6,0м | ж/бет. | 2 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 2,0м | метал. | 18 |
| 6 | Канализационные очистные сооружения, Q=11000,00м3 /сут |  |  | 1 |
| 7 | Канализационные очистные сооружения, Q=300,00м3 /сут |  |  | 1 |
| 8 | Канализационные очистные сооружения, Q=150,00м3 /сут |  |  | 1 |
| 9 | Канализационные очистные сооружения, Q=80,00м3 /сут |  |  | 1 |
| 10 | Канализационные очистные сооружения, Q=170,00м3 /сут |  |  | 1 |

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30 м. в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м. с термической обработкой осадка.

Охрана окружающей среды

Канализование населенного пункта уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зоны санитарной охраны водопроводных сооружений ст. Кущевская  составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 104

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| ст. Кущевская |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 6648,00 | 11542,50 | 8544,97 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 4487,00 | 9575,50 | 7102,97 |
|  | - на производственные нужды |  | 1161,00 | 1967,00 | 1442,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-III |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| 5 | Протяженность сетей | Км |  |  | 12,00 |
| х. Большая Лопатина |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 77,35 | 137,70 | 101,70 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 63,35 | 112,20 | 82,70 |
|  | - на производственные нужды |  | 14,00 | 25,50 | 19,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ- V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| .4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| х. Воровского |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 30,34 | 54,00 | 39,96 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 24,74 | 44,00 | 32,56 |
|  | - на производственные нужды |  | 5,60 | 10,00 | 7,40 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| х. Восточный |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 12,43 | 19,20 | 15,30 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 10,13 | 15,60 | 12,50 |
|  | - на производственные нужды |  | 2,30 | 3,60 | 2,90 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| с. Новоивановское |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 99,87 | 173,90 | 129,60 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 81,37 | 141,90 | 105,60 |
|  | - на производственные нужды |  | 18,50 | 32,00 | 24,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| х. Картушина Балка |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 17,19 | 26,56 | 21,25 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 14,01 | 21,56 | 17,25 |
|  | - на производственные нужды |  | 3,18 | 5,00 | 4,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| х. Лопатина |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 17,73 | 27,20 | 21,76 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 14,43 | 22,20 | 17,76 |
|  | - на производственные нужды |  | 3,30 | 5,00 | 4,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| п. Мирный |
| .1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 47,34 | 82,60 | 59,40 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 38,34 | 67,10 | 48,40 |
|  | - на производственные нужды |  | 9,00 | 15,00 | 11,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| п. Садовый |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 64,80 | 115,28 | 83,20 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 52,80 | 94,28 | 67,80 |
|  | - на производственные нужды |  | 12,00 | 21,00 | 15,40 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| п. Северный |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 55,33 | 98,30 | 70,00 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 45,33 | 80,30 | 57,00 |
|  | - на производственные нужды |  | 10,00 | 18,00 | 13,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| с. Степное |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 97,79 | 171,70 | 127,80 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 79,79 | 139,70 | 103,80 |
|  | - на производственные нужды |  | 18,00 | 32,00 | 24,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| всего Кущевское сельское поселение |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 7168,17 | 12448,94 | 9214,94 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 5911,29 | 10314,84 | 7648,34 |
|  | - на производственные нужды |  | 1256,88 | 2134,10 | 1566,60 |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 60,00 | 40,00 |
| Канализация |
| ст. Кущевская |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 6291,00 | 11009,50 | 8187,97 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 5130,00 | 9092,50 | 6745,97 |
|  | - производственные сточные воды | - | 1161,00 | 1967,00 | 1442,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 11000,00 | 8000,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 91,00 | 40,00 |

х. Большая Лопатина, х. Лопатина, х. Картушина Балка,

х. Воровского, п. Северный

| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 197,94 | 343,76 | 254,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 161,86 | 280,26 | 207,27 |
|  | - производственные сточные воды | - | 36,08 | 63,50 | 47,40 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 300,00 | 250,00 | 90,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 15,00 | 12,00 |

с. Степное

| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 97,79 | 171,70 | 127,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 79,79 | 139,70 | 103,80 |
|  | - производственные сточные воды | - | 18,00 | 32,00 | 24,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 150,00 | 120,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 5,00 | 3,00 |

с. Новоивановское

| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 99,87 | 173,90 | 129,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 81,37 | 141,90 | 105,60 |
|  | - производственные сточные воды | - | 18,50 | 32,00 | 24,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 170,00 | 120,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 8,00 | 5,00 |
| п. Мирный |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 47,34 | 82,60 | 59,40 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 38,34 | 67,10 | 48,40 |
|  | - производственные сточные воды | - | 9,00 | 15,00 | 11,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 80,00 | 50,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 4,00 | 3,00 |
| п. Садовый |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: |  | 64,80 | 115,28 | 83,20 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 52,80 | 94,28 | 67,80 |
|  | - производственные сточные воды |  | 12,00 | 21,00 | 15,40 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации |  |  | 100,00 | 80,00 |
| 3 | Протяженность сетей |  |  |  |  |
| всего Кущевское сельское поселение |
| 1. | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 6811,17 | 11965,94 | 8857,94 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 5554,29 | 9831,84 | 7291,34 |
|  | - производственные сточные воды | - | 1256,88 | 2134,10 | 1566,60 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 123,00 | 63,00 |

5.7.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок (2029 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий №201-53-5/5 от 21.04.2009г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а) Подсчёт электрических нагрузок.

б) Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ.

в) Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Кущевского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой:

- станица Кущевская с численностью населения 30240 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 34520 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 32030 человек;

- село Новоивановское с численностью населения 569 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 645 человек, в том числе на первую очередь строительства – 600 человек;

- село Степное с численностью населения 558 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 635 человек, в том числе на первую очередь строительства – 590 человек;

- хутор Большая Лопатина с численностью населения 443 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 510 человек, в том числе на первую очередь строительства – 470 человек;

- поселок Садовый с численностью населения 369 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 420 человек, в том числе на первую очередь строительства – 385 человек;

- поселок Северный с численностью населения 317 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 365 человек, в том числе на первую очередь строительства – 335 человек;

- поселок Мирный с численностью населения 268 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 305 человек, в том числе на первую очередь строительства – 275 человек;

- хутор Воровского с численностью населения 173 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 200 человек, в том числе на первую очередь строительства – 185 человек;

- хутор Лопатина с численностью населения 101 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 101 человек, в том числе на первую очередь строительства – 101 человек;

- хутор Картушина Балка с численностью населения 98 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 98 человек, в том числе на первую очередь строительства – 98 человек;

- хутор Восточный с численностью населения 71 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 71 человек, в том числе на первую очередь строительства – 71 человек.

В составе генерального плана развития Кущевского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2029 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 105 и 106.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 105

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2029г. | На I очередь строительства 2019г. |
| станица Кущевская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 31991 | 29832 |
|  | проектируемый | 1435 | 2483 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 5334 | 5334 |
|  | проектируемый | 4157 | 3367 |
| 3 | Наружное освещение | 345 | 320 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 37670 | 35486 |
|  | б) Проектируемые | 5592 | 5850 |
|  | Итого: а) + б) | 43262 | 41336 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 30284 | 28935 |
| село Новоивановское |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 455 | 403 |
|  | проектируемый | 82 | 52 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 33 | 33 |
|  | проектируемый | 104 | 89 |
| 3 | Наружное освещение | 6 | 6 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 494 | 442 |
|  | б) Проектируемые | 186 | 141 |
|  | Итого: а) + б) | 680 | 583 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 476 | 408 |
| село Степное |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 444 | 390 |
|  | проектируемый | 79 | 54 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 48 | 48 |
|  | проектируемый | 88 | 72 |
| 3 | Наружное освещение | 6 | 6 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 498 | 444 |
|  | б) Проектируемые | 167 | 126 |
|  | Итого: а) + б) | 665 | 570 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 466 | 399 |
| хутор Большая Лопатина |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 401 | 352 |
|  | проектируемый | 62 | 49 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 79 | 79 |
|  | проектируемый | 61 | 42 |
| 3 | Наружное освещение | 5 | 5 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 485 | 436 |
|  | б) Проектируемые | 123 | 91 |
|  | Итого: а) + б) | 608 | 527 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 426 | 369 |
| поселок Садовый |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 300 | 259 |
|  | проектируемый | 72 | 41 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 2 | 2 |
|  | проектируемый | 69 | 62 |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 4 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 306 | 265 |
|  | б) Проектируемые | 141 | 103 |
|  | Итого: а) + б) | 447 | 368 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 313 | 257 |
| поселок Северный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 299 | 257 |
|  | проектируемый | 54 | 42 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 2 | 2 |
|  | проектируемый | 52 | 41 |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 3 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 305 | 262 |
|  | б) Проектируемые | 106 | 83 |
|  | Итого: а) + б) | 411 | 345 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 287 | 242 |
| поселок Мирный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 215 | 192 |
|  | проектируемый | 52 | 23 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 48 | 48 |
|  | проектируемый | 41 | 40 |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 266 | 243 |
|  | б) Проектируемые | 93 | 63 |
|  | Итого: а) + б) | 359 | 306 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 251 | 214 |
| хутор Воровского |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 249 | 210 |
|  | проектируемый | 41 | 39 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 28 | 23 |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 251 | 212 |
|  | б) Проектируемые | 69 | 62 |
|  | Итого: а) + б) | 320 | 274 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 224 | 192 |
| хутор Лопатина |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 120 | 120 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 8 | 8 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 121 | 121 |
|  | б) Проектируемые | 8 | 8 |
|  | Итого: а) + б) | 129 | 129 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 90 | 90 |
| хутор Картушина Балка |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 114 | 114 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 14 | 11 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 115 | 115 |
|  | б) Проектируемые | 14 | 11 |
|  | Итого: а) + б) | 129 | 126 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 90 | 88 |
| хутор Восточный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 104 | 104 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 10 | 6 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 105 | 105 |
|  | б) Проектируемые | 10 | 6 |
|  | Итого: а) + б) | 115 | 111 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 80 | 77 |
| Кущевское сельское поселение, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 34692 | 32233 |
|  | проектируемый | 1877 | 2783 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 5546 | 5546 |
|  | проектируемый | 4632 | 3761 |
| 3 | Наружное освещение | 379 | 351 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 40617 | 38130 |
|  | б) Проектируемые | 6509 | 6544 |
|  | Итого: а) + б) | 47126 | 44674 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 32988 | 31272 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Согласно справке о состоянии электрических сетей электроснабжение Кущевского поселения осуществляется от следующих источников питания:

- ПС 110/35/6 кВ "Кущевская" мощностью 2х31,5 МВА;

- ПС 110/35/10кВ "НПС " мощностью 2х16 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Большое Лопатино" мощностью 1,6 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Элеватор" мощностью 2х4 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Казачья" мощностью 1,8 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Степнянская" мощностью 4 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Кущевская" мощностью 4+6,3 МВА.

Высоковольтное напряжение 110 кВ распределяется по ЛЭП 110 кВ с проводами марки АС-120 и АС-150.

Высоковольтное напряжение 35 кВ распределяется по ЛЭП 35 кВ с проводами марки АС-90 и АС-70.

Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития. Планируется осуществить следующие работы:

- На ПС-35/10 кВ «Кущевская»:

- Замену силовых трансформаторов Т-1 мощностью 6,3 МВА и Т-2 мощностью 4,0 МВА на трансформаторы мощностью 10,0 МВА каждый со всем комплектующим оборудованием.

- Замену масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (15 шт.) и установку дополнительно линейной ячейки 10 кВ.

- Реконструкцию устройств РЗА, объем работ согласовать с Ленинградскими электрическими сетями.

- Телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Кущевского РРЭС.

- На ПС-35/10 кВ «Элеватор»:

- Замену силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х4,0 МВА на трансформаторы мощностью 2х10,0 МВА со всем комплектующим оборудованием.

- Установку секционного элегазового выключателя 35 кВ.

- Замену масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт.).

- Реконструкцию устройств РЗА, объем работ согласовать с Ленинградскими электрическими сетями.

- Телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Кущевского РРЭС.

- На ПС-35/10 кВ «Казачья»:

- Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 1,8 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА со всем комплектующим оборудованием.

- Замену масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт.).

- Реконструкцию устройств РЗА, объем работ согласовать с Ленинградскими электрическими сетями.

- Телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Кущевского РРЭС.

- На ПС-35/10 кВ «Слюсаревская»:

- Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА со всем комплектующим оборудованием.

- Замену масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (5 шт.).

- Реконструкцию устройств РЗА, объем работ согласовать с Ленинградскими электрическими сетями.

- Телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Кущевского РРЭС.

Разработанная схема электроснабжения для станицы Кущевская предусматривает:

- реконструкцию к 2019 году 9 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 783 кВт до 2280 кВт;

- строительство к 2019 году 14 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 3705 кВт;

- строительство к 2019 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 4,43 км;

- строительство к 2029 году 9 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 2290 кВт;

- строительство к 2029 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 1,96 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Ленинградскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Кущевского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 44,03 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 113,81 км (для поселения).

Протяжённость проектируемых ВЛ-35 кВ – 8,56 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 80,98 км (для ст. Кущевская).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 6,39 км (для ст. Кущевская).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Кущевского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий станицы Кущевская приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей станицы Кущевская приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 106

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009 год | Расчетный срок 2029 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Кущевская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 310,7 | 379,0 | 362,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 49,4 | 86,2 | 79,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 261,3 | 292,8 | 283,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10275 | 10978 | 11305 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8642 | 8482 | 8838 |
| 4 | Протяжённость сетей 10 кВ | км | 80,98 | 87,37 | 85,41 |
| село Новоивановское |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,9 | 6,0 | 5,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 1,3 | 1,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,5 | 4,7 | 4,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6800 | 9241 | 8512 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6204 | 7293 | 6643 |
| село Степное |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,9 | 5,8 | 5,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 1,2 | 1,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,4 | 4,6 | 3,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6964 | 9179 | 8462 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6123 | 7215 | 6592 |
| хутор Большая Лопатина |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,8 | 5,3 | 4,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,3 | 1,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,1 | 4,1 | 3,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8610 | 10445 | 9817 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6961 | 7953 | 7474 |
| поселок Садовый |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,3 | 3,9 | 3,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,7 | 0,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,3 | 3,3 | 2,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6284 | 9327 | 8370 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6149 | 7759 | 6826 |
| поселок Северный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,3 | 3,6 | 3,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,5 | 0,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,3 | 3,1 | 2,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7245 | 9856 | 9031 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7102 | 8472 | 7819 |
| поселок Мирный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,1 | 3,1 | 2,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,7 | 2,3 | 1,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7932 | 10312 | 9740 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6276 | 7669 | 6849 |
| хутор Воровского |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,9 | 2,8 | 2,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,8 | 2,5 | 2,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10721 | 14016 | 12967 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10634 | 12702 | 11790 |
| хутор Лопатина |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10496 | 11189 | 11189 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10408 | 10408 | 10408 |
| хутор Картушина Балка |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10278 | 11529 | 11261 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10190 | 10190 | 10190 |
| хутор Восточный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12919 | 14153 | 13659 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 12832 | 12832 | 12832 |
| Кущевское сельское поселение, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 333,9 | 412,8 | 391,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 51,5 | 92,5 | 84,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 282,4 | 320,3 | 306,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10054 | 10901 | 11137 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8503 | 8459 | 8729 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 88,7 | 112,0 | 112,0 |
| 4 | Протяжённость сетей | км | 157,84 | 166,4 | 166,4 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 44,03 | 44,03 | 44,03 |
|  | - сети 35 кВ | км | 113,81 | 122,37 | 122,37 |

5.7.3. Теплоснабжение

# Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Разработка генерального плана Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении населенных пунктов Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

# Существующее положение

В состав Кущевского сельского поселения входят ст. Кущевская, х. Большая Лопатина, х. Воровского, х. Восточный, х. Картушина Балка, х. Лопатина, п. Мирный, с. Новоивановское, п.Садовый, п.Северный, с.Степное.

Теплоснабжение ст. Кущевской в настоящее время осуществляется от четырнадцати котельных, которые отапливают детские сады, школы, районную больницу, торговый центр, административные и жилые здания. Котельные работают на газе. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети на х.Большая Лопатина, х.Воровского, х.Восточный, х. Картушина Балка, х.Лопатина, в п.Мирный, с. Новоивановском, п.Садовый, п.Северный, с.Степном в настоящее время отсутствуют.

# Характеристики существующих котельных

# Таблица 107

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ст.Кущевская |  |  |  |
| Котельная № 1 | 5,11 | 3,61 | Газ |
| Котельная № 2 | 5,10 | 1,25 | Газ |
| Котельная № 3 | 5,10 | 1,78 | Газ |
| Котельная № 4 | 1,84 | 0,74 | Газ |
| Котельная №5 | 0,72 | 0,16 | Газ |
| Котельная № 6 | 5,10 | 1,24 | Газ |
| Котельная № 7 | 0,92 | 0,63 | Газ |
| Котельная №8 | 0,92 | 0,44 | Газ |
| Котельная № 9 | 0,92 | 0,32 | Газ |
| Котельная № 10 | 0,72 | 0,22 | Газ |
| Котельная №11 | 5,60 | 1,54 | Газ |
| Котельная № 12 | 1,74 | 0,35 | Газ |
| Котельная №13 | 0,17 | 0,13 | Газ |
| Котельная № 14 | 0,17 | 0,16 | Газ |
| Итого | 34,13 | 12,57 |  |

# Проектное решение

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана станицы Кущевской предусматривается от четырнадцати существующих котельных и семнадцати новых районных котельных (встроенных, пристроенных и отдельно стоящих блочных),  которые будут отапливать детские сады, школы, гостиницы, молодежные, общественные и торговые центры, среднеэтажные жилые дома, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов на х.Большая Лопатина, х.Воровского, х.Восточный, х.Картушина Балка, х.Лопатина, п.Мирный, с.Новоивановское, п.Садовый, п.Северный, с.Степное предусматривается от пятнадцати новых районных котельных(встроенных и отдельно стоящих блочных), которые будут снабжать теплом детские сады, общественные центры, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22(С.

2. Средняя температура отопительного периода – минус 0,2(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 167 дней.

# Расчет тепловых нагрузок

для объектов I очереди строительства

Таблица 108

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст. Кущевская |
| Котельная №1 (существующая) | 2,62 | - | 0,66 | 3,28 | 3,61 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,80 | 0,13 | 0,25 | 1,18 | 1,25 |
| Котельная №3 (существующая) | 1,30 | - | 0,32 | 1,62 | 1,78 |
| Котельная №4 (существующая) | 0,09 | - | 0,08 | 0,17 | 0,74 |
| Котельная №5 (существующая) | 0,08 | - | 0,08 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная №6 (существующая) | 0,87 | - | 0,26 | 1,13 | 1,24 |
| Котельная №7 (существующая) | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,62 | 0,63 |
| Котельная №8 (существующая) | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,43 | 0,44 |
| Котельная №9 (существующая) | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,31 | 0,32 |
| Котельная №10 (существующая) | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,22 | 0,22 |
| Котельная №11 (существующая) | 0,48 | 0,53 | 0,50 | 1,51 | 1,54 |
| Котельная №12 (существующая) | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,35 | 0,35 |
| Котельная №13 (существующая) | 0,08 | - | 0,05 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная №14 (существующая) | 0,09 | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,30 | 0,36 | 0,31 | 0,97 | 1,03 |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,07 | 0,18 | 0,05 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №19 (проектируемая) | 0,14 | 0,09 | 0,19 | 0,42 | 0,45 |
| Котельная №20 (проектируемая) | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №21 (проектируемая) | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №22 (проектируемая) | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №23 (проектируемая) | 0,14 | 0,20 | 0,05 | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №24 (проектируемая) | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №25 (проектируемая) | 0,14 | 0,20 | 0,05 | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №26 (проектируемая) | 0,14 | 0,20 | 0,05 | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №27 (проектируемая) | 0,14 | 0,09 | 0,19 | 0,42 | 0,45 |
| Котельная №28 (проектируемая) | 0,57 | 0,71 | 0,50 | 1,78 | 1,89 |
| Котельная №29 (проектируемая) | 0,50 | 0,54 | 0,45 | 1,49 | 1,58 |
| Котельная №30 (проектируемая) | 0,23 | 0,17 | 0,15 | 0,55 | 0,55 |
| Котельная №31 (проектируемая) | 0,45 | 0,33 | 0,30 | 1,08 | 1,14 |
| Итого |  |  |  |  | 23,69 |
| Всего по Кущевскому сельскому поселению | 23,69 |

# Расчет тепловых нагрузок

для объектов на расчетный срок строительства

Таблица 109

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст. Кущевская |
| Котельная №1 (существующая) | 3,22 | - | 0,86 | 4,08 | 4,49 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,80 | 0,13 | 0,25 | 1,18 | 1,25 |
| Котельная №3 (существующая) | 2,66 | - | 0,89 | 3,55 | 3,90 |
| Котельная №4 (существующая) | 0,52 | - | 0,23 | 0,75 | 0,83 |
| Котельная №5 (существующая) | 0,08 | - | 0,08 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная №6 (существующая) | 2,90 | - | 0,76 | 3,66 | 4,03 |
| Котельная №7 (существующая) | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,62 | 0,63 |
| Котельная №8 (существующая) | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,43 | 0,44 |
| Котельная №9 (существующая) | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,31 | 0,32 |
| Котельная №10 (существующая) | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,22 | 0,22 |
| Котельная №11 (существующая) | 0,71 | 0,83 | 0,61 | 2,15 | 2,28 |
| Котельная №12 (существующая) | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,35 | 0,35 |
| Котельная №13 (существующая) | 0,08 | - | 0,05 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная №14 (существующая) | 0,09 | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,30 | 0,36 | 0,31 | 0,97 | 1,03 |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,07 | 0,18 | 0,05 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №19 (проектируемая) | 0,14 | 0,09 | 0,19 | 0,42 | 0,45 |
| Котельная №20 (проектируемая) | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №21 (проектируемая) | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №22 (проектируемая) | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №23 (проектируемая) | 0,14 | 0,20 | 0,05 | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №24 (проектируемая) | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №25 (проектируемая) | 0,14 | 0,20 | 0,05 | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №26 (проектируемая) | 0,14 | 0,20 | 0,05 | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №27 (проектируемая) | 0,14 | 0,09 | 0,19 | 0,42 | 0,45 |
| Котельная №28 (проектируемая) | 0,57 | 0,71 | 0,50 | 1,78 | 1,89 |
| Котельная №29 (проектируемая) | 0,50 | 0,54 | 0,45 | 1,49 | 1,58 |
| Котельная №30 (проектируемая) | 0,23 | 0,17 | 0,15 | 0,55 | 0,55 |
| Котельная №31 (проектируемая) | 0,45 | 0,33 | 0,30 | 1,08 | 1,14 |
| Итого |  |  |  |  | 30,31 |
| п. Мирный |

| Котельная №32 (существующая)№1(существующая) Котельная №2 (существующая) (существующая) | 0,07 | - | 0,02 | 0,09 | 0,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №33 (существующая)№1(существующая) Котельная №2 (существующая) (существующая) | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| п. Садовый |
| Котельная №34 (существующая)№1(существующая) Котельная №2 (существующая) (существующая) | 0,07 | - | 0,02 | 0,09 | 0,10 |
| Котельная №35 (существующая)№1(существующая) Котельная №2 (существующая) (существующая) | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| с. Степное |
| Котельная №36 (существующая)№1(существующая) Котельная №2 (существующая) (существующая) | 0,07 | - | 0,02 | 0,09 | 0,10 |
| Котельная №37 (существующая)№1(существующая) Котельная №2 (существующая) (существующая) | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| п. Северный |
| Котельная №38 | 0,07 | - | 0,02 | 0,09 | 0,10 |
| Котельная №39 (существующая)№1(существующая) Котельная №2 (существующая) (существующая) | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| х. Воровского |
| Котельная №40 | 0,07 | - | 0,02 | 0,09 | 0,10 |
| Котельная №41 (существующая)№1(существующая) Котельная №2 (существующая) (существующая) | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| х. Картушина Балка |
| Котельная №42 (существующая)№1(существующая) Котельная №2 (существующая) (существующая) | 0,05 | - | 0,01 | 0,06 | 0,06 |
| Итого |  |  |  |  | 0,06 |
| х. Восточный |
| Котельная №43 | 0,07 | - | 0,02 | 0,09 | 0,10 |
| Котельная №44 (существующая)№1(существующая) Котельная №2 (существующая) (существующая) | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| с. Новоивановское |
| Котельная №45 | 0,07 | - | 0,02 | 0,09 | 0,10 |
| Котельная №46 (существующая)№1(существующая) Котельная №2 (существующая) (существующая) | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| Всего по Кущевскому сельскому поселению | 32,12 |

Для установки рекомендуется принимать сертифицированные блочные котельные заводской готовности, в проектируемых котельных - оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме.

Отопление общественных, культурно-бытовых, административных и  жилых среднеэтажных секционных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла является новая проектируемая котельная.

# Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

# Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

# Таблица 110

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| ст. Кущевская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,029682 | 0,074175 | 0,056977 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,029682 | 0,074175 | 0,056977 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 12,57 | 23,69 | 30,31 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 12,57 | 23,69 | 30,31 |
| .3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 10,7 | 15,3 | 11,6 |
| Кущевское сельское поселение |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,029682 | 0,079934 | 0,056977 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,029682 | 0,079934 | 0,056977 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 12,57 | 32,12 | 23,69 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 12,57 | 32,12 | 23,69 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 10,7 | 16,2 | 11,6 |

5.7.4.Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Кущевского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0520/9/155 от 29.07.08г. и №05/0520/9/157 от 05.08.08г., справками ОАО «Кущевскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданными заказчиком.

Источниками газоснабжения населенных пунктов Кущевского сельского поселения Кущевского района являются 2 существующие АГРС.

Давление газа на выходе:

- из АГРС Кущевская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

- из АГРС Заводская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Кущевского сельского поселения Кущевского район осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Согласно выданным техническим соображениям источником газоснабжения станицы Кущевской является существующая ГРС ст. Кущевской. Давление газа на выходе из ГРС ст. Кущевской – 0,6 МПа (6,0кгс/см²).

Раздел газоснабжения в составе генерального плана перспективного развития ст. Кущевской выполнен в соответствии с картой существующих сетей газопроводов высокого давления и схемой газоснабжения ст.Кущевской (пр. Г4-03333 «Расширение и корректировка системы газоснабжения ст.Кущевской», выполненной в 2004 г.).

Подача природного газа потребителям ст. Кущевской осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения .

Состояние газоснабжения населенных пунктов поселения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Из 11 населенных пунктов Кущевского сельского поселения  Кущевского района газифицировано природным газом 4 населенных пункта. Процент газификации составляет 58%.

На момент разработки генерального плана Кущевского сельского поселения населенные пункты снабжаются природным газом от 1 существующей АГРС.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС Кущевская;

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 212,885 км. На территории сельского поселения ГРП – 6 шт., ШРП – 29 шт., в том числе:

- ст.Кущевская – ГРП-6шт, ШРП-25шт;

-п.Степной ШРП-1шт;

-п.Садовый – ШРП-2шт;

-с.Новоивановское – ШРП-1шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По району проложены существующие газопроводы высокого давления к следующим населенным пунктам:

- от АГРС Кущевская к ст.Кущевской, п.Степной, п.Садовый и с.Новоивановское.

Протяженность существующих газовых сетей к населенным пунктам Кущевского сельского поселения составляет 68,425 км.

Состояние газоснабжения станицы Кущевской

На момент разработки генерального плана ст.Кущевской станица снабжается природным газом  от существующей ГРС ст.Кущевской. Объем газификации станицы приближается к 80 %.

От ГРС ст.Кущевской по станице проложены газопроводы высокого давления к ГРП, котельным, крупным производственным потребителям. Схема газоснабжения станицы двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления. К газопроводам высокого давления подключаются ГРП, ШРП, котельные и крупные производственные и сельскохозяйственные потребители.

К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд. На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления в ст.Кущевской составляет – 50,25 км, в том числе подземных - 47,72км, надземных – 2,53 км , низкого давления –  138,46 км, в том числе подземных- 65,51 км, надземных – 72,95 км. Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в 29-и установках ГРП, в том числе – 6 стационарных и 23-х шкафных (ШРП).

На проектный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития станицы необходимо построить дополнительно еще 15 установок ГРП шкафного типа. (ШРП) и выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним, протяженностью -6,41км.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Также в 2008-2010г.г. в Кущевском районе по линии финансирования ООО«Межрегионгаз» планируется построить более 90 км межпоселковых газопроводов высокого давления. Ориентировочная стоимость строительства составляет 270-300 млн.рублей. В частности, предполагается выполнить проектирование и строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам:

- х.Картушина Балка, х.Воровского, п.Северный, х.Большая Лопатина (Кущевская АГРС) - 20,0км;

- п.Мирный (Кущевская АГРС) -  5,8км;

- х.Восточный (Заводская АГРС)-    7км

Таким образом, к 2010 году все населенные пункты района, имеющие 40 и более дворов (7 населенных пунктов) будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства на территориях соответствующих сельских поселений.

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью – 32,8км.

Мощность существующей АГРС ОАО «Газпром» Кущевская позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Проектная производительность АГРС ст.Кущевской  - 200 тыс.м³/час.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки и общественных зданий  – централизованное, от котельных.

В настоящее время в центре поселения станице Кущевской действуют 14 отопительных котельных, подключенных к сетям высокого давления.

Проектом предусматривается строительство 17 новых котельных для общественных зданий в новых жилых застройках.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Кущевского сельского поселения муниципального образования Кущевского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2029г. и на I очередь строительства до 2019г. Результаты расчетов представлены в таблицах 111 - 114.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 111

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кущевское сельское поселение, всего | м³/ч | 72894 | 57479 |
|  | ст. Кущевская | -«- | 68440 | 53343 |
|  | хут. Большая Лопатина | -«- | 678 | 625 |
|  | хут. Воровского | -«- | 266 | 246 |
|  | хут. Восточный | -«- | 94 | 94 |
|  | хут. Картушина Балка | -«- | 130 | 130 |
|  | хут. Лопатина | -«- | 134 | 134 |
|  | пос. Мирный | -«- | 406 | 366 |
|  | село Новоивановское | -«- | 858 | 798 |
|  | пос. Садовый | -«- | 559 | 512 |
|  | пос. Северный | -«- | 485 | 446 |
|  | село Степное | -«- | 844 | 785 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 112

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кущевское сельское поселение, всего | тыс. м³/год | 151128 | 137176 |
|  | ст. Кущевская | -«- | 142786 | 129432 |
|  | хут. Большая Лопатина | -«- | 1270 | 1170 |
|  | хут. Воровского | -«- | 498 | 461 |
|  | хут. Восточный | -«- | 177 | 177 |
|  | хут. Картушина Балка | -«- | 244 | 244 |
|  | хут. Лопатина | -«- | 251 | 251 |
|  | пос. Мирный | -«- | 760 | 685 |
|  | село Новоивановское | -«- | 1606 | 1494 |
|  | пос. Садовый | -«- | 1046 | 959 |
|  | пос. Северный | -«- | 909 | 834 |
|  | село Степное | -«- | 1581 | 1469 |

Расходы газа на I очередь строительства станицы Кущевской

(до 2019г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют  53343 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют 32404м³/ч., нагрузки на общественные здания , котельные, промышленные предприятия –   20939 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 129432 тыс.м³/год, в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 69384 тыс.м³/год, на общественные здания, котельные, промышленные предприятия –  60048тыс.м³/год.

# Расходы газа на расчетный срок станицы Кущевской

# (до 2029г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют 68440 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют – 42600 м³/ч., нагрузки на общественные здания, котельные, промышленные предприятия составляют – 25840м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 142786тыс.м³/год, из них нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 79755 тыс.м³/год, на общественные здания, котельные, промышленные предприятия -  63031 тыс.м³/год.

После утверждения генерального плана необходимо выполнить корректировку схемы газоснабжения.

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение» населенных пунктов поселения

# Таблица 113

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок 2029г | В т.ч. на Iоч. стр. 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 58 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Кущевскому сельскому поселе-нию, всего в том числе: поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | 66,74 | 151,13 | 137,17 |
|  | ст.Кущевская | -«- | 63,77 | 142,78 | 129,43 |
|  | х.Большая Лопатина | -«- | - | 1,27 | 1,17 |
|  | х.Воровского | -«- | - | 0,50 | 0,46 |
|  | х.Восточный | -«- | - | 0,18 | 0,18 |
|  | х.Картушина Балка | -«- | - | 0,24 | 0,24 |
|  | х.Лопатина | -«- | - | 0,25 | 0,25 |
|  | п.Мирный | -«- | - | 0,76 | 0,69 |
|  | с.Новоивановское | -«- | 1,14 | 1,61 | 1,49 |
|  | п.Садовый | -«- | 0,73 | 1,05 | 0,96 |
|  | п.Северный | -«- | - | 0,91 | 0,83 |
|  | с.Степное | -«- | 1,10 | 1,58 | 1,47 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 68,425 | 101,225 | 101,225 |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение» станицы Кущевской

# Таблица 114

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2005г | Расчетный срок 2028г | В т.ч. на Iоч. стр. 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 103,20 | 142,79 | 129,43 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 55,2 | 79,76 | 69,38 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | 48,00 | 63,03 | 60,05 |
| 3 | Источники подачи газа, |  | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 50,25 | 2 56,66 215»» 2,0 | 2 56,66 2»» 2,0 |

Согласно заданию на разработку проекта и генеральной схемы газоснабжения ст. Кущевской (пр. Г4-03333 «Расширение и корректировка системы газоснабжения ст. Кущевской», выполненной ОАО «Краснодаргражданпроект», в 2004 г.). расчетный  максимальный часовой расход газа по ст. Кущевской составит –   49801 м³/ч.

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету определены на расчетный срок до 2020 г.-   28861,1 м³/ч.

Нагрузки на промышленные и сельскохозяйственные объекты  взяты из  схемы газоснабжения ст. Кущевской  и составляют -   20939,6 м³/ч.

Проектная производительность ГРС ст. Кущевской составляет - 200тыс.м³/ч.

Расчеты показали, что существующая ГРС ст. Кущевской обеспечит потребность в газе ст. Кущевской с учетом его перспективного развития до 2020г.

Согласно задания на разработку проекта и  схемы газоснабжения ст.Кущевской (пр. Г4-03333 ОАО «Краснодаргражданпроект», в 2004 г.). расчетный  максимальный годовой расход газа по ст. Кущевской составит  117929,62 тыс.м³/год.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету определены на расчетный срок до 2020 г  и составляют  57881,27тыс.м³/год.

Нагрузки на промышленные и сельскохозяйственные объекты взяты из схемы газоснабжения ст. Кущевской и составляют – 60048,35тыс.м³/год.

5.7.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок до 2029г. является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных планировочных решений квартирного и хозяйственного сектора, расчета номерной емкости для принятия решения о реконструкции существующих АТС или проектирования новых с целью максимального охвата населения сельского поселения, возможностью уверенного пользования новыми инфотелекоммуникационными услугами при минимальных затратах бюджетных денежных средств. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети Кущевского сельского поселения.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование, справок о телефонизации и радиофикации Кущевского сельского поселения, выданных Северным УЭС, по состоянию на 1.08.2008 г, и исходных данных, выданных заказчиком.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части генерального плана Кущевского сельского поселения.

2. СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация

В настоящее время Кущевское сельское поселение обслуживается телефонными станциями в следующем составе:

– ст. Кущевская цифровая ПСЭ-21 типа АЛС-4096С емкостью 736 NN, ПСЭ-1 типа SI2000 емкостью 1184NN, ОПС-5 типа АЛС-4096С емкостью 4992NN, ОПТС-5 типа SI2000 емкостью 1500NN.

–  Х. Большая Лопатина от цифровой ПСЭ-5 типа АЛС-4096С, емкостью 192NN расположенной по адресу: х. Большая Лопатина, вагончик около здания клуба;

– х. Воровского от цифровой ПСЭ-5 типа АЛС-4096С, емкостью 192NN расположенной по адресу: х. Большая Лопатина,вагончик около здания клуба;

– х. Восточный от цифровой ПСЭ-21 АЛС-4096С, емкостью 736NN расположенной по адресу: ст. Кущевская, территория сахзавода;

– х. Картушина Балка от цифровой ПСЭ-5 типа АЛС-4096С, емкостью 192NN расположенной по адресу: х. Большая Лопатина,вагончик около здания клуба;

– х. Лопатина от цифровой ПСЭ-5 типа АЛС-4096С, емкостью 192NN расположенной по адресу: х. Большая Лопатина,вагончик около здания клуба;

– п. Мирный от цифровой ПСЭ-12 типа АЛС-4096С, емкостью 352NN расположенной по адресу: с. Ильинское, здание дома культуры;

– с. Новоивановское от цифровой ПСЭ-23 типа АЛС-4096С, емкостью 128NN расположенной по адресу: с. Новоивановское, вагончик рядом со школой;

– п. Садовый от цифровой ПСЭ-17 типа АЛС-4096С, емкостью 352NN расположенной по адресу: с. Ивано-Слюсаревское;

– п. Северный от цифровой ПСЭ-5 типа АЛС-4096С, емкостью 192NN расположенной по адресу: х. Большая Лопатина,вагончик около здания клуба;

– с. Степное от цифровой ПСЭ-6 типа АЛС-4096С, емкостью 128NN расположенной по адресу: с. Степное, вагончик на вьезде с трассы;

Расчетная номерная емкость телекоммуникационного узла связи, необходимая для предоставления услуг связи абонентам Кущевского сельского поселения на расчетный срок до 2029 г. определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- транспорт,связь, строительство                             -   210 тлф.;

- торговля ,соцкультбыт                                            -   270 тлф.;

- здравоохранение                                                      -   580 тлф.;

- наука и образование                                                 -   710 тлф.;

- управление                                                                -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население на рассматриваемой территории по отдельным группам хозяйственного сектора распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- транспорт, связь, строительство - 72%;

- торговля, соцкультбыт - 16%;

- образование  и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.72+2700.16+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

– ст. Кущевская 2790.4=111 тлф;

– х. Большая Лопатина 279×0.35=96 тлф;

– х. Воровского 279×0.3=83 тлф;

– х. Восточный 279×0.3=83 тлф;

– х. Картушина Балка 279×0.3=83 тлф;

– х. Лопатина 279×0.3=83 тлф;

– п. Мирный  279х0.3 =83 тлф;

– с. Новоивановское 279×0.32=89 тлф;

– п. Садовый 279×0.3=83 тлф;

– п. Северный 279×0.3=83 тлф;

– с Степное 279×0.32=89 тлф;

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек работающего населения для сектора хозяйственной деятельности составит:

- 111 телефонов для ст. Кущевской;

- 96 телефона для х. Большая Лопатина;

- 83 телефона для х. Воровского;

- 83 телефона для х. Восточный;

- 83 телефона для х. Картушина Балка;

- 83 телефона для х. Лопатина;

- 83 телефона для п. Мирный;

- 89 телефонов для с. Новоивановское;

- 83 телефона для п. Садовый;

- 83 телефона для п. Северный;

- 89 телефонов для с. Степное;

Расчетная номерная емкость по квартирному сектору Первомайского сельского поселения на 1000 человек населения составит- 400 тлф. (При среднем коэффициенте семейности Кс=2.5)

Таким образом, на расчетный срок до 2029г. для полного удовлетворения потребности в телефонной связи квартирного сектора и сектора хозяйственной деятельности на 1000 человек населения потребуется:

- 511 телефонов для ст. Кущевской;

- 496 телефона для х. Большая Лопатина;

- 483 телефона для х. Воровского;

- 483 телефона для х. Восточный;

- 483 телефона для х. Картушина Балка;

- 483 телефона для х. Лопатина;

- 483 телефона для п. Мирный;

- 489 телефонов для с. Новоивановское;

- 483 телефона для п. Садовый;

- 483 телефона для п. Северный;

- 489 телефонов для с. Степное;

Расчетная номерная емкость при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора на расчетный срок до 2029г. с учетом  численности населения должна составить:

– 345200.511 = 17 693 номера для  ст. Кущевской;

– 5100.496 = 252 номеров для  х. Большая Лопатина;

– 2000.483 = 96 номеров для  х. Воровского;

– 710.483 = 34 номеров для  х. Восточный;

– 980.483 = 47 номеров для  х. Картушина Балка;

– 1010.483 = 48 номеров для  х. Лопатина;

– 3050.483 = 147 номеров для  п. Мирный;

– 6450.489 = 315 номеров для с. Новоивановское;

– 4200.483 = 202 номера для  п. Садовый;

– 3650.483 = 176 номеров для  п. Северный;

– 6350.489 = 310 номеров для с. Степное;

Итого по Кущевскому сельскому поселению на расчетный срок – 19 320 номеров.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации первой очереди строительства  (2019 г.), с учетом численности населения должна составить:

– 320300.511 = 16 376 номеров для  ст. Кущевской;

– 4700.496 = 233 номеров для х. Большая Лопатина;

– 1850.483 = 89 номеров для  х. Воровского;

– 710.483 = 34 номера для х. Восточный;

– 980.483 = 47 номеров для х. Картушина Балка;

– 1010.483 = 48 номеров для х. Лопатина;

– 2750.483 = 132 номеров для п. Мирный;

– 6000.489 = 293 номеров для с. Новоивановское;

– 3850.483 = 185 номера для п. Садовый;

– 3350.483 = 161 номеров для п. Северный;

– 5900.489 = 288 номеров для с. Степное;

Итого по Кущевскому сельскому поселению на первую очередь строительства – 17 886 номеров.

Данные по распределению расчетной номерной емкости квартирного сектора по проектируемым и существующим кварталам Кущевского сельского поселения сведены в таблицу 115.

таблица №115 1 лист

Из расчетов, представленных в таблице, видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития сельских населенных пунктов, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предусматривается строительство цифровых узлов выноса в зоне перспективной застройки.

Используя полученные данные проектом генерального плана Кущевского сельского поселения на срок до 2029 г. для развития средств связи предусматривается:

– в ст. Кущевской, в х. Большая Лопатина, в с. Новоивановское, в с. Степное предусмотреть реконструкцию существующих АТС для монтажа цифровых узлов доступа на платформе оборудования SI3000 MSAN для предоставления абонентам мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). Емкость цифровых узлов доступа на расчетный срок и первую очередь должна быть в соответствии с приведенными выше расчетами;

– в п. Садовый, п. Мирный предусмотреть строительство цифровых узлов доступа на платформе оборудования SI3000 MSAN для предоставления абонентам мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). Емкость цифровых узлов доступа на расчетный срок и первую очередь должна быть в соответствии с приведенными выше расчетами;

- строительство соединительных линий (СЛ) от узлов доступа SI3000 MSAN в направлении ОПС ст. Кущевской с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования;

- реконструкция действующих соединительных линий (СЛ) от узлов доступа SI3000 MSAN в направлении ОПС ст. Кущевской с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования;

- строительство магистральных линий связи с устройством шкафных районов в зоне перспективного строительства жилого сектора. Магистральная сеть прокладывается в телефонной канализации из ПЭ труб диаметром 110 мм кабелем ТППэЦ различной емкости. Смотровые устройства железобетонные . На участках трасс вне населенных пунктов кабели связи прокладываются в грунте.

План расположения сооружений проводных средств связи Кущевского сельского поселения на стадии генерального плана показан на листе 1.

В качестве рекомендации при строительстве магистральных сетей для отдельных групп, компактно проживающих абонентов, предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON  (гигабитные пассивные оптические сети).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения сельских поселений в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

Наряду с основным телекоммуникационным оператором «Кубаньэлектросвязь», на расматриваемой территории действуют сети сотовой радиотелефонной подвижной связи следующих операторов: ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО «Мобиком-Кавказ». Развернутые сети сотовой радиотелефонной подвижной связи данных операторов обеспечивают покрытие рассматриваемой территории. Операторы сотовой связи, действующие на территории Края, имеют свои перспективные планы развития, основанные на оценке существующего состояния предоставления услуг телефонной связи, ожидаемом рынке услуг сетей сотовой связи, прогнозе перспективной численности населения.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2029г. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и.т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

В настоящее время в Кущевском сельском поселении сети проводного радиовещания имеются только в ст. Кущевской. Мощность радиоузла 5 кВт. Год ввода в эксплуатацию-1976г. Количество радиоточек – 2 188 шт.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, и моральный износ оборудования, проектом генерального плана для радиофикации Кущевского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

-передатчик;

-3-х программный кодер;

-абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах , так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в зоне жилой застройки Кущевского сельского поселения проектом генерального плана на расчетный срок до 2029 г предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика определяется на последующих стадиях проектирования. Помещение для радиоузла предусматривается выделить в реконструируемом  радиоузле ст. Кущевской.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится Кущевское сельское поселение обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Проводные средства связи»

Таблица 116

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2009г. | Расчётный срок до 2029 г. | В том числе 1-я очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 51 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество номеров по сельскому поселению | шт. |  | 19 320 | 17 886 |
|  | в т.ч. по жилому сектору сельского поселения | шт. |  | 13 683 | 12 587 |

5.8. Развитие транспортной инфраструктуры

По территории Кущевского сельского поселения проходит железнодорожная линия направления Ростов - Краснодар Краснодарского отделения СКЖД ОАО «РЖД» с железнодорожной станцией Кущевка.

С севера на юг по территории Кущевского поселения проложена автомобильная дорога федерального значения М-4 «Дон», которая проходит практически параллельно железнодорожной линии.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края Кущевского района по состоянию на 01.01.2008 год приведен в таблице 117.

Таблица 117

| № п/п | Наименование 2008 | Протяженность, км | Привязка КМ+ КМ+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ст-ца Стародеревянковская – ст-ца Ленинградская – ст-ца Кущевская | 17,390 | 60,050 | 77,440 |
| 2 | Ст-ца – Староминская – ст-ца Кущевская | 30,892 | 23,635 | 54,527 |
| 3 | Ст-ца Кущевская – ст-ца Кугоейская – х. Сиротино | 23,492 | 0,043 | 23,535 |
| 4 | Ст-ца Кущевская – х. Красная Поляна | 11,309 | 0,000 | 11,309 |
| 5 | Подъезд к ст-це Кущевская | 6,820 | 0,000 | 6,820 |
| 6 | Ст-ца Кущевская –х. Пролетарский | 6,827 | 0,029 | 6,856 |
|  |  | 13,087 | 10,913 | 24,000 |
| 7 | Ст-ца Кущевская – х. Большая Лопатина | 2,925 | 0,000 | 2,925 |

Прогноз транспортных потоков и предложения по модернизации и развитию сети дорог Краснодарского края выполнены Северо-Кавказским филиалом ОАО ГИПроДорНИИ в составе градостроительной документации «Схеме территориального планирования Краснодарского края», выполненной в 2007 году.

Расчеты были произведены исходя из прогнозных параметров оптимистического сценария развития экономики, предусматривающего рост объемов производства, грузовых и пассажирских перевозок на автотранспорте, численности автопарка и уровня автомобилизации населения.

Темпы развития сети автомобильных дорог края во многом определяются предстоящими структурными изменениями экономики, инвестиционными возможностями и будут соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития.

Наиболее актуальные проблемы дорожной сети Краснодарского края:

- отсутствие необходимого количества широтных магистралей, обеспечивающих межрегиональные связи, отсутствие кратчайших автодорожных связей между соседними субъектами региона;

- отсутствие обходных дорог для вывода транзитного транспорта из ряда городов и станиц.

Развитие автомобильных дорог Кущевского транспортного узла намечается по следующим направлениям:

-реконструкция магистрали М-4 «Дон» по нормативам I категории с последующим доведением дороги до 6 полос в 2030-2040 гг.;

-для улучшения условий движения автотранспорта на участке магистрали «Дон» от г. Каменск-Шахтинский до Павловской, наиболее загруженном движением, на период 2030-2040 гг. намечено строительство дороги по новому направлению с глубоким обходом г.Ростов-на-Дону, Батайска и других многочисленных населенных пунктов (участок проходит и по территории Кущевского района).

1. Приведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

2. Проектирование выноса категорированных дорог из жилой зоны станицы Кущевской, позволяющего изолировать жилую застройку и пешеходное движение от пропуска больших транспортных потоков, а также для создания лучших условий пропуска транзитных транспортных потоков.

ГП-7

Схема развития транспортной инфраструктуры

Кущевского сельского поселения

Станица Кущевская

По восточной окраине станицы Кущевской проходит федеральная автомобильная дорога «Дон». В южной части станицы проходит автодорога территориального значения Ш категории на ст. Староминскую, которая когда-то ограничивала станицу с юга. Но развитие станицы пошло южнее за автодорогу и дорога таким образом оказалась между двумя жилыми районами. Северо-западнее территории станицы проходит автодорога IV технической категории на х. Большая Лопатина.

Согласно предложениям «Программы совершенствования и развития основных территориальных автомобильных дорог общего пользования Краснодарского края до 2010 года с прогнозом до 2020 года», разработанным СевКавГипродорнии, г.Ростов-на-Дону с реализацией реконструкции магистрали «Дон» на протяжении ст.Кущевской предусмотрено строительство двух развязок в 2-х уровнях.

Для вывода грузового и транзитного автотранспорта, следующего по существующей автодороге на ст. Староминскую за пределы населенного пункта проектом предусмотрено строительство южнее станицы объездной автодороги на ст. Староминскую.

Схема предлагаемых проектом решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведена на чертежах ГП-7 и ГП-8.

На чертеже показаны также основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги краевого уровня.

Предлагаемые настоящим проектом типы примыканий и пересечений категорированных автодорог выбраны авторами проекта условно и являются основанием только для резервирования территории. Конкретные типы примыканий и точные технические характеристики определяются на последующих стадиях проектирования.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами а межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено создание сети придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено на вдоль ФАД «Дон» и южной окраине станице Кущевской вдоль автодороги на Староминскую.

# Улично-дорожная сеть ст. Кущевской

Проектом предлагается развитие уличной сети станицы, в основном на сохранении существующей прямоугольной сетки улиц и дифференциации магистральных улиц по их значению с учетом резко возрастающей автомобилизации.

Улично-дорожная сеть станицы проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы следующих категорий:

- магистральные улицы общепоселкового назначения, по которым осуществляется транспортная связь между жилыми, промышленными зонами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами и внешними дорогами;

- районного значения, с осуществлением транспортной и пешеходной связи между жилыми районами, с выходами на другие магистральные улицы;

- улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам осуществляется транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов, выходы на магистральные улицы;

- улицы в промышленных зонах, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах зон, выходы на магистральные улицы и внешние дороги;

- пешеходные улицы – по ним осуществляется связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров.

Пер.Б.Москвича – главная улица станицы, является улицей пешеходно-транспортного значения. В центре станицы предполагается выделить бестранспортную зону, отдавая площадь улиц под пешеходное движение. Пер. Первомайский на отрезке между улицами Красной и Ленина является улицей пешеходного значения. Необходимо предусмотреть устройство автостоянок у мест с большим количеством посетителей.

В южной части станицы проектируется мост через р.Ея. Кроме того, для связи молодежного культурно-развлекательного центра со спортивно-парковой зоной предусматривается устройство пешеходного моста. Строительство пешеходного моста предусмотрено также для связи Восточного района с проектируемой зеленой зоной отдыха с пляжем в Северном районе станицы.

Реконструкция существующих магистралей предусматривает их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальные мероприятия по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестком.

ГП-8

Схема развития транспортной инфраструктуры

станицы Кущевской

5.9. Озеленение

Территория станицы Кущевской, хуторов Большая Лопатина, Воровского, Восточный, Картушина Балка, Лопатина, поселков Мирный, Садовый, Северный, сел Новоивановское и Степное представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территории сельских населенных пунктов относится к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 508-640 мм.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

В настоящее время зеленый фонд сельских населенных пунктов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности, за исключением станицы Кущевской. Зеленые насаждения общего пользования Кущевского сельского поселения представлены исключительно парком и скверами центра поселения.

Естественно, что уровень обеспеченности зелеными насаждениями - 10м2 на 1 человека ниже нормативного показателя.

При этом создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений является одним из важнейших мероприятий генерального плана. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т. д.).

Проектом предлагается организация парков, скверов и открытых спортивных сооружений в населенных пунктах на свободных от застройки территориях – они показаны в графических материалах. Система рекреационных территорий в границах населенных пунктов дополняется предлагаемыми к благоустройству территориями лесопарков  также на неиспользуемых землях,  в основном в пойменной части рек Ея и Куго-Ея и их притоков.

Наиболее живописные места межселенных территорий, расположенные на берегах водных артерий и на участках, находящихся в ведении лесфонда, рекомендуются настоящим проектом к использованию в рекреационных целях.

На территории Кущевского сельского поселения выделены две особо охраняемых природных территории:

1. Боярышниковая роща,

2. Родник колхоза им. Кирова.

В соответствии со ст. 27 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

5.10. Санитарная очистка территории

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Кущевский район» на территории, расположенной в 1 км. от западной окраины станицы, на перспективу предполагалось строительство мусороперерабатывающего завода.

Согласно последней стратегии развития МО Кущевский район, территория для размещения мусороперерабатывающего завода запланирована на расстоянии 1 км. от западной окраины ст. Кущевской. Сроки строительства на сегодняшний день не определены.

В разработанной схеме санитарной очистки территории Кущевского района предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на проектируемом усовершенствованном полигоне. Тринадцать действующих свалок Кущевского района проектом предлагается ликвидировать с последующей реконструкцией и рекультивацией земельных участков. В последующем эти территории предлагается переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля за его эксплуатацией, включающего:

1. Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

2. Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

3. Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкция с территориальным ЦГСЭН.

4. Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

5. Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Очистка населенных пунктов должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

1.	Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

2.	Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

3.	Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На срок действия генерального плана в соответствии с ранее разработанной документацией - схемой санитарной очистки территории Кущевского района  и схемой территориального планирования МО Кущевский район - проектом предлагается ликвидация всех несанкционированных и неорганизованных тринадцати свалок района с выполнением последующих мероприятий по рекультивации их территории и создание специально отведенных территорий, в настоящее время функционирующих в качестве усовершенствованных свалок ТБО поселений. В перспективе после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего завода в станице Кущевской эти площадки будут в свою очередь переоборудованы в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Проектируемые места сбора твердых бытовых отходов в Кущевском сельском поселении расположены в западном и восточном планировочных районах и рассчитаны на обслуживание всех населенных пунктов планировочного района. Проектом выбраны площадки в центре расселения на пересечении существующих автодорог для максимально удобной доступности.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для Кущевского сельского поселения, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе тома 3 настоящего проекта.

При реализации данной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории Кущевского поселения отсутствует.

5.11. Проектное предложение по изменению категории земель

Кущевского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Кущевского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Кущевское сельское поселение Кущевского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональной развитие центра сельского поселения станицы Кущевской предусматривается в соответствии с ранее разработанным и утвержденным генеральным планом. Граница населенного пункта, утвержденная на основании генерального плана станицы, проектом не изменяется; проектом даны рекомендации по изменению проектных границ станицы на расчетный срок в случае оптимистического прогноза территориального развития станицы.

Развитие всех сельских населенных пунктов на территории поселения настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в существующих границах за исключением хуторов Восточного, Большой Лопатины и Картушиной Балки с включением территорий действующих кладбищ и подъездных дорог, а также предусмотрено изменение границы населенного пункта поселка Северного для включения территорий двух жилых кварталов: существующей многоквартирной жилой застройки по ул. Школьной (возле производственной базы ООО «Артекс-Агро») и существующей усадебной застройки по ул. Южной - где необходимо их включение в границы населенных пунктов.

Данным проектом предусматривается незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, обороны, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства нефтеперерабатывающего завода, сахарного завода, объектов транспортной инфраструктуры – дорог, АЗС, мостов, развязок, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций; мусороперерабатывающего завода, устройства мест для складирования и сортировки твердых бытовых отходов, кладбищ, производственных предприятий и тому подобное.

Далее в таблице 118 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Кущевского сельского

поселения по категориям.

Таблица 118

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | На расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Кущевского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 46484,08 | 100 | 46484,08 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 4404,90 | 9,47 | 4414,18 | 9,49 |
| Станица Кущевская | 3465,59 | 7,46 | 3465,59 | 7,46 |
| хутор Большая Лопатина | 124,60 | 0,27 | 125,45 | 0,27 |
| хутор Воровского | 53,76 | 0,12 | 53,76 | 0,12 |
| хутор Восточный | 46,74 | 0,10 | 47,77 | 0,10 |
| хутор Картушина Балка | 75,44 | 0,16 | 76,22 | 0,16 |
| хутор Лопатина | 66,98 | 0,14 | 66,98 | 0,14 |
| поселок Мирный | 69,33 | 0,15 | 69,33 | 0,15 |
| поселок Садовый | 108,64 | 0,23 | 108,64 | 0,23 |
| поселок Северный | 75,46 | 0,16 | 82,08 | 0,18 |
| село Новоивановское | 126,09 | 0,27 | 126,09 | 0,27 |
| село Степное | 125,03 | 0,27 | 125,03 | 0,27 |
| - полоса отвода железной дороги | 67,24 | 0,14 | 67,24 | 0,14 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 39455,28 | 84,88 | 38986,01 | 83,87 |
| 2.1. Фонд перераспределения | 472,78 | 1,02 | 472,78 | 1,02 |
| 2.2. Невостребованные земли | 779,49 | 1,68 | 779,49 | 1,68 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 1065,88 | 2,29 | 1525,87 | 3,28 |
| 4. Земли водного фонда | 1229,80 | 2,65 | 1229,80 | 2,65 |
| 5. Земли лесного фонда | 328,22 | 0,71 | 328,22 | 0,71 |

ГП-6

Схема границ территорий и земель различных категорий

Кущевского сельского поселения

Проектный баланс территории населенных пунктов

В таблицах 119-129 приводятся балансы территорий станицы Кущевской, хуторов Воровского, Большая Лопатина, Картушина Балка, Лопатина, Восточного, поселков Мирного, Садового, Северного, сел Степное Новоивановское в проектных границах населенных пунктов.

Станица Кущевская

Таблица 119

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 3465,59 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 1518,60 | 43,82 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 1281,20 | 36,97 |
| 1.2 | - территории существующей застройки среднеэтажными жилыми домами |  | 30,00 | 0,87 |
| 1.3 | - территория проектируемой застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа | га | 20,60 | 0,59 |
| 1.4 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 150,50 | 4,34 |
| 1.5 | - территория учреждений здравоохранения | га | 6,60 | 0,19 |
| 1.6 | - территория образовательных учреждений | га | 29,70 | 0,86 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 81,26 | 2,35 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 74,06 | 2,14 |
| 2.2 | - территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 7,20 | 0,21 |
| 3. | Производственных и коммунально-складских зон | га | 670,03 | 19,33 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | - территория существующих производственных и | га | 293,00 | 8,45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | коммунально-складских предприятий |  |  |  |
| 3.2 | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 88,90 | 2,57 |
| 3.3 | - режимные объекты | га | 0,03 | 0,001 |
| 3.4 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 256,50 | 7,40 |
| 3.5 | - территория АЗС | га | 6,00 | 0,17 |
| 3.6 | - зона железной дороги | га | 24,50 | 0,71 |
| 3.7 | - водозабор | га | 1,10 | 0,03 |
| 4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 565,10 | 16,31 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | - дороги, проезды | га | 534,80 | 15,43 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 403,60 | 11,64 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 257,90 | 7,44 |
| 5.2 | - водная территория | га | 145,70 | 4,20 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 31,30 | 0,90 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 6.1 | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 20,50 | 0,59 |
| 6.2 | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 10,80 | 0,31 |
| 7. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования, из них: | га | 195,70 | 5,65 |
| 7.1 | - резервная жилая застройка | га | 15,80 | 0,46 |

Хутор Воровского

Таблица 120

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 53,76 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 37,18 | 69,16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 34,16 | 63,54 |
| 1.2 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 2,46 | 4,57 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | га | 0,56 | 1,05 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,22 | 0,41 |
| 3. | Производственных и коммунально-складских зон | га | 3,59 | 6,68 |
| 3.1 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 3,58 | 6,68 |
| 4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 9,06 | 16,85 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 0,29 | 0,54 |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки) | га | 0,29 | 0,54 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования, из них: | га | 3,42 | 6,36 |
| 6.1 | - резервная жилая застройка | га | 3,42 | 6,36 |

Хутор Большая Лопатина

Таблица 121

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 125,45 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 74,00 | 58,98 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 64,11 | 51,10 |
| 1.2 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 7,03 | 5,60 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | га | 2,86 | 2,28 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,86 | 0,69 |
| 3. | Производственных и коммунально- | га | 3,25 | 2,59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | складских зон |  |  |  |
| 3.1 | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 0,54 | 0,43 |
| 3.2 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 2,71 | 2,16 |
| 4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 12,19 | 9,72 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 20,25 | 16,14 |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки) | га | 0,84 | 0,67 |
| 5.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 17,09 | 13,63 |
| 5.3 | - водная территория | га | 2,32 | 1,84 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования, из них: | га | 14,19 | 11,31 |
| 6.1 | - резервная жилая застройка | га | 14,19 | 11,31 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 0,71 | 0,57 |
| 7.1 | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 0,71 | 0,57 |

Поселок Мирный

Таблица 122

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 69,33 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 26,36 | 38,02 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 21,35 | 30,80 |
| 1.2 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 4,31 | 6,22 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | га | 0,64 | 0,92 |
| 1.4 | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,06 | 0,08 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,46 | 2,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Производственных и коммунально-складских зон | га | 3,46 | 4,99 |
| 3.1 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 3,46 | 4,99 |
| 4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,16 | 16,09 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 2,44 | 3,52 |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки) | га | 2,44 | 3,52 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 1,48 | 2,14 |
| 6.1 | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,88 | 1,27 |
| 6.2 | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 0,60 | 0,87 |
| 7. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования, из них: | га | 22,97 | 33,14 |
| 7.1 | - резервная жилая застройка | га | 10,91 | 15,74 |

Поселок Садовый

Таблица 123

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 108,64 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 52,11 | 47,95 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 46,38 | 42,69 |
| 1.2 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 4,85 | 4,46 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | га | 0,79 | 0,72 |
| 1.4 | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,09 | 0,08 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,46 | 0,43 |
| 3. | Производственных и коммунально-складских зон | га | 3,52 | 3,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 3,52 | 3,25 |
| 4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 12,27 | 11,30 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 23,92 | 22,01 |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки) | га | 1,05 | 0,96 |
| 5.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 14,03 | 12,92 |
| 5.3 | - водная территория | га | 8,84 | 8,13 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования, из них: | га | 16,22 | 14,94 |
| 6.1 | - резервная жилая застройка | га | 16,22 | 14,94 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 0,14 | 0,12 |
| 7.1 | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 0,14 | 0,12 |

Село Степное

Таблица 124

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 125,03 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 87,01 | 69,58 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 78,36 | 62,67 |
| 1.2 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 7,05 | 5,63 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | га | 1,60 | 1,28 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,78 | 1,43 |
| 3. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 16,82 | 13,46 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 14,84 | 11,86 |
| 4.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, | га | 2,01 | 1,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | лесопарки) |  |  |  |
| 4.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 10,39 | 8,31 |
| 4.3 | - водная территория | га | 2,44 | 1,95 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования, из них: | га | 3,09 | 2,48 |
| 5.1 | - резервная жилая застройка | га | 3,09 | 2,48 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 1,49 | 1,19 |
| 6.1 | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 1,49 | 1,19 |

Поселок Северный

Таблица 125

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 82,08 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 49,69 | 60,53 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 44,68 | 54,43 |
| 1.2 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 4,52 | 5,51 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | га | 0,49 | 0,59 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,60 | 0,74 |
| 3. | Производственных и коммунально-складских зон | га | 3,25 | 3,96 |
| 3.1 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 3,25 | 3,96 |
| 4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 8,14 | 9,92 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 0,45 | 0,55 |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки) | га | 0,45 | 0,55 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,53 | 0,64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1 | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,19 | 0,23 |
| 6.2 | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 0,34 | 0,41 |
| 7. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования, из них: | га | 16,38 | 19,96 |
| 7.1 | - резервная жилая застройка | га | 16,38 | 19,96 |

Хутор Картушина Балка

Таблица 126

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 76,22 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 33,58 | 44,05 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 33,58 | 44,05 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,48 | 0,63 |
| 3. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 8,33 | 10,93 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 12,80 | 16,80 |
| 4.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки) | га | 0,96 | 1,26 |
| 4.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 11,84 | 15,54 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования, из них: | га | 20,14 | 26,43 |
| 5.1 | - резервная жилая застройка | га | 20,14 | 26,43 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,89 | 1,16 |
| 6.1 | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,34 | 0,44 |
| 6.2 | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 0,55 | 0,72 |

Село Новоивановское

Таблица 127

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 126,09 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 67,26 | 53,34 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 59,45 | 47,15 |
| 1.2 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 6,94 | 5,51 |
| 1.3 | - территория образовательных учреждений | га | 0,81 | 0,64 |
| 1.4 | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,06 | 0,04 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,74 | 0,59 |
| 3. | Производственных и коммунально-складских зон | га | 5,80 | 4,59 |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 1,85 | 1,46 |
| 3.2 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 3,18 | 2,52 |
| 4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 19,51 | 15,49 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 18,31 | 14,52 |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки) | га | 1,49 | 1,18 |
| 5.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 16,82 | 13,34 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования, из них: | га | 12,13 | 9,62 |
| 6.1 | - резервная жилая застройка | га | 12,13 | 9,62 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 2,34 | 1,85 |
| 7.1 | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 2,34 | 1,85 |

Хутор Лопатина

Таблица 128

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 66,98 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 45,30 | 67,63 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 45,30 | 67,63 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,21 | 0,32 |
| 3. | Производственных и коммунально-складских зон | га | 0,16 | 0,24 |
| 3.1 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 0,16 | 0,24 |
| 4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 7,04 | 10,52 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 12,90 | 19,25 |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки) | га | 0,77 | 1,15 |
| 5.2 | - зеленые насаждения специального назначения в водоохранной зоне | га | 12,13 | 18,10 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования, из них: | га | 1,24 | 1,85 |
| 6.1 | - резервная жилая застройка | га | 1,24 | 1,85 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 0,13 | 0,19 |
| 7.1 | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,13 | 0,19 |

Хутор Восточный

Таблица 129

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 47,77 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 26,83 | 56,17 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 26,35 | 55,17 |
| 1.2 | - территория образовательных учреждений | га | 0,48 | 1,00 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,11 | 0,23 |
| 3. | Производственных и коммунально-складских зон | га | 9,99 | 20,91 |
| 3.1 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 4,55 | 9,52 |
| 3.2 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 5,44 | 11,39 |
| 4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,98 | 12,52 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 0,46 | 0,96 |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки) | га | 0,46 | 0,96 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования, из них: | га | 4,23 | 8,85 |
| 6.1 | - резервная жилая застройка | га | 4,23 | 8,85 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 0,17 | 0,36 |
| 7.1 | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 0,17 | 0,36 |