Введение

Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанным Президентом РФ 29 декабря 2004г.

Территориальное планирование муниципального образования Кущевский район осуществляется посредством разработки и утверждения его схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном Статьей 20 Градостроительного кодекса.

Схема территориального планирования является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории проектирования:

  - - разработка и утверждение плана реализации схемы территориального планирования;

  - - разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

  - - подготовка и утверждение документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселенных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

  - - подготовка проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения.

Согласно действующему законодательству схемы территориального планирования муниципальных образований устанавливают:

- функциональное зонирование территории проектирования;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

- границы зон с особыми условиями использования территорий местного значения;

- содержат или могут содержать предложения по установлению на уровне субъекта РФ:

- границ земель, относящихся к категории «земли сельскохозяйственного назначения»;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального уровня;

- границ зон с особыми условиями использования территорий регионального значения;

содержат или могут содержать предложения по установлению на уровне РФ:

- границ категорий земель, относящихся к компетенции федеральных органов;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального уровня;

- границ зон с особыми условиями использования территорий федерального значения.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы заданием, утвержденным заказчиком проекта – Администрацией муниципального образования Кущевский район.

В состав материалов проекта схемы территориального планирования входят положения о территориальном планировании и материалы по обоснованию территориального планирования муниципального образования Кущевский район.

Проект схемы территориального планирования (СТП) учитывает ранее выполненные работы по территориальному и градостроительному планированию муниципального образования Кущевский район в административных границах и выполнен в составе, установленном Градостроительным кодексом РФ и техническим заданием.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проектов СТП должна осуществляться на основании утвержденных комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования. Перечисленными документами должны определяться:

- основные принципы развития территории региона (в данном случае муниципального образования Кущевский район) во взаимной увязке решений по территориальному планированию с соседними муниципальными образованиями;

- коридоры и территории размещения транспортных и инженерных коммуникаций краевого и муниципального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства краевого и муниципального значения;

- нормативы градостроительного проектирования, определяющие социально-экономическую основу разработки градостроительной документации.

- К моменту начала работ по подготовке данной схемы территориального планирования из указанных выше документов была разработана схема территориального планирования субъекта Российской Федерации – Краснодарского края.

В связи с этим в проекте схемы территориального планирования муниципального образования Кущевский район особое внимание уделялось анализу факторов краевого и муниципального уровня, определяющих особенности развития территории, в том числе:

  - - анализу местоположения и сельскохозяйственной, рекреационно-туристической и производственной специфики муниципального образования Кущевский район в системе расселения Краснодарского края;

  - - проработке вариантных решений трассировки краевых и муниципальных транспортных магистралей и связей.

В связи с отсутствием региональных (местных) нормативов при разработке схемы использовались расчетные показатели, принимаемые на основе сопоставления нормативов СНИП 2.07.01-98*, удельных показателей обслуживания, используемых в градостроительной документации для аналогичных регионов, либо отдельных рамочных нормативов, установленных на уровне Российской Федерации.

При подготовке проекта схемы территориального планирования использовались отчётные и аналитические материалы территориальной службы государственной статистики, материалы отдельных органов муниципального управления, прочих организаций, данные, предоставленные администрацией муниципального образования Кущевский район, данные собственных исследований состояния окружающей среды территории, проведённых сотрудниками института, прочие источники. Существенную помощь при подготовке проекта оказали сотрудники МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кущевского района», Управления по обеспечению градостроительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края, территориального управления Роснедвижимости по Кущевскому, Крыловскому и Павловскому районам – институт выражает им особую благодарность.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, не являются самостоятельной разработкой схемы, а обобщают прогнозы, предложения, и плановые намётки различных организаций. Проект схемы не является директивным документом по развитию района, но представляет собой модель развития событий по различным сценариям.

Часть проектных решений схемы территориального планирования может быть уточнена после разработки документов территориального планирования федерального и краевого уровня.

- Цели и задачи проекта

Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район определяет основные направления реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района.

Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район является стратегическим градостроительным документом, представляющим территориальное развитие Кущевского района на расчетный срок (2028 г.) и прогнозный период (до 2043 г.).

Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности региона: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

В Схеме территориального планирования муниципального образования Кущевский район определена главная социально-экономическая модель и главная градостроительная идея Проекта, поставлены стратегические задачи и намечены основные стратегические направления развития территории, а также предложены проектные решения для реализации стратегии развития района.

Главная градостроительная идея Проекта – улучшение градостроительной ситуации, оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения, а также территорий сельскохозяйственного назначения и рекреационных зон, улучшение экологической ситуации и совершенствование природно-экологического каркаса территории.

В Схеме территориального планирования муниципального образования Кущевский район в территориальном плане развития Кущевского района на прогнозный период (до 2043 г.) выполнены и представлены:

- прогнозная модель социально-экономического и градостроительного развития Кущевского района, выстроенная на конкурентных преимуществах территории: значительном природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, выгодном местоположении, богатом историко-культурном и духовном наследии с учетом определенных ресурсных ограничений (прежде всего трудовых);

- анализ и комплексная оценка территории района с целью определения его территориальных ограничений и потенциальных возможностей, подготовки предложений по его  функциональному макрозонированию с рекомендациями по установлению для каждой зоны регламентов (режимов) хозяйственного (в т.ч. градостроительного) использования территории;

- предложения по перспективной пространственной структуре района в условиях совершенствования модели развития муниципального образования, имеющей целью упорядочение развития его зон, центров и осей, способствующей гармоничному развитию территориальной структуры в целом;

- предложения по перспективному функциональному зонированию территории с целью комплексного и наиболее эффективного ее использования;

- основные направления развития и рационального взаимоувязанного размещения в пределах района промышленного, сельскохозяйственного, гражданского, транспортного и рекреационного строительства на основе совершенствования модели развития Кущевского района;

- предложения по охране памятников истории и культуры;

- предложения по перспективному развитию сельских поселений, систем расселения, строительству жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, организации массового отдыха населения;

- прогноз перспективной численности населения района в целом, а также в разрезе отдельных муниципальных образований – сельских поселений;

- предложения по водоснабжению, энергоснабжению, газоснабжению, развитию транспортных связей, имеющих межрайонное и межрегиональное значение;

- предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий, предложения по совершенствованию природно-экологического каркаса территории.

В проекте схемы территориального планирования особое внимание уделялось анализу факторов регионального уровня, определяющих особенности развития территории, в том числе:

- анализу местоположения и специфики развития Кущевского района в системе территорий Краснодарского края;

- проработке вариантных решений трассировки федеральных и краевых транспортных магистралей и связей.

Проектом Схемы территориального планирования не предлагается изменение границ сельских поселений.

Проект Схемы территориального планирования подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном Статьей 20 Градостроительного кодекса.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы Техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией муниципального образования Кущевский район и департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.

2.Комплексный анализ современного состояния планируемой территории

2.1. Характеристика и анализ природно-климатических условий

В климатическом отношении территория ст. Кущевская относится к северо-восточной степной провинции.

В ст. Кущевской действует пункт СК ГМУ, открытый в 1931-1936гг.

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольское плато.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные скорости, которых достигают 30 м/с (с порывами до 40 м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 - +20 0С.

Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с сера или северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами, сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-30 0С. Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий с установлением снежного покрова, оттепелей и полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (ранние – 17 сентября, поздние – 30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течение 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха -4 0С.). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней) – до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75% зим снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений 4497058составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989г).

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.

Средняя температура января колеблется за период наблюдений с 1931 по 2000 годы от минус 2 0С до минус 9 0С. Минимальная температура января -25 0С, абсолютный минимум -36 0С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 40 0С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 30 0С.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля – начале марта, глубина проникновения 0 0С в почву не превышает 40 см, минимальная 0 см, максимальная 69 см.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникает вглубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. Поздние заморозки отмечались 8.05.84 г., поздние заморозки на поверхности почвы отмечались 31.05.78 г. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяются на юго-восток азорский антициклон. С переходом через +15 0С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +35 - +40 0С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +23 0С, максимальная температура июля – +40,4 0С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985 г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987 г.), в среднем – 42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Ст. Кущевская относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале         70-87%, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум – 8%.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с приведена на рис. 2.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по ст. Кущевской составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для ст. Кущевской принимаются:

- по расчетному значению снегового покрова – район I, СНКК 20-301-2000;

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – 5;

- по расчетному значению давления ветра – район III, СНКК 20-301-2000;

- по толщине стенки гололеда III;

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в январе – район 00;

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в июле – район 250;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры ((С), в январе – район 150.

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа, максимальная продолжительность – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем – 30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием территория Кущевского района входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Более мелким геоморфологическим таксоном, в пределы которого входит территория района является так называемая Степная равнина (северо-западная часть Прикубанской равнины).

В пределах Степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Выполаживание склонов речных долин, большая их задернованность затрудняет выделение четких контуров геоморфологических элементов. Несмотря на это, долины этих рек широко разработаны, их склоны почти повсюду несут останцы террас. Водораздельные пространства изобилуют просадочными блюдцами.

Непосредственно территория Кущевского района включает следующие геоморфологические элементы:

- пойменные террасы рек Еи, Куго-Еи, Чубурки и Кавалерки;

- надпойменные террасы рек Еи, Кавалерки и Куго-Еи;

- склоны водоразделов;

- водораздельные пространства;

- ложбины стока и балки.

Пойменная терраса р. Еи простирается широкой извилистой полосой в западной части района до впадения в нее р. Куго-Еи. Ширина ее здесь составляет в среднем 2,0-2,5 км. Далее после станицы Кущевской пойма реки сужается от 0,5 до 1,5 км. Тыловой шов поймы нечетко выражен в рельефе. Первоначальный рельеф поймы в целом, изменен гидротехническими сооружениями, т.е. искусственными прудами. Простирание поймы субширотное до ст. Кущевской, далее направление резко меняется на субмеридиональное.

Жилая застройка на пойме реки только в пределах ст. Кущевской, Шкуринской и Кисляковской.

Пойменная терраса р. Кавалерки плавно сливающаяся выше станицы Кисляковской с поймой р. Еи имеет субширотное направление и ширину до 500-600 м.

528 р-н 01  майкомНаселенных пунктов в пределах территории Кущевского района на пойме нет.

Пойменная терраса р. Куго-Еи простирается извилистой и узкой полосой в субширотном направлении. В среднем ширина пойменной террасы 0,5 км. Тыловой шов поймы нечетко выражен в рельефе. Первоначальный рельеф поймы сохранен, и лишь в редких случаях поверхность поймы преобразована гидротехническими сооружениями.

Надпойменные террасы рек Еи и Куго-Еи плавно простираются в основном, по левому берегу реки и лишь в восточной части района читается в рельефе и правобережная терраса на р. Куго-Ея. Ширина террас различная и составляет от 0,5-1,5 км. Поверхность, в целом, наклонена в сторону русла реки и буквально изрезана многочисленными ложбинами стока, что придает поверхности террасы не только покатый, но еще и волнистый характер. Первоначальный рельеф практически не изменен. Застройка территории надпойменных террас только в пределах ст. Кущевской, Кисляковской и Шкуринской.

Склоны водоразделов занимают почти половину территории. Склоны очень пологие, крутизна их составляет порядка 2-4 градуса. Наклон в сторону реки. Первоначальный рельеф не изменен.

Водораздельные пространства занимают также значительную территорию района. Они имеют покатую округлую форму, в рельефе распластаны и четкого очертания не имеют. Территория водоразделов не застроена, в связи с удаленностью их от населенных пунктов.

Ложбины стока и балки представляют собой густую разветвленную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов – 2-3 балки на один километр. Развитие оврагов практически  прекратилось, т.е. это, в большинстве, стабилизированные балки. Врез их плавный, неглубокий. Территория ложбин и балок занимает около 10-15 %. В основном, ширина их составляет около 100- 150 м. Длина ложбин стока и балок составляет 5,0-3,0 км до 1,0-1,5 км. В устьях некоторых ложбин, поверхность затапливается в паводковый период и заболачивается. Территория их не застроена.

Геологическое строение

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до разведанной глубины –15,0 м:

- голоценовые аллювиальные отложения (аQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (аdQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (рdQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (аQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (аQII).

Аллювиальные отложения распространены в пойме рек и представлены глинами, суглинками, от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками просадочными и непросадочными.

Пролювиально-делювиальные отложения распространены в балках, представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения являются покровными для склонов и представлены суглинками просадочными и непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения распространены на надпойменных террасах, склонах и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0-10 м и более.

Верхнеплейстоценовые и среднеплейстоценовые  аллювиальные отложения залегают под покровными на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

Под вышеописанными покровными отложениями залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные непросадочными суглинками и глинами.

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) Кущевский район входит в Платформенный склон Скифской плиты.

Эта область слабых прогибаний платформенного склона, простирается от берегов Азовского моря на северо-западе до Ставропольского поднятия на юго-востоке.

С севера она ограничена узкой полосой пермско-юрской грабен-мегасинклиналью системы Западного и Восточного Манычей.

С юга эта область отделяется сложной системой Бейсуго-Челбасского, Алексеевского и Расшеватского поднятий.

Почти вся низменная часть Западного Предкавказья расположена в пределах эпигерцинской Скифской плиты, характеризующейся поэтажным строением.

Нижний структурный этаж представлен складчатым комплексом пород палеозоя, слагающим консолидированный фундамент платформы.

Верхний структурный этаж имеет сложное внутреннее строение и распадается на три яруса.

Главной особенностью строения верхнего чехла области платформенного склона по отложениям верхнего олигоцен-неогенового яруса, является подавляющее разнообразие слабонаклонных плосковогнутых впадин разного размера и конфигураци, в разной мере изолированных и осложненных малоамплитудными валообразными поднятиями и зонами нарушений.

В пределы платформенного склона входят несколько структур, одной из которых является Канеловский вал, непосредственно в пределы, которого и входит площадь района.

Канеловский вал, являющийся стержневой структурой «факела» простирается и погружается по азимуту 1840. При ширине в северной части порядка 5 км он прослеживается вдоль Канеловского разлома у зоны Транскавказского разлома до Кущевской зоны смятия на протяжении около     52 км. Вал весьма отчетливо выражен пологим поднятием в отложениях всех подразделений моласс, имея амплитуду по подошве сармата 26 км, мэотиса 5-  10 м, понта около 15 км, киммерия около – 40 м, куяльника – 35 м. Еще лучше выражен вал в поверхности фундамента, где ширина его достигает – 30 км, а амплитуда превышает 0,5км.

По поверхности докембрия вал прослеживается на глубине с 1,0 км до    1,4 км, по палеозою от 2,5 км до 3,0 км, погружаясь к югу.

Территорию района в диагональном направлении пересекает Кущевский тектонический разлом.

Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

-Западно-Кубанский краевой прогиб;

-Восточно-Кубанский прогиб;

-Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Кущевского района входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

Ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

## Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2,0 до 1,5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0,0 до 2,0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод надпойменных террас р. Еи и Куго-Еи

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2,0 до 5,0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах более 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается на этой территории – 1,5-1,0 м.

Подземные воды обладают различной степенью агрессивного воздействия к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод склонов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории района северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0,5 м до 1,0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2,0 до 5,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах от 5,0 до 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Третья разновидность террасового режима характеризуется глубоким положением уровней на глубинах более 10,0м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0,5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 5,0 до 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине более 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами.

Кроме описанного режима подземных вод, в застроенных частях территории района, еще можно выделить техногенный вид режима, для участков территории, где его воздействие является преимущественным. Его описание не приводится в данной работе, поскольку необходимо проведение полевых работ и специальных наблюдений.

2.2. Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

инженерно-геологического региона I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

инженерно-геологической подобласти I-А1 – Равнины низменной, аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Степная равнина, северная часть Прикубанской равнины).

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

I инженерно-геологический район – пойм степных рек Ея, Куго-Ея, Кавалерка и Чубурка;

II инженерно-геологический район – надпойменных террас рек Еи и Куго-Еи;

III инженерно-геологический район – ложбин стока и балок;

IV инженерно-геологический район – склонов водоразделов;

V инженерно-геологический район – водораздельных пространств;

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – I-1:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками и глинами иловатыми с линзами и прослоями песка и ила.

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – II-2, II-3:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными, перекрытыми почвой просадочной;

II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками и супесями просадочными.

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – III-4:

III-4 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными и суглинками сезонно просадочными, перекрытыми почвой просадочной;

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – IV-3:

IV-3 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных и эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, первого типа грунтовых условий по просадочности.

В пятом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – V-5, V-6:

V-5 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, первого типа грунтовых условий по просадочности, представленных суглинками просадочными.

V-6 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, второго типа грунтовых условий по просадочности, представленных суглинками и супесями просадочными.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2,0 м;

б - подземные воды на глубине от 2,0до 5,0 м;

в - подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м;

г - подземные воды на глубине более 10,0 м.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0,0 до 2,0 м – (I-1-а).

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 2,0 м до 5,0 м – (II-2-б);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м – (II-3-г).

В третьем инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 2,0 м до 5,0 м – (III-4-б);

с уровнем залегания подземных вод от 5,0 м до 10,0 м – (III-4-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м (III-4-г).

В четвертом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 2,0 м до 5,0 м – (IV-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от 5,0 м до 10,0 м – (IV-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0м – (IV-3-г).

В пятом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 5,0 м до 10,0 м – (V-5-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м – (V-5-г, V-6-г).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

2.3. Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

2.4. Общая оценка историко-культурного наследия

В настоящее время на территории Кущевского района согласно данным ОАО «Наследие Кубани» располагается 86 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. Большую часть в структуре культурного наследия после объектов археологии составляют памятники военной истории.

В результате натурного обследования ОАО «Наследие Кубани» выявлено 14 объектов архитектуры и 1 объект истории, предлагаемых к постановке на государственную охрану как объекты, представляющие культурную ценность.

Объекты культурного наследия,

стоящие на государственной охране и

являющиеся памятниками истории и культуры,

находящиеся на территории МО Кущевский район

Таблица 1

| № п\п | Наименование объекта | Местонахож-дение объекта | Номер по гос-списку | Катего-рия истори--ко-культ. значе-ния | Решение о постановке на госуд. охрану | Вид объекта | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ |
|  | Дом жилой, конец XIX в. | ст-ца Кущевская, угол ул. Ленина, 11 и пер. Почтового |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Дом жилой, 1911 г. | ст-ца Кущевская, ул. Первомайская, 92 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Дом казака, 1914 г. | ст-ца Кущевская,ул. Димитрова, 4 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Дом станичного атамана, началоХХ в. | ст-ца Кущевская, угол ул. Советской, 26 и ул. Свердлова, 96 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Почта станичная, начало XIX в. | ст-ца Кущевская, ул. Красная, 1 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Ссыпка зерна, конец XIX в. | ст-ца Кущевская, ул. Кирова, на берегу р. Ея |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Училище двухклас-сное, конец XIX в. | ст-ца Кущевская, ул. Советская, 60 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Училище одно-классное, 1911 г. | ст-ца Кущевская, угол ул. Луначар-ского, 76 и пер. Пионерского, 69 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Фельдшерский пункт, начало ХХ в. | ст-ца Кущевская, ул. Красная, 11 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Школа церковно-приходская, конец XIX в. | ст-ца Кущевская, ул. Школьная |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Здание, где перед жителями станицы выступал видный государственный деятель М.И. Калинин, 1930 г. | ст-ца Кущевская, ул. Куцева, 66 | 1957 | Р | 759 | И | Здание утрачено |
|  | Дом, в котором находился первый ревком станицы, 1918 г. Место, где встречался с бывшими красными партизанами писатель М.А. Шолохов, 1935 г. | ст-ца Кущевская, ул. Крупской, 4 | 1955 1959 | Р Р | 759 333 | И И |  |
|  | Здание, где К.Е. Ворошиловым, О.И. Городовиковым, Е.И. Щеденко, С.М. Буденным был решен вопрос о проведении в станице Кущевской 26 апреля 1920 г. третьей партконференции 1-й Конной армии, 1920г.Здесь в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь, 1942-1943 гг. | ст-ца Кущевская, пер. Школьный, 49 | 1961 | Р | 759, 333 | И |  |
|  | Школа, в которой учился Герой Советского Союза В.А. Кошевой | ст-ца Кущевская, ул. Ленина, 87 | б/н | Р | 407 | И |  |
|  | Место, где находился революционный отряд Д.П. Жлобы, февраль 1918 г. | ст-ца Кущевская, ж.-д. станция "Кущевская" | 1956 | Р | 333 | И |  |
|  | Танк Т-34 "Кущевский колхозник", построенный на средства колхозников Кущевского района,1943 г., 1969г. | ст-ца Кущевская, пер. Первомайский, 86 | 1960 | Р | 759 | И |  |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970 г. | ст-ца Кущевская, пер. Школьный, 41, у средней школы № 6 | 1962 | Р | 63 | И |  |
|  | Памятник казакам 4-го гвардейского кубанского кавалерийского казачьего корпуса, 1967 г. | ст-ца Кущевская, автотрасса Ростов-Баку, район ДРСУ-10 | 1964 | Р | 63 | И |  |
|  | Обелиск советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1976 г. | ст-ца Кущевская, АО "Степь", 4-е отделение | 1965 | Р | 759 | И | Кущев. сельское посел., пос. Мирный (АО «Степь» не существует) |
|  | Братская могила, в которой похоронены заместители председателя Кущевского ревкома Т.И. Черкашин и С.И. Воронка, 1920, 1921 гг. | ст-ца Кущевская, парк им. Горького | 1966 | Р | 63 | И |  |
|  | Братская могила 180 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кущевская, парк 30-летия Победы | 1967 | Р | 63 | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кущевская, АО "Степь", кладбище | 1968 | Р | 759 | И | ст. Кущевская, Степнян-ское кладби-ще, (АО «Степь» не существует) |
|  | Три братские могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кущевская, АО "Степь", кладбище | 1969, 1970, 4726 | Р | 759 63 615 | И | ст. Кущевская, Степнян-ское кладби-ще, (АО «Степь» не существует |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кущевская, АО "Степь", кладбище | 1971 | Р | 63 | И |  |
|  | Братская могила 3 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кущевская, АО "Степь", кладбище | 1972 | Р | 63 | И |  |
|  | Братская могила красных партизан, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | ст-ца Кущевская, у школы № 24 | 1997 | Р | 63 | И |  |
|  | Памятный знак "Бессмертному подвигу земляков-авиаторов", 1978 г. | кольцо Кущевской объездной дороги |  | Р | 313-КЗ | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину,1947 г. | ст-ца Кущевская, средняя школа № 6 | 2008 | Р | 759 | МИ |  |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1970 г. | ст-ца Кущевская,ул. Краснодарская, 20 | 2009 | Р | 759 | МИ |  |
|  | Памятник С.М. Кирову, 1967 г. | ст-ца Кущевская, у здания правления колхоза им. Кирова | 2015 | Р | 63 | МИ |  |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1967 г. | ст-ца Кущевская, у здания правления АО "Степь" | 2016 | Р | 63 | МИ | Перене-сен в: ст. Кущевс-кую, пер. Школь-ный, 51, краевед-ческий отдел район-ного истори-ческого музея |
| СЕЛО АЛЕКСЕЕВСКОЕ |
|  | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. | с. Алексеевское, центр | 1974 | Р | 63 | И |  |
| ХУТОР БОЛЬШАЯ ЛОПАТИНА |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г., автор Т.Т. Бескровная | х. Большая Лопатина, центр | 1975 | Р | 759 | И |  |
| СЕЛО БРАТСКОЕ |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | с. Братское, кладбище | 1977 | Р | 63 | И |  |
| ХУТОР ВОДЯНСКИЙ |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. | х. Водянский, кладбище | 1978 | Р | 63 | И |  |
| ХУТОР ГЛЕБОВКА |
|  | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | х. Глебовка, ул. Братская, 3 | 1979 | Р | 759 | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1955 г. | х. Глебовка, у здания правления АО "Восход" | 2019 | Р | 63 | МИ |  |
| ХУТОР ГУДКО-ЛИМАНСКИЙ |
|  | Братская могила А.Д. Лиманского и А.Д. Гудкова, погибших от рук белобандитов, 1921 г. | х. Гудко-Лиманский, спиртозавод | 1980 | Р | 63 | И | Расположена в пос. Завод-ском, рядом с ДК |
| СЕЛО ИЛЬИНСКОЕ |
|  | Здание, где учился в школе Герой Советского Союза И.Д. Адаменко, 1929-1939 гг. | с. Ильинское | 1983 | Р | 759 | И | Здание снесено, можно обозначить место |
|  | Памятник, погибшим за власть Советов в годы гражданской и Великой Отечественной войн | с. Ильинское, площадь у здания Дома культуры | 1982 | Р | 63 | И | Вклю- чен в мемори-альный комплекс на кладби-ще(пере-несен) |
|  | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | с. Ильинское, кладбище | 1984 | Р | 63 | И |  |
|  | Могила В.А. Слюсаренко (1956-1980), погибшего при исполнении интернационального долга | с. Ильинское, кладбище | 4727 | Р | 615 | И |  |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1973 г. | с. Ильинское, у здания правления колхоза "Заря" | 2010 | Р | 759 | МИ |  |
| СЕЛО ИВАНО-СЛЮСАРЕВСКОЕ |
|  | Братская могила 18 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1943 г. | с. Ивано-Слюсаревское, у школы № 11 | 1981 | Р | 63 | И |  |
| ХУТОР ИСАЕВСКИЙ |
|  | Памятник В.И. Ленину,1939 г. | х. Исаевский, у школы № 28 | 2020 | Р | 63 | МИ |  |
| ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ЗАРЯ (в настоящее время пос. КОММУНАР) |
|  | Место, где была создана переселенцами из Соединенных Штатов Америки первая эстонская сельскохозяйствен-ная коммуна в России "Койт", 1923 г. | п. Красная Заря (ныне пос. Коммунар) | 1652 | Р | 333 | И | Пос. Комму-нар |
|  | Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | п. Красная Заря, парк | 1987 | Р | 63 | И | Пос. Комму-нар |
| СТАНИЦА КИСЛЯКОВСКАЯ |
|  | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | ст-ца Кисляковская, кладбище | 1985 | Р | 63 | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кисляковская, ул. Красная, в сквере | 1986 | Р | 63 | И |  |
|  | Мемориальный комплекс | ст-ца Кисляковская, ул. Красная, парк |  | Р | 313-КЗ | И |  |
|  | Бюст В.И. Ленина,1962 г. | ст-ца Кисляковская, ул. Красная, 24 | 2012 | Р | 759 | МИ |  |
| СЕЛО КРАСНОЕ |
|  | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1965 г. | с. Красное | 1988 | Р | 63 | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1942-1943 гг. | с. Красное, кладбище | 1989 | Р | 63 | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину,1955 г. | с. Красное, у здания конторы совхоза Красное" | 2021 | Р | 63 | МИ |  |
| ПОСЕЛОК КУБАНЕЦ |
|  | Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками,1942 г. | п. Кубанец, кладбище | 1990 | Р | 63 | И |  |
| ХУТОР КРАСНАЯ ПОЛЯНА |
|  | Бюст В.И. Ленина,1970 г. | х. Красная Поляна, у школы № 9 | 2018 | Р | 63 | МИ |  |
| СЕЛО НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1942-1943 гг. | с. Новомихайлов-ское, у здания дирекции Михайловского завода | 1655 | Р | 759 | И | Все братские могилы объединены в мемориальный комплекс, расположенный по адресу: пер. Почто-вый, 7, напротив музея |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1942-1943 гг. | с. Новомихай-ловское, парк | 1656 | Р | 759 | И | -- «» -- |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1942-1943 гг. | с. Новомихай-ловское, парк | 1994 | Р | 759 | И | -- «» -- |
|  | Памятник В.И. Ленину,1938 г. | с. Новомихай-ловское, у здания дирекции Новомихайловс-кого совхоза | 1667 | Р | 63 | МИ | -- «» -- |
| ХУТОР НАРДЕГИН |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1942-1943 гг. | х. Нардегин, центр | 1991 | Р | 63 | И |  |
| СЕЛО НОВОИВАНОВСКОЕ |
|  | Памятник, погибшим за власть Советов в годы гражданской войны, 1957 г. | с. Новоива-новское, у клуба | 1992 | Р | 63 | И |  |
|  | Братская могила партизан, погибших в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | с. Новоива-новское, у клуба | 1993 | Р | 759 | И |  |
| ХУТОР НОВОВЫСОЧЕНСКИЙ |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х. Нововысочен-ский, кладбище | 1995 | Р | 759 | И | Местоположен. не установлено |
| ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ |
|  | Трактор "Универсал", установленный в честь трудовой славы земледельцев, 1975 г. | п. Первомайский, у здания конторы | 1958 | Р | 759 | И |  |
|  | Место, где был окоп казака 4-го гвардейского Кубанского кавалерийского казачьего корпуса Героя Советского Союза К.И. Недорубова, 1942 г. | п. Первомайский, в 3-х км от центральной усадьбы, вблизи ж.-д. полотна | 1963 | Р | 759 | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | п. Первомайский, парк | 1996 | Р | 63 | И |  |
| СЕЛО ПОЛТАВЧЕНСКОЕ |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. | с. Полтавченское, у здания правления колхоза "Россия" | 1998 | Р | 63 | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | с. Полтавченское, центр | 4728 | Р | 615 | И |  |
| ХУТОР СЕРЕБРЯНКА |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1964 г. | х. Серебрянка, у здания Дома культуры | 1999 | Р | 63 | И |  |
| ХУТОР СРЕДНИЕ ЧУБУРКИ |
|  | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | х. Средние Чубурки | 2000 | Р | 759 | И |  |
| СЕЛО СТЕПНОЕ |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | с. Степное, кладбище | 4729 | Р | 615 | И |  |
| ХУТОР ТАУРУП ПЕРВЫЙ |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1965 г. | х. Тауруп Первый, у клуба | 2001 | Р | 63 | И |  |
| СТАНИЦА ШКУРИНСКАЯ |
|  | Правление станичное, 1912г. | ст-ца Шкурин-ская, пер. Таганрогский, 14 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Школа, 1913 – 1929 гг. | ст-ца Шкуринская, ул. Ленина, 87 (в настоящее время № 85) |  | Р | 313-КЗ | А | Адрес изменен |
|  | Школа церковно-приходская, 1913 г., строитель Г.М. Васильев (?) | ст-ца Шкуринская, ул. Красновосточная, 39 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
|  | Здание, где в МТС работал комбайнером Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии К.А. Борин | ст-ца Шкуринская, ул. Садовая, 18 | 2093 | Р | 540 | И | Не найдено |
|  | Мемориальный комплекс: монумент погибшим односельчанам, 1975 г.; братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.; могила пограничника Г.С. Хуснутдинова, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1942 г. | ст-ца Шкуринская, парк им. Кирова | 2002, 2003, 2004, 2005 | Р | 63 | И |  |
|  | Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн,1918-1920 гг., 1942-1943 гг. | ст-ца Шкуринская, парк им. 50-летия ВЛКСМ | 2006 | Р | 63 | И |  |
|  | Памятник жертвам репрессий и голода 1930-х годов, 1996 г. | ст-ца Шкуринская, парк |  | Р | 313-КЗ | И |  |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1957 г. | ст-ца Шкурин-ская, парк | 2022 | Р | 63 | МИ |  |
|  | Памятник С.М. Кирову, 1948 г. | ст-ца Шкурин-ская, парк им. 32-го гвардейского кавалерийского полка | 2023 | Р | 63 | МИ |  |
| МЕЖСЕЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Братская могила казаков, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942 г. | трасса Кущевская-Первомайский, 2-й километр | 1973 | Р | 63 | И |  |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1954 г. | на территории Большекозинского сельского округа, х.Красная Поляна,(с.Большекозинка), у школы № 9 | 1976 | Р | 63 | И | В хуторе Красная Поляна |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1970 г. | Кущевский плодопитомнический совхоз, у средней школы № 6 | 2017 | Р | 63 | МИ |  |
| Количество памятников | А И МИ | 13 58 14 | итого по району 85 |
| В результате натурного обследования ОАО «Наследие Кубани» выявлено 14 объектов архитектуры и 1 объект истории, предлагаемых к постановке на государственную охрану как объекты, представляющие культурную ценность. Объекты культурного наследия, рекомендуемые к постановке на государственную охрану, находящиеся на территории МО Кущевский район |
| СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ |
|  | Дом жилой, конец Х1Х века | ст-ца Кущевская, ул. Крупской,10 |  |  |  | А |  |
|  | Здание, конец Х1Х – начало ХХ вв. | ст-ца Кущевская, ул.Красная,33 – ул.Первомайская,75 |  |  |  | А |  |
|  | Здание маслобойни, вторая половина Х1Х века | ст-ца Кущевская, ул.Советская – ул.Кирова |  |  |  | А |  |
|  | Здание больницы, конец Х1Х века | ст-ца Кущевская, ул.Кирова, на территории современной бльницы со стороны р.Ея |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой, конец Х1Х века | ст-ца Кущевская, ул.Советская,18 |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой, конец Х1Х века. | ст-ца Кущевская, угол пер.Школьного,59/1 и ул.8 марта |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой, конец Х1Х века | ст-ца Кущевская, ул.Первомайская,90 |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой, конец Х1Х века | ст-ца Кущевская, ул.Ленина,11 |  |  |  | А |  |
|  | Братская могила 11-ти советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне, 1942 г. | ст-ца Кущевская, парк 30-летия Победы, со стороны боковой аллеи |  |  |  | И |  |
| СТАНИЦА КИСЛЯКОВСКАЯ |
|  | Здание школы, конец Х1Х - начало ХХ века | ст-ца Кисляковская, ул. Красная, 45 |  |  |  | А |  |
| СЕЛО КРАСНОЕ |
|  | Мельница, конец Х1Х – начало ХХ вв. | с. Красное, ул. Кирова |  |  |  | А |  |
|  | Школа, начало ХХ века. | с. Красное, ул. Советов |  |  |  | А |  |
| СТАНИЦА ШКУРИНСКАЯ |
|  | Дом жилой , 1911 г. | ст-ца Шкуринская, ул. Ленина – ул. Кирова |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой , начало ХХ века. | ст-ца Шкуринская, ул. Кирова, 5 |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой , начало ХХ века. | ст-ца Шкуринская, ул. Ленина |  |  |  | А |  |
| Количество объектов | А И | 14 1 | итого по району - 15 |

Объекты археологического наследия

ОАО «Наследие Кубани» были выявлены 125 объектов археологии, представленные курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп.

Таблица 2

| № пп | Наиме-нование объекта | Местонахождение объекта | Но-мер по гос. спис-ку | № в кур-ган- ной групп-пе | Высо-та курганных насы-пей м | Диа-метр кур-гана м | Ох-ран-ная зона м | Реш. о поста-новке на гос. охрану | № по инв. спис-кам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курган «Кущёвс-кий 3» | ст-ца Кущевская, асфальтный завод, западная окраина станицы, 200 м к югу от элеватора | 1934 |  | до 1 | 35 | 50 | 63i |  |
| 2. | Курган не обнаружен | ст-ца Кущевская, колхоз им. Кирова, молочно-товарная ферма бригады 4,4,2 км к юго-востоку от станицы | 1935 |  |  |  |  | 63 | - |
| 3. | Курганная группа «Кущёв-ский 19» (4 насыпи) | ст-ца Кущевская, колхоз им. Кирова, бригада 3, поле 7 | 1936 | 1 | до 1 | 36 | 50 | 63 | 001800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курган | х. Большая Лопатина, колхоз им. Кирова, бригада 6, поле 1, 0,3 км к югу от юго-восточной окраины хутора | 1937 |  | до 1 | 35 | 50 | 63 | - |
|  | Курган не обнаружен | ст-ца Кущевская, (х. Южный),1, 5 км к северо-востоку от хутора, 2-е отделение АОЗТ «Гудколиманское» | 1938 |  |  |  |  | 63 | - |
|  | Курганная группа «Ильинский 2» (3 насыпи) | с. Ильинское, 4 км к северо-востоку от центра села | 1939 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 63 | 005300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курган | ст-ца Кисляковская, у больницы колхоза им. Ленина и здания правления к-за им.Ленина | 1940 1941 |  | до 4 | 78 | 150 | 63 | - |
|  | Курганная группа «Кисляков-ская 9» (10 насыпей) | ст-ца Кисляковская, к северо-западу от окраины станицы и в 1 км к западу-северо-западу от северной окраины станицы | 1942 | 1 | до 1 | 36 | 50 | 63 | 006800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 4 | 55 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 5 | 66 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | совхоз "Красное", центральная усадьба | 1943 | 1 | до 4 | 56 | 150 | 63 | - |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курган | х. Нижеглебовка, южная окраина хутора | 1944 |  | до 1 | 41 | 50 | 63 | - |
|  | Курганная группа «Нижнеглебовский 1» (7 насыпей) | х. Нижеглебовка, 5 км к северу от хутора | 1945 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 63 | 011600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Средняя Чубурка 3» (3 насыпи) | колхоз "Октябрь", бригада 1, поле 9 | 1946 | 1 | до 2 | 56 | 75 | 63 | 015700 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Таврический 1» (4 насыпи) | с. Красносельское, АО "Победа", бригада 5, поле 1 | 1947 | 1 | до 4 | 65 | 150 | 63 | 015800 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 48 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курган не обнаружен | с. Красносельское, АО "Победа", бригада 5, поле 7 | 1948 |  |  |  |  | 63 | - |
|  | Курган не обнаружен | х. Цукерова Балка, 1 км к югу от хутора | 1949 |  |  |  |  | 63 | - |
|  | Курган | ст-ца Шкуринская, 3 км к северу от станицы | 1950 |  | до 3 | 66 | 125 | 63 | - |
|  | Курган | ст-ца Шкуринская, АКХ "Шкуринская", центральная усадьба, 1-е отделение | 1951 |  | до 2 | 55 | 75 | 540ii | - |
|  | Курганная группа (2 насыпи) не обнаружены | ст-ца Шкуринская, АКХ "Шкуринская", центральная усадьба, 2-е отделение | 1952 |  |  |  |  | 63 | - |
|  | Курган не обнаружен | ст-ца Шкуринская, АКХ "Шкуринская", центральная усадьба, 3-е отделение | 1953 |  |  |  |  | 540 | - |
|  | Курганная группа «Шкуринский 3» (2 насыпи) | ст-ца Шкуринская, АКХ "Шкуринская", центральная усадьба,3-е отделение 2 км к северу от северной окраины станицы | 1954 8065 | 1 | до 4 | 66 | 150 | 63 | 016200 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 55 | 75 |  |  |
|  | Курган "Кущев-ский 1" | ст-ца Кущевская, 0,4 км к востоку-юго-востоку от юго-восточной окраины станицы | 7910 |  | до 2 | 55 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000100 |
|  | Курганная группа "Кущевский 2" (3 насыпи) | ст-ца Кущевская, выезд из станицы по пер. Пионерскому,южнее кладбища и к северу от него | 7911 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000200 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кущев-ский 4" | ст-ца Кущевская, ул. Дзержинского, в 0,1 км к юго-западу от моста через р. Ея | 7912 |  | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000300 |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 5" (3 насыпи) | ст-ца Кущевская, 5,2 км к юго-востоку от станицы | 7913 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000400 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кущев-ский 6" | ст-ца Кущевская, 5,3 км к юго-востоку от станицы | 7914 |  | до 2 | 60 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000500 |
|  | Курган "Кущев-ский 7" | ст-ца Кущевская, 7 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы, 1,3 км к востоку-юго-востоку от впадения р. Ея в р. Кавалерка | 7915 |  | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000600 |
|  | Курган "Кущев-ский 8" | ст-ца Кущевская, 0,5 км к востоку от восточного въезда в станицу | 7916 |  | до 22 | 58 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000700 |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 9" (4 насыпи) | ст-ца Кущевская, 1,5 км к востоку от восточного въезда в станицу | 7917 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 10" (2 насыпи) | ст-ца Кущевская, 2,4 км к востоку-юго-востоку от восточного въезда в станицу | 7918 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 000900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 11" (4 насыпи) | ст-ца Кущевская, 3 км к юго-востоку от станицы, 0,9 км к востоку от автодороги Краснодар— Ростов | 7919 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001000 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 55 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 12" (2 насыпи) | ст-ца Кущевская, 4 км к юго-востоку от станицы, 0,7 км к востоку от автодороги Краснодар— Ростов | 7920 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 13" (2 насыпи) | ст-ца Кущевская, 4,4 км к юго-востоку от станицы, 1,4 км к востоку от автодороги Краснодар—Ростов | 7921 | 1 | до 2 | 58 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001200 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кущев-ский 14" | ст-ца Кущевская, 5 км к юго-востоку от станицы | 7922 |  | до 1 | 95 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001300 |
|  | Курган "Кущев-ский 15" | ст-ца Кущевская, 1,35 км к юго-юго-востоку от южной окраины станицы | 7923 |  | до 2 | 55 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001400 |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 16" (4 насыпи) | ст-ца Кущевская, 3 км к юго-востоку от станицы | 7924 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 17" (2 насыпи) | ст-ца Кущевская, 3,5 км к юго-востоку от станицы | 7925 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кущев-ский 18" | ст-ца Кущевская, 4 км к юго-востоку от станицы | 7926 |  | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001700 |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 20" (2 насыпи) | ст-ца Кущевская, 1,1 км к западу от станицы и 0,25 км к северу от автодороги Кущевская—Шкуринская | 7927 | 1 | до 2 | 54 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 001900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 21" (6 насыпей) | ст-ца Кущевская, 5,1 км к западу от станицы и 0,1 км к югу от автодороги Кущевская-Шкуринская | 7928 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 22" (3 насыпи) | ст-ца Кущевская, 4,3 км к западу от станицы и 0,6 км к югу от автодороги Кущевская-Шкуринская | 7929 | 1 | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 23" (3 насыпи) | ст-ца Кущевская, 1,6 км к северу от станицы | 7930 | 1 | до 2 | 55 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002200 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 2 | 58 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 24" (12 насыпей | ст-ца Кущевская, 1,7 км к северу от северо-восточной окраины станицы, к западу от автоавтодороги Краснодар—Ростов | 7931 | 1 | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кущев-ский 25" | ст-ца Кущевская, 1,8 км к северо-северо-востоку от северо-восточной окраины станицы | 7932 |  | до 2 | 56 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002400 |
|  | Курганная группа "Кущев-ская 26" (2 насыпи) | ст-ца Кущевская, 1,75 км к северо-востоку от станицы | 7933 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курган "Алексеевское 1" | с. Алексеевское, 1,5 км к западу от села | 7934 |  | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002600 |
|  | Курганная группа "Алексеев-ское 2" (4 насыпи) | с. Алексеевское, 1 км к северо-западу от села | 7935 | 1 | до 3 | 66 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002700 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Алексеев-ское 3" (3 насыпи) | с. Алексеевское, 0,5 км к юго-западу от села | 7936 | 1 | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Алексеев-ское 4" (4 насыпи) | с. Алексеевское, 1,3 км к северо-северо-востоку от села | 7937 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 002900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Благо-получнен-ский 1" (3 насыпи) | х. Благополучненский, 1,5 км к северо-северо-западу от западной окраины хутора | 7938 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курган "Большелопатинский 1" | х. Большая Лопатина, 0,6 км к югу от хутора | 7939 |  | до 2 | 57 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003100 |
|  | Курган "Большелопатинский 2 | х. Большая Лопатина, 1 км к юго-западу от хутора | 7940 |  | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003200 |
|  | Курганная группа "Большелопатинская 3" (5 насыпей) | х. Большая Лопатина, западная окраина хутора | 7941 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Большелопатинская 4" (3 насыпи) | х. Большая Лопатина, 2,4 км к северо-западу от хутора | 7942 | 1 | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003400 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Большелопатинская 5" (2 насыпи) | х. Большая Лопатина, 2,75 км к северо-западу от хутора | 7943 | 1 | до 1 | 43 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Восточ-ный 1" (2 насыпи) | х. Восточный, 1,75 км к северо-востоку от хутора | 7944 | 1 | до 5 | 69 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Восточ-ный 2" (2 насыпи) | х. Восточный, 2 км к северу от хутора | 7945 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003700 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Восточ-ный 3" (3 насыпи) | х. Восточный, 2,25 км к северу от западной окраины хутора | 7946 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Восточ-ный 4" (5 насыпей) | х. Восточный, 2,5 км к северо-северо-западу от западной окраины хутора | 7947 | 1 | до 2 | 66 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 003900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курган "Восточ-ный 5" | х. Восточный, 0,3 км к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины хутора | 7948 |  | до 1 | 43 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004000 |
|  | Курганная группа "Восточ-ный 6" ( 17 насыпей) | х. Восточный, 2,4 км к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины хутора | 7949 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 2 | 53 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 5 | 62 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 4 | 59 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 14 | до 2 | 52 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | до 3 | 50 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 17 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Восточный 7" ( 2 насыпи) | х. Восточный, 3 км к юго-юго-западу от юго-западного угла хутора | 7950 | 1 | до 3 | 55 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004200 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 49 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа "Западный 1" (8 насыпей) | х. Восточный, 2,5 км к северо-западу от овцетоварной фермы совхоза | 7951 | 1 | до 6 | 79 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 3 | 55 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  | Курган "Картушинский 4" | х. Восточный, 1,1 км к востоку от хутора | 7952 |  | до 2 | 49 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006000 |
|  | Курганная группа "Глебовка 1" (2 насыпи) | х. Глебовка, 3 км к северо-востоку от хутора | 7953 | 1 | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Глебовка 2" (14 насыпей) | х. Глебовка, 1,8 км к северу от хутора | 7954 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004400 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 14 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Гудколи-манский 1" (6 насыпей) | х. Гудко-Лиманский, южная окраина хутора | 7955 | 1 | до 2 | 57 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004500 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 55 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Гудколи-манский 2" (3 насыпи) | х. Гудко-Лиманский, 1,2 км к западу от хутора | 7956 | 1 | до 2 | 50 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 3 | 67 | 125 |  |  |
|  | Курган "Гудколи-манский 3" | х. Гудко-Лиманский, 0,7 км к северу от северной окраины хутора | 7957 |  | до 2 | 51 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004700 |
|  | Курганная группа "Зеленая роща 1" (3 насыпи) | х. Зеленая Роща, 2,5 км к северо-западу от хутора | 7958 | 1 | до 5 | 70 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005000 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 59 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 2 | 56 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа "Ивано-Слюсарев-ское" (2 насыпи) | с. Ивано-Слюсаревское, северо-восточная окраина села | 7959 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Ильинс-кое 1" (3 насыпи) | с. Ильинское, северо-западная окраина села | 7960 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005200 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курган "Ильинское 3" | с. Ильинское, 3,13 км к северо-северо-востоку от села | 7961 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005400 |
|  | Курганная группа "Ильин-ское 4" (2 насыпи) | с. Ильинское, северо-восточная окраина села | 7962 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курган «Мокрая Чубурка 1» | х. Калининский, 0,85 км к юго-западу от хутора | 7963 |  | до 2 | 55 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 011200 |
|  | Курган "Калининский 1" | х. Калининский, 3,75 км к востоку-северо-востоку от юго-восточной окраины хутора | 7964 |  | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005600 |
|  | Курганная группа "Картушинская 1" (13 насыпей) | х. Картушина Балка, 2,2 км к югу от юго-западной окраины хутора | 7965 | 1 | до 7 | 83 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005700 |
|  |  |  |  | 2 | до 3 | 61 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | до 3 | 62 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа "Картушинская 2" (4 насыпи) | х. Картушина Балка, 0,8 км к северо-западу от хутора | 7966 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Картушинская 3" (4 насыпи) | х. Картушина Балка, мыс в месте впадения Картушиной балки в р. Ея | 7967 | 1 | до 2 | 56 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кисляковский 2" | ст-ца Кисляковская, юго-западная окраина станицы | 7968 |  | до 3 | 69 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006100 |
|  | Курганная группа "Кисляковская 3" (5 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 0,6 км к юго-западу от станицы | 7969 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006200 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кисляковский 4" | ст-ца Кисляковская, 1,5 км к юго-западу от станицы | 7970 |  | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006300 |
|  | Курганная группа "Кисляковская 5" (4 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 1,7 км к юго-западу от станицы | 7971 | 1 | до 1 | 43 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006400 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кисляковская 6" (5 насыпей) | ст-ца Кисляковская, западная окраина станицы | 7972 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кисляковская 7" (16 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 0,85 км к западу от западной окраины станицы | 7973 | 1 | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 14 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кисляковская 8" (4 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 1,75 км к западу от западной окраины станицы | 7974 | 1 | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006700 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кисляковская 10" (3 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 2,2 км к западу-северо-западу от станицы | 7975 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 006900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кисляковская 11" (2 насыпи) | ст-ца Кисляковская, юго-восточная окраины станицы | 7976 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кисляковская 12" (3 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 0,6 км к юго-востоку от станицы | 7977 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кисляковский 13" | ст-ца Кисляковская, 2 км к юго-востоку от станицы | 7978 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007200 |
|  | Курганная группа "Кисляковская 14" (2 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 1 км к востоку от станицы | 7979 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кисляковская 15" (7 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 0,35 км к востоку от северо-восточной окраины станицы | 7980 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007400 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кисляковский 16" | ст-ца Кисляковская, 1,2 км к северо-востоку от станицы | 7981 |  | до 2 | 57 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007500 |
|  | Курганная группа "Кисляковская 17" (2 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 1,75км к северо-северо-востоку от станицы | 7982 | 1 | до 2 | 49 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кисляковский 18" | ст-ца Кисляковская, 1,1 км к северу от станицы | 7983 |  | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007700 |
|  | Курган "Кисляковский 19" | ст-ца Кисляковская, 1,2 км к северу от станицы | 7984 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007800 |
|  | Курганная группа "Кисляковская 20" (3 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 1км к северу от северо-западной окраины станицы | 7985 | 1 | до 2 | 55 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 007900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кисляковская 21" (2 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 1,1км к северо-северо-востоку от северо-восточной окраины станицы | 7986 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кисляковская 22" (7 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 3,5 км к востоку от станицы | 7987 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кисляковский 23" | ст-ца Кисляковская, 4,5 км к востоку от станицы | 7988 |  | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008200 |
|  | Курган "Кисляковский 24" | ст-ца Кисляковская, 5,9 км к востоку от юго-восточной окраины станицы | 7989 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008300 |
|  | Курганная группа "Кисляковская 25" (10 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 6,3 км к востоку от юго-восточной окраины станицы | 7990 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008400 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 50 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 2 | 53 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кисляковская 26" (4 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 5 км к востоку от юго-восточной окраины станицы | 7991 | 1 | до 2 | 55 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 33 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кисляковская 27" (2 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 4,5 км к востоку-юго-востоку от станицы | 7992 | 1 | до 2 | 51 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кисляковская 28" | ст-ца Кисляковская, 4,3 км к северу от станицы | 7993 |  | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008700 |
|  | Курганная группа "Кисляковская 29" (2 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 3,9 км к северу от северо-западной окраины станицы | 7994 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кисляковская 30" (3 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 2,2 км к северо-северо-западу от станицы | 7995 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 008900 |
|  |  |  |  | 2 | до 4 | 69 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кубан-ская 1" (7 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 8,5км к востоку-юго-востоку от восточного угла станицы | 7996 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кубан-ская 2" (11 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 9,5км к востоку-юго-востоку от восточного угла станицы | 7997 | 1 | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009700 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 2 | 51 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 2 | 49 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кубан-ская 3" (2 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 11,75км к востоку-юго-востоку от восточного угла станицы | 7998 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кубан-ская 4" (3 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 12,25км к востоку-юго-востоку от восточного угла станицы | 7999 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кубан-ская 5" (14 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 12,5км к востоку-юго-востоку от восточного угла станицы | 8000 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 2 | 49 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 4 | 69 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 14 | до 2 | 48 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа "Кубан-ская 6" (9 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 13,25 км к востоку-юго-востоку от восточного угла станицы | 8001 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010100 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 53 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 7 | 85 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кубан-ский 7" | ст-ца Кисляковская, 10,5 км к юго-востоку от восточного угла станицы | 8002 |  | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010200 |
|  | Курган "Кубан-ский 8" | ст-ца Кисляковская, 7,75 км к юго-востоку от восточного угла станицы | 8003 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010300 |
|  | Курган "Кубан-ский 9" | ст-ца Кисляковская, 8 км к юго-юго-востоку от восточного угла станицы | 8004 |  | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010400 |
|  | Курганная группа "Кубанская 10" (5 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 4,75 км к юго-востоку от восточного угла станицы | 8005 | 1 | до 2 | 50 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 2 | 49 | 75 |  |  |
|  | Курган "Кубан-ский 11" | ст-ца Кисляковская, 5,5 км к юго-юго-востоку от восточного угла станицы | 8006 |  | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010600 |
|  | Курган "Кубанский 12" | ст-ца Кисляковская, 5,5 км к юго-востоку от восточного угла станицы | 8007 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010700 |
|  | Курганная группа "Кубан-ская 13" (4 насыпи) | ст-ца Кисляковская, 7 км к юго-востокуот восточного угла станицы | 8008 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кубан-ская 14" (7 насыпей) | ст-ца Кисляковская, 8 км к юго-юго-востоку от восточного угла станицы | 8009 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 010900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 3 | 62 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 4 | 70 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 м | 34 | 50 |  |  |
|  | Поселение "Кисляковское" | Ст. Кисляковская, 2,1 км к северо-северо-западу от станицы | 8010 |  | до 1 | 43 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016700 |
|  | Курганная группа ("Красное 1")* «Красный 1» (4насыпи) | х. Красное, х.Красный Шкуринского с/о 2 км к северу от хутора | 8011 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 3 | 76 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа ("Красное 2")* «Красный 2» (4 насыпи) | х.Красный Шкуринского с/о 1,4 км к северу от западной окраины хутора | 8012 | 1 | до 3 | 36 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009100 |
|  |  |  |  | 2 | до 3 | 65 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курган ("Красный 3")* «Красный 3» | х.Красный Шкуринского с/о 1,75 к северу от хутора | 8013 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009200 |
|  | Курган "Красный 4" | х.Красный Шкуринского с/о юго-восточная окраина хутора | 8014 |  | до 2 | 49 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009300 |
|  | Курганная группа "Кубанец 1" | п. Кубанец, 7,5 км к востоку от поселка | 8015 |  | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009400 |
|  | Курганная группа "Кубанец 2" (3 насыпи) | п. Кубанец, 2,2 км к юго-западу от поселка | 8016 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Лопатина 2" (3 насыпи) | х. Лопатина, 1 км к востоку от хутора | 8017 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 011000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Майский 1" (3 насыпи) | х. Майский, 2,1 к юго-востоку от хутора | 8018 | 1 | до 3 | 65 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 011100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Набереж-ный 1" (9 насыпей) | х. Нардегин, 0,2 км к юго-востоку от юго-восточной окраины хутора | 8019 | 1 | до 5 | 72 | 150 | 24.12.99 | 011300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 | № 4-р 313-КЗ |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 2 | 58 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 2 | 67 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Нардегин 1" (2 насыпи) | х. Нардегин, 0,75 км к западу от юго-западной окраины хутора | 8020 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 011400 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курган "Нардегин 2" | х. Нардегин, 0,7 км к северу от северной окраины хутора | 8021 |  | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 011500 |
|  | Курганная группа "Нижнеглебовка 2" (2 насыпи) | х. Нижнеглебовка, 3,7км к северо-северо-западу от хутора | 8022 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 011700 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курган "Нововысоченский 1" | х. Нововысоченский, восточная окраина хутора | 8023 |  | до 1 | 42 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 011800 |
|  | Курганная группа "Новоива-новская 1" (3 насыпи) | с. Новоивановское, 1 км к югу от села | 8024 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 011900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Новоива-новская 2" (6 насыпей) | с. Новоивановское, 2км к северо-северо-востоку от села | 8025 | 1 | до 3 | 70 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 012000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курган "Новомихайловский 1" | с. Новомихайлоское, 1,5 км к юго-западу от села | 8026 |  | до 2 | 49 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 012100 |
|  | Курган "Новомихайловский 2" | с. Новомихайлоское, 1,5 км к юго-востоку от села | 8027 |  | до 2 | 55 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 012200 |
|  | Курганная группа "Новомихайловская 3" (2 насыпи) | с. Новомихайлоское, 3,5 км к востоку-юго-востоку от села | 8028 | 1 | до 2 | 57 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 012300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курган "Новомихайловский 4" | с. Новомихайлоское, 5,4 км к востоку-юго-востоку от восточного угла села | 8029 |  | до 1 | 42 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 012400 |
|  | Курганная группа "Новомихайловский 5" (3 насыпи) | с. Новомихайлоское, 6,5 км к востоку-северо-востоку от села | 8030 | 1 | до 2 | 49 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 012500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Новомихайловская 6" (4 насыпи) | с. Новомихайлоское, 7,5 км к северо-востоку от села | 8031 | 1 | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 012600 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 48 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 2 | 48 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа "Новомихайловская 7" (2 насыпи) | с. Новомихайлоское, 5 км к северо-востоку от села | 8032 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 012700 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Новомихайловская 8" (2 насыпи) | с. Новомихайлоское, 4,8 км к востоку от села | 8033 | 1 | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 012800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курган "Новомихайловская 9" | с. Новомихайлоское, 3 км к востоку от села | 8034 |  | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 012900 |
|  | Курганная группа "Новомихайловская 10" (4 насыпи) | с. Новомихайлоское, 4,5 км от села, водораздел реки Куго-Ея и реки Эльбузд | 8035 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 2 | 49 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 2 | 46 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа "Новомихайловская 11" (2 насыпи) | с. Новомихайлоское, 3 км к северо-северо-востоку от села | 8036 | 1 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Новомихайловская 12" (4 насыпи) | с. Новомихайлоское, 3,3 км к северу от села | 8037 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013200 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 53 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Октябрьский" (2 насыпи) | п. Октябрьский, 0,15 км к востоку от поселка | 8038 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курган "Первомайский 1" | х. Первомайский, правый берег реки Ея, пойма | 8039 |  | до 2 | 65 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013400 |
|  | Курганная группа "Первомайский 2" (3 насыпи) | х. Первомайский, 0,85 км к югу от хутора | 8040 | 1 | до 2 | 47 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Первомайский 3" (5 насыпей) | х. Первомайский, 2 км к северу от северной окраины хутора | 8041 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 7 | 78 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 2 | 46 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курган "Первомайский 4" | х. Первомайский, 2км к северо-северо-востоку от хутора | 8042 |  | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013700 |
|  | Курган "Первомайский 5" | х. Первомайский, 2,3 к северо-востоку от хутора | 8043 |  | до 1 | 43 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013800 |
|  | Курган "Первомайский 6" | х. Первомайский, юго-восточная часть хутора | 8044 |  | до 3 | 71 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013900 |
|  | Курган "Первомайский 7" | х. Первомайский, водораздел балки Добренькой и балки Червоной, в 3 км к СВ от хутора | 8045 |  | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014000 |
|  | Курганная группа "Пионер 1" (3 насыпи) | х. Пионер, 1,1 км к северо-востоку от хутора | 8046 | 1 | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 2 | 67 | 75 |  |  |
|  | Курган "Пионер 2" | х. Пионер, 1 км от хутора | 8047 |  | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014200 |
|  | Курганная группа "Полтав-ский 1" (2 насыпи) | х. Полтавский, 1 км к западу от хутора | 8048 | 1 | до 1 | 42 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курган "Полтав-ский 2" | х. Полтавский, 1 км к востоку от хутора | 8049 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014400 |
|  | Курган "Полтав-ский 3" | х. Полтавский, 1,8 км к востоку от хутора | 8050 |  | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014500 |
|  | Курганная группа "Полтав-ченская" (2 насыпи) | с. Полтавченское, 1 км к югу от села | 8051 | 1 | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Вишне-вый" (2 насыпи) | х. Пролетарский, 3 км к юго-западу от хутора | 8052 | 1 | до 3 | 77 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014700 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 49 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа "Раздоль-ное 1" (5 насыпей) | с. Раздольное, 1,3 км к востоку от села | 8053 | 1 | до 2 | 45 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014800 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курган "Раздоль-ный 2" | с. Раздольное, 2 км к северо-востоку от села | 8054 |  | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014900 |
|  | Курганная группа "Ровный" (2 насыпи) | п. Ровный, 3,3 км к западу от поселка | 8055 | 1 | до 1 | 42 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Садовый 1" (6 насыпей) | п. Садовый, 3 км к западу от поселка | 8056 | 1 | до 2 | 56 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015100 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 52 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 2 | 45 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Садовый 2" (6 насыпей) | п. Садовый, 2,5 км к юго-юго-востоку от поселка | 8057 | 1 | до 2 | 51 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015200 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 2 | 56 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Семенов-ка 1" (3 насыпи) | х. Семеновка, 0,3 км к северо-западу от хутора | 8058 | 1 | до 2 | 56 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Семенов-ка 2" (4 насыпи) | х. Семеновка, 1 км к северо-западу от хутора | 8059 | 1 | до 2 | 55 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015400 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курган "Средняя Чубурка 1" | х. Средние Чубурки, восточная окраина хутора | 8060 |  | до 1 | 43 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015500 |
|  | Курган "Средняя Чубурка 2" | х. Средние Чубурки, 1,3 км к северу от хутора | 8061 |  | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015600 |
|  | Курганная группа "Таврический 2" (2 насыпи) | с. Таврическое, 3,25 км к северо-востоку от села | 8062 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 015900 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курган "Цукерова Балка" | х. Цукерова Балка, 0,8 км к северу от хутора | 8063 |  | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016000 |
|  | Курганная группа "Шкуринская 2" (2 насыпи) | ст-ца Шкуринская, 1,7 км к северу от северной окраины станицы | 8064 | 1 | до 5 | 87 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016100 |
|  |  |  |  | 2 | до 5 | 79 | 150 |  |  |
|  | Курган "Шкуринский 5" | ст-ца Шкуринская, 3,5 км к северу от западной окраины станицы | 8066 |  | до 1 | 42 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016300 |
|  | Курган "Шкуринский 6" | ст-ца Шкуринская, 1,3 км к западу от северно-западной окраины станицы | 8067 |  | до 3 | 59 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016400 |
|  | Курганная группа "Шкуринская 7" (3 насыпи) | ст-ца Шкуринская, 4,1 км к югу от юго-западной окраины станицы | 8068 | 1 | до 5 | 77 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курган "Шкуринская 8" | ст-ца Шкуринская, 5,3 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы | 8069 |  | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016600 |
|  | Курганная группа "Ейский 1" (5 насыпей) | ст-ца Шкуринская, 5 км к северо-северо-западу от северной окраины станицы | 8070 | 1 | до 7 | 97 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004800 |
|  |  |  |  | 2 | до 4 | 63 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа 1 (2 насыпи) | ст. Кущевская, 4,63 км к северо-западу от церкви станицы, правый берег р. Ея, в продолжении ул. Чапаева |  | 1 | до 1 | 35 | 50 | 803-пiii |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа 2 (3 насыпи) | ст. Кущевская, западная окраина, 8,2 км к западу-юго-западу от церкви станицы |  | 1 | до 1 | 35 | 50 | 803-п |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 4 | 89 | 150 |  |  |
|  | Курган «Кладби-щенский» | Пос.Первомайский Первомайского с/о, 0,4 км к северу от северной окраины посёлка, 0,1 км к западу от нового кладбища |  |  | до 1 | 36 | 50 | В |  |
|  | Курган «Розовый» | Х.Красное, 0,6 км к северу от северо-восточной окраины хутора (пересечение улиц Первомайской и Восточной), 80 м к северо-востоку от северо-восточного угла кладбища |  |  | до 1 | 35 | 50 | В |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | Ст.Кисляковская, 0,75 к СВ от В окраины станицы, 1 км к ЮВ от МТФ |  | 1 | до 1 | 40 | 50 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курган | Ст.Кисляковская, 1,5 к ЮВ от В окраины станицы, правый берег р.Ея, 0,1 км от автодороги Кисляковская - Ленинградская |  |  | до 1 | 37 | 50 | В |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская, угол улиц Школьной и Комсомольской |  |  | до 1 | 43 | 50 | В |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская, ул. Октябрьская, на распахиваемом пустыре, ограниченном улицами Октябрьской, Советской, переулками Постовым и Товарищеским. |  |  | до 1 | 41 | 50 | В |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская, северная окраина станицы, пустырь. |  |  | до 1 | 39 | 50 | В |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | Ст.Шкуринская, ул. Комсомольская, между ул. Школьной и пер. Товарищеским. |  | 1 | до 1 | 36 | 50 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | Ст.Шкуринская, станичное кладбище |  | 1 | до 3 | 59 | 125 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 3 | 57 | 125 |  |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская, угол улицы Коммунистической и пер.Постового |  |  | до 1 | 42 | 50 | В |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская, северная часть станицы, пустырь у гребли по ул.Горького. |  |  | до 1 | 39 | 50 | В |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская, 1,2 км к СЗ от ЮЗ окраины станицы |  |  | до 1 | 36 | 50 | В |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская, 1,5 км к СЗ от ЮЗ окраины станицы |  |  | до 1 | 35 | 50 | В |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская, 0,5 км к ЮВ от ЮВ окраины станицы, на поле, примыкающем к лесополосе бывшей железной дороги |  |  | до 2 | 46 | 75 | В |  |
|  | Курган «Водянский 1» | Х.Водянский, на возвышенном южном борту балки Водянской, в 0,7 км к югу от центральной части хутора |  |  | до 1 | 38 | 50 | В |  |
|  | Курган «Солнечный» | П.Первомайский, 0,23 км к СЗ от СЗ окраины посёлка (пересечение улиц Юбилейной и Солнечной) |  |  | до 1 | 37 | 50 | В |  |
|  | Курганная группа «Кущёв-ская 27» (3 насыпи) | Ст. Кущёвская, 3,7 км к В от СВ окраины станицы, правый берег р.Куго-Ея |  | 1 | до 1 | 38 | 50 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Новоивановская 3» (2 насыпи) | С. Новоивановское, 3,25 км к СВ от СВ окраины села |  | 1 | до 1 | 36 | 50 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 46 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Ровный 2» (2 насыпи) | Пос. Ровный, 2 км к В от СВ окраины посёлка |  | 1 | до 1 | 36 | 50 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Мирный 1» (2 насыпи) | Пос. Мирный, 2,0 км к ЗСЗ от СЗ окраины посёлка, 1,125 км к С от автодороги на Глебовку |  | 1 | до 1 | 30 | 50 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 34 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Красная Слободка 1» (4насыпи) | Х.Красная Слободка, 1,5 км к ЗСЗ от СЗ окраины хутора, у дороги Полтавченское - Алексеевское |  | 1 | до 1 | 32 | 50 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 32 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 32 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 32 | 50 |  |  |
|  | Курган «Нардегин 3» | Х.Нардегин, 1 км к ЮЗ от ЮЗ окраины хутора, левый берег р.Ея |  |  | до 1 | 48 | 50 | В |  |
|  | Курган «Пролетарский 1» | Х.Пролетарский, 1,125 км к ЮЗ от ЮВ окраины хутора, 1 км к СЗ от дороги Кисляковская – Ленинградская |  |  | до 1 | 48 | 50 | В |  |
|  | Курганная группа «Новомихайловская 13» (2 насыпи) | С.Новомихайловское, СЗ окраина села, сельское кладбище |  | 1 | до 2 | 42 | 50 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |

i Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.75 г. №63

ii Решение Краснодарского крайисполкома от 31.08.81г. №540

iii Приказ руководителя департамента культуры Краснодарского края от 16.11.2005 г. №803-п

2.5. Краткая историческая справка

Образован Кущевский район 2 июня 1924 года. Первоначально входил в состав Ростовского округа. 13 сентября 1937 года, в связи с разделением Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область, эти территории вошли в состав Краснодарского края.

Административный центр района – станица Кущевская, находящаяся в 228 км к северу от Краснодара. Основана весной 1794 года казаками Кущевского куреня – одного из 38-и запорожских куреней, прибывших на Кубань из Приднестровья в 1792-1793 г.г. в составе Черноморского казачьего войска. 15 февраля 1794 года при жеребьевке мест под нахождение куреней кущевским казакам было определено селиться в северной части территории Черноморского казачьего войска при слиянии рек Еи и Куго-Еи. Своё название курень получил по имени атамана Кущи, который в 30-х годах ХVII в. был назначен войсковым судьёй реестрового запорожского войска, состоявшего на службе у польского короля.

В 1809-1811 г.г. произошло первое пополнение Черноморского казачьего войска малороссийскими казаками. В Кущевском курене осели 561 человек из Полтавской и Черниговской губерний. Первая деревянная Иоанно-Богословская церковь построена в 1796 году. При церкви имелась школа. В 1819 году было открыто училище – одно из первых в Черноморском казачьем войске.

Согласно положению о Черноморском казачьем войске от 1 июля 1842 г. курень становится станицей Кущевской. Благодаря еще двум переселениям из Малороссии и естественному приросту населения, население станицы к 1915 году достигло 15672 человек. Кроме того следует отметить увеличение процентного соотношения лиц неказачьего сословия, доля которых в том же году составила уже 53%.

В 1875 году через Кущевскую была проложена железнодорожная линия, что благоприятно отразилось на развитии станицы. К 1914 году там насчитывалось 82 торгово-промышленных заведения, на которых работало 376 человек. Было развито сельскохозяйственное производство. В станице имелись двух- и трехклассное училища, приходская школа, две церкви, аптека.

В феврале 1918 года в станице установилась Советская власть, и был организован ревком.

Первый колхоз – «Победа» – создан 5 декабря 1930 года.

Неподалеку от станицы Кущевской 2 августа 1942 года воины-кубанцы 4-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса героически сражались против гитлеровцев. В честь этого боя на автотрассе у станицы Кущевской в 1967 году был сооружен памятник, который является гордостью и визитной карточкой района.

2.6. Система расселения и трудовые ресурсы

Расположение муниципального образования Кущевский район

в системе расселения

Муниципальное образование Кущевский район  является самым северным районом Краснодарского края и расположено в северной части Приазово-Кубанской равнины. На севере и востоке граничит с Азовским, Кагальницким и Зерноградским районами Ростовской области, на юго-востоке - с Крыловским районом, на юге - с Ленинградским районом и на западе - со Староминским районом Краснодарского края.

Кущевский район - первая стратегическая развязка следования к побережью Азовского, Черного морей, Северному Кавказу и Закавказью. Расстояние до административного центра Краснодарского края города Краснодара - 220 км, от центра Южного федерального округа города Ростова-на-Дону - 80 км. Через территорию района проходят основные автомобильные и железнодорожные магистрали, туристические маршруты.

Площадь территории района равна 237,2 тыс. га, из них: 215,4 тыс. га - сельскохозяйственных угодий, в том числе 192,0 тыс. га пашни, что составляет 3,13 % от площади Краснодарского края.

Территорию муниципального образования Кущевский район с севера на юг пересекает одна из основных стратегических транспортных артерий России  - федеральная автомагистраль М-4 «Дон» - по ней осуществляется связь района с краевым центром г. Краснодаром. Ее протяженность по землям района от границы с Ростовской областью до границы с Крыловским районом составляет 58 км.

На территории района расположено 12 населенных пунктов, являющихся административными центрами сельских поселений, связанных с районным центром межпоселковыми дорогами в асфальтовом исполнении общей протяженностью 214,6 км., которые в основном находятся в удовлетворительном состоянии. Основные автомобильные дороги краевого значения - «Староминская-Кущевская» и «Стародеревянковская - Кисляковская - Ленинградская».

Кущевский район с севера на юг пересекает железная дорога Краснодарского отделения СКЖД ОАО «РЖД», связывающая центр России с Северным Кавказом и Закавказьем. Инфраструктуру обслуживания осуществляют 3 железнодорожные станции: Степная, Кущевка, Кисляковка. Эти железнодорожные станции обеспечивают  пассажирское и товарное сообщение. По западной окраине района проходит небольшой участок железной дороги направления Батайск-Староминская.

Водный, авиатранспорт и прочие виды транспорта, используемые для внешнего сообщения, на территории района отсутствуют. Расстояние до морских портов составляет – в г. Ейске - 120 км, Новороссийске - 350 км, ближайший аэропорт расположен в г. Ростове-на-Дону.

Кущевский район богат природно-климатическими ресурсами.

По схеме агроклиматического районирования Краснодарского края территория Кущевского района входит в первый агроклиматический район, который характеризуется как засушливый - годовая сумма осадков составляет – 479 мм. Климат умеренно континентальный и характерен для северных районов Краснодарского края: относительно теплая зима, жаркое лето. продолжительность периода с температурой выше 0о С - 268 дней, средняя температура января : - 4,8о С, средняя температура июля : +22,7 о С. Почвы района представлены на 92% черноземами всех типов с большим содержанием гумуса.

Территория муниципального образования Кущевский район насыщена поверхностными водными объектами: балками, ручьями, реками. На его территории протекает 8 рек: Ея, Куго-Ея, Кавалерка, Эльбузд, Россошь, Мокрая Чубурка, Средняя Чубурка, Чубурка, а также расположено 37 балок.

На территории района имеются залежи  природных строительных материалов в виде глины и газовое месторождение.

Административное устройство

Границы муниципального образования Кущевского район установлены на основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Кущевский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июля 2004 года.

Муниципальное образование Кущевский район с административным центром в станице Кущевской имеет в своем составе 12 муниципальных образований – сельских поселений: Глебовское сельское поселение, Ильинское сельское поселение, Кисляковское сельское поселение, Краснополянское сельское поселение, Красносельское сельское поселение, Кущевское сельское поселение, Новомихайловское сельское поселение, Первомайское сельское поселение, Полтавченское сельское поселение, Раздольненское сельскаое поселение, Среднечубурское сельское поселение, Шкуринское сельское поселение.

Численность населения муниципального образования Кущевский район по состоянию на 01.01.2007 года составляла 70,7 тыс. человек, которые проживают в 74 сельских населенных пунктах. Плотность населения – 29,7 чел/км2.

в системе расселения  СТП-10

Территория муниципального образования Кущевский район в административных границах занимает площадь 237,2 тыс. га (что составляет 3,12% от общей территории Краснодарского края), из них: 203 тыс. га – сельскохозяйственных угодий, в том числе 196 тыс. га пашни.

В таблице 3 представлена информация о распределении земель Кущевского района по укрупнённым показателям.

Распределение земельного фонда Кущевского района

Таблица 3

| № п/п | Категория земель | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % к итогу |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 208173 | 87,76 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 15888 | 6,70 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения. | 2362 | 0,99 |
| 4 | Земли лесного фонда | 1091 | 0,46 |
| 5 | Земли водного фонда | 8168 | 3,44 |
| 6 | Земли запаса | 1534 | 0,65 |
| Всего земель в административных границах: | 237216 | 100,0 |

Как видно из таблицы, подавляющая часть территории района занята землями сельскохозяйственного назначения. Структуру распределения земель сельскохозяйственного назначения среди различных форм хозяйствующих субъектов можно представить в следующем порядке:

- акционерные общества и товарищества – 56%;

- сельскохозяйственные  производственные кооперативы – 16%;

- граждане и крестьянско-фермерские хозяйства – 25%;

- подсобные сельскохозяйственные предприятия – 1%.

- сельскохозяйственные научно-исследовательские и учебные заведения – 1%;

- прочие – 1%.

Структура населения и демографическая ситуация

Численность населения муниципального образования Кущевский район по состоянию на 01.01.2007 года составляла 70743 человека.

В таблице 4 представлена характеристика поселений и численность населения муниципального образования Кущевский район по состоянию на 1 января 2007 г.

Таблица 4

| Поселения муниципального образования Кущевский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Глебовское сельское поселение | 1821 |
| хутор Глебовка | 1406 |
| село Братское | 79 |
| хутор Нижнеглебовка | 126 |
| 1 | 2 |
| поселок Ровный | 210 |
| 2. Ильинское сельское поселение | 1352 |
| село Ильинское | 1143 |
| хутор Новобатайский | 65 |
| хутор Осенний | 144 |
| 3. Кисльковское сельское поселение | 5601 |
| станица Кисляковская | 5267 |
| поселок Кисляковка | 334 |
| 4. Краснополянское сельское поселение | 1064 |
| хутор Красная поляна | 969 |
| хутор Благополучненский | 16 |
| хутор Калининский | 79 |
| 5. Красносельское сельское поселение | 6411 |
| село Красное | 3542 |
| хутор Водяная Балка | 465 |
| хутор Звездочка | 60 |
| хутор Красное | 1502 |
| хутор Цукерова Балка | 842 |
| 6. Кущевское сельское поселение | 33305 |
| станица Кущевская | 30473 |
| хутор Большая Лопатина | 410 |
| хутор Воровского | 176 |
| хутор Восточный | 74 |
| хутор Картушина Балка | 122 |
| хутор Лопатина | 92 |
| поселок Мирный | 257 |
| село Новоивановское | 577 |
| поселок Садовый | 353 |
| поселок Северный | 293 |
| село Степное | 478 |
| 7. Новомихайловское сельское поселение | 1702 |
| село Новомихайловское | 1303 |
| поселок Коммунар | 384 |
| хутор Федорянка | 5 |
| хутор Чекуновка | 10 |
| 8. Первомайское сельское поселение | 5344 |
| посёлок Первомайский | 2039 |
| 1 | 2 |
| посёлок Заветы Ильича | 268 |
| хутор Знамя Коммунизма | 744 |
| посёлок Комсомольский | 1016 |
| поселок Красная Заря | 429 |
| поселок Кубанец | 244 |
| поселок Октябрьский | 265 |
| поселок Пролетарский | 339 |
| 9. Полтавченское сельское поселение | 1119 |
| село Полтавченское | 836 |
| хутор Красная Слободка | 119 |
| хутор Крутоярский | 53 |
| хутор Серебрянка | 111 |
| 10. Раздольненское сельское поселение | 3753 |
| село Раздольное | 1134 |
| село Александровка | 32 |
| село Алексеевское | 370 |
| хутор Водяная Балка | 255 |
| хутор Гослесопитомник | 580 |
| хутор Зеленая Роща | 261 |
| село Ивано-Слюсаревское | 530 |
| хутор Объездная Балка | 269 |
| хутор Полтавский | 129 |
| хутор Семеновка | 193 |
| 11. Среднечубурское сельское поселение | 3506 |
| хутор Средние Чубурки | 2222 |
| хутор Водянский | 5 |
| хутор Исаевский | 203 |
| хутор Красный | 139 |
| хутор Майский | 79 |
| хутор Нововысоченский | 297 |
| хутор Новостепянский | 22 |
| хутор Новый Урожай | 135 |
| село Таврическое | 43 |
| хутор Тауруп Первый | 215 |
| хутор Тауруп Второй | 146 |
| 12. Шкуринское сельское поселение | 5765 |
| станица Шкуринская | 4863 |
| хутор Гудко-Лиманский | 42 |
| поселок Заводской | 214 |
| хутор Красный | 92 |
| 1 | 2 |
| поселок Набережный | 11 |
| хутор Нардегин | 294 |
| хутор Первомайский | 165 |
| хутор Пионер | 64 |
| хутор Подшкуринский | 20 |
| Итого | 70743 |

В настоящее время в Кущевском районе проживают 32395 мужчин и 38348 женщин.

Данные о возрастном составе населения Кущевского района представлены в таблице 5.

Структура возрастного состава населения

муниципального образования Кущевского район

Таблица 5

| № п/п | Возрастная структура населения | 2002 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел | % | тыс. чел | % |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет | 14 236 | 20,19 | 12 900 | 18,24 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте: | 39 782 | 56,42 | 41 926 | 59,26 |
| 2.1 | -мужчины 16 -59 | 20 147 | 28,57 | 20 807 | 29,41 |
| 2.2 | -женщины 16 - 54 лет | 19 635 | 27,85 | 21 119 | 29,85 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста | 16 495 | 23,39 | 15 917 | 22,50 |
| 4 | Всего: | 70 513 | 100,00 | 70 743 | 100,00 |

В 2002 году в Кущевском районе на 1000 человек населения приходилось 202 ребенка, в 2007 году этот показатель снизился до 182. Численность лиц пенсионного возраста в расчёте на 1000 населения, так же, снизилась с 234 человек в 2002 году до 225 человека в 2007 году.

Это показывает, что за последние пять лет в Кущевском районе снизилась рождаемость, и уменьшилась продолжительность жизни.

Это объясняется сложной демографической ситуацией, которая возникла на территории практически всей страны в результате политических и экономических преобразований 90-х годов, повлекших за собой значительное ухудшение материального благосостояния населения.

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что увеличение численности населения района происходит за счет миграции.

Естественная убыль населения района началась с 1990 г. и не прекращается до сих пор (см. таблицу 6).

Динамика численности населения

Таблица 6

| Годы | Численность населения, тыс. чел. | Естественный прирост, чел. | Естественный прирост на 1000 населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1989 | 65,7 |  |  |
| 1990 | 66,9 | -40 | -0,6 |
| 1995 | 71,1 | -409 | -5,7 |
| 1996 | 71,3 | -456 | -6,4 |
| 1997 | 70,9 | -461 | -6,5 |
| 1998 | 70,7 | -431 | -6,1 |
| 1999 | 70,6 | -508 | -7,2 |
| 2000 | 70,6 | -530 | -7,5 |
| 2001 | 70,5 | -508 | -7,2 |
| 2002 | 70,5 | -494 | -7,0 |
| 2003 | 70,3 | -443 | -6,3 |
| 2004 | 70,5 | -444 | -6,3 |
| 2005 | 70,3 | -520 | -7,4 |
| 2006 | 70,4 | -401 | -5,7 |
| 2007 | 70,7 |  |  |

Для современной демографической ситуации Кущевского района характерны общероссийские тенденции: низкая рождаемость и высокий уровень смертности.

Характер рождаемости определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний коэффициент семейности на территории Кущевского района колеблется от 2,5-3,0.

Характер смертности в районе определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения. Также сильное влияние на характер смертности оказывает рост смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно мужчин.

Не оказывают существенного влияния на улучшение демографической ситуации и миграционные процессы. Механический прирост в Кущевском районе является положительным, но нестабильным и не всегда перекрывает естественную убыль населения.

Таким образом, проведенный анализ тенденций развития демографической ситуации показал, что:

-в Кущевском районе в последние 15 лет не прослеживается устойчивая тенденция роста численности населения;

-высокая естественная убыль населения, не  всегда восполняется миграционным приростом;

-в районе сохраняется тенденция высокого роста смертности населения;

-для района характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о слабом приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов (что вызывает высокую смертность населения);

-резервы улучшения демографической ситуации в Кущевском районе, как и в стране в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности (особенно в трудоспособном возрасте).

В настоящее время демографическая проблема признана одной из самых актуальных на территории РФ, разрабатывается ряд мер по выходу из демографического кризиса, которые приносят определённые плоды. Однако демографический спад в нашей стране происходил на протяжении более полутора десятка лет и для восстановления естественного воспроизводства населения, а тем более для достижения положительного естественного прироста, даже при условии дальнейшего стабильного повышения уровня жизни населения потребуется не менее продолжительный промежуток времени.

Таким образом, прирост численности населения на территории района, как и Краснодарского края, в целом, происходит только за счёт миграции, и данная тенденция будет сохраняться ещё на протяжении ряда лет.

Рынок труда

Численность населения в трудоспособном возрасте, проживающего на территории муниципального образования Кущевский район по состоянию на 01.012007 года составляла – 41,6 тыс. человек.

На территории Кущевского района имеются специализированные образовательные учреждения:

1. Негосударственное образовательное учреждение Северо-Кубанский гуманитарно-технологический институт, реализующий профессиональные образовательные программы среднего, высшего, дополнительного образования и начальной профессиональной подготовки. Обучение ведется по следующим специальностям:

- Специальности высшего профессионального образования – «Экономика и управление на предприятии», «Менеджмент организации».

- Специальности среднего профессионального образования – «Правоведение», «Правоохранительная деятельность», «Моделирование и конструирование швейных изделий», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Экономика и бухгалтерский учет», «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», «Банковское дело». Ежегодный выпуск составляет 250-260 человек.

2. Государственное образовательное учреждение НПО ПУ-55 Краснодарского края. Обучение ведется по специальностям: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Сварщик», «Повар-кондитер», «Портной», «Электромонтер», «Бухгалтер», «Парикмахер», «Оператор ЭВМ», «Каменщик», «Маляр», «Штукатур», «Электрослесарь строительный», «Электромонтажник по силовым установкам», «Продавец продовольственных товаров», «Продавец промышленных товаров». Выпуск учащихся в 2006 году составил 208 человек.

3. Государственное образовательное учреждение «Кущевское медицинское училище». Проводит обучение по специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело». Ежегодный выпуск 110 человек.

4. Муниципальное унитарное предприятие Учебно-курсовой комбинат «Кущевский». Проводит обучение по специальностям: «Механизатор категории «В, С, Д, Е, F», «Электрогазосварщик», «Оператор котельных установок, работающих на газе», «Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования», «Оператор технологических печей», «Специалист по охране труда», «Ответственный по газовому хозяйству», специалисты по грузоподъемным машинам, тепловому хозяйству, промышленной безопасности. Количество обучающихся 425 человек.

Численность населения района занятого в экономике составляет – 27,7 тыс. человек.

Уровень общей безработицы составляет 32 процента. По информации службы занятости ежегодно увеличивается число обращений граждан за консультацией по вопросу трудоустройства. В прошлом году этот показатель составил 6900 человек.

Наибольшее количество обратившихся граждан с целью получения различных консультаций по поселениям составляют:

- Первомайское сельское поселение – 652 человека;

- Шкуринское сельское поселение – 335 человек;

- Кисляковское сельское поселение – 328 человек;

- Раздольненское сельское поселение – 233человека.

Проблемы с трудоустройством у жителей этих поселений связаны с недостатком рабочих мест вблизи от мест проживания, а также с транспортной недоступностью и стоимостью проезда в районный центр.

С трудностями в поиске работы чаще всего сталкивается молодежь, женщины предпенсионного возраста, инвалиды.

Обратившиеся в службу занятости в поисках работы в процентном соотношении по профессиональной принадлежности составляют:

- ранее не работавшие, ищущие работу впервые и другие – 63,6%;

- по рабочим специальностям – 24,2%;

- на должности служащего – 12,2%.

Среднемесячная зарплата в Кущевском районе по крупным и средним предприятиям в разрезе по отраслям представлена в таблице 7.

Уровень среднемесячной зарплаты в Кущевском районе

в разрезе по отраслям

Таблица 7

| Показатели | Единица измерения | 2005 год | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 4956,0 | 5672,0 | 6299,0 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство | руб. | 3225,0 | 3870,0 | 3699,0 |
| Обрабатывающие производства | руб. | 4697,0 | 5530,0 | 5903,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | 6250,0 | 7639,0 | 8479,0 |
| Строительство | руб. | 10950,0 | 12466,0 | 11940,0 |
| Оптовая и розничная торговля Ремонт автотранспортных средств Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | руб. | 4493,0 | 4564,0 | 5020,0 |
| Транспорт | руб. | 8392,0 | 13737,2 | 14306,0 |
| Связь | руб. | 5806,0 | 6667,0 | 7655,0 |
| Прочие виды деятельности | руб. | 4652,0 | 5564,0 | 7064,0 |

2.7. Экономическая база развития

Основу экономики Кущёвского района составляют сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, строительство. Транспортный комплекс обеспечивает реализацию внешнеполитических и экономических интересов России и Краснодарского края в зоне черноморского и средиземноморского экономического сотрудничества (в том числе путем эффективного использования трубопроводной инфраструктуры и транспортного коридора «Север – Юг» и наличием на территории района стратегического газохранилища - одного из крупнейших в России).

Кущевский район занимает лидирующие позиции в крае по уровню сельскохозяйственного производства, по развитию услуг транспорта, по уровню развития строительства. Но в районе также существуют и проблемы, существенно замедляющие экономический рост, к ним относятся: низкий уровень развития промышленного производства, дотационный характер бюджета, низкий уровень накопленного экономического потенциала и низкий уровень доходов населения. Однако, политика администрации и сложившиеся в последнее время тенденции предоставляют возможность к усилению социально-экономических позиций района в целом.

Основные показатели социально-экономического развития Кущевского района за 2003-2006 гг. имеют положительную динамику. В 2006 году валовой районный продукт достиг показателя 8927,0 млн. руб., а его рост составил 168,1% по сравнению с 2003 годом. По оценке показателей 2006 года в структуре производимого на территории района валового продукта 58,6% занимает продукция сельского хозяйства, 8,67% – промышленности, 8,67% – торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 1,4% – транспорта и связи, 16,74% – строительства. Как видно из выше перечисленного на современном этапе основным направлением хозяйственной деятельности муниципального образования Кущевский район является сельскохозяйственное производство, в котором занято более 43,1% всего работающего населения района. Всего в экономике муниципального образования Кущевский район задействовано 27,8 тыс. чел. или 68,3 % от трудоспособного населения района.

В районе осуществляют деятельность 1511 предприятий и организаций всех форм собственности, в том числе 587 малых предприятий, а также 1763 предпринимателя без образования юридического лица.

Среднегодовое производство основных видов сельскохозяйственной продукции составляет: зерновых – 278,1 тыс. тонн, сахарной свеклы – 159,0 тыс. тонн, подсолнечника – 50,8 тыс. тонн, овощей – 0,01 тыс. тонн, скота и птицы (в живом весе) – 3,02 тыс. тонн, молока – 13,0 тыс. тонн.

Промышленность района представлена производством пищевой продукции. Производится: хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, цельномолочная продукция, макаронные изделия, безалкогольные напитки.

2.7.1. Сельское хозяйство

Кущевский район развивается как аграрно-промышленный, но на данном этапе основу экономики района составляет аграрное производство. Муниципальное образование является самым большим в крае по площади сельскохозяйственных угодий. Территория района 237,2 тыс. га, из них: 203 тыс. га – сельхозугодий, в том числе 191,7 тыс. га пашни.

В 2006 году Кущевский район занял первое место среди муниципальных образований Краснодарского края по валовому сбору зерновых культур. В настоящее время именно производство зерновых культур является одним из наиболее рентабельных видов деятельности, выступающим внутренним «финансовым» донором сельского хозяйства, позволяющим поддерживать общую положительную рентабельность производства.

Сельскохозяйственное производство Кущевского района представлено: 16 крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями и 497 крестьянско-фермерскими хозяйствами.

Основные направления производственной деятельности сельхозпредприятий: производство зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, молока, мяса.

За 2006 год произведено сельскохозяйственной продукции крупными и средними организациями на сумму 1801,4 млн. рублей, что составило 120,2 % к уровню прошлого года. Произведено сельскохозяйственной продукции в КФХ на сумму 618,3 млн. рублей, что составило 110,3% к уровню прошлого года.

Индекс физического объема производства по сравнению с 2005 годом составил 103,5 %, в крупных и средних предприятиях, в КФХ – соответственно на 109,3%.

Рост производства сельскохозяйственной продукции получен в основном за счет отрасли растениеводства, в т. ч. по зерновым и зернобобовым 105,8%, по сахарной свекле 203,1 %. Ниже уровня прошлого года получен валовой сбор подсолнечника, что связано с постепенным снижением площадей посева этой культуры и доведение их до 12% в структуре севооборотов.

Снижение объемов производства яиц произошло из-за реализации хозяйствами поголовья птицы, в связи с угрозой птичьего гриппа.

На 5,6% снижено производство скота и птицы на убой в живом весе, за счет снижения объемов реализации говядины (из-за низкой рентабельности хозяйства не выращивают бычков, а реализуют их с 5-6 дня рождения личным подсобным хозяйствам).

Для кардинального изменения положения дел в животноводстве в район активно ведется строительство и реконструкция ферм и корпусов. На данный момент идет строительство ферм КРС в ООО «Артекс-Агро» на 1054 головы, начинается строительство мегаферм КРС в ЗАО п/з «Им. Москвича Б.Е.» на 1200 голов.

Производство молока за счет ввода этих ферм возрастет в районе на 30-40%, значительно повыситься и качество молока. На этих фермах будут использовать самые передовые технологии в молочном скотоводстве.

В области свиноводства идет реконструкция корпусов в ООО «Север Кубани» и строительство новой фермы в ООО «ДВВ-Агро». ООО «Север Кубани» уже закончил реконструкцию одного корпуса маточника, идет реконструкция корпуса для откорма на 1000 голов. Планируется выйти на получение 14 тысяч поросят в год.

В ООО «ДВВ-Агро» возведено 2 корпуса, один для откорма, другой для доращивания поросят. Производственная мощность этих корпусов 5 тысяч голов свиней, кроме того, планируется строительство СТФ-репродуктора на 450 голов свиноматок.

В районе разработана программа развития и повышения эффективности сельскохозяйственного производства целью, которой является наиболее полное обеспечение населения продовольствием, увеличением доходов сельхозпроизводителей, за счет повышения урожайности с/х культур, в результате совершенствования структуры посевных площадей, повышения плодородия почвы, технического перевооружения и внедрения передовых технологий в растениеводстве. Планируется снижение площадей посева подсолнечника и доведение их до 12% в структуре, а также ускоренное развитие животноводства, расширение кормовых культур, доведение клина многолетних трав до 12 %, увеличение производства зерновых, расширение их площади до 52% в структуре посевов. Программа предусматривает увеличение посевов сахарной свеклы до 8 тыс. га, рост ее урожайности до 300 ц/га. Рентабельность производства в сельском хозяйстве планируется не ниже 40%, прибыль в расчете на 1 га не ниже 5 тыс. рублей, заработная плата не ниже уровня прожиточного минимума. На реализацию программы будут использованы кредиты банков, собственные средства хозяйств и средства инвесторов.

Наметился рост инвестиционной активности крупных и средних предприятий, являющихся основными инициаторами инвестиционных мероприятий. Объем инвестиций в основной капитал крупных предприятий в 2006 году в 3 раза превышает объем капитальных вложений 2004 года. Наиболее активно вложением средств в основное производство занимаются предприятия:

- ОАО « Зерносовхоз «Кущевский» – 55,0 млн. рублей;

- ООО СК «Север Кубани» – 55,0 млн. рублей;

- ООО «ДВВ-Агро» – 75,6 млн. рублей;

- ООО «Слава Кубани»-59,4 млн. рублей.

Основные направления капитальных вложений – строительство свинокомплексов, приобретение с/х техники, обновление автопарка, посадка многолетних насаждений.

Основные экономические показатели Кущевского района в области сельскохозяйственного производства представлены в таблице 8.

Основные экономические показатели отрасли сельское хозяйство

по муниципальному образованию Кущевский район

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2006 год | 2005 год | в % к соотв. периоду предыд. года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число действующих сельскохозяйственных предприятий | единиц | 16 | 16 | 100 |
| 2 | Число действующих крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 497 | 490 | 101,4 |
| 3 | Произведено сельскохозяйственной продукции в организациях | тыс. руб. | 1801440 | 1498326 | 120,2 |
| 4 | Произведено сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. руб. | 618320 | 560545 | 110,3 |
| 5 | Посевная площадь основных культур - всего | тыс. га | 109,3 | 110,2 | 99,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зерновые и зернобобовые: |  |  |  |  |
|  | пшеница озимая | тыс. га | 35,5 | 39,8 | 89,2 |
|  | кукуруза на зерно | тыс. га | 25,0 | 13,7 | 182,5 |
|  | Технические культуры: |  |  |  |  |
|  | сахарная свекла | тыс. га |  |  |  |
|  | подсолнечник | тыс. га | 4,6 | 2,5 | 184 |
|  | Овощи | тыс. га | 1 |  |  |
|  | Кормовые культуры | тыс.га | 14,0 | 16,3 | 85,9 |
| 6 | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции: |  |  |  |  |
|  | Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) | тыс. тн | 278,1 | 262,9 | 105,8 |
|  | Сахарная свекла (фабричная) | тыс. тн | 159,0 | 78,3 | 203,1 |
|  | Масличные – всего | тыс. тн | 53,7 | 56,3 | 95,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в том числе подсолнечник (в весе после доработки) | тыс. тн | 50,8 | 55 | 92,4 |
|  | Овощи | тыс. тн | 0,01 |  |  |
|  | Скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тн | 3,02 | 3,2 | 94,4 |
|  | Молоко | тыс. тн | 13 | 12,6 | 103,2 |
|  | Яйца | млн. шт. | 0,001 | 0,1 | 1,0 |
| 7 | Урожайность основных продуктов растениеводства: |  |  |  |  |
|  | Зерновые и зернобобовые | ц с 1 га | 42,3 | 43,6 | 97 |
|  | Сахарная свекла | ц с 1 га | 323,9 | 306,0 | 105,8 |
|  | Подсолнечник | ц с 1 га | 23,2 | 20,3 | 114,3 |
|  | Овощи | ц с 1 га | 90,6 |  |  |
| 8 | Продуктивность скота и птицы: |  |  |  |  |
|  | средний удой молока от одной коровы | кг | 3881 | 3758 | 103,3 |
|  | среднесуточный привес одной головы на откорме и выращивании крупного рогатого скота | грамм | 517 | 512 | 101 |
|  | среднесуточный привес одной головы на откорме и выращивании свиней | грамм | 352 | 274 | 128,5 |
| 9 | Численность основных видов скота и птицы: |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот | тыс. гол. | 7,1 | 7,3 | 97,3 |
|  | Свиньи | тыс. гол. | 41,6 | 30,5 | 136,4 |
|  | Птица | тыс. гол. |  | 82,2 |  |
| 10 | Заготовлено кормов на одну условную голову скота | ц. к. ед. | 26,9 | 26,2 | 102,7 |

2.7.2. Промышленность

Промышленность в Кущевском районе не является доминирующей отраслью, Общая численность занятых в отрасли 2400 человек. По оценке показателей 2006 года в структуре производимого на территории района валового продукта продукция промышленности составляет 8,67%.

Основные показатели экономического развития Кущевского района в области промышленного производства представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2006 год | 2005 год | в % к соотв. периоду предыдущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Промышленное производство |  |  |  |  |
| 1 | Число действующих промышленных предприятий | единиц | 18 | 18 | 100 |
|  | в том числе крупных и средних | единиц | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям: |  | 509481 | 403868 | 126,2 |
| 2.1 | Обрабатывающие производства | тыс. руб. | 453848 | 358307 | 126,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | тыс. руб. | 55445 | 44836 | 123,7 |
|  | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | тыс. руб. | 184466 | 166268 | 111,0 |
|  | прочие производства | тыс. руб. | 213937 | 147203 | 145,3 |
| 2.2 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. руб. | 55633 | 45561 | 122,1 |
| 4 | Производство основных видов продукции: |  |  |  |  |
|  | хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 3274,4 | 3007,1 | 108,9 |
|  | кондитерские изделия | тонн | 395,9 | 370,3 | 106,9 |
|  | макаронные изделия | тонн | 32,6 | 32,6 | 100,0 |
|  | безалкогольные напитки | тыс. дал | 14,2 | 11,3 | 125,7 |
|  | цельномолочная продукция | тонн | 2284 | 1272 | 179,6 |

В Кущевском районе промышленность представлена предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности (10,9% от объема промышленной продукции крупных предприятий района), легкой промышленности (36,2%), металлообработки, промышленности строительных материалов (42,0%).

С учетом уточнения объемов отгруженных товаров, работ, услуг в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды объем промышленной продукции по крупным и средним предприятиям района составил 509,5 млн. рублей, или 126,2% к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах, в том числе:

- обрабатывающие производства – 126,7% к уровню 2005 года;

- производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 122,1%.

В районе осуществляют деятельность следующие промышленные предприятия:

- ЗАО «Лайка» – предприятие легкой промышленности со стопроцентным иностранным капиталом (производство кожевенного полуфабриката «Вет-Блю»). На предприятии наблюдается тенденция постоянного роста объема произведенной продукции. Предприятие проводит работу по реализации инвестиционного проекта (на сумму 19,0 млн. рублей) по расширению объемов кожевенного производства и реконструкции собственных очистных сооружений, что дополнительно даст 70 рабочих мест, а также прирост поступлений в консолидированный бюджет края, который ориентировочно составит 1,4 млн. руб.

- ООО «Хлебокомбинат Кущевского Райпо» – основной вид деятельности – производство хлеба и хлебобулочных изделий; кроме того, предприятием выпускаются кондитерские, макаронные изделия и безалкогольные напитки. После реконструкции производственных цехов, начиная с 2004 года, предприятием достигнуты положительные финансово-экономические показатели: устойчивый рост объемов производимой продукции, отсутствие задолженности по налогам и сборам, увеличение объемов налоговых поступлений, безубыточная деятельность. Так, в 2006 году объем производства хлебобулочных изделий к уровню 2005 года возрос на 115,1%.

В пищевой промышленности наблюдается снижение числа крупных и средних предприятий. Так, например, предприятие ОАО «Янтарь», производящее цельномолочную продукцию перешло в разряд малых предприятий и с 01.03.2006 года оно является одним из учредителей вновь образовавшегося предприятия  «Кущевский молокозавод». В настоящее время проводится реконструкция и модернизация технологических линий завода, инвестирование средств в основное производство позволит выпускать качественную продукцию широкого ассортимента (объем инвестиций 280,0 млн. рублей, объем производства 14,6 тыс. тонн в год, прирост платежей в бюджет 38,6 млн. рублей).

Предприятие ОАО «Кущевский литейно-механический завод» несмотря на введение конкурсного производства, не прекращал производственную деятельность, после завершения конкурсного производства, в результате смены собственника было образовано предприятие ООО «Кущевский ЛМЗ-Т». Объем произведенной продукции в 2006 году составил – 15,98 млн. рублей. В настоящее время проводится реконструкция технологических линий с применением индуктивных печей, стоимость инвестиционного проекта 12,0 млн. рублей, что позволит улучшить экологическую обстановку в районе и получить дополнительно в бюджет 3,8 млн. рублей.

С 2006 года крупное предприятие промышленности, Министерства обороны РФ – ФГУП «Бронетанковый ремонтный завод № 163», в связи с изменениями в статотчетности включает в объемы производства заказы Минобороны, а также объемы сопутствующие основному виду деятельности. Вследствие чего объемы производства предприятия в 2006 году возросли по сравнению с 2005 годом и составили 110,5 млн. рублей.

Устойчивый рост объемов промышленной продукции по кругу малых предприятий (199,985 млн. рублей в 2006 году или 151,8% к уровню 2005 года), обеспечивается за счет следующих предприятий занятых в:

- промышленности строительных материалов – ЗАО «Керамик», ООО «Кущевский ЗСМ»;

- металлообработке – ОАО «Ремзавод Шкуринский»;

- мукомольной и хлебопекарной промышленности – ООО «Вектор-Юг», ООО «Любовь», ООО «Светлое», ПБОЮЛ Сааков Э.Э.;

и целого ряда других предприятий занятых в различных областях промышленного производства.

Несмотря на то, что в 2006 году обеспечен рост объемов произведенной продукции обрабатывающих производств, финансовое положение некоторых предприятий остается напряженным. Деятельность ОАО «Кущевскремтехпредприятие» практически приостановлена. Закрыто малое предприятие легкой промышленности – ООО «Лиана». Основные фонды этих предприятий в высшей степени изношены, высокая себестоимость продукции наряду с низким уровнем качества, нехваткой оборотных средств и отсутствием сырьевой базы не позволяют предприятиям развивать производство.

Простаивает ООО «Кисляковский кирпичный завод» (вследствие отключения подачи газа). Руководством предприятия предпринимаются все необходимые меры для запуска производства.

Простаивают мощности ОАО «Мясокомбинат Кущевский». Для восстановления производства планируется вложение средств в реконструкцию мясокомбината в сумме 600,0 млн. рублей, для открытия линии по изготовлению мясных полуфабрикатов.

Работает только один цех (маслобойный) на ОАО «Пищекомбинат Кущевский». Предприятием и администрацией района ведется работа по привлечению инвестиций для улучшения ситуации на предприятии.

Остается достаточно низким процент использования имеющихся производственных мощностей, особенно по производству:

- масла животного – ООО «Кущевский молокозавод» (0,7 %);

- безалкогольных напитков – ООО «Хлебокомбинат Кущевского Райпо» (6,6 %);

и другой продукции пищевых и перерабатывающих предприятий осуществляющих промышленную деятельность в сфере переработки сельхозпродукции.

Рост объемов производства и численности работающих промышленных предприятиях планируется обеспечить за счет реализации крупных инвестиционных проектов.

2.7.3. Строительство и инвестиции

В районе обеспечена положительная динамика роста объема работ выполняемых предприятиями строительной отрасли. В 2006 году  бъем  строительных работ составил более 564,4 млн. рублей, что на 96,2 млн. рублей или 21,0% выше уровня 2005 года. Крупные бюджетообразующие предприятия отрасли: ЗАО «Кубаньгазстрой» (объем работ более 400,0 млн. рублей), ООО «Колорит» (более 50,0 млн. рублей), ОАО «Кущевское ДРСУ» (более 30,0 млн. рублей), ОАО ДЭП № 107(более 20,0 млн. рублей). Высокие темпы роста в строительной отрасли связаны с благоустройством района, строительством таких объектов как спортивно-оздоровительный комплекс, культурно-деловой центр, комплекс «Поле казачьей славы». Значительные объемы работ выполняются строительными организациями по мероприятиям, намеченным программой «Север».

В 2006 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 1159,8 млн. рублей или 119,9% к уровню 2005 года. Общий объём налоговых поступлений во все уровни бюджетов в 2006 году увеличился на 12,1 % и составил 377,3 млн. рублей (таблица 10).

Таблица 10

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2006 год | 2005 год | в % к соотв. периоду предыдущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство |  |  |  |  |
| 1.1 | Число действующих строительных организаций | единиц | 22 | 19 | 115,8 |
|  | в том числе крупных и средних | единиц | 4 | 5 | 80 |
| 1.2 | Объем работ, выполненных собственными силами, по виду деятельности "строительство" по крупным и средним предприятиям | тыс. руб. | 564470 | 468218 | 120,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 | Ввод в действие объектов социально-культурной сферы за счет всех источников финансирования: |  |  |  |  |
|  | жилых домов | тыс.кв. м | 16,614 | 11,706 | 141,9 |
|  | в том числе индивидуальными застройщиками | тыс.кв. м | 12,164 | 10,796 | 112,7 |
| 2 | Инвестиции |  |  |  |  |
| 2.1 | Общий объем инвестиций за счет всех источников финансирования | тыс. руб. | 1159880 | 967500 | 119,9 |
| 2.2 | Объем инвестиций за счет средств бюджетов всех уровней | тыс. руб. | 181400 | 54720 | 331,5 |
| 2.3 | Из общего объема - инвестиции, направленные на строительство объектов: |  |  |  |  |
|  | производственного назначения | тыс. руб. | 961580 | 840400 | 114,4 |
|  | непроизводственного назначения | тыс. руб. | 198300 | 127100 | 156 |
| 3 | Финансы |  |  |  |  |
| 3.1 | Сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) крупных и средних предприятий по состоянию на 1 ноября 2006 года | тыс. руб. | 125729 | 118324 | 106,3 |
| 3.2 | Прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 152097 | 121297 | 125,4 |
| 3.3 | Убытки | тыс. руб. | 26368 | 2973 | 886,9 |
| 3.4 | Удельный вес убыточных предприятий | % | 12,9 | 16,0 | х |
| 3.5 | Доля предприятий, имеющих просроченную задолженность по оплате труда | % | 1 | 1 | х |
| 3.6 | Общий объем налоговых поступлений во все уровни бюджетов | тыс. руб. | 377326 | 336488 | 112,1 |

2.7.4. Потребительский рынок

Сфера торговли, общественного питания и оказания платных услуг населению на территории муниципального образования Кущевский район в основном представлена хозяйствующими субъектами малого бизнеса.

В 2006 году объем розничной торговли по полному кругу предприятий составил 957,6 млн. рублей. Темп роста к предыдущему году составил 104,6 %.

Оборот общественного питания по полному кругу предприятий в 2006 году возрос к прошлому периоду на 19,4%.

Рост объемов розничной торговли и общественного питания обеспечен за счет ввода в эксплуатацию новых стационарных точек, 5 павильонов, 12 магазинов.

За 12 месяцев 2006 года всеми видами транспорта оказано услуг на сумму 82,3 млн. рублей, что на 25,0% (на 16,3 млн. рублей) больше уровня 2005 года. Прирост объемов услуг обеспечен за счет предприятия трубопроводного транспорта: Кущевское СПХГ – на 0,5 млн. руб. или 23%, Кущевское ЛПУМГ – на 2,5 млн. руб. или 16%. Основным специализированным автотранспортным предприятием в районе является ОАО « Кущевское АТП» объем услуг увеличился на 5,8 млн. рублей или на 121%.

Основные экономические показатели работы муниципального образования Кущевский район в сфере услуг по итогам за 2006 год приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2006 год | 2005 год | в % к соотв. периоду предыдущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Транспорт и связь |  |  |  |  |
| 1.1 | Число действующих хозяйствующих субъектов транспорта (по полному кругу) | единиц | 187 | 187 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | автомобильного транспорта | единиц | 185 | 185 | 100 |
|  | из них специализированных предприятий | единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | трубопроводного транспорта | единиц | 2 | 2 | 100 |
| 1.2 | Перевезено (отправлено) грузов крупными и средними организациями всех видов деятельности | тыс. тн. | 948,8 | 1192,9 | 79,5 |
|  | в том числе автомобильным транспортом | тыс. тн. | 948,8 | 1192,9 | 79,5 |
| 1.3 | Грузооборот транспорта: | тыс. т/км | 21833,8 | 25932 | 84,2 |
|  | в том числе автомобильного транспорта | тыс. т/км | 21833,8 | 25932 | 84,2 |
| 1.4 | Перевезено пассажиров крупными и средними организациями | тыс. чел. | 2485,9 | 2502,8 | 99,3 |
| 1.5 | Пассажирооборот: | тыс.пасс/км | 31315,4 | 31171,9 | 100,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6 | Объем услуг транспорта по крупным и средним предприятиям | тыс. руб. | 53847 | 45068 | 119,5 |
| 2 | Потребительский рынок |  |  |  |  |
| 2.1 | Число хозяйствующих субъектов розничной торговли | единиц | 576 | 492 | 117,1 |
|  | в том числе крупных и средних | единиц | 19 | 23 | 82,6 |
| 2.2 | Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям всех видов деятельности | тыс. руб. | 182205 | 201155 | 91,0 |
| 2.3 | Число хозяйствующих субъектов общественного питания | единиц | 52 | 23 | 226,1 |
|  | в том числе крупных и средних | единиц | 2 | 1 | 200,0 |
| 2.4 | Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям всех видов деятельности | тыс. руб. | 9650 | 6187 | 156,0 |
| 2.5 | Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям всех видов деятельности | тыс. руб. | 98846,5 | 79465,8 | 124,4 |

2.7.5. Малое предпринимательство

Сфера малого бизнеса в муниципальном образовании Кущевский район имеет многоотраслевую структуру. На 01.01.2006 года в районе зарегистрировано 2843объекта малого бизнеса, 611 из которых – юридические лица, а 2232 – предприниматели без образования юридического лица. Анализ численности субъектов малого бизнеса показывает, что темпы роста субъектов находятся на уровне 2-4% по годам. Общая численность занятых в малом бизнесе в 2006 году составляла 11384 человека, что составляет 42% экономически активного населения. Основная часть работающих в малом бизнесе занята в сельском хозяйстве (20%), в сфере торговли (21%), в строительстве (9%), транспорт и связь (6%), обрабатывающее производство (4%). Оборот малых предприятий в 2006 году оценивается в 950,0 млн. руб. или 121,5 % к уровню 2005 года. Положительная динамика роста объемов производства прослеживается во всех отраслях. В состав субъектов малого бизнеса по сельскохозяйственной отрасли входят крестьянские и фермерские хозяйства. В начале формирования фермерского движения в районе было около 800 КФХ, в настоящее время идет процесс укрупнения хозяйств, происходит изменение организационно-правовой формы, некоторые хозяйства переходят в разряд крупных и средних.

В районе принимаются все необходимые меры по развитию и поддержке малого предпринимательства. Создан Совет по поддержке малого предпринимательства, работа которого постоянно находится на контроле главы муниципального образования, работают комиссии по сопровождению приоритетных инвестиционных проектов, по размещению производительных сил и торговых объектов, способствующих развитию деловой активности в районе.

2.8. Жилищный фонд

По данным ГУП КК «Крайтехинвентаризация» существующий жилищный фонд Кущевского района на 25.09.2007 г. составлял 1448,1 тыс. кв. м общей площади.

Основные показатели, характеризующие жилищный фонд Кущевского района на конец 2004 года, представлены в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2004 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 1439,1 |
|  | в том числе |  |  |
| 1.1. | государственной собственности | тыс.м2/% | 27,1/1,9 |
| 1.2. | муниципальной собственности | тыс. м2/% | 7,0/0,5 |
| 1.3. | частной собственности, в т.ч. | тыс. м2/% | 1405,0/97,6 |
| 1.3.1. | в собственности граждан | тыс. м2/% | 1384,0/96,2 |
| 2 | Число квартир | шт. | 26 811 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс. м2/% | 8,9/0,6 |
| 5 | Выбытие жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 0,3 |

Жилищный фонд района в целом находится в хорошем техническом состоянии.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда Кущевского района на конец 2004 г. составила 8,9 тыс. м2 (0,6%), в том числе: 7,3 тыс. м2 фонда находилось в ветхом, а 1,6 тыс. м2 – в аварийном состоянии.

Практически весь жилищный фонд (96,2%) находится в частной собственности граждан.

Основные показатели, характеризующие жилищный фонд Кущевского района на начало 2007 года, представлены в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 1448,1 |
| 2 | Площадь жилищ в среднем на 1 жителя | м2 | 20,5 |
| 3 | Площадь жилищного фонда, оборудованная |  |  |
|  | -водопроводом | % | 75 |
|  | -канализацией | % | 75 |
|  | -центральным отоплением | % | 91 |
|  | -газом | % | 100 |
|  | -ваннами | % | 67 |
|  | -горячим водоснабжением | % | 67 |
|  | -напольными электроплитами | % | - |

Жилищная обеспеченность в среднем по Кущевскому району составляет 20,5 м2 общей площади на 1 жителя, что больше среднекраевого показателя (19,0 м2) и почти равен Краснодарскому(20,7 м2).

Сведения о распределении жилищного фонда по территории (поселениям) Кущевского района представлены в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование сельского поселения | Численность населения, чел. | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Средняя жилищная обеспеченность, м2 на человека |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Глебовское сельское поселение | 1821 | 36,1 | 19,8 |
| 2. Ильинское сельское поселение | 1352 | 23,7 | 17,5 |
| 3. Кисльковское сельское поселение | 5601 | 123,4 | 22,0 |
| 4. Краснополянское сельское поселение | 1064 | 24,5 | 23,0 |
| 5. Красносельское сельское поселение | 6411 | 147,6 | 23,0 |
| 6. Кущевское сельское поселение | 33305 | 713,5 | 21,4 |
| 7. Новомихайловское сельское поселение | 1702 | 33,1 | 19,4 |
| 8. Первомайское сельское поселение | 5344 | 88,8 | 16,6 |
| 9. Полтавченское сельское поселение | 1119 | 27,3 | 24,4 |
| 10. Раздольненское сельское поселение | 3753 | 54,1 | 14,4 |
| 11. Среднечубурское сельское поселение | 3506 | 69,2 | 19,7 |
| 12. Шкуринское сельское поселение | 5765 | 106,8 | 18,5 |
| Кущевский район | 70743 | 1448,1 | 20,5 |

Для жилищного фонда Кущевского района характерна значительная территориальная дифференциация по уровню обеспеченности жильем населения. Так, наиболее высокую жилищную обеспеченность населения имеют Полтавченское, Краснополянское и Красносельское сельские поселения, а низкую жилищную обеспеченность - Раздольненское, Первомайское и Ильинское сельские поселения.

Жилищное строительство является приоритетным направлением социально-экономической стратегии развития района. Ввод в действие жилых домов в 2006 году составил 12,61 тыс.м2.

Жилищное строительство обеспечивает воспроизводство жилищного фонда. Новое строительство объектов жилищной сферы направлено на полное возмещение физического износа и морального снашивания ветхих и устаревших фондов, а также служит основным средством их расширения.

Повышение эффективности воспроизводственного процесса в жилищной сфере является основой решения жилищной проблемы. Процесс жилищного строительства можно рассмотреть в двух аспектах:

1) количественный – повышение уровня жилищной обеспеченности населения. Жилищная обеспеченность по России в среднем на одного жителя составляет около 20 м площади жилья, многие семьи проживают в коммунальных квартирах и общежитиях. О недостаточных темпах решения жилищной проблемы свидетельствует невыполнение государственных программ в сфере обеспечения жильем определенных категорий населения (военнослужащие, вынужденные переселенцы и т.д.).

2) качественный – приведение жилищного фонда в соответствие функционально-потребительским требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Существующий жилой фонд в своем большинстве характеризуется неудобной планировкой, недостаточным уровнем благоустройства, низкой теплостойкостью, влагостойкостью, конструктивными недостатками зданий, приводящими к завышенному потреблению энергоресурсов и воды.

Современное жилищное строительство направлено на использование прогрессивных методов строительства и решение проблемы ресурсо-энергообеспечения, в связи, с чем перед промышленностью строительных материалов и стройиндустрией стоят задачи по повышению технического уровня производства, расширению ассортимента и качества выпускаемой продукции. Наблюдаются тенденции изменения типов строящегося жилья, как по материалу конструктивных элементов, так и по видам строящихся зданий. Осуществляется переход на малоэтажное строительство с сохранением многоэтажного жилищного строительства для зон крупных и крупнейших городов, а также расширение производства и использование в жилищном строительстве местных строительных материалов, что позволит сократить сроки продолжительности строительства и снизить его стоимость.

Основным направлением структурных изменений в жилищном строительстве является ориентация на рост доли внебюджетных источников финансирования. В связи с кардинальными изменениями в экономике и заменой традиционных государственных источников финансирования на внебюджетные, в России возникла острейшая проблема с жилищными инвестиционными ресурсами.

В современных условиях, когда решение жилищной проблемы является одним из главных приоритетов государственной социально-экономической политики, при ограниченных возможностях бюджетов особую актуальность приобретает поиск таких внебюджетных источников финансирования, как средства предприятий и банков, частных инвесторов, а также сбережения населения. Кардинальным решением жилищной проблемы должно стать развитие системы ипотечного жилищного кредитования, которая позволит включить в хозяйственный оборот страны жилье, находящееся в собственности граждан. Это - жизненно необходимое условие привлечения всех видов инвестиций в жилищное строительство и увеличения его объемов.

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения района и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы, ориентированная на перспективную численность населения.

На период 2007 – 2018 гг. (1 очередь строительства) объем нового строительства ориентировочно определен в размере 312,1 тыс. м2 или в среднем за год – около 31,2 тыс. м2. При этом средняя жилищная обеспеченность к 2018 г. может составить – 22,6 м2/чел.

В последующий период 2018 – 2028 гг. (до расчетного срока) новое жилищное строительство ориентировочно определено в объеме порядка 460,5 тыс. м2 в среднем за год – 46,1 тыс. м2. При этом жилищная обеспеченность к 2028 г. достигнет – 24,0 м2/чел.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда к 2028 г. может увеличиться до 1992,2 тыс. м2 (на 33%). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2008 – 2028 гг. может составить порядка 772,6 тыс. м2. При этом средняя жилищная обеспеченность в районе к 2028 г. может составить 24,0 м2/человека.

2.9. Культурно-бытовое обслуживание населения

Улучшение и развитие системы социально-культурного обслуживания населения Кущевского района, создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей относится к приоритетным направлениям социально-экономической политики района.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Кущевском районе по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения.

Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Учреждения образования

В настоящий момент в Кущевском районе функционирует 24 дошкольных образовательных учреждений общей вместимостью 1694 места, в которых воспитывается 2122 ребенка. Общеобразовательные учреждения района представлены 25 школами 6 из которых функционируют в две смены, общая вместимость – 9315 мест, количество учащихся составляет – 7045.

Ниже представлена вместимость детских дошкольных учреждений на территории Кущевского района (таблица 15).

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Место нахождения | Вместимость, чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | Фактическая |
| 1 | МДОУ № 1 | ст. Кущевская | 240 | 255 |
| 2 | МДОУ № 2 | ст. Кущевская | 70 | 108 |
| 3 | МДОУ № 3 | ст. Кущевская | 60 | 73 |
| 4 | МДОУ № 4 | ст. Кущевская | 110 | 165 |
| 5 | МДОУ № 5 | ст. Кущевская | 50 | 78 |
| 6 | МДОУ № 6 | ст. Кущевская | 120 | 179 |
| 7 | МДОУ № 7 | ст. Кущевская | 110 | 177 |
| 8 | МДОУ № 8 | с. Красное | 120 | 120 |
| 9 | МДОУ № 9 | п. Первомайский | 95 | 104 |
| 10 | МДОУ № 10 | ст. Кисляковская | 67 | 116 |
| 11 | МДОУ № 11 | ст. Шкуринская | 102 | 143 |
| 12 | МДОУ № 12 | с. Новомихайловское | 50 | 50 |
| 13 | МДОУ № 13 | п. Комсомольский | 55 | 65 |
| 14 | МДОУ № 14 | х. Средние Чубурки | 40 | 40 |
| 15 | МДОУ № 15 | с. Глебовка | 20 | 36 |
| 16 | МДОУ № 16 | х. Красная поляна | 40 | 39 |
| 17 | МДОУ № 17 | с. Новоивановское | 20 | 27 |
| 18 | МДОУ № 18 | с. Ильинское | 55 | 50 |
| 19 | МДОУ № 19 | ст. Кущевская | 85 | 110 |
| 20 | МДОУ № 20 | с. Раздольное | 40 | 50 |
| 21 | МДОУ № 21 | х. Большая Лопатина | 25 | 18 |
| 22 | МДОУ № 22 | х. Гослесопитомник | 40 | 35 |
| 23 | МДОУ № 23 | с. Полтавченское | 40 | 40 |
| 24 | МДОУ № 24 | Кущевка-2 | 40 | 44 |
|  | Итого |  | 1649 | 2122 |

В основу обслуживания населения детскими дошкольными учреждениями должен закладываться территориальный принцип с целью снижения социальной дифференциации между отдельными группами населения и максимального приближения этих учреждений к местам проживания.

Согласно п.5.4.* СНиП 2.07.01-89 радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями в сельских поселениях следует принимать не более 500 м. То есть фактически каждый населённый пункт должен иметь на своей территории хотя бы одно детское дошкольное учреждение. Рекомендуется также совмещать детские сады с начальной школой (при отсутствии общеобразовательной).

Вместимость общеобразовательных школьных учреждений Кущевского района представлена в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Наименование учреждения | Место нахождения (населённый пункт) | Вместимость, чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | Фактическая |
| 1 | МОУ СОШ №1 | ст. Кущевская | 400 | 740 |
| 2 | МОУ СОШ №2 | ст. Кисляковская | 780 | 400 |
| 3 | МОУ СОШ №3 | с. Ильинское | 250 | 161 |
| 4 | МОУ СОШ №4 | ст. Кущевская | 695 | 780 |
| 5 | МОУ СОШ №5 | ст. Шкуринская | 880 | 489 |
| 6 | МОУ СОШ №6 | ст. Кущевская | 685 | 876 |
| 7 | МОУ СОШ №7 | п. Первомайский | 720 | 376 |
| 8 | МОУ СОШ №9 | с. Красная поляна | 280 | 95 |
| 9 | МОУ СОШ №10 | с. Красное | 350 | 434 |
| 10 | МОУ СОШ №11 | с. Иванослюсаревское | 164 | 135 |
| 11 | МОУ СОШ №14 | с. Полтавченское | 230 | 110 |
| 12 | МОУ СОШ №16 | ст. Кущевская | 700 | 570 |
| 13 | МОУ СОШ №17 | с. Новомихайловское | 650 | 189 |
| 14 | МОУ СОШ №18 | ст. Кисляковская | 245 | 227 |
| 15 | МОУ СОШ №19 | х. Зеленая Роща | 80 | 21 |
| 16 | МОУ СОШ №20 | х. Средние Чубурки | 540 | 390 |
| 17 | МОУ СОШ №22 | с. Алексеевское | 60 | 15 |
| 18 | МОУ СОШ №23 | с. Раздольное | 300 | 217 |
| 19 | МОУ СОШ №25 | х. Б. Лопатина | 80 | 82 |
| 20 | МОУ СОШ №26 | х. Средние Чубурки | 240 | 105 |
| 21 | МОУ НОШ №27 | п. Первомайский | 70 | 20 |
| 22 | МОУ СОШ №28 | х. Исаевский | 65 | 62 |
| 23 | МОУ СОШ №30 | Кущевка-2 | 216 | 229 |
| 24 | МОУ СОШ №32 | п. Комсомольский | 285 | 151 |
| 25 | МОУ СОШ №33 | с. Глебовка | 350 | 171 |
|  | ИТОГО: |  | 9315 | 7045 |

На территории Кущевского района имеется 3 муниципальных учреждения дополнительного (внешкольного) образования детей. В станице Кущевской расположены: детская школа искусств на 510 мест, дом детского творчества на 615 мест, детская юношеская спортивная школа на 350 мест.

На территории Кущевского района имеются специализированные образовательные учреждения:

1. Негосударственное образовательное учреждение Северо-Кубанский гуманитарно-технологический институт, реализующий профессиональные образовательные программы среднего, высшего, дополнительного образования и начальной профессиональной подготовки. Обучение ведется по следующим специальностям:

- Специальности высшего профессионального образования – «Экономика и управление на предприятии», «Менеджмент организации».

- Специальности среднего профессионального образования – «Правоведение», «Правоохранительная деятельность», «Моделирование и конструирование швейных изделий», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Экономика и бухгалтерский учет», «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», «Банковское дело».

Ежегодный выпуск составляет 250-260 человек.

2. Государственное образовательное учреждение НПО ПУ-55 Краснодарского края. Обучение ведется по специальностям: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Сварщик», «Повар-кондитер», «Портной», «Электромонтер», «Бухгалтер», «Парикмахер», «Оператор ЭВМ», «Каменщик», «Маляр», «Штукатур», «Электрослесарь строительный», «Электромонтажник по силовым установкам», «Продавец продовольственных товаров», «Продавец промышленных товаров». Выпуск учащихся в 2006 году составил 208 человек.

3. Государственное образовательное учреждение «Кущевское медицинское училище». Проводит обучение по специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело». Ежегодный выпуск 110 человек.

4. Муниципальное унитарное предприятие Учебно-курсовой комбинат «Кущевский». Проводит обучение по специальностям: «Механизатор категории «В, С, Д, Е, F», «Электрогазосварщик», «Оператор котельных установок, работающих на газе», «Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования», «Оператор технологических печей», «Специалист по охране труда», «Ответственный по газовому хозяйству», специалисты по грузоподъемным машинам, тепловому хозяйству, промышленной безопасности. Количество обучающихся 425 человек.

Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста. Для достижения этой цели необходимо:

- создание условий для эффективного обеспечения образовательных учреждений финансовыми и кадровыми ресурсами;

- оптимизация территориального размещения учебных заведений;

- повышение качества образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения,

- создание различных видов образовательных учреждений (высших, средних специальных и т.д.) для подготовки высококвалифицированных кадров с целью удовлетворения спроса на рабочую силу на районном рынке труда в разрезе профессий (специальностей) и уровней образования;

- обеспечение доступа педагогических работников и обучающихся к современным электронным образовательным ресурсам и технологиям;

- возрастание роли дополнительного образования.

Учреждения здравоохранения

Для улучшения демографической ситуации необходимо уменьшить естественную убыль населения за счет повышения рождаемости и снижения смертности.

Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является уровень развития здравоохранение.

Сеть муниципальных учреждений здравоохранения в Кущевском районе представлена в таблице 17.

Таблица 17

| № | Наименование организации | Адрес | Кол-во коек, кол-во посещений в смену |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МУЗ «Кущевская ЦРБ» | 352030 ст. Кущевская, ул. Ленина 2 | 490/580 |
| 2 | МУЗ «Противотуберкулезный диспансер» | 352030 ст. Кущевская, ул. Краснопартизанская 1 | 35 |
| 3 | МУЗ «Кожно-венерологический диспансер» | 352030 ст. Кущевская, ул. Краснопартизанская 1 «А» | 25 |
| 4 | Инфекционное отделение | 352030 ст. Кущевская, ул. Краснопартизанская 1 «А» | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Хозрасчетное отделение платных услуг | 352030 ст. Кущевская, ул. Красная 11 | - |
| 6 | Красносельская участковая больница | 352010 х. Красное, ул. Кирова 62 | 35/69 |
| 7 | МУЗ «Первомайская участковая больница | 352022 п. Первомайский, ул. Кооперативная 1 | 20/53 |
| 8 | Кисляковская участковая больница | 352020 ст. Кисляковская, ул. Пушкина 4 | 30/57 |
| 9 | Шкуринская участковая больница | 352000 ст. Шкуринская, ул. Ленина 15/1 | 25/125 |
| 10 | Новомихайлвская амбулатория | 352024 с. Новомихайловское, ул. Школьная 10/8 | 40 |
| 11 | Полтавченская амбулатория | 352017 с. Полтавченское, ул. Советская 31 | 40 |
| 12 | Большекозинская амбулатория | 352003 х. Красная поляна, ул. Мира 84 | 40 |
| 13 | Ильинская амбулатория | 352015 с. Ильинское, ул. Больничная 2 | 40 |
| 14 | Комсомольская амбулатория | 352026 п. Комсомольский, ул. Центральная 17 | 40 |
| 15 | Раздольненская амбулатория | 352019 с. Раздольное, ул. Северная 27/2 | 30 |
| 16 | Глебовская амбулатория | 352016 х. Глебовка, пер. Школьный 12 | 23 |
| 17 | Среднечубурская амбулатория | 352012 х. Средние Чубурки, ул. Октябрьская 43 | 40 |
| 18 | ФАП п. Заводской | 352004 п. Заводской, ул. Рабочая 3 |  |
| 19 | ФАП х. Тауруп | 352011 х. Тауруп Первый, ул. Космонавтов 61 | 9 |
| 20 | ФАП х. Пролетарский | 352023 х. Пролетарский, ул. Северная 3 | 11 |
| 21 | ФАП х. Октябрьский | 352022 х. Октябрьский, ул. Веселая 15 | 10 |
| 22 | ФАП х. Зеленая роща | 352013 х. Зеленая Роща, ул. Целинная 25 «А» |  |
| 23 | ФАП х. Нардегин | 352004 х. Нардегин, ул. Молодежная 1/1 |  |
| 24 | ФАП х. Нововысоченский | 352018 х. Нововысоченский, ул. Центральная 6 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | ФАП х. Средние Чубурки | 352018 х. Средние Чубурки, ул. Красная 360 | 6 |
| 26 | ФАП х. Гослесопитомник | 352014 х. Гослесопитомник, ул. Ленина 56/1 |  |
| 27 | ФАП х. Красная Заря | 352022 х. Красная Заря, ул. Ленинградская 13 | 5 |
| 28 | ФАП х. Цукерова Балка | 352010 х. Красное, ул. Шамраева 12 | 9 |
| 29 | ФАП х. Коммунар | 352024 х. Коммунар, ул. Мира 4 |  |
| 30 | ФАП х. Б. Лопатина | 352008 х. Б. Лапатина |  |
| 31 | ФАП п. Садовый | 352031 п. Садовый, ул. Мира 46/2 |  |
| 32 | ФАП п. Мирный | 352031 п. Мирный, ул. Мира 4/3 |  |
| 33 | ФАП п. Ровный | 352031 п. Ровный, ул. Центральная 3 |  |
| 34 | ФАП с. Новоивановское | 352025 с. Новоивановское, ул. Парковая 19/5 |  |
| 35 | ФАП п. Лазурный | 352025 ст. Кущевская, ул. Ейская 69/1 |  |
| 36 | ФАП с. Алексеевка | 352013 с. Алексеевка, ул. Школьная 5 |  |
| 37 | ФАП х. Семеновка | 352014 х. Семеновка, ул. Мира 7 |  |
| 38 | ФАП п. Северный | 352031 п. Северный, ул. Школьная 1 |  |
| 39 | ФАП п. Степное | 352031 п. Степной, ул. Светлая 1/1 |  |

Обеспеченность врачами жителей Кущевского района – 31,4 единицы на 10 000 населения, что составляет 77% от социального норматива.

В 1,5 раза ниже норматива обеспеченность жителей больничными учреждениями (8,96 коек на 1000 жителей при норме 13,47). При этом превышен показатель обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями (21,28 посещений в смену на 1000 жителей при норме 18,15).

В Кущевском районе реализацией медикаментов населению занимаются 7 аптек.

Основной целью в области реформирования здравоохранения Краснодарского края является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки, а также имеющимся ресурсам.

Основные проблемы здравоохранения Кущевского района, требующие своего решения:

-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения, оснащение существующих учреждений современных оборудованием и инвентарем.

- обеспечение кадрового потенциала муниципального здравоохранения (целевое направление специалистов, решение вопросов по выделению служебного жилья).

- поэтапное создание единого информационного пространства в муниципальных учреждениях здравоохранения на основе дальнейшего развития компьютерных технологий.

- приближение квалифицированной и специализированной помощи непосредственно к жителям самых отдаленных сел и хуторов и повышение качества медицинской помощи населению.

Учреждения социальной защиты населения

Социальная защита населения, особенно отдельных категорий граждан, более других нуждающихся в помощи и поддержке (инвалидов, одиноких пожилых людей, детей из неблагополучных семей) должна являться одним из приоритетных направлений социальной политики муниципального образования.

Сведения об учреждениях социальной защиты населения муниципального образования Кущевский район представлены в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Место-положение | Кол-во обслужива-емых |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Кущевский Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Согласие" | ст. Кущевская, ул. Красная, 31 | 1020 |
| 2 | Государственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Кущевский социально-реабилитационный центр "Виктория" | ст. Кущевская, ул. Тенистая, 2 | 35 |
| 3 | Государственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Шкуринский дом интернат для престарелых и инвалидов" | ст. Шкуринская, ул. Ленина, 15 | 50 |

Учреждения культуры и искусства

Культура – важнейшее условие свободного, разностороннего воспитания и развития личности, один из основополагающих факторов социально-экономического развития государства и становления гражданского общества. Целью государственной культурной политики является развитие и реализация духовно-нравственного потенциала нации как основы ее целостности, устойчивости и динамичного развития.

Состояние духовной сферы тесно связано и во многом зависит от развитости культурной инфраструктуры – сети театров, концертных залов, библиотек, музеев и т. п. Уровень посещаемости такого рода учреждений свидетельствует о степени развитости духовных потребностей населения и в то же время является индикатором, отражающим состояние объектов  культурной инфраструктуры.

Сформировавшийся в Кущевском районе культурный комплекс включает в себя различные муниципальные учреждения культуры, среди которых детская школа искусств, дом детского творчества, киновидеоцентр, межпоселенческая централизованная библиотека (20 сельских филиалов), районный исторический музей и другие.

Перечень учреждений культуры и искусства на территории Кущевского района представлен в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Вместимость (мест, томов, экспонатов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Учреждения культуры муниципального района |
| 1 | МУК «Районный центр социально-культурной деятельности и народного творчества»: | 352030 ст. Кущевская |  |
|  | - основное здание центра | ул. Ленина, 12 | 200 |
|  | - отдел традиционных культур «Радуга» | пер. Кавказский, 134 | 200 |
|  | - отдел досуговой деятельности (парк им. Ленина) | ул. Советская, 50 | - |
| 2 | МУК «Киновидеоцентр «Дружба» | 352030 ст. Кущевская, ул. Советская, 56 | 260 |
| 3 | МУК «Районный исторический музей» | 352030 ст. Кущевская, пер. Первомайский, 92 | 3500 экз. |
|  | краеведческий отдел | пер. Школьный 21 | 1600 экз. |
| 4 | МУК «Межпоселенческая центральная библиотека МО Кущевский район» | 352030 ст. Кущевская, ул. Красная, 2 | 24102 экз. |
|  | отдел по работе с детьми | ул. Ленина, 19 | 23714 экз. |
| Учреждения культуры сельских поселений |
| 5 | МУК «Культурно-досуговый центр Глебовского сельского поселения» | 352016 х. Глебовка, ул. Советов, 17 | 400 |
| 6 | Клуб п. Ровный | 352016 п. Ровный, ул. Центральная, 16 | 100 |
| 7 | МУК «Дом культуры с. Ильинское» | 352015 с. Ильинское, пер. Школьный, 6 | 300 |
| 8 | МУК «Дом культуры ст. Кисляковской» | 352020 ст. Кисляковская, ул. Красная, 150 | 900 |
| 9 | МУК «Дом культуры х. Красная поляна» | 352003 х. Красная поляна, ул. Мира, 40 | 350 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | МУК «Дом культуры х. Красное» | 352010 х. Красное, ул. Клубная, 12 | 500 |
| 11 | МУК «Культурно-досуговый центр Кущевского сельского поселения»: | 352030 ст. Кущевская, |  |
|  | - основное здание центра | пер. Школьный, 56 | 500 |
|  | - клуб с. Новоивановское | с. Новоивановское, ул. Парковая, 8 | 40 |
|  | - клуб п. Садовый | п. Садовый, ул. Мира, 65 | 100 |
|  | - клуб п. Мирный | п. Мирный, ул. Мира, 9 | 100 |
| 12 | МУК «Клуб х. Большая Лопатина» | 352008 х. Б. Лопатина, ул. Большелопатинская, 45 | 100 |
| 13 | МУК «Культурно-досуговый центр Новомихайловского сельского поселения» | 352024 с. Новомихайловское, ул. Школьная, 11 | 350 |
| 14 | МУК «Клуб п. Коммунар» | 352024 п. Коммунар, ул. Мира, 5 | 250 |
| 15 | МУК «Новомихайловский музей боевой и трудовой славы им. А.П. Глова» | 352024 с. Новомихайловское, пер. Почтовый, 7 | 1103 экз. |
| 16 | МУК «Культурно-досуговый центр Первомайского сельского поселения» | 352022 п. Первомайский, ул. Советская, 10 | 600 |
| 17 | МУК «Дом культуры п. Комсомольский»: | 352021 п. Комсомольский, |  |
|  | - основное здание дома культуры | ул. Центральная, 16 | 400 |
|  | - клуб п. Заветы Ильича | п. Заветы Ильича, ул. Садовая, 6 | 50 |
|  | - клуб поселка Кубанец | п. Кубанец, ул. Ветеранов, 2 | 100 |
| 18 | МУК «Культурно-досуговый центр Полтавченского сельского поселения» | 352017 с. Полтавченское, ул. Трудовая, 1 | 500 |
| 19 | МУК «Клуб х. Серебрянка» | 352017 х. Серебрянка, ул. Кубанская, 44 | 120 |
| 20 | МУК «Культурно-досуговый центр Раздольненского сельского поселения» | 352019 с. Раздольное, ул. Красная, 60 | 600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | МУК «Дом культуры х. Гослесопитомник» | 352014 х. Гослесопитомник, ул. Ленина, 66 | 400 |
| 22 | МУК «Культурно-досуговый центр Среднечубурского сельского поселения» | 352012 х. Средние Чубурки, ул. Октябрьская, 21 | 400 |
| 23 | МУК «Дом культуры х. Средние Чубурки» | 352018 х. Средние Чубурки, ул. Красная, 65 | 600 |
| 24 | МУК «Культурно-досуговый центр Раздольненского сельского поселения» | 352001 ст. Шкуринская, ул. Ленина, 54 | 700 |
| 25 | МУК «Дом культуры п. Заводской» | 352001 п. Заводской, ул. Рабочая, 5 | 200 |

Основная деятельность учреждений культуры и искусства должна быть направлена на реализацию приоритетных направлений развития отрасли:

- сохранение и укрепление материальной базы учреждений культуры и искусства;

- развитие художественного самодеятельного творчества и организация досуга населения;

- сохранение историко-культурного наследия;

- эстетическое воспитание детей и подростков;

- повышение качества проводимых культурно – массовых мероприятий, особенно для молодежи.

Физическая культура и спорт

Привлечение населения, особенно молодёжи к занятиям физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни способствует улучшению физического и нравственного здоровья населения, приносит пользу не только отдельным личностям, но и обществу в целом.

Система физкультурно-спортивного обслуживания населения Кущевского района включает два уровня обслуживания: районный и местный.

Районные комплексы размещаются в районном центре – ст. Кущевской. Местные комплексы спортсооружений, приближенные к жилью, включают спортивные залы и открытые плоскостные спортсооружения, которые размещены в центрах сельских поселений.

Предприятия торговли, общественного питания

и бытового обслуживания

Сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории муниципального образования Кущевский район в основном представлена хозяйствующими субъектами малого бизнеса.

По состоянию на 01.01.2006 года в районе функционируют 576 объектов розничной торговли, 52 предприятия общественного питания, 114 предприятий бытового обслуживания населения.

Общая торговая площадь объектов розничной торговли составляет 11351 м2. Количество метров торговой площади в расчёте на 1000 населения составляет 160 м2, обеспеченность – 53% от нормативной.

Общая вместимость предприятий общественного питания Кущевского района насчитывает 1061 место. Кроме предприятий общедоступной сети, на территории многих предприятий района имеются столовые для обслуживания своих работников.

Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания составляет 72% от нормы, при этом наблюдается их неравномерное распределение по территории района.

2.10. Транспортное и инженерное обеспечение

2.10.1. Автомобильный транспорт

Анализ современного состояния транспортной сети

муниципального образования

Кущевский район Краснодарского края

Кущевский район расположен на севере Краснодарского края, район граничит с территорией Ростовской области. Внутри края  Кущевский район граничит с Староминским, Ленинградским и Крыловским районами. Район характеризуется развитой сетью железных и автомобильных дорог. По его территории проходят железнодорожные линии направления Ростов - Краснодар и Ростов - Кавсказская Краснодарского отделения СКЖД ОАО «РЖД» с тремя железнодорожными станциями: Степная, Кущевка и Кисляковка.

С севера на юг по территории Кущевского района проложена автомобильная дорога федерального значения М-4 «Дон», которая проходит практически параллельно железнодорожной линии Ростов - Кавказская.

Автомобильная дорога М-4 «Дон» обеспечивает выход областям центральной и южной части России к курортам Черного и Азовского морей и крупному морскому порту – г. Новороссийск.

Кущевский район обладает достаточно высоким потенциалом для укрепления своей экономики посредством организации транзитного пропуска через свою территорию межрегиональных транспортных потоков.

На территории муниципального образования Кущевский район получили развитие три вида транспорта: железнодорожный, автомобильный и трубопроводный.

Характеристика существующих автомобильных дорог

Протяженность автомобильных дорог Кущевского района в настоящее время составляет 278 км, в том числе федеральных дорог - 58 км.

Основные показатели автодорожной сети общего пользования Кущевского района в сравнении с показателями по Краснодарскому краю в целом приведены в таблицах 20,21.

Таблица 20

| Показатель | Территория, тыс. кв. км | Население, тыс. человек | Протяженность федеральных дорог, км | Протяженность региональных дорог, км | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Краснодарскому краю | 75,50 | 5101,3 | 1319 | 8900 | 10220 |
| В т.ч. по Кущевскому району | 2,37 | 70,3 | 58 | 240 | 278 |

Таблица 21

| Показатель | Протяженность автодорог, км |
| --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. федеральных | На 1000 жителей | На 1000 кв. км |
|  |  |  | Всего | В т.ч. федеральных | всего | В т.ч. федеральных |
| Всего по Краснодарскому краю | 10220 | 1319 | 2,0 | 0,26 | 135,4 | 17,5 |
| В т.ч. по Кущевскому району | 278 | 58 | 4,0 | 0,541 | 117,3 | 16,0 |

Показатели плотности автомобильных дорог, то есть отношение протяженности сети дорог к площади обслуживаемой ими территории и к численности проживающего на данной площади населения являются весьма важными, и, следует отметить, что данные показатели по Кущевскому району соизмеримы или даже превышают средние показатели по краю.

Как следует из приведенных данных, автотранспортная система Кущевского района и Краснодарского края связана в единое целое сетью региональных автомобильных дорог.

Таблица 22

| Наименование | Покрытие региональных дорог, тыс. км |
| --- | --- |
|  | Всего | Асфальтобетон | Черный гравий | Гравий | Цементо- бетон |
| Всего по Краснодарскому краю | 8,900 | 7,705 | 0,576 | 0,540 | 0,76 |
| В т.ч. по Кущевскому району | 0,240 | 0,151 | 0,062 | 0,026 | - |

Покрытие дорожной одежды региональных автомобильных дорог обеспечивает проезжаемость всех видов автомобильного транспорта круглый год, но наличие гравийного покрытия предполагает необходимость его усиления.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края Кущевского района по состоянию на 01.01.2008 год, приведен в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Наименование 2008 | Протяженность, км | Привязка КМ+ КМ+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ст-ца Стародеревянковская – ст-ца Ленинградская – ст-ца Кисляковская | 17,390 | 60,050 | 77,440 |
| 2 | Ст-ца – Староминская – ст-ца Кущевская | 30,892 | 23,635 | 54,527 |
| 3 | Ст-ца Кущевская – ст-ца Кугоейская – х. Сиротино | 23,492 | 0,043 | 23,535 |
| 4 | Ст-ца Шкуринская – х. Красная Поляна | 11,309 | 0,000 | 11,309 |
| 5 | С.Алексеевское – с. Полтавченское | 27,360 | 0,000 | 27,360 |
| 6 | С.Красное – х. Средние Чубурки | 20,890 | 0,000 | 20,890 |
| 7 | С. Ильинское – с. Полтавченское | 31,785 | 0,000 | 31,785 |
| 8 | Подъезд к ст-це Кущевская | 6,820 | 0,000 | 6,820 |
| 9 | Ст-ца Кущевская –х. Пролетарский | 6,827 | 0,029 | 6,856 |
|  |  | 13,087 | 10,913 | 24,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Ст-ца Кущевская – х. Большая Лопатина | 2,925 | 0,000 | 2,925 |
| 11 | Подъезд к х. Глебовка | 28,440 | 0,000 | 28,440 |
| 12 | Подъезд к п. Комсомольский | 14,730 | 0,000 | 14,730 |
| 13 | Подъезд к х. Цукерова Балка | 3,220 | 0,000 | 3,220 |
|  | Итого: | 239,167 |  |  |

Краткая характеристика каждой дороги Кущевского района приведена в таблице 24.

Таблица 24

Основой сети дорог общего пользования района является автомобильная дорога федерального значения М-4 «Дон», которая оказывает определяющее влияние на развитие дорожного хозяйства как края в целом, так и Кущевского района в том числе. На долю перевозок грузов и пассажиров по федеральной дороге приходится почти 45% транспортных услуг, значительную часть которых составляют международные автомобильные перевозки.

Наиболее значимые региональные автомобильные дороги в Кущевском районе проложены в широтном направлении, выходящие на магистраль М-4 «Дон».

Размер среднегодовой суточной интенсивности движения на основных региональных дорогах района колеблется от 1135 до 2870 автомобилей в сутки.

По мере удаления от районного центра интенсивность движения по дорогам постепенно снижается, что определено численностью населенных пунктов и их удаленностью от основного транспортного коридора.

Подвижной состав автомобильного транспорта.

В экономике Краснодарского края наибольший удельный вес в общем объеме перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта, приходится на автомобильный (более 70%).

За отчетный год автомобильным транспортом организаций всех отраслей экономики Краснодарского края было перевезено порядка 130 млн. тонн грузов, самую значительную часть которых составили потребительские товары и строительные материалы. Посезонно наблюдается цикличность при перевозке сельскохозяйственной продукции.

Кроме внутрирегиональных перевозок автотранспорт обеспечивает межрегиональные и международные связи.

По физическим показателям деятельности преимущество принадлежит специализированным автотранспортным организациям, в которых рост объемов перевозок грузов и особенно грузооборота отличались стабильностью на протяжении ряда прошлых лет.

Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом за отчетный год составил более 260 млн. человек (учитывая внутригородские перевозки). В 2006 году междугородная маршрутная сеть Краснодарского края насчитывала 526 маршрутов:

пригородных и междугородных внутрикраевых -370,

межкраевых и межреспубликанских                     -146,

международных                                                         -20.

Уникальное географическое положение Краснодарского края обусловливает появление большого количества иногороднего автомобильного транспорта, в летнее время года - сезонное увеличение пассажиропотока.

Оценка существующего состояния автомобильного транспорта приведена по данным Краснодарского краевого комитета государственной статистики и УГИБДД Краснодарского края.

Динамика численности автомобильного парка Краснодарского края, изменение структуры парка с 1998 года по 2006 год характеризуются данными, приведенными в следующей таблице 25.

Таблица 25

| Наименование | Наличие автотранспортных средств, автомобилей в процентах к итогу |
| --- | --- |
|  | 1998г. | 2006г. |
|  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  | груз. | легк. | автоб. |  | груз. | легк. | автоб. |
| Всего по Краснодарскому краю | 914000 100 | 130100 14,2 | 762750 83,5 | 21150 2,3 | 1246700 100 | 171000 13,8 | 1047400 83,9 | 28300 2,3 |

Из приведенных в таблице данных следует, что среднегодовые темпы роста численности автопарка края за рассматриваемый период составили:

в среднем по общей численности - 4,4%,

по парку грузовых автомобилей -  3,9%,

по парку легковых автомобилей  - 4,6%,

по парку автобусов                       -  4,2%.

Таким образом, очевидно, что рост общей численности автопарка Краснодарского края обеспечивался, в общей степени, за счет значительного роста численности легковых автомобилей. Однако при этом наблюдался и рост парка грузовых автомобилей и автобусов, вследствие чего структура автопарка по видам автомобилей в течение рассматриваемого периода оставалась достаточно стабильной. В предыдущий период рост численности автопарка края обеспечивался исключительно за счет роста численности легковых автомобилей, находящихся в личной собственности граждан. Уровень автомобилизации населения края в настоящее время составляет 243 автомобиля на 1000 жителей.

В Кущевском районе уровень автомобилизации весьма близок к среднекраевому (230 автомобилей на 1000 жителей) – показатели весьма высокие в масштабах Российской Федерации и достаточно высокие даже в масштабах Южного Федерального Округа. В развитых странах уровень автомобилизации в настоящее время составляет порядка 400-500 автомобилей на 1000 жителей.

Следует ожидать, что по мере дальнейшего развития экономики уровень автомобилизации населения рассматриваемого района, как и всего края в целом, будет расти и, в свою очередь, влиять как на экономический рост, так и на развитие дорожной отрасли.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению средневзвешенной интенсивности движения на автомобильных дорогах края в 1,5-2 раза к уровню настоящего времени.

Интенсивность движения транспортных потоков

Основной транспортный поток по территории Кущевского района проходит с севера на юг по магистрали М-4 «Дон», которая обеспечивает связь поселений с районным центром – ст. Кущевской, а также с краевым центром.

Магистраль М-4 «Дон» обеспечивает также и международные связи района.

Сообщения поселений района между собой и транспортные связи их с сопредельными регионами формируют основные транспортные потоки, реализуемые в настоящее время существующей автодорожной сетью.

Интенсивность движения по региональным дорогам приведена в таблице 26 согласно данным учета движения автотраспорта, проведенным дорожно-эксплуатационными службами Краснодаравтодора, Упрдор «Кубань» и СКФ ОАО «ГипродорНИИ» с распределением по видам автотранспортных средств.

Таблица 26

Интенсивность движения автотранспортных средств на федеральной дороге «Дон» в границах Кущевского района приведена в табл. 27.

Таблица 27

| Номер (код) дороги | Наименование дороги, участка | Среднегодовая суточная интенсивность движения по федеральным автомобильным дорогам за 2006 год по данным СКФ ОАО Гипродорнии, авт/сут по данным ДЭС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | грузовые | легковые | автобусы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Федеральная автомобильная дорога |
| М-4 | «Дон» км 1143+500 (район Картушиной Балки) | 15400 12950 | 4800 3950 | 10150 8550 | 450 450 |

Анализ результатов учета позволяет выявить удельный вес автотранспортных средств, в том числе:

а) грузового транспорта –

- по федеральной дороге – до 31%;

- по региональным дорогам от 13% до 36%;

б) легкового транспорта -

- по федеральным дорогам – до 66%;

- по региональным дорогам - от 62% до 86%;

в) автобусов -

- по федеральной дороге – до 3%;

- по региональным дорогам - от 1% до 5%.

В связи с увеличением парка индивидуальных легковых машин высока доля легкового транспорта (62%-86%). За последние годы резко изменился состав потока грузовых автомобилей в сторону увеличения доли легких (до 2-х тонн) и очень тяжелых (свыше 8 т) автомобилей, что определяет особые требования к прочности дорожной одежды.

2.10.2.Железнодорожный транспорт

С севера на восток Краснодарский край пересекает одна из важнейших железнодорожных магистралей Северного Кавказа – дорога Ростов – Баку, обеспечивающая связи центральных районов страны с Северным Кавказом и государствами Закавказья, участок этой дороги проходит и по территории Кущевского района.

Железнодорожный транспорт играет основную роль в доставке отдыхающих на курорты Краснодарского края из самых отдаленных районов страны. По железной дороге прибывают продовольственные и промышленные товары для населения и отдыхающих, значительный объем строительных материалов для строительства новых и реконструкции существующих объектов культурно-бытового и производственного назначения.

В ближайшее десятилетия будет продолжаться переориентация с железнодорожного на автомобильный транспорт малопартийных грузов, но в рассматриваемой системе железнодорожный транспорт будет по-прежнему играть важную роль.

Конфигурация железных дорог и расположенные на них станции, их мощность в значительной степени определяют направление автомобильных перевозок и влияют на их объемы.

Развитие железных дорог Краснодарского края на период ближайшей перспективы обусловлено потребностями формированиями и развития на территории региона системы транспортных коридоров и освоения перспективных потоков транзитных грузов и включает следующие основные направления:

а) обеспечение внешнеторговых перевозок;

б) обеспечение региональных связей.

Инфраструктуру обслуживания на территории Кущевского района составляют 3 железнодорожные станции: Степная, Кущевка, Кисляковка. Эти железнодорожные станции обеспечивают пассажирское и товарное сообщение.

На железнодорожной ветке расположены:

- в селе Красное – свеклопункт, элеватор;

- в станице Кущевской – «Вторчермет», ОАО «Хлебная база-68», свеклопункт, Райпищекомбинат, промышленная зона станицы Кущевской, 163 – БТРЗ;

- на станции Кисляковка – цех по переработке масленичных культур.

Техническое состояние железнодорожных путей и железнодорожных тупиков в промышленной зоне удовлетворительное.

Водный, авиатранспорт и прочие виды транспорта, используемые для внешнего сообщения, на территории муниципального образования Кущевский район отсутствуют.

2.10.3. Трубопроводный транспорт

Нефтепроводы.

По территории Кущевского района в направлении север-юг вдоль автомагистрали М-4 «ДОН» проходит две линии магистрального нефтепровода «Лисичанск-Тихорецк 1,2» Ø700 мм (от Родионовской НПС к Кущевской НПС и в Тихорецк), эксплуатируемый ООО "Черномортранснефть".

Газопроводы.

Территорию Кущевского района также в направлении север-юг  пересекает коридор из трех магистральных газопроводов ООО «Кубаньгазпром»:

- Ростов-Майкоп 1хØ1020 мм;

- Ростов-Майкоп 2хØ1020 мм;

- Ростов-Краснодарский край Ø820 мм.,

а также магистральный газопровод «КущевскаяСПХГ - Кущевская КС» Ø530 мм. от с. Новомихайловского в ст. Кущевскую.

Информацией о строительстве новых нефте- и газопроводов на территории Кущевского района институт не располагает.

Трубопроводный транспорт проходит транзитом и не задействован в экономике района. Однако он накладывает ограничения на градостроительную и хозяйственную деятельность.

2.10.4. Инженерное обеспечение

Водоснабжение

Источником водоснабжения Кущевского района является Ейский групповой водопровод (ЕГВ), базирующийся на подземных водах Ленинградского месторождения (расположен на землях Ленинградского района Краснодарского края) и имеющий утвержденные эксплуатационные запасы пресных подземных вод по категориям А+В=155,0 тыс. м3/сут. и  Кисляковского водозабора, который обеспечивает третью часть потребности в воде.

Химический состав воды – гидрокарбонатно-натриевый, сухой остаток в эксплуатируемой части горизонта составляет около 0,7г/л. Характерно присутствие в воде сероводорода в пределах 2-3 мг/л.

Водоснабжение Кущевского района обеспечивает Кущевский РЭУ ГУП КК «Северная водная управляющая компания «Ейский групповой водопровод». Существующая система Ейского группового водопровода имеет развитую сеть магистральных и разводящих водоводов питьевой воды. Общая протяженность сетей водопровода составляет 919,035 км. водопроводов, в том числе 308,357 км. - магистральных и 610,678 км - разводящих сетей; из них в аварийном состоянии находятся 246,2 км: - 112,8 км магистральных водопроводов, 133,4 км – разводящих сетей.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения используется 17 водопроводных насосные станции, 16 артезианских скважин, 15 РВЧ (резервуаров чистой воды объемом 13,05 тыс. куб.м.) и 44  ВБ ( водонапорные башни объемом 2,944 тыс.куб.м).

РЭУ ГУП КК «СВУК»ЕГВ» снабжает водой 23712 потребителей (юридических - 448 и физических абонентов (население)- 23264) в 56 населённых пунктах Кущёвского района .

Средний годовой объем реализации воды составляет - 2315 тыс.куб.м, в том числе населению 1506,0 тыс.куб.м.

Обеспеченность водой в летний период недостаточная и неудовлетворительная.

Канализация

В настоящее время в районе имеется два очистных сооружения - ст. Кущевской и ЗАО «Лайка». Пропускная способность очистных сооружений станицы Кущевской – 880 м3/сут. Имеется 3 канализационных насосных станции, 18,54 км канализационных сетей, из них ветхих сетей- 2 км. Очистные сооружения станицы находятся в аварийном состоянии и не соответствуют требованиям нормативных документов.

Очистные сооружения ЗАО «Лайка» осуществляют очистку 500 м3/сутки хозбытовых и производственных стоков ЗАО «Лайка» и до 700 м3/сутки хозбытовых стоков военного городка.

Ливневая канализация станицы Кущевской представляет собой 4 коллектора, общей протяженностью 11,2 км, из них 2,2 км - закрытый коллектор.

В остальных населенных пунктах района централизованная канализация, как и очистка коммунальных стоков не осуществляется (либо имеет очень низкий процент).

Газоснабжение

В настоящее время протяженность газопроводов составляет  893,66 км , из них 127,8км –межпоселковые газопроводы; подземных газопроводов 348 км., АГРС- 7 шт., ГРП – 38 шт, ШРП – 87 шт., ГРУ – 12 шт.

Из 74 населенных пунктов газифицировано природным газом -  29 населенных пунктов, 15612 квартир, процент газификации составляет 58,7%.

Эксплуатацию газопроводов  и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз» ОАО «Краснодаркрайгаз».

За 2006 год газифицировано 633 квартиры, построено 45,3км наружных газопроводов, из них--36,1км распределительных газопроводов. Впервые в районе построено 11 км полиэтиленовых газопроводов.

В 2007году введена в эксплуатацию 1-я очередь газоснабжения с. Глебовка – 19,1км, готовится  к вводу система газоснабжения с. Ново-Ивановка – 13,1км.

По программа «Север» на 2007 год запланировано строительство подводящего газопровода к х. Зеленая Роща стоимостью 9900 тыс. рублей.

В 2008-2010г.г. в Кущевском районе планируется по линии финансирования ООО «Межрегионгаз» построить более 90 км межпоселковых газопроводов высокого давления. В частности, предполагается выполнить проектирование и строительство  подводящих газопроводов к населенным пунктам: х. Тауруп, х. Нововысоченский (Красносельская АГРС) - 7км -х. Красный, х. Майский (Заводская АГРС) – 15,1км; х. Исаевский, х. Новостепнянский, х. Новый Урожай (Красносельская АГРС)-11,5км; -х. Картушина Балка, х. Воровского, п. Северный, х. Большая Лопатина, х. Восточный (Кущевская АГРС) - 20,0км; - х. Калининский (Заводская АГРС)-10,0 км; -х. Гудколиманский - х. Красный (Заводская АГРС) - 6,0км; п.Мирный (Кущевская АГРС) -5,8км; - ж.д. станция Кисляковка (Кисляковская АГРС)-2,8км; с. Полтавченское (Ильинская АГРС) - 4,5км; с. Ивано-Слюсаревское, х. Семеновка (Ильинская АГРС) - 5,1км; х. Водяная Балка (Красносельская АГРС) - 3,0км.

Таким образом, к 2010 году все населенные пункты района, имеющие 40 и более дворов (48 населенных пунктов) будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства на территориях соответствующих сельских поселений.

Мощность существующих 5-ти АГРС ОАО «Газпром»: Первомайская, Заводская, Красносельская, Кисляковская, Ильинская, Кущевская позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Энергоснабжение

Энергоснабжение потребителей муниципального образования Кущевский район осуществляется от 23 источников питания: ПС  110 кВ «Степная – Тяговая», «Кисляковская- Тяговая» , «Кущевская», «Червонная», «Шкуринская», «НПС», ПС 35 кВ – «Шкуринская», «Большая Козинка», «Первомайская», «Большая Лопатина», «Кисляковская», «Слюсаревская», «Кущевская», «Элеватор», «Новомихайловская», «Казачья», «Раздольная», «Глебовская», «Полтавченская», «Ильинская», «Среднечубурская», «Исаевская», «Степнянская».

Процент загрузки источников питания составляет от 10 до 90 %.

Ко всем населенным пунктам района подведены воздушные линии ВЛ-10 кВ, электроснабжение потребителей осуществляется через распределительные сети ВЛ-0,4 кВ.

В Кущевском районе энергснабжение обеспечивает ОАО «Кубаньэнерго» - Кущеский РРЭС Лениградских электрических сетей.

Через территорию района проходит транзитная ВЛ – 110 кВ, связывающая Краснодарский край и Ростовскую область.

Схема электроснабжения района по линиям 110 кВ, 35 кВ завязана с линиями электроснабжения Крыловского, Ленинградского и Староминского районов Краснодарского края и Азовского района Ростовской области.

Общая протяженность линий ВЛ-10 кВ - 1092,8 км, ВЛ – 0,4 кВ - 1417 км. Количество трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 862 шт.

Перечень существующих источников электроснабжения Кущевского района Краснодарского края представлен в таблице 28.

Таблица 28

| № пп | Наименование | Мощность | Балансовая принадлежность | Класс напряжения кВ | % загрузки на 01.01.07 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПС «Степная – Тяговая» | 2х31,5 | РЖД | 110\27,5\10 |  |
| 2 | ПС«Кисляковская- Тяговая» | 2х31,5 | РЖД | 110\27,5\10 |  |
| 3 | ПС «Кущевская» | 2х31,5 | ОАО «КЭ» | 110\35\6 | 60 |
| 4 | ПС «Червонная» | 2,5 | ОАО «КЭ» | 110\10 | 30 |
| 5 | ПС «Шкуринская» | 10,0 | ОАО «КЭ» | 110\35\10 | 30 |
| 6 | ПС «НПС» | 2х16,0 | «Черномортранснефть» | 110\35\10 |  |
| 7 | ПС «Шкуринская» | 3,2 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 50 |
| 8 | ПС «Большая Козинка» | 2,5 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 20 |
| 9 | ПС «Первомайская» | 3,2 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 35 |
| 10 | ПС «Большая Лопатина» | 1,6 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 20 |
| 11 | ПС «Кисляковская» | 2,5 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 50 |
| 12 | ПС «Кущевская» | 1х4,0+ 1х6,3 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 70 |
| 13 | ПС «Слюсаревская» | 1,6 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 50 |
| 14 | ПС «Элеватор» | 2х4,0 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 90 |
| 15 | ПС «Новомихайловская» | 2х1,6 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 40 |
| 16 | ПС «Казачья» | 1,8 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 30 |
| 17 | ПС «Раздольная» | 2,5 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 40 |
| 18 | ПС «Глебовская» | 1,8 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | ПС «Полтавченская» | 1,6 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 30 |
| 20 | ПС «Ильинская» | 2,5 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 20 |
| 21 | ПС «Среднечубурская» | 1,6 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 35 |
| 22 | ПС «Исаевская» | 4,0 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 10 |
| 23 | ПС «Степнянская» | 4,0 | ОАО «КЭ» | 35\10 | 60 |

По территории района проходит транзитная ВЛ-110 кВ, связывающая Краснодарский край и Ростовскую область. Схема электроснабжения района по линиям 110 и 35 кВ завязана с линиями электроснабжения Крыловского, Ленинградского, Староминского районов Краснодарского края и Азовского района Ростовской области, что дает возможность оперативного перевода питания ПС 35\10 кВ при производстве плановых ремонтных работ и возникновении форс-мажорных обстоятельств.

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей Кущевского района осуществляется от индивидуальных котельных, принадлежащих жителям, а также от котельных, принадлежащих филиалу ОАО «ТЕПЭК» «Тепловые сети».

Протяжённость существующих теплотрасс составляет 20,9 км. Установленная мощность 23 котельных составляет 56,70 Гкал\час, подключенная - 22,17 Гкал/час.

Краткая характеристика существующих котельных приведена в таблице 29.

Таблица 29

| № пп | Наименование котельных | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность, Гкал/час | Протяженность трасс, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ленина,4 | 5,11 | 2,68 | 1,6 |
| 2 | ЦРБ | 5,1 | 1,13 | 1,6 |
| 3 | 38 квартал | 5,1 | 1,42 | 1,8 |
| 4 | Д\с №4 | 1,9 | 0,49 | 0,2 |
| 5 | Д\с №6 | 0,72 | 0,13 | 0,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 72 квартал | 5,1 | 1,24 | 1,8 |
| 7 | СШ №4 | 0,92 | 0,62 | 0,2 |
| 8 | СШ №1 | 0,92 | 0,43 | 0,4 |
| 9 | СШ №16 | 0,92 | 0,34 | 0,1 |
| 10 | Медучилище | 0,72 | 0,18 | 0,1 |
| 11 | СШ №6 | 5,0 | 1,4 | 1,8 |
| 12 | Торговый центр | 1,8 | 0,32 | 0,7 |
| 13 | п.Комсомольс-кий | 5,16 | 2,31 | 1,9 |
| 14 | ст. Кисляковская | 2,58 | 0,99 | 1,3 |
| 15 | ул. Дзержинского, 10 | 0,17 | 0,09 | 0,1 |
| 16 | п. Первомайский | 2,1 | 1,76 | 2,6 |
| 17 | с. Новомихайловское | 4,3 | 0,99 | 1,2 |
| 18 | ст. Шкуринская КШИ | 1,04 | 0,43 | 0,5 |
| 19 | с. Шкуринская ДК | 1,72 | 0,54 | 0,4 |
| 20 | Инфекционное отделение ЦРБ | 0,17 | 0,09 | 0,1 |
| 21 | ЛТЦ-3 | 0,8 | 0,14 | 0,2 |
| 22 | ул. Ленинградская, 211 | 2,55 | 1,01 | 0,7 |
| 23 | №1 «Кущевка-2» | 2,8 | 3,48 | 1,5 |
|  | ИТОГО | 56,7 | 22,17 | 20,9 |

Проводные средства связи

На территории Кущевского района действуют 24 цифровых автоматических телефонных станций АТС с большей сетью инженерных сооружений – линий связи. Показатель телефонной плотности (количество телефонов на 100 жителей) по Кущевскому району составляет 24 телефона на 100 жителей по сельской связи. Этот показатель в два раза выше, чем  в среднем по России. Все 74 сельских населенных пунктов Кущевского района обеспечены качественной связью. В целом по Кущевскому району удовлетворены все заявления на установку как квартирных телефонов, так и телефонов предприятий.

Уровень развития средств связи по Кущевскому району:
       -    действующая емкость телефонной сети – более 17700 номеров;
       -   11 АТС соединены по ВОЛП;
       -   протяженность ВОЛП составляет 100 км;
       -   протяженность абонентских линий ПРППМ – более 5000 км.;
       -   протяженность кабеля КСПП – 530 км.;
        -   протяженность кабеля ТПП – более 612 км;
        -   протяженность кабельной канализации (км.) – 108,2;
        -   протяженность кабельной канализации (канало/км.) – 230,1;
        -   количество смотровых устройств (кабельных колодцев) – 1598;
        -   количество абонентов ADSL, ISDN – 120 шт.;
        -   более 2000 абонентов пользуются услугами ДВО;
        -   3500 абонентов работают с использованием оборудования
        -   абонентского уплотнения ЦСПАЛ (20% от емкости сети):

Территория Кущевского района полностью охвачена эфирным радиовещанием. Проводное вещание остается только в станице Кущевской.

В Кущевском районе имеется 100% -я цифровизация телефонной сети. Всем абонентам района доступны самые современные новые услуги связи. Все сельские АТС располагают большим набором дополнительных видов обслуживания и услуг. Доступ к сети ИНТЕРНЕТ имеют все абоненты Кущевского района. Обслуживание клиентов на территории района расположен один сервисный центр и три сервисных участка.

Коммутируемый доступ к сети ИНТЕРНЕТ имеют все абоненты Кущевского района, расположенных в 74-х населенных пунктах района. В настоящее время абоненты районного центра имеют возможность подключиться к высокоскоростному ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL.

Опорный план СТП-11

2.11.Ланшафтно-рекреационная оценка территории

Территория Кущевского района представляет собой равнинную степь. Рельеф характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Главной водными артериями Кущевского района являются реки Ея, Куго-Ея, Кавалерка и Чубурка, так называемые степные реки. Направление течения рек- на северо-запад. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Площадь земель водного фонда на территории Кущевского района составляет 8168 га или 3% от общей площади района.

Общая площадь земель лесного фонда на территории Кущевского района составляет 1091 га или 1% от общей площади района.

Согласно «Схеме установления границ особо охраняемых природных территорий и особо ценных земель краевого значения в Кущевском районе Краснодарского края», выполненной ГУП КК «Кубанский НИ и ПИ земельный центр» г. Краснодара в 2004 году к особо охраняемым природно-ландшафтным объектам района отнесены территории, приведенные в таблице 30.

Особо охраняемые природные территории

краевого значения в Кущевском районе

Таблица 30

| № пп | Наименование | Местонахождение, описание границ | Площадь, га | Нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООТ | Охранной зоны |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кустарниковая Роща с редкой растительностью (ботанический памятник) | ЗАО «Маяк», расположен на левом берегу р. Эльбузд в 1 км к западу х. Полтавский | 18.0 |  | Решение Кущевского Райсполкома от 11.08.82 г. № 375 |
| 2 | Боярышниковая роща (ботанический памятник) | СПК «колхоз им. Кирова» расположен двумя участками у правого берега р. Куго-Ея, восточнее 1-2 км от автотрассы Краснодар-Ростов | 38.0 |  | Решение Кущевского Райсполкома от 11.08.82 г. №375 |
| 3 | Родник колхоза им. Кирова (водный памятник природы) | СПК «колхоз им. Кирова» расположен в 420 м к северо-востоку от окраины ст. Кущевской, справа от автодороги на Ростов, возле пруда |  | 0.3 | Решение Кущевского Райсполкома от 11.08.82 г. №375 |
| 4 | Липовая аллея (ботанический памятник) | ООО «Нива Кубани», расположен в х.Красное | 20.0 |  | Предложение администрации района |

Рисунок размещения пам. природы

Вышеупомянутой работой ряд территорий предлагается к отнесению к особо ценным землям краевого значения.

Прочие объекты, имеющие особую природно-ландшафтную либо курортную ценность на территории района отсутствуют.

Согласно постановлению Главы администрации Краснодарского края от 07.08.1997 г. №332 станица Кущевская была признана курортом местного значения, однако постановлением Главы администрации Краснодарского края от 17.08.2006 г. №709 это решение отменено.

Район богат природно-климатическими ресурсами и охотничьими угодьями.

2.12. Оценка территории по комплексу

ресурсно-сырьевого потенциала.

На территории Кущевского района имеются залежи природных строительных материалов в виде глины и газовое месторождение.

Глина. В Кущевском районе находится несколько месторождений глины. Эти месторождения переданы в пользование следующим организациям:

ООО «Кисляковский кирпичный завод» (площадь горного отвода 5,8 га; распложен в 1 км к северо-востоку от ст. Кисляковской).

ЗАО «Керамик» ( 2 участка) (запасы глины составляют 1552,0 и 649,0 тыс.куб.м., соответственно).

ООО «Кущевский ЗСМ». Участок недр расположен в 1,5 км к юго-западу от ст. Кущевской, имеет статус горного отвода (площадь 2,5 га, запасы глины составляют 125 тыс.куб.м)

Газ. Также на территории района (с. Новомихайловское) имеется Кущевская станция подземного хранения газа (СПХГ) ООО «Кубаньгазпром», которая служит промежуточным звеном для хранения и передачи газа от поставщика к получателю.

Водные ресурсы района представлены поверхностными и подземными водами. На территории Кущевского района протекает 8 рек: Ея, Куго-Ея, Кавалерка, Эльбузд, Россошь, Мокрая Чубурка, Средняя Чубурка, Чубурка, а также расположено 37 балок.

Земли водного фонда района составляют 8168 га, или 3% от общей площади земель района.

Река Ея - самая длинная и многоводная река Азово-Кубанской низменности и вторая по длине река Краснодарского края. Ея зарождается у одного из отрогов Ставропольской возвышенности, в 5 км к югу от станицы Новопокровской. Она образуется от слияния двух небольших речек: Карасуна, протекающего по балке от станицы Ильинской, и Упорной, которая получает начало от ключей, выклинивающихся по балке. Вначале Ея течет в северо-западном направлении, но от станицы Кущевской меняет его на западно-северо-западное и впадает в соединяющийся с Азовским морем Ейский лиман ниже станицы Старощербиновской, проделав путь в 311 км. Река собирает воды с обширного водосборного бассейна площадью 8650 кв. км. По своей конфигурации бассейн Еи довольно симметричен. Она принимает притоки как справа, так и слева, при этом правобережных притоков больше.

Долина Еи симметрична с пологими берегами без заметно выраженных террас. Долина Еи в низовье сильно заболочена, а сама река образует целый ряд маленьких лиманов, заросших тростником, камышом, осокой и другими водолюбами. Берега долины невысокие. Общее падение и уклон Еи невелики, поэтому течение реки медленное. В низовьях река Ея петляет по долине, образует плесы и старицы.

Питается река в основном атмосферными осадками в виде дождя и снега и отчасти грунтовыми водами. Водный режим Еи непостоянен. Горизонты воды и расходы ее значительно колеблются по сезонам года. Течение в реке наблюдается весной, пока еще есть запас снеговой воды, и порой летом после дождей. В засушливое время года река местами пересыхает, разбиваясь на отдельные плесы. Очень малые уклоны реки в ее устьевой части способствуют нагону в нее солоноватой воды из Ейского лимана на расстояние до 8 км вверх по реке. Ея немноговодна.

Зимой, обычно в декабре, Ея замерзает, но продолжительность ледостава значительно колеблется в зависимости от особенностей температурного режима в разные годы. Часто ледохода не наблюдается, и лед тает на месте. В настоящее время река на значительном протяжении имеет вид цепочки прудов, так как Ея и ее притоки перегорожены множеством плотин. Образовавшиеся речные пруды используются населением для обводнения и рыбоводства. Долина Ей густо заселена.

Земельные ресурсы. На территории Кущевского района преобладают земли сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 208173 га, или 87% от общей площади земель района, в т.ч. земли фонда перераспределения - 26459 га, или 11% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения.

Почвы района представлены на 92% черноземами всех типов. Климатические ресурсы в Кущевском районе создают оптимальные условия для производства сельскохозяйственных культур, прежде всего зерновых и масличных и развития животноводства.

Лесные ресурсы. На территории района имеются земли лесного фонда площадью 1091 га, которые в основном представлены кустарниковой и тростниковыми сообществами. Земли лесного фонда  полностью занимает Кореновский лесхоз.

Оценив природные условия и природные ресурсы, которыми обладает Кущевский район, можно сделать вывод, что его территория в основном благоприятна для всех основных видов хозяйственного использования.

2.13. Оценка территории по планировочным условиям

Сложившаяся планировочная структура муниципального образования Кущевский район представляет собой ряд населенных пунктов, сосредоточенных преимущественно вдоль основных транспортных магистралей и водных артерий.

Большую часть территории муниципального образования занимают сельскохозяйственные угодья, преимущественно черноземные пахотные земли. Значительная часть территории в центральной части района занята заболоченной поймой реки Ея.

Территория района имеет хорошо развитую транспортную инфраструктуру, основные магистрали которой являются и планировочными осями.

Распределение поселенческой сети по территории района достаточно равномерно, но в центральной части оно более уплотнено и представлено более крупными населенными пунктами, что объясняется приближенностью к федеральной трассе и, как следствие, более развитой экономической базой этой части территории.

Территория района по планировочным условиям делится на два планировочных района – Западный и Восточный. Условной границей планировочных районов является федеральная автодорога 1 категории М-4 «Дон».

Западный планировочный район сохраняет свои ведущие позиции в территориальной организации промышленного производства и расселения. В состав планировочного района входят территории Кущевского, Большекозинского, Красносельского, Первомайского, Среднечубуркского и Шкуринского сельских поселений, большая часть Кисляковского сельского поселения.

В состав восточного планировочного района входят территории Глебовского, Ильинского, Новомихайловского, Полтавченского и Раздольненского сельских поселений.

Автодорога М-4 «Дон» и железная дорога, проходящие в меридиальном направлении, являющиеся основными планировочными осями района, и автомобильные дороги краевого значения широтного направления образуют каркас, на который нанизана сеть населенных пунктов района – от наиболее крупных в центральной части района к более мелким по мере удаления.

2.14. Экологическое состояние

Современное экологическое состояние природной среды определяется как состоянием геологической среды, так и состояние воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

Главные экологические проблемы, которые требуют решения, следующие:

1. Кущевский район относится к северо-восточной подзоне северной зоны Краснодарского края, поэтому вопрос использования и охраны водных ресурсов для северной части Краснодарского края, которая находится в засушливой зоне, приобретает исключительно важное значение и сохранение малых рек является одной из экологических проблем.

2. Риск возникновения техногенных и экологических катастроф, связанный с развитием новых высокоэффективных промышленных технологий, концентрацией и укрупнением объектов сельскохозяйственного производства.

3. В Кисляковском водозаборе добывается до 1,2 млн. куб. м воды в год. По качеству вода является условно питьевой и не соответсвует ГОСТу по 6 показателям, что постоянно вызывает нарекания и претензии со стороны потребителей.

4. Основными загрязнителями воздуха  являются Федеральная автомагистраль «Дон», кожевенная фабрика ЗАО «Лайка», ОАО «Литейно-механический завод». ЗАО «Фармюг».

5.Остро стоит проблема утилизации просроченных и пришедших в негодность, запрещенных к применению пестицидов, образовавшихся в результате банкротства ряда сельхозпредприятий.

6. В районе функционируют два очистных сооружения - ст. Кущевской и ЗАО «Лайка». Пропускная способность очистных сооружений станицы Кущевской – 880 м3/сут. Имеется 3 канализационных насосных станции, 18,54 км канализационных сетей, из них ветхих сетей- 2 км. Очистные сооружения станицы находятся в аварийном состоянии и не соответствуют требованиям нормативных документов.

7. Определенное влияние на почвенный покров района оказывают животноводческие комплексы, функционирующие с нарушением природоохранного законодательства в области вопросов связанных с транспортировкой, хранением и использованием отходов животноводства.

8. Централизованным сбором ТБО охвачено всего 30% территории Кущевского района, что ведет к ее захламлению и появлению несанкционированных свалок. Зачастую местами для несанкционированного размещения отходов становятся поля и лесополосы на окраинах станицы, что негативно воздействует на экологическую ситуацию, в особенности на состояние почв и внешний вид населенных пунктов. Свалки района (14 шт.) находятся в неудовлетворительном состоянии (территория не благоустроена, не огорожена, нет подъездных путей с твердым покрытием, кроме свалки в ст. Кущевской, нет производственно-бытовых зданий, производственный лаботорно-инструментальный контроль не ведется, регламент работы свалок не разработан), санитарно-эпидемиологические заключения свалки не имеют.

Скопление отходов на полигонах и свалках населенных пунктов приводит к нарушению эстетического вида ландшафта, загрязнению продуктами разложения органических веществ атмосферы, поверхностных и подземных вод, распространению животных, являющихся разносчиками и возбудителями инфекционных заболеваний, а возникновение очагов возгорания на территории свалки влечет за собой поступление в атмосферный воздух супертоксикантов (диоксинов).

Схема комплексной оценки территорий СТП-12

2.15. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.15.1. Основные факторы риска возникновения

чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Перечень потенциально опасных объектов (ПОО), расположенных на территории Кущевского района, с указанием количества хранимого опасного вещества и зон поражения при максимально-гипотетической аварии, приведен ниже.

| № п/п | Наименование потенциально опасного объекта | Место нахождения ПОО (адрес, телефон, факс) | Вид опасности | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества (тонн) / Зона поражения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 класс |
|  | Нефтебаза | Краснодарский край, Кущёвский район, ст. Кущёвская, ул. Привокзальная 41, т/ф 5-40-50 | ПВО | нефте- продукты | 90 т / 2 км2 |
|  | Линейная часть МН Лисичанск -Тихорецк I | Краснодарский край, Кущевский район, п. Цукерова Балка –Тихорецкий район, п. Шоссейный, протяженность 296,3 км (по краю – 150 км) | ПВО | Сырая нефть | 10132 м3 |
|  | Линейная часть МН Лисичанск -Тихорецк II | Краснодарский край, Кущевский район, п. Цукерова Балка – Тихорецкий район, п. Шоссейный, протяженность 298,5 км (по краю – 150 км) | ПВО | Сырая нефть | 8777 м3 |
| 2 класс |
|  | Насосная перекачивающая станция (НПС) «Кущевская» | Краснодарский край, Кущёвский район, ст. Кущевская, а/я 7, т. 5-76-95 | ПВО | нефть | 1000 т / 2,5 км2 |
| 3 класс |
|  | Кущёвское линейное управление магистральных газопроводов (газокомпрессорная станция) | Краснодарский край, Кущёвский район, ст. Кущёвская, тел. 5-55-40 | ПВО | газ | 35 млн. м3 в сутки / 3 км2 |
|  | Кущёвская станция подземного хранения газов (хранилище углеводородных газов, газокомпрес.) | Краснодарский край, Кущёвский район, с. Новомихайловское, тел. 4-93-06 | ПВО | газ | 11,5 млрд.м3 / 2,5 км2 |
| 4 класс |
|  | Аммиачно-холодильная установка ООО "Кущевский молокозавод» | Краснодарский край, Кущёвский район, ст. Кущёвская, пер. Кубанский 77, ул. Р.Люксембург 20, тел. 5-41-36 | ХОО | аммиак | 2 т / 1,2 км2 |
|  | АЗС | Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Элеваторная, 43, т. 5-45-67 | ПВО | нефте- продукты | 150 т / 2,5 км2 |
| 5 класс |
|  | Элеватор, хранилище зерна | Краснодарский край, Кущёвский район, ст. Кущёвская, ул. Элеваторная 1, т. 5-48-73 | ПВО | зерно пыль | 520 м3 /1 км2 |
|  | Элеватор, хранилище зерна | Краснодарский край, Кущёвский район, ст. Кущёвская, ул. Черноморка 1, т. 5-48-73 | ПВО | зерно пыль | 83 м3 /0,5 км2 |
|  | Элеватор, хранилище зерна | Краснодарский край, Кущёвский район, с. Красное, ул. Купской 2, тел. 3-51-59 | ПВО | зерно пыль | 520 м3 /1 км2 |
|  | АЗС | Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, ул. Октябрская | ПВО | нефте- продукты | 75 т / 2 км2 |
|  | Нефтебаза | Краснодарский край, Кущевский район, ст. Шкуринская, ул. Ленина, 63 тел. 4-51-37 | ПВО | нефте- продукты | 80 т / 2 км2 |
|  | АЗС СПК | Краснодарский край, Кущевский район, ст. Шкуринская, ул. Ленина, 63 тел. 4-51-35 | ПВО | нефте- продукты | 80 т / 2 км2 |
|  | АЗС № 7 | Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, 1145 км а\д «Дон», ул. Транспортная, 17, тел. 4-05-43 | ПВО | нефте- продукты | 100 т / 2 км2 |
|  | Нефтебаза | Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. Крупской, 2 | ПВО | нефте- продукты | 90 т / 2 км2 |
|  | Ильская база МТО и К, Кисляковская ПРП и ПО (резервуарный парк для хранения нефтепродуктов, насосные станции для перекачки нефтепродуктов, железнодорожная эстакада) | Краснодарский край, Кущёвский район, п. Кисляковка тел. 54-47-87 | ПВО | ГСМ | 4500 м3 /2,5 км2 |
|  | АЗС № 36 | Краснодарский край, Кущёвский район, ст. Кущёвская, ул. Транспортная 11, т. 5-53-49 | ПВО | нефте- продукты | 80 /2 км2 |
|  | АЗС № 37 | Краснодарский край, Кущёвский район, ст. Кущёвская, ул. Привокзальная 41, т. 5-40-90 | ПВО | нефте- продукты | 60 /1,5 км2 |
|  | АЗС № 93 | Краснодарский край, Кущёвский район, ст. Кущёвская, 4 км автодороги Кущевская-Ейск, т. 5-48-43 | ПВО | нефте- продукты | 80 /2 км2 |

Схемой территориального планирования предусматривается строительство на территории района следующих ПОО:

- завода по переработке сырой нефти и газового конденсата;

- АГЗС ООО «Кубаньрегионгаз» ст. Кущевская, ул. Гагарина, автодорога «Староминская-Кущевская»;

- АГЗС ООО «Кубаньрегионгаз» село Ильинское, автодорога «Ильинское-Полтавченское»;

- автозаправочный комплекс на ФАД «Дон»;

- автозаправочная станция вдоль ФАД «Дон» км 1142+850 (справа).

По статистическим данным зоны поражения при авариях на проектируемых АЗС не будут превышать 2 км2.

Зоны поражения при аварии на заводе по переработке нефти могут достигнуть 3 км2.

Кроме аварий на потенциально опасных объектах, возможны аварийные ситуации на территории Кущевского района:

- пожары в жилых зданиях;

- взрывы и пожар горения при аварии на сетях газоснабжения;

- аварии на объектах коммунального хозяйства (система энергоснабжения, водоснабжения, канализации);

- аварии автомашин в местах стоянок и при движении по дорогам, при которых возможен незначительный пролив нефтепродуктов на асфальтированную поверхность;

- террористические акты;

- аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте при транспортировке опасных веществ.

2.15.2. Основные факторы риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного характера

Наибольшее развитие в пределах территории кущевского района  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-7-87* и СНКК 22-301-2000*  (ТСН 22-302-2000) составляет – 
6 баллов  (опасность раз в 50 лет) и возможно 7 баллов (один раз в 1000…5000 лет).

Ниже приведены сводные данные по категориям опасности геологических и гидрологических процессов в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

| Опасный геологический, гидрологический процесс | Показатель, используемый при оценке опасности природного процесса | Величина | Категория опасности процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| Подтопление, затопление | Площадная пораженность территории, % | до 50 | Умеренно опасные |
| Просадочность грунтов | Площадная пораженность территории, % | 30…40 | Умеренно опасные |
| Эрозия | Площадь одиночного оврага, км2 | менее 0,05 | Умеренно опасные |
| Землетрясения | Интенсивность | 6…7 баллов | Опасные |

На территории Кущевского района по результатам многолетних наблюдений отмечались следующие метеорологические опасности:

- Ураганные ветры (до 40 м/сек), пылевые бури.

- Осадки в виде продолжительного дождя (ливни, грозы с градом) и снегопадов.

- Обледенение и гололед.

- Туман.

- В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40 оС.

Ниже приведены сводные данные по категориям опасности метеорологических опасностей в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

| Опасный геологический, гидрологический процесс | Показатель, используемый при оценке опасности природного процесса | Величина | Категория опасности процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| Ураганный ветер | Скорость перемещения, м/с | 25-40 | Умеренно опасная |
| Наледообразование | Площадная пораженность территории, % | менее 0,1 | Умеренно опасная |

2.16. Баланс земель муниципального образования

Кущевский район

Площадь территории Кущевского района равна 237,2 тыс. га, что составляет 3,13 % от площади Краснодарского края.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации - № 136—ФЗ - земли на территории района представлены следующими категориями: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения , информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса. На территории отсутствуют земли особо охраняемых природных территорий.

Существующий баланс территории

Таблица 31

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2007 г. (данные земельного кадастра на 1.01.2007) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь земель муниципального района в установленных границах | тыс.га | 237,216 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | тыс.га | 208,173 |
| 3 | Земли населенных пунктов | тыс.га | 15,888 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания и др. | тыс.га | 2,362 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс.га | 0,037 |
| 6 | Земли лесного фонда | тыс.га | 1,091 |
| 7 | Земли водного фонда | тыс.га | 8,168 |
| 8 | Земли запаса | тыс.га | 1,534 |

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или  предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой поселений и  выступают как основное средство производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

Основная направленность деятельности района – сельское хозяйство. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 208,173 тыс. га или 87,8% от площади района.

К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям). В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли земли, переданные в ведение сельских администраций и расположенные за границей населенных пунктов. Эти земли были изъяты у сельскохозяйственных предприятий на начальном этапе их реформирования. Сюда вошли также невостребованные земельные доли ликвидированных хозяйств и фонд перераспределения земель. Формирование фонда осуществляется за счет земельных участков сельскохозяйственного назначения, свободных от обременения правами юридических и физических лиц, в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота.

Земли населенных пунктов.

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой (границей) от земель других категорий.

Площадь земель, отнесенных к данной категории по Кущевскому району, составила 15,888 тыс. га или 6,7% земельного фонда – это второй по величине показатель занимаемой площади в районе.

В состав земель, относимых к категории земель населенных пунктов, входят также земли сельскохозяйственного использования.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и иного специального назначения.

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за границей населенных пунктов.

В Кущевском районе к данной категории отнесено 2,36 тыс. га, что составляет 1,0% территории района.

Земли особо охраняемых территорий и объектов.

На территории района отсутствуют.

Земли лесного фонда.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.).

В Кущевском районе к данной категории отнесено 1,09 тыс. га, что составляет 4,6% территории района.

Земли водного фонда.

Земельным кодексом Российской Федерации установлено, что к землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов. К этой категории относят прилегающие к водным объектам земельные участки, предназначенные для обслуживания  водохозяйственных сооружений и обеспечивающие нормальную эксплуатацию и охрану водных объектов.

В Кущевском районе к данной категории отнесено 8,17 тыс. га, что составляет 3,44 % территории района.

Земли запаса.

В соответствии с принятым Земельным кодексом Российской Федерации к землям запаса относятся  земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. Таким образом, земли запаса – это неиспользуемые земли.

В Кущевском районе к данной категории отнесено 1,53 тыс. га, что составляет 0,65% территории района.

3. Проблемы и направления комплексного развития территории

Основными проблемами в развитии муниципального образования Кущевский район являются:

1) инфраструктурные:

- Недостаточный уровень разития транспортной и коммунальной инфраструктуры, что серьезно сдерживает дальнейшее развитие инвестиционного и жилищного строительства. Техническое состояние 60 % существующих дорог не отвечает нормативным требованиям - недостаточное развитие транспортной инфраструктуры негативно влияет на мобильность населения, снижая его эффективную трудовую активность;

- отсутствие информации и развитых прямых связей с потенциальными инвесторами, в том числе иностранными партнерами,  низкая инфраструктурная обеспеченность в сферах бизнеса и коммуникаций;

- недостаточность обеспечения предпринимательства актуальной инвестиционной информацией;

- недостаточность обеспечения инженерными коммуникациями и транспортным сообщением, высокая степень изношенности инженерной инфраструктуры.

2) ресурсные:

- значительная степень физического и морального износа основных средств на большинстве предприятий;

- дефицит энергоресурсов и высокая зависимость товаропроизводителей от цен на энергоносители;

- недостаток собственных средств предприятий для реализации инвестиционных проектов, отсутствие у предприятий - заемщиков реального залогового обеспечения кредитов;

- неудовлетворительное качество кредитных ресурсов (высокая доля краткосрочных кредитов и, соответственно, низкая доля долгосрочной составляющей);

- превышение уровня процентной ставки по кредитам над нормой прибыли в товарном производстве.

3) административные:

-  дотационный характер бюджета муниципального образования и его дефицитность препятствуют реализации многих проектов развития социальной сферы;

- слабое представительство интересов Кущевского района за пределами муниципального образования;

4) кадровые:

- отсутствие в достаточном количестве профессиональных кадров, острая нехватка квалифицированных специалистов: агрономов, инженеров, ветврачей, а также квалифицированных трактористов и механизаторов.

5) экономические:

- Недостаточная эффективность деятельности районных  товаропроизводителей и, как следствие, недостаточная конкурентоспособность производимой продукции, товаров и услуг. В значительной степени это касается положения в АПК района;

- недостаточная конкурентоспособность продукции, товаров и услуг районных товаропроизводителей;

- недостаток современных технологий, обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг;

Наличие ограничений роста в долгосрочной перспективе. Преодоление этих ограничений уже в ближайшие годы потребует реализации инновационного пути развития

- наличие большого количества предприятий-банкротов в сельском хозяйстве

6)законодательные:

- отсутствие  системы взаимосогласованных нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность на территории муниципального образования;

7) социальные:

- низкий уровень доходов населения, значительная доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень общей безработицы составляет 32 процента. По информации службы занятости ежегодно увеличивается число обращений граждан Кущевского района за консультацией по вопросу трудоустройства;

-  большая имущественная дифференциация населения, уровень бедности почти в 1,5 раза превышает среднекраевой показатель (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 37,6 против 25,0 по Краснодарскому краю);

-продолжающийся процесс старения населения, связанный со снижением рождаемости и значительным ростом естественной убыли;

- рост количества социально незащищенных граждан;

- низкое качество жилья и его существенный недостаток;

- отсутствие газификации ряда сельских поселений;

- отсутствие выездной формы обслуживания в сельской местности Кущевского района лишило местных  жителей многих социально значимых услуг.

8) экологические:

- отсутствие комплексного подхода к утилизации отходов;

- наличие многочисленных несанкционированных свалок бытовых отходов производства и потребления;

- аварийное состояние и  недостаток мощностей очистных сооружений, их несоответствие требованиям нормативных документов;

- обмеление рек;

- утилизация просроченных и пришедших в негодность, запрещенных к применению пестицидов, образовавшихся в результате банкротства ряда сельхозпредприятий;

- недостаточная и неудовлетворительная обеспеченность населения водой Ейского группового водопровода в летний период, по качеству вода в Кисляковском водозаборе является условно питьевой и не соответствует ГОСТу по 6 показателям, что постоянно вызывает нарекания и претензии со стороны потребителей.

9) прочие:

- недоверие и осторожность потенциальных инвесторов.

Стратегические направления комплексного развития территории

- Усиление агропромышленных функций территории, прежде всего путем восстановления и развития сельского хозяйства. Превращение существующего на территории муниципального образования агропромышленного комплекса в высокоразвитую систему, сочетающую в себе использование новейших технологий в области животноводства и растениеводства с производством натуральной экологически чистой сельскохозяйственной продукции, способной составлять конкуренцию как на отечественном, так и мировом рынке.

- усиление промышленных функций территории, преимущественно в ст. Кущевской, промышленное освоение экономически эффективной наукоемкой техники и технологий с целью применения в экономике и социальной сфере; переработка сельскохозяйственной продукции и производство товаров несырьевых отраслей, имеющих спрос на внешнем рынке;

- укрепление конкурентных позиций местных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках;

- расширение производства строительных материалов;

- дальнейшее развитие транспортного узла ст. Кущевской, укрепление автомобильной транспортной сети, реконструкция автомобильных дорог, строительство объездных магистральных дорог, организация транспортных маршрутов, развитие структуры придорожного сервиса;

- строительство социального жилья, ликвидация ветхого и аварийного жилья;

- полная газификация и водоснабжение населенных пунктов;

- строительство и развитие учреждений здравоохранения, образования, культуры, расширении сети объектов обслуживания населения в мелких населенных пунктах, в том числе выездного;

- усиление рекреационных функций территории путем благоустройства природных ландшафтов, сохранение памятников историко-культурного наследия;

- усиление роли центров муниципальных образований (сельских поселений) в районной системе расселения.

- Обоснование вариантов решения задач

В современных социально-экономических условиях целью территориального планирования развития муниципального образования Кущевский район является создание градостроительными средствами условий роста качества жизни населения и экономики района. Исходя из этих постановочных положений и формируется идеология градостроительной концепции Схемы.

Градостроительные предложения и решения Схемы, обеспечения дальнейшего устойчивого развития территории района имеют следующие направления:

- совершенствование планировочной структуры и функционального зонирования территории района, что должно способствовать дальнейшему развитию отраслей хозяйства на основе сложившегося экономического потенциала и новых экономических факторов в условиях рыночных отношений, и, как следствие, реализация приоритетов пространственного развития Кущевского района, призванных снизить территориальную неравномерность в уровне социально-экономического развития муниципальных образований;

- совершенствование системы сельского расселения при условии сохранения всех существующих населенных пунктов, укрепления их позиции на основе развития рекреации, ведения фермерских хозяйств и пр.;

- дальнейшее территориальное развитие сельских населенных пунктов должно быть ориентировано на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий и центральных частей станиц и поселков, перейдя от освоения свободных площадей окраин;

- повышение архитектурно-эстетических качеств застройки сельских населенных пунктов, широкое применение малоэтажных домов более разнообразной типологии, включая усадебную, коттеджную, высокоплотную малоэтажную застройку.

Градостроительные предложения и решения Схемы имеют четкую социально-экономическую ориентацию на повышение качества жизни сельского населения, в том числе:

- на увеличение фактической жилищной обеспеченности каждого жителя;

- на совершенствование качества жилой среды в сельских домах, адекватно возможному уровню оснащения современными инженерными системами, бытовой техникой, транспортными средствами;

- на предоставление услуг во всех сферах жизнедеятельности:

- на обеспечение трудовой занятости населения;

- на получение качественного образования с целью последовательного формирования образованного общества, т.е. общества, владеющего современными технологиями, компьютерной техникой и способного, благодаря полученным знаниям, работать в условиях рыночных информационных потоков с учетом личных и общественных интересов;

- на увеличение продолжительности жизни;

- на сохранение семейного уклада;

- на повышение рождаемости;

- на сокращение оттока населения в фертильном возрасте, что является государственным интересом;

- на создание условий, увеличивающих привлекательность района для притока мигрантов;

- на максимальное использование историко-культурного потенциала и природных достоинств местности для всех видов туризма и отдыха населения.

Градостроительные предложения и решения Схемы в области численности населения района исходят из необходимости стабилизации ее в период до 2028 г. с учетом реализации изложенных выше положений и оптимистического прогноза демографической и миграционной ситуаций.

Градостроительные предложения и решения Схемы в области развития экономики Кущевского района основаны:

- на усилении инновационной составляющей экономики, модернизации производства;

- на углублении специализации (профиля) экономики поселений в общественно территориальном разделении труда;

- на совершенствовании отраслевой структуры экономики;

- на обеспечении комплексного развития производства и социальной сферы;

- на улучшении использования трудовых, земельных, водных и др. ресурсов.

Предложения Схемы в области развития сельского хозяйства связаны в первую очередь с уникальностью Кущевского района, как самого большого по площади сельскохозяйственных угодий муниципального образования в Краснодарском крае и развитым агропромышленным комплексом и имеют следующие направления:

- обеспечение потребности населения продуктами местного производства и вывоза их излишек за пределы района, что даст возможность решить проблему обеспечения продовольственной безопасности района путем сохранения и повышения почвенного плодородия, ведения биологического земледелия для получения качественной экологически чистой продукции;

- внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- организация центров ремонта, проката, аренды сельскохозяйственной техники (лизинг);

- строительство новых животноводческих комплексов;

- строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента длительного хранения;

- организация центров сбора у населения сельскохозяйственной продукции, заготовки (хранения), переработки и ее реализации, что даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения и стимулирует развитие малого предпринимательства.

- Обновление машинотракторного парка и улучшение использования техники с применением новых прогрессивных технологий выращивания культур, развитие животноводства и кормопроизводства, выход на межрегиональный  и внешний рынок

Градостроительная политика в области трудовой занятости населения ориентирована на создание новых рабочих мест во всех сферах и, в первую очередь, в области агропромышленной отрасли и в промышленном производстве, сокращение безработицы.

Градостроительные предложения и решения Схемы в области развития транспортной инфраструктуры предусматривают:

- реконструкцию магистрали М-4 «Дон» по нормативам I категории с последующим доведением дороги до 6 полос в 2030-2040 гг;

- ряд территориальных дорог, выполняющих роль хордовых звеньев между поселениями; требуют реконструкции с повышением категории: ст-ца Староминская – ст-ца Кущевская; на участке Староминская – Канеловская (II категория); участок Канеловская – Кущевская (III категория); обход ст. Кущевской (II категория); обход ст. Кисляковской (II категория).

- - приведение технических параметров магистральных автомобильной дороги «Дон» до уровня, соответствующего статусу международных транспортных коридоров;

- - приведение в соответствие технического уровня существующих региональных автомобильных дорог с перспективными параметрами и объемами интенсивности движения;

- - дополнение автодорожной структуры транспортных узлов новыми обходами станиц Кущевской, Кисляковской, Шкуринской, п. Первомайского;

- создание транспортных развязок при пересечении федеральных и территориальных дорог, а также строительство путепроводов  через автомагистрали и железнодорожные пути;

- развитие придорожной инфраструктуры вдоль основных автотрасс района;

- повышение уровня автомобилизации населения.

Градостроительные предложения и решения Схемы в вопросах инженерного обеспечения поселений Кущевского района исходят из реальных возможностей развития этих систем на основе имеющихся ресурсов. При этом приоритетное внимание придается:

- решению задач полного обеспечения качественной водой поселений Кущевского района;

- внедрению энергосберегающей политики при вовлечении и комплексном использовании различных ресурсов и надежности энергосбережения потребителей района;

- определению основных источников покрытия электрических и тепловых нагрузок;

- газификации населенных пунктов Кущевского района;

- обеспечению защиты поселений от опасных природных и природно-техногенных процессов;

- повышению уровня благоустройства территории (озеленению, обводнению, вертикальной планировки).

Градостроительные предложения и решения Схемы в области экологического благополучия предусматривают следующие мероприятия:

- сокращение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- снижение сбросов загрязненных бытовых и промышленных сточных вод, дождевого и талого стока в водные объекты Кущевского района;

- сохранение водных ресурсов малых рек Кущевского района4

- предотвращение истощения подземных вод и защита их от загрязнения;

- ликвидация стихийных свалок мусора, оздоровление почв, создание системы по санитарной очистке территорий населенных пунктов района, решение проблемы с утилизацией отходов.

В целом градостроительной Концепцией проекта намечается решение основных проблем района, способствующее улучшению планировочной структуры, гармоничному развитию всего хозяйственного комплекса района, в том числе совершенствованию социальной сферы с учетом эффективного использования естественных, материальных и трудовых ресурсов при минимальном негативном влиянии на окружающую среду антропогенных факторов.

- Перечень мероприятий

по территориальному планированию

муниципального образования Кущевский район

5.1. Планировочная организация территории

Схема планировочной организации территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию Кущевского района и позволяет

определить:

- принципиальные подходы к организации территории района и перспективы ее развития;

- выбор и расстановку приоритетов в опорном каркасе территории и обеспечении стабильности и устойчивости его развития;

выявить:

- выделение главных и второстепенных планировочных осей, планировочных зон и их центров;

- структурно-функциональную основу пространственно-планировочной организации территории;

- место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры;

- роль природно-экологического потенциала территории;

- взаимовлияние системы расселения и планировочной структуры;

вскрыть:

- потенциальные возможности территории, в том числе скрытые резервы.

Схема планировочной организации территории района дает возможность определить функциональную принадлежность территории по преимущественному принципу использования в перспективе.

Сложившаяся планировочная структура муниципального образования Кущевский район представляет собой ряд населенных пунктов, сосредоточенных преимущественно вдоль основных транспортных магистралей и водных объектов (рек Ея, Куго-Ея, Кавалерка, Эльбузд, Россошь, Мокрая Чубурка, Средняя Чубурка, Чубурка).

Основная часть территории муниципального образования представляет собой сельскохозяйственные угодья, преимущественно пахотные земли.

Одна из основных задач Схемы - выработка такой планировочной модели, которая могла бы служить костяком усовершенствования хозяйственных связей достаточно развитых территорий района, подключения к ним малоосвоенных и периферийных территорий не только в ближайшие годы, но и на более длительный период.

Основной чертеж СТП-2

Проектируемая планировочная структура муниципального образования представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов, производственные комплексы, рекреационные территории.

Основными направляющими осями существующей и проектируемой территориально-планировочной структуры района являются:  одна из основных стратегических транспортных артерий России  - федеральная автомагистраль М-4 «Дон» I технической категории, пересекающая район с севера на юг, автомобильные дороги краевого значения - «Староминская-Кущевская» и «Стародеревянковская - Кисляковская - Ленинградская» и железная дорога Краснодарского отделения СКЖД ОАО «РЖД», связывающая центр России с Северным Кавказом и Закавказьем.

Дальнейшее развитие Кущевского района должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего развитие структуры придорожного сервиса вдоль федеральной автомагистрали и территориальных дорог,  нацеленной на обслуживание создаваемых в Щербиновском районе крупных рекреационных объектов: проектируемой территория города Азов-Сити, курортных территорий села Глафировка – инвестиционного проекта «Зеленая долина», и села Шабельского – развитие курортных территорий косы Сазальникской, а также обслуживание транзитного  транспортного потока южного направления, в том числе направляющегося на строящийся горнолыжный курорт мирового уровня в г. Сочи.

Дальнейшее развитие Кущевского района,  в том числе территориально-планировочное, предусматривает включение в его структуру крупных инвестиционных проектов:

- строительство завода по производству строительных материалов ООО «Ново-Пласт» ;

-  реконструкция технологических линий по производству кирпича ЗАО «Керамик»;

- строительство завода по производству пищевой упаковки с применением  европейских технологий (ООО «Комус – упаковка»);

- размещение цеха по изготовлению кондитерских изделий (ООО «Мартин»);

- реконструкция цехов и расширение производства кожевенного полуфабриката «Вет-Блю» (ЗАО «Лайка»);

-строительство сахарного завода мощностью 13000 тонн в сутки;

- строительство нефтеперерабатывающего завода по производству нефтепродуктов по европейским стандартам;

- реконструкция завода по изготовлению мясных полуфабрикатов (завод №4 Краснодарского мясокомбината);

- реконструкция литейно-механического завода (ЗАО ЛМЗ «Кущевский»);

- реконструкция технологических линий по производству кирпича ЗАО «Керамик»;

- модернизация технологических линий Кущевского молокозавода;

- реконструкцию малых предприятий мукомольно-крупяной промышленности;

- восстановление, реконструкция и техническая модернизация животноводческих комплексов с целью восстановления поголовья крупного рогатого скота и свиней в сельхозпредприятиях района.

Территориальное и функциональной развитие районного центра станицы Кущевской и крупных центров муниципальных образований (сельских поселений) предусматривается в соответствии с ранее разработанными генеральными планами, находящимися в стадии согласования.

Развитие малых сельских населенные пункты на территории района настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в утвержденных границах.

5.2. Структурно-функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из главных результатов разработки Схемы территориального планирования. Это – инструмент регулирования территориального развития района, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Функциональное зонирование, устанавливаемое схемой территориального планирования, опирается на законодательные и нормативные правовые акты федерального и краевого уровней, обеспечивая правовые основания для осуществления градостроительного зонирования, застройки и развития территории муниципального образования Кущевский район.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Кущевский район как одного из ведущих сельскохозяйственных районов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- - территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- - формирование рекреационных территорий;

- - сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- - упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования, утверждаемого в схеме территориального планирования:

- - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- - введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- - приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- - рекомендаций по выделению на территории земель, относимых к категории особо охраняемых;

- - выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития муниципального образования Кущевский район, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования Кущевский район.

Функциональное зонирование муниципального образования Кущевский район:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории Кущевского района выделено три основных группы функциональных зон:

•	зоны интенсивного градостроительного освоения;

•	зоны сельскохозяйственного использования территории;

•	зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории ст. Кущевской, определенной в планировочной структуре района, как точка роста, центров сельских поселений и основные планировочные оси федеральной автодороги, железной дороги и территориальных автомобильныхдорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	Зоны рекреационного использования;

•	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	Леса;

•	Водные объекты с охранными зонами.

Проектом схемы территориального планирования предлагается закрепление существующих функциональных зон и развитие новых:

- зон развития населённых пунктов;

- зон сельскохозяйственного использования территории;

- зон развития объектов транспортной инфраструктуры;

- зон размещения объектов капитального строительства местного значения;

- рекреационные зоны;

- зон объектов историко-культурного наследия.

Для создаваемых функциональных зон определяются режимы использования.

Режимы использования территорий и

приоритетные направления развития.

Таблица 32

| Функциональные зоны | Приоритетные направления развития | Режимы использования территории |
| --- | --- | --- |
| Существующие | Предлагаемые |  |  |
| Зоны интенсивного градостроительного освоения |
| Сельских населённых пунктов |  |  |  |
|  | Зоны развития населённых пунктов | Обоснование направления развития населённых пунктов при подготовке генеральных планов. | Развитие населённых пунктов допускается только на основании подготовленной градостроительной документации – генерального плана поселения |
| Добычи полезных ископаемых | Развития добывающей промышленности | Организация добычи полезных ископаемых, размещение предприятий, разведка запасов и установление границ месторождений. | Размещение объектов с учётом ограничений, действующих в зонах распространения полезных ископаемых. |
| Зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры |  | Размещение всех видов элементов транспортной инфраструктуры – автотранспортных коммуникаций, железнодорожных коммуникаций, авиатранспорта и трубопроводного транспорта. | Запрещение строительства любых объектов, не связанных с обслуживанием элементов транспортной инфраструктуры. |
|  | Зоны развития элементов транспортной инфраструктуры (в том числе трубопроводного транспорта) |  | Запрещение использования земельных участков, зарезервированных под размещение элементов транспортной инфраструктуры, под размещение объектов капитального строительства, не связанных с их обслуживанием. |
|  | Зоны размещения объектов капитального строительства местного значения | Размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе: объектов электроснабжения, объектов газоснабжения автомобильных дорог общего пользования между населёнными пунктами, мостов и иных инженерных сооружений вне границ населённых пунктов в границах муниципального района иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. | Приоритет муниципальной и государственной собственности на земельные участки, резервирование; Решение о передаче земельных участков в частную собственность на уровне органов местного самоуправления при условии необходимости соблюдения интересов муниципального образования. |
| Зоны сельскохозяйственного использования территории |
| Зоны сельскохозяйственного земледелия |  | Проведение научных исследований и мероприятий, направленных на повышение плодородия почв; Организация размещения сельскохозяйственных угодий на основании районирования, определяющего оптимальное сочетание выращиваемых культур; Внедрение инновационных технологий для повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель. | Запрещение всех видов хозяйственной и градостроительной деятельности, не соответствующих целевому назначению зоны и способных ухудшить качественное состояние сельхозземель; Снижение интенсивности использования сельскохозяйственных земель в случае превышения допустимой нагрузки и истощения; Изъятие земель сельскохозяйственного назначения под иные нужды должно производиться в исключительных случаях при условии наличия обосновывающей документации. |
| Зоны орошаемых сельхозземель |  | Проведение мероприятий, направленных на восстановление и реконструкцию оросительных систем, внедрение новых технологий; Создание системы мониторинга и сохранение орошаемых сельхозземель как особо ценных. |  |
| Зоны ограниченного хозяйственного использования и охраняемых природных территорий |
| Леса |  | Охрана и восстановление лесов; Организация лесоустройства с определением функционального зонирования; Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | В соответствие с Лесным Кодексом Российской Федерации |
| Водные объекты |  | Охрана водоёмов, подготовка проектов водоохранных зон прибрежных защитных полос; Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | В соответствие с Водным Кодексом Российской Федерации |
|  | Зоны рекреационного использования | Размещение объектов, связанных с рекреационной деятельностью (туристической, санаторно-курортной, экскурсионной и т.д.) Создание условий для отдыха жителей населённых пунктов, которые обслуживают обозначенные рекреационные зоны. | Запрещение размещения промышленных, сельскохозяйственных объектов (кроме вспомогательных к основной функции), иных объектов, могущих спровоцировать ухудшение экологической обстановки на данных территориях; Запрещение размещения объектов, не имеющих обосновывающей документации |
|  | Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, культуры) | Сохранение существующих объектов культурного наследия; Подготовка документации, определяющей правовой статус, режим функционирования и использования зон расположения объектов культурного наследия; Подготовка документации по установлению охранных зон объектов культурного наследия; Градостроительное освоение зон расположения объектов культурного наследия как одной из основ рекреационного комплекса района. | Ведение градостроительной и хозяйственной деятельности только при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия |

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300м.). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

На Схеме территориального планирования муниципального образования Кущевский район вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

На территории Кущевского района согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани» располагается 86 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. Большую часть в структуре культурного наследия после объектов археологии составляют памятники военной истории. Памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп, в районе выявлено 125.

В результате натурного обследования ОАО «Наследие Кубани» также выявлено 14 объектов архитектуры и 1 объект истории, предлагаемых к постановке на государственную охрану как объекты, представляющие культурную ценность.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В районе в основном установлены зоны первого пояса водоохраны 16 источников.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории района. В пределах района находятся месторождения глин и и газоконденсатное месторождение. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта.

На территории Кущевского района необходимо выполнение следующих мероприятий в части установления зон с особыми условиями использования территорий:

- Содействие в подготовке проектов и обустройство санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в соответствии с требованиями санитарных норм;

- Подготовка проектов прибрежных защитных полос, приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством;

- Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения 1-го, 2-го и 3-го поясов охраны, приведение оборудования ЗСО 1-го пояса к нормативному состоянию.

Эти зоны выделяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также региональными правоустанавливающими документами, документами местного уровня.

Границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на чертежах «Границы зон с особыми условиями использования территорий, М 1:50 000» утверждаемой части проекта схемы, а также на чертеже «Схема комплексной оценки территории» М 1:50 000»  материалов по обоснованию.

Вся территория района является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории населенных пунктов происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенных пунктов и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Кущевский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии включают в себя особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В схеме Кущевского района отражены  следующие виды особо охраняемых территорий: памятников природы, историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон, земельные участки лесного и водного фондов.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Территориями лесного фонда являются лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

По данным Управления «Ронедвижимость» по Кущевскому району земли лесного фонда составляют 1091 га.

Территории водного фонда - это земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, пойменные земли, а также занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли лесного фонда района составляют 8168 га.

На следующих стадиях проектирования в границах выделенных основных функциональных зон целесообразно осуществить более подробное функциональное зонирование территорий района, уточнить режим регулирования хозяйственной деятельности и наметить конкретные мероприятия по трансформации землепользования.

5.3. Прогноз численности населения

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Проектом предполагается, что кризисные явления последнего десятилетия удастся достаточно быстро нейтрализовать, произойдёт мобилизация всех внутренних возможностей территории, форсирование развития всех сфер деятельности, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала, что приведёт к экономической стабильности, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Наряду с этим, необходима и разработка и осуществление региональной политики в области стабилизации демографического развития, которая, безусловно, должна определяться с учетом целей, задач и приоритетов демографического развития, изложенных в Концепции демографического развития Российской Федерации в период до 2015 года.

Расчёт проектной численности населения муниципального образования Кущевский район выполнен на срок до 2028 года и учитывает особенности развития территории района, предусмотренные схемой территориального планирования.

Для расчета проектом использованы следующие материалы:

- данные по переписи населения на 17.10.2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения муниципального образования Кущевский район по состоянию на 1 января 2007 года (выданные Павловским отделом государственной статистики в Кущевском районе);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Кущевскому району (статистический сборник «Районы и города Краснодарского края», 2001 г.);

По состоянию на 01.01.2007 года численность постоянного населения муниципального образования Кущевский район составляла 70 743 человек.

Расчет перспективной численности населения произведен, основываясь на методе «передвижки возрастов».

В таблице 33 представлены показатели, использованные при расчете численности населения, основанном на методе «передвижки возрастов».

Показатели, использованные при расчете

перспективной численности населения

Таблица 33

| Наименование показателей | Единица измерения | 2008/ 2012 | 2013/ 2017 | 2018/ 2022 | 2023/ 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину | единиц | 1,497 | 1,55 | 1,751 | 2,039 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 15,32 | 14,25 | 13,17 | 12,09 |
| Миграционный среднегодовой прирост | человек | 583 | 572 | 560 | 549 |

В таблице 34 представлена численность населения Кущевского района в разрезе населенных пунктов на 01.01.2007 года, первую очередь строительства (2018 год) и на расчетный срок (2028 год).

Таблица 34

Численность населения Кущевского района в разрезе населенных пунктов

стр. 1 из 3

Таблица 34

Численность населения Кущевского района в разрезе населенных пунктов

стр. 2 из 3

Таблица 34

Численность населения Кущевского района в разрезе населенных пунктов

стр. 3 из 3

Данные о возрастном составе населения Кущевского района по состоянию на 01.01.2007 года и на расчетный срок представлены в таблице 35.

Структура возрастного состава населения

Таблица 35

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения |
| --- | --- |
|  | от 0-6 лет | от 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения (чел.) | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| Существующее положение на 01.01 2007 г. |
| 70 743 | 5284 | 7534 | 11338 | 4785 | 28941 | 20216 | 21586 | 41802 |
| % к общей численности | 7,47 | 10,65 | 16,03 | 6,76 | 40,91 | 28,58 | 30,51 | 59,09 |
| На расчетный срок – 2028 г. |
| 80 240 | 7 543 | 8986 | 14092 | 6975 | 37596 | 20850 | 21794 | 42644 |
| % к общей численности | 9,40 | 11,20 | 17,56 | 8,69 | 46,85 | 25,98 | 27,16 | 53,15 |

На долгосрочную перспективу (35 лет) общая численность проектного населения муниципального образования Кущевский район составит 88,71 тыс. человек.

5.4. Развитие системы расселения

В связи ожидаемым ростом численности населения на основе оптимистического прогноза демографической и миграционной ситуации в муниципальном образовании необходимо предусмотреть территории для жилой застройки в населенных пунктах по всему Кущевский району – в основном в пределах установленных границ. На увеличение численности населения каждого населенного пункта большое влияние должно оказать развитие производственной базы и, как следствие, количества рабочих мест в связи с реализацией экономической стратегии. Увеличение численности населения повлечет за собой развитие инфраструктуры. Исходя из оптимистического прогноза в таблице 36 представлен расчет ориентировочной потребности в территории для расселения прирастаемого населения и размещения в населенных пунктах района инфраструктуры обслуживания.

Таблица 36 2 листа

Таблица 36 2 листа

5.5. Экономическое развитие территории

Муниципальное образование Кущевский район входит в состав Краснодарского края – региона с высоким потенциалом развития: природно-ресурсным, промышленным, аграрным, достаточными демографическими и трудовыми ресурсами. Кроме того, Краснодарский край имеет выгодное экономико-географическое и хорошее транспортное положение.

По результатам комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных образований Краснодарского края за 2005 и 2006 годы Кущевский район занимал 24 и 20 место, что говорит о средним уровне развития муниципального образования.

В основу экономического и градостроительного развития территории муниципального образования Кущевский район положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории района адекватно имеющемуся потенциалу.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кущевский район разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, инвестиционных проектов, инвестиционных предложений.

Перспективными направлениями развития экономики муниципального образования Кущевский район являются сельскохозяйственное производство, переработка продукции сельского хозяйства, пищевая промышленность. Кроме того, существует возможность развития рыбоводческой отрасли за счет освоения прудов и балок, однако перспективы до конца не изучены и требуют дополнительной проработки.

Особенностью развития экономики Кущевского района на современном этапе является аграрная направленность ее специализации.

Для оптимизации социально-экономического и градостроительного развития территории проектом предлагается эффективное использование земельных участков и оптимизация отраслевой структуры сельскохозяйственного производства.

В перспективном периоде осуществляется реструктуризация промышленного комплекса района и определение в его отраслевой структуре доминирующих функций предприятиям перерабатывающей отрасли.

Отраслевая структура промышленного производства будет формироваться на основе создания новых производств, освоения новых видов продукции, востребованных рынком, на основе перепрофилирования и модернизации старых производств, имеющих резервные конкурентоспособные мощности (по наращиванию выпуска колбасных изделий, масла животного, мяса, кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочных изделий и т.д.).

Дальнейшее развитие перерабатывающей промышленности предусматривает как расширение производства уже имеющихся отраслей, так и разработку новых направлений.

В основу прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кущевский район положена концепция ускорения социально-экономического развития района, кардинального повышения жизненного уровня населения путем развития инвестиционной деятельности, обеспечения благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику района, достижения устойчивого экономического роста и конкурентоспособности отраслей хозяйственного комплекса района.

Главный принцип, используемый при разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кущевский район – это обеспечение сочетания общегосударственных и региональных интересов, соответствие стратегической цели направлений развития Краснодарского края, а также целям и приоритетам Федерального Правительства.

В проекте рассматриваются два ключевых стратегических направления социально-экономического развития муниципального образования Кущевский район, которые в совокупности  позволят обеспечить достижение поставленных целей развития района:

-развитие сельского хозяйства и АПК в целом;

-развитие социальной инфраструктуры.

На современном этапе в муниципальном образовании Кущевский район существует ряд проблем, препятствующих инвестиционному развитию территории:

1. экономические проблемы:

- высокий моральный и физический износ техники и оборудования на предприятиях АПК (до 75%) , что существенно сдерживает эффективность их работы и инвестиционную привлекательность отрасли;

- низкий уровень внедрения передовых технологий в сельскохозяйственной отрасли, что существенно сдерживает развитие отрасли и отрицательно сказывается на инвестиционную привлекательность;

- отсутствие соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей обслуживание сельскохозяйственной техники;

- недостаток собственных средств предприятий для реализации инвестиционных проектов, отсутствие у предприятий-заемщиков реального залогового обеспечения кредитов;

- неудовлетворительное качество кредитных ресурсов (высокая доля краткосрочных кредитов и, соответственно низкая доля долгосрочной составляющей);

- превышение уровня процентной ставки по кредитам над нормой прибыли в товарном производстве;

- изношенность технического потенциала агропромышленного  комплекса на 75%;

- в стадии банкротства находятся 17 предприятий.

2. экологические проблемы:

- отсутствие комплексного подхода к утилизации отходов;

- наличие многочисленных несанкционированных свалок;

- недостаток мощностей очистных сооружений;

- обмеление рек.

3. кадровые проблемы:

- постоянный отток рабочей силы;

- нехватка кадров составляет около 3000 человек.

4. инфраструктурные:

- в аварийном состоянии находятся 36,6 % магистральных водопроводных путей и 21,8% разводящих сетей;

- неравномерность нагрузок источников электроснабжения от 10 до 90%;

- техническое состояние 60% дорог местного значения не отвечает нормативным требованиям;

- изношенность энергоснабжающего оборудования оставляет свыше 50%.

5. ресурсные:

- Отсутствие проведения мелиоративных мероприятий способствует росту подтопляемых сельскохозяйственных угодий, которые на текущий момент составляют 1% от общей площади сельскохозяйственных угодий района;

- ухудшение состояния защитных лесных полос ведет к почвенной эрозии;

- истощение земель в следствие варварского их использования.

6. административные:

- отсутствие информации и развитых прямых связей с потенциальными инвесторами, в том числе иностранными партнерами, низкая обеспеченность предпринимательства актуальной инвестиционной информацией;

- слабое представительство интересов Кущевского района за пределами муниципального образования;

- отсутствие реестра свободных земельных участков в разрезе сельских поселений, возможных для реализации инвестиционных проектов;

- отсутствие анализа и предложений по наиболее эффективному использованию муниципального имущества;

- наличие неполного анализа субъектов предпринимательской деятельности, испытывающих потребности в инвестиционных ресурсах.

6. законодательные:

- отсутствие законодательной базы для влияния на неэффективных собственников имущества;

- отсутствие системы взаимосогласованных нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность на территории муниципального образования.

7. социальные:

- низкий уровень доходов населения;

- продолжающийся процесс старения населения;

- рост количества социально незащищенных граждан;

- низкое качество жилья и его существенный недостаток.

Развитие агропромышленного комплекса

Стержнем, вокруг которого строится вся экономика Кущевского района на данном этапе, является агропромышленный комплекс (АПК).

Агропромышленный комплекс является основной базовой отраслью специализации хозяйства Кущевского района и в перспективе сохранит за собой одно из ведущих стратегических направлений развития его экономики.

Для АПК Кущевского района характерно:

- развитое сельскохозяйственное производство;

- высокое естественное плодородие почв. Почвенный покров района представлен практически полностью черноземами;

- высокая обеспеченность 1 жителя сельскохозяйственными и пахотными землями (3,04 га и 2,71 га соответственно против 1,34 и 0,82 га в среднем по РФ);

- высокая доля занятых в сельском хозяйстве в отраслевой структуре экономики (43,3% против 11,0% в РФ).

На перспективу в территориальном разделении труда район сохранит позиции производителя и поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Для поступательного развития АПК Щербиновский район располагает высоким природно-ресурсным потенциалом: наличием значительных земельных ресурсов, отличающихся  высоким естественным плодородием почв; относительно высокой обеспеченностью сельского хозяйства трудовыми ресурсами.

Главная стратегическая задача развития аграрного сектора в перспективе – это дальнейшее поступательное его развитие с целью расширения сырьевой базы для предприятий перерабатывающей промышленности и насыщения потребительского рынка. Превращение существующего на территории муниципального образования Кущевский район агропромышленного комплекса в высокоразвитую систему, сочетающую в себе использование новейших технологий в области животноводства и растениеводства с производством и переработкой натуральной экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

Реализация этой задачи невозможна без создания благоприятных условий и предпосылок для функционирования АПК, как внутренних (уровень развития ресурсного потенциала АПК) так и внешних (расширение и усиление государственной поддержки из бюджетов разного уровня для всех хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности и организационно-правого статуса хозяйствующих субъектов).

В настоящее время основной проблемой, препятствующей развитию аграрного сектора, является недостаток собственных инвестиционных ресурсов. Импульсивный характер бюджетного финансирования сельского хозяйства, отсутствие у большинства сельскохозяйственных предприятий собственных средств для закупки новой высокопроизводительной техники и оборудования, минеральных удобрений, для проведения работ по повышению плодородия почв влечёт за собой сокращение производственно-технического потенциала, что существенно снижает темпы роста сельскохозяйственного производства и экономики района в целом.

Решение проблемы развития материально-технической базы сельского хозяйства связано с улучшением финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, которое невозможно без роста производства и повышения конкурентоспособности их продукции. Это в свою очередь невозможно без изменения отношения к аграрному сектору со стороны государства и создания благоприятных условий функционирования аграрного сектора, способствующих поступательному его развитию.

Для восстановления и укрепления производственного потенциала сельского хозяйства необходимо реконструкция, расширение и строительство новых производственных объектов. Решение задач в области развития агропромышленного комплекса должно осуществляться путем реализации инвестиционных проектов.

При выборе предприятий для размещения на территории района должна учитываться эффективность их группового размещения, основанного на комбинировании технологически взаимосвязанных производств путем сочетания последовательных стадий обработки сырья и полуфабрикатов, комплексного использования сырья, отходов производства и вторичных энергоресурсов.

Например, при наличии животноводческих комплексов возможно развитие мясной и молочной промышленности:

- мясокомбинаты;

- молочные заводы;

- масло и сыродельные заводы;

- молочно-консервные заводы;

- комбикормовые заводы.

При развитии растениеводства (овощеводство и садоводство) возможно развитие предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции:

- сахарный завод;

- консервный завод;

- элеватор;

- холодильные комбинаты;

- овоще и плодохранилища.

Также рекомендуется развивать виды экономической деятельности, характеризующиеся небольшими капиталовложениями, не критичными к обеспеченности высококвалифицированными, со специальным уклоном, производственными кадрами и минимальным воздействием на окружающую среду. К таким видам можно отнести предприятия тепличного хозяйства, пищевой промышленности по изготовлению полуфабрикатов.

Развитие социальной инфраструктуры

Цель – развитие инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования для обеспечения социально-экономических приоритетов и кардинального повышения качества жизни населения

На период до 2010 года предусмотрены инвестиционные проекты в социальной сфере и строительство инженерных коммуникаций в населённых пунктах. Кроме того, в соответствии с Программой развития северных районов («Север») из средств бюджетов всех уровней выделены средства на реализацию социальных проектов: газификацию, водоснабжение, строительство дорог, строительство жилья, строительство объектов образования и здравоохранения и др.

Реализация проектов позволит обеспечить повышение общего уровня жизни населения муниципального образования, увеличит комфортность проживания на территории.

5.6. Размещение объектов капитального строительства

Капитальное строительство – важнейшая отрасль народного хозяйства. С ним непосредственно связаны все экономические и социальные преобразования в любой стране: улучшение жилищных условий, совершенствование технологии и организации производства, обеспечение объектами культурного и коммунального назначения.

Капитальное строительство в РФ – строительство объектов, для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ:

- по устройству заглубленных фундаментов;

- по возведению несущих и ограждающих конструкций;

- по подводке инженерных коммуникаций.

Источниками финансирования объектов капитального строительства являются капитальные вложения (инвестиции).

Инвестиция – долгосрочное вложение капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы или инновационные проекты. Инвестиции приносят прибыль через значительный срок после вложения.

Под капитальными вложениями в строительство понимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты в новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий.

Необходимость решения территориальных социальных проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности людей, и долговременный характер осуществления социальных процессов требуют прогнозной проработки вопросов социально-экономического развития регионов.

Овеществленную материальную основу обеспечения социальных потребностей создает, главным образом, капитальное строительство путем создания объектов жилья и социальной инфраструктуры. Поэтому программы капитального строительства составляют ядро территориальных инвестиционных программ.

5.6.1. Развитие социальной инфраструктуры

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы муниципального образования Кущевский район характеризуются следующими основными факторами и тенденциями:

- наличием широко разветвленной сети муниципальных и государственных учреждений социальной сферы, часто с небольшими фондами и устаревшим оборудованием;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и необходимого объема оказываемых ими услуг населению;

- сокращением числа этих учреждений, как следствие структурных изменений отраслей и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов инвестиций в социальную сферу;

- замедлением темпов ввода объектов социальной сферы в эксплуатацию.

В целом современная социальная инфраструктура Кущевского района, несмотря на определенное развитие, по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам недостаточно отвечает предъявляемым к ней требованиям.

Цель данной части проекта – формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей района.

В представленном проекте разработаны принципиальные предложения по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, взаимоувязанной с проектируемой системой расселения и транспортной инфраструктурой, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории Кущевского района.

При формировании системы культурно-бытового обслуживания в схеме использованы следующие принципы:

- учет значения населенных пунктов в системе расселения и их взаимосвязи с другими населенными пунктами,

- количество обслуживания населения,

- характер градообразующей базы населенных мест, особенности их планировочной структуры, приоритеты и перспективы развития,

- максимальное  приближение учреждений обслуживания непосредственно к человеку.

Система культурно-бытового обслуживания муниципального образования, состоящего из множества поселений, в условиях района отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом поселке, а в группе сельских населенных пунктов с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

При формировании системы культурно-бытового обслуживания района основными направлениями приняты:

- определение опорных центров обслуживания;

- обоснование путей перспективного развития обслуживания;

- предложения по составу и мощности первоочередных объектов обслуживания.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – посещаются каждым клиентом не менее трех раз в неделю;

- объекты периодического пользования – посещаются от двух раз в неделю до трех раз в месяц.

На территории муниципального образования формируется система обслуживания, состоящая из первичных центров I ступени; межхозяйственных центров II ступени; районного центра – центр III ступени. Первичные центры сложились на базе каждого населенного пункта, II ступень обслуживания в центрах поселений, хозяйств, III – в районном центре.

Иерархия центров различного ранга предусматривает соответствующий набор учреждений социально-культурного обслуживания по подотраслям (здравоохранение, просвещение и воспитание, культура, искусство, физическая культура и спорт), определенную зону обслуживания, а также определенную численность обслуживаемого населения.

В данном проекте произведен подробный расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания население. Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития района. В результате инвестиционной деятельности возможно развитие дополнительных сфер представления услуг, способствующих повышению уровня привлекательности проектируемой территории.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения Кущевского района использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Нормы и правила проектирования, планировки и застройки Москвы (МГСН 1.01-99). Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 49);

- Территориальные строительные нормы. Градостроительство. Реконструкция и застройка нецентральных районов Санкт-Петербурга. ТСН 30-305-2002. Санкт-Петербург;

- Планировка и застройка городских и сельских поселений. Территориальные строительные нормы – Московская область. ТСН ПЗП-99МО;

Расчет потребности в учреждениях обслуживания и территорий для их размещения произведен на расчетное население  – 80,24 тыс. чел.

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания на расчетный срок генерального плана до 2028 года приводится в таблице 37.

Таблица 37

Расчёт учреждений культурно-бытового обслуживания

стр. 1 из 4

Таблица 37

Расчёт учреждений культурно-бытового обслуживания

стр. 2 из 4

Таблица 37

Расчёт учреждений культурно-бытового обслуживания

стр. 3 из 4

Таблица 37

Расчёт учреждений культурно-бытового обслуживания

стр. 4 из 4

5.6.2. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие автомобильных дорог Кущевского района

Прогноз транспортных потоков и предложения по модернизации и развитию сети дорог Краснодарского края выполнены Северо-Кавказским филиалом ОАО ГИПроДорНИИ в составе градостроительной документации «Схеме территориального планирования Краснодарского края», выполненной в 2007 году.

Расчеты были произведены,  исходя из прогнозных параметров оптимистического сценария развития экономики, как в наибольшей степени отвечающего решению задачи по удвоению ВВП и предусматривающего рост объемов производства, грузовых и пассажирских перевозок на автотранспорте, численности автопарка и уровня автомобилизации населения.

Реализация программы развития сети автомобильных дорог сопровождается изменениями интенсивности движения автотранспорта и маршрутов движения, которые связаны с генерацией потоков и их перераспределением на сети дорог: чем более существенны изменения в сети дорог, тем значительнее изменения в объемах и маршрутах автотранспортных потоков.

В связи со строительством и дальнейшей эксплуатацией олимпийских объектов, игровой зоны на юге России; развитием существующих и созданием новых рекреационных зон на побережье Азовского и Черного морей на территории Краснодарского края резко возрастает объем грузовых и пассажирских перевозок, претерпит изменения система расселения, изменится конфигурация автодорожной сети за счет включения въездных и обходных дорог, новых автодорожных маршрутов.

Включение новой инфраструктуры (рекреационные и промышленные зоны, игровой комплекс, олимпийские объекты) в исследуемую дорожную сеть окажет влияние на элементы этой сети, как в плане объемов движения, так и по времени проезда по маршрутам и приведет к перераспределению транспортных потоков между существующими маршрутами и новыми дорогами.

Строительство новых и обустройство существующих автодорожных выходов в сопредельные Ростовскую область, Карачаево-Черкесскую Республику, Ставропольский край и далее Северо-Кавказские республики и Закавказье создаст благоприятные условия для развития международного и межрегионального транзитного транспортного потока.

Темпы развития сети автомобильных дорог края во многом определяются предстоящими структурными изменениями экономики, инвестиционными возможностями и будут соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития.

Транспортная схема СТП-6

При реализации инновационного варианта развития экономики региона, рассчитанного на привлечение всех возможных инвестиций, в том числе и внешних, и ориентированного на прогрессивные структурные преобразования, постепенный отход от сырьевой ориентации и увеличение роли отраслей перерабатывающей промышленности, предлагается соответствующее повышение темпов развития и совершенствования автомобильных дорог края. Предполагается, что ежегодные темпы роста интенсивности движения на федеральных дорогах составляет 3,5-4,0%, на основных территориальных дорогах – 2,5%-3,0%.

Распределение транспортных потоков по проектируемой автодорожной сети Краснодарского края и их величина на расчетный срок, также как и за отчетный год были определены с использованием специализированной программы, которая реализует методику прогнозирования интенсивности движения, заложенную в ОДМ «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах».

Исходные данные для определения объемов транспортных потоков на автодорожной сети края по программе ОДМ приведены в табл. 38.

Таблица 38

| Наименование показателя | Величина показателя на расчетный срок |
| --- | --- |
|  | федеральные автомобильные дороги | территориальные автомобильные дороги |
| 1 | 2 | 3 |
| Грузовые автомобили |
| Средняя грузоподъемность одного автомобиля, тонн | 10,0 | 7,0 |
| Коэффициент использования пробега | 0,65 | 0,60 |
| Коэффициент использования грузоподъемности | 0,90 | 0,85 |
| Коэффициент учета автомобилей, осуществляющих мелкопартионные, необъемные перевозки, повторные и дальние транзитные перевозки | 1,12 | 1,12 |
| Коэффициент учета в составе движения специальных транспортных средств | 1,05 | 1,05 |
| Легковые автомобили |
| Средняя вместимость одного легкового автомобиля, чел. | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 3 |
| Коэффициент использования вместимости | 0,50 | 0,45 |
| Коэффициент использования пробега | 0,95 | 0,90 |
| Коэффициент учета в составе движения специальных транспортных средств | 1,05 | 1,05 |
| Автобусы |
| Средняя вместимость одного автобуса, чел. | 30 | 16 |
| Коэффициент использования вместимости | 0,95 | 0,90 |
| Коэффициент использования пробега | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент учета в составе движения специальных транспортных средств | 1,05 | 1,05 |

Кроме показателей, приведенных в таблице, при расчете интенсивности движения автотранспорта по проектируемой сети дорог на расчетный срок были использованы следующие показатели:

- насыщенность населения автомобилями – 450-500 авт/1000 человек,

- в том числе: грузовыми			 - 45-50 авт/1000 человек,

легковыми			 - 350-440 авт/1000 человек,

автобусами			 - 5-10 авт/1000 человек.

- продолжительность работы в наряде	 - 9,1 часов,

- коэффициент выхода на линию		 - 0,5,

- дальность перевозки грузов		 - 108 км,

- дальность поездки пассажиров		 - 91-92 км и ряд других показателей.

Далее с помощью программного комплекса решались следующие задачи:

- экспорт результатов расчета,

- графическая интерпретация содержимого базы данных,

-выполнение непосредственного расчета интенсивности движения на сети дорог.

Учитывая глобальность намеченных изменений по территории Краснодарского края уже в ближайшие годы: новые промышленные зоны, развитие рекреационных зон, создание нового порта в Тамани, организация игровой зоны на границе с Ростовской областью, строительство олимпийских объектов, рост объема автомобильных перевозок и уровня автомобилизации – одной из важных задач на перспективу должно стать развитие и совершенствование автодорожной сети края с целью обеспечения экономического роста, повышение уровня жизни населения, освоения природно-ресурсного потенциала и создание условий для безопасного и комфортного движения.

Наиболее актуальные проблемы дорожной сети Краснодарского края:

- отсутствие необходимого количества широтных магистралей, обеспечивающих межрегиональные связи, отсутствие кратчайших автодорожных связей между соседними субъектами региона;

- отсутствие обходных дорог для вывода транзитного транспорта из ряда городов и станиц.

В «Схеме территориального планирования Краснодарского края» большое внимание уделено развитию автодорожных транспортных коридоров, проходящих по территории Краснодарского края. Один из транспортных потоков направления Москва-Новороссийск весьма существенен, причем характеризуется следующими особенностями:

-концентрацией грузопотоков вблизи крупных промышленных и административных центров;

- порядка 70% грузов, приходящих в порт Новороссийск, после перегрузки следуют из Новороссийска в Москву;

- имеет место устойчивый рост объемов автомобильных перевозок из стран ЕС в российские регионы, тяготеющие к автодорожному коридору Москва-Новороссийск.

Обеспечение перевозок без соответствующего развития автодорожной инфраструктуры будет невозможно и в значительной части зависит от состояния дорог.

Участок этой магистральной дороги М-4 «Дон» проходит и по территории Кущевского района.

В составе транспортного коридора NSA2 предусмотрены:

-реконструкция магистрали М-4 «Дон» по нормативам I категории с последующим доведением дороги до 6 полос в 2030-2040 гг.;

-для улучшения условий движения автотранспорта на участке магистрали «Дон» от г. Каменск-Шахтинский до Павловской, наиболее загруженном движением, на период 2030-2040 гг. намечено строительство дороги по новому направлению с глубоким обходом г.Ростов-на-Дону, Батайска и других многочисленных населенных пунктов (участок проходит и по территории Кущевского района).

Развитие основных региональных автомобильных дорог Краснодарского края будет способствовать укреплению региональной системы расселения.

Всем необходимым условиям для формирования и развития транспортных маршрутов на территории Кущевского района более всего соответствуют следующие транспортные направления:

Широтное:

Ейск – Староминская - Кущевская – граница Ростовской области – Егорлыкская – Сальск – Волгоград.

Дорога, входящая в маршрут:

Староминская - Кущевская с обходом Староминской, Кущевской.

Кроме того, важное значение в транспортной системе района имеет ряд дорог, выполняющих роль хордовых звеньев между поселениями, требующие реконструкции с повышением категории: станица Староминская – станица Кущевская на участке Староминская – Канеловская (II категория); участок Канеловская – Кущевская (III категория); обход ст. Кущевской (II категория); обход ст. Кисляковской (II категория).

Реализация предполагаемой программы строительства, реконструкции и модернизации автодорожной сети Краснодарского края на территории Кущевского района позволит:

- привести технические параметры магистральной автомобильной дороги до уровня, соответствующего статусу международных транспортных коридоров;

- провести в соответствие технический уровень существующих региональных автомобильных дорог с перспективными параметрами и объемами интенсивности движения;

- дополнить автодорожную структуру транспортных узлов новыми обходами станиц Кущевской, станиц Кисляковской и Шкуринской.

5.6.3. Развитие инженерной инфраструктуры

5.6.3.1. Электроснабжение

Раздел «Электроснабжение» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края» на расчетный срок до 2028г. выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, исходных данных и технических соображений, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и выше.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

Муниципальное образование Кущевский район расположен в северной части Краснодарского края. Административный центр – ст. Кущевская.

В состав муниципального образования входят 12 сельских поселений с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой. Существующая численность населения района 72330 человек, проектируемая на расчетный срок до 2028г. - 80240 человек, в т.ч. 74390 человек на I очередь строительства до 2018г.

Электроснабжение населенных пунктов Кущевского района осуществляется от энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго», участок Ленинградских электросетей.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по ЛЭП на напряжении 110, 35 кВ. Всего на территории муниципального образования Кущевский район расположено ПС 110/35/10 кВ – 6 шт. и ПС 35/10/6 кВ – 17шт.

Распределение электроэнергии по потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется кабелями напряжением 6 и 10 кВ через сеть распределительных пунктов (РП) и трансформаторных подстанций ТП (6)10кВ в количестве 757 шт. суммарной мощностью 119627 кВт.

Годовое потребление электроэнергии в 2007г.:

- производственный сектор      - 51226 тыс.кВт.ч;

- потребители быта                   - 32843 тыс.кВт.ч.

Потребление электроэнергии на 1 чел. в год (по району):

- нормативное                            - 600 кВт.ч./год;

- фактическое                             - 484 кВт.ч/год.

В настоящее время на территории Краснодарского края разработана Схема развития электрических сетей до 2015г.

В составе данного раздела схемы территориального планирования муниципального образования Кущевский район решены вопросы электроснабжения населенных пунктов, входящих в его состав, с учетом перспективного роста населения на расчётный срок до 2028 года, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и выше для энергообеспечения жилых зон, административных зданий, учреждений культуры, образования, здравоохранения и спорта, предприятий торговли, бытового обслуживания и промышленных объектов.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов сведены в таблицы 39 и 40.

Расчёт электрических нагрузок

для объектов муниципального образования Кущевский район

Таблица 39

| Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- |
|  | На расчетный срок до 2028г. | На I очередь строительства до 2018г. |
| 1 | 2 | 3 |
| станица Кущевская |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 17598 | 16327 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 9152 | 7572 |
| Наружное освещение | 300 | 300 |
| Итого: | 27050 | 24199 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 29755 | 26619 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 20829 | 18633 |
| хутор Большая Лопатина |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 237 | 220 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 123 | 102 |
| Наружное освещение | 4 | 4 |
| Итого: | 364 | 326 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 400 | 359 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 280 | 251 |
| хутор Воровского |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 101 | 94 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 53 | 44 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 156 | 140 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 172 | 154 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 120 | 108 |
| хутор Восточный |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 38 | 38 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 21 | 18 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 60 | 57 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 66 | 63 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 46 | 44 |
| хутор Картушина Балка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 70 | 65 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 37 | 30 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 108 | 96 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 119 | 106 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 83 | 74 |
| хутор Лопатина |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 47 | 47 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 26 | 22 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 74 | 70 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 81 | 77 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 57 | 54 |
| поселок Мирный |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 148 | 138 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 77 | 64 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 228 | 205 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 251 | 226 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 176 | 158 |
| село Новоивановское |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 333 | 309 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 173 | 143 |
| Наружное освещение | 6 | 6 |
| Итого: | 512 | 458 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 563 | 504 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 394 | 353 |
| поселок Садовый |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 204 | 189 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 106 | 88 |
| Наружное освещение | 4 | 4 |
| Итого: | 314 | 281 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 345 | 309 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 242 | 216 |
| поселок Северный |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 170 | 157 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 88 | 73 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 261 | 233 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 287 | 256 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 201 | 179 |
| село Степное |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 276 | 256 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 144 | 119 |
| Наружное освещение | 5 | 5 |
| Итого: | 425 | 380 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 468 | 418 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 327 | 293 |
| Итого Кущевское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 19222 | 17840 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 9999 | 8274 |
| Наружное освещение | 330 | 330 |
| Итого: | 29551 | 26444 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 32506 | 29088 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 22754 | 20362 |
| хутор Глебовка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 828 | 762 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 427 | 351 |
| Наружное освещение | 15 | 15 |
| Итого: | 1270 | 1128 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1397 | 1241 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 978 | 869 |
| село Братское |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 40 | 40 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 22 | 19 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 63 | 60 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 69 | 66 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 49 | 46 |
| хутор Нижнеглебовка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 74 | 68 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 38 | 31 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 113 | 100 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 124 | 110 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 87 | 77 |
| поселок Ровный |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 123 | 114 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 64 | 52 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 189 | 168 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 208 | 185 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 146 | 129 |
| Итого Глебовское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1065 | 984 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 551 | 453 |
| Наружное освещение | 19 | 19 |
| Итого: | 1635 | 1456 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1799 | 1602 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1259 | 1121 |
| село Ильинское |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 673 | 618 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 347 | 285 |
| Наружное освещение | 12 | 12 |
| Итого: | 1032 | 915 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1135 | 1007 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 795 | 705 |
| хутор Новобатайский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 33 | 33 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 18 | 16 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 52 | 50 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 57 | 55 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 40 | 39 |
| хутор Осенний |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 85 | 78 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 44 | 36 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 131 | 116 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 144 | 128 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 101 | 89 |
| Итого Ильинское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 791 | 729 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 409 | 337 |
| Наружное освещение | 15 | 15 |
| Итого: | 1215 | 1081 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1337 | 1189 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 936 | 832 |
| станица Кисляковская |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 3041 | 2820 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1582 | 1308 |
| Наружное освещение | 55 | 55 |
| Итого: | 4678 | 4183 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 5146 | 4601 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3602 | 3221 |
| поселок Кисляковка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 193 | 179 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 100 | 83 |
| Наружное освещение | 4 | 4 |
| Итого: | 297 | 266 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 327 | 293 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 229 | 205 |
| Итого Кисляковское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 3234 | 2999 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1682 | 1391 |
| Наружное освещение | 59 | 59 |
| Итого: | 4975 | 4449 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 5473 | 4894 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3831 | 3426 |
| хутор Красная поляна |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 574 | 523 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 295 | 241 |
| Наружное освещение | 10 | 10 |
| Итого: | 879 | 774 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 967 | 851 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 677 | 596 |
| хутор Благополучненский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 8 | 8 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 5 | 4 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 14 | 13 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 15 | 14 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 11 | 10 |
| хутор Калининский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 40 | 40 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 22 | 19 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 63 | 60 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 69 | 66 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 49 | 46 |
| Итого Краснополянское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 622 | 571 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 322 | 264 |
| Наружное освещение | 12 | 12 |
| Итого: | 956 | 847 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1052 | 932 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 736 | 652 |
| село Красное |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 2048 | 1900 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1064 | 880 |
| Наружное освещение | 37 | 37 |
| Итого: | 3149 | 2817 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 3464 | 3099 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2425 | 2169 |
| хутор Водяная Балка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 269 | 249 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 140 | 116 |
| Наружное освещение | 5 | 5 |
| Итого: | 414 | 370 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 455 | 407 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 319 | 285 |
| хутор Звездочка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 31 | 31 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 17 | 15 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 49 | 47 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 54 | 52 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 38 | 36 |
| хутор Красное |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 869 | 806 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 451 | 373 |
| Наружное освещение | 16 | 16 |
| Итого: | 1336 | 1195 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1470 | 1315 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1029 | 920 |
| хутор Цукерова Балка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 487 | 452 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 253 | 209 |
| Наружное освещение | 9 | 9 |
| Итого: | 749 | 670 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 824 | 737 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 577 | 516 |
| Итого Красносельское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 3704 | 3438 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1925 | 1593 |
| Наружное освещение | 68 | 68 |
| Итого: | 5697 | 5099 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 6267 | 5609 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 4387 | 3926 |
| село Новомихайловское |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 762 | 703 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 394 | 325 |
| Наружное освещение | 13 | 13 |
| Итого: | 1169 | 1041 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1286 | 1145 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 900 | 802 |
| поселок Коммунар |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 224 | 207 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 116 | 96 |
| Наружное освещение | 4 | 4 |
| Итого: | 344 | 307 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 378 | 338 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 265 | 236 |
| хутор Федорянка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 3 | 3 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1 | 1 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 5 | 5 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 6 | 6 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 4 | 4 |
| хутор Чекуновка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 5 | 5 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 3 | 2 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 9 | 8 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 10 | 9 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 7 | 6 |
| Итого Новомихайловское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 994 | 918 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 514 | 424 |
| Наружное освещение | 19 | 19 |
| Итого: | 1527 | 1361 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1680 | 1497 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1176 | 1048 |
| посёлок Первомайский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1181 | 1093 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 613 | 507 |
| Наружное освещение | 21 | 21 |
| Итого: | 1815 | 1621 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1997 | 1783 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1398 | 1248 |
| посёлок Заветы Ильича |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 156 | 144 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 81 | 67 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 240 | 214 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 264 | 235 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 185 | 165 |
| хутор Знамя Коммунизма |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 431 | 399 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 224 | 185 |
| Наружное освещение | 8 | 8 |
| Итого: | 663 | 592 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 729 | 651 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 511 | 456 |
| посёлок Комсомольский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 589 | 545 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 306 | 253 |
| Наружное освещение | 11 | 11 |
| Итого: | 906 | 809 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 997 | 890 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 698 | 623 |
| поселок Красная Заря |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 248 | 230 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 129 | 107 |
| Наружное освещение | 4 | 4 |
| Итого: | 381 | 341 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 419 | 375 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 293 | 263 |
| поселок Кубанец |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 141 | 131 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 73 | 61 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 217 | 195 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 239 | 215 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 167 | 150 |
| поселок Октябрьский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 154 | 142 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 80 | 66 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 237 | 211 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 261 | 232 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 182 | 162 |
| поселок Пролетарский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 196 | 182 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 102 | 84 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 301 | 269 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 331 | 296 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 232 | 207 |
| Итого Первомайское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 3096 | 2866 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1608 | 1330 |
| Наружное освещение | 56 | 56 |
| Итого: | 4760 | 4252 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 5236 | 4677 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3665 | 3274 |
| село Полтавченское |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 491 | 451 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 253 | 208 |
| Наружное освещение | 9 | 9 |
| Итого: | 753 | 668 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 828 | 735 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 580 | 514 |
| хутор Красная Слободка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 70 | 64 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 36 | 30 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 107 | 95 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 118 | 105 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 82 | 73 |
| хутор Крутоярский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 27 | 27 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 15 | 13 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 43 | 41 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 47 | 45 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 33 | 32 |
| хутор Серебрянка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 65 | 60 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 34 | 28 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 100 | 89 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 110 | 98 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 77 | 69 |
| Итого Полтавченское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 653 | 602 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 338 | 279 |
| Наружное освещение | 12 | 12 |
| Итого: | 1003 | 893 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1103 | 982 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 772 | 688 |
| село Раздольное |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 659 | 610 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 342 | 282 |
| Наружное освещение | 11 | 11 |
| Итого: | 1012 | 903 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1113 | 993 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 779 | 695 |
| село Александровка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 16 | 16 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 9 | 8 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 26 | 25 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 29 | 28 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 20 | 19 |
| село Алексеевское |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 215 | 199 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 111 | 92 |
| Наружное освещение | 4 | 4 |
| Итого: | 330 | 295 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 363 | 325 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 254 | 227 |
| хутор Водяная Балка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 148 | 137 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 77 | 63 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 228 | 203 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 251 | 223 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 176 | 156 |
| хутор Гослесопитомник |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 337 | 312 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 175 | 144 |
| Наружное освещение | 6 | 6 |
| Итого: | 518 | 462 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 570 | 508 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 399 | 356 |
| хутор Зеленая Роща |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 151 | 141 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 79 | 65 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 233 | 209 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 256 | 230 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 179 | 161 |
| село Ивано-Слюсаревское |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 308 | 285 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 160 | 132 |
| Наружное освещение | 5 | 5 |
| Итого: | 473 | 422 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 520 | 464 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 364 | 325 |
| хутор Объездная Балка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 156 | 145 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 81 | 67 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 240 | 215 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 264 | 237 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 185 | 166 |
| хутор Полтавский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 75 | 69 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 39 | 32 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 115 | 102 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 127 | 112 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 89 | 79 |
| хутор Семеновка |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 112 | 104 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 58 | 48 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 172 | 154 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 189 | 169 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 132 | 119 |
| Итого Раздольненское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 2177 | 2018 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1131 | 933 |
| Наружное освещение | 39 | 39 |
| Итого: | 3347 | 2990 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 3682 | 3289 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2577 | 2302 |
| хутор Средние Чубурки |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1293 | 1195 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 670 | 553 |
| Наружное освещение | 23 | 23 |
| Итого: | 1986 | 1771 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 2185 | 1948 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1529 | 1364 |
| хутор Водянский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 3 | 3 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1 | 1 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 5 | 5 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 6 | 6 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 4 | 4 |
| хутор Исаевский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 118 | 109 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 61 | 51 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 181 | 162 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 199 | 178 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 139 | 125 |
| хутор Красный |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 81 | 75 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 42 | 35 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 124 | 111 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 136 | 122 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 95 | 85 |
| хутор Майский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 40 | 40 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 22 | 19 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 63 | 60 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 69 | 66 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 49 | 46 |
| хутор Нововысоченский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 173 | 160 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 90 | 74 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 266 | 237 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 293 | 261 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 205 | 182 |
| хутор Новостепянский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 11 | 11 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 6 | 5 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 18 | 17 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 20 | 19 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 14 | 13 |
| хутор Новый Урожай |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 78 | 72 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 41 | 34 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 120 | 107 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 132 | 118 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 92 | 82 |
| село Таврическое |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 22 | 22 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 12 | 10 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 35 | 33 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 39 | 36 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 27 | 25 |
| хутор Тауруп Первый |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 125 | 116 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 65 | 54 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 192 | 172 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 211 | 189 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 148 | 132 |
| хутор Тауруп Второй |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 85 | 79 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 44 | 36 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 130 | 116 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 143 | 128 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 100 | 89 |
| Итого Среднечубурское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 2029 | 1882 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1054 | 872 |
| Наружное освещение | 37 | 37 |
| Итого: | 3120 | 2791 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 3432 | 3070 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2402 | 2149 |
| станица Шкуринская |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 2827 | 2612 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1466 | 1210 |
| Наружное освещение | 50 | 50 |
| Итого: | 4343 | 3872 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 4777 | 4259 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3344 | 2981 |
| хутор Гудко-Лиманский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 21 | 21 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 12 | 10 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 34 | 32 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 37 | 35 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 26 | 25 |
| поселок Заводской |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 124 | 115 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 65 | 53 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 191 | 170 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 210 | 187 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 147 | 131 |
| хутор Красный |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 47 | 47 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 26 | 22 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 74 | 70 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 81 | 77 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 57 | 54 |
| поселок Набережный |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 6 | 6 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 3 | 3 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 10 | 10 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 11 | 11 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 8 | 8 |
| хутор Нардегин |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 171 | 158 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 89 | 73 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 263 | 234 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 289 | 257 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 203 | 180 |
| хутор Первомайский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 96 | 89 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 50 | 41 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 148 | 132 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 163 | 145 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 114 | 102 |
| хутор Пионер |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 33 | 33 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 18 | 16 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 52 | 50 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 57 | 55 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 40 | 39 |
| хутор Подшкуринский |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 10 | 10 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 6 | 5 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 17 | 16 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 19 | 18 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 13 | 12 |
| Итого Шкуринское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 3335 | 3091 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1735 | 1433 |
| Наружное освещение | 62 | 62 |
| Итого: | 5132 | 4586 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 5645 | 5045 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3952 | 3531 |
| Кущевский район, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 40922 | 37938 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 21268 | 17583 |
| Наружное освещение | 728 | 728 |
| Итого: | 62918 | 56249 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 69210 | 61874 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 48447 | 43312 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Электроснабжение Кущевского района осуществляется от Ленинградских электрических сетей, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Согласно справке о состоянии электрических сетей электроснабжение Кущевского района осуществляется от следующих источников питания:

- ПС 110/35/10 кВ "Шкуринская" мощностью 10 МВА;

- ПС 110/35/6 кВ "Кущевская" мощностью 2х31,5 МВА;

- ПС 110/10 кВ "Червонная" мощностью 2,5 МВА;

- ПС 110/27,5/10кВ "Кисляковская тяг." мощностью 2х31,5 МВА;

- ПС 110/27,5/10кВ "Степная тяговая" мощностью 2х31,5 МВА;

- ПС 110/35/10кВ "НПС " мощностью 2х16 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Средняя Чубурка" мощностью 1,6 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Большая Козинка" мощностью 2,5 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Исаевская" мощностью 4 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Большое Лопатино" мощностью 1,6 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Элеватор" мощностью 2х4 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Казачья" мощностью 1,8 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Слюсаревская" мощностью 1,6 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Ильинская" мощностью 2,5 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Глебовская" мощностью 1,8 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Полтавченская" мощностью 1,6 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Раздольная" мощностью 2,5 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Первомайская" мощностью 3,2 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Шкуринская" мощностью 3,2 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Степнянская" мощностью 4 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Кущевская" мощностью 4+6,3 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Кисляковская" мощностью 2,5 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Новомихайловская" мощностью 2х1,6 МВА.

Высоковольтное напряжение 110 кВ распределяется по ЛЭП 110 кВ с проводами марки АС-120 и АС-150.

Высоковольтное напряжение 35 кВ распределяется по ЛЭП 35 кВ с проводами марки АС-90 и АС-70.

Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется от КТП 10/0,4 кВ в количестве 757 штук суммарной мощностью 119627 кВА по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района. Планируются осуществить следующие работы:

- Увеличить мощность подстанций:

- ПС 35/10 кВ "Элеватор" до 16 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Степнянская" до 8 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Кущевская" до 16 МВА;

(остальные ПС имеют загрузку от 10 до 60 процентов, это говорит о том, что имеется хороший резерв мощности для подключения потребителей в перспективе).

- Увеличить общую мощность КТП 10/0,4 кВ (в количестве 757 шт.) до 149534 кВА.

- Произвести капитальный ремонт ОД и КЗ 110 кВ - 2 шт.

- Произвести капитальный ремонт ОД и КЗ 35 кВ - 6 шт.

- Произвести средний ремонт выключателей 35 кВ - 10 шт.

- Произвести ремонт ВЛ-110 кВ - 28 км.

- Произвести ремонт ВЛ-35 кВ - 35 км.

- Произвести ремонт КТП 10/0,4 - 36 шт.

- Произвести реконструкцию ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП 10/0,4кВ 100 кВА. Перевод питания потребителей от ТП Сев-КавЖД. (пос. Первомайский).

- Произвести разгрузку существующих КТП "СТП-3-455", "СТП-5-65", "ПМ-1-1408 с установкой дополнительных ТП-10/0,4-100 кВА.

- Произвести разукрупнение КТП Э-6-22 и КТП Э-6-133. Установка ТП-100 кВА. Реконструкция  участка ВЛ-10 кВ - 0,33 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,61 км. (ст. Кущевская).

- Произвести разукрупнение КТП ПМ-1-1407. Установка ТП-100 кВА с  реконструкцией ВЛ-10 кВ - 0,23 км (пос. Первомайский).

Вышеуказанный объем работ необходимо произвести по рабочим проектам, выполненным на следующей стадии проектирования в соответствии с техническими условиями Ленинградских электрических сетей (ОАО «Кубаньэнерго»), выданных для разработки этих проектов.

Основными направлениями развития электроэнергетики района на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 220/110/35/10 кВ

По территории района проходит транзитная ВЛ–220 кВ, связывающая Краснодарский край и Ростовскую область.

Схема электроснабжения района по линиям 110 кВ, 35 кВ завязана с линиями электроснабжения Крыловского, Ленинградского и Староминского районов Краснодарского края и Азовского района Ростовской области.

Трассы высоковольтных линий выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят проектируемые линии, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам на провода.

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 1087 км.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 343 км.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 105,6 км.

Реконструкция указанных сетей и строительство новых будут рассмотрены при рабочем проектировании после выдачи технических условий ОАО «Кубаньэнерго» на присоединение дополнительных мощностей по отдельному проекту.

Размещение подстанций 110 кВ, 35 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-1. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-2.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 40

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2008 год | Расчетный срок до 2028 г. | В т. ч. на I очередь до 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| станица Кущевская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 195,3 | 260,7 | 233,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 59,1 | 106,5 | 90,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 136,1 | 154,2 | 143,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6408 | 7554 | 7284 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4378 | 4557 | 4468 |
| хутор Большая Лопатина ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,6 | 3,5 | 3,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,8 | 1,4 | 1,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6416 | 7559 | 7288 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4376 | 4564 | 4471 |
| хутор Воровского ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,1 | 1,5 | 1,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,6 | 0,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6461 | 7554 | 7292 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4390 | 4535 | 4451 |
| хутор Восточный ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6511 | 7813 | 7422 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4408 | 4588 | 4498 |
| хутор Картушина Балка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6398 | 7541 | 7227 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4363 | 4532 | 4448 |
| хутор Лопатина ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6389 | 7751 | 7332 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4386 | 4565 | 4475 |
| поселок Мирный ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,6 | 2,2 | 2,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6412 | 7550 | 7316 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4376 | 4544 | 4477 |
| село Новоивановское ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 3,7 | 4,9 | 4,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,1 | 2,0 | 1,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,6 | 2,9 | 2,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6413 | 7555 | 7283 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4374 | 4557 | 4467 |
| поселок Садовый ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,3 | 3,0 | 2,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,2 | 1,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,6 | 1,8 | 1,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6415 | 7564 | 7298 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4378 | 4557 | 4463 |
| поселок Северный ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,9 | 2,5 | 2,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6413 | 7553 | 7290 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4455 | 4472 | 4465 |
| село Степное ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 3,1 | 4,1 | 3,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 1,7 | 1,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6411 | 7570 | 7294 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4472 | 4469 | 4467 |
| Кущевское сельское поселение, всего: ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 213,4 | 284,8 | 254,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 64,7 | 116,4 | 98,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 148,8 | 168,4 | 156,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6409 | 7555 | 7285 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4378 | 4557 | 4468 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| хутор Глебовка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 9,0 | 12,2 | 10,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 2,7 | 5,0 | 4,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6,3 | 7,3 | 6,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6415 | 7540 | 7275 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4378 | 4558 | 4468 |
| село Братское ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6343 | 7684 | 7318 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4347 | 4524 | 4435 |
| хутор Нижнеглебовка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,8 | 1,1 | 1,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6348 | 7458 | 7191 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4361 | 4529 | 4445 |
| поселок Ровный ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,3 | 1,8 | 1,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,9 | 1,1 | 1,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6378 | 7526 | 7259 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4374 | 4541 | 4478 |
| Глебовское сельское поселение, всего: ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 11,7 | 15,8 | 14,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - на производственные нужды | -«- | 3,5 | 6,4 | 5,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8,1 | 9,3 | 8,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6403 | 7538 | 7269 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4375 | 4553 | 4466 |
| село Ильинское ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 7,3 | 9,9 | 8,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 2,2 | 4,0 | 3,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,1 | 5,9 | 5,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6416 | 7539 | 7275 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4379 | 4559 | 4467 |
| хутор Новобатайский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6375 | 7709 | 7412 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4358 | 4536 | 4447 |
| хутор Осенний ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6424 | 7604 | 7306 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4352 | 4575 | 4466 |
| Ильинское сельское поселение, всего: ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 8,7 | 11,7 | 10,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 2,6 | 4,8 | 4,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6,0 | 6,9 | 6,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6414 | 7553 | 7284 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4375 | 4560 | 4466 |
| станица Кисляковская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 33,8 | 45,1 | 40,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 10,3 | 18,4 | 15,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 23,5 | 26,6 | 24,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6414 | 7561 | 7290 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4378 | 4558 | 4468 |
| поселок Кисляковка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,1 | 2,9 | 2,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,2 | 1,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6405 | 7571 | 7302 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4370 | 4562 | 4467 |
| Кисляковское сельское поселение, всего: ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 35,9 | 47,9 | 42,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 10,9 | 19,6 | 16,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 25,0 | 28,3 | 26,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6414 | 7561 | 7291 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4377 | 4558 | 4468 |
| хутор Красная поляна ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 6,2 | 8,5 | 7,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,9 | 3,4 | 2,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,3 | 5,0 | 4,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6414 | 7529 | 7276 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4377 | 4559 | 4470 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| хутор Благополучненский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6625 | 8432 | 7829 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4292 | 4468 | 4380 |
| хутор Калининский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6343 | 7684 | 7318 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4347 | 4524 | 4435 |
| Краснополянское сельское поселение, всего: ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 6,8 | 9,2 | 8,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 2,1 | 3,8 | 3,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,7 | 5,4 | 5,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6412 | 7551 | 7287 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4373 | 4555 | 4466 |
| село Красное ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 22,7 | 30,3 | 27,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 6,9 | 12,4 | 10,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 15,8 | 17,9 | 16,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6412 | 7558 | 7287 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4377 | 4558 | 4468 |
| хутор Водяная Балка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 3,0 | 4,0 | 3,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 1,6 | 1,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6424 | 7570 | 7291 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4375 | 4561 | 4461 |
| хутор Звездочка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6585 | 7869 | 7548 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4435 | 4617 | 4526 |
| хутор Красное ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 9,6 | 12,9 | 11,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 2,9 | 5,3 | 4,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6,7 | 7,6 | 7,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6415 | 7559 | 7288 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4378 | 4559 | 4469 |
| хутор Цукерова Балка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 5,4 | 7,2 | 6,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,6 | 3,0 | 2,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,8 | 4,3 | 4,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6409 | 7557 | 7287 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4374 | 4556 | 4469 |
| Красносельское сельское поселение, всего: ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 41,1 | 54,9 | 49,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 12,5 | 22,4 | 19,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 28,6 | 32,4 | 30,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6415 | 7561 | 7290 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4377 | 4559 | 4468 |
| село Новомихайловское ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 8,4 | 11,3 | 10,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 2,5 | 4,6 | 3,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,8 | 6,7 | 6,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6412 | 7535 | 7274 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4381 | 4554 | 4466 |
| поселок Коммунар ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,5 | 3,3 | 3,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,4 | 1,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,7 | 2,0 | 1,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6424 | 7534 | 7286 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4382 | 4549 | 4466 |
| хутор Федорянка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9636 | 9636 | 9636 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5151 | 5361 | 5256 |
| хутор Чекуновка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6745 | 8672 | 7709 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4292 | 4468 | 4380 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Новомихайловское сельское поселение. всего: ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 10,9 | 14,7 | 13,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 3,3 | 6,0 | 5,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,6 | 8,7 | 8,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6426 | 7546 | 7286 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4383 | 4555 | 4468 |
| посёлок Первомайский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 13,1 | 17,5 | 15,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 4,0 | 7,1 | 6,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9,1 | 10,3 | 9,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6413 | 7552 | 7285 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4379 | 4556 | 4466 |
| посёлок Заветы Ильича ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,7 | 2,3 | 2,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6436 | 7582 | 7312 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4388 | 4570 | 4473 |
| хутор Знамя Коммунизма ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 4,8 | 6,4 | 5,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,4 | 2,6 | 2,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,3 | 3,8 | 3,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6411 | 7561 | 7295 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4373 | 4557 | 4470 |
| посёлок Комсомольский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 6,5 | 8,7 | 7,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - на производственные нужды | -«- | 2,0 | 3,6 | 3,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,5 | 5,2 | 4,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6421 | 7565 | 7299 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4377 | 4561 | 4470 |
| поселок Красная Заря ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,7 | 3,7 | 3,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,8 | 1,5 | 1,3 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,9 | 2,2 | 2,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6402 | 7539 | 7286 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4382 | 4550 | 4467 |
| поселок Кубанец ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,6 | 2,1 | 1,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6398 | 7549 | 7311 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4363 | 4548 | 4465 |
| поселок Октябрьский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,7 | 2,3 | 2,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6400 | 7587 | 7287 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4373 | 4571 | 4458 |
| поселок Пролетарский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,2 | 2,9 | 2,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,2 | 1,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6396 | 7534 | 7261 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4381 | 4549 | 4466 |
| Первомайское сельское поселение, всего: ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 34,3 | 45,9 | 41,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 10,4 | 18,7 | 15,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 23,9 | 27,1 | 25,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6412 | 7556 | 7290 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4378 | 4557 | 4467 |
| село Полтавченское ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 5,4 | 7,3 | 6,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,6 | 3,0 | 2,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,7 | 4,3 | 4,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6409 | 7543 | 7282 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4375 | 4560 | 4469 |
| хутор Красная Слободка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6397 | 7526 | 7265 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4401 | 4565 | 4450 |
| хутор Крутоярский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6545 | 7818 | 7454 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4373 | 4552 | 4463 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| хутор Серебрянка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6424 | 7528 | 7330 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4408 | 4537 | 4492 |
| Полтавченское сельское поселение, всего: ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 7,2 | 9,7 | 8,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 2,2 | 3,9 | 3,3 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,0 | 5,7 | 5,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6415 | 7551 | 7292 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4381 | 4558 | 4469 |
| село Раздольное ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 7,3 | 9,8 | 8,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 2,2 | 4,0 | 3,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,1 | 5,8 | 5,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6407 | 7548 | 7269 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4376 | 4558 | 4464 |
| село Александровка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6625 | 7829 | 7528 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4292 | 4468 | 4380 |
| село Алексеевское ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,4 | 3,2 | 2,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,3 | 1,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6433 | 7553 | 7270 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4385 | 4563 | 4458 |
| хутор Водяная Балка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,6 | 2,2 | 2,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6424 | 7576 | 7272 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4377 | 4560 | 4461 |
| хутор Гослесопитомник ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 3,7 | 5,0 | 4,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,1 | 2,0 | 1,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,6 | 3,0 | 2,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6413 | 7551 | 7274 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4381 | 4555 | 4466 |
| хутор Зеленая Роща ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,7 | 2,2 | 2,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6424 | 7560 | 7297 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4375 | 4543 | 4475 |
| село Ивано-Слюсаревское ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 3,4 | 4,6 | 4,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,0 | 1,9 | 1,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,4 | 2,7 | 2,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6400 | 7546 | 7274 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4373 | 4556 | 4466 |
| хутор Объездная Балка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,7 | 2,3 | 2,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6412 | 7558 | 7295 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4372 | 4555 | 4473 |
| хутор Полтавский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,8 | 1,1 | 1,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6424 | 7538 | 7227 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4392 | 4559 | 4444 |
| хутор Семеновка ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,2 | 1,7 | 1,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6391 | 7534 | 7274 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4359 | 4549 | 4466 |
| Раздольненское сельское поселение, всего: ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 24,1 | 32,3 | 28,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 7,3 | 13,2 | 11,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 16,8 | 19,1 | 17,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6414 | 7553 | 7276 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4376 | 4555 | 4464 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| хутор Средние Чубурки ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 14,3 | 19,1 | 17,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 4,3 | 7,8 | 6,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9,9 | 11,3 | 10,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6414 | 7546 | 7280 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4377 | 4556 | 4466 |
| хутор Водянский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9636 | 9636 | 9636 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5151 | 5361 | 5256 |
| хутор Исаевский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,3 | 1,7 | 1,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6408 | 7518 | 7295 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4398 | 4545 | 4462 |
| хутор Красный ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,9 | 1,2 | 1,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6378 | 7515 | 7276 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4385 | 4552 | 4469 |
| хутор Майский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6343 | 7684 | 7318 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4347 | 4524 | 4435 |
| хутор Нововысоченский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,9 | 2,6 | 2,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6392 | 7561 | 7296 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4365 | 4560 | 4478 |
| хутор Новостепянский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6570 | 7884 | 7446 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4292 | 4468 | 4380 |
| хутор Новый Урожай ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,9 | 1,2 | 1,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6424 | 7558 | 7261 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4388 | 4555 | 4442 |
| село Таврическое ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6499 | 7843 | 7395 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4392 | 4571 | 4482 |
| хутор Тауруп Первый ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,4 | 1,9 | 1,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,8 | 0,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6409 | 7551 | 7301 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4392 | 4559 | 4476 |
| хутор Тауруп Второй ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6336 | 7501 | 7258 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4351 | 4548 | 4494 |
| Среднечубурское сельское поселение, всего: ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 22,5 | 30,1 | 26,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 6,8 | 12,3 | 10,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 15,7 | 17,8 | 16,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6412 | 7554 | 7288 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4378 | 4555 | 4468 |
| станица Шкуринская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 31,2 | 41,8 | 37,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 9,5 | 17,1 | 14,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 21,7 | 24,8 | 22,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6412 | 7549 | 7284 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4378 | 4556 | 4467 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| хутор Гудко-Лиманский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6424 | 7801 | 7342 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4292 | 4468 | 4380 |
| поселок Заводской ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,8 | 0,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6394 | 7543 | 7281 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4373 | 4541 | 4477 |
| хутор Красный ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6389 | 7751 | 7332 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4386 | 4565 | 4475 |
| поселок Набережный ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7884 | 8760 | 8760 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4683 | 4874 | 4778 |
| хутор Нардегин ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,9 | 2,5 | 2,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6424 | 7565 | 7274 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4380 | 4561 | 4465 |
| хутор Первомайский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,1 | 1,4 | 1,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,6 | 0,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6424 | 7586 | 7310 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4370 | 4563 | 4481 |
| хутор Пионер ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6474 | 7829 | 7528 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4427 | 4607 | 4517 |
| хутор Подшкуринский ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6745 | 8191 | 7709 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4292 | 4468 | 4380 |
| Шкуринское сельское поселение, всего: ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 37,0 | 49,5 | 44,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 11,2 | 20,2 | 17,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 25,8 | 29,2 | 27,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6417 | 7561 | 7292 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4378 | 4556 | 4468 |
| Кущевский район, всего: ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская ст. Платнировская |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 453,6 | 606,3 | 542,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 137,6 | 247,8 | 209,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 316,0 | 358,5 | 332,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6412 | 7556 | 7286 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4378 | 4557 | 4467 |
| Источники покрытия электронагрузок | МВт | 52,7 | 92,7 | 68,7 |

5.6.3.2. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0520/9/155 от 29.07.08г. и №05/0520/9/157 от 05.08.08г., справок ОАО «Кущевскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого и среднего давления, выданных заказчиком.

Источниками газоснабжения населенных пунктов Кущевского района являются 7 существующих АГРС.

Давление газа на выходе:

- из АГРС Кущевская, Кисляковская, Заводская, Ильинская, Первомайское, Новомихайловское – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

- из АГРС с.Красное – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Кущевского район осуществляется по существующим газопроводам высокого и среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивает ООО «Кубаньгазпром».

Из 74 населенных пунктов муниципального образования Кущевский район газифицировано природным газом 29 населенных пунктов, 15612 квартир. Процент газификации составляет 58,7%.

На момент разработки схемы территориального планирования Кущевский район населенные пункты снабжаются природным газом от 7 существующих АГРС.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС Кущевская;

- АГРС Кисляковская;

- АГРС п.Заводской;

- АГРС с.Ильинское;

- АГРС с-за Кущевский (с.Первомайское);

- АГРС с.Красное;

- АГРС с.Новомихайловское.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 893,66 км. На территории муниципального образования ГРП – 38 шт., ШРП – 87 шт., ГРУ – 12 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По району проложены существующие газопроводы высокого давления к следующим населенным пунктам:

- от АГРС Кущевская к ст.Кущевской, п.Степной, п.Садовый и с.Новоивановское;

- от АГРС Кисляковская к ст.Кисляковской и х.Пролетарский;

- от АГРС Заводская к ст.Шкуринской, х.Нардегин, п.Заводскому, х.Пионер, х.Красная поляна, х.Среднии Чубурки и х.Первомайский;

- от АГРС Ильинская к с.Ильинское, с.Ивано-Слюсаревское, х.Гослесопитомник, с.Александровка, х.Крутоярский, х.Красная Слободка, с.Полтавченское, х.Серебрянка, с.Братское, х.Глебовка, х.Осенний, п.Ровный;

- от АГРС с-за Кущевский (Первомайская) к п.Первомайскому, п.Красная Заря, п.Заветы Ильича, х.Знамя Коммунизма, п.Комсомольский, п.Кубанец;

- от АГРС Новомихайловской к с.Новомихайловское и п.Коммунар.

Существующие газопроводы среднего давления проложены к следующим населенным пунктам:

- от АГРС Красное к с.Красное, х.Красное, х.Цукерова Балка, х.Среднии Чубурки, с.Алексеевское, с.Раздольное.

Протяженность существующих газовых сетей к населенным пунктам Кущевского района составляет 165,875 км, в том числе:

- высокого давления – 147,647км;

- среднего давления – 18,228 км.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию муниципального образования. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

По программе «Север» ведется строительство подводящего газопровода к х.Зеленая Роща стоимостью 9900 тыс. рублей.

Также в 2008-2010г.г. в Кущевском районе по линии финансирования ООО«Межрегионгаз» планируется построить более 90 км межпоселковых газопроводов высокого давления. Ориентировочная стоимость строительства составляет 270-300 млн.рублей. В частности, предполагается выполнить проектирование и строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам:

- х.Тауруп, х.Нововысоченский (Красносельская АГРС) - 7км;

- х.Исаевский, х.Новостепнянский, х.Новый Урожай (Красносельская АГРС) - 11,5км;

- х.Водяная Балка (Красносельская АГРС) - 3,0км.

- х.Картушина Балка, х.Воровского, п.Северный, х.Большая Лопатина, х.Восточный (Кущевская АГРС) - 20,0км;

- п.Мирный (Кущевская АГРС) - 5,8км;

- ж.д. станция Кисляковская (Кисляковская АГРС) - 2,8км;

- х.Красный, х.Майский (Заводская АГРС) – 15,1км;

- х.Калининский (Заводская АГРС) - 10,0км;

- х.Гудколиманский-х.Красный (Заводская АГРС) - 6,0км;

- с.Полтавченское (Ильинская АГРС) - 4,5км;

- с.Ивано-Слюсаревское - х.Семеновка (Ильинская АГРС) - 5,1км;

Таким образом, к 2010 году все населенные пункты района, имеющие 40 и более дворов (48 населенных пунктов) будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства на территориях соответствующих сельских поселений.

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов к ним протяженностью – 90,80 в том числе:

- высокого давления – 69,30км.

- среднего давления – 21,5км.

Мощности существующих АГРС ОАО «Газпром»: Первомайская, Заводская, Красносельская, Кисляковская, Ильинская и Кущевская позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта схемы территориального планирования муниципального образования Кущевский район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2028г. и на I очередь строительства до 2018г. Результаты расчетов представлены в таблицах 41- 43.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 41

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2028г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Глебовское сельское поселение, всего | м³/ч | 2780 | 2559 |
|  | хут. Глебовка | -«- | 2158 | 1980 |
|  | село Братское | -«- | 105 | 105 |
|  | хут. Нижнеглебовка | -«- | 195 | 178 |
|  | пос. Ровный | -«- | 322 | 296 |
| 2 | Ильинское сельское поселение, всего | м³/ч | 2061 | 1902 |
|  | село Ильинское | -«- | 1754 | 612 |
|  | хут. Новобатайский | -«- | 86 | 86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | хут. Осенний | -«- | 221 | 204 |
| 3 | Кисляковское сельское поселение, всего | м³/ч | 8409 | 7820 |
|  | ст. Кисляковская | -«- | 7906 | 7353 |
|  | пос. Кисляковка | -«- | 503 | 467 |
| 4. | Краснополянское сельское поселение, всего | м³/ч | 1623 | 1490 |
|  | хут. Красная Поляна | -«- | 1496 | 1363 |
|  | хут. Благополучненский | -«- | 21 | 21 |
|  | хут. Калининский | -«- | 106 | 106 |
| 5. | Красносельское сельское поселение, всего | м³/ч | 9656 | 8964 |
|  | село Красное | -«- | 5340 | 4954 |
|  | хут. Водяная Балка | -«- | 701 | 650 |
|  | хут. Звездочка | -«- | 80 | 80 |
|  | хут. Красный | -«- | 2265 | 2101 |
|  | хут. Цукерова Балка | -«- | 1270 | 1178 |
| 6. | Кущевское сельское поселение, всего | м³/ч | 54042 | 46523 |
|  | ст. Кущевская | -«- | 49801 | 42578 |
|  | хут. Большая Лопатина | -«- | 620 | 573 |
|  | хут. Воровского | -«- | 265 | 246 |
|  | хут. Восточный | -«- | 98 | 98 |
|  | хут. Картушина Балка | -«- | 183 | 170 |
|  | хут. Лопатина | -«- | 122 | 122 |
|  | пос. Мирный | -«- | 387 | 359 |
|  | село Новоивановское | -«- | 868 | 806 |
|  | пос. Садовый | -«- | 532 | 493 |
|  | пос. Северный | -«- | 443 | 410 |
|  | село Степное | -«- | 720 | 668 |
| 7. | Новомихайловское сельское поселение, всего | м³/ч | 2593 | 2394 |
|  | село Новомихайловское | -«- | 1988 | 1834 |
|  | пос. Коммунар | -«- | 585 | 540 |
|  | хут. Федорянка | -«- | 7 | 7 |
|  | хут. Чекуновка | -«- | 13 | 13 |
| 8. | Первомайское сельское поселение, всего | м³/ч | 7802 | 7475 |
|  | пос. Первомайский | -«- | 3080 | 2852 |
|  | пос. Заветы Ильича | -«- | 406 | 375 |
|  | хут. Знамя Коммунизма | -«- | 1124 | 1040 |
|  | пос. Комсомольский | -«- | 1535 | 1420 |
|  | пос. Красная Заря | -«- | 648 | 600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | пос. Кубанец | -«- | 368 | 342 |
|  | пос. Октябрьский | -«- | 400 | 371 |
|  | пос. Пролетарский | -«- | 512 | 475 |
| 9. | Полтавченское сельское поселение, всего | м³/ч | 1702 | 1569 |
|  | с. Полтавченское | -«- | 1280 | 1176 |
|  | хут. Красная Слободка | -«- | 182 | 167 |
|  | хут. Крутоярский | -«- | 70 | 70 |
|  | хут. Серебрянка | -«- | 170 | 156 |
| 10. | Раздольненское сельское поселение, всего | м³/ч | 5679 | 5266 |
|  | село Раздольное | -«- | 1718 | 1592 |
|  | село Александровка | -«- | 42 | 42 |
|  | село Алексеевское | -«- | 560 | 520 |
|  | хут. Водяная Балка | -«- | 386 | 358 |
|  | хут. Гослесопитомник | -«- | 880 | 814 |
|  | хут. Зеленая Роща | -«- | 395 | 367 |
|  | село Ивано-Слюсаревское | -«- | 803 | 743 |
|  | хут. Объездная Балка | -«- | 407 | 378 |
|  | хут. Полтавский | -«- | 195 | 181 |
|  | хут. Семеновка | -«- | 293 | 271 |
| 11. | Среднечубурское сельское поселение, всего | м³/ч | 5292 | 4910 |
|  | хут. Среднии Чубурки | -«- | 3373 | 3118 |
|  | хут. Водянский | -«- | 7 | 7 |
|  | хут. Исаевский | -«- | 308 | 285 |
|  | хут. Красный | -«- | 211 | 196 |
|  | хут. Майский | -«- | 105 | 105 |
|  | хут. Нововысоченский | -«- | 451 | 416 |
|  | хут. Новостепнянский | -«- | 29 | 29 |
|  | хут. Новый Урожай | -«- | 203 | 190 |
|  | село Таврическое | -«- | 57 | 57 |
|  | хут. Тауруп Первый | -«- | 326 | 302 |
|  | хут. Тауруп Второй | -«- | 222 | 205 |
| 12. | Шкуринское сельское поселение, всего | м³/ч | 8584 | 8060 |
|  | ст. Шкуринская | -«- | 7258 | 6812 |
|  | хут. Гудко-Лиманский | -«- | 56 | 56 |
|  | пос. Заводской | -«- | 325 | 300 |
|  | хут. Красный | -«- | 122 | 122 |
|  | пос. Набережный | -«- | 15 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | хут .Нардегин | -«- | 446 | 412 |
|  | хут. Первомайский | -«- | 250 | 231 |
|  | хут. Пионер | -«- | 85 | 85 |
|  | хут. Подшкуринский | -«- | 27 | 27 |
|  | Итого по МО Кущевский район | м³/ч | 110223 | 98932 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 42

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2028г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Глебовское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 5204 | 4806 |
|  | хут. Глебовка | -«- | 4041 | 3720 |
|  | село Братское | -«- | 197 | 197 |
|  | хут. Нижнеглебовка | -«- | 364 | 334 |
|  | пос. Ровный | -«- | 602 | 555 |
| 2 | Ильинское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 3860 | 3561 |
|  | село Ильинское | -«- | 3285 | 3018 |
|  | хут. Новобатайский | -«- | 162 | 162 |
|  | хут. Осенний | -«- | 413 | 381 |
| 3 | Кисляковское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 16050 | 14641 |
|  | ст. Кисляковская | -«- | 15108 | 13767 |
|  | пос. Кисляковка | -«- | 942 | 874 |
| 4. | Краснополянское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 3038 | 2789 |
|  | хут. Красная Поляна | -«- | 2801 | 2552 |
|  | хут. Благополучненский | -«- | 40 | 40 |
|  | хут. Калининский | -«- | 197 | 197 |
| 5. | Красносельское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 18076 | 16782 |
|  | село Красное | -«- | 9997 | 9275 |
|  | хут. Водяная Балка | -«- | 1312 | 1218 |
|  | хут. Звездочка | -«- | 149 | 149 |
|  | хут. Красный | -«- | 4240 | 3934 |
|  | хут. Цукерова Балка | -«- | 2378 | 2206 |
| 6. | Кущевское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 125859 | 87100 |
|  | ст. Кущевская | -«- | 117929 | 79712 |
|  | хут. Большая Лопатина | -«- | 1155 | 1073 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | хут. Воровского | -«- | 495 | 461 |
|  | хут. Восточный | -«- | 184 | 184 |
|  | хут. Картушина Балка | -«- | 344 | 319 |
|  | хут. Лопатина | -«- | 229 | 229 |
|  | пос. Мирный | -«- | 725 | 672 |
|  | село Новоивановское | -«- | 1626 | 1509 |
|  | пос. Садовый | -«- | 996 | 924 |
|  | пос. Северный | -«- | 829 | 767 |
|  | село Степное | -«- | 1347 | 1250 |
| 7. | Новомихайловское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 4855 | 4482 |
|  | село Новомихайловское | -«- | 3722 | 3434 |
|  | пос. Коммунар | -«- | 1096 | 1011 |
|  | хут. Федорянка | -«- | 12 | 12 |
|  | хут. Чекуновка | -«- | 25 | 25 |
| 8. | Первомайское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 14618 | 13994 |
|  | пос. Первомайский | -«- | 5270 | 5338 |
|  | пос. Заветы Ильича | -«- | 759 | 702 |
|  | хут. Знамя Коммунизма | -«- | 2104 | 1947 |
|  | пос. Комсомольский | -«- | 2873 | 2659 |
|  | пос. Красная Заря | -«- | 1213 | 1123 |
|  | пос. Кубанец | -«- | 690 | 639 |
|  | пос. Октябрьский | -«- | 750 | 694 |
|  | пос. Пролетарский | -«- | 959 | 889 |
| 9. | Полтавченское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 3187 | 2938 |
|  | с. Полтавченское | -«- | 2395 | 2201 |
|  | хут. Красная Слободка | -«- | 341 | 314 |
|  | хут. Крутоярский | -«- | 132 | 132 |
|  | хут. Серебрянка | -«- | 319 | 291 |
| 10. | Раздольненское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 10633 | 9861 |
|  | село Раздольное | -«- | 3217 | 2980 |
|  | село Александровка | -«- | 80 | 80 |
|  | село Алексеевское | -«- | 1048 | 974 |
|  | хут. Водяная Балка | -«- | 722 | 670 |
|  | хут. Гослесопитомник | -«- | 1646 | 1524 |
|  | хут. Зеленая Роща | -«- | 740 | 687 |
|  | село Ивано-Слюсаревское | -«- | 1504 | 1392 |
|  | хут. Объездная Балка | -«- | 762 | 707 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | хут. Полтавский | -«- | 366 | 339 |
|  | хут. Семеновка | -«- | 548 | 508 |
| 11. | Среднечубурское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 9910 | 9187 |
|  | хут. Среднии Чубурки | -«- | 6315 | 5836 |
|  | хут. Водянский | -«- | 12 | 12 |
|  | хут. Исаевский | -«- | 578 | 533 |
|  | хут. Красный | -«- | 396 | 366 |
|  | хут. Майский | -«- | 197 | 197 |
|  | хут. Нововысоченский | -«- | 844 | 779 |
|  | хут. Новостепнянский | -«- | 55 | 55 |
|  | хут. Новый Урожай | -«- | 381 | 354 |
|  | село Таврическое | -«- | 107 | 107 |
|  | хут. Тауруп Первый | -«- | 610 | 565 |
|  | хут. Тауруп Второй | -«- | 415 | 383 |
| 12. | Шкуринское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 28066 | 15089 |
|  | ст. Шкуринская | -«- | 25568 | 12754 |
|  | хут. Гудко-Лиманский | -«- | 105 | 105 |
|  | пос. Заводской | -«- | 608 | 560 |
|  | хут. Красный | -«- | 229 | 229 |
|  | пос. Набережный | -«- | 27 | 27 |
|  | хут .Нардегин | -«- | 834 | 772 |
|  | хут. Первомайский | -«- | 468 | 433 |
|  | хут. Пионер | -«- | 159 | 159 |
|  | хут. Подшкуринский | -«- | 50 | 50 |
|  | Итого по МО Кущевский район | тыс.м³/год | 243356 | 185230 |

# Основные технико-экономические показатели

# по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 43

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2008г | Расчетный срок 2028г | В т.ч. на Iоч. стр. 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа по району - всего, в том числе: | млн. м3/год | 126,24 | 243,38 | 185,23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. Глебовское с/п. | -«- | 3,14 | 5,20 | 4,81 |
|  | х.Глебовка - х.Желтые ни | -«- | 2,98 | 4,04 | 3,72 |
|  | с.Братское | -«- | 0,16 | 0,20 | 0,20 |
|  | х.Нижнеглебовка -поселок Ровный | -«- | - | 0,364 | 0,33 |
|  | п.Ровный -поселок Ровный | -«- | - | 0,60 | 0,55 |
|  | 2. Ильинское с/п. - ст.Канеловская -х. Ейский -п.Орлово-Кубанский -с.Первомайское Источники подачи газа, | -«- | 2,41 | 3,86 | 3,56 |
|  | с.Ильинское | -«- | 2,41 | 3,28 | 3,02 |
|  | х.Новобатайский | -«- | - | 0,16 | 0,16 |
|  | х.Осенний | -«- | - | 0,41 | 0,38 |
|  | 3. Кисляковское с/п. | -«- | 11,02 | 16,05 | 14,64 |
|  | ст.Кисляковская | -«- | 11,02 | 15,11 | 13,77 |
|  | п.Кисляковка | -«- | - | 0,94 | 0,87 |
|  | 4. Краснополянское с/п. | -«- | 2,04 | 3,04 | 2,79 |
|  | х.Красная Поляна | -«- | 2,04 | 2,80 | 2,55 |
|  | х.Благополученский | -«- | - | 0,04 | 0,04 |
|  | х.Калининский | -«- | - | 0,20 | 0,20 |
|  | 5. Красносельское с/п. | -«- | 9,19 | 18,08 | 16,78 |
|  | с. Красное | -«- | 7,42 | 10,00 | 9,28 |
|  | х. Водяная Балка | -«- | - | 1,31 | 1,22 |
|  | х.Звездочка | -«- | - | 0,15 | 0,15 |
|  | х.Красное | -«- | - | 4,24 | 3,93 |
|  | х.Цукерова Балка | -«- | 1,77 | 2,38 | 2,21 |
|  | 6. Кущевское с/п. | -«- | 65,98 | 125,88 | 87,10 |
|  | ст. Кущевская | -«- | 63,77 | 117,93 | 79,71 |
| 6 | х. Большая Лопатина | -«- | - | 1,16 | 1,07 |
|  | х. Воровского | -«- | - | 0,50 | 0,46 |
|  | х. Восточный | -«- | - | 0,18 | 0,18 |
|  | х.Картушина Балка | -«- | - | 0,34 | 0,32 |
|  | х.Лопатина | -«- | - | 0,23 | 0,23 |
|  | п. Мирный | -«- | - | 0,73 | 0,67 |
|  | с.Новоивановское | -«- | 0,75 | 1,63 | 1,51 |
|  | п. Садовый | -«- | 0,46 | 1,00 | 0,92 |
|  | п. Северный | -«- | - | 0,83 | 0,77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | с.Степное | -«- | 1,00 | 1,35 | 1,25 |
|  | 7. Новомихайловское с/п. | -«- | 3,54 | 4,86 | 4,48 |
|  | с.Новомихайловское | -«- | 2,74 | 3,72 | 3,43 |
|  | п.Коммунар | -«- | 0,80 | 1,10 | 1,01 |
|  | х.Федорянка | -«- | - | 0,01 | 0,01 |
|  | х.Чекуновка | -«- | - | 0,03 | 0,03 |
|  | 8. Первомайское с/п. | -«- | 10,95 | 14,61 | 13,79 |
|  | п.Первомайский | -«- | 4,11 | 5,27 | 5,14 |
|  | п.Заветы Ильича | -«- | 0,49 | 0,76 | 0,70 |
|  | х.Знамя Коммунизма | -«- | 1,56 | 2,10 | 1,95 |
|  | п.Комсомольский | -«- | 2,13 | 2,87 | 2,66 |
|  | п.Красная Заря | -«- | 0,89 | 1,21 | 1,12 |
|  | п.Кубанец | -«- | 0,51 | 0,69 | 0,64 |
|  | п.Октябрьский | -«- | 0,55 | 0,75 | 0,69 |
|  | п.Пролетарский | -«- | 0,71 | 0,96 | 0,89 |
|  | 9. Полтавченское с/п. | -«- | - | 3,19 | 2,94 |
|  | с.Полтавченское | -«- | - | 2,40 | 2,20 |
|  | х.Красная Слободка | -«- | - | 0,34 | 0,31 |
|  | х.Крутоярский | -«- | - | 0,13 | 0,13 |
|  | х.Серебрянка | -«- | - | 0,32 | 0,29 |
|  | 10. Раздольненское с/п. | -«- | 3,78 | 10,63 | 9,86 |
|  | с.Раздольное | -«- | 2,38 | 3,22 | 2,98 |
|  | с.Александровка | -«- | - | 0,08 | 0,08 |
|  | с.Алексеевское | -«- | 0,29 | 1,05 | 0,97 |
|  | х.Водяная Балка | -«- | - | 0,72 | 0,67 |
|  | х.Гослесопитомник | -«- | 1,22 | 1,65 | 1,52 |
|  | х.Зеленая Роща | -«- | - | 0,74 | 0,69 |
|  | с.Ивано-Слюсаревское | -«- | 1,11 | 1,50 | 1,39 |
|  | х.Объездная Балка | -«- | - | 0,76 | 0,71 |
|  | х.Полтавский | -«- | - | 0,37 | 0,34 |
|  | х.Семеновка | -«- | - | 0,55 | 0,51 |
|  | 11. Среднечубурское с/п. | -«- | 2,92 | 9,91 | 9,19 |
|  | х.Средние Чубурки | -«- | 2,92 | 6,32 | 5,84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | х.Водянский | -«- | - | 0,01 | 0,01 |
|  | х.Исаевский | -«- | - | 0,58 | 0,53 |
|  | х.Красный | -«- | - | 0,40 | 0,37 |
|  | х.Майский | -«- | - | 0,20 | 0,20 |
|  | х.Нововысоченский | -«- | - | 0,84 | 0,78 |
|  | х.Новостепнянский | -«- | - | 0,05 | 0,05 |
|  | х.Новый Урожай | -«- | - | 0,38 | 0,35 |
|  | с.Таврическое | -«- | - | 0,11 | 0,11 |
|  | х.Тауруп Первый | -«- | - | 0,61 | 0,57 |
|  | х.Тауруп Второй | -«- | - | 0,42 | 0,38 |
|  | 12. Шкуринское с/п. | -«- | 11,27 | 28,07 | 15,09 |
|  | ст.Шкуринская | -«- | 10,2 | 25,58 | 12,75 |
|  | х.Гудко-Лиманский | -«- | - | 0,11 | 0,11 |
|  | п.Заводской | -«- | 0,45 | 0,61 | 0,56 |
|  | х.Красный | -«- | - | 0,23 | 0,23 |
|  | п.Набережный | -«- | - | 0,03 | 0,03 |
|  | х.Нардегин | -«- | 0,62 | 0,83 | 0,77 |
|  | х.Первомайский | -«- | - | 0,47 | 0,43 |
|  | х.Пионер | -«- | - | 0,16 | 0,16 |
|  | х.Подшкуринский | -«- | - | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 147,647 | 216,947 | 216,947 |
| 5 | Протяженность сетей среднего давления | км | 18,228 | 39,728 | 39,728 |

Реестр основных инвестиционных проектов по всем видам капитального строительства, планируемых к реализации в муниципальном образовании Кущевский район, представлен в таблице 44.

Таблица 44 (отдельный файл) 3 листа

Таблица 44(отдельный файл) 3 листа

Таблица 44 (отдельный файл) 3 листа

5.7. Охрана окружающей среды

Целью разработки мероприятий по охране окружающей среды в схеме территориального планирования МО Кущевский район является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды (в первую очередь в пределах зон с особыми условиями использования территории), рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены законом РФ "Об охране окружающей среды", Водным кодексом РФ, законами РФ "О недрах", "Об особо охраняемых природных территориях", "Об экологической экспертизе" и другими нормативными актами Российской Федерации и Краснодарского края.

В соответствии со ст. 44 7-ФЗ "Об охране окружающей среды":

1. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.

Здания, строения, сооружения и иные объекты должны размещаться с учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований.

2. При планировании и застройке городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

3. В целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, озелененные территории, зеленые зоны, включающие в себя лесопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного хозяйственного использования, защитные и охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

С учетом требований закона "Об охране окружающей природной среды" экологические факторы при принятии решения о намечаемой деятельности являются определяющими. Эти факторы предусматривают жесткие экологические требования к разрабатываемой документации при принятии проектных решений, требуют оценки характера использования природных ресурсов, определения параметров воздействия объекта на компоненты окружающей среды, а также составления прогноза экологических и социальных последствий строительства и эксплуатации объектов.

Мероприятия по охране окружающей среды разработаны на основе природоохранного законодательства, требований нормативно-методических документов по охране окружающей природной среды, положений различных СНиП, инструкций, стандартов, ГОСТов, регламентирующих или отражающих требования по охране природы при строительстве и эксплуатации объектов различного назначения.

Охрана окружающей природной среды и рациональное использование природных ресурсов при разработке раздела рассматривается с учетом природных особенностей изучаемого района и существующей техногенной нагрузки. Планируемые мероприятия оцениваются по уровню их воздействия на различные компоненты окружающей среды и возможности предупреждения их негативного воздействия.

5.7.1. Охрана поверхностных вод

Основными мероприятиями по улучшению состояния водных объектов Кущевского района являются:

- Завершение строительства очистных сооружений канализации ст. Кущевской мощностью 2,7 тыс. куб. метров в сутки (которые были успешно открыты в июле месяце 2008 года).

- Для снижения загрязнения поверхностных водоемов веществами, поступающими с поверхностным стоком, на ведущих промышленных предприятиях района необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения.

- Осуществить мероприятия по обеспечению режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах рек, произвести вынос объектов, размещение которых в водоохраннных зонах запрещено (реки Ея, Куго-Ея, Россошь, Эльбузд, Кавалерка, Чубурка, Мокрая Чубурка, Средняя Чубурка).

- Реализовать проект по «Очистке русла реки Ея в районе ст. Кущевской». Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

- Для уменьшения поступления биогенов в поверхностные воды при возделывании сельскохозяйственных культур использовать подходы адаптивно-ландшафтного земледелия, предусматривающего, с одной стороны, максимальный учет и сохранение природных ресурсов, с другой - ограничение антропогенного воздействия, негативно влияющего на состояние окружающей среды.

Для стабилизации экологической ситуации и ее улучшения в дальнейшем в бассейнах всех рек района необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- прекратить распашку сухих балок, включив их в систему обустройства береговых зон;

- разработать систему мероприятий по облесению берегов рек и их притоков, включая и сухие балки, что будет способствовать осушению заболоченных территорий и улучшению водного режима водотоков.

- провести мероприятия по расчистке русел всех рек района, особенно в местах расположения плотин и дамб;

- провести облесение берегов водотоков водорегулирующими лесополосами;

- реконструировать существующие гидротехнические сооружения и в ряде мест укрепить дамбы.

5.7.2.Охрана атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.

В соответствии со ст. 9 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих)  веществ в атмосферный воздух, разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха не должны приводить к загрязнению других объектов окружающей природной среды.

В связи с вышеизложенным очевидно, что каждое из предприятий Кущевского района, имеющее источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должно иметь реализуемую программу мероприятий по охране атмосферного воздуха. В случае ее отсутствия, такая программа должна быть разработана.

При разработке мероприятий по снижению загрязнения воздушной среды промышленными выбросами необходимо учитывать взаимодействие всех выбросов (технологических и вентиляционных, организованных и неорганизованных и др.), фон загрязнения, создаваемый соседними предприятиями, природно-климатические и атмосферные условия, рельеф местности и условия проветривания, связанные с застройкой площадки, а также перспективу развития предприятия или промышленного узла.

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- не осуществлять сжигания стерни и строго выполнять мероприятия по охране посевов от пожара;

- не осуществлять сжигания отходов и не допускать самовозгорания полигонов ТБО;

- ОАО «Степнянский элеватор» использовать эффективные способы очистки выбросов от зерновой пыли;

- ОАО «Степнянский элеватор», ООО «Кущевский ЗСМ» (кирпичный завод) доставку сырья осуществлять способами, исключающими загрязнение воздуха;

- Провести рекультивацию земельных участков, на которых находятся свалки. В последующем эти территории предлагается переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

5.7.3. Охрана и восстановление почв

Сельскохозяйственная отрасль района должна быть ориентирована на адаптивно-ландшафтное земледелие, предусматривающее противоэрозионное устройство землепользования, применение почвоохранных систем земледелия.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, хозяйствам района, ориентированным на возделывание сельскохозяйственных культур, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- полностью исключить сжигание стерни;

- грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

- снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

- осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

- не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

- осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений: они не должны содержать токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжелых металлов и мышьяка, стойких органических соединений, полициклических ароматических углеводородов и др.); навоз, используемый для удобрения почвы должен поступать с ферм и из хозяйств, благополучных по зооантропонозным заболеваниям, общим для животных и человека;

- Провести рекультивацию земельных участков, на которых находятся свалки. В последующем эти территории предлагается переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

5.7.4. Охрана недр

В целях охраны недр организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо строго соблюдать требования природоохранного законодательства, предусмотренные законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 года № 2395-1) и «Правилами охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71).

По завершении добычных работ или при отработке отдельных участков месторождений провести рекультивационные работы в направлении, предусмотренном проектом.

В целях охраны грунтовых вод от загрязнения обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- хранение ТБО осуществлять только в специальных местах, имеющих «защитный экран», препятствующий фильтрации загрязняющих веществ в грунтовые воды или местах временного хранения ТБО (бункерах);

- ливневые воды с территории промпредприятий до отвода на рельеф подвергать очистке на локальных очистных сооружениях;

- на животноводческих предприятиях деятельность по обращению с отходами животноводства осуществлять в строгом соответствии с технологическим регламентом, предусматривающим требования природоохранного законодательства.

Довольно остро на сегодняшний день в районе стоит проблема с существующими источниками водоснабжения, в связи с тем, что они, в большинстве своем, не соответствуют СанПиН 2.1.4.544-96. В целях предотвращения загрязнения грунтовых вод на существующих скважинах необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

1. Обеспечить герметичное закрытие устья скважин с целью предохранения эксплуатационных водоносных горизонтов от загрязнения.

2. Не допускать излива подземных вод без использования.

3. Оборудовать водозаборы устройством для систематического наблюдения за уровнем воды и водомером для измерения дебита в процессе эксплуатации.

4. Не допускать бесхозяйственного использования воды.

5. По завершении эксплуатации скважины провести ее тампонаж с целью исключения возможного химического, бактериологического загрязнения с поверхности.

5. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности воды вокруг водозаборных сооружений организовать зону санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов.

5.7.5. Охрана от загрязнения окружающей среды

отходами производства и потребления

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Кущевский район» на территории, прилегающей к существующему полигону ТБО, на перспективу предполагается строительство мусороперерабатывающего завода. Проект строительства и его сроки на сегодняшний день не определены.

Наибольшее опасение в настоящее время вызывает существующий полигон ТБО, являющийся источником загрязнения окружающей природной среды. В разработанной схеме санитарной очистки территории Кущевского района предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на проектируемом усовершенствованном полигоне, располагаемом на месте существующего в 1 км. к югу от станицы Кущевской. Тринадцать действующих свалок Кущевского района проектом предлагается ликвидировать с последующей реконструкцией и рекультивацией земельных участков. В последующем эти территории предлагается переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5° С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля за его эксплуатацией, включающего:

1. Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

2. Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

3. Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкция с территориальным ЦГСЭН.

4. Разработка специальной программы производственного надзора, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

5. Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Схема зон с особыми условиями использования территории

СТП- 5

5.7.6. Охрана зон

с особыми условиями использования территории

### Обеспечение режима водоохранных зон водных объектов

Особого внимания заслуживает состояние и соблюдение специального режима на территории водоохранных зон рек Ея, Куго-Ея, Кавалерка, Россошь, Эльбузд, Чубурка, Мокрая Чубурка, Средняя Чубурка протекающих в пределах Кущевского района.

На всех животноводческих предприятиях района накопление, транспортировку, хранение и использование навоза необходимо осуществлять в строгом соответствии с технологическим регламентом. На территории животноводческих предприятий района, расположенных в водоохранной зоне рек, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод:

- для хранения подстилочного навоза на прифермерной территории использовать незаглубленные водонепроницаемые площадки;

- все сооружения накопления и хранения навоза выполнить с гидроизоляцией, исключающей фильтрацию жидкого навоза и стоков в водоносные горизонты и инфильтрацию грунтовых вод в технологическую линию;

- в подготовленном к использованию навозе должны отсутствовать возбудители инвазионных и инфекционных болезней.

- не допускать строительство новых, расширение существующих систем удаления и подготовки навоза к использованию на территории санитарно-защитных зон между предприятиями и открытыми водоисточниками;

- осуществлять контроль за очисткой сточных вод животноводческих ферм, чтобы исключить попадание с поверхностным стоком с территории животноводческих ферм в водотоки биогенов и органики;

- создать лесонасаждения по границам территорий ферм.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод необходимо четко соблюдать требования природоохранного законодательства. В соответствии с Водным кодексом в пределах водоохранных зон не допускается:

- использовать сточные воды для удобрения почв;

- размещать кладбища, скотомогильники, места захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществлять авиационные меры по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- осуществлять движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Обеспечение режима зон санитарной охраны

источников водоснабжения

Ни один из источников водоснабжения в районе не имеет проекта «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения», а у части объектов отсутствуют ограждения первого пояса, что указывает на то, что охрана источников водоснабжения не осуществляется в полной мере.

Предприятиям района, имеющим лицензию на добычу подземных вод, необходимо обеспечить организацию ЗСО источников водоснабжения в соответствии с проектом. При этом должны строго соблюдаться размеры поясов ЗСО и мероприятия по их обустройству и ограничению в их пределах хозяйственной деятельности. Расчет размеров поясов ЗСО должен быть выполнен в соответствии с "Рекомендациями по гидрогеологическим расчетам для определения границ II и III поясов ЗСО подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, Москва, 1983 г).

Обеспечение режима

особо охраняемых природных территорий

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

В соответствии со ст. 27 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

На сегодняшний день состояние четырех особо охраняемых природных территорий, расположенных в пределах района, удовлетворительное. Для обеспечения охраны ООПТ необходимо:

1. Боярышниковая роща - произвести санитарную очистку лесонасаждений, ограничить проезд по территории памятника природы. Организовать охранную зону (30 м) вокруг «Рощи», ограничивающую распашку территории, предусмотрев высев в ее пределах многолетних трав.

2. Кустарниковая роща с редкой растительностью  - произвести санитарную очистку лесонасаждений, ограничить проезд по территории памятника природы.

3. Липовая аллея - произвести санитарную рубку деревьев и очистку прилегающей территории. Организовать охранную зону (30 м) вокруг «Липовой аллеи», ограничивающую использование территории частными подворьями.

4. Родник колхоза им. Кирова - выполнить обкладку родника кирпичом для предотвращения осыпания грунта, организовать спуск к роднику, расчистку от грунта в радиусе 5 м от истока. Организовать охранную зону на расстоянии 10 метров по периметру от объекта, в пределах которой исключить проезд транспорта, произвести высев многолетних трав. Осуществлять постоянный санитарный уход в пределах родника, охранной зоны и прилегающей к ним территории.

Для указанных ООПТ необходимо произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ; оформить паспорта ООПТ и охранные обязательства в установленном законом порядке.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Более подробно вопросы охраны окружающей описаны в соответствующем разделе проекта, выполненном научно-исследовательским институтом прикладной и экспериментальной экологии Кубанского Государственного аграрного университета в составе настоящего проекта схемы территориального планирования муниципального образования Кущевский район.

5.8. Охрана памятников историко-культурного наследия

В составе данного проекта выполнен раздел по охране объектов историко-культурного наследия, расположенного на территории Кущевского района. Раздел выполнен ОАО «Наследие Кубани».

Документация разработана в соответствии с Законом РФ «Об охране и использовании памятников истории и культуры», Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны», на основании «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 г. № 33, согласованной с Госстроем СССР письмом №ИП-6272 от 27.12.85 г., приложением № 6 к постановлению главы администрации Краснодарского края от 20.06.94 г. № 343 и другими нормативными документами о порядке проектирования.

На территории Кущевского района согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани» располагается 86 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. Большую часть в структуре культурного наследия после объектов археологии составляют памятники военной истории. Памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп, в районе выявлено 125.

В результате натурного обследования ОАО «Наследие Кубани» также выявлено 14 объектов архитектуры и 1 объект истории, предлагаемых к постановке на государственную охрану как объекты, представляющие культурную ценность.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны.

На схеме территориального планирования муниципального образования Кущевский район вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

Все виды земляных и строительных работ на территории временных охранных зон необходимо согласовывать с государственным органом охраны памятников на стадии отвода земельного участка.

С целью охраны и использования историко-культурного наследия предлагается:

- реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории;

- учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ;

- разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- проведение реконструкции, модернизации, инженерного оборудования районов исторической застройки с созданием современного уровня комфорта проживания и культурно-бытового обслуживания, благоустройства при сохранении облика исторических районов и градостроительных ансамблей с разработкой для исторических зон, индивидуальных проектов зданий;

- создание на базе крупных комплексов памятников истории и культуры заказников, заповедников и других охраняемых территорий;

- развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов;

- дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия района.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны.

На «Схеме территориального планирования муниципального образования Кущевский район»» вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

Все виды земляных и строительных работ на территории временных охранных зон необходимо согласовывать с государственным органом охраны памятников на стадии отвода земельного участка.

С целью охраны и использования историко-культурного наследия предлагается:

- реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории;

- учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ;

- разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- проведение реконструкции, модернизации, инженерного оборудования районов исторической застройки с созданием современного уровня комфорта проживания и культурно-бытового обслуживания, благоустройства при сохранении облика исторических районов и градостроительных ансамблей с разработкой для исторических зон, индивидуальных проектов зданий;

- создание на базе крупных комплексов памятников истории и культуры заказников, заповедников и других охраняемых территорий;

- развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов;

- дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия района.

Более подробно памятники историко-культурного наследия описаны в соответствующем разделе ОАО «Наследие Кубани» в составе настоящего проекта.

- Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений

Территориально-планировочная организация Кущевского района находится в тесной взаимосвязи  со структурой Краснодарского края и зависит от сложившихся природно-климатических и экономико-географических особенностей.

При подготовке предложений по проектной организации территории края учитывался целый ряд следующих принципиальных факторов:

-	планировочная структура района является составной частью планировочной структуры Краснодарского края;

-	предлагаемая открытая планировочная структура позволит свободно развивать район по нескольким планировочным направлениям;

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

-	упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

-	охрану окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

-	размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях.

-	сложившееся и прогнозное размещение производительных сил.

Главные положения перспективной планировочной организации развития Кущевского района включают в себя:

- дальнейшее развитие существующих планировочных осей;

- формирование урбанизированных территорий;

- четкое функциональное зонирование территории.

Проектные предложения направлены на решение главной проблемы: совершенствование территориальной организации территории за счет ее сбалансированной пространственной организации, рационального размещения производительных сил.

Перспективный планировочный каркас территории формируется сочетанием урбанизированного и природно-экологического каркасов.

Основные урбанизированные оси района формируются коммуникационными коридорами федерального и территориального значения, трассами транспортных коммуникаций, обеспечивающих основные внешние связи района с остальными районами края и регионами Российской Федерации.

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать созданию устойчивой планировочной системы территории Кущевского района.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации схемой территориального планирования муниципального образования Кущевский район предложены этапы реализации проектных решений.

Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования:

Исходный год 				         	2008г.

Первый этап  – I очередь строительства	2018г.

Расчётный срок 			           	2028г.

Отдалённая перспектива		           	2043г.

Ниже в таблице 45 отражена информация о мероприятиях по реализации проектных решений, предложенных настоящим проектом, а также последовательность их выполнения.

Таблица 45 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений –лист 1 из 13 листов

Таблица 45 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений – лист 2 из 13 листов

Таблица 45 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений –лист 3 из 13 листов

Таблица 45 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений –лист 4 из 13 листов

Таблица 45 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений –лист 5из 13 листов

Таблица 45 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений –лист 6 из 13 листов

Таблица 45 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений –лист 7 из 13 листов

Таблица 45 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений –лист 8 из 13 листов

Таблица 45 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений –лист 9 из 13 листов

Таблица 45 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений – лист 10 из 13листов

Таблица 45 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений –лист 11 из 13 листов

Таблица 45 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений –лист 12 из 13 листов

Таблица 45 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений –лист 13 из 13 листов

7. Проектное предложение по использованию земель

муниципального образования Кущевский район

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели муниципального  образования Кущевский район определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

В целом Кущевский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональной развитие ряда населенных пунктов – центров сельских поселений и районного центра предусматривается в соответствии с разработанными генеральными планами станицы без изменения существующих границ и выхода на земли сельскохозяйственного назначения.

Данным проектом предусматривается возможность незначительной трансформации и перевода земель поселения из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог, АЗС, мостов, развязок, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций; устройства мест для складирования и сортировки твердых бытовых отходов, размещения кладбищ традиционного захоронения, а также реализации утвержденной стратегии долгосрочного развития  муниципального  образования Кущевский район.

Разработанная схема не является основанием для перевода земель из категории сельскохозяйственного назначения в другую категорию, а служит лишь основанием для резервирования территории с целью соблюдения стратегических интересов муниципального образования и предотвращения строительства незапланированных объектов.

Решения разработанной схемы будут детализированы генеральными планами сельских поселений или их частей.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8. Основные технико-экономические показатели

Таблица 46

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | общая площадь земель муниципального района в установленных границах | тыс. га | 237,216 | 237,216 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | тыс.га | 15,888 | 15,888 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 208,173 | 207,343 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | тыс. га | 2,362 | 3,192 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га | 0,037 | 0,037 |
| 1.5 | земли лесного фонда | тыс. га | 1,091 | 1,091 |
| 1.6 | земли водного фонда | тыс. га | 8,168 | 8,168 |
| 1.7 | земли запаса | тыс. га | 1,534 | 1,534 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | всего | тыс. чел. | 70,743 | 80,240 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1. | численность постоянного населения |  | 70,743 | 80,240 |
| 2.1.2. | численность временного населения, в том числе |  | - | - |
| 2.1.2.1 | численность рекреантов |  | - | - |
| 2.1.2.2 | численность обслуживающего персонала сезонных учреждений отдыха |  | - | - |
| 2.1.2.3 | численность обслуживающего персонала с семьями на территории игорной зоны |  | - | - |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 12,818 | 16,529 |
|  |  | % от общей численности населения | 18,12 | 20,60 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 41,802 | 42,644 |
|  |  | % от общей численности населения | 59,09 | 53,15 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 16,123 | 21,067 |
|  |  | % от общей численности населения | 22,79 | 26,25 |
| 2.4 | Численность занятого населения | тыс. чел. | 27,700 | 33,262 |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте | 66,26 | 78,00 |
| 2.5 | Число поселений |  |  |  |
|  | Всего | единиц | 12 | 12 |
| 2.6.2 | - сельских поселений | единиц | 12 | 12 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади | 1448,1 | 1922,2 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 20,5 | 24,0 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 75 | 100 |
|  | канализацией | % | 75 | 100 |
|  | газопроводом | % | 100 | 100 |
|  | теплом | % | 91 | 100 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 1694 | 4609 |
| 4.1.2. | Общеобразовательные учреждения | место | 9315 | 10733 |
| 4.1.3. | Средние специальные учебные заведения | место |  |  |
| 4.1.4. | Высшие учебные заведения | место | 625 | 625 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения: |  | 1754 | 1754 |
| 4.2.1. | Больницы | койка | 685 | 1081 |
| 4.2.2 | Поликлиники | посещен.в смену | 1505 | 1505 |
| 4.2.3. | Аптеки | учрежд. | 7 | 13 |
| 4.2.4. | Станции СМП | автомобиль | 8 | 8 |
| 4.3 | Оздоровительные учреждения, отдыха и туризма | мест | - | - |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Учреждения клубного типа | зрительское место | 9060 | 9060 |
| 4.4.2 | Кинотеатры | место | 300 | 2006 |
| 4.4.3. | Танцевальные залы | место | 0 | 481 |
| 4.4.4 | Библиотеки | учреждения | 20 | 20 |
| 4.4.5 | Музеи | учреждения | 3 | 3 |
| 4.4.6 | Театры и концертные залы | место | - | - |
| 4.4.7. | Выставочные залы | учреждения | 0 | 1 |
| 4.4.8 | Универсальные спортивно-зрелищные залы | место | - | - |
| 4.5. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |
| 4.5.1. | Спортивные залы | м2 зала | 1574 | 5617 |
| 4.5.2. | Плавательные бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 0 | 1605 |
| 4.5.3 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 211820 | 211820 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Плотность автомобильной транспортной сети | км/1000 кв.км | 117,3 | 135,0 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 298,0 | 308,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | - | 58 | 58 |
|  | - территориального значения | - | 240 | 250 |
| 5.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 280,1 | 308,0 |
|  |  | % | 89,5 | 100 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 230 | 300-375 |
| 5.5 | Общая протяженность железных дорог | км | 64,04 | 64,04 |
| 5.6 | Количество железнодорожных вокзалов (станций): | единиц | 3 | 3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - пассажирских | - | 2 | 2 |
|  | - грузовых | - | 1 | 1 |
| 5.7 | Магистральный трубопроводный транспорт |  |  |  |
|  | - протяженность газового трубопровода | км | 211,7 | 211,7 |
|  | - протяженность нефтяного трубопровода | км | 52,45 | 52,45 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. в год | 453,6 | 606,3 |
| 6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.\ч. | 6412 | 7556 |
| 6.3 | Источники покрытия электронагрузок |  |  |  |
|  | - ТЭС | МВт | - | - |
|  | - ПС | МВт | 52,7 | 92,7 |
| 6.4 | Протяженность сетей всего | км | 831,9 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - линий электропередач низкого напряжения (10 кВ) | км | 1087 | 1087 |
|  | - линий электропередач среднего напряжения (35 кВ) | км | 345 | 345 |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (110 кВ) | км | 105,6 | 105,6 |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (220 кВ) |  | 30,3 | 30,3 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 80 | 100 |
| 6.6 | Потребление газа всего | млн. м3/год | 126,24 | 243,38 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 126,24 | 243,38 |
| 6.7 | Количество источников подачи газа( АГРС) | штук | 7 | 7 |
| 6.8 | Протяженность головных сетей всего, в том числе | км | 165,88 | 256,68 |
|  | - газопровод среднего давления |  | 18,23 | 39,73 |
|  | - газопровод высокого давления | км | 147,65 | 216,95 |
| VII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 98 | 108 |