Введение

Генеральный план Ильинского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края разработан на основании муниципального контракта на разработку проектной документации от 4 сентября 2009г. № 23 и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на I очередь строительства (до 2020 года), расчетный срок (до 2030 года), долгосрочную перспективу (до 2045 года) планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Генеральный план Ильинского сельского поселения является правовым актом муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем инженерной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территории первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

содержатся предложения по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Основанием для проектирования генерального плана являются следующие материалы и документы:

- муниципальный контракт на разработку проектной документации от 4 сентября 2009г. № 23.

- задание на разработку генерального плана, утвержденное Главой Ильинского сельского поселения и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрацией муниципальных образований Ильинское сельское поселение и Кущевский район и районными организациями (представлены в томе 6 «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания. Выполнен анализ существующего использования территории населенного пункта, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

В проекте использованы ранее выполненные работы:

- проект «Схема территориального планирования Кущевского района Краснодарского края», разработанный ОАО «Институт территориально развития Краснодарского края».

- разработанные в «Схеме территориального планирования муниципального образования Кущевский район» топографическая съемка М1:25000 и раздел «Инженерно-геологическое районирование территории»;

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 16 июля 2008 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Лесного кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. №1381-П;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция);

- противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план Ильинского сельского поселения разработан на топографической съемке М 1:25000.

Генеральный план является архитектурной моделью развития поселения на ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития . территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1. Характеристика природных условий

1.1.1. Характеристика и анализ природно-климатических условий

Ильинское сельское поселение входит в состав Кущевского района, который расположен в пределах северо-восточной степной провинции.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные скорости которых достигают 30 м/с (с порывами до 40м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 -  +200С.

Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с севера или северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами, сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-300С. Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий с установлением снежного покрова, оттепелей и полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (ранние -17 сентября, поздние -30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течение 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха –40С.). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней)- до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75% зим  снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989г).

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.

Рис. 1

Средняя температура января колеблется за период наблюдений 1931-2000г.г от минус 20С до минус 90С, минимальная температура января -250С ; абсолютный минимум - -360С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 400С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 300С.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля - начале марта, глубина проникновения 00С в почву не превышает 40 см, минимальная - 0 см, максимальная - 69 см.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникает в глубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. Поздние заморозки отмечались 8.05.84г., поздние заморозки на поверхности почвы отмечались 31.05.78г. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяется на юго-восток азорский антициклон. С переходом через +150С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +350С - + 400С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля -+40,40С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985г. диаметр обледенения достиг 35 мм. Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987г), в среднем - 42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Территория Ильинского сельского поселения относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая средне-месячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум - 8%.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с приведена на рис.

Рис.2

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 Ильинского сельского поскеления принимаются:

- по расчетному значению снегового покрова - район – I, (карта 2), СНКК – 20-301-2000.

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –5 (карта 2);

- по расчетному значению давления ветра - район - III (карта 1), СНКК – 20-301-2000;

- по толщине стенки гололеда III (карта 4);

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в январе – район 00 (карта 5);

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в июле – район 25 (карта 6);

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры ((С), в январе – район 150 (карта 7).

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа, максимальный – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем -30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

## 1.1.2. Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко) территория Ильинского сельского поселения входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Более мелким геоморфологическим таксоном, в пределы которого входит территория поселения является так называемая Степная равнина (северо-западная часть Прикубанской равнины).

В пределах Степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Выполаживание склонов речных долин, большая их задернованность затрудняет выделение четких контуров геоморфологических элементов. Несмотря на это, долины этих рек широко разработаны, их склоны почти повсюду несут останцы террас. Водораздельные пространства изобилуют просадочными блюдцами.

Непосредственно территория Ильинского сельского поселения включает следующие геоморфологические элементы:

- склоны водоразделов;

- водораздельные пространства;

- ложбины стока и балки.

Склоны водоразделов занимают почти половину территории. Склоны очень пологие, крутизна их составляет порядка 2-4 градуса. Наклон в сторону реки. Первоначальный рельеф не изменен.

Водораздельные пространства занимают также значительную территорию. Они имеют покатую округлую форму, в рельефе распластаны и четкого очертания не имеют. Территория водоразделов не застроена, в связи с удаленностью их от населенных пунктов.

Ложбины стока и балки представляют собой густую разветвленную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов – 2-3 балки на один километр. Развитие оврагов практически прекратилось, т.е. это, в большинстве, стабилизированные балки. Врез их плавный, неглубокий. Территория ложбин и балок занимает около 10-15%. В основном, ширина их составляет около 100-150м. Длина ложбин стока и балок составляет 5.0-3.0км до 1.0-1.5км. В устьях некоторых ложбин, поверхность затапливается в паводковый период и заболачивается. Территория их не застроена.

## 1.1.3. Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

- почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

- почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

- почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

- почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

В пойме распространены аллювиальные луговые почвы. Занимают прирусловые повышения. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Почвы на территории склонов и водоразделов, за исключением поймы, отнесены к 1-му типу – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Растительность.

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория поселения.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотнодерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой, костер безостый, а на залежах - пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым.

В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника.

# 1.1.4. Геологическое строение

## Стратиграфия, генезис отложений, стратиграфо-генетические комплексы

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до разведанной глубины –15.0м:

- голоценовые аллювиальные отложения (аQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (аdQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (рdQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (аQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (аQII).

Аллювиальные отложения распространены в пойме рек и представлены глинами, суглинками, от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками просадочными и непросадочными.

Пролювиально-делювиальные отложения распространены в балках, представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для склонов и представлены суглинками просадочными и непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vd QIII) распространены на надпойменных террасах, склонах и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0 -10 м и более.

Верхнеплейстоценовые и среднеплейстоценовые аллювиальные отложения залегают под покровными на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами с прослоями, гнездами и линзами песка.

Под вышеописанными покровными отложениями залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные непросадочными суглинками и глинами (vd QI, vd QЕ ).

## Тектоническое строение, неотектоника

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) территория поселения входит в Платформенный склон Скифской плиты.

Эта область слабых прогибаний платформенного склона, простирается от берегов Азовского моря на северо-западе до Ставропольского поднятия на юго-востоке.

С севера она ограничена узкой полосой пермско-юрской грабен-мегасинклиналью системы Западного и Восточного Манычей.

С юга эта область отделяется сложной системой Бейсуго-Челбасского, Алексеевского и Расшеватского поднятий.

Почти вся низменная часть Западного Предкавказья расположена в пределах эпигерцинской Скифской плиты, характеризующейся поэтажным строением.

Нижний структурный этаж представлен складчатым комплексом пород палеозоя, слагающим консолидированный фундамент платформы.

Верхний структурный этаж имеет сложное внутреннее строение и распадается на три яруса.

Главной особенностью строения верхнего чехла области платформенного склона по отложениям верхнего олигоцен-неогенового яруса, является подавляющее разнообразие слабонаклонных плосковогнутых впадин разного размера и конфигурации, в разной мере изолированных и осложненных малоамплитудными валообразными поднятиями и зонами нарушений.

В пределы платформенного склона входят несколько структур, одной из которых является Канеловский вал, непосредственно в пределы которого и входит территория Ильинского сельского поселения.

Канеловский вал, являющийся стержневой структурой «факела» простирается и погружается по азимуту 1840. При ширине в северной части порядка 5км он прослеживается вдоль Канеловского разлома у зоны Транскавказского разлома до Кущевской зоны смятия на протяжении около 52км. Вал весьма отчетливо выражен пологим поднятием в отложениях всех подразделений моласс, имея амплитуду по подошве сармата 26км, мэотиса 5-10м, понта около 15км, киммерия около – 40м, куяльника – 35м. Еще лучше выражен вал в поверхности фундамента, где ширина его достигает – 30км, а амплитуда превышает 0.5км.

По поверхности докембрия вал прослеживается на глубине с 1.0 км до 1.4км, по палеозою от 2.5км до 3.0км, погружаясь к югу.

Территорию поселения в юго-восточной части пересекает Кущевский тектонический разлом.

# 1.1.5. Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

-Западно-Кубанский краевой прогиб;

-Восточно-Кубанский прогиб;

-Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Ильинского сельского поселения входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

## Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод склонов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0.5 м до 1.0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Третья разновидность террасового режима характеризуется глубоким положением уровней на глубинах более 10.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 5.0 до 10.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине более 10.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды не обладают агрессивными свойствами.

Кроме описанного режима подземных вод в застроенных частях территории района еще можно выделить техногенный вид режима для участков территории, где его воздействие является преимущественным.

# 1.1.6. Свойства грунтов

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам связных, подгруппам осадочных, типу минеральных, виду глинистых и к классу природных дисперсных, к группам несвязных, подгруппам осадочных, типу полиминеральных, виду песков.

Инженерно-геологические элементы выделены на территории Кущевского района в зависимости от геоморфологического положения:

на пойменной террасе;

на надпойменной террасе;

на склонах и водоразделах.

Ильинское сельское поселение расположено на территории района ложбин стока балок и района склонов водоразделов.

В пределах устьев ложбин стока выделены следующие наиболее характерные инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-1 – суглинки тугопластичные, тяжелые, пылеватые, непросадочные.

ИГЭ-2 – илы суглинистые, пылеватые, текучие.

ИГЭ-3 – илы глинистые, текучие, с прослоями торфа.

В пределах склонов и водоразделов выделены следующие, наиболее характерные инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-9 – суглинки твердые, тяжелые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 90кПа.

ИГЭ-10 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные. Второй тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 60кПа.

ИГЭ–11 – глины легкие, пылеватые, твердые, непросадочные. Распространены под покровными просадочными грунтами до разведанной глубины 10.0м.

ИГЭ–12 – суглинки тяжелые, пылеватые, тугопластичные. Распространены под покровными грунтами в интервале глубин 10.0-15.0м.

# 1.1.7. Специфические грунты

Из специфических грунтов на территории поселения распространены:

- просадочные грунты;

- органо-минеральные (илы).

## Просадочные грунты

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На территории поселения выделены грунты первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах склонов и водоразделов выделены два инженерно-геологических элемента с просадочными свойствами:

ИГЭ-9 – суглинки твердые, тяжелые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 90кПа.

ИГЭ-10 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные. Второй тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 60кПа.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

## Органо-минеральные грунты

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Следует учитывать также, что подземные воды в биогенных грунтах и илах, как правило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

По характеру залегания биогенные делятся на грунты открытые, погребенные и искусственно погребенные.

К открытым относятся биогенные грунты, не перекрытые естественно сформированными песчано-глинистыми отложениями.

К погребенным грунтам относятся биогенные грунты, залегающие в виде линз и прослоев на различной глубине и перекрытые естественно сформированными отложениями.

Искусственно погребенными следует называть биогенные грунты, перекрытые искусственно сформированными отложениями.

Отложения отнесены к погребенным илам. Обычно илы погребены под аллювиальными отложениями или под водой.

При проектировании на илах необходимо учитывать их специфические свойства: тиксотропию и газовыделение.

Органо-минеральные грунты распространены в пределах устьев ложбин стока. Суммарная мощность их различна, но в целом, она превышает 5.0м. Залегают эти грунты на глубинах 2.0-3.0м и более. Представлены они следующими инженерно-геологическими элементами:

ИГЭ-2 – илы суглинистые, пылеватые,  текучие. Модуль деформации – 2.0 Мпа. Физико-механические свойства представлены в таблице 6.2.

ИГЭ-3 – илы глинистые, текучие, с прослоями торфа. Модуль деформации 1.3 Мпа.

# 1.1.8. Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории поселения имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

## Экзогенные процессы

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

- сооружение искусственных прудов;

- зарегулирование рек;

- утечки из водонесущих коммуникаций;

- барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

- изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

- близкое залегание водоупорных грунтов;

- низкие фильтрационные свойства грунтов;

- заиление русел и тальвегов ложбин стока;

- реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

К таким площадям отнесены территории пойм рек и устьев ложбин стока.

Принимая во внимание глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

Затопление территории поверхностными водами распространено на поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Поверхностные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков.

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. Площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%, реже, на склонах, крутизной более 6°, увеличивается до 2 %.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую. Наиболее распространенным процессом является овражная эрозия.

Русловые врезы длиной около 800м в овраге (балке) IV стадии развития длиной от 1,5-2 до 4км отмечены на правом борту долины р.Эльбузд в районе с.Ильинское и х.Осенний. Свежие русловые врезы образовались в верхних частях оврагов-балок, находившихся в IV стадии развития и все являются висячими.

Крайне ограниченное развитие по берегам реки имеют участки боковой эрозии – на р.Эльбузд. Русло реки вдоль берегов поросло болотной растительностью.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории поселения. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям надпойменных террас, склонам и водоразделам.

Эоловые процессы, дефляция на территории поселения наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

## Эндогенные процессы

Фоновая сейсмичность территории поселения согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории поймы реки категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, на водоразделах, где распространены просадочные грунты второго типа, категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Территорию поселения пересекает Кущевский тектонический разлом.

# 1.1.9. Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 территория поселения входит в пределы:

- инженерно-геологического региона – I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

- инженерно-геологической подобласти – I – А1 –Равнины низменной, аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Степная равнина, северная часть Прикубанской равнины).

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы на территории Кущевского района выделены по геоморфологическим элементам:

I-инженерно-геологический район – пойм степных рек Ея, Куго-Ея, Кавалерка и Чубурка;

II-инженерно-геологический район – надпойменных террас рек Еи и Куго-Еи;

III-инженерно-геологический район – ложбин стока и балок;

IV- инженерно-геологический район – склонов водоразделов;

V- инженерно-геологический район –водораздельных пространств;

На территории Ильинского сельского поселения выделены I, III, IV и V инженерно-геологические районы.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – I-1:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками и глинами иловатыми с линзами и прослоями песка и ила.

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - III-4:

III-4 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными и суглинками сезонно просадочными, перекрытыми почвой просадочной;

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - IV -3:

IV-3 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных и эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, первого типа грунтовых условий по просадочности.

В пятом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - V -5:

V-5 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, первого типа грунтовых условий по просадочности, представленных суглинками просадочными.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2.0м;

б - подземные воды на глубине от 2.0до 5.0 м;

в - подземные воды на глубине от 5.0 до 10.0 м;

г – подземные воды на глубине более 10.0м.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0.0 до 2.0 м - (I-1-а).

В третьем инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (III-4-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (III-4-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м (III-4-г).

В четвертом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (IV-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (IV-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м - (IV-3-г).

В пятом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м - (V-5-г).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

# 1.1.10. Заключение

# Изученная площадь характеризуется:

-простыми условиями (I);

-условиями средней сложности (II);

-сложными условиями в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97, часть 1.

В итоге, по изученным инженерно-геологическим условиям представлены следующие выводы:

1. Рельеф территории равнинный, с элементами речных долин, террасированный с общим уклоном на север-северо-запад.

На территории поселения выделены следующие геоморфологические элементы:

- склоны межбалочных водоразделов;

- водораздельные пространства;

- ложбины стока и балки.

3. Геологическое строение обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до глубины 15.0м:

- голоценовые аллювиальные отложения (аQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (аdQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (рdQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (аQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (аQII).

5. Из специфических грунтов в пределах территории поселения распространены:

-просадочные грунты;

-органо-минеральные (илы).

На площади изысканий выделены грунты первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

ИГЭ-4 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 150кПа. Распространены с поверхности, как покровные до глубины 2.5-4.5м, мощность их меняется в зависимости от гипсометрического положения.

ИГЭ-9 – суглинки твердые, тяжелые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 90кПа.

ИГЭ-10 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные. Второй тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 60кПа.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Отложенияотнесены к погребенным илам. Обычно илы погребены под аллювиальными отложениями или же под водой, представлены они следующими инженерно-геологическими элементами:

ИГЭ-2 – илы суглинистые, пылеватые,  текучие. Модуль деформации – 2.0 Мпа.

ИГЭ-3 – илы глинистые, текучие, с прослоями торфа. Модуль деформации 1.3 Мпа.

При проектировании на илах необходимо учитывать их специфические свойства: тиксотропию и газовыделение.

6. К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

подтопление;

затопление;

заболачивание;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

просадка грунтов;

дефляция, пыльные бури;

сейсмичность.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – подтопление, затопление, эрозионные процессы и сейсмичность.

Территория ложбин стока и балок

- (инженерно-геологические таксоны - III-4-б,в,г) - не благоприятны для строительства, так как это территория ложбин и оврагов, т.е. территория, пораженная эрозионными процессами. Рекомендуется строительство без подвалов или их гидроизоляция, применение сульфатостойких цементов, противоэрозионные мероприятия, расчистка русел и регулирование стока поверхностных вод.

Территория склонов

- (инженерно-геологический таксон - IV-3-б) -  условно благоприятен для строительства - это территория подножий склонов. Подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциально подтопляемая. Рекомендуется строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, дренаж и учет просадки.

- (инженерно-геологический таксон - IV-3-в, IV-3-г) - благоприятен для строительства. Территория неподтопляемая, поскольку уровень подземных вод находится на глубине более 5.0м. Негативными процессами являются наличие просадки, плоскостная эрозия. Рекомендуется учесть просадочные свойства грунтов первого типа и исключить утечки из водонесущих коммуникаций.

Территория водораздельных пространств

- (инженерно-геологический таксон -  (V-5-г) - территория благоприятна для строительства, так как подземные воды расположены на глубине от 5.0м до 10.0м и более, т.е. это территория не подтопляемая, подземные воды и грунты не агрессивны для бетонов. Необходимо учесть просадочные свойства грунтов первого типа.

1.2. Краткая историческая справка

Ильинское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Кущевский район Краснодарского края. Расположено в северо- восточной части района, близ северной границы края с Ростовской областью. В его состав, по мимо села Ильинское ,входят хутора Новобатайский и Осенний. Число жителей Ильинского сельского поселения, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, составляло 1 490 человек, в том числе 1 221 человек проживало в селе Ильинское, а население хуторов Новобатайский и Осенний – 78 и 191 человек соответственно.

Центр сельского поселения – село Ильинское - расположено на берегу степной реки Эльбузд.

Село Ильинское является старейшим неказачьим поселением в Кущевском районе; его история связана с императорским Указом 1848 года «О заселении южных областей за счет крестьян из центральных губерний России». В то время территория нынешнего Кущевского района входила в состав Земли войска Донского. Первые переселенцы из Курской и Костромской губерний в количестве 40 семей обосновались в этих местах и основали новый населенный пункт вскоре после появления этого документа. Село получило название по имени Ильи Мельникова, владевшего землями по реке Эльбузд, дарованных ему императором Николаем I за участие в подавлении польского восстания. Поселенцам было выделено по три десятины земли на мужскую душу. В 1861 году прибыло еще семь семей из Полтавской губернии. В первый же год в Ильинке была заложена деревянная церковь. 22 мая 1863 году освятили Храм во имя Святого благоверного князя Александра Невского.

После земской реформы 1864 года с.Ильинка становится волостным центром и прибывало в этом статусе до 1920 года.

Село Ильинское росло и обустраивалось. В1865 году открылись больница и ветеринарный пункт, в следующем году открылось земское трехклассное училище, подведомственное Министерству народного просвещения. С 1877 года при Ильинском Храме Святого благоверного князя Александра Невского стала действовать церковно– приходская трехклассная школа.

Основным занятием местных жителей являлись земледелие и различные ремесла. Главной зерновой культурой была озимая пшеница, в меньших количествах сеяли рожь. Для личного потребления выращивали гречиху, просо, горох, фасоль. Во второй половине XIX столетия получил распространение и становится в ряд основных продуктов питания картофель, который ильинцы высаживали на приусадебных участках.

В 1870 году Земля войска Донского была переименована в Область войска Донского. В 1881 году возник хутор Осенний Ильинской волости, а хутор Новобатайский был основан в 1909 году.

Во время первой русской революции 1905-1907 годов в селе Ильинское велась, в том числе местной интеллигенцией, активная агитационная пропаганда. Осенью 1906 года готовилось вооруженное восстание: завезено оружие, организовывались отряды. Однако казаки, вскоре прибывшие в село, предотвратили выступление: часть руководителей подполья была арестована, а другие – скрылись.

В начале XX в. с. Ильинское являлось одним из самых бедных в волости. В нем проживало около 500 семей, в большинстве своем безземельных бедняков и батраков. Они были вынуждены  арендовать пахотные земли за значительную часть урожая.

В годы Первой мировой войны положение ильинских крестьян еще более ухудшилось, их эксплуатация со стороны кулаков и помещиков усилилась. Февральская революция 1917 года вновь вызвала революционный подъем. Безземельные и малоземельные крестьяне, в том числе вернувшиеся с фронта, требовали раздела земли. В противовес им ильинские землевладельцы создали свой союз, куда вошли все кулаки. Боясь выступления крестьян и захвата ими земель, землевладельцы вызвали в Ильинку казачью кавалерийскую часть, находившуюся там до июля 1917 года.

После октябрьского большевистского переворота в России развернулась гражданская война. В начале февраля 1918 года  был организован Ильинский революционный отряд, состоящий из бывших фронтовиков. Этот отряд впоследствии стал частью знаменитого красногвардейского подразделения, т.н. Стальной дивизии, в которой сражались более 600 крестьян и батраков Ильинской волости. В июле того же года село и его округ заняли войска Добровольческой армии под командованием А.И.Деникина. Во второй раз Советская власть в селе Ильинское, как и везде на Дону и Кубани, устанавливается в 1920 году, после победы большевиков.

В том же году Область войска Донского была переименована в Донскую область. В 1924 году Донскую область, как самостоятельную административно – территориальную единицу, упразднили, а ее территория, разделенная на округа и районы, вошла в Юго–Восточный край. На основании постановления Президиума ВЦИК от 16 октября 1924 года Юго–Восточный край переименовали в Северо–Кавказкий. В связи с этими мероприятиями был образован Кущевский район Ростовского округа.

В 20–х годах малоземельные и безземельные крестьяне объединились в товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы), сельхозкоммуны. В 1930 году, во время компании по проведению коллективизации в Кущевском районе, на их основе был организован колхоз – комбинат, с земельным участком площадью 10 000 гектаров. В том же году, чтобы обслуживать окрестные колхозы, создана Ильинская машинно – тракторная станция (МТС).

10 января 1934 года Северо – Кавказкий край был разделен на два:Азово – Черноморский с центром в Ростове – на – Дону и Северо – Кавказкий с центром в Пятигорске. В состав Азово – Черноморского края вошли районы Дона, Кубани и Адыгея.

13 сентября 1937 года из Азово – Черноморского края выделились Краснодарский край и Ростовская область. По новому административно – территориальному делению, территория Кущевского района вошла в состав Краснодарского края.

В 1941 году началась Великая Отечественная война, и большая часть мужского населения ушла на фронт. Все тяготы ведения колхозного хозяйства легли на плечи женщин, стариков и подростков. Территория будущего Ильинского сельского поселения около полугода была оккупирована фашистскими захватчиками.

После изгнания гитлеровцев началось восстановление разграбленного и разрушенного народного хозяйства.

С начала 50–х годов наблюдался экономический рост колхоза и уровня благосостояния жителей, населенные пункты благоустраивались.

Колхоз стал многоотраслевым, повысилась урожайность и производительность труда, увеличилось количество техники. Появились новые производственные объекты.

Сегодня в Ильинском сельском поселении действуют колхоз «Заря», 8 фермерских хозяйств, филиал ГУПа «Крайводоканал». Имеются средняя общеобразовательная школа, детский сад, культурно–досуговый центр, амбулатория, почтовое отделение, сберкасса, аптека, столовая, магазины. В 2006 году после реконструкции открыты клуб и пункт бытового обслуживания. Населенные пункты поселения газифицированы.

1.3. Расположение Ильинского сельского поселения

в системе расселения

Ильинское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Кущевский район. Сельское поселение находится в северо-восточной части района, в 25 км от районного центра – станицы Кущевской. Село Ильинское расположено в южной части поселения, на берегу реки Эльбузд. В его состав, помимо села Ильинского, входят хутора Осенний и Новобатайский.

Ильинское сельское поселение граничит:

- на северо-западе, западе и юго-западе– с Раздольненским сельским поселением;

- на юге – с Кущевским сельским поселением;

- на севере и северо-востоке – с Полтавченским сельским поселением;

- на востоке – с Глебовским сельским поселением.

1.4. Административное устройство муниципального образования

Ильинское сельское поселение

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Кущевский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года.

Сельское поселение было наделено статусом муниципального образования с административным центром в селе Ильинском.

На территории поселения расположены 3 населенных пункта, где по состоянию на 01.01.2010 г. проживало 1440 человек, из них:

в селе Ильинское - 1253 человека;

в хуторе Осенний – 134 человека.

в хуторе Новобатайский – 53 человек

Площадь сельского поселения равна 9298,32 га.

Сегодня в Ильинском сельском поселении действуют: колхоз «Заря», крестьянско-фермерское хозяйство «Агромакс», ООО «Агромакс», ООО «Колос».

1.5. Экономическая база развития муниципального образования

Ильинское сельское поселение

Территория планирования традиционно выделяется сельским профилем специализации – структура и стоимостные объемы ее экономического продукта преимущественно формируются в сельском хозяйстве.

На уровне хозяйствующих субъектов аграрный сектор объединяет 7 предприятий различной организационно-правовой принадлежности и личные подсобные хозяйства населения. Самым крупным сельхозпроизводителем поселения является колхоз «Заря» с численностью работающих 176 человек.

Фонд земель сельскохозяйственных угодий насчитывает 8,4 тыс. га (из них 8,0 тыс. га – пахотный фонд) – более 90% территориальных ресурсов поселения.

Прежде всего, внутриотраслевая специализация сельского хозяйства неразрывно связана с возделыванием зерновых, они составляют основную долю посевных площадей. В динамике последних лет уровень производства зерна колеблется в пределах 12 тыс. тонн (в весе после доработки) – около 3,5 % объемов производства зерна в Кущевском районе.

Среди технических культур наибольшее применение в полеводстве получил подсолнечник: он занимает до 30% площадей посевного фонда. Его производство составляет 3-4 тыс. тонн в год, тем самым поселение обеспечивает 3 % общерайонного производства этой культуры.

Также в специализации сельского хозяйства поселения выделяются картофелеводство и овощеводство. Однако к настоящему времени преимущественно их развитие обеспечивается деятельностью личных подсобных хозяйств населения, отличающихся невысоким уровнем специализации и товарности производства.

Значителен удельный вес ЛПХ и в производстве продукции животноводства: 72 % - объемов реализации скота и птицы на убой, 85 % - валовых надоев молока. Всего в поселении производится 0,3- 0,5 тыс. тонн мяса, 1,3 тыс. тонн молока.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

(в соответствии с индикативным планом социально-экономического развития

Ильинского сельского поселения)

Таблица

| Наименование, единица измерения | 2008 год отчет | 2009 год оценка | 2009г./ 2008 г., % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн | 11,8 | 12,9 | 109,3 |
| 2 Сахарная свекла, тыс. тонн | 1,5 | 1,3 | 86,7 |
| 3 Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 3,3 | 3,4 | 103,0 |
| 4 Картофель - всего, тыс. тонн, | 0,9 | 0,8 | 88,9 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| 5 Овощи - всего, тыс. тонн | 0,44 | 0,41 | 93,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,44 | 0,41 | 93,2 |
| 6 Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,5 | 0,3 | 60,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,36 | 0,21 | 72,2 |
| 7 Молоко- всего, тыс. тонн | 1,35 | 1,3 | 96,3 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 1,15 | 1,13 | 98,3 |
| 8 Яйца- всего, тыс. штук | 1250 | 1300 | 1,04 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. штук | 1250 | 1300 | 100,0 |

В стоимостном выражении вся продукция сельского хозяйства поселения составляет около 290 млн. рублей, из которых 20-25 % приходится на долю личных подсобных хозяйств населения.

1.6. Население

В Ильинском сельском поселении по состоянию на 1 января 2010 года проживало 1440 человек постоянного населения: 1253 человека – в с.Ильинском, 53 человека – в х.Новобатайском, 134 человека - в х..Осеннем.

Удельный вес поселения в общей численности населения муниципальных образований Кущевского района составляет 2 %.

В поселении наблюдается тенденция абсолютного снижения численности населения: с момента последней Всероссийской переписи населения (2002 год) его численность сократилась на 50 человек или на 3,4 %.

# Оценка численности постоянного населения

# (в разрезе населенных пунктов в составе Ильинского поселения)

# Таблица

| Наименование | Численность населения, чел. | Динамика численности населения (2010/2002 гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 г. (ВПН)* | 2010 г. | абсолютное изменение, чел | относительное изменение, % |
| село Ильинское | 1221 | 1253 | 32 | 2,6 |
| хутор Новобатайский | 78 | 53 | -25 | -32,1 |
| хутор Осенний | 191 | 134 | -57 | -29,8 |
| Итого по поселению | 1490 | 1440 | -50 | -3,4 |

# *- Всероссийская перепись населения

На процесс депопуляции, с одной стороны, оказывают влияние компоненты естественного движения населения: рождаемость и смертность, соотношение которых характеризуется существенным превышением уровня смертности, и с другой – сальдо миграции за последний десятилетний период имеет отрицательное значение.

Как следствие демографических изменений: сдвигов в характере воспроизводства населения, в рождаемости и смертности и их соотношении, а также под влиянием миграции населения, сокращение численности населения сопровождается трансформацией его возрастной структуры в пользу старших возрастов.

# Половозрастной состав населения Ильинского поселения

# (по состоянию на 1 января 2010 года)

Таблица

| № п/п | Возрастная структура населения | 2009 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет | 226 | 15,7 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте | 839 | 58,3 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 375 | 26,0 |
|  | Итого по поселению | 1440 | 100 |

В соответствии с общепринятыми классификациями возрастная структура такого вида считается регрессивной и характеризуется очень высоким уровнем демографической старости.

1.7. Жилищный фонд

По данным администрации жилищный фонд Ильинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2009 г. составил 551 жилое строение общей площадью 23,4 тысячи квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 16,25м2.

Жилая застройка представлена индивидуальными и 2-х квартирными домами с приусадебными участками. Форма собственности – частная.

Техническое состояние жилищного фонда характеризуется низкой долей ветхого и аварийного жилья. На данную категорию жилья в структуре жилищного фонда приходится 1,2 %, что составляет порядка 0,3 тыс. м2 общей жилой площади (9 жилых строений, 20 человек).

В рамках реализации генерального плана ветхий и аварийный жилой фонд подлежит полной замене на 1 очередь строительства.

1.8. Структура обслуживания

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

Практически все объекты обслуживания расположены в административном центре поселения – селе Ильинском.

Из учреждений обслуживания сферы народного образования в сельском поселении функционируют детский сад и средняя общеобразовательная школа. Количество мест в учреждении дошкольного образования по проекту – 50, фактическая наполняемость – 46 детей; численность учащихся дневного общеобразовательного учреждения – 380 человек при плановой емкости 560 мест.

Для проведения культурно-досуговых мероприятий на территории села имеется Дом культуры.

Из учреждений системы здравоохранения в с.Ильинском расположены амбулатория на 25 посещений в смену, аптечный пункт.

Объекты физкультуры и спорта представлены стадионом и детской спортивной площадкой.

На территории поселения 1 предприятие общественного питания и 7 предприятий торговли. Число мест в объектах общественного питания – 24, площадь торговых залов объектов розничной торговли – 385 м2.

Предприятия бытового обслуживания представлены парикмахерской.

В селе Ильинском находится 1 отделение почтовой связи, филиал отделения сбербанка.

Опорный план М.1:25000

Условные обозн.

1.9. Существующая территориально-планировочная организация

Территория Ильинского сельского поселения расположена в северо-восточной части Кущевского района Краснодарского края.

В своих административных границах Ильинское сельское поселение занимает площадь 9298,32 га.

В границах поселения расположены:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

- земли водного фонда;

Территория Ильинского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 8295,5 га. Значительная часть земель сельскохозяйственного назначения занята под сельзозугодья – 6947,0га. В составе земель сельскохозяйственного назначения также входят земли крестьянско-фермерских хозяйств – 710,5га.

Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов и основных транспортных магистралей. Рельеф территории поселения равнинный с элементами речной долины, террасированный с общим уклоном на север-северо-запад, с абсолютными отметками 25,3 -68,5 м.

Кроме административного центра поселения – села Ильинского в состав поселения входят 2 хутора: Осенний и Новобатайский. Площадь земель населенных пунктов составляет 642,2 га.

По инженерно-геологическим условиям территория поселения в основном благоприятна для строительства. Хутор Новобатайский расположен на территории благоприятной для строительства. Село Ильинское и хутор Осенний расположены на территориях условно благоприятных для строительства, за исключением центральной части этих населенных пунктов, расположенных на берегу реки Эльбузд, территория которых характеризуется как неблагоприятная для строительства со сложными инженерно-геологическими условиями.

Связь с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильной дороге муниципального значения. По центральной части поселения с запада на восток проходит автомобильная дорога межмуниципального значения «с.Ильинское - с.Полтавченское» III технической категории, которая связывает поселение с федеральной автомагистралью М-4 «Дон» I технической категории.

с. Ильинское.

Село Ильинское – административный центр муниципального образования Ильинское сельское поселение расположено в южной части Ильинского сельского поселения. Расстояние до административного центра муниципального образования Кущевский район – ст.Кущевской -25 км.

Село Ильинское расположилось на территории, ограниченной с севера автодорогой «с.Ильинское – с.Полтавченское», с запада - землями крестьянско-фермерских хозяйств и землями водного фонда, с юга – землями сельскохозяйственного назначения, с востока – землями сельскохозяйственного назначения, водного фонда.

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге IV технической категории «с.Ильинское - с.Полтавченское».

В планировочном отношении село разделено рекой Эльбузд на два планировочных района, связь между которыми осуществляется по дамбе через реку. На территории села расположены жилая и производственная зоны. Объекты производственной зоны также примыкают к территории населенного пункта с северной, северо-восточной и южной сторон.

Общественный центр сформировался в центральной части села, в кварталах при пересечении ул.Мира и пер.Школьный. Объекты общественного центра представлены Домом культуры, магазинами, торговыми палатками, аптекой. Администрация Ильинского сельского поселения расположена в северной части села в производственной зоне колхоза «Заря».

Средняя общеобразовательная школа расположена рядом с общественным центром. В центральной части села по ул.Мира находится детский сад.

В северо-восточной части села расположены амбулатория на 25 посещений в смену и пожарное депо на 1 автомобиль.

По ул.Советской размещается ветуправление.

Для обслуживания жителей южного района села по ул.Южной расположен магазин товаров повседневного спроса..

Жилая территория представлена кварталами прямоугольной формы, площадью от 5,0 до 18,0 га. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, а внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами. Жилой фонд представлен 1 – 2 этажной индивидуальной застройкой с приусадебными участками.

Зеленые насаждения общего пользования нерегулярны и малочисленны. Представлены небольшими скверами при Доме культуры, административном здании Ильинского сельского поселения и посадками по берегу реки Эльбузд.

На жилой территории села зеленые насаждения представлены, в основном фруктовыми деревьями на приусадебных участках. Вдоль улиц имеется рядовая посадка деревьев.

Благоустройство улиц имеет различную степень: выше – в центральной части села; ниже – на окраинах. Твердое покрытие имеют улица Мира, пер.Центральный и подъезд к производственному комплексу.

Объекты производственной зоны расположены в северной и северо-западной части села. А также примыкают к границе населенного пункта с севера и северо-востока.

В составе производственной зоны в северной части села: коммунально-складская территория и производственные предприятия колхоза «Заря», полевой стан. В северо-западной части села расположен полевой стан (не действующий), территория которого предложена под реконструкцию. В западной части территории с.Ильинское имеется карьер по добыче глины.

В северной части населенного пункта находятся действующее кладбище традиционного захоронения и спортивная площадка.

х. Осенний

Хутор Осенний расположен восточнее села Ильинского.

В планировочном отношении хутор представляет собой три независимых друг от друга квартала, разделенные рекой Эльбузд. Между собой жилые кварталы хутора связаны автомобильной дорогой местного значения.

Въезд в хутор осуществляется с западной стороны через село Ильинское, по ул. Южной. Рельеф хутора равнинный. Согласно инженерно-геологическому районированию, территория хутора Осенний, характеризуется как неблагоприятная для строительства со сложными инженерно-геологическими условиями.

По функциональному зонированию территория состоит из жилой зоны. Производственная зона примыкает к территории хутора с юга.

Кварталы жилой застройки линейно расположились по берегам реки Эльбузд. Застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Объекты социальной инфраструктуры в хуторе отсутствуют.

Твердое покрытие имеет только улица Южная.

С восточной стороны осуществляется въезд в хутор из Глебовского сельского поселения.

х. Новобатайский

Хутор Новобатайский расположен по автомобильной дороге «с.Ильинское-с.Полтавченское» 3 км северо-восточнее хутора Ильинского.

В планировочном отношении хутор представляет собой одну улицу, которую формируют два прямоугольных квартала жилой застройки. Застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными домами усадебного типа.

В хуторе нет объектов социальной инфраструктуры.

Зеленые насаждения представлены рядовыми посадками деревьев вдоль улицы и фруктовыми деревьями на приусадебных участках.

Севернее населенного пункта размещается производственная территория предприятия, которое в настоящее время не действует. С юга к территории хутора примыкает коммунально-складская территория.

1.10. Производственная сфера

Производственные зоны поселения, в основном, представлены предприятиями агропромышленного комплекса.

На территории поселения расположены: МТФ, СТФ, полевые станы, хозяйства с содержанием животных, коммунально-складские территории. Кроме того, на территории поселения расположен карьер по добыче глины. Основная часть производственных объектов расположена в границах села Ильинское.

с. Ильинское

Производственная зона в селе Ильинское представлена территориями:

- Коммунально-складской территорией колхоза «Заря»;

- Полевым станом;

- Производственные предприятия колхоза «Заря».

Северо-восточнее территории села Ильинское расположена молочно-товарная ферма, восточнее – молочно-товарная ферма, свино-товарная ферма, мельница, пекарня.. Южнее села расположена молочно-товарная ферма.

Севернее территории хутора Новобатайский и южнее территории хутора Осенний расположены два хозяйства с содержанием животных.

Анализ

Производственные комплексы в с.Ильинское расположены в жилой застройке без соблюдения санитарно-защитных зон. Часть жилой застройки села попадает в санитарно-защитные зоны от полевого стана, МТФ, СТФ, мельницы, производственной зоны колхоза «Заря».

1.11. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт.

В настоящее время на территории поселения действует автомобильный транспорт.

По территории поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения «с.Ильинское-с.Полтавченское» IV технической категории, по которой осуществляется связь административного центра поселения с.Ильинское с х.Новобатайским, другими населенными пунктами и осуществляет выход на федеральную автодорогу М-4 «Дон».

Кроме автомобильной дороги межмуниципального значения по территории поселения проходят дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Ильинского сельского поселения с сельскохозяйственными и производственными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а так же обеспечивают выход на соседние поселения Кущевского муниципального района. Связь села Ильинское с х.Осенним осуществляется по гравийной автодороге протяженностью 3 км.

Размещение сети автомобильных дорог обусловлено расположением производительных сил, хозяйственными и административными связями.

Протяженность автодорог, стоящих  на балансе поселения

Таблица

| Наименование поселения | Асфальт (м) | Асфальт, гравий (м) | Асфальт, грунт (м) | Гравий (м) | Гравий, грунт (м) | Грунт (м) | Всего (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ильинское | 4525 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 14980 | 26005 |

Анализ состояния существующего транспорта

В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта Ильинского сельского поселения являются:

- прохождение межмуниципальной автодороги по территории села Ильинское;

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день лишь часть улиц и дорог в населенных пунктах, входящих в состав Ильинского сельского поселения, имеют твердое покрытие. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Ильинского сельского поселения:

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*, изношенность на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;

- отсутствие тротуаров на улицах.

1.12. Объекты историко-культурного наследия

В настоящее время на территории Ильинского сельского поселения располагается 5 объектов культурного наследия (археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ:

Таблица

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по го су дарст венному спис-ку | № Кургана в группе | Вы сота кур гана м | Диа метр кур гана м | Ох ран ная зона кур гана м | Реше ние о поста новке на гос. охра ну | № по инвент. спискам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа «Ильинский 2» (3 насыпи) | с. Ильинское, 4 км к северо-востоку от центра села | 1939 | 1 | 0,4 | 37 | 50 | 631 | 005300 |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 46 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 35 | 50 |  |  |
| 2 | Курганная группа "Ивано-Слюсаревское 1" (3 насыпи) | с. Ильинское, северо-западная окраина села | 7960 | 1 | 0,3 | 24 | 50 | 24.12.992 № 4-р3 313-КЗ4 | 005200 |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,1 | 22 | 50 |  |  |
| 3 | Курган "Ильинское 3" | с. Ильинское, 3,13 км к северо-северо-востоку от села | 7961 |  | 2 | 68 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005400 |
| 4 | Курганная группа "Ильинское 4" (2 насыпи-одна насыпь не прослеживается) | с. Ильинское, северо-восточная окраина села | 7962 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005500 |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |
| 5 | Курган "Новоботайский" (на кургане расположено заброшенное кладбище) | с. Новоботайское 0,325 км к юго-западу от северо-восточной окраины села рядом с автодорогой «Ильинское-Братское» | В5 |  | 1 | 40 | 50 |  |  |

Кроме памятников археологии, на территории Ильинского сельского поселения располагается 5 объектов культурного наследия, в основном это памятники военной истории, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

Памятники истории и культуры, расположенные на территории поселения, состоящие на государственной охране

Таблица

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по госсписку | Категория историко-культ. значения | Реше-ние о постановке на госуд. охрану | Вид объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание, где учился в школе Герой Советского Союза И.Д. Адаменко, 1929-1939 гг. | с. Ильинское | 1983 | Р | 759 | И | Само здание снесено, можно обозначить место |
| 2 | Памятник, погибшим за власть Советов в годы гражданской и Великой Отечественной войн | с. Ильинское, площадь у здания Дома культуры | 1982 | Р | 63 | И | Включен в мемориальный комплекс на кладбище (перенесен) |
| 3 | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | с. Ильинское, кладбище | 1984 | Р | 63 | И |  |
| 4 | Могила В.А. Слюсаренко (1956-1980), погибшего при исполнении интернационального долга | с. Ильинское, кладбище | 4727 | Р | 615 | И |  |
| 5 | Бюст В.И. Ленина, 1973 г. | с. Ильинское, у здания правления колхоза "Заря" | 2010 | Р | 759 | МИ |  |
| И | - | Памятник истории |
| МИ | - | Памятник монументального искусства |
| Р | - | Памятник региональной категории охраны |
| 313-КЗ | - | Закон Краснодарского края "О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края" от 17.08.2000 №313-КЗ (в редакции от 02.10.2009) |

1.13. Коммунальное обслуживание

Водоснабжение.

Водоснабжение населенных пунктов Ильинского сельского поселения осуществляется от артезианских скважин Ейского группового магистрального водопровода.

Водоснабжение хуторов осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода Кущевского группового водопровода, источником питания которого является Ейский групповой магистральный водопровод -В-, проходящий по западной границе хутора Ильинского, из стальных труб Ø100мм.

На территории поселения расположен 1 источник хозяйственно-бытового водоснабжения. На момент проектирования утвержденных зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, нет.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

- система водоснабжения во всех населенных пунктах централизованная;

- в качестве источников водоснабжения используется Ейский групповой магистральный водопровод –В-.

Отрицательные качества:

- Согласно справке филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода в хуторах на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.

Магистральные и уличные водопроводные сети и водонапорные башни находятся в аварийном, изношенном состоянии.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом −− 60%.

Канализация

В Ильинском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Теплоснабжение

Теплоснабжение села Ильинского в настоящее время осуществляется от трех котельных, которые отапливают школы и амбулаторию. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети в хуторе Новобатайский и хуторе Осенний в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных

Таблица

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| село Ильинское |
| Котельная № 1 | 0,43 | 0,43 | Жидкое топливо |
| Котельная № 2 | 0,40 | 0,40 | Газ |
| Котельная № 3 | 0,21 | 0,21 | Жидкое топливо |
| Итого | 1,04 | 1,04 |  |

Электроснабжение

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ от подстанции ПС-35/10 кВ "Ильинская" мощностью 2,5 МВА (с. Ильинское, х. Новобатайский, х. Осенний) – питающий центр ПС 110/35/10 кВ «НПС».

Газоснабжение

Источником газоснабжения населенных пунктов Ильинского сельского поселения Кущевского района является существующая АГРС с.Ильинского.

Давление газа на выходе:

- из АГРС Ильинского – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Ильинского сельского поселения Кущевского района осуществляется по газопроводам высокого давления.

Природным газом газифицирован один населенный пункт: с.Ильинское. Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода среднего давления. На территории: с.Ильинского расположены 2 ГРП.

Связь и информация

В Ильинском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа АЛС-4096С, расположенной в с. Ильинское по ул. Луганская, 66.

Наряду с основным телекоммуникационным оператором «Кубаньэлектросвязь», на рассматриваемой территории действуют сети сотовой радиотелефонной подвижной связи. Сотовая связь на территории Ильинского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

1.15. Баланс современного использования земель

Ильинского сельского поселения

Таблица

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Полтавского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 9298,32 | 100 |
| 1. Земли населенного пункта, в т.ч.: | 642,2 | 7 |
| Село Ильинское | 461,0 | 5 |
| Хутор Осенний | 136,0 | 1,5 |
| Хутор Новобатайский | 45,4 | 0,5 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 8295,5 | 89,2 |
| Сельхозугодья | 6947,0 | 74,71 |
| Госфонд | 618,0 | 6,65 |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 710,5 | 7,64 |
| Фонд перераспределения | 20,0 | 0,2 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 124,8 | 1,3 |
| 4. Земли водного фонда | 235,82 | 2,5 |

Баланс современного использования территорий

населенного пункта Ильинского сельского поселения

село Ильинское

Таблица

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 461,0 | 100 |  |
| 1. | Жилая зона | 170,7 | 37 |  |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 170,7 | 37 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 6,5 | 1,4 |  |
| 2.1 | Учреждения и предприятия обслуживания | 1,9 | 0,4 |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | 2,1 | 0,5 |  |
| 2.3 | Спортивные сооружения | 2,5 | 0,5 |  |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | 5,5 | 1,2 |  |
| 3.1 | Производственная и коммунально-складская зона | 5,5 | 1,2 |  |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 38,5 | 8,35 |  |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 38,0 | 8,24 |  |
| 3.2.2 | Инженерные сооружения | 0,5 | 0,11 |  |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 9,4 | 2,04 |  |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 80,0 | 17,4 |  |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования | 80,0 | 17,4 |  |
| 6. | Зона специального назначения | 2,1 | 0,44 |  |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения | 1,9 | 0,4 |  |
| 6.2 | Глиняный карьер | 0,2 | 0,04 |  |
| 7. | Водные территории | 38,0 | 8,24 |  |
| 8. | Прочие | 110,3 | 23,95 |  |
| 8.1 | Пустыри, свободные земли | 51,3 | 11,15 |  |
| 8.2 | Подтопляемые территории | 59,0 | 12,8 |  |

Хутор Осенний

Таблица

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 136,0 | 100 |  |
| 1. | Жилая зона | 16,0 | 11,76 |  |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 16,0 | 11,76 |  |
| 2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 7,4 | 5,44 |  |
| 2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 7,0 | 5,14 |  |
| 2.2 | Инженерные сооружения | 0,4 | 0,3 |  |
| 3. | Зона сельскохозяйственного использования | 7,1 | 5,22 |  |
| 3.1 | Земли сельскохозяйственного использования | 7,1 | 5,22 |  |
| 4. | Водные территории | 35,0 | 25,74 |  |
| 5. | Прочие | 70,5 | 51,84 |  |
| 5.1 | Пустыри, свободные земли | 55,5 | 40,8 |  |
| 5.2 | Подтопляемые территории | 15,0 | 11,04 |  |

Хутор Новобатайский

Таблица

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 45,4 | 100 |  |
| 1. | Жилая зона | 28,1 | 62,0 |  |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 28,1 | 62,0 |  |
| 2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 7,9 | 17,5 |  |
| 2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 7,7 | 17 |  |
| 2.2 | Инженерные сооружения | 0,2 | 0,5 |  |
| 3. | Зона сельскохозяйственного использования | 4,6 | 10,0 |  |
| 3.1 | Земли сельскохозяйственного использования | 4,6 | 10,0 |  |
| 4. | Прочие | 4,8 | 10,5 |  |
| 4.1 | Пустыри, свободные земли | 4,0 | 8,8 |  |
| 4.2 | Подтопляемые территории | 0,8 | 1,7 |  |

Распределение земель Ильинского сельского поселения

по категориям

Таблица

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Ильинского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 9298,32 | 100 | 9298,32 | 100 |
| 1.Земли населенного пункта всего | 642,2 | 7 | 705,1 | 7,58 |
| Село Ильинское | 461,0 | 5 | 435,7 | 4,68 |
| Хутор Осенний | 136,0 | 1,5 | 224 | 2,4 |
| Хутор Новобатайский | 45,4 | 0,5 | 45,4 | 0,5 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 8295,5 | 89,2 | 8184,2 | 88 |
| Сельхозугодья | 6947,0 | 74,71 | 6855,7 | 73,73 |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 710,5 | 7,64 | 710,5 | 7,62 |
| Фонд перераспроделения | 20,0 | 0,2 | - | - |
| Госфонд | 618,0 | 6,65 | 618,0 | 6,65 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 124,8 | 1,3 | 173,2 | 1,86 |
| 4. Земли водного фонда | 235,82 | 2,5 | 235,82 | 2,56 |

1.16.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Далее таблица ___

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Ильинского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края.

2.  Цели и задачи территориального планирования

2.1. Цели территориального планирования

Генеральный план Ильинского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Ильинского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения и населенных пунктов с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения и входящих в его состав населенных пунктов; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

2.2.  Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории Ильинского сельского поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории поселения;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития территории, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач в составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории Ильинского сельского поселения с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

В результате анализа использования территории поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов и поселения в целом, а именно:

- комплексное территориальное развитие Ильинского сельского поселения на расчетный срок (до 2030 года) и на перспективу (до 2045 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных связей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение территорий на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- развитие села Ильинского как центра сельского поселения;

- реконструкция существующей застройки населенных пунктов;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

- реконструкция и развитие существующей производственной зоны поселения;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

2.3. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

3.1.  Тенденции и приоритеты экономического развития

В общей совокупности направлений перспективного развития Ильинского поселения, приоритетов экономической политики первостепенная роль принадлежит сельскому хозяйству.

Основными направлениями развития в аграрном секторе экономики в ближайшей и среднесрочной перспективе станут: повышение уровня энерго- и фондовооруженности сельского хозяйства, всемерная охрана земельных ресурсов от негативных антропогенных процессов и повышение отдачи сельскохозяйственных угодий на основе применения научно-обоснованных систем севооборотов, комплексной мелиорации и химизации почв; создание прочной кормовой базы для животноводства, восстановление поголовья скота, повышение его продуктивности, развитие крупнотоварного производства животноводческой продукции.

Зерновое производство составляет основу специализации сельского хозяйства и экономики поселения в целом, и его ведущая роль сохранится в перспективе. Дальнейшее увеличение производства зерна в первую очередь связано с повышением урожайности зерновых культур посредством комплексной интенсификации отрасли. Важным направлением повышения эффективности зернового производства в современных условиях является использование экономически безопасных ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур, которые позволяют в несколько раз снизить затраты на производство единицы продукции. В ближайшие годы планируется довести производство зерновых культур до 15 тыс. тонн.

В числе перспективных направлений развития сельского хозяйства Ильинского поселения можно рассматривать свекловодство и производство масличных культур.

Сахарная свекла в последние годы становится одной из самых высокорентабельных и экономически привлекательных культур. Изменившиеся условия на внутреннем рынке сахара позволяют рассматривать производство фабричной сахарной свеклы в числе приоритетных культур отечественного сельхозтоваропроизводства. Основными направлениями развития свекловодства на ближайшую перспективу могут стать: повышение продуктивности свекловодства с увеличением урожайности и сахаристости до 400 ц с 1 га и 16,5-17% соответственно, и второе направление – это усиление уровня концентрации производства за счет расширения посевных площадей культуры.

Подсолнечник является главным сырьем для маслоэкстракционной промышленности и спрос на культуру сохраняется на высоком уровне, причем как на внутренних рынках, так и на мировом. В силу своего чрезмерно неблагоприятного влияния на почвенные ресурсы предпринимаются меры по снижению территориальной концентрации посевов культуры.  Поэтому увеличение производства семян подсолнечника будет зависеть от повышения урожайности культуры.

Принципиальное значение имеет ускоренное развитие отрасли животноводства, как с точки зрения сбалансированного развития всей аграрной системы, так и с учетом высокой социальной ее роли – на сегодняшний день занятие животноводством в ЛПХ является местом приложения труда и источником доходов существенной части населения Ильинского поселения.

В краткосрочной перспективе рост производства животноводческой продукции будет зависеть от увеличения поголовья и возможностей лучшего использования сельскохозяйственных животных в личных подворьях населения и неспециализированных хозяйствах. В дальнейшем, с подъемом экономики, перспективы развития отрасли связаны с организацией крупных, специализированных животноводческих ферм и комплексов. В силу складывающихся тенденций главными товарными отраслями животноводства останутся молочно-мясное скотоводство и свиноводство.

Повышению эффективности сельскохозяйственного производства будет способствовать усиление переработки получаемого сельскохозяйственного сырья, с ней же связаны перспективы развития промышленности в сельском поселении. Один из путей формирования собственной промышленной базы – создание в сельском поселении небольших перерабатывающих предприятий посредством потребительской кооперации местных товаропроизводителей, налаживание экономических отношений с крупными переработчиками сельскохозяйственного сырья ст. Кущевской и соседних районов.

Вывод: Подъем экономики Ильинского поселения и повышение конкурентоспособности территории будут обеспечены, в первую очередь, на основе достижения утраченных позиций и дальнейшего развития сельского хозяйства и сопряженных с ним отраслей промышленного производства

# 3.2. Расчет перспективной численности населения

Проектная численность постоянного населения территории планирования определена по методу «передвижек возрастов». Это комплексный вариант прогноза, так как учитывает помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, ожидаемую продолжительность жизни, суммарный коэффициент рождаемости.

Общая стратегическая линия демографического развития на перспективу  основана на представлении о наиболее оптимистичном сценарии развития социально-экономической ситуации, в частности достижение целевых ориентиров по кардинальному повышению уровня и качества жизни населения, сочетающихся с преломлением репродуктивных установок населения  от малодетной модели семьи.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

- постепенное увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину до 1,6 человек;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 75 лет;

- положительный миграционный прирост.

Здесь среднегодовое значения показателя миграционного прироста определено на уровне 4 промилле (5-7 человек в год).

Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе поселения. Согласно разработанному прогнозу рост численности населения планируется на территории с.Ильинское. Для остальных населенных пунктов перспективная оценка принимается на уровне существующей численности населения (по данным статистического учета на 1 января 2010 года).

Прогнозная оценка численности населения  Ильинского

сельского поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2010 год) | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 село Ильинское | 1253 | 1330 | 1380 |
| 2 хутор. Новобатайский | 53 | 53 | 53 |
| 3 хутор Осенний | 134 | 134 | 134 |
| Итого по поселению | 1440 | 1517 | 1567 |

# Прогноз демографической структуры населения

# (по возрастному признаку)

# Таблица

| Единица измерения | Возрастные группы населения |
| --- | --- |
|  | 2010 г | 2020 г | 2030 г |
|  | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного |
| тыс. человек | 226 | 839 | 375 | 240 | 807 | 470 | 242 | 843 | 482 |
| в % от общей численности | 15,7 | 58,3 | 26,0 | 15,8 | 53,2 | 31,0 | 15,4 | 53,8 | 30,8 |

Для целей долгосрочного прогнозирования (до 2045 года) демографическая оценка для всего поселения принимается на уровне 1637 человек, в том числе 1450 человек – население с.Ильинского.

Для остальных населенных пунктов (ввиду высокой неопределенности прогнозов долгосрочного развития для территорий малой градостроительной категории) перспективные оценки принимаются на уровне прогнозов к расчетному сроку настоящего проекта (2030 год).

# 3.3. Расчет проектной территории

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Перспективная численность населения территории планирования на период до 2030 года согласно проекту составит 1567 человек. Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 127 человек – 42 семьи, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

Кроме того, проектные предложения по Ильинскому поселению включают резервирование территорий под вывод жилой застройки, расположенной в пределах установленных санитарно-защитных зон вокруг производственных объектов (14 единиц жилищного фонда, в которых проживает 41 человек).

Норма для предварительного определения потребной селитебной территории принимается с учетом типов применяемых жилых зданий. В зонах жилой застройки основным типом для нового строительства принимался дом усадебного типа со средним размером земельного участка при доме 0,15 га.

Потребность в новой селитебной территории составит:

на период 2010 – 2020 гг. – 6,0 га;

на период 2020 - 2030 гг. – 6,9 га, в том числе 3,2 га под вывод жилой застройки за пределы санитарно-защитных зон.

Итого новой селитебной территории к концу расчетного срока потребуется 12,9 га ( для расселения жителей с.Ильинское).

Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана (2030-2045 гг.) определен в количестве 5,4 га.

# 3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания поселения.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Расчетная вместимость объектов культурно-бытового назначения на расчетный срок (2030 год) приводится в таблице___.

Таблица к/б (2 стр.)

1

2

3.5.  Проектируемая территориально-планировочная организация территории Ильинского сельского поселения

Генеральный план Ильинского сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Генеральный план поселения определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Ильинского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, свободные территории в границах населенных пунктов, предназначенные для развития жилой зоны в с.Ильинское и х.Осенний на расчетный срок и на перспективу за расчетный срок.

Развитие хутора Новобатайский на расчетный срок предусматривается на свободных территориях в границах населенного пункта.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов Ильинского сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Пространственная структура поселения представляет собой три населенных пункта, расположенные в южной части поселения. Село Ильинское и хутор Осенний расположились по реке Эльбузд, хутор Новобатайский – северо-восточнее села Ильинское по автодороге «с.Ильинское – с.Полтавченское».

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения. Генеральный план содержит также проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенного пункта предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

Распределение земель Ильинского сельского поселения

по категориям

Таблица

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Ильинского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 9298,32 | 100 | 9298,32 | 100 |
| 1.Земли населенного пункта всего | 642,2 | 7 | 705,1 | 7,58 |
| Село Ильинское | 461,0 | 5 | 435,7 | 4,68 |
| Хутор Осенний | 136,0 | 1,5 | 224 | 2,4 |
| Хутор Новобатайский | 45,4 | 0,5 | 45,4 | 0,5 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 8295,5 | 89,2 | 8184,2 | 88 |
| Сельхозугодья | 6947,0 | 74,71 | 6855,7 | 73,73 |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 710,5 | 7,64 | 710,5 | 7,62 |
| Фонд перераспроделения | 20,0 | 0,2 | - | - |
| Госфонд | 618,0 | 6,65 | 618,0 | 6,65 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 124,8 | 1,3 | 173,2 | 1,86 |
| 4. Земли водного фонда | 235,82 | 2,5 | 235,82 | 2,56 |

Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов поселения

В основу планировочного решения территорий населенных пунктов положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия водных пространств, а также автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Генеральным планом градостроительного развития населенных пунктов предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса населенных пунктов - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития населенных пунктов, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон населенных пунктов;

- развитие рекреационной зоны;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

село Ильинское

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории села Ильинское ряд площадок, пригодных для освоения.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития села на первую очередь строительства (до 2020 г.), на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития села Ильинского в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

При разработке генерального плана села намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- завершение формирования многофункционального общественного центра;

- создание общественного центра на проектируемых территориях;

- создание рекреационной зоны хутора;

- организация водного фасада населенного пункта со стороны реки Эльбузд с созданием зеленой зоны отдыха и пляжа;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны села;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры.

Село Ильинское представляет собой единое планировочное образование, вытянутое с северо-запада на юго-восток вдоль берегов реки Эльбузд. На западе село граничит с землями крестьянско-фермерских хозяйств и землями водного фонда, с юга – с землями сельскохозяйственного назначения, с востока – с землями сельскохозяйственного назначения, водного фонда. На севере населенный пункт ограничивает автомобильная дорога межмуниципального значения «с.Ильинское - с.Полтавченское».

Все эти внешние факторы определяют границы градостроительных интересов села Ильинского как центра Ильинского сельского поселения.

В настоящее время ведется освоение жилых кварталов в южной части села по ул.Южной, отведенных под текущее строительство администрацией сельского поселения.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2020г.), расчетный срок (до 2030г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в южной части села Ильинское в виде кварталов индивидуальной жилой застройки. Проектом также предусматривается освоение свободных от застройки территорий на первую очередь и расчетный срок в квартале существующей застройки в западной части населенного пункта. Жилая застройка на перспективу за расчетный срок предусматривается в южной и юго-западной части села. Часть жилой территории села Ильинского, а именно, начиная с ул.Гореленко вся юго-восточная часть, включая земли сельскохозяйственного использования, проектом предусмотрено перевести в состав населенного пункта хутора Осенний.

Проектом выделена основная производственная зона, расположенная в северной части села, а также прилегающая к границам населенного пункта.

Все объекты производственной зоны проектом сохраняются, предусматривается их реконструкция и модернизация. С целью устранения негативного влияния на жилую застройку полевого стана в западной части села, проектом предусматривается перепрофилирование части территории полевого стана под коммунально-складскую зону.

На перспективу за расчетный срок предлагается развитие производственной зоны на прилегающих к хутору землях северо-восточном направлении с учетом соблюдения нормативных санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром села и проектируемыми объектами обслуживания. Генеральным планом предусматривается реконструкция и модернизация зданий общественного центра, благоустройство прилегающей территории. В квартале на берегу реки Эльбузд запроектирован магазин-кафе.

В южной части села на пересечении ул.Южной и пер.Центральный определена территория для строительства объектов общественного назначения. В дополнение к существующему магазину товаров повседневного спроса, на первую очередь предусматривается строительство двух магазинов, за расчетный срок - комплекса бытового обслуживания.

Генеральным планом сохраняются средняя общеобразовательная школа и детский сад. В юго-восточной части села предусматривается строительство средней общеобразовательной школы и детского сада, которые будут обслуживать население хутора Осенний.

Проектом предусматривается сохранение спортивной зоны в северной части села и строительство двух спортивных площадок по ул.Советской, пер.Школьный.

В пройме реки Эльбузд предлагается организация рекреационной зоны со спортивным комплексом открытого типа, площадками для спортивных игр, детскими площадками с аттракционами, территориями для прогулок и тихого отдыха населения. Общественный пляж для купания и лодочная станция завершат композицию зоны отдыха. Проектируемый парк создаст благоприятные условия для отдыха жителей населенных пунктов Ильинского сельского поселения. Организованы пешеходные выходы по существующим улицам к проектируемой зоне отдыха.

В северо-западной части территории села, вдоль автомобильной дороги, на перспективу за расчетный срок проектируется стрелково-спортивный комплекс в составе которого: стрелковый клуб, тир, гостиничный комплекс, баня, магазин спортивного инвентаря, магазин повседневного обслуживания, теннисные и бадминтонные площадки. К комплексу организован удобный транспортный подъезд с автостоянками. Строительство Стрелкового клуба обеспечит инвестиционную привлекательность села.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В состав территории населенного пункта входят земли сельскохозяйственного использования, которые используются под пастбища. В настоящее время происходит освоение двух территорий под культурное пастбище, в северо-западной части, вдоль ул.Мира и в восточной части населенного пункта. Проектом предлагается освоение дополнительных территорий в южной части, вдоль ул.Южная.

Генеральным планом предполагается изменение существующих границ села Ильинское, утвержденных заказчиком, в сторону увеличения в северо-западной части села и сокращения в юго-восточной части по ул.Гореленко.

Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Для развития жилой зоны будут использованы внутренние территориальные резервы населенного пункта южной части хутора.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом сохраняются памятники истории и монументального искусства, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

х.Осенний

Хутор Осенний расположен вдоль берегов реки Эльбузд. Развитие хутора планируется на свободных от застройки территориях. Кроме того, в состав населенного пункта генеральным планом включается часть территории, ранее входившей в состав села Ильинское, и земель сельскохозяйственного назначения.

Хутор Осенний ограничивается с южной стороны ул.Южной, с западной стороны – ул. Гореленко, с севера - граница проходит по берегу реки Эльбузд, далее по дамбе переходит на противоположную сторону до земель сельскохозяйственного назначения, с восточной стороны хутор Осенний ограничивается землями Глебовского сельского поселения.

В планировочном отношении хутор представляет собой три планировочных района, разделенных между собой рекой Эльбузд.

Жилая зона занимает большую часть территории и предназначена для размещения индивидуальной застройки. Проектируемая на расчетный срок жилая зона развивается на землях сельскохозяйственного назначения и представляет собой индивидуальную жилую застройку с приусадебными участками площадью 0,15 га. Территория, предназначенная под жилую застройку за расчетный срок, расположена в северной, восточной и западной частях хутора. Также генеральным планом учтена необходимость территории для выпаса скота – пастбище. Земли сельскохозяйственного использования расположены в проектных границах населенного пункта, в западной части хутора, между существующей жилой застройки села Ильинское и резервной жилой застройкой хутора Осенний.

Общественно-деловая зона формируется в южной части хутора, вдоль ул.Южной. В здании общественного центра будут располагаться: фельдшерско-акушерский пункт, магазин, аптека. Рядом с общественным центром запроектировано детское дошкольное учреждение.

С целью снижения негативного влияния на жилую застройку, производственную территорию, расположенную южнее населенного пункта, предусматривается перепрофилировать под хозяйство с содержание животных до 100 голов. В северной части населенного пункта, на территории не действующей, разрушенной производственной территории, проектом предлагается разместить рыболовно-спортивную базу.

х.Новобатайский

Хутор Новобатайский расположен вдоль автомобильной дороги регионального значения «с.Ильинское - с.Полтавченское». Территориальное развитие х.Новобатайский на расчетный срок не предполагается.

Общественный центр запроектирован вдоль основной улицы хутора. В составе общественного центра комплекс бытового обслуживания населения, магазин.

Под развитие жилой застройки на расчетный срок предусматриваются свободные земли в существующих кварталах хутора.

Ген.план М 1:25000

Условные обозн.

3.6. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Ильинского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Ильинское сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционной - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Ильинское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения села Ильинского, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста.

Основное развитие села Ильинское предусматривается за счет свободных территорий в южной части населенного пункта. Здесь предусмотрены территории под жилую застройку на первую очередь, расчетный срок и резервные территории для жилой застройки на перспективу за расчетный срок. Кроме того, развитие жилой зоны предусматривается на свободных территориях в западной части села. Западнее территории с.Ильинское зарезервирована территория под жилую застройку.

Развитие жилой зоны хутора Новобатайский на первую очередь и расчетный срок предусматривается за счет освоения свободных от застройки территорий в границах населенного пункта.

Развитие жилой зоны хутора Осенний на расчетный срок и на перспективу предусматривается в основном за счет освоения свободных от застройки территорий, а также за счет прирезки новой территории, которая зарезервирована под развитие жилой застройки за расчетный срок.

Дальнейшее развитие предприятий производственной зоны с.Ильинское предусматривается в северном направлении, а также за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения производственных объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам.

Вторая группа функциональных зон – земли сельскохозяйственного назначения - выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения - это практически вся территория поселения.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенного пункта.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте, являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

3.6.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

с.Ильинское

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Основную часть территории села составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы прямоугольной конфигурации. Существующая планировочная структура территории хутора представлена сеткой улиц разной ширины. Улицы вытянуты в основном с северо-запада на юго-восток.

Жилые кварталы застроены 1-2-х этажной усадебной застройкой с приусадебными участками.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2020г.), расчетный срок (до 2030г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в южной части села Ильинское в виде освоения дополнительных территорий.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки). Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Планировочная структура села определена существующей ситуацией, наличием автодорог регионального и местного значения, наличием территориальных резервов в существующей застройке и свободных земель, пригодных для застройки, в южной части населенного пункта.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 153,7 га.

Жилая зона хуторов Новобатайский и Осенний представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием. Поскольку в хуторах Новобатайский и Осенний, согласно демографической ситуации, тенденция прироста не намечается как на первую очередь строительства, так и на расчетный срок генерального плана, новое жилищное строительство в х.Новобатайский и х.Осенний рассчитано на обеспечение замены жилищного фонда населения ветхих и аварийных домовладений в границах имеющихся усадебных участков. Кроме того, на расчётный срок и на перспективу за расчетный срок зарезервированы территории для жилищного строительства.

Проектом выделены территории жилищного строительства на расчетный срок (до 2030 г.) и резервные территории жилой застройки на перспективу за расчетный срок – лист ГП-2, ГП-2.1.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок х.Новобатайский 34,4 га, х.Осенний 47,75 га.

3.6.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

По проекту в период до 2020 года предусмотрена замена жилищного фонда населения ветхих и аварийных домовладений – реновация в пределах существующих земельных участков. Кроме того, на расчётный период (2030 год) зарезервированы территории в местах размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения, проживающего в санитарно-защитных зонах от объектов коммунально-складского, производственного назначения.

Выбытие жилищного фонда определено в объеме 1,0 тыс. м2, в том числе в срок до 2020 года – 0,3 тыс.м2.

В качестве перспективного жилища в Ильинском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Общая потребность для обеспечения жилым фондом нового населения и полной замены выбывающего жилья с учетом принятого уровня жилищной обеспеченности составит:

- на период 2010 - 2020 гг. – 3,2 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2020 – 2030 гг. – 3,0 тыс. м2 общей жилой площади, в том числе 1,4 тыс. м2 ориентировочно требуется для расселения из санитарно-защитных зон.

Итого по 2 этапам строительства: 6,2 тыс. м2.

В сельском поселении низкий современный уровень жилищной обеспеченности, поэтому генеральным планом допускается возможность увеличения емкости жилищного фонда посредством устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек в границах имеющихся усадебных участков. Ориентировочные объемы дополнительно вводимого жилья определены в размере:

- на период 2010 - 2020 гг. – 1,1 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2020 – 2030 гг. – 1,4 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 2,5 тыс. м2.

В целом к расчетному сроку на территории поселения планируется построить 8,7 тыс.м2 жилья.

Проектный жилой фонд составит:

- 27,7 тыс. м2 общей жилой площади – на первую очередь строительства (2020 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 18,3 м2/чел.;

- 31,1 тыс. м2 общей жилой площади – на расчетный срок генерального плана (2030 год); показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 19,8 м2/чел.

За весь прогнозный период (2010 – 2030 гг.) емкость жилищного фонда в Ильинском поселении может увеличиться на 33 % (7,7 тыс. м2), рост показателя средней жилищной обеспеченности ориентировочно составит 22 %.

3.6.3. Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона с.Ильинское представлена существующим общественным центром села и проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в южной части села.

Проектом реконструируется и благоустраивается существующий общественный центр села. В состав общественного центра входят: Дом культуры, магазины, торговые палатки.

Для обслуживания населения южной части села Ильинское предусматривается строительство магазинов и за расчетный срок – комплекса бытового обслуживания. В юго-восточной части села проектируется магазин товаров повседневного спроса, который будет обслуживать х.Осенний.

Генеральным планом сохраняются существующие отделение почтовой связи, филиал отделения сбербанка.

Детские общеобразовательные учреждения представлены существующей средней образовательной школой на 500 учащихся и детским дошкольным учреждением на 50 мест. В юго-восточной части села, рядом с границей х.Осенний, запроектированы средняя общеобразовательная школа и детский сад, которые будут обслуживать население х.Осенний.

Спортивная зона хутора представлена существующим стадионом, детской спортивной площадкой, проектируемыми стадионом ландшафтно-оздоровительного комплекса и спортивными площадками. Кроме того, за расчетный срок предлагается строительство стрелково-спортивного комплекса в северо-западной части села.

Медицинские учреждения представлены существующей амбулаторией.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предлагается размещать индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Площадь территории общественно-деловой зоны с.Ильинское на расчетный срок составляет 21,3 га.

В составе общественно-деловой зоны х.Новобатайский проектируемый комплекс бытового обслуживания, магазин, предусматриваемый на 1 очередь строительства.

Общественно-деловая зона х.Осенний представлена проектируемым зданием, в котором разместятся фельдшерско-акушерский пункт, аптека, магазин.

Кроме средней общеобразовательной школы и детского сада, запроектированных на территории с.Ильинское, для обслуживания х.Осенний генеральным планом предусматривается еще один детский сад в центральной части хутора.

Площадь общественно-деловой зоны на проектный срок х.Новобатайский 0,3 га, х.Осенний 2,8 га.

3.6.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания села Ильинское как административного центра муниципального образования Ильинское сельское поселение с учетом уже сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения на территории сельского поселения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в поселении не полностью обеспечивает потребности населения.

В с.Ильинское предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Генеральный план определяет зону размещения учреждений административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования.

Проектируемые объекты обслуживания населения

в соответствии с проектной потребностью

Таблица

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма | По проекту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | с.Ильинское |  |  |  |  |
| 23 | Магазины продовольственных и непродовольственных тоаров | кв.м торговой площади | 300 на 1 тыс.чел | 40 | В общественно-деловой зоне |
| 25 | - кафе |  | 40 на 1 тыс. чел. | 32 |  |
| 27 | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс.чел. | 13 | В проектируемой общественно-деловой зоне |
| 8 | Ландшафтно-оздоровительный комплекс |  |  |  | В проектируемой зоне отдыха |
|  | х.Осенний |  |  |  |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 на населенный пункт | 3 |  |
|  | - аптека | объект | 1 на населенный пункт | 1 |  |
|  | - магазин | кв.м торговой площади | 300 на 1 тыс.чел |  |  |
|  | х.Новобатайский |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс бытового обслуживания, магазин | рабочее место кв.м торговой площади | 7 на 1 тыс.чел 300 на 1 тыс.чел | 1 16 |  |

3.6.5. Производственная зона

Производственная зона состоит из предприятий агропромышленного комплекса и расположена в основном в северной части с.Ильинское. Это территории коммунально-складского хозяйства, полевые станы, производственные территории колхоза «Заря», проектируемые производственные территории. Для обслуживания северной производственной зоны генеральным планом предусматривается строительство комплекса обслуживания производственных предприятий.

В восточной части с.Ильинское расположены также пекарня, мельница. Полевой стан в северо-западной части села предусматривается реконструировать. С целью снижения негативного влияния на жилую застройку проектом предусматривается перепрофилирование коммунально-складской территории. Проектом сохраняется глиняный карьер расположенный в западной части села.

Производственные комплексы на территории сельского поселения максимально сохраняются на проектный срок на своих территориях

За границей с.Ильинское расположены территории двух МТФ, СТФ, коммунально-складская территория.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

Производственные объекты х.Новобатайского и х.Осенний расположены за границами населенных пунктов.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие существующих производственных объектов.

Таблица

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Ориенти-ровочные СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Ильинское |
| 28 | Пекарня | 1 | 50 | существ. |
| 29 | Мельница | 1 | 100 | существ. |
| 30 | Коммунально-складская территория колхоза «Заря» | 1 | 50 | существ. |
| 31 | Полевой стан | 1 | 100 | существ. реконстр. |
| 32 | Коммунально-складская территория | 1 | 50 | перепроф. |
| 33 | Производственная территория колхоза «Заря» | 1 | 100 | существ. |
| 34 | Производственная территория | 1 | 100 | проект. |
| 35 | Пасека | 1 | 50 | проект. |
| 36 | Молочно-товарная ферма | 2 | 300 | существ. |
| 37 | Производственная территория V класса вредности | 1 | 50 | существ. |
| 38 | Коммунально-складская территория | 1 | 50 | существ. |
| 39 | Полевой стан | 1 | 100 | существ. |
| 40 | Глиняный карьер | 1 |  | существ. |
| х.Новобатайский |
| 2 | Полевой стан | 1 | 100 | существ. |
| 3 | Коммунально-складское хозяйство | 1 | 50 | существ. |
| 4 | Хозяйство с содержанием животных до 100 голов | 1 | 100 | перепроф. |
| х.Осенний |
| 5 | Производственное предприятие V класса вредности | 1 | 50 | существ. |

Площадь территории производственной зоны с.Ильинское – 34,5 га.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

На расчетный срок (20 лет) постоянное население Ильинского сельского поселения составит 1567 человек. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 2 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица. Проектом сохраняется существующее пожарное депо в с.Ильинское, на расчетный срок предполагается его расширение до 2 автомобилей.

3.6.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

Внешний транспорт.

Автотранспортная инфраструктура Ильинского сельского поселения является неотъемлемой составляющей как муниципального образования Кущевский район, так и всего Краснодарского края.

На территории поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения IV технической категории «с.Ильинское - с.Полтавченское», по которой осуществляется связъ населенных пунктов Ильинского сельского поселения с другими населенными пунктами, осуществляется выход на федеральную автодорогу М-4 «Дон».

Местные дороги МО Ильинское сельское поселение обеспечивают связь населенных пунктов с объектами производственного и сельскохозяйственного назначения.

Протяженность автодорог, стоящих  на балансе поселения

Таблица

| Наименование поселения | Асфальт (м) | Асфальт, гравий (м) | Асфальт, грунт (м) | Гравий (м) | Гравий, грунт (м) | Грунт (м) | Всего (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ильинское | 4525 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 14980 | 26005 |

Основное движение по автомобильным дорогам поселения - легковое. Прослеживается общая закономерность изменения величины транспортного потока в зависимости от месяца года. Это увеличение интенсивности движения автомобилей весной, значительное увеличение в летний период и постепенное снижение осенью. Высокие показатели интенсивности в весенний и осенний период объясняются проводимыми сельскохозяйственными работами.

Пассажирские перевозки в пределах Ильинского сельского поселения выполняются рейсовыми автобусами Кущевского ПАТП. Транспортных предприятий на территории населенных пунктов нет.

Основные задачи стратегические направления сектора пассажирских и грузовых перевозок:

Формирование благоприятного для развития отрасли нормативно-правового поля, регламентирующего деятельности субъектов отрасли, создание конкурентной среды, привлечение дополнительных инвестиций в отрасль с целью повышения качества транспортного обслуживания пассажиров, создание дополнительных рентабельных маршрутов, увеличение количества рабочих мест, обновление подвижного состава, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети поселения, а также технической скорости движения транспорта общего пользования, увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края.

Схема дорог

Улично-дорожная сеть

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В населенных пунктах Ильинского сельского поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-категорированная дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Б. Зона инженерной инфраструктуры населенного пункта представлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

- Водоснабжения (водозаборные сооружения).

- Канализации (станичные очистные сооружения);

- Газоснабжения (газопроводы высокого давления, АГРС, ГРП).

- Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

- Теплоснабжения (котельные).

Более подробно инженерная инфраструктура описана в разделе «Инженерное оборудование» настоящего проекта.

3.6.7. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения в населенных пунктах Ильинского сельского поселения представлена небольшими участками зеленых насаждений при Доме культуры, администрации поселения и поселковым стадионом в с.Ильинское.

В данном проекте предусмотрено развитие основной рекреационной зоны поселения в с.Ильинское., а также организация зоны отдыха в х.Осенний.

В селе Ильинское предусматривается создание рекреационной зоны отдыха, парка с малыми архитектурными формами, сквером, с благоустроенной пляжной зоной по берегу реки Эльбузд. Генеральным планом предусматривается также создание по берегу реки Эльбузд детского парка с аттракционами, ландшафтно-оздоровительного комплекса.

Организованы пешеходные выходы по существующим улицам из общественного центра к проектируемой зоне отдыха.

Кроме того, за расчетный срок генерального плана проектом предлагается строительство стрелково-спортивного комплекса в северо-западной части с.Ильинское.

В хуторе Осенний по берегу реки Эльбузд предусматривается организация зоны отдыха с благоустроенным пляжем и рыболовно-спортивной базы.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

3.6.8. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования:

- территории памятников археологии, истории и монументального искусства;

- временная охранная зона памятников археологии, истории и монументального искусства);

- водоохранная зона – реки Эльбузд - 50 м.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранная зона реки;

- зоны территории ЛЭП;

- санитарно-защитные зоны от производственных предприятий;

- территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии;

- зона регулированного рекреационного использования.

В настоящее время на территории Ильинского сельского поселения располагается 10 объектов культурного наследия: 5 памятников археологии и 5 памятников истории и монументального искусства, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

3.6.9. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

На территории Ильинского сельского поселения расположены 3 кладбища. Захоронения осуществляются на всех кладбищах.

Кладбища х.Новобатайский и с.Ильинское проектом предлагаются к закрытию. Территория для новых захоронений запланирована в с.Ильинское севернее существующего кладбища. Рядом с проектируемым кладбищем предусматривается строительство часовни.

Кладбище в х.Осенний также предлагается к закрытию. Территория для новых захоронений запланирована юго-восточнее территории существующего кладбища.

Вывоз мусора будет производиться на мусороперегрузочную станцию, проектируемую северо-западнее села Ильинское, с последующим вывозом мусора на районную мусоросвалку, расположенную южнее ст.Кущевской.

3.6.10.  Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

3.6.11. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории сельского поселения не зарегистрировано.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время на территории Ильинского сельского поселения располагается 5 объектов культурного наследия - 5 памятников археологии, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 от 26.04.2008г. об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ ст.34,35 и Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п.4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» (в редакции от 03.03.2010г. №1919-КЗ)  устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ зон охраны, режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие границы зон охраны:

для курганов высотой:

до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ, местоположений  и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

В границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

На данной стадии выполнения работ определяются границы зон охраны.

В соответствии с п.4,ст.26 Закон Краснодарского края от 06.02.2003г. №558-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края», в границах зон охраны под надзором разрешается проектирование и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, и объектов культурного наследия осуществляется по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия.

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ:

Таблица

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по го су дарст венному спис-ку | № Кургана в группе | Вы сота кур гана м | Диа метр кур гана м | Ох ран ная зона кур гана м | Реше ние о поста новке на гос. охра ну | № по инвент. спискам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа «Ильинский 2» (3 насыпи) | с. Ильинское, 4 км к северо-востоку от центра села | 1939 | 1 | 0,4 | 37 | 50 | 631 | 005300 |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 46 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 35 | 50 |  |  |
| 2 | Курганная группа "Ивано-Слюсаревское 1" (3 насыпи) | с. Ильинское, северо-западная окраина села | 7960 | 1 | 0,3 | 24 | 50 | 24.12.992 № 4-р3 313-КЗ4 | 005200 |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,1 | 22 | 50 |  |  |
| 3 | Курган "Ильинское 3" | с. Ильинское, 3,13 км к северо-северо-востоку от села | 7961 |  | 2 | 68 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005400 |
| 4 | Курганная группа "Ильинское 4" (2 насыпи-одна насыпь не прослеживается) | с. Ильинское, северо-восточная окраина села | 7962 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 005500 |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |
| 5 | Курган "Новоботайский" (на кургане расположено заброшенное кладбище) | с. Новоботайское 0,325 км к юго-западу от северо-восточной окраины села рядом с автодорогой «Ильинское-Братское» | В5 |  | 1 | 40 | 50 |  |  |

Кроме памятников археологии, на территории Ильинского сельского поселения располагается 5 объектов культурного наследия, в основном это памятники военной истории, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

Памятники истории и культуры, расположенные на территории поселения, состоящие на государственной охране

Таблица

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по госсписку | Категория историко-культ. значения | Реше-ние о постановке на госуд. охрану | Вид объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание, где учился в школе Герой Советского Союза И.Д. Адаменко, 1929-1939 гг. | с. Ильинское | 1983 | Р | 759 | И | Само здание снесено, можно обозначить место |
| 2 | Памятник, погибшим за власть Советов в годы гражданской и Великой Отечественной войн | с. Ильинское, площадь у здания Дома культуры | 1982 | Р | 63 | И | Включен в мемориальный комплекс на кладбище (перенесен) |
| 3 | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | с. Ильинское, кладбище | 1984 | Р | 63 | И |  |
| 4 | Могила В.А. Слюсаренко (1956-1980), погибшего при исполнении интернационального долга | с. Ильинское, кладбище | 4727 | Р | 615 | И |  |
| 5 | Бюст В.И. Ленина, 1973 г. | с. Ильинское, у здания правления колхоза "Заря" | 2010 | Р | 759 | МИ |  |
| И | - | Памятник истории |
| МИ | - | Памятник монументального искусства |
| Р | - | Памятник региональной категории охраны |
| 313-КЗ | - | Закон Краснодарского края "О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края" от 17.08.2000 №313-КЗ (в редакции от 02.10.2009) |

Вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранная зона реки Эльбузд - 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого

и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории поселения располагается 1 водозабор. Утвержденные  границы зон санитарной охраны на данные объекты на момент проектирования отсутствуют.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода Кущевского группового водопровода, источником питания которого является Ейский групповой магистральный водопровод -В-. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

5.11. Проектный баланс территории населенного пункта

Село Ильинское

Таблица 40

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчёт-ный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах всего в том числе: | га | 435,7 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 153,7 | 35,25 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 145,2 | 33,3 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь строительства | га | 4,6 | 1,05 |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 3,9 | 0,9 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 21,3 | 4,88 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 117,1 | 27,28 |
| 3.1 | Производственная зона | га | 34,5 | 7,88 |
| 3.1.1 | Производственные и коммунально-складские территории | га | 22,8 | 5,2 |
| 3.1.2 | Санитарно-защитные насаждения | га | 11,7 | 2,68 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 84,6 | 19,4 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 68,1 | 15,6 |
| 3.2.2 | Инженерные сооружения | га | 1,0 | 0,3 |
| 3.2.3 | Территория технических видов спорта | га | 15,0 | 3,4 |
| 3.2.5 | Территория придорожного сервиса | га | 0,5 | 0,1 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 79,4 | 18,2 |
| 4.1 | Водные территории | га | 38,0 | 8,7 |
| 4.2 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | 35,9 | 8,24 |
| 4.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 5,5 | 1,26 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 56,8 | 13 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 22,3 | 5,1 |
| 5.2 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 34,5 | 7,9 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 5,4 | 1,2 |
| 6.1 | Кладбище | га | 5,2 | 1,1 |
| 6.3 | Глиняный карьер | га | 0,2 | 0,1 |
|  | Из общей площади земель населенного пункта: территории общего пользования- всего | га | 94,9 | 21,8 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 5,5 | 1,26 |
|  | Общественных зданий и сооружений, в том числе: | га | 21,3 | 4,8 |
|  | -образовательных и дошкольных учреждений | га | 3,8 | 0,8 |
|  | -учреждений здравоохранения | га | 5,3 | 1,2 |
|  | -организаций и учреждений управления, культуры, связи, торговли, общественного питания | га | 8,4 | 2 |
|  | -спортивные объекты | га | 3,8 | 0,8 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 68,1 | 15,6 |

Хутор Осенний

Таблица

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчёт-ный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах всего в том числе: | га | 224,0 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 47,75 | 21,3 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 45,5 | 20,3 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 2,25 | 1 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 2,8 | 1,25 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 34,55 | 15,4 |
| 3.1 | Производственная зона | га | 8,8 | 3,9 |
| 3.1.1 | Производственные и коммунально-складские территории | га | 2,5 | 1,1 |
| 3.1.2 | Санитарно-защитные насаждения | га | 6,3 | 2,8 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 25,75 | 11,5 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 25,55 | 11,4 |
| 3.2.2 | Инженерные сооружения | га | 0,2 | 0,1 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 79,9 | 35,4 |
| 4.1 | Водные территории | га | 35,0 | 15,6 |
| 4.2 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | 43,0 | 19 |
| 4.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,2 | 0,5 |
| 4.4 | Пляж | га | 0,7 | 0,3 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 59 | 26,3 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 35,4 | 15,8 |
| 5.2 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 23,6 | 10,5 |
|  | Из общей площади земель населенного пункта: территории общего пользования- всего | га | 29,55 | 13,2 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,2 | 0,5 |
|  | Общественных зданий и сооружений, в том числе: | га | 2,8 | 1,3 |
|  | -образовательных и дошкольных учреждений | га | 0,6 | 0,2 |
|  | -учреждений здравоохранения | га | 0,7 | 0,4 |
|  | -организаций и учреждений управления, культуры, связи, торговли, общественного питания | га | 0,2 | 0,1 |
|  | -спортивные объекты | га | 1,3 | 0,6 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 25,55 | 11,4 |

Хутор Новобатайский

Таблица 40

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчёт-ный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах всего в том числе: | га | 45,4 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 34,4 | 21,3 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 28,1 | 20,3 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь строительства | га | 0,8 | 1 |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 5,5 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,3 | 1,25 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 6,8 | 15,4 |
| 3.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 6,8 | 11,5 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 6,6 | 11,4 |
| 3.2.2 | Инженерные сооружения | га | 0,2 | 0,1 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 0,6 | 35,4 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,6 | 0,5 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 3,3 | 26,3 |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 3,3 | 10,5 |
|  | Из общей площади земель населенного пункта: территории общего пользования- всего | га | 23,45 | 13,2 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,6 | 0,5 |
|  | Общественных зданий и сооружений, в том числе: | га | 0,3 | 1,3 |
|  | -учреждений здравоохранения | га | 0,2 | 0,4 |
|  | -организаций и учреждений управления, культуры, связи, торговли, общественного питания | га | 0,1 | 0,1 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 25,55 | 11,4 |

3.7. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Ильинского сельского поселения и с.Ильинское Кущевского района на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

Ильинское сельское поселение находится в северо-восточной части муниципального образования Кущевский район.

В его состав входит с.Ильинское, х.Осенний, х.Новобатайский.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ГеоАрхСтройПроект инженерно-геологической партии, выполненного в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, на водоразделах, где распространены просадочные грунты второго типа, категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана Ильинского сельского поселения и с.Ильинское предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- Защита от опасных физико-геологических процессов, а именно:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от дефляции;

- мероприятия по устранению просадочных свойств грунтов.

3. Берегоукрепительные работы

4. Благоустройство водоемов.

5.Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: агрессия подземных вод  к бетонам и железебетонным конструкциям в пойменных территориях реки Эльбузд, обводненных балок, просадочные свойства грунтов.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» для Ильинского  сельского поселения  в  М 1:25000 и для с.Ильинское в М 1:5000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

5.1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Ильинского сельского поселения и с.Ильинское настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния с.Ильинское, входящего в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив его развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- строительство открытых водоотводящих каналов;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Рельеф территории спокойный, с понижением к пойме реки, балки.

Схемой инженерной подготовки территории предлагается организация поверхностного водостока по всем улицам с.Ильинское.

На проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются искусственные водопропускные сооружения (железобетонные лотки или трубы в зависимости от рельефа, превышения насыпей дорог над рельефом и т.д.).

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии  проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана населенных пунктов Ильинского сельского поселения  составляет 3999 л/сек.га.

Расход дождевых вод с.Ильинское составляет 2555 л/сек га, в том числе:

- водосборный бассейн №1 - 36.8 га - 239 л/сек га;

- водосборный бассейн №2 - 23.4 га - 152  л/сек га;

- водосборный бассейн №3 - 74.2 га - 481 л/сек га;

- водосборный бассейн №4 - 86.6 га - 562 л/сек га;

- водосборный бассейн №5 - 7.0 га - 45 л/сек га;

- водосборный бассейн №6 - 81.6 га - 529 л/сек га;

- водосборный бассейн №7 - 84.4га - 547 л/сек га.

Расход дождевых вод х. Осенний составляет -1152 л/сек.га, в том числе:

- водосборный бассейн № 8 - 54.9 га - 356 л/сек га;

- водосборный бассейн № 9 - 31.2 га - 202 л/сек га;

- водосборный бассейн № 10 - 18.4 га - 119 л/сек га;

- водосборный бассейн № 11 - 25.4 га - 165 л/сек га;

- водосборный бассейн №12 - 47.9 га - 310 л/сек га.

Расход дождевых вод х. Новобатайский составляет - водосборный бассейн № 13 - 45 га - 292 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Территория с.Ильинское в проектируемых границах Ильинского сельского поселения разбита на 7 водосборных бассейнов, х.Осенний – на 5 водосборных бассейнов, х.Новобатайский-1 водосборный бассейн, в которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно техническим условиям.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Основными водоприемниками водостоков являются река Эльбузд, балки.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть населенного пункта.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

5.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории населенных пунктов Ильинского сельского поселения в границах проекта генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты проектируемой территории от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления, затопления и заболачиваемости с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности) в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Ильинского сельского поселения и с.Ильинское в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- защита от подтопления и затопления пойменных территорий;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- устранение просадочных свойств грунтов.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах, в пойме балок, оврагах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается через ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии  проекта.

Защита от подтопления, затопления и заболачиваемости территории

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Грунтовый поток характеризуется незначительным уклоном к западу, в соответствии с направлением течения реки. Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в обводненных балках. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 0,5-1,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в водопремниках. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к балкам, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

сооружение искусственных прудов;

зарегулирование балок;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В районе к таким площадям отнесены территории пойм балок и устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на поймах реки и обводненных балок, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям только в пределах пойменных террас реки Эльбузд.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

- устройство обвалования в прибрежной части реки и обводненных балок;

- осушение территории, подсыпка прибрежных территорий грунтом от строительства с последующим благоустройством, дренаж, биодренаж (посадка влаголюбивых насаждений);

- создание водопропускных сооружений;

- регулирование стока поверхностных вод и т.д.

- расчистку заиленного русла рек и устьев балок;

- ремонт существующих водопропускных сооружений;

- регулирование стока поверхностных вод;

Кроме, перечисленных мероприятий необходимо учитывать, агрессивность подземных вод и грунтов, сейсмичность и т.д.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла реки, балок и каналов, создание уклона русла реки, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Ильинского сельского поселения и Кущевского района имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории Кущевского района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин балок, рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии.

На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории Кущевского района эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Наиболее активным экзогенным процессом в пределах Ильинского сельского поселения является боковая эрозия обводненных балок и реки Эльбузд.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов реки, каналов одерновкой, сеткой Макмат, мощением;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Из специфических грунтов на территории  распространены:

-просадочные грунты;

- органо-минеральные.

## Просадочные грунты

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади работ выделены грунты первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах надпойменной террасы выделен один инженерно-геологический элемент с просадочными свойствами:

ИГЭ-4 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 150кПа. Распространены с поверхности, как покровные до глубины 2.5-4.5м, мощность их меняется в зависимости от гипсометрического положения.

В пределах склонов и водоразделов  выделены два инженерно-геологических элемента с просадочными свойствами:

ИГЭ-9 – суглинки твердые, тяжелые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 90кПа.

ИГЭ-10 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные. Второй тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 60кПа.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

## Органо-минеральные грунты

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Следует учитывать также, что подземные воды в биогенных грунтах и илах, как правило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

По характеру залегания биогенные делятся на грунты открытые, погребенные и искусственно погребенные.

К открытым относятся биогенные грунты, не перекрытые естественно сформированными песчано-глинистыми отложениями.

К погребенным грунтам  относятся биогенные грунты, залегающие в виде линз и прослоев на различной глубине и перекрытые естественно сформированными отложениями.

Искусственно погребенными следует называть биогенные грунты, перекрытые искусственно сформированными отложениями.

Отложения,  выделяемые в данной работе, отнесены к погребенным илам. Обычно илы погребены под аллювиальными отложениями или под водой.

При проектировании на илах необходимо учитывать их специфические свойства: тиксотропию и газовыделение.

Органо-минеральные грунты распространены в пределах пойменных террас, русел балок и устьев ложбин стока. Суммарная мощность их различна, но в целом, она превышает 5.0м. Залегают эти грунты на глубинах 2.0-3.0м и более. Представлены они следующими инженерно-геологическими элементами:

ИГЭ-2 – илы суглинистые, пылеватые,  текучие. Модуль деформации – 2.0 Мпа.

ИГЭ-3 – илы глинистые, текучие, с прослоями торфа. Модуль деформации 1.3 Мпа.

5.3. Мероприятия по берегоукреплению и благоустройству водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли камышовой растительностью. Дно балок сложено песчанными и суглинистыми иловатыми грунтами.

Берегоукрепительные работы водоемов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов и прибрежных территорий, углубление дна;

- регулирование русла балок;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых, играющих роль берегового дренажа, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов откосными бетонными плитами или мощением камнем, одерновкой, сеткой Макмат и посевом трав;

- прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

- не допускать скопления мусора и бытовых отходов на прибрежной территории.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства станицы в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы предусмотреть с устройством обвалования, профилированием откосов 1:2, и укреплением одерновкой.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

5.4. Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны населенных пунктов входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено строительство набережной с устройством подпорных стенок паркового типа, с укреплением откосов берега в зоне общественного отдыха мощением или плитами, удобных спусков к реке, благоустройство и озеленение прилегающей территории. Предусмотреть намыв пляжной территории пляжеобразующим материалом (мелкая галька, песок).

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа, для планирования территории согласно генеральному плану, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории. Также минеральный и растительный грунт рекомендуется направлять на берега реки для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их сеткой Макмат с посевом трав и одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

5.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их истока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

5.6. Особые условия строительства

Территория населенных пунктов Ильинского сельского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа) соответствует II и III категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Сейсмичность участка работ для объектов массового строительства 6 баллов (изменение №5 в СНиП II-7-87, карта А).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление, затопление и заболачивание пониженных участков поверхности;

- повышенная агрессивность подземных вод в пойменной территории.

Большая часть проектируемой территории застроена, часть территории свободна от застройки.

В итоге, по изученным материалам инженерно-геологические условия характеризуются:

- условиями средней сложности (II категория);

- сложными условиями (III категория) в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены просадочные и органо-минеральные грунты.

5.7. Заключение и рекомендации по строительству

Основными факторами, осложняющими строительство зданий и сооружений, являются неоднородность геологического строения территории, высокий уровень подземных вод, заболачивание пониженных участков рельефа, сейсмичность.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории населенных пунктов Ильинского сельского поселения являются агрессивность подземных вод и грунтов в пойменных территориях реки Эльбузд, обводненных балок,  просадка грунтов, наличие органо-минеральных грунтов, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м; а на участках развития насыпных грунтов ниже их подошвы;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Территория пойменных террас реки Эльбузд (инженерно-геологический таксон-I-1-а)–характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты до массового строительства со значительными капиталовложениями. На этой территории негативными процессами являются: подтопление, затопление в паводки в прирусловой части, застой поверхностных вод, заболачивание, агрессивность подземных вод, сейсмичность.

Территория ложбин стока и балок - (инженерно-геологические таксоны -  III-4-б,в) - не благоприятны для строительства, так как это территория ложбин и оврагов, т.е. территория, пораженная эрозионными процессами. Рекомендуется строительство без подвалов или их гидроизоляция, применение сульфатостойких цементов, противоэрозионные мероприятия, расчистка русел и регулирование стока поверхностных вод.

Территория склонов-(инженерно-геологический таксон- IV-3-б) -  условно благоприятен для строительства (окрашено в желтый цвет) - это территория подножий склонов. Подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциально подтопляемая. Рекомендуется строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, дренаж и учет просадки.

- (инженерно-геологический таксон - IV-3-в)-благоприятен для строительства. Территория неподтопляемая, поскольку уровень подземных вод находится на глубине более 5.0м. Негативными процессами являются наличие просадки, плоскостная эрозия. Рекомендуется учесть просадочные свойства грунтов первого типа и исключить утечки из водонесущих коммуникаций. Рекомендации по устранению просадочных свойств даны выше.

Территория водораздельных пространств (инженерно-геологический таксон -  (V-5-в, V-5-г) - территория благоприятна для строительства, так как подземные воды расположены на глубине от 5.0м до 10.0м и более, т.е. это территория не подтопляемая, подземные воды и грунты не агрессивны для бетонов. Необходимо учесть просадочные свойства грунтов первого типа.

Проведение работ по организации поверхностного стока, восстановление естественного стока в системе каналов создадут благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к условно-благоприятным.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии  проекта.

3.8.  Инженерное оборудование территории

3.8.1  Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Ильинского сельского поселения  Кущевского района Краснодарского края на стадии генерального плана на основании задания архитектурно-планировочной мастерской, справке филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода о существующем состоянии водоснабжения Ильинского  сельского поселения.

В состав Ильинского сельского поселения входят: с.Ильинское, х.Новобатайский, х.Осенний.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками полутвердыми тяжелыми не просадочными. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0 до 10,0м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7баллов.

3.8.1.1. Водоснабжение

с.Ильинское, х.Новобатайский, х.Осенний.

Существующее положение

В настоящее время существующее население Ильинского сельского поселения снабжаются водой от артезианских скважин Ейского группового магистрального водопровода.

Согласно справке филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода в хуторах на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.

Водоснабжение хуторов осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода Кущевского группового водопровода, источником питания которого является Ейский групповой магистральный водопровод -В-, проходящий по западной границе села Ильинское, из стальных труб Ø100мм.

В село Ильинское разводящий трубопровод -В- Ø110мм подает воду в водонапорную башню Рожновского и далее в водопроводную сеть.

В селе Ильинское сети проложены по территории села тупиковые, из стальных труб диаметром 50-120мм, L=2096м, из асбестоцементных труб диаметром 100-300мм, L=3968м и из полиэтиленовых труб диаметром 50-100мм, L=4246м общая протяженность существующих водопроводных сетей−10,30км, год ввода сетей в эксплуатацию−1972г. Имеется водонапорная башня емкостью 43м3, высотой 22м.

В хуторе Новобатайский сети проложены по территории хутора тупиковые, диаметром 50мм из труб ПХВ, общая протяженность существующих водопроводных сетей−3,40км, год ввода сетей в эксплуатацию−1976год.

В хуторе Осенний сети проложены по территории хутора тупиковые, диаметром 50мм−100мм из труб ПХВ, диаметром 150мм−100мм из труб асбестоцементных и стальных.

Общая протяженность существующих водопроводных сетей−3,60км, год ввода сетей в эксплуатацию−1976год. Имеется водонапорная башня  емкостью 43м3, высотой 22м.

Магистральные и уличные водопроводные сети и водонапорные башни находятся в аварийном, изношенном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом −− 60%.

Существующие сети, имеющие износ 80-100% подлежат перекладке.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения общественных и коммунальных объектов Ильинского сельского поселения, расположенных в границах разработанного генерального плана с учетом развития на расчетный срок до 2030г.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения жилой застройки и объектов соцкультбыта.

Расчетное водопотребление воды принято по планируемому населению согласно степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, табл. 1 с учетом существующего положения застройки.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о перспективном развитии мощности предприятий, принимаем дополнительный расход воды в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 1,2,3.

Табл.

Табл.

табл.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по с. Ильинское:

- на современное состояние Q=219,18м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=293,23м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=378,98м3/сут.

по х. Новобатайский:

- на современное состояние Q=9,28м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=11,33м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=11,33м3/сут.

по х. Осенний:

- на современное состояние Q=23,16м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=28,58м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=28,58м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Проанализировав материалы, представленные в стратегии развития Кущевского района, источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд Ильинского сельского поселения генеральным планом предлагается принять артезианские скважины Ейского группового магистрального водопровода.

Ейский групповой магистральный водопровод из стальных труб Ø100 проходит по западной границе села Ильинское.

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития Кущевского района и согласно инвестиционной программе по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2011г., для обеспечения расчетных расходов в полном  объёме на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагаются основные мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, учитывая, что износ существующих сетей водопровода составляет 82−100%.

2. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

3. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

4. Замена и строительство новых водонапорных башен ВБР в хуторах

Для обеспечения водой населения и промпредприятий хуторов в полном объёме, проектом генплана принята схема централизованного водоснабжения.

Качество питьевой воды из подземных источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Из подающего водовода Ейского группового водопровода Ø110мм вода подается в тупиковые разводящие сети поселения.

На хозпитьевые нужды населения сельского поселения в хуторе Ильинском необходимо предусмотреть строительство единого узла головных водопроводных сооружений производительностью 420м3/сутки в составе:

1. Резервуары хозпитьевого запаса воды-2шт.

2. Насосная станция II подъема -1 шт.

3. Фильтры-поглотители – 2 шт.

4. Трансформаторная подстанция-1 шт.

5. Проходная с бытовками-1шт.

Из отводящего трубопровода Ø100мм. по ул.Южной вода подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть села Ильинское, хуторов Новобатайский и Осенний.

Для обеспечения инвестиционных проектов водоснабжения необходима реконструкция существующих сетей с износом 75 %.

В х.Новобатайский предлагается построить водонапорную башню Рожновского емкостью 10м3 − 1 штука и новые сети водопровода

В х.Осенний предлагается построить водонапорную башню Рожновского емкостью 15м3 − 1 штука.

Учитывая, что износ существующих сетей водопровода составляет 60%, генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей расчетного сечения с включением действующих существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые нужды.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет: 10л/сек и 5л/сек один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля2008г)  для поселков Ильинского сельского поселения для наружного пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из водотока (река Эльбузд).

Пожарное депо расположено в селе Ильинское (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая и тупиковая из стальных электросварных труб Ø65−80−100мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. Общая протяженность водопроводной сети на расчетный срок составляет 23,66км.

Объем работ по водопроводу Ильинского сельского поселения

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ильинское |
| 1 | Водопроводная сеть | 80−100 | полиэтилен | 15160,00 |
| 2 | Узел водопроводных сооружений Q=420,00м3/сутки |  |  | 1 |
|  | х. Осенний |
| 1 | Водопроводная сеть | 100−80−63 | полиэтилен | 6000,00 |
| 2 | Водонапорная башня Рожновского ВБР−15 |  |  | 1 |
| х. Новобатайский |
| 1 | Водопроводная сеть | 100−80 | полиэтилен | 2500,00 |
| 2 | Водонапорная башня Рожновского ВБР−10 |  |  | 1 |

3.8.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации Ильинского сельского поселения Кущевского района разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справке, выданной администрацией Ильинского сельского поселения, в поселении централизованная система канализации отсутствует.

Проектируемая канализация

В данном разделе разработана централизованная схема канализации населенных пунктов Ильинского сельского поселения с учетом решений генерального плана.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 5−7.

Табл.

табл.

табл.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по с.Ильинское:

- на современное состояние Q=219,18м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=293,23м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=378,98м3/сут.

по х. Новобатайский:

- на современное состояние Q=9,28м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=11,33м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=11,33м3/сут.

по х. Осенний:

- на современное состояние Q=23,16м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=28,58м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=28,58м3/сут.

Проектом генплана с.Ильинское принята централизованная схема канализации.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается сетью самотечных и самотечно-напорных коллекторов (с подкачкой насосными станциями).

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации с.Ильинское запроектированы канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в количестве 5 штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации, расположенные на северо-западной окраине хутора.

Согласно расчету по проекту генплана количество хозяйственно-бытовых стоков, поступающих на ОСК, составляет 370,00м3/сут.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются Станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ.        <3мг/л

БПКпол     <3мг/л

NH4 → N<0,4мг/л

NО3 → N<9,1мг/л

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

В настоящее время  разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 У.Е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

-сброс очищенных сточных вод для хутора предусмотреть в водоем (водоприемником является река Эльбузд) или на полив культурного пастбища.

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Полив производится в течение 10 дней каждого месяца за исключением зимнего периода на земледельческих полях орошения. На период прекращения поливов запроектированы пруды-накопители площадью около 1,00га.

Применение сточных вод и осадка в сельском хозяйстве позволяет увеличивать рост плодородия почвы, получать устойчивые урожаи, обеспечивает обеззараживание и доочистку сточных вод, приносит дополнительный доход, за счет которого окупаются в допустимые сроки капитальные вложения в строительство ЗПО.

На земледельческие поля орошения запроектирован сброс очищенных сточных вод после полной биологической очистки. На ЗПО создают многолетний луг, который используется в зависимости от потребностей хозяйства или как культурное пастбище и сенокос.

Канализационные стоки от жилой застройки хуторов Новобатайский и Осенний предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод производительностью от 1,00 до 10,00м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Сброс очищенных стоков предлагается в водоток или на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 23,10км.

Объем работ по канализации Ильинского сельского поселения

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ильинское |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 150 − 200 | полиэтил. | 15000,00 |
| 2 | Трубы напорные | 80 − 100 | полиэтил. | 3500,00 |
| 3 | Канализационная насосная станция | 2м | метал. | 5 |
| 4 | Очистные сооружения канализации произв. 370 м3/сут |  |  | 1 |
| х. Осенний |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 150 | полиэтил. | 3000,00 |
| 2 | Очистные сооружения канализации (локальные) |  |  | 4 |
| х. Новобатайский. |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 150 | полиэтил. | 1600,00 |
| 2 | Очистные сооружения канализации (локальные) |  |  | 1 |

### Зоны санитарной охраны

Раздел зон санитарной охраны водопроводных сооружений Ильинского сельского поселения составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 10.18 вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной не менее 100м.

В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, предусмотренные на территории второго пояса ЗСО.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Санитарно-защитные зоны сооружений канализации

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки при отсутствии иловых площадок принимаются 100м с термической обработкой осадка (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, примечание 2 пункта 3.4.2.18).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2тыс. м3/сут принимаются 15м.

Охрана окружающей среды

Канализование поселения уже предусматривает охрану окружающей среды. Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, откуда насосами по напорному коллектору поступают в приемный резервуар главной насосной и далее на очистные сооружения полной биологической очистки с последующим сбросом в реку Эльбузд.

Канализационные насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполнены из сборных железо/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 9

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |
| с. Ильинское |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 219,18 | 378,98 | 293,23 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 179,18 | 309,98 | 240,23 |
|  | - на производственные нужды |  | 40,00 | 69,00 | 53,00 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 1.3 | Производительность водопроводных сооружений, в том числе: | м3/сут | В (Ейский магистральный групповой водопровод) |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км |  | 15,16 |  |
| х. Новобатайский |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 9,28 | 11,33 | 11,33 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 7,58 | 9,33 | 9,33 |
|  | - на производственные нужды |  | 1,70 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | В (Ейский магистральный групповой водопровод) УВС Q=420,00м3/сут |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 | 160 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км |  | 2,50 |  |
| х.Осенний |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 23,16 | 28,58 | 28,58 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 19,16 | 28,58 | 28,58 |
|  | - на производственные нужды |  | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | В (Ейский магистральный групповой водопровод) |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 | 160 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км |  | 6,00 |  |
| Ильинское сельское поселение. |  |  | 130-200 | 200-250 | 160-230 |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 251,62 | 418,89 | 333,14 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 205,92 | 342,89 | 273,14 |
|  | - на производственные нужды |  | 45,70 | 76,00 | 60,00 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | В (Ейский магистральный групповой водопровод) |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км |  | 23,66 |  |
| 2. Канализация |
| с. Ильинское |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 219,18 | 378,98 | 293,23 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 179,18 | 309,98 | 240,23 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 40,00 | 69,00 | 53,00 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК,Q=370м3/сут |  |  |
| 2.3 | Протяженность сетей | км |  | 15,00 |  |
| х. Новобатайский |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 9,28 | 11,33 | 11,33 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 7,58 | 9,33 | 9,33 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 1,70 | 2,00 | 2,00 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
| х. Осенний |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 23,16 | 28,58 | 28,58 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 19,16 | 28,58 | 28,58 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
| Ильинское сельское поселение |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 251,62 | 418,89 | 333,14 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 205,92 | 342,89 | 273,14 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 45,70 | 76,00 | 60,00 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | Q=380,00м3/сут + ОСК (локальные) |
| 2.3 | Протяженность сетей | км |  | 23,10 |  |

3.8.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Ильинского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий №201-53-5/3 от 10.03.2010г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Ильинского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: с. Ильинское, х. Новобатайский, х. Осенний.

Перспективная численность населения

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Ильинское сельское поселение, всего | 1440 | 1567 | 1517 |
| 1 | с. Ильинское | 1253 | 1380 | 1330 |
| 2 | х. Новобатайский | 53 | 53 | 53 |
| 3 | х. Осенний | 134 | 134 | 134 |

В составе генерального плана развития Ильинского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 2 и 3.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 2

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. | На I очередь строительства 2020г. |
| с. Ильинское |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 454 | 469 |
|  | проектируемый | 124 | 84 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 327 | 327 |
|  | проектируемый | 74 | 69 |
| 3 | Наружное освещение | 14 | 13 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 795 | 809 |
|  | б) Проектируемые | 198 | 153 |
|  | Итого: а) + б) | 993 | 962 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 695 | 674 |
| х. Новобатайский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 36 | 36 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 37 | 37 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 37 | 37 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 26 | 26 |
| х. Осенний |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 70 | 70 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 71 | 71 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 71 | 71 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 50 | 50 |
| Ильинское сельское поселение, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 560 | 575 |
|  | проектируемый | 124 | 84 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 327 | 327 |
|  | проектируемый | 74 | 69 |
| 3 | Наружное освещение | 16 | 15 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 903 | 917 |
|  | б) Проектируемые | 198 | 153 |
|  | Итого: а) + б) | 1101 | 1070 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 770 | 749 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50 от подстанции ПС-35/10 кВ "Ильинская" мощностью 2,5 МВА (с. Ильинское, х. Новобатайский, х. Осенний) – питающий центр ПС 110/35/10 кВ «НПС».

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС-35/10 кВ "Ильинская":

-	Реконструкцию ОРУ 35 кВ с заменой существующих МВ 35 кВ, СМВ 35 кВ на элегазовые выключатели - всего 2 шт.

-	Замену существующих разъединителей РНДЗ-35 кВ на РГ или РГП- 35 кВ - 5 компл.

-	Замену трансформаторов напряжения ЗНОМ-35 на НАМИ - 2 шт.

-	Замену РВС 35 кВ на ОПН - 6 шт.

-	Замену РВО 10 кВ на ОПН - 3 шт.

-	Замену ячеек 1 секции шин РУ 10 кВ на ячейки типа К-59 - 9 шт. Выключатели принять вакуумные.

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию реконструируемого оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Ленинградских электрических сетей, ОАО «Кубаньэнерго», предусмотреть замену существующего оборудования телемеханики ГМ-120-КП на КОМПАС-2,0.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2020 году одной трансформаторной подстанции с увеличением мощности с 60 кВт до 100 кВт;

- строительство к 2020 году одной трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ мощностью 160 кВт;

- строительство к 2020 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,59 км;

- реконструкцию к 2030 году 2 трансформаторных подстанций с увеличением общей мощности со 160 кВт до 260 кВт;

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Ленинградских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Ильинского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 7,95 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 8,10 км (для с. Ильинское).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,59 км (для с. Ильинское).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 3

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ильинское |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 7,1 | 8,7 | 8,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,0 | 3,6 | 3,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,1 | 5,1 | 4,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5653 | 6302 | 6338 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3279 | 3669 | 3642 |
| х. Новобатайский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6038 | 6038 | 6038 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5950 | 5950 | 5950 |
| х. Осенний |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4664 | 4664 | 4664 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4576 | 4576 | 4576 |
| Ильинское сельское поселение, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 8,0 | 9,6 | 9,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,0 | 3,7 | 3,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,0 | 6,0 | 5,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5575 | 6153 | 6180 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3498 | 3824 | 3805 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 16,05 | 16,64 | 16,64 |
|  | в том числе: - сети 35 кВ | км | 7.95 | 7,95 | 7,95 |
|  | - сети 10 кВ | км | 8,10 | 8,69 | 8,69 |

3.8.3. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Ильинского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Ильинского сельского поселения, выданной Северным узлом электросвязи (г. Тихорецк) по состоянию на 30.12.09г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Ильинского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Ильинского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Кущевский линейно-технический участок (ЛТУ) Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Кущевский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Кущевское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Ильинского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: с. Ильинское, х. Осенний, х. Новобатайский.

Перспективная численность населения

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Ильинское сельское поселение, всего | 1440 | 1567 | 1517 |
| 1 | с. Ильинское | 1253 | 1380 | 1330 |
| 2 | х. Осенний | 134 | 134 | 134 |
| 3 | х. Новобатайский | 53 | 53 | 53 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа АЛС-4096С, расположенной в с. Ильинское по ул. Луганская, 66. Монтированная емкость АТС - 362 номера, задействовано 223 номера. В с. Ильинское подключено 205 абонентов, в х. Осенний – 11 абонентов и в х. Новобатайский – 7 абонентов.

Из с. Ильинское в направлении ст. Кущевская имеется одна соединительная линия.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Ильинского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			400 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			396 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 484 телефона на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Ильинском сельском поселении при численности населения 1517 человек должно составить:

15170,484=734 номера, в том числе:

- с. Ильинское				623 номера;

- х. Осенний					81 номер;

- х. Новобатайский				26 номеров,

что потребует увеличения емкости АТС до 750 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Ильинского сельского поселения 1567 человек должно составить:

1567(0,480=753 номера, в том числе:

- с. Ильинское				641 номер;

- х. Осенний					81 номер;

- х. Новобатайский				26 номеров,

что потребует увеличения емкости АТС до 770 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Ильинского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АЛС-4096С в с. Ильинское и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 750 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в с. Ильинское до 770 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Ильинском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Ильинском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Ильинского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 2

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ильинское |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 35 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 590 | 641 | 623 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 485 | 525 | 511 |
| х. Осенний |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 14 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 81 | 81 | 81 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 70 | 70 | 70 |
| х. Новобатайский |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 26 | 26 | 26 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 26 | 26 | 26 |
| Ильинское сельское поселение, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 32 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 702 | 753 | 734 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 581 | 621 | 607 |

3.8.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Ильинского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении населенных пунктов Ильинского сельского поселения.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Ильинского сельского поселения входят: село Ильинское, хутор Новобатайский и хутор Осенний.

Теплоснабжение села Ильинского в настоящее время осуществляется от трех котельных, которые отапливают школы и амбулаторию. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети в хуторе Новобатайский и хуторе Осенний в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных

Таблица 1

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| село Ильинское |
| Котельная № 1 | 0,43 | 0,43 | Жидкое топливо |
| Котельная № 2 | 0,40 | 0,40 | Газ |
| Котельная № 3 | 0,21 | 0,21 | Жидкое топливо |
| Итого | 1,04 | 1,04 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Ильинского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительство объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана села Ильинского предусматривается от трех существующих котельных и пяти новых районных котельных, которые отапливают торговый центр, детский сад, кафе, магазин, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов хутора Осенний предусматривается от одной проектируемой котельной, которая отапливает детский сад. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Теплоснабжение объектов в хуторе Новобатайский предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20(С.

2. Средняя температура отопительного периода – 1,2(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 155 дней.

Расчет тепловых нагрузок

на расчетный срок строительства

Таблица 2

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| село Ильинское |
| Котельная №1 (существующая) | 0,43 | - | - | 0,43 | 0,45 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,40 | - | - | 0,40 | 0,42 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,21 | - | - | 0,21 | 0,22 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,02 | 0,05 | 0,06 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,07 | 0,12 | 0,05 | 0,24 | 0,28 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,03 | 0,06 | 0,07 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,17 | 0,19 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Итого |  |  |  |  | 1,72 |
| хутор Осенний |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,08 |
| Итого |  |  |  |  | 0,08 |
| Всего |  |  |  |  | 1,80 |

Для установки рекомендуется принимать сертифицированные  блочные котельные заводской готовности, в проектируемых котельных - оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземная в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 4

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Ильинское |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,00832 | 0,014 | 0,014 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,00832 | 0,014 | 0,014 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,04 | 1,72 | 1,72 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,04 | 1,72 | 1,72 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0,20 | 0,40 | 0,40 |
| хутор Осенний |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00064 | 0,00064 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00064 | 0,00064 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,08 | 0,08 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,08 | 0,08 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,10 | 0,10 |
| Ильинское сельское поселение |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,00832 | 0,0144 | 0,0144 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,00832 | 0,0144 | 0,0144 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,04 | 1,8 | 1,8 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,04 | 1,8 | 1,8 |
| .3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0,20 | 0,50 | 0,50 |

3.8.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Ильинского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ№05/0520/9/155 от 29.07.08г. и №05/0520/9/157 от 05.08.08г., справок ОАО «Кущевскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого  давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Ильинского сельского поселения Кущевского района является существующая АГРС Ильинского.

Давление газа на выходе:

- из АГРС Ильинского – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Ильинского сельского поселения Кущевского района осуществляется по газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Ильинском сельском поселении Кущевского района природным газом газифицирован один населенный пункт: с.Ильинское.

Существующая схема газоснабжения населенных пунктов сельского поселения решена по двухступенчатой системе: газопроводы высокого давления (Р=6,0 кгс/см2 ) и газопроводы низкого давления (Р=0,03 кгс/см2).

К газопроводам высокого давления подключаются ГРП, ШРП, котельные, производственные предприятия.

К газопроводам низкого давления подключаются жилой фонд, мелкие предприятия бытового обслуживания населения.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода среднего давления. На территории: с.Ильинского - 2ГРП.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующей ГРС позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

| Поселения муниципального образования Кущевский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ильинское сельское поселение | 1 440 | 1 517 | 1 567 |
| село Ильинское | 1 253 | 1 330 | 1 380 |
| хутор Новобатайский | 53 | 53 | 53 |
| хутор Осенний | 134 | 134 | 134 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Ильинского сельского поселения Кущевского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 - 3.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ильинское сельское поселение | м³/ч | 2061 | 1902 |
|  | село Ильинское | -«- | 1754 | 612 |
|  | хутор Новобатайский | -«- | 86 | 86 |
|  | хутор Осенний | -«- | 221 | 204 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ильинское сельское поселение | тыс.м³/ч | 3860 | 3561 |
|  | село Ильинское | -«- | 3285 | 3018 |
|  | хутор Новобатайский | -«- | 162 | 162 |
|  | хутор Осенний | -«- | 413 | 381 |

# Основные технико-экономические показатели

# по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 50 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Ильинскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 3860 | 3561 |
|  | село Ильинское | -«- | - | 3285 | 3018 |
|  | хутор Новобатайский | -«- | - | 162 | 162 |
|  | хутор Осенний | -«- | - | 413 | 381 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 7,8 | 9,2 | 12,3 |

3.9. Этапы реализации предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Таблица

| № п.п. | Перечень мероприятий | Единица измерения | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Протокское сельское поселение |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция сети канализации | объект | - | 23,1 |
|  | Строительство канализационных насосных станций | объект |  | 5 |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений | объект |  | 1 |
| 4 | Строительство узла головных водопроводных сооружений | шт | - | 2 |
|  | с.Ильинское |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Средняя общеобразовательная школа | объект |  | 1 |
| 2 | Детское дошкольное учреждение | объект | - | 1 |
| 3 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | объект | 1 | - |
| 4 | Магазин, кафе | объект |  | 1 |
| 5 | Комплекс обслуживания производственных предприятий | объект |  | 1 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильных дорог местного значения | км |  |  |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Строительство узла головных водопроводных сооружений | шт | - | 1 |
|  | Строительство и реконструкция кольцевой водопроводной сети | км | - | 6,0 |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений | объект | - | 1 |
|  | Строительство и реконструкция сети канализации | км | - | 6,0 |
|  | Строительство КНС | объект |  | 5 |
|  | Строительство сетей теплоснабжения | км | 0,2 | - |
|  | Реконструкция АТС | объект | 1 | - |
|  | х.Осенний |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт, аптека, магазин | объект | 1 | - |
|  | Детское дошкольное учреждение | объект | - | 1 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильных дорог местного значения | км |  |  |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Строительство узла головных водопроводных сооружений | шт | - | 1 |
|  | Строительство и реконструкция кольцевой водопроводной сети | км | - | 6,0 |
|  | х.Новобатайский |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Комплекс бытового обслуживания, магазин | объект | 1 |  |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильных дорог местного значения | км |  |  |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция кольцевой водопроводной сети | км | - | 2,5 |
|  | Строительство водонапорной башни Рожновского | шт | - | 1 |

3.10. Основные технико-экономические показатели

Таблица

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Ильинское |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах всего в том числе: | га | 461,0 | 435,7 |
| 1. | Жилая зона | га | 170,7 | 153,7 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 170,7 | 145,2 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь строительства | га | - | 4,6 |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | - | 3,9 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 6,5 | 21,3 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 5.5 | 117,1 |
| 3.1 | Производственная зона | га | 5,5 | 34,5 |
| 3.1.1 | Производственные и коммунально-складские территории | га | 5,5 | 22,8 |
| 3.1.2 | Санитарно-защитные насаждения | га | - | 11,7 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 38,5 | 84,6 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 38,0 | 68,1 |
| 3.2.2 | Инженерные сооружения | га | 0,5 | 1,0 |
| 3.2.3 | Территория технических видов спорта | га | - | 15,0 |
| 3.2.5 | Территория придорожного сервиса | га | - | 0,5 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 47,4 | 79,4 |
| 4.1 | Водные территории | га | 38,0 | 38,0 |
| 4.2 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | - | 35,9 |
| 4.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 5,5 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 80,0 | 56,8 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | - | 22,3 |
| 5.2 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 80,0 | 34,5 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 2,1 | 5,4 |
| 6.1 | Кладбище | га | 1,9 | 5,2 |
| 6.3 | Глиняный карьер | га | 0,2 | 0,2 |
| 7. | Прочие | га | 110,3 |  |
|  | Из общей площади земель населенного пункта: территории общего пользования- всего | га |  | 94,9 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 5,5 |
|  | Общественных зданий и сооружений, в том числе: | га | 6,5 | 21,3 |
|  | -образовательных и дошкольных учреждений | га |  | 3,8 |
|  | -учреждений здравоохранения | га |  | 5,3 |
|  | -организаций и учреждений управления, культуры, связи, торговли, общественного питания | га |  | 8,4 |
|  | -спортивные объекты | га |  | 3,8 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 38,0 | 68,1 |
| Хутор Осенний |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 136,0 | 224,0 |
| 1. | Жилая зона | га | 16,0 | 47,75 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 16,0 | 47,75 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | - | 2,8 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 7,4 | 34,55 |
| 3.1 | Производственная зона | га |  | 8,8 |
| 3.1.1 | Производственные и коммунально-складские территории | га |  | 2,5 |
| 3.1.2 | Санитарно-защитные насаждения | га |  | 6,3 |
| 3.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 7,0 | 25,55 |
| 3.3 | Инженерные сооружения | га | 0,4 | 0,2 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | - | 79,9 |
| 4.1 | Водные территории | га | 35,0 | 35,0 |
| 4.2 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | - | 43,0 |
| 4.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 1,2 |
| 4.4 | Пляж | га | - | 0,7 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, | га | 7,1 | 59,0 |
|  | в том числе сельскохозяйственного использования | га | 7,1 | 23,6 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | - | 35,4 |
| 6. | Прочие | га | 70,5 | - |
| 6.1 | Пустыри, свободные земли | га | 55,5 |  |
| 6.2 | Подтопляемые территории | га | 15,0 |  |
|  | Из общей площади земель населенного пункта: территории общего пользования- всего | га |  | 29,55 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 1,2 |
|  | Общественных зданий и сооружений, в том числе: | га | - | 2,8 |
|  | -образовательных и дошкольных учреждений | га | -- | 0,6 |
|  | -учреждений здравоохранения | га |  | 0,7 |
|  | -организаций и учреждений управления, культуры, связи, торговли, общественного питания | га | -- | 0,2 |
|  | -спортивные объекты | га |  | 1,3 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 7,0 | 25,55 |
| х.Новобатайский |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах всего в том числе: | га | 45,4 | 45,4 |
| 1. | Жилая зона | га | 28,1 | 34,4 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 28,1 | 28,1 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь строительства | га | - | 0,8 |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | - | 5,5 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | - | 0,3 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 7,9 | 6,8 |
| 3.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 7,9- | 6,8 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 7,7 | 6,6 |
| 3.2.2 | Инженерные сооружения | га | 0,2 | 0,2 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га |  | 0,6 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,6 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 4,6 | 3,3 |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 4,6 | 3,3 |
|  | Из общей площади земель населенного пункта: территории общего пользования- всего | га | 7,7 | 23,45 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,6 |
|  | Общественных зданий и сооружений, в том числе: | га | - | 0,3 |
|  | -учреждений здравоохранения | га | - | 0,2 |
|  | -организаций и учреждений управления, культуры, связи, торговли, общественного питания | га | - | 0,1 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 7,7 | 25,55 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел | 1440 | 1567 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | село Ильинское | чел. | 1253 | 1380 |
|  | хутор. Новобатайский | чел. | 53 | 53 |
|  | хутор Осенний | чел. | 134 | 134 |
|  | Возрастная структура постоянного населения: |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел./% | 226/15,7 | 242/15,4 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел./% | 839/58,3 | 843/53,8 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 375/26,0 | 482/30,8 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 23,4 | 31,1 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади |  | 1,0 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади |  | 8,7 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 16,3 | 19,8 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 50 | 50 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | место | 560 | 560 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения: |  |  |  |
| 4.2.1 | Поликлиники | посещение в смену | 25 | 28 |
| 4.2.2 | Аптеки | учреждение |  |  |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения клубного типа | зрительское место | 200 | 200 |
| 4.3.2 | Библиотеки | тыс.ед. хранения | - | 1 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивные залы | м2 зала |  | 250 |
| 4.4.2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 20000 | 20000 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |
| 4.5.1 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 385 | 430 |
| 4.5.2 | Предприятия общественного питания | место | 24 | 60 |
| 4.6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.6.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 | 10 |
| 4.6.2 | Банно-оздоровительные комплексы | место | - | 10 |
| 4.6.3 | Прачечные | кг белья в смену | - | 85 |
| 4.6.4 | Предприятия по химчистке | кг вещей в смену | - | 3 |
| 4.7. | Организации и учреждения управления, кредитно - финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.7.1 | Отделения банка | операционное место | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |

| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км |  |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. Водоснабжение |
| с. Ильинское |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 219,18 | 378,98 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 179,18 | 309,98 |
|  | - на производственные нужды |  | 40,00 | 69,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водопроводных сооружений, в том числе: | м3/сут | В (Ейский магистральный групповой водопровод) |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 15,16 |
| х. Новобатайский |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 9,28 | 11,33 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 7,58 | 9,33 |
|  | - на производственные нужды |  | 1,70 | 2,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | В (Ейский магистральный групповой водопровод) УВС Q=420,00м3/сут |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 2,50 |
| Х.Осенний |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 23,16 | 28,58 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 19,16 | 28,58 |
|  | - на производственные нужды |  | 4,00 | 5,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | В (Ейский магистральный групповой водопровод) |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 6,00 |
| Ильинское сельское поселение. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 251,62 | 418,89 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 205,92 | 342,89 |
|  | - на производственные нужды |  | 45,70 | 76,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | В (Ейский магистральный групповой водопровод) |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 23,66 |
| 6.2. Канализация |
| с. Ильинское |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 219,18 | 378,98 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 179,18 | 309,98 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 40,00 | 69,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК,Q=370м3/сут |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 15,0 |
| х. Новобатайский |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 9,28 | 11,33 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 7,58 | 9,33 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 1,70 | 2,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
| х. Осенний |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 23,16 | 28,58 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 19,16 | 28,58 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 4,00 | 5,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
| Ильинское сельское поселение |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 251,62 | 418,89 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 205,92 | 342,89 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 45,70 | 76,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | Q=380,00м3/сут + ОСК (локальные) |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 23,10 |
| 6.3. Электроснабжение |
| с. Ильинское |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 7,1 | 8,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,0 | 3,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,1 | 5,1 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5653 | 6302 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3279 | 3669 |
| х. Новобатайский |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,3 | 0,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 0,3 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6038 | 6038 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5950 | 5950 |
| х. Осенний |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,6 | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,6 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4664 | 4664 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4576 | 4576 |
| Ильинское сельское поселение, всего: |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 8,0 | 9,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,0 | 3,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,0 | 6,0 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5575 | 6153 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3498 | 3824 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 16,05 | 16,64 |
|  | в том числе: - сети 35 кВ | км | 7.95 | 7,95 |
|  | - сети 10 кВ | км | 8,10 | 8,69 |
| 6.4. Теплоснабжение |
| село Ильинское |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,00832 | 0,014 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,00832 | 0,014 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,04 | 1,72 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,04 | 1,72 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,20 | 0,40 |
| хутор Осенний |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00064 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00064 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,08 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,08 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,10 |
| Ильинское сельское поселение |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,00832 | 0,0144 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,00832 | 0,0144 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,04 | 1,8 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,04 | 1,8 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,20 | 0,50 |
| 6.5 Газоснабжение |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 50 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа по Ильинскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 3561 |
|  | село Ильинское | -«- | - | 3018 |
|  | хутор Новобатайский | -«- | - | 162 |
|  | хутор Осенний | -«- | - | 381 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.5.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 7,8 | 12,3 |
| 6.6. Проводные средства связи |
| с. Ильинское |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 35 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 590 | 641 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 485 | 525 |
| х. Осенний |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 14 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 81 | 81 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 70 | 70 |
| х. Новобатайский |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 26 | 26 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 26 | 26 |
| Ильинское сельское поселение, всего: |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 32 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 702 | 753 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 581 | 621 |