УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

муниципального образования

Раздольненского сельского поселения

Кущевского района

Краснодарского края

_____________ _____________

«___»_________________2015 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2034 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 г. до 2024 г.

и на перспективу до 2043 года

Содержание

| 1. | Паспорт программы…………………………………………... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Термины и определения, используемые в программе……… | 6 |
| 3. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры………………………………………………. | 22 |
| 3.1. | Основные показатели системы холодного водоснабжения... | 23 |
| 3.1.1. | Тарифы для населения за холодное водоснабжение……….. | 35 |
| 3.1.2. | Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем водоснабжения Раздольненского сельского поселения …………………………………………. | 36 |
| 3.2. | Основные показатели системы электроснабжения…………. | 36 |
| 3.2.1. | Тарифы для населения на электроэнергию…………………. | 37 |
| 3.3. | Основные показатели системы газоснабжения……………... | 38 |
| 3.3.1. | Тарифы для населения за газоснабжение…………………… | 43 |
| 3.4. | Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО…………………………………………………………….. | 43 |
| 3.4.1. | Краткая характеристика ООО «Чистая станица», ОАО «Жилищно-коммунальный сервис»…………………………. | 43 |
| 3.4.2. | Применяемая система санитарной очистки территории…… | 44 |
| 3.4.3. | Основные проблемы санитарной очистки…………………... | 50 |
| 3.4.4. | Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО…….. | 51 |
| 4. | Прогноз развития застройки муниципального образования | 51 |
| 4.1. | Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Раздольненского сельского поселения………………………………………….. | 51 |
| 4.2. | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы………………… | 54 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов ,обеспечивающих достижение целевых показателей……………………………. | 54 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…………………………………………………. | 62 |
| 6.1. | Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов………………. | 64 |
| 7. | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги…. | 64 |
| 7.1. | Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы) (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий…………………………………………………….. | 64 |
| 8. | Управление программой……………………………………... | 68 |

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Раздольненского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2034 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 г. до 2024 г.  и на перспективу до 2043 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития  сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым решением Совета Раздольненского сельского поселения Кущевского района от 22.12.2011 г. № 95 (далее также – Генеральный план).

## 1. Паспорт программы.

| Наименова-ние Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Раздольненского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2034 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 г. до 2024 г. и на перспективу до 2043 года. |
| --- | --- |
| Исполните-ли и соисполнители программы : | Администрация Раздольненского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края, Организации коммунального комплекса: организации, осуществляющие холодное водоснабжение и водоотведение; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-; - газоснабжения; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО). |
| Цель Программы: | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; повышение качества и надежности производимых для потребителей (оказываемых) услуг; улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения; оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Раздольненского сельского поселения; повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; создание благоприятного инвестиционного климата; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшение экологической ситуации на территории Раздольненского сельского поселения. |
| Целевые показатели программы: | В энергоснабжении: 1.1. Уровень надежности реализуемых товаров и услуг: 2016г.-0,0940; 2017г.-0,0926; 2018г. и последующие периоды не выше 0,0926. 1.2. Уровень качества реализуемых товаров и услуг : 2016г. -1,0102; 2017г.- 1,0102; 2018г. и последующие периоды не ниже 1,0102. 2. В водоснабжении: 2.1.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% - 3.26; 2.2. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км - 0,3; 2.3. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % - 38,2; 2.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м* -1,15. 3. В газоснабжении: 3.1. Показатель надежности оказываемых услуг: 2016г. -0,999994 2017г.-1.0 2018г.-1,0 и последующие годы. 3.2. Показатель качества оказываемых услуг: 2016г.-0,999963; 2017г.-1,0 2018г.- 1,0 и последующие годы. |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2034 года) : 1 этап (10 лет) с 2015 г. до 2024 г. 2 этап (10 лет) с 2025 до 2034 г. С описанием общего направления развития (перспективы) до 2043 года. |
| Объемы требуемых капитальных вложений: | 2016г. - 6450,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -3900,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 2550,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 2017г. - 900,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -400,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 500,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 2018г. - 3100,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -0,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 600,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -2500,00 тыс.руб. 2019г. - 14151,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -0,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 14510,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -12700,00 тыс.руб. 2020г. - 14132,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -0,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 1332,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -12800,00 тыс.руб. 2021-2043г.г. - 82286,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -0,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 115860,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -70700,00 тыс.руб. |

2. Термины и определения, используемые в программе.

«Тепловая энергия» - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

«Качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

«Источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

«Теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

«Теплоноситель» - пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для теплоснабжения и для горячего водоснабжения;

«Тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«Тепловая мощность» - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

«Тепловая нагрузка» - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

«Теплоснабжение» - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

«Потребитель тепловой энергии» - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» - программа мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

«Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

«Передача тепловой энергии, теплоносителя» - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

«Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя» - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

«Система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«Режим потребления тепловой энергии» - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

«Теплосетевая организация» - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

«Надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

«Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения» - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

1) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

2)  оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

3) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

«Орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

«Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)» - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

«Схема теплоснабжения» - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

«Резервная тепловая мощность» - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

«Топливно-энергетический баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

«Тарифы в сфере теплоснабжения» - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

«Точка учета тепловой энергии, теплоносителя» - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

«Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии» - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

«Базовый режим работы источника тепловой энергии» - режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

«"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии» - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

«Бездоговорное потребление тепловой энергии» - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных (технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения), либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

«Радиус эффективного теплоснабжения» - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

«Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения» - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение (технологическое присоединение);

«Живучесть» - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

«Абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

«Водоотведение» - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

«Водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

«Водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

«Водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

«Гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Горячая вода» - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

«Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Канализационная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

«Качество и безопасность воды» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

«Коммерческий учет воды и сточных вод» - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом;

«Нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

«Нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

«Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

«Организация, осуществляющая горячее водоснабжение» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

«Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

«Питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

«Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов;

«Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах;

«Приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

«Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

«Состав и свойства сточных вод» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

«Сточные воды централизованной системы водоотведения»- принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

«Техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

«Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Транспортировка воды (сточных вод)» - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

«Централизованная система горячего водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта;

«Централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

«Централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

«База инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, определяемая органом регулирования тарифов на соответствующий год долгосрочного периода регулирования, на основе которой определяется величина дохода инвестированного капитала при установлении тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;

«Базовый уровень операционных расходов» - уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования;

«Долгосрочные параметры регулирования тарифов» - параметры расчета тарифов, устанавливаемые органом регулирования тарифов на долгосрочный период регулирования;

«Долгосрочный период регулирования» - период длительностью не менее 5 годовых периодов регулирования (не менее 3 годовых периодов регулирования при первом применении долгосрочных тарифов), на который устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов;

«Долгосрочные тарифы» - тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, устанавливаемые на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов;

«Инвестированный капитал» - стоимость объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принимаемая органом регулирования тарифов для целей тарифного регулирования с использованием метода доходности инвестированного капитала, определяемая в соответствии с Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета;

«Компонент на холодную воду» - составная часть тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на холодную воду;

«Компонент на тепловую энергию» - составная часть тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на тепловую энергию;

«Недополученные доходы» - доходы регулируемой организации, не полученные в предыдущие периоды регулирования в связи со снижением (по причинам, не зависящим от регулируемой организации) объема поданной воды и (или) принятых сточных вод по сравнению с объемом поданной воды и (или) принятых сточных вод, применяемым для расчета при установлении тарифов;

«Неподконтрольные расходы» - расходы регулируемой организации, связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг) по регулируемым видам деятельности, на величину которых влияют факторы, не зависящие от деятельности регулируемой организации и в отношении которых не устанавливаются требования к их снижению;

«Необходимая валовая выручка» - экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимый в течение периода регулирования регулируемой организации для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности регулируемой организации, предусмотренных инвестиционными и производственными программами;

«Норма доходности инвестированного капитала» - величина, отражающая экономически обоснованный уровень доходности инвестированного капитала;

«Операционные расходы» - расходы регулируемой организации, связанные с осуществлением регулируемых видов деятельности, величина которых зависит от деятельности регулируемой организации и в отношении которых регулируемой организацией должны приниматься меры по их снижению, обеспечивая при этом выполнение производственной программы в полном объеме;

«Первоначальный размер инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, установленная органами регулирования тарифов в соответствии с Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета, принимаемая для расчета размера необходимой валовой выручки при переходе к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирования;

«Период регулирования» - период продолжительностью не менее 1 года, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";

«Поверхностные сточные воды» - сточные воды, принимаемые в централизованные системы водоотведения, к которым относятся дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные и дренажные сточные воды, отводимые с поверхности земельных участков;

«Полный размер инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, отражающая полную стоимость инвестированного капитала, принимаемая для расчета величины возврата инвестированного капитала при применении метода доходности инвестированного капитала;

«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» - расходы, связанные с незапланированным ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией на осуществление производственной деятельности в течение предыдущего периода регулирования, изменением законодательства, а также расходы, не учтенные органом регулирования тарифов в предыдущий период регулирования тарифов, но признанные экономически обоснованными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов либо судом.

«Газ» - природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и нефтеперерабатывающими организациями;

«Газоснабжение» - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

«Система газоснабжения» - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

«Газораспределительная система» - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

«Независимая организация» - организация, которая осуществляет производство и поставки газа и является независимой от организаций - собственников систем газоснабжения и организаций - собственников газораспределительных систем;

«Газотранспортная организация» - организация, которая осуществляет транспортировку газа и у которой магистральные газопроводы и отводы газопроводов, компрессорные станции и другие производственные объекты находятся на праве собственности или на иных законных основаниях;

«Газификация» - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

«Охранная зона объектов системы газоснабжения» - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения;

«Поставщик (газоснабжающая организация)» - собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по договорам;

«Потребитель газа» - лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд.

«Отходы производства и потребления» - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

«Обращение с отходами» - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

«Размещение отходов» - хранение и захоронение отходов;

«Хранение отходов» - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

«Захоронение отходов» - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

«Использование отходов» - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

«Обезвреживание отходов» - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

«Объект размещения отходов» - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое);

«Трансграничное перемещение отходов» - перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств;

«Лимит на размещение отходов» - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

«Норматив образования отходов» - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

«Паспорт отходов» - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

«Вид отходов» - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;

«Лом и отходы цветных и (или) черных металлов» - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;

«Сбор отходов» - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

«Транспортирование отходов» - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

«Накопление отходов» - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

«Электроэнергетика» - отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

«Единая энергетическая система России» - совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

«Субъекты электроэнергетики» - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

«Потребители электрической энергии» - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

«Потребители мощности» - лица, приобретающие мощность, в том числе для собственных бытовых и (или) производственных нужд и (или) для последующей продажи, лица, реализующие электрическую энергию на розничных рынках, лица, реализующие электрическую энергию на территориях, на которых располагаются электроэнергетические системы иностранных государств;

«Оптовый рынок электрической энергии и мощности» - сфера обращения особых товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации;

«Субъекты оптового рынка» - юридические лица, получившие в установленном порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, в соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами оптового рынка;

«Розничные рынки электрической энергии» - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии;

«Объекты электросетевого хозяйства» - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

«Услуги по передаче электрической энергии» - комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, которые обеспечивают передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями;

«Оперативно-технологическое управление» - комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства не включены субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, в отношении которых осуществляется выдача оперативных диспетчерских команд и распоряжений;

«Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике» - комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства влияют на электроэнергетический режим работы энергетической системы и включены соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, подлежащих такому управлению;

«Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике» - оперативно-диспетчерское управление, осуществляемое в целях обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, соответствующих обязательным требованиям;

«Энергосбытовые организации» - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии;

«Цены (тарифы) в электроэнергетике» - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках;

«Социальная норма потребления электрической энергии (мощности)» - определенное количество (объем) электрической энергии (мощности), которое потребляется населением и приравненными к нему категориями потребителей, в пределах которого и сверх которого поставки электрической энергии (мощности) осуществляются по различным регулируемым ценам (тарифам);

«Величина перекрестного субсидирования» - размер финансовых средств, который учитывается при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и (или) сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков для потребителей (покупателей) на розничных рынках, но не учитывается при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и (или) сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков для населения и приравненных к нему категорий потребителей;

«Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии» - соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию, соответствующую обязательным требованиям, в определенном количестве и определенного качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в соответствии с правилами оптового рынка и основными положениями функционирования розничных рынков договора;

«Потребители электрической энергии с управляемой нагрузкой» - категория потребителей электрической энергии, которые в силу режимов работы (потребления электрической энергии) влияют на качество электрической энергии, надежность работы Единой энергетической системы России и оказывают в связи с этим на возмездной договорной основе услуги по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций;

«Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии» - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

«Коммерческий учет электрической энергии (мощности)» - процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные с указанными поставками услуги;

«Расчетный период» - период, единый для целей определения коммерческим оператором цен покупки и продажи электрической энергии, мощности, услуг и иных допускаемых к обращению на оптовом рынке объектов и установленный в соответствии с правилами оптового рынка, утвержденными Правительством Российской Федерации;

«Ценовые зоны оптового рынка» - территории, которые определяются Правительством Российской Федерации и в границах которых происходит формирование равновесной цены оптового рынка в порядке, установленном правилами оптового рынка;

«Неценовые зоны оптового рынка» - территории, которые определяются Правительством Российской Федерации и в границах которых оптовая торговля электрической энергией (мощностью) осуществляется по регулируемым ценам (тарифам);

«Технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы» - энергетические системы, находящиеся на территориях, которые определяются Правительством Российской Федерации и технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует;

«Зона свободного перетока электрической энергии (мощности)» - часть Единой энергетической системы России, в пределах которой электрическая энергия и мощность, производимые или планируемые для поставок на генерирующем оборудовании с определенными техническими характеристиками, при определении сбалансированности спроса и предложения на электрическую энергию и мощность, в том числе для целей перспективного планирования, могут быть замещены электрической энергией и мощностью, производимыми или планируемыми для поставок с использованием другого генерирующего оборудования с аналогичными техническими характеристиками в той же зоне свободного перетока, а замена электрической энергией и мощностью, производимыми на генерирующем оборудовании, расположенном в иной зоне свободного перетока, может быть осуществлена только в пределах ограничений перетока электрической энергии и мощности между такими зонами. При этом совокупные технические характеристики генерирующего оборудования в пределах зоны свободного перетока должны соответствовать требованиям, установленным системным оператором и необходимым для обеспечения нормального режима работы соответствующей части энергетической системы;

«Гарантирующий поставщик электрической энергии» - коммерческая организация, обязанная заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;

«Веерное отключение» - обусловленное технологическими причинами ограничение (полное или частичное) режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, по причинам, не связанным с исполнением потребителем электрической энергии своих договорных обязательств или техническим состоянием его энергопринимающих устройств и (или) энергетических установок;

«Территориальная сетевая организация» - коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети или с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть;

«Установленная генерирующая мощность» - электрическая мощность объектов по производству электрической и тепловой энергии на момент введения в эксплуатацию соответствующего генерирующего объекта;

«Максимально доступная генерирующая мощность» - часть установленной мощности объектов по производству электрической и тепловой энергии, за исключением мощности, не используемой для производства электрической и тепловой энергии по причине технической неисправности таких объектов;

«Рабочая генерирующая мощность» - часть максимально доступной мощности объектов по производству электрической и тепловой энергии, за исключением мощности объектов электроэнергетики, выведенных в установленном порядке в ремонт и из эксплуатации;

«Объекты электроэнергетики» - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства;

«Организации коммерческой инфраструктуры» - организации, на которые в установленном порядке возложены функции обеспечения коммерческой инфраструктуры;

«Энергетическая эффективность электроэнергетики» - отношение поставленной потребителям электрической энергии к затраченной в этих целях энергии из невозобновляемых источников;

«Возобновляемые источники энергии» - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках;

«Манипулирование ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности)» - совершение экономически или технологически не обоснованных действий, в том числе с использованием своего доминирующего положения на оптовом рынке, которые приводят к существенному изменению цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность на оптовом рынке, путем:

- подачи необоснованно завышенных или заниженных ценовых заявок на покупку или продажу электрической энергии и (или) мощности. Завышенной может быть признана заявка, цена в которой превышает цену, которая сформировалась на сопоставимом товарном рынке, или цену, установленную на этом товарном рынке ранее (для аналогичных часов предшествующих суток, для аналогичных часов суток предыдущей недели, для аналогичных часов суток предыдущего месяца, предыдущего квартала);

- подачи ценовой заявки на продажу электрической энергии с указанием объема, который не соответствует объему электрической энергии, вырабатываемому с использованием максимального значения генерирующей мощности генерирующего оборудования участника, определенного системным оператором в соответствии с правилами оптового рынка, установленными Правительством Российской Федерации;

- подачи ценовой заявки, не соответствующей установленным требованиям экономической обоснованности, определенным уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти;

«Манипулирование ценами на розничном рынке электрической энергии (мощности)» - совершение экономически или технологически не обоснованных действий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на розничном рынке, которые приводят к существенному изменению нерегулируемых цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Население и организации Раздольненского сельского поселения обеспечены коммунальными услугами: централизованным холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и сбором, вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется частными предприятиями, а также предприятиями иных форм собственности.

Предприятия работающие в районе, используют в своей деятельности оборудование и инженерную инфраструктуру, находящуюся в собственности казны муниципального образования на праве аренды (долгосрочной и краткосрочной).

Таблица №1 : Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг.

| Ресурс, услуга | Организация-поставщик ресурса (коммуналь-ной услуги) | Собственник имущества | Система расчетов с населением за ресурс, услугу в многоквар-тирных домах | Система расчетов с населением за ресурс, услугу в индивидуаль-ных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабже-ние | ОАО «Кубаньэнерго» (Филиал ОАО «Кубаньэнерго» - Ленинградские электрические сети) | ОАО «Кубаньэнерго» | договорная | договорная |
| Холодное водоснабжение | ООО «ИВ-Консалтинг» | муниципальная собственность (казна) | договорная | договорная |
| Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» | муниципальная собственность, собственность муниципального района, частная собственность | договорная | договорная |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | ООО «Чистая станица» | Муниципальная собственность (казна) | договорная | договорная |

Раздольненское сельское поселение входит в состав муниципального образования Кущевский район и наделено статусом муниципального образования.

Состав Раздольненского сельского поселения: с. Раздольное, с. Александровка, с. Алексеевское, х. Водяная Балка, х. Гослесопитомник, х. Зеленая Роща, с. Ивано-Слюсаревское, х. Объездная Балка, х. Полтавский, х. Семеновка.

3.1. Основные показатели системы холодного водоснабжения.

В связи с отказом ООО «Югводоканал» филиала «ЕГВ» обслуживать разводящие сети сельских поселений Кущевского района, администрацией муниципального образования  Кущевский район был объявлен аукцион  на право заключения договора  аренды муниципального имущества - объектов водоснабжения муниципального образования Кущевский район и сельских поселений Кущевского района и осуществлению деятельности  по водоснабжению потребителей Кущевского района. На основании Протокола №1 от 26.04.2012г. заседания аукционной комиссии Управлением  муниципальным имуществом администрации  муниципального образования Кущевский район, действующим от имени собственников имущества: муниципального образования  Кущевский район  и сельских поселений  Кущевского района, в связи с принятием администрацией муниципального образования Кущевский район от сельских поселений Кущевского района права по предоставлению объектов водоснабжения в долгосрочную аренду в соответствии с решениями Советов сельских поселений Кущевского района: Глебовского от 29 июня 2011года №142, Ильинского от 29 июля 2011года №72, Кисляковского от 22 июня 2011года №110, Краснополянского от 6 июля 2011года №60, Красносельского от 7 июля 2011 года №82, Кущевского от 29 июня 2011года №178, Новомихайловского  от 27 августа 2011года №72, Первомайского от 8 июля 2011года №129, Полтавченского от 7 июля 2011года №75, Раздольненского от 24 июня 2011года №74, Среднечубуркского от 17 мая 2011года №84, Шкуринского от 8 июля 2011года №105, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Пушкарь Аллы Александровны,  действующей на основании Положения и постановления администрации муниципального образования Кущевский район от 5 апреля 2012г. №521 «О проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества - объектов водоснабжения» были заключены два договора аренды.

1.Договор аренды муниципального имущества – объектов водоснабжения  №10 от 28 апреля 2012г.;

2. Договор №11 от 29 мая 2012г.

Согласно  условиям вышеуказанных договоров  Арендатор  принимает во временное владение и пользование  за плату муниципальное имущество  муниципального образования Кущевский район и сельских поселений Кущевского района – объекты водоснабжения, необходимые для осуществления деятельности  по водоснабжению  на территории Кущевского района.

Производственная система, которую эксплуатирует ООО «ИВ-Консалтинг»  снабжает холодной водой 21463 потребителя (из них юридические лица различной формы собственности – 453 и физические лица  (население) - 21010 абонентов (50099 человек)). Услугами в сфере холодного водоснабжения охвачены 56 населенных пунктов муниципального образования Кущевский район.

Площадь производственной базы арендуемых объектов водоснабжения – 73604,4 кв.м., площадь производственных помещений – 4990,3 кв.м.

Реквизиты ООО «ИВ-Консалтинг»:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИВ-Консалтинг».

Краткое наименование: ООО «ИВ-Консалтинг».

Юридический адрес: 352030, Российская Федерация, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Кубанский, 74.

Фактический адрес:  352030, Российская Федерация, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Кубанский, 74.

Телефон/факс: 8 918 495 83 55

ИНН: 2340019323

ОГРН: 1072340001161

КПП: 234001001

Генеральный директор: Руденок В.М.

В настоящее время протяженность эксплуатируемых водопроводных сетей составляет 854,227 км., из них 306,497  км магистральных трубопровода и 547,730 км разводящих водопроводных сетей. Производственная система  холодного водоснабжения муниципального образования Кущевский район состоит из:  14 насосных станций (из них 8 расположены на магистральных водопроводных сетях, 6 на разводящих), 10 резервуаров  для хранения чистой воды общей емкостью - 11960 м3, 28 водонапорных башен и  5 артезианских скважин. Система водоснабжения муниципального образования Кущевский район была построена до 1983г. и являлась частью Ейского группового водопровода. Общий баланс воды   поступающей в  распределительную сеть муниципального образования Кущевский район складывается из:  объема добычи воды на Кисляковском водозаборе и  объема покупной  воды  у ООО «Югводоканал» г. Ейск.

Холодная вода, закупаемая в ООО «Югводоканал» г. Ейск поступает в муниципальное образование Кущевский район по Ейскому групповому водопроводу МВ - III от насосной станции III подъема  в ст. Староминской. На границе МО Кущевский район установлен прибор учета, согласно показаниям, которого ведется учет объемов поставки холодной воды. Далее по магистральному трубопроводу МВ – III  холодная вода подается на  водопроводную насосную станцию IV подъема «Кущевская».  На этом отрезке производится частичный водоразбор в распределительную подающую сеть к населенным пунктам по трубопроводу МВ-III-2 ст. Шкуринская. Также, через ВНС «Комсомольская» (а/дор. ст. Кущевская - ст. Староминская)  производится водоразбор в распределительную сеть п. Комсомольский. ВНС «Комсомольская» оборудована тремя насосами К45-55. Далее по МВ-III-3 водоотбор  производится в  водопровод В-6  х. Нардегин до х. Воровского, а также  в распределительные трубопроводы подающие воду к населенным пунктам: В-6-1 п. Заводской, В-6-2 х. Благополученский, В-6-4 х. Калининский, В-6-5 х. Новоурожайный, В-6-6 х.Б. Лопатина, В-6-7 п. Красная поляна.  Подкачка воды их магистрального трубопровода МВ-III-3 в водопровод В-6  осуществляется через ВНС «Первомайская» (х. Первомайский, ул. Первомайская, 4). ВНС «Первомайская» оборудована двумя насосами ЦНС 60-132 и одним насосом ЦНС 38-88.  Следующим  населенным пунктом, который производит водоотбор из магистрального трубопровода МВ-III-3 является ст. Кущевская «Авиагородок».  Подача воды в данный населенный пункт осуществляется через ВНС «РТП», расположенную по адресу: ст. Кущевская, ул. Гагарина, 14. ВНС «РТП» укомплектована одним насосом К 90-35 и двумя  насосами  К 20-30. И ВНС «Городок», расположенную по адресу ст. Кущевская ул. Матросова. ВНС «Городок» укомплектована тремя насосами К 100-65-200.  Далее вода, полученная от ООО «Югводоканал»  поступает на головную насосную станцию 4 подъема «Кущевская» (ВНС «Кущевская»), расположенную по адресу: ст. Кущевская, пер. Кубанский, 74. Головная насосная станция укомплектована: двумя насосами Д320-50, семью насосами 10Д6, пятью насосами 200Д-90, тринадцатью насосами ЦН400-105, одним насосом ЦНС-1 и двумя насосами ЦНС-3. Поступающая на насосную станцию вода проходит доочистку хлором на РЧВ №1,№2. Для этого используются установки типа «ХЛОРЭКС» (УГ-2). Помимо воды, полученной от ООО «Югводоканал»,  на РЧВ№3 поступает вода с Кисляковского водозабора. Кисляковский водозабор имеет девять  скважин.  Очистные сооружения на водопроводе отсутствуют. Вода по сборному водопроводу поступает на  ВНС «Кисляковская», расположенную по адресу Ж.д.п. Кисляковка, ул. Восточная, 13 и далее на РЧВ №3. ВНС «Кисляковская»  укомплектована  тремя насосами  1Д200-90, тремя насосами 1Д320-50, четырьмя насосами ЦНС 38-88 и  одним насосом НЦСЗ. От данного водозабора из Кисляковского водопровода  происходит водоразбор следующих населенных пунктов х. Пролетарский, х. Красная заря и ж.д.п. Кисляковка. Вода с Кисляковского водозабора, прошедшая доочистку и обеззараживание, и смешивание с покупной водой от ООО «Югводоканал» попадает в водопровод В-5. От распределительного водопровода В-5 осуществляется  поставка воды в ст. Кущевская, КППУМГ, ГУП ДЭП-107, СТО, п. Садовый, п. Степной и далее подача воды  на ВНС «Зеленая Роща»  расположенную в районе автодороги на х. Гослесопитомник. ВНС «Зеленая Роща» укомплектована  тремя насосами ЦНС 180-85, тремя насосами Д320-70 и одним насосом НЦСЗ. На водопроводе В-5 установлена  водопроводная насосная станция «Подкущевская». ВНС «Подкущевская»  расположена в районе автотрассы «Ростов-Краснодар» (автокемпинг). Данная насосная станция укомплектована одним насосом ЦНС 105-196, девятью насосами ЦНС 105-147,  и одним насосом ЦНС-3 (на данный момент ВНС законсервирована). По схеме водоснабжения  ВНС «Подкущевская» подает воду до ВНС «Зеленая Роща». От ВНС «Зеленая Роща»  подача воды к населенным пунктам осуществляется  с помощью сети напорных магистральных и распределительных трубопроводов. Водопровод В-8  имеет протяженность 44276 м  и подает воду от ВНС «Зеленая Роща» до х. Зеленая Роща, х. Серебрянка и т.д. От него берут начало распределительные  подающие трубопроводы к населенным пунктам:

В-8-1 х. Мирный, В-8-2 х. Ровный, В-8-3 х. Ильинка, В-8-4 х. Гослесопитомник, В-8-5 х. Глебовка, В-8-6 х. Братский, В-8-7 с. Полтавченское. ВНС «Глебовская» располагается в районе с. Глебовское насосная станция оборудована тремя насосами К 45-55.  Между населенными пунктами х. Серебрянка и х. Крутоярский    на  водопроводе В-8 установлена  новая насосная станция  оборудованная одним насосом для подкачки воды в населенные пункты: х. Крутоярский, х. Красная слобода, х. Зеленая Роща. Водопровод В-7 берет также свое начало от ВНС «Зеленая Роща» и подает воду  до с. Алексеевское. От него запитаны распределительные подающие трубопроводы к населенным пунктам: В-7-1 х. Объездная балка, В-7-2 с. Раздольное., В-7-3 х. Водяная балка. Водопровод В-7-3 от х. Объездная балка  до х. Красный через  ВНС «Степная» подкачивает воду в сеть распределительных трубопроводов к населенным пунктам: В-7-3а х. Цукерова балка, В-7-3б х. Красное, В-7-3в х. Исаевский, В-7-3г. х. Тауруп, В-7-3д х. Майский, В-7-3е х. Нововысоченский. ВНС «Степная», расположенная по адресу: х. Средние Чубурки, ул. Шоссейная, 3 укомплектована одним насосом К 45-55, двумя насосами К 90-55 и одним насосом ЦНС-3.  Насосная станция,  подкачивающая воду на участке водопровода В-7-3  между населенными пунктами х. Красный и х. Майский законсервирована. Распределительный водопровод В-5 подает воду  до ВНС «Новомихайловская». ВНС «Новомихайловская»  расположена  в районе автодороги ст. Кущевская - ст.Кугоейская. ВНС «Новомихайловская» укомплектована одним насосом К45-55. От водопровода В-5 берет начало распределительный водопровод В-4, обеспечивающий услугами по холодному водоснабжению следующие населенные пункты п. Новоивановка, х.Коммунар, х. Ириновка и Кугоейское сельское поселение Крыловского района Краснодарского края. На границе балансовой принадлежности Кущевского и Крыловского районов установлен прибор учета потребляемых ресурсов. Оказанием услуг в сфере холодного водоснабжения на территории Кугоейского сельского поселения Крыловского района занимается ООО «КубаньИнжиниринг». Информация о протяженности инженерных сетей представлена в Таблице №2.

Таблица №2

Информация о протяженности  магистральных инженерных сетей МО Кущевский район, обслуживаемых ООО «ИВ-Консалтинг»

| № | Месторасположение | материал | диаметр, мм | длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МВ-III от границы Кущевского района до ВНС IVподъема в ст. Кущевская | сталь | 500 | 2374 |
|  |  | сталь | 600 | 500 |
|  |  | ч/в | 500 | 24220 |
| 2. | МВ-III-2 ст. Шкуринская | сталь | 150 | 22 |
|  |  | ч/в | 150 | 1634 |
|  |  | пвх | 160 | 2022 |
| 3. | МВ-III-3 х. Нардегин | ст. | 200 | 3262 |
|  |  | ч/в | 200 | 693 |
|  |  | пвх | 110 | 1453 |
| 4. | Водопровод В-6 от МВ III -3 (х. Нардегин) до х.Воровского | сталь | 100 | 290 |
|  |  | сталь | 150 | 200 |
|  |  | сталь | 200 | 8784 |
|  |  | ч/в | 100 | 7677 |
|  |  | пвх | 110 | 7304 |
|  |  | пвх | 160 | 16973 |
| 5. | В-6-1 п. Заводской | сталь | 100 | 147 |
| 6. | В-6-2 х. Благополученский | ч/в | 100 | 80 |
| 7. | В-6-3 х. Таврический | пвх | 110 | 2657 |
| 8. | В-6-4 х. Калининский | ст. | 100 | 18 |
| 9. | В-6-5 х. Новоурожайный | ст. | 100 | 13 |
|  |  | пвх | 110 | 1934 |
| 10. | В-6-6 х. Б.Лопатино | ст. | 100 | 21 |
|  |  | ч/в | 100 | 950 |
| 11. | В-6-7 п. Красная поляна | ст. | 100 | 22 |
|  |  | пвх | 110 | 56 |
| 12. | Магистральный водопровод В-5 | ст. | 500 | 1512 |
|  |  | ст. | 300 | 15816 |
| 13. | В-5-1 п. Садовый | ст. | 100 | 5160 |
|  |  | а/ц | 100 | 960 |
| 14. | В-5-2 п. Степной | ст. | 100 | 118 |
| 15. | В-4 | ст. | 100 | 36 |
|  |  | ст. | 150 | 14800 |
|  |  | ст. | 200 | 11150 |
|  |  | ст. | 250 | 1820 |
|  |  | пвх. | 160 | 819 |
|  |  | пвх. | 110 | 3517 |
| 16. | В-4-1 с. Новоивановское | ст. | 100 | 1910 |
| 17. | В-4-2 с. Новомихайловское | ст. | 100 | 1695 |
|  |  | ст. | 150 | 335 |
| 18. | В-4-3 х. Ириновка | ст. | 100 | 109 |
|  |  | пвх. | 110 | 987 |
| 19. | Водопровод В-8 от НС «Зеленая Роща» до х. Серебрянка | ст. | 100 | 6117 |
|  |  | ст. | 150 | 5930 |
|  |  | ст. | 200 | 24700 |
|  |  | ст. | 250 | 3638 |
|  |  | ст. | 300 | 1460 |
|  |  | пвх. | 110 | 21 |
|  |  | пнд. | 225 | 2050 |
|  |  | пнд. | 250 | 360 |
| 20. | В-8-1 х. Мирный | ст. | 100 | 3810 |
| 21. | В-8-2 х. Ровный | ст. | 100 | 4795 |
|  |  | ст. | 150 | 65 |
| 22. | В-8-3 х. Ильинка | пвх. | 110 | 1350 |
| 23. | В-8-4 х. Гослесопитомник | пвх. | 110 | 1620 |
| 24. | В-8-5 х. Глебовка | ст. | 100 | 35 |
| 25. | В-8-6 х. Братский | ст. | 100 | 20 |
| 26. | В-8-7 с. Полтавченское | ст. | 100 | 13 |
| 27. | В-7 от НС «Зеленая Роща» до с. Алексеевское | ст. | 100 | 1198 |
|  |  | ст. | 250 | 9460 |
|  |  | а/ц | 100 | 900 |
|  |  | пвх. | 110 | 3440 |
| 28. | В-7-1 х. Объездная балка | пвх. | 110 | 2266 |
| 29. | В-7-2 с. Раздольное | пвх. | 110 | 520 |
| 30. | В-7-3 х. Водяная балка | ст. | 100 | 21 |
|  |  | ст. | 200 | 2233 |
|  |  | ст. | 250 | 5833 |
|  |  | а/ц | 200 | 14914 |
|  |  | а/ц | 150 | 2146 |
|  |  | а/ц | 300 | 4444 |
|  |  | пнп | 110 | 6700 |
| 31. | В-7-3а х. Цукерова балка | ст. | 100 | 2125 |
|  |  | пвх. | 110 | 865 |
| 32. | В-7-3б х. Красное | а/ц | 100 | 468 |
| 33. | В-7-3в х. Исаевский | ст. | 100 | 12 |
|  |  | а/ц | 100 | 1648 |
| 34. | В-7-3г. х. Тауруп | ст. | 100 | 72 |
| 35. | В-7-3д х. Майский | ст. | 100 | 75 |
|  |  | а/ц | 100 | 9334 |
| 36. | В-7-3е х. Нововысоченский | ст. | 150 | 174 |
|  |  | а/ц | 150 | 6561 |
|  |  | пвх | 160 | 125 |
| 37. | Кисляковский водопровод | ст. | 250 | 2622 |
|  |  | ст. | 300 | 2029 |
|  |  | ч/в. | 250 | 2155 |
|  |  | ч/в. | 300 | 10333 |
|  |  | а/ц. | 300 | 2429 |
|  |  | а/ц | 500 | 865 |
| 38. | Распределительный подающий водопровод х. Пролетарский | ст. | 100 | 4260 |
| 39. | Распределительный подающий водопровод х. Красная Заря | ст. | 100 | 140 |
|  |  | а/ц | 100 | 6116 |
| 40. | Сборный коллектор |  |  | 1772 |
| ИТОГО: | 306497 |

Таблица № 3

Объекты водоснабжения муниципального образования Раздольненское сельское поселение.

| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес | Балансовая/ остаточная ст-ть (тыс. руб.) | Общая площадь,м2 протяженность п/м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Собственность Раздольненского с/п |
| 1. | Водопровод Гослесопитомник | Кушевский район, х. Гослесопитомник, улицы нет | 9,9 | 850 |  |
| 2. | Водопровод пластмассовый | Кушевский район, х. Гослесопитомник, улицы нет | 4,4 | 410 |  |
| 3. | Водопровод с. Алексеевка | Кущёвский район, с. Алексеевское, улицы нет | 161,0 | 3278 |  |
| 4. | Водопровод с. Алексеевка | Кушевский район, с. Алексеевское, улицы нет | 152,5 | 3261 |  |
| 5. | Водопровод с. Алексеевка | Кущёвский район, с. Алексеевское, улицы нет | 5,4 | 103 |  |
| 6. | Водопровод с. Иванослюсаревка | Кущёвский район, с. Иванослюсаревское, улицы нет | 195,6 | 3904 |  |
| 7. | Водопровод с. Иванослюсаревка | Кушевский район, с. Иванослюсаревское. улицы нет | 1,6 | 30 |  |
| 8. | Водопровод с. Раздольное | Кущёвский район, с. Раздольиое ,улицы нет | 11,5 | 248 |  |
| 9. | Водопровод с. Раздольное | Кушевский район, с. Раздольное, улицы нет | 39,7 | 765 |  |
| 10. | Водопровод с. Раздольное | Кушевский район, с. Раздольное, улицы нет | 253,7 | 5210 |  |
| 11. | Водопровод х. Водя нал Балка | Кущевский район, х. Объездная балка до х. Водяная Балка | 38,8 | 776 |  |
| 12. | Водопровод х.Водяная Балка | Кущевский район, х.Водяная балка, улицы нет | 0,7 | 12 |  |
| 13. | Водопровод х.Водяная Балка | Кущевский район, х.Водяная балка, улицы нет | 3,9 | 74 |  |
| 14. | Водопровод с. Иванослюсаревка, с. Семеновка | Кушевский район, х.Водяная Балка до с. Иванослюсаревское | 104,9 | 2199 |  |
| 15. | Водопровод х. Объездной | Кущевский район, х. Объездная балка, улицы нет | 1,4 | 28 |  |
| 16. | Водонапорная башня | Кущевский район, с.Алексеевское, ул.Школьная, б/н | 34,9 |  |  |
| 17. | Водонапорная башня 15 | Кущевский район, х. Гослесопитомник, ул. Западная б/н | 16,1 |  |  |
| 18. | Водонапорная башня 50 | Кущевский район, с. Раздольное, ул. Северная, б/н | 2,9 |  |  |
| 19. | Вставка к башне | Кущевский район, х. Гослесопитомник, ул. Западная, б/н | 12,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО ВОДОПРОВОД: | 1050,9 | 21148 м |  |
| Собственность МО Кущевский район |
| 20. | Водопровод №7 с подключением | Кущевский район, от н/ст Зеленая Роща до х.Водяная Балка | 241,5 | 9460 |  |
| 21. | Водопровод №8 | Кущевский район, от н/с «Зеленая Роща » до с. Иванослюсаревское | 1068,3 | 6703 |  |
| 22. | Подключение водопровода № 8-4 с. Ивано-Слюсаревское, (х. Гослесопитомник) | Кушевский район, с. Ивано-Спюсаревское, улицы нет | 54.2 | 1256 |  |
| 23. | Подключение магистрального водопровода № 7-2 (стальная Ф110) | Кущевский район, трасса Фал Дон км до с. Раздольное | 181,7 | 750 |  |
| 24. | Реконструкция Магистрального водопровода №7 (труба АЦФ100) | Кущевский район, от х. Водяная Балка к с. Алексеевское, ул. нет | 177.1 | 400 |  |
| 25. | Электрохимическая защита магистральных водопроводов № 7,5 | Кущевский район, к ст. Кущевская до с. Алексеевское | 962,4 | 11606 |  |
| 26. | Насосная станция «Зеленая Роща» В -8 ПК 13 | Кущевский район. В-8 ПК 13 | 123,073 | 93 |  |
| 27. | Водопровод В-7 от В-7 ПК 13 насосной станции «Зеленая Роща» до с. Алексеевского Кущевский район | Кущевский район, от насосной станции «Зеленая Роща» до с. Алексеевского | 1912,522 | 23406 |  |
| 28. | Водопровод В-8 стальной от В-8 ПК 67 до х. Гослесопитомник (часть длиной 1278 п.м) | Кущевский район, х. Гослесопитомник (распределительные сети) | 34,590 | 7278 |  |
| 29. | Водопровод от В-8 ПК 67 до х. Гослесопитомник (часть длиной 1375 п.м) | Кущевский район, х. Гослесопитомник (распределительные сети) | 13,888 | 1375 |  |
| 30. | Водопровод В-7-1 от В-7 ПК 32+04 До х. Объездная Балка | Кущевский район. Объездная Балка (распределительные сети) | 104,224 | 2320 |  |
|  |  | ИТОГО водопровод: | 4873,497 | 46948 м |  |
|  |  | ВСЕГО по поселению: | 5924,397 | 68096 м |  |

В настоящее время население с.Раздольное, х.Гослесопитомник, х.Зеленая Роща, х.Водяная балка, с.Ивано-Слюсаревское, х.Объездная балка,с.Алексеевское снабжаются водой от артезианских скважин группового магистрального водопровода МВ –VII-3, проходящего по западной окраине с.Раздольное. В х.Полтавский, х.Семеновка и селе Александровка водопровод отсутствует, население снабжается привозной водой. В хуторах и селах, входящих в состав сельского поселения вода по трубопроводам поступает в водонапорные башни Рожновского емкостью 50 м3 и далее в водопроводную сеть.

В с.Раздольное, с Ивано-Слюсаревское, с.Александровка и в х.Водяная балка расположены башни ВБР -50 требующие срочной замены.

Существующие разводящие  сети, проложенные по селу, тупиковые из полиэтиленовых труб (20-100мм. Сети находятся в аварийном, изношенном состоянии.

Согласно стратегии развития Кущевского района предусматривается обеспечение централизованным водоснабжением населения всего Раздольненского сельского поселения. Для обеспечения инвестиционных проектов водоснабжением необходима реконструкция существующих сетей с износом 75 %.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 60%.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Таблица № 4

Технико-эксплуатационная характеристика артезианских скважин

| № п\п | Населенный пункт, номер скважины ( по паспорту) | Глубина скважины м | Дебит скважины | Статистический уровень (фактический) | Динами-ческий уровень (фактический) | год ввода в эксп-луата-цию и ремонт | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект-ный мЗ/час | фактический мЗ/час |  |  |  |  |
| 1 | ж.д.п. Кисляковка 277- д/ I | 186 | 40 | 0 | ремонт | ремонт | 1995г. | демонти-ровано оборудование |
| 2 | ж .д. п. Кисляковка 181 — э / 2 | 187 | 30 | 18 | 59 | 64 | 1991г. | ЭЦВ 8-25 - 100 |
| 3 | ж.д.п. Кисляковка 327/3 | 200 | 18,9 | 15 | 58 | 70 | 1945г. | ЭЦВ8-25- 100 |
| 4 | ж.д.п. Кисляковка 178- э/4 | 192 | 45 | 0 | ремонт | ремонт | 1991г. | демонти-ровано оборудование |
| 5 | ж .д. п. Кисляковка 329/5 | 204 | 20,5 | 0 | ремонт | ремонт | 1949г. | демонти-ровано оборудование |
| 6 | ж.д.п. Кисляковка 420- д/6 | 195 | 60 | 24 | ремонт | ремонт | 1999г. | демонти-ровано оборудование |
| 7 | ж.д.п. Кисляковка 4I6- Д/7 | 194 | 78 | 60 | 59 | 70 | 1999г. | ЭЦВ 10 - 63 - 110 |
| 8 | ж.д.п. Кисляковка 484- д/8 | 190 | 60 | 63,2 | 59 | 70 | 2001г. | ЭЦВ 10-63- 110 |
| 9 | ж.д.п. Кисляковка 488- д/9 | 190 | 80 | 63,9 | 59 | 70 | 2001г. | ЭЦВ 10-63- 110 |
| 10 | ст. Шкуринская 301- л/1 | 87 | 30 | 16 | 20 | 32 | 1995г. | ЭЦВ 6- 16- 110 |

Существующая система водоснабжения требует серьезной перестройки и реконструкции. Необходима замена практически всех водонапорных башен, большей части запорной арматуры, капитальный ремонт насосных станций, перекладка почти 90% сетей. В случае отказа от использования водонапорных башен необходим проект глобальной реконструкции системы водоснабжения, в котором будет заложено развитие системы, увеличение пропускной способности сети, дальнейшее ее развитие, увеличение мощности подкачивающих насосных станций, система резервного водоснабжения на случай непредвиденных ситуаций и.т.д. Такие глобальные проблемы в масштабах района может решить только привлечение большого объема частных инвестиций с окупаемостью в течении 15-20 лет. Это позволит снизить потери в сети с 63% до 21-22%.

- 3.1.1. Тарифы для населения за холодное водоснабжение.

Таблица №5

Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 1-е п/г 2013 | 2-е п/т 2013 | 1-2-е п/г 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Тариф ООО «ИВ-Консалтинг» | за 1 м3, с НДС | 51,31 | 51,31 | 51,31/56,53 | 56,53/59,29 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК: №25/2012-окк от 15.08.12; | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК: №25/2012-окк от 15.08.2012; | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №25/2012-окк от 15.08.2012; №38/2013-окк от 28.08.2013; | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №38/2013-окк от 28.08.2013;№14/2014-окк от 30.04.2014г. |
| Сроки действия тарифа |  | 15.09.2012г по 31.12.2012г. | 1.01.2013г. по 30.06.2013г. | 01.07.2013г. по 15.09.2013г. и 16.09.2013г. по 31.12.2013г. | 1.01.2014г. по 30.06.2014г. и 01.07.2014г. по 31.12.2014г. |

На 2014г. плановые выпадающие доходы образовавшиеся  по результатам установления тарифов  для населения  на 2014г. определены ПЭК ДЦиТ КК в размере 17607,32 тыс.руб. без НДС (20776,64 тыс.руб. с НДС).

Вышеуказанные выпадающие доходы подлежат возмещению из бюджета              ( уровень бюджета в приказе РЭК ДЦиТ КК не указан) пропорционально выполнению производственной программы предприятием в 2014г.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) для данной организации  органом местного самоуправления не утвержден.

3.1.2. Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем водоснабжения Раздольненского сельского поселения.

Протяженность аварийных участков разводящих водопроводных сетей, нуждающихся в замене по сельскому поселению - 9,95 км.

В связи с тем, что фактический износ разводящих поселковых сетей составляет более 95 %, наблюдается рост аварийности. Для стабилизации подачи воды необходимо производить замену аварийных участков разводящих поселковых сетей, так участок стального водопровода в с. Раздольное от ВБ к ул. Красная протяженностью 200 метров.

Водонапорная башня в с. Алексеевское (100 % износ) из-за аварийного состояния и частых порывов выведена из работы - и требует срочной замены. Необходима реконструкция и замена водопроводных сетей, запорной арматуры, водонапорных башен.

3.2. Основные показатели системы электроснабжения.

Поставщиком энергоресурсов на территорию муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края  является ОАО «Кубаньэнерго». Основной вид деятельности - передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже для потребителей электроэнергии Краснодарского края и Республики Адыгея.

В ОАО «Кубаньэнерго» создан «Центр обслуживания клиентов» разработан Стандарт централизованного обслуживания   клиентов (документ размещен на официальном сайте компании). Между сетевыми компаниями, входящими в ОАО «Кубаньэнерго» разделены территории обслуживания. Раздольненское сельское поселение Кущевского района Краснодарского Края обслуживают Ленинградские ЭС.

Реквизиты ОАО «Кубаньэнерго»:

Р/с 40702810330020101989 в Краснодарском ОСБ № 8619, г. Краснодар 
К/с 30101810100000000602

БИК 040349602

ИНН/ КПП 2309001660/ 230750001

ОКОНХ 11110

ОКПО 00104604

ОКАТО 03401000000

Полное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани «Кубаньэнерго».

Сокращенное наименование: ОАО «Кубаньэнерго».

Юридический адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Адрес фактического местонахождения: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, Ленинградская станица, 302-й дивизии № 6

Тел.:212-25-40 Факс.:268-24-93

E-mail:telet@kuben.elektra.ru

3.2.1. Тарифы для населения на электроэнергию.

Таблица №6

Тарифы для населения за электроснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 3,06 | 3,06 | 3,23 | 3,23 / 3,62 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №25/2010-э от 24.11.2010 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №37/2011-э от 19.12.2011 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №37/2011-э от 19.12.2011 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №76/2012-э от 05.12.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Тариф (плата) на технологическое присоединение  к электрическим сетям рассчитывается для потребителей на основе технических условий, выданных энергоснабжающей организацией  и индивидуальных проектов.

3.3. Основные показатели системы газоснабжения.

Поставку природного газа абонентам Раздольненского сельского поселения осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Краснодар». Сфера деятельности: поставка газа (не лицензируется).

Реквизиты ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»:

Юридический адрес: 350000, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ленина, д.40/1.

ИНН 2308070396

ОГРН 10223001205662

Тел.8(861) 2792530

Генеральный директор Комиссаров Сергей Юрьевич.

На территории  Раздольненского сельского поселения осуществляется  краевая целевая программа «Газификация Краснодарского края  до 2016гг.» по строительству объектов газификации. В программе предусмотрено строительство подводящих газопроводов ко всем населенным пунктам.

Общими проблемами  для всей системы газоснабжения  Раздольненского сельского поселения Кущевского района является: необходимость установки коммерческих узлов учета на ГРП и ШРП и необходимость создания автоматизированной системы учета транспорта газа через ГРП и ШРП.

Раздольненское сельское поселение по большей части газифицировано. Разработаны проекты  расширения системы газоснабжения х. Водяная Балка и х. Зеленая Роща.

Согласно техническим условиям ОАО «Краснодаркрайгаз» за источник газоснабжения хуторов Водяная Балка и Зеленая Роща принимается существующая ГРС с. Красное.

Давление газа на выходе ГРС  с. Красное - 0,3 МПа.

Техническая характеристика газопровода-отвода и ГРС приводится в Таблице №7.

Таблица № 7.

Техническая характеристика газопровода-отвода и ГРС

| Наименование ГРС тип ГРС | Производительность ГРС м3/час при | Длина газопровода-отвода, км | Диаметр газопровода-отвода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проектная | фактическая |  |  |
| Существующая ГРС с. Красное БК ГРС - 1/30 | 30 000 | 3 000 | 7,7 | 150 |

В соответствии с техническими условиями ОАО «Краснодаркрайгаз» в проекте просчитана пропускная способность газопровода после ГРС с учетом  существующих  и перспективных потребителей газа: с. Красного, с. Алексеевского,  с. Раздольного, х. Водяная Балка, х. Зеленая Роща, х. Полтавского, х. Объездная балка, х. Исаевский, х. Средние Чубурки,  х. Тауруп-2, х. Нововысоченский,  х. Цукерова Балка и других отделений хозяйств, центральные усадьбы которых расположены в указанных населенных пунктах.

Всего расчетная нагрузка на ГРС с. Красного составит: 20148,5 м3/час.

Подводящий газопровод от ГРС до с. Красное пропустит не более 3000 м3/час и подлежит замене от ГРС по ул. Центральной до ул. Молодежной Ду 200мм на Ду 350мм, протяженностью - 1,73км и Ду 150мм на Ду 350мм, протяженностью - 2,3км. Необходимость и сроки замены подводящего газопровода определяется эксплуатационной организацией по достижению фактической максимальной нагрузки свыше 3000 м3/час.

Зона газоснабжения природным газом охватывает всю территорию хутора в соответствии с проектом планировки и застройки.

В настоящее время распределение газа по территории хутора производится по двухступенчатой схеме:

1 ступень - газопроводы среднего давления;

2 ступень - газопроводы низкого давления.

К распределительным газопроводам среднего давления подключены:

а) газорегуляторные пункты;

б) котельная больницы.

К распределительным газопроводам низкого давления подключены:

а) жилые дома;

б) магазин.

Система газоснабжения х. Цукерова Балка является действующей, имеет существующие сети среднего и низкого давления.

Таблица № 8

Характеристика ШРП х. Зеленая Роща.

| Тип ШРП | Тип регулятора | Давление газа | Диаметр газопровода | Произво-дитель-ность м3 /час. | Расчет-ный расход газа м3 /час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рвх МПа | Рвых кПа | На входе Ду мм | На выходе Ду мм |  |  |
| ГРПШ-05-2У1 | РДНК- 400М | 0.215 | 3.0 | 50 | 50 | 198 | 165 |
| ГРПШ-05-2У1 | РДНК- 400М | 0.215 | 3.0 | 50 | 50 | 198 | 165 |

Таблица № 9

Сводная таблица газорегуляторных пунктов х. Водяная Балка

| № ГРП и место распо-ложение | Расчетная нагрузка на ГРП м3/ч | Максимальная пропускная способность ГРП м3/ч | Давление газа | Диаметр газопроводов, мм | Тип регуляторов | Диаметр седла клапана, мм | Тип ШРП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МПа (абс) (кгс/см2) на входе | МПа (абс) (кгс/см2) на выходе | на входе | на выходе |  |  |  |  |
| ШРП-1 ул.Красная | 83 | 105 | 0,352 (3,52) | 0,003 (300) | 110 | 110 | РДНК-400 2 шт. | - | ГРПШ-2 |  |
| ШРП-2 ул.Громкая | 36 | 64 | 0,347 (3,47) | 0,003 (300,0) | 63 | 90 | РД-32 2 шт. | 6 | ГРПН-300 |  |
| ШРП-3 ул.Красная | 20 | 36 | 0,352 (3,52) | 0,003 (300) | 63 | 63 | РД-32 2 шт. | 4 | ГРПН-300 |  |
| ШРП-4 ул.Красная | 56 | 105 | 0,351 (3,51) | 0,003 (300) | 63 | 63 | РДНК-400 2 шт. | - | ГРПШ-2 |  |
| ШРП-5 на восточной окраине хутора | 45 | 104 | 0,349 (3,49) | 0,003 (300,0) | 63 | 90 | РДНК-400 2 шт. | - | ГРПШ-2 |  |

Таблица № 10

Объекты газоснабжения муниципального образования Раздольненское сельское поселение.

| № п/п | Наименование и характеристика объекта | Адрес | Год ввода в эксплуатации | Балансовая стоим, т. руб. | Собственник | Постановление, распоряжение о приёме | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Надземный газопровод низкого давления общей протяженностью 97 м, в т.ч.: Ø 89 мм- 1м; Ø 76 мм - 96 м | Кущевский районе.Алексеевское по ул. Береговая от дома № 5 до дома № 11 | 2004 | 38,0 | Раздольненское с/п | Пост. № 8 18.01.2005г. |  |
| 2 | Надземный газопровод низкого давления общая протяженность 1096м, в т.ч. Ø 159 мм-571 м; Ø 89 мм - 525 м | Кущевский район, х. Гослесопитомник, по ул. Береговой, Набережной, Ленина, Мичурина | 2005 | 465,3 | Раздольненское с/п | П. № 1016 26.09.2005г. |  |
| ИТОГО собственность с/п: 1193,0 м |
| 3 | Подземный газопровод в/д Ø 159 мм - 6977 м; Ø 108 мм - 1732 м; Ø 159 мм - 475 м Надземный газопровод в/д Ø 108 мм - 28 м; Ø 57 мм - 15 м Общая протяженность 9227 м. ШГ'РП№1 ШГРП № 2, СКЗ № 1, ПСК 1-м | Газоснабжение с. Ивано-Слюсаревское Кущёвского района. Межпоселковый газопровод высокого давления от ответвления ГРС до с. Ивано- Слюсаревское | 2005 г. | 12350.0 | Край Район | По Дог. аренды от 01.01.2006г. №1056 |  |
| 4 | Система газоснабжения с. Алексеевское, 1-я очередь строительства лит. Г, общая протяжённость 5084м, в т.ч.: подземный с/л 4006м; надземный н/д 1078м, согласно техническому паспорту № 516-Г от 20.02.2003г. | Кущёвский район, с. Алексеевское | 2002 | 2034,0 | Район | Р. главы КК № 818-р 08.09.2006 | В стадии продажи |
| 5 | Распределительный газопровод н/д, надземный, Ø 76мм - 180,5м. | с. Алексеевское Кущёвского района, по ул. Школьной от д. № 6 до д. № 18 | 2006 | 350,1 | Район | П. № 1144 12.09.2006 |  |
| 6 | Газопровод н/д, надземный, общая протяжённость 312м, в т.ч.: Ø 159мм- 16м; Ø 76мм 296м | с. Алексеевское, по ул. Береговой от перехода д. № 14 до д. №30 и от д. № 13 ло д. №20 | 2006 | 186,3 | Район | П. № 1300 30.10.2006 |  |
| 7 | Газопровод н/д, надземный, общая протяжённость 1638,6м вт.ч.: Ø 108мм 410м; Ø 89мм - 1186м; Ø 159мм -42,6м | х. Г'ослесопитомник. по ул. Ленина | 2006 | 1341,8 | Район | П. №1309 02.11.2006 |  |
| 8 | Распределительный газопровод н/д, надземный, общей протяжённостью 851м, в т.ч.: Ø 89мм - 631 м; Ø 108мм - 220м | Кущёвский район, с.Иванослюсаревское, по ул. Средней отд. № 13 до № 39. 1-я очередь строительства | 2007 | 929,1 | Район | Г1. № 831 12.07.2007 |  |
| 9 | Распределительный газопровод н/д, надземный, общей протяжённостью 260м. вт.ч.: Ø 108мм-220м; Ø 89мм - 40м | Кущёвский район, с. Иванослюсаревское, по ул. Средней и Верхней до д. №19. | 2007 | 232,7 | Район | П. №831 12.07.2007 |  |
| 10 | Распределительный газопровод в/д и н/д. Обшей протяжённостью 2443 м. Подземный газопровод в/д общей протяжённостью 14м, в т.ч.: Ø 57мм - 8м; Ø 89мм - 1м; Ø 27мм - 5м. Надземный газопровод н/д общей протяжённостью 2429м, в т.ч.: Ø 108мм 230м; Ø 219мм-26м; Ø 89мм -2173м. ГРПШ-400-01 | Кущёвский район, с. Иванослюсаревское, по ул. Нижней | 2007 | 2003,7 | Район | П. № 1421 22.10.2007 |  |
| ИТОГО собственность района: 19 996,1 м |
| ВСЕГО по поселению: 21 189,1 м |

3.3.1. Тарифы для населения за газоснабжение.

Таблица №11

Тарифы для населения за газоснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| Тариф | за м³, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №23/2010-газ от 17.12.2010 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №23/2010-газ от 17.12.2010 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №4/2012-газ от 20.03.2012 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №22/2012-газ от 14.12.2012; №8/2013-газ от 17.04.2013 г. |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012г. до 31.12.2012 | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Тариф (плата) на технологическое присоединение  к газораспределительным сетям рассчитывается для потребителей на основе технических условий, выданных газоснабжающей организацией  и индивидуальных проектов.

3.4. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО.

3.4.1. Краткая характеристика ООО «Чистая станица», ОАО «Жилищно-коммунальный сервис».

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и эксплуатацию полигона ТБО  в Раздольненском сельском поселении осуществляет ООО «Чистая Станица»,  вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) осуществляют: ООО «Чистая станица» и ОАО «Жилищно-коммунальный сервис». Обособленных подразделений на территории муниципального образования Кущевский район вышеуказанные предприятия не имеют.

Директор ООО «Чистая Станица» – Уваров Николай Витальевич.

Генеральный директор ОАО «Жилищно-коммунальный сервис» - Сосновский Сергей Юрьевич.

Таблица №12

Краткая характеристика предприятия ООО «Чистая станица»

| Площадь территории предприятия | 6347 м2 |
| --- | --- |
| Площадь производственных помещений | 144 м2 |
| Численность работающих | 48 чел. |
| Численность производственных рабочих, занятых санитарной очисткой населенных пунктов | 15 чел. |
| Режим работы по санитарной очистке | 8 час. |

Таблица №13

Краткая характеристика предприятия ОАО «Жилищно-коммунальный сервис»

| Площадь территории предприятия | 158000 м2 |
| --- | --- |
| Площадь производственных помещений | 1159м2 |
| Численность работающих | 90 чел. |
| Численность производственных рабочих, занятых санитарной очисткой населенных пунктов | 12 чел. |
| Режим работы по санитарной очистке | 8 час. |

3.4.2. Применяемая система санитарной очистки территории.

Таблица №14

Нормы накопления ТБО и ЖБО , система сбора и тарифы на сбор и вывоз ТБО и ЖБО

| Нормы накопления: - ТБО для населения на 1 человека на 2011г. | 1,51 м3/год. |
| --- | --- |
| - ЖБО для населения на 1 человека на 2011г. | 6,0 м3/год |
| Среднее расстояние вывоза до места захоронения: |  |
| - ТБО | 20 км. |
| - ЖБО | 8,1 км. |
| Процент охвата населения планово-регулярной системой очистки | 61 % |
| Действующие тарифы на вывоз и обезвреживание ЖБО для населения и организаций: |  |
| на период с 1.01.2014г. по 30.06.2014г. | 47,02 руб. |
| - на период с 1.07.2014г. по 31.12.2014г | 49,32 руб. |
| Система вывоза ТБО – одноэтапная. |  |

Таблица №15

Данные о существующих полигонах (свалках) ТБО в Кущёвском районе

(санкционированных и несанкционированных).

| № п/п | Наименование или место расположения | Площадь, га | Мощность, тыс.м3 | Год открытия полигона (свалки) | Объем, размещение ТБО на 1.01.2011г, тыс.м3 | Год закрытия полигона (свалки) | Год проведения рекультива-ции | Территориальная (балансовая) принадлежность | Объем накопления ТБО, м3/год | Санитарное состояние и инженерное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колхоз «Россия», в 2 км на юг от с. Полтавченское | 2,9 | 216,712 | 1999 | 170,274 | 2013 | 2016 | Полтавченское с/п | 15479,454 | Неудовлетворительное |
| 2 | Район завода ЗАО «Керамик» | 10,0 | 15141,609 | 1984 | 14058,728 | 2017 | 2020 | Кущевское с/п | 540720,300 | Неудовлетворительное |
| 3 | Находится в 2км на север от с. Красное и в 1км на юг от х. Звездочка, на запад 900ж.д. полотно, с севера, запада, юга участок граничит с пахотными землями АО «Победа», с востока лесополоса | 5 | 560,443 | 1997 | 428,574 | 2014 | 2017 | Красносельское с/п | 32967,207 | Неудовлетворительное |
| 4 | с. Красная Поляна, АКХ «Красная Поляна» (бывший карьер) в 800м к северу – населенный пункт Большая Козинка, в 250м к северу – ферма, к югу в 15м - лесополоса | 1,2 | 42,799 | 1990 | 37,216 | 2013 | 2015 | Краснополянское с/п | 1860,820 | Неудовлетворительное |
| 5 | Участок расположен юго-западней на 750м станицы Шкуринской и севернее на 400м автодороги Кущевская-Ейск | 2,7 | 216,754 | 2000 | 154,824 | 2014 | 2017 | Шкуринское с/п | 15482,420 | Неудовлетворительное |
| 6 | АО «Кисляковская» в районе существующей выработки кирпичного завода. Карьер находится северо-восточнее ст. Кисляковской между автодорогой «Дон-Кавказ» 750м и р. Ея 1 км с севера гравийная дорога к ферме 1 км, юго-западнее ст. Кисляковская 1,2 км | 3,5 | 1429,937 | 1980 | 1383,810 | 2011 | 2013 | Кисляковское с/п | 46127,010 | Неудовлетворительное |
| 7 | АО «Маяк», участок расположен в 650м южнее с. Раздольное на территории фермы в 50м от грунтовой дороги, в 400м на западе находятся небольшие пруды | 0,8 | 124,534 | 1999 | 97,849 | 2013 | 2015 | Раздольненское с/п | 8895,310 | Неудовлетворительное |
| 8 | х. Исаевский. Участок расположен на пахотных землях колхоза «Победа», в районе очистных сооружений молзавода, на расстоянии 1 км к югу от элеватора. С севера, востока и юга участок ограничен пахотными землями колхоза «Победа», а с запада очистными сооружениями молзавола | 1,0 | 114,338 | 1997 | 92,899 | 2013 | 2016 | Среднечубуркское с/п | 7146,090 | Неудовлетворительное |
| 9 | Колхоз «Восход». С севера участок ограничен пашней, с юга, востока и запада лесной полосой. В 1500м расположено с. Глебовка | 1,0 | 61,018 | 1999 | 41,949 | 2015 | 2020 | Глебовское с/п | 3813,600 | Неудовлетворительное |
| 10 | АО«Новомихайловское» участок находится северо-западнее с. Новомихайловское (территория бывшего МТФ), с запада в 850 м – р. Куго-Ея, с востока 900м – территория МТФ, с севера развалины старой фермы | 1,1 | 48,855 | 1998 | 39,084 | 2013 | 2016 | Новомихайловское с/п | 3257,007 | Неудовлетворительное |
| 11 | пос. Первомаский Участок расположен южнее пос. Знамя Коммунизма на расстоянии 1 км. С севера в 1 км асфальтовая дорога, с запада лесополоса и полевая дорога, к востоку 500м магистральный газопровод. | 2,0 | 162,460 | 1997 | 131,999 | 2013 | 2016 | Первомайское с/п | 10153,765 | Неудовлетворительное |

Из представленного перечня объектов в Таблице № 15 дальнейшая эксплуатация возможна только полигона ТБО в ст. Кущевской при условии проведения всех необходимых мероприятий по отводу земельных участков, изготовления проектной документации и её согласовании в установленном законом порядке, а также выполнения проектных инженерных мероприятий, направленных на безопасную для населения и окружающей среды эксплуатацию объекта в дальнейшем. Остальные объекты  несанкционированного захоронения отходов подлежат рекультивации.

В дальнейшем предполагается строительство полигона для размещения ТБО в 10 км от станицы Кисляковская. В настоящее время заканчиваются мероприятия по землеотводу под будущее строительство. При полигоне ТБО предполагается строительство скотомогильника.

Таблица №16

Данные о существующих пунктах приема ЖБО в Кущёвском районе (сливные станции, пункты, поля ассенизации)

| №№ п/п | Наименование или место расположения объекта | Кол-во вывозимых ЖБО, м3/сутки | Среднее расстояние до места размеще-ния ТБО,км. | Кол-во рейсов с/автотранс-та рейс/сутки | Тариф на вывоз отходов руб./м3 | Санитарное состояние и инженерное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения ст. Кущевская | 544,8 | 8,1 | 24 | см.таблицу №14 | удовлетворит. |
| 2 | Сливная станция ст.Кущевская МУП ЖКХ |  |  |  |  | удовлетворит. |
| 3 | Сливная станция |  |  |  |  | удовлетворит. |

Таблица №17

Количество и характеристика имеющегося спецавтотранспорта ООО «Чистая станица» для санитарной очистки территории района.

| №№ п/п | Наименование | Количе-ство | Марка | Год выпуска | % износа | Место работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз с задней загрузкой | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЗ-3307 К 947 КС | 2003 | 70 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3307 К 510 НС | 1999 | 85 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3307 К 952 КС | 2003 | 50 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3307 У 360 РМ | 2008 | 25 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3309 С 632 СХ | 2010 | 15 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3309 У 142 УВ | 2010 | 10 | согласно графика |
| 2 | Вакуумная машина | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЗ-3307 Н 147 АА | 1993 | 60 | согласно заявок |
|  |  |  | ГАЗ-33081 Е 850 КМ | 2009 | 30 | согласно заявок |
| 3 | Контейнеровоз | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЗ-3307 Н 593 МВ | 2006 | 45 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3307 К 953 КС | 2001 | 60 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3309 О 102 УХ | 2010 | 10 | согласно графика |
| 4 | Бульдозеры | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ДТ-75 81-81-УУ |  | 80 | полигон свалки |
|  |  |  | Т-130 53-24 КР |  | 70 | полигон свалки |
| 5 | Трактор общего назначения | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | МТЗ-82 21-18 УХ | 2009 | 25 | согласно заявок |
| 6 | Легковой | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВАЗ 2107 Х 673 ВХ | 2006 | 40 |  |

Степень изношенности транспорта по вывозу ТБО составляет – 41,11 %.

Степень изношенности транспорта по вывозу ЖБО составляет – 50 %.

Степень изношенности поливомоечной и подметально-уборочной машины составляет – 100 %.

Степень изношенности бульдозеров составляет – 75 %.

Степень изношенности автотранспорта ООО «Чистая станица» составляет – 45 %

В ОАО «ЖКС» имеется база по содержанию и ремонту техники, в составе:

- пять боксов для автомобилей;

- ремонтный бокс, в котором находится тельфер;

- слесарный цех, в котором имеется токарный станок, сверлильный станок, стол для сборки двигателей, настольные большие тески.

- стационарный компрессор для накачивания шин;

- сварочный цех, в котором имеется ацетиленовый аппарат, трансформа-тор сварочный, САК передвижной;

- аккумуляторный цех;

- электроцех, для ремонта электроавтооборудования.

База обслуживает автотранспорт   ОАО «ЖКС» и ООО «Чистая станица» ( на воздмездной основе), общая численность работающих и служащих 48 человек.

Возможность реконструкции и расширения производственных мощностей на базе существующего объекта имеется.

3.4.3. Основные проблемы санитарной очистки.

1. Частичный централизованный  сбор отходов в станицах  вследствие этого образование несанкционированных свалок.

2. Отсутствие утвержденного землеотвода для несанкционированных свалок  и грубое нарушение экологического законодательства при складировании ТБО, а именно:

- нахождение значительной части свалок вблизи населенных пунктов (несоблюдение СЗЗ - 500 м);

- отсутствие противофильтрационного экрана на участке складирования ТБО;

- отсутствие контрольных скважин;

- отсутствие контроля поступления отходов;

- допуск любых лиц на территорию свалок и т.д.

3. Значительные количества ТБО рассеиваются по территории сельского поселения, что приводит к загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний не только в местах крупных несанкционированных свалок.

4. Значительная часть населения Раздольненского сельского поселения не обслуживается предприятием по вывозу отходов.

5. Недостаточная развитость системы сбора вторичного сырья, что приводит к попаданию ценных компонентов ТБО на свалки и увеличению затрат на вывоз и обезвреживание ТБО.

6. Отсутствие установки по обезвреживанию ТБО и отходов лечебно-профилактических  учреждений и,  как следствие,  захоронение их на свалках.

7. Отсутствие полного учета  образования ТБО от промышленных и с/х предприятий,  а также объемы образования,  вывоза и утилизации промотходов в районе.

8.  Отсутствие объектов по переработке промышленных отходов.

- 3.4.4. Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО.

Тариф на утилизацию ТБО на территории  Раздольненского сельского поселения  не утвержден.

4. Прогноз развития застройки муниципального образования.

4.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов Раздольненского сельского поселения

В основу планировочного решения села Раздольное, хутора Водяная Балка, села Алексеевское, хутора Зеленая Роща, хутора Полтавский, хутора Объездная Балка, хутора Семеновка, села Ивано-Слюсаревское, хутора Гослесопитомник, села Александровка положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия водных бассейнов рек и балок.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Завершение формирования общественного центра села Раздольное заключается в развитии существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации.

Проектом Генерального плана предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектируемая планировочная структура села Раздольного подчинена направлению существующей федеральной трассе «Дон», руслу балки Сикей. Этим объясняется основное направление основных жилых улиц в жилой застройке – север – юг, запад-восток.

Для создания завершенной композиции в существующих кварталах жилой застройки, расположенных в восточной части села генпланом намечено строительство индивидуальных жилых домов.

Территориально-планировочная организация в проектных границах предусматривает деление территории на районы первоочередной, расчетного срока строительства и резервной (за расчетным сроком) застройки.

Для размещения расчетного количества жителей населенных пунктов проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальной жилой застройкой усадебного типа. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается создание подцентра жилой зоны села Раздольное, образованного объектами, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений».

По улицам предусматривается пешеходная связь между общественным центром и подцентром, а также парковой и спортивной зоной. На территории спортивной зоны предлагается строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном, устройство спортивных площадок, в парковой зоне площадок для отдыха, аттракционов, летнего кафе.

В восточной части села в пойме балки Сиккей проектируется зона отдыха с размещением в ней кемпинга, аквапарка, кафе, пляжной зоны и лодочной станции для отдыха жителей села и района.

В геометрическом центре села вдоль улицы Красной предусматривается строительство церкви. Торговый центр запроектирован на территории выносимого предприятия ООО «Артекс-Агро».

Проектом определено размещение производственной зоны села Раздольное к югу от населенного пункта на базе реконструируемых генеральным планом существующих сельхозпредприятий на расчетный срок, и на долгосрочную перспективу.

Проектируемая планировочная структура сел Александровка, Ивано-Слюсаревское, Алексеевское, и хуторов Гослесопитомник, Семеновка, Водяная Балка, Объездная Балка, Зеленая Роща, Полтавский подчинена сложившейся структуре жилых кварталов и является её естественным продолжением.

Общественный центр села Алексеевское формируется вдоль улицы Школьной, села Ивано-Слюсаревское, к югу от существующей территории школы по улице Верхняя, хутора Зеленая Роща в восточной части населенного пункта по улице Пролетарской, хутора Полтавский по улице Пролетарской при въезде в хутор, хутора Объездная Балка на востоке населенного пункта по улице Северная. В составе общественных центров предлагается строительство центра культуры, магазинов, приемного пункта КБО, аптеки, отделения почтовой связи. В каждом из населенных пунктов предусмотрена парковая зона, которая окаймляет здания общественного центра с южной, восточной, северной и западной стороны, где предусмотрены площадки для отдыха и спорта, аттракционы, кафе, игровые автоматы и т.д.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний, фестивалей и пр., для чего проектом предусмотрена организация площадей при центрах обслуживания. Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов  дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др. Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности.

Территория проектируемой бани с прачечной в селе Раздольное находится рядом с парковой зоной с западной стороны.

Жилые дома, расположенные в шумовой зоне от трассы «Дон» генеральным планом реконструируются под гостиничный комплекс, учитывая близость их расположения к трассе и пожелания администрации поселения.

В соответствии с требованиями НПБ 101-95 в центре поселения, а также в селе Ивано-Слюсаревское и хуторе Зеленая Роща запроектировано пожарное депо на 1 автомашину, рассчитанные на обслуживание всех населенных пунктов поселения – это решение удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №121-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части обеспечения нормативной 20- минутного прибытия первого пожарного подразделения для сельской местности.

Проектом сохраняются памятники истории расположенные в селе Ивано-Слюсаревское – братская могила 18 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943г., и в селе Алексеевское – обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967г., а также памятники археологии – это курганы и курганные группы, расположенные на межселенных территориях с обозначением границ временных охранных зон.

#### 4.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана развития территории представлен в таблицах №18-20 ниже.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учетом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности запланированных в  Муниципальной долгосрочной целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Раздольненское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период 2012-2016г.г. и перспективу до 2020г.

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Раздольненского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Раздольненского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в газоснабжении;

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении.

Полномочия местного самоуправления в части утилизации и захоронения ТБО отсутствуют. В связи с этим эта группа инвестиционных проектов в данной программе не отражалась.

Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижение целевых показателей отражена в таблице №21 ниже.

Таблица №18

Прогноз поставки энергоресурсов потребителям МО Раздольненское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Отпуск в сеть | тыс. кВтч | 8 183,27 | 8 113,15 | 8 811,40 | 9 512,88 | 9 056,58 | 8 627,84 | 8 222,05 | 7 837,88 | 7 474,09 | 7 124,03 | 5 798,54 |
| 1.2. | Потери | тыс. кВтч | 1 678,40 | 1 621,02 | 1 693,39 | 1 896,59 | 1 803,17 | 1 717,80 | 1 637,01 | 1 560,52 | 1 488,09 | 1 418,39 | 1 154,49 |
| 1.3. | Расход на технологические нужды | тыс. кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Полезный отпуск, в.т.ч. | тыс. кВтч | 6 504,87 | 6 492,13 | 7 118,01 | 7 616,29 | 7 253,42 | 6 910,04 | 6 585,04 | 6 277,36 | 5 986,00 | 5 705,63 | 4 644,05 |
| 1.4.1. | Население | тыс. кВтч | 2 469,31 | 2 527,42 | 2 715,02 | 2 905,08 | 2 829,55 | 2 755,98 | 2 684,32 | 2 614,53 | 2 546,55 | 2 480,36 | 2 222,38 |
| 1.4.2. | Бюджет | тыс. кВтч | 4 035,21 | 3 964,36 | 4 402,63 | 4 710,83 | 4 423,47 | 4 153,64 | 3 900,27 | 3 662,35 | 3 438,95 | 3 224,73 | 2 421,13 |
| 1.4.3. | Прочие | тыс. кВтч | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,54 |

Таблица № 19

Прогноз поставки природного газа потребителям МО Раздольненское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Отпуск в сеть | тыс. м3. | 1 506,30 | 1 667,50 | 1 634,30 | 1 804,50 | 1 752,35 | 1 701,88 | 1 653,03 | 1 605,73 | 1 559,91 | 1 515,53 | 1 344,03 |
| 1.2. | Потери | тыс. м3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Расход на технологические нужды | тыс. м3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Полезный отпуск, в.т.ч. | тыс. м3. | 1 506,30 | 1 667,50 | 1 634,30 | 1 804,50 | 1 752,35 | 1 701,88 | 1 653,03 | 1 605,73 | 1 559,91 | 1 515,53 | 1 344,03 |
| 1.4.1. | Население | тыс. м3. | 1 467,50 | 1 609,60 | 1 624,00 | 1 746,10 | 1 698,78 | 1 652,74 | 1 607,95 | 1 564,38 | 1 521,98 | 1 480,74 | 1 320,75 |
| 1.4.2. | Бюджет | тыс. м3. | 38,80 | 57,90 | 10,30 | 58,40 | 53,57 | 49,14 | 45,08 | 41,35 | 37,93 | 34,79 | 23,28 |
| 1.4.3. | Прочие | тыс. м3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица  № 20

Прогноз поставки холодной  воды потребителям МО Раздольненское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Подъем воды | тыс. м3. | 89,51 | 94,69 | 82,87 | 70,64 | 75,34 | 75,03 | 74,72 | 74,42 | 74,11 | 73,82 | 72,62 |
| 1.2. | Расход на технологические нужды | тыс. м3. | 5,57 | 5,89 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Отпуск в сеть | тыс. м3. | 83,94 | 88,80 | 78,47 | 70,64 | 75,34 | 75,03 | 74,72 | 74,42 | 74,11 | 73,82 | 72,62 |
| 2.2. | Потери | тыс. м3. | 32,04 | 33,90 | 29,67 | 22,64 | 27,54 | 27,42 | 27,31 | 27,20 | 27,09 | 26,98 | 26,54 |
| 2.3. | Полезный отпуск, в.т.ч. | тыс. м3. | 51,9 | 54,9 | 48,8 | 48,0 | 47,80 | 47,60 | 47,41 | 47,22 | 47,03 | 46,84 | 46,08 |
| 2.3.1. | Население | тыс. м3. | 46,9 | 49,8 | 44,2 | 43,6 | 43,46 | 43,32 | 43,18 | 43,04 | 42,91 | 42,77 | 42,21 |
| 2.3.2. | Бюджет | тыс. м3. | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 2,34 | 2,28 | 2,23 | 2,17 | 2,12 | 2,07 | 1,86 |
| 2.3.3. | Прочие | тыс. м3. | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Таблица №21

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| Наименование | Ед. измер. | Описание места расположения объекта | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательные проекты по обеспечению нормативного уровня надежности, повышения экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка водонапорной башни в селе Алексеевское | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  | 300,00 |  |  |  |  |
| Строительство кольцевой водопроводной сети протяженностью 22 км | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 7000,00 |
| Условно-эффективные проекты по реконструкции объектов и сетей холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частичный ремон водопровода в селе Раздольное | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение | 50,00 |  |  |  |  |  |
| Частичный ремонт водопровода в х. Гослесопитомник | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение | 100,00 |  |  |  |  |  |
| Замена ВБР V=50м³ в п. Гослесопитомник в количестве 1 шт. | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  |  | 300,00 |  |  |  |
| Реконструкция водопроводной сети с. Раздольное от ВБР к ул. Красная ДУ100 мм L=0,2 км | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  |  |  | 851,00 |  |  |
| Реконструкция водопроводной сети в х. Гослесопитомник ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Гвардейская ДУ100 мм L=0,5 км | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  |  |  |  | 500,00 | 1686,00 |
| Реконструкция водопроводной сети в с. Ивано-Слюсаревское ул. Нижняя, ул. Средняя, ул. Верхняя ДУ100 мм L=0,4 км | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  |  |  | 300,00 | 364,00 | 1000,00 |
| Реконструкция водопроводной сети в с. Семеновка ул. Мира, ул. Свободы ДУ100 мм L=0,5 км | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  |  | 100,00 |  | 168,00 | 1900,00 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательные проекты по обеспечению нормативного уровня надежности, повышения экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 63 кВт. | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  |  | 2500,00 | 1500,0 |  |  |
| Условно-эффективные проекты по реконструкции объектов и сетей в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт уличного освещения по ул. Верхняя в с. Ивано-Слюсаревское | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение | 800,00 |  |  |  |  |  |
| Ремонт уличного освещения по ул. Первомайская и ул. Октябрьская в с. Алексеевское | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| Ремонт уличного освещения ул. Громкая х. Водяная Балка | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  | 600,00 |  |  |  |  |
| Реконструкция трех трансформаторных подстанций с увеличением их мощности | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  |  |  | 4200,00 | 3600,00 | 5700,00 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательные проекты по обеспечению нормативного уровня надежности, повышения экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подводящего газопровода к х. Зеленая Роща | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  |  |  | 4500,00 |  |  |
| Подготовка ПСД и строительство газопровода х. Объездная Балка | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение | 1500,00 |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно-эффективные проекты по реконструкции объектов и сетей в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных насосных станций перекачки в количестве 3 шт. | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  |  |  | 2500,00 | 4200,00 |  |
| Строительство очистных сооружений с. Раздольное, с. Ивано-Слюсаревский, х. Объездная Балка, х. Зеленая Роща, с. Алексеевское | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  |  |  |  | 5000,00 | 12000,00 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательные проекты по обеспечению нормативного уровня надежности, повышения экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых районных котельных в количестве 6 шт. | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  |  |  |  |  | 32000,00 |
| Прокладка трубопроводов для тепловых сетей | тыс.руб. | Раздольненское сельское поселение |  |  |  |  |  | 21000,00 |

Таблица № 22.

Система критериев, целевых показателей и индикаторов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Базовое значение 2007 года | Значения по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Энергоемкость валового муниципального продукта | кг у. т./ 10 тыс. руб. | 314 | 332 | 329 | 327 | 286 | 256 | 243 | 200,4 |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 68 | 74 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования (в части коллективного учета) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории муниципального образования | % | 86 | 91 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля объемов природного газа, расчеты, за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | % | 72 | 84 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием ВИЭ, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | кВт*час в год/чел. | 860 | 872 | 868 | 840 | 826 | 812 | 790 | 750 |
| 8 | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/год кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах | куб.м/чел. в сутки | 0,234 | 0.238 | 0,222 | 0,218 | 0,216 | 0,214 | 0,202 | 0,198 |
| 10 | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах | куб.м / чел. год | 826 | 817 | 822 | 814 | 811 | 798 | 796 | 791 |

## 6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов определяется расчетом работ запланированных  в  составе генерального плана развития территории.

2.  В соответствии с действующим законодательством источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы холодного водоснабжения,  в  Раздольненского сельском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам  концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций, а в инвестиционных программах энергоснабжающей  и газоснабжающей организации мероприятия в части Раздольненского сельского поселения не предусмотрены;

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в разделе 6 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги». Тариф  на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры (холодного водоснабжения) в Программе не рассматривался, т.к. они не был установлен органом местного самоуправления.

4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 6 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

6.1. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Объемы и источники финансирования  программных мероприятий:

общий объем финансирования - 121019,00 тыс. руб.

Таблица № 23

| Срок исполнения /год | Объем финансирования (тыс. руб.) | в том числе в тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджет МО Кущевский район | Местный бюджет | Внебюджет-ные источники |
| 2016 | 6450,00 | 0,00 | 3900,00 | 0,00 | 2550,00 | 0,00 |
| 2017 | 900,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2018 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2500 |
| 2019 | 14151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1451,00 | 12700,00 |
| 2020 | 14132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1332,00 | 12800,00 |
| 2021-2043 | 82286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11586,00 | 70700,00 |
| Всего: | 121019,00 | 0,00 | 4300,00 | 0,00 | 18019,00 | 98700,00 |

При разработке данной программы учитывалось, что  финансовые возможности муниципального образования Раздольненское сельское поселение ограничены и без помощи бюджета Краснодарского края и привлечения внебюджетных источников реализации части мероприятий выполнить запланированный генеральным планом объем капитальных вложений будет практически невозможно.

7. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

7.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы) (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий.

Расчет роста совокупного дохода стандартных семей рассчитывался в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельными уровнями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 год и 2017 год, опубликованного на сайте Министерства экономического развития РФ. А так же в соответствии с прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030г. Расчет роста совокупного дохода стандартных семей, проживающих на территории Раздольненского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края представлен в Таблице №20. Для проведения расчетов использован Вариант №2 (рекомендуемый) из раздела «Макроэкономические показатели прогноза». Исходными данными для расчета явился расчет критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги для установления предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2010 год по муниципальному образованию Раздольненское с.п.

Для проведения расчета совокупной платы граждан за коммунальные услуги на прогнозный период до 2030г.   применялись социальные нормативы  установленные Региональной энергетической комиссией - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012г. № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета), которые вводятся в действие с 1.01.2015г.

Расчет прогноза роста тарифов на коммунальные ресурсы выполнен на основании Постановления Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края  от 21.05.2014г. № 485 «Об утверждении предельных (максимальных)индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги  в муниципальных образованиях Краснодарского края  на период с 1.07.2014г. по 2018г.». Расчет выполнялся в двух вариантах: для ИЖФ и для МКЖД, в каждом случае расчет производился по периодам с 01.01 по 30.06 и с 01.07 по 31.12. (см. Таблицы № 24 - № 33).

## При этом учитывалось, что средний состав семьи в Раздольненском сельском поселении составляет 2,7 человека (по данным администрации МО Кущевский район).

Таблица № 20

Расчет роста совокупного дохода стандартных семей, проживающих на территории Раздольненского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совокупный доход стандартной семьи | руб./мес. | 19058,00 | 20873,00 | 23641,00 | 25626,84 | 27215,71 | 28113,83 | 29097,81 | 30261,72 | 31744,55 | 33173,05 | 34632,67 | 36017,97 | 37170,55 | 38285,66 |
| 2 | Прогноз реальной заработной платы | % | факт МО | оценка МО | оценка МО | 108,4 | 106,2 | 103,3 | 103,5 | 104,0 | 104,9 | 104,5 | 104,4 | 104,0 | 103,2 | 103,0 |
| Итого: | 19058,00 | 20873,00 | 23641,00 | 25626,84 | 27215,71 | 28113,83 | 29097,81 | 30261,72 | 31744,55 | 33173,05 | 34632,67 | 36017,97 | 37170,55 | 38285,66 |

Таблица № 21

Расчет прогнозного уровня тарифов на коммунальные услуги Раздольненского сельского поселения на период 2014-2030 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение | м³ | 59,29 | 95,86 | 103,27 | 115,46 | 124,82 | 130,31 | 136,043 | 150,00 | 180,00 |
| 2 | Индекс роста ИПЦ | % | факт МО | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,5 | 104,2 | 103,4 | 102,8 |
| 3 | Электроснабжение | вВт/час | 3,62 | 4,16 | 4,75 | 5,32 | 5,95 | 6,67 | 7,47 | 7,92 | 8,07 |
|  | Индекс роста тарифа на электроэнергию для населения | % | факт МО | 115,0 | 114,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 106,0 | 102,0 |
| 4 | Газоснабжение | м³/чел. | 5,05458 | 5,81277 | 6,68468 | 7,68738 | 8,84049 | 9,72454 | 10,21077 | 10,71110 | 11,11812 |
| 5 | Индекс роста тарифа на газоснабжение для населения | % | факт МО | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 105,0 | 104,9 | 103,8 |
| Итого: | 67,96 | 72,05 | 76,49 | 81,18 | 86,25 | 91,06 | 95,48 | 99,08 | 101,89 |

Исходя из того, что  рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги не превышает установленного  действующим законодательством РФ, данный  прогноз можно считать верным. В последующем вышеуказанные тарифы будут увеличиваться (расти) в соответствии с параметрами долгосрочного прогноза РФ.

## 8. Управление программой.

1.Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Раздольненского  сельского поселения.

2.План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3.Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Раздольненского сельского поселения, Собранием депутатов Раздольненского сельского  поселения.

4.Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5.Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.