Требования к установке и оформлению объектов

придорожного сервиса для торговли сельскохозяйственной продукцией

(Выдержки из правил благоустройства сельских поселений)

Каркас торговой секции выполнить из металлоконструкций, окрашенных  в сигнальный серый цвет RAL 7004. Покрытие кровли из металлопрофильного листа серого цвета. Стойки сечения 70х70 мм. Элементы металлических связей сечением 40х30 мм.

Для ограждения секций применить металлопрофильный лист серого цвета с высотой гофры до 1 см, в соответствии с размерами, указанными на чертежах.

Внутри каждой секции настил из строганных досок толщиной не менее 25 мм. Настил перед прилавком шириной 2 м.

Секция по продаже бахчевых культур оборудовать контейнерами из дерева и металла.

Сельскохозяйственная ярмарка или торговый ряд должны иметь общую вывеску (рис. 1-4). Количество торговых секций принимается индивидуально для каждого конкретного случая.

Вывеска «Сельскохозяйственная ярмарка» используется при большом количестве реализаторов. Применительно к каждому конкретному случаю используется один вариант из предложенных вывесок (рис. 1-4).

Вывески выполнить на баннере и закрепить мебельными скобами на фронтальную часть торговых секций, имеющую подложку из фанеры или доски на металлическом каркасе.

Фасады стеллажей обшить фанерой или доской. Прилавок по фасадной части декорировать баннерами мебельными скобами (рис. 4-17).

Торцы торговых секций с наружной стороны торгового ряда можно декорировать баннерами (рис.18-20).

Все объекты придорожного сервиса должны иметь уголок потребителя размером 100х800 мм, согласно указанным на чертежах рекомендациям (рис. 21).

На каждой торговой секции оформить информационную табличку размерами 400х300 мм, закрепить к стойке секции фасадной части на высоте 1900 мм до низа таблички (рис. 22).

Ценники продукции выполнить в соответствии с рисунком 23.

Каждую секцию оборудовать емкостью для мусора объемом не менее 30 литров. В торцах с наружной стороны торговых рядов установить рукомойники.

На территории объекта торговли установить туалет и контейнер для мусора на расстоянии не менее 15 метров от торговых секций.

Общий вид объекта дорожного сервиса

Схема сельскохозяйственной ярмарки

(количество торговых секций принимается для каждого конкретного случая)

1 вариант планировки секции для торговли овощами и фруктами

2 вариант планировки секции для торговли овощами и фруктами

3 вариант планировки секции для торговли бахчевыми куль турами

Вывески на главном фасаде

(фронтальной части) торговых секций

Дополнительные элементы декорирования

Образцы элементов оформления

Пример использования дополнительных элементов

декорирования (рис.4-17) при оформлении вывесок (рис.1-4)

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Кущевский  район 						  С.А.Куликов